建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项 目 名 称:     安康城区龙家沟排水箱涵工程

建设单位(盖章):      安康市住房和城乡建设局

编 制 单 位:   安康市环境工程设计有限公司

编制日期：2019年1月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别---按国标填写。

4、总投资---指项目投资总额。

5、主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距离等。

6、结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见---由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目     录

1建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	6

2建设项目所在地自然环境简况	7

3环境质量状况	9

3.1建设项目所在地区域环境质量现状	9

3.2主要环境保护目标	10

4评价适用标准	11

5建设项目工程分析	13

5.1工艺流程简述（图示）	13

5.2主要污染工序	15

6主要污染物产生及预计排放情况	18

7环境影响分析	19

7.1施工期环境影响简要分析及防治措施	19

7.2营运期环境影响分析及环保措施	24

8建设项目采取的防治措施及预期治理效果	27

9建议与结论	28

附图：

1、项目地理位置图；

2、项目管道走向示意图；

3、项目场地现状照片；

4、项目监测点位示意图；

5、项目地水系图；

附表：

建设项目环评审批基础信息表。

附件：

1、安康市住房和城乡建设局《建设项目环评委托书》；

2、安康市发展和改革委员会《关于安康城区龙家沟排水箱涵工程可行性研究报告的批复》；

3、安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）《安康城区龙家沟排水箱涵工程选址意见书》；

4、安康市住房和城乡建设局《关于安康城区龙家沟排水箱涵工程规划设计方案审查意见的函》；

5、安康市国土资源局《关于安康城区龙家沟排水箱涵工程建设项目用地预审意见》；

6、《环境质量现状监测报告》；

7、《组织机构代码证书》。

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 安康城区龙家沟排水箱涵工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 安康市住房和城乡建设局 |
| 法人代表 | 陶柏林 | 联 系 人 | 杨 博 |
| 通讯地址 | 安康市汉滨区滨江大道1号建设大厦 |
| 联系电话 | 17601666070 | 传真 |  | 邮政编码 | 725000 |
| 建设地点 | 南起南环干道江南段穿路箱涵，北接南环东路已建排水箱涵 |
| 立项审批部门 | 安康市发展和改革委员会 | 批准文号 | 安发改环资[2018]764号 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 管道工程建筑E4852 |
| 管网长度（m） | 1339 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资 （万元） | 5406.36 | 其中:环保投 资(万元) | 82 | 环保投资占 总投资比例 | 1.52% |
| 预期竣工日期 | 2020年3月 |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1 项目概况 1、项目由来 随着安康市建设发展，安康江南东片区的发展也逐渐提上日程，东片区的道路路网建设、各住宅区的建设都逐渐形成。但由于受地方经济发展水平的限制，该区域排水管网、排洪防涝设施建设尚不完善，未形成完善的收集排放系统。尤其是龙家沟片区，龙家沟现状基本上以土渠为主，雨水漫流排入龙家沟，通过龙家沟排入南山排洪渠，最终直排汉江，对沟道及汉江水质均造成了不良影响。龙家沟片区现状环境与安康江南城区发展规划严重不符，不能满足城市发展建设的需要。为解决龙家沟片区无排水管网的现状，安康市住房和城乡建设局拟实施龙家沟排水箱涵工程。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”第“175城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道”中的“新建类项目”，需编制环境影响报告表，安康市住房和城乡建设局于2018年10月委托安康市环境工程设计有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作，通过分析、预测和评估该项目实施可能造成的环境影响，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，为环保部门项目审批提供决策依据。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性 本项目属于市政管网工程，经安康市发展和改革委员会下发了《关于安康城区龙家沟排水箱涵工程可行性研究报告的批复》（安发改环资[2018]764号），项目属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中 “鼓励类”第二十二项“城市基础设施”的第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，为鼓励类项目，因此符合国家产业政策要求。 （2）与 安康市“十三五”规划纲要的符合性 安康市“十三五”规划纲要提出：统筹考虑江南环境综合承载能力，严格控制开发强度，疏解老城功能和建筑密度，完善基础设施及公共服务设施，提升江南综合服务功能。本项目为市政基础设施建设，符合安康市“十三五”规划要求。 （3）项目管网选线合理性分析 本项目设计箱涵起点位于龙家沟穿南环干道江南段穿路箱涵，总体上沿现状龙家沟敷设，终点接入南环东路已建排水箱涵。项目选线总体拆迁量较小，工程投资低，对沿线居民的正常生活影响较小，管理维护方便，可解决江南片区排水问题。综上所述，项目管网选线合理。 （4）“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1.1。 表1.1 项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单” 本项目 相符性 生态保护红线 项目位于安康江南城区，周边无自然保护区、饮用水保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 符合 环境质量底线 根据现状监测结果，评价区环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》二级标准；地表水水质监测指标均满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》要求。 通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。 符合 资源利用上线 项目为市政管网工程，用电、用水量不会超过区域水、电负荷，用地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求，因此项目符合资源利用上线的要求。 符合 环境准入负面清单 项目建设符合相关产业政策，拟建地位于汉滨区不在陕西省发展和改革委员会《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》（陕发改规划[2018]213号）之内。 符合 3、评价工作过程 我单位接受委托后立即组织专业技术人员对项目现场进行了踏勘和调查，收集了相关基础资料，针对项目可能涉及的污染问题及生态破坏，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染问题提出了相应的防治对策和管理措施，对工程可能带来的环境影响做出客观的论述。在此基础上，编制完成了《安康市住房和城乡建设局安康城区龙家沟排水箱涵工程环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 1.1.2项目地理位置与周边关系 本项目起点位于龙家沟穿南环干道江南段穿路箱涵，总体上沿现状龙家沟敷设，终点接入南环东路已建排水箱涵，起点地理坐标109°2′29.7″E，32°40′45.1″N，终点地理坐标109°2′36.5″E，32°41′22.7″N。环城干道江南段～陈家沟村以南段现状为土渠，沿线主要为农田，规划布置于现状排水沟道东侧；钱家沟村段（高井一路与钱家沟路交叉口处）自现状民房处向西折，穿现状厂房后自现状村道敷设；高井一路～石板路基本沿现状沟道东侧敷设；石板村以北至安置小区段基本沿现状沟道东、北侧敷设。箱涵管线两侧无学校、医院等特殊敏感点。项目地理位置见附图 1，管线走向见附图 2，项目周边现状见附图3。 1.1.3建设规模和内容 1、项目名称及建设性质 （1）项目名称：安康城区龙家沟排水箱涵工程 （2）建设单位：安康市住房和城乡建设局 （3）建设性质：新建 （4）建设规模：项目南起南环干道穿路箱涵，北接南环东路已建排水箱涵，新建排水箱涵1339m。 （5）项目总投资：5406.36万元。 2、工程建设内容 本项目新建排水箱涵1339m，配套设置钢筋混凝土排水检查井30座。根据《安康城区龙家沟排水箱涵工程可行性研究报告》可知，龙家沟规划防洪标准为30年一遇，由于上游南环干道江南段已建穿路箱涵和下游南环东路已建排水箱涵断面尺寸均为B×H=3.00×2.50m，为避免设计箱涵出现雍水，造成排水不畅，设计排水箱涵断面尺寸与上下游已建箱涵尺寸一致，即B×H=3.00×2.50m。箱涵从龙家沟穿南环干道江南段穿路箱涵沿现状排水沟道东侧敷设，钱家沟村段穿现状厂房后自现状道路敷设，石板路以北至安置小区段基本沿现状沟道东、北侧敷设，均采用开槽法施工。工程途径钱家沟村需拆除钢架结构厂房3242m2。项目主要建设内容见表1.2，主要工程数量见表1.3。 表1.2 项目建设内容及规模一览表 工程类别 工程名称 建设内容与规模 主体工程 排水箱涵 新建排水箱涵1339m，规格为3000mm×2500mm，南起龙家沟穿南环干道江南段穿路箱涵，终点接入南环东路已建排水箱涵。 配套工程 检查井 新建排水检查井30座，规格为1100mm×1100mm，采用钢筋混凝土结构。 辅助工程 料场 施工现场不设置料场。 取弃土场 项目不设置专门取弃土场，挖方就近回填，不能利用的弃土外运处置。 运输 采用工程汽车运输。 环保工程 施工期废水 施工废水就近设置简易沉淀池沉淀后回用施工过程，施工人员生活污水依托附近公厕收集处理。 施工期废气 施工扬尘采用洒水抑尘，开挖土石方及时回填压实。 施工期噪声 选用低噪声设备，住户集中区域设置隔声挡板，采取围挡措施；对噪声设备采取隔声、减振措施。 施工期固废 施工弃土就地回填利用，不能利用的及时外运利用；建筑垃圾及时清运至指定地点堆放；生活垃圾收集后交环卫部门清运处置。 表1.3主要工程数量表 序号 名称 规格 材料 数量 备注 1 排水箱涵 3000×2500mm 钢筋混凝土 1339m 明开 2 检查井 1100×1100mm 钢筋混凝土 30座 1.1.4箱涵线位选定 设计箱涵起点位于龙家沟穿南环干道江南段穿路箱涵，总体上沿现状龙家沟敷设，终点接入南环东路已建排水箱涵。 1、环城干道江南段～陈家沟村以南 该段沟道现状为土渠，沿线主要为农田，无现状民房等障碍。综合考虑减少土方量、降低工程造价，并确保工程施工期间的临时排水问题，将设计排水箱涵设于现状排水主沟道的东侧。 2、钱家沟村（高井一路与钱家沟路交叉口处） 该段箱涵敷设受现状民房限制较大。结合工程现场实际，设计排水箱涵自现状民房处向西折，穿现状厂房后，自现状村道敷设。 3、高井一路～石板村路 该段排水箱涵线位基本沿现状沟道东侧敷设，以确保施工期间的临时排水及减少土方量、降低工程造价。 4、石板村内 该段排水箱涵线位基本沿现状沟道敷设，同时需考虑避让沿线的部分民房、树木等。 5、石板村以北至安置小区 该段箱涵基本沿现状沟道东、北侧敷设，以确保施工期间的排水并减少土方量，降低工程造价。 6、箱涵设计终点 设计排水箱涵终点与高井路在建排水箱涵顺接，然后通过高井路在建排水箱涵接入南环东路现状箱涵，最终排入汉江。 1.1.5工程施工要求 1、建材选用 设计钢筋混凝土结构均采用C30混凝土现浇，混凝土抗渗等级P8，抗冻等级F150；基础垫层为C15混凝土；钢筋采用HPB300热轧钢筋（fy=270N/mm2）及HRB400热轧钢筋（fy=360N/mm2）。 设计砖砌体均采用M10水泥砂浆砌筑MU10 粘土砖；砂浆抹面采用1：2水泥砂浆加5%防水剂抹面厚20mm。 2、箱涵及井筒周围回填要求 设计箱涵及井筒周围全部采用中粗砂回填至填方地面，回填范围为井外壁0.5米宽，压实度≥95%。 3、地基处理 在设计排水箱涵混凝土垫层下、检查井混凝土基础下，均设置 300mm 厚砂砾石垫层，宽度同沟槽开挖宽度。 位于淤泥质土层的设计排水箱涵，应先将淤泥全部清除，然后采用砂砾石分层换填至箱涵及管道基础；位于膨胀土层的设计排水箱涵，应将基础底部进行翻挖 600mm，并采用振动压路机进行碾压，压实度≥95%，然后再施工砂砾石垫层及管道、箱涵基础。 4、防水要求 由于本次设计排水箱涵均沿现状沟道敷设，原沟道部分地段有少量水流，因此需采取必要的防水措施，以确保工程质量。 5、井框盖 全部采用φ700mm重型可调式防沉降球墨铸铁井框、盖，承载能力D400级，见国标《检查井盖》（GB/T23858-2009）中的D400级，球墨铸铁各构件的检测标准、技术要求、防锈、储运等具体要求详见《球墨铸铁件》（GB/T1348-2009），井盖与底座的尺寸偏差应符合《井盖尺寸公差》（GB6414-86）的CT12级要求。 1.1.6项目投资和劳动定员 项目总投资5406.36万元，包括项目前期费用、征地拆迁费及工程费用。该工程为安康中心城市水环境PPP项目，拟部分申请银行贷款，部分资金自筹解决。 施工期于2019年3月开始动工，预计2020年3月建成，施工期12个月，施工工人30人。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目所在的龙家沟现状基本上以土渠为主，沿线未形成有效的排水系统，同时对沿线环境及下游水体水质造成影响，不利于区域的发展。项目实施后可解决龙家沟沿线洪水无序排放问题，提升沟道沿线生活环境。 |

# 2建设项目所在地自然环境简况

2.1地形、地貌 安康北靠秦岭、南依大巴山，南北高山夹峙，河谷盆地夹中，汉江由西向东横贯全区，形成“两山夹一川”的地形地貌。境内地势西高东低，地形起伏较大，地貌分为亚高山、中高山 、低山丘陵和宽谷盆地四种类型。 项目建设地位于安康市江南城区，地处于汉江南岸，属汉江河谷地形，地貌单元属汉江阶地，整体地势西高东低、南高北低，属简单地貌。 2.2地质构造 该区位于秦岭褶皱系南秦岭印支褶皱带与北大巴山加里东褶皱带的交接部位。区域地质构造稳定，结构简单，岩石较为坚硬完整，覆盖层较浅。经查阅地质资料和参考邻近区域相应建筑工程，本项目整个场地内不存在构造断裂等影响建筑物安全性的不良工程地质作用，场址区处于相对稳定地段。 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2016）规范附录A，安康市汉滨区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组，设计特征周期值为0.35s。拟建地及周边无活断层，区域构造稳定，不存在溶洞、采空区等对场地有不利影响的地质现象。 2.3气候、气象 项目地处北亚热带湿润季风气候区，光照适中、雨量充足，气候温和，四季分明。多年平均气温15.5℃，极端最高气温达41.7℃，极端最低气温低于-10℃。年平均风速2.0m/s，主导风向为东北东风，依次为东、东北、西北向风，年静风频率为50%，年平均日照1747.6小时，无霜期210—270天，平均8个月以上。降水和时间的关系十分密切，降水的年际变化大，多年平均降水量799.3mm，最大降水量1109.2mm（1983年），最小降水量540.3mm（1960年）；年内变化差异明显，最低值出现在2月份，不足1.0mm，最高值出现在6月份，为242.0mm，最高值的月份5-10月均有出现，降水量以7、8、9三个月为最多，占全年总降水量的70％，且多以连阴雨夹暴雨出现。 2.4水文 项目建设地北侧约1900m处汉江自西向东流过。汉江由石泉县左溪河口以上3km处入境，经石泉、汉阴、紫阳、岚皋、汉滨、旬阳、白河7县（区），于白河县白石河口以下10km处出境，境内流长340 km，落差290 m，流域面积5900 km2。大巴山北坡、秦岭南坡的河流均汇集于汉江，形成以汉江为骨干的像植物叶脉状般分布的水系网络，是全市水系网络的骨干。汉江平均流量为635m3/s，平均流速1.22m/s，主河道河床宽410m，平均水深1.27m，安康水电站下闸蓄水调节后最小流量为6.09m3/s。项目地处安康城区汉江南岸。汉江为降水补给型，水质属于重碳酸盐型，弱矿化。 2.5植被与生物多样性 项目区地处亚热带北部边缘，属亚热带常绿、落叶阔叶林地带和温带落叶阔叶林地带的分界线上，植被水平分布的过度性比较明显，主要树种有：油松、栎类、杨类、栓皮栎等；灌木有：胡颓子，黄栌等；草本有：羊胡子草、丝茅草、菊科杂草、蕨类、蒿类等。评价范围内仅有少量行道树和绿化树种，主要为桂花、冬青。 现场调查，项目地周围未发现有国家级、省级珍稀濒危野生保护动、植物。

# 3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 本项目位于安康江南城区，本次环境空气质量现状调查引用《安康市环境质量报告书（2017年度）》安康中心城区环境空气监测数据进行分析，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2017年安康市环境空气质量状况统计见表3.1。 表3.1 2017年安康市环境空气质量状况统计 污染物 评价项目 标准值 (μg/m3) 现状浓度 (μg/m3) 占标率％ 达标情况 二氧化硫（SO2） 年均值 60 15 25 达标 24小时平均第98百分位数 150 35 23.3 达标 二氧化氮(NO2) 年均值 40 22 55 达标 24小时平均第98百分位数 80 54 67.5 达标 可吸入颗粒物（PM10） 年均值 70 63 90 达标 24小时平均第95百分位数 150 142 94.7 达标 细颗粒物（PM2.5） 年均值 35 41 117 超标 24小时平均第95百分位数 75 94 125 超标 一氧化碳(CO) 24小时平均第95百分位数 4（mg/m3） 1.8(mg/m3) 45 达标 臭氧(O3) 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 160 136 85 达标 由以上统计结果可知，六项指标SO2、NO2、PM10、CO、O3五项指标达标，PM2.5未达标。故2017年安康中心城市环境空气质量总体未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3.1.2地表水环境质量现状 地表水环境质量现状引用安康市环境保护监测站2018年11月对汉江安康城区段七里沟和老君关两个监测断面常规监测数据进行分析，引用分析项目为pH、化学需氧量、氨氮、溶解氧、石油类、硫化物、高锰酸盐指数、五日化学需氧量8项。监测结果见表3.2： 表3.2 地表水水质监测结果统计一览表 单位：mg/L （pH除外） 项目 七里沟断面 老君关断面 Ⅲ类水域标准 pH值 7.68 7.68 6～9 COD 13 12 ≤20 DO 8.70 8.28 ≥5 IMn 2.2 2.2 ≤6 NH3-N 0.18 0.12 ≤1.0 BOD5 1.0 1.0 ≤4 石油类 0.01ND* 0.01ND ≤0.05 硫化物 0.005ND 0.005ND ≤0.2 备注 *——0.01ND*表示未检出，0.01是检出限。 从水质监测结果表可以看出，汉江两个监测断面监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类水质要求。 3.1.3声环境现状 声环境质量现状调查委托陕西华康检测检验有限责任公司于2019年1月3日～4日对项目起点、终点及沿线敏感点处的昼夜间噪声进行了监测。监测结果表明，街心公园监测点处声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，其余各点昼夜间均达到《声环境质量标准》2类标准要求。噪声监测结果详见表3.3： 表3.3 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号 监测点位 1月3日 1月4日 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 南环快速干道街心公园 64.9 51.3 66.5 53.8 GB3096-2008 4a类标准 70 55 70 55 2# 陈家湾村 55.4 47.0 56.7 42.5 3# 木竹桥村 57.4 45.6 53.3 44.5 4# 东南片区安置楼 53.5 46.3 54.9 45.8 GB3096-2008 2类标准 60 50 60 50 3.1.4结论 项目建设地环境质量现状： 1、评价区环境空气质量总体未达到《环境空气质量标准》二级标准。 2、地表水质均满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质。 3、声环境质量现状达到《声环境质量标准》2类、4a类标准。 3.2主要环境保护目标 项目拟建地主要的保护对象为汉江和周边住户，主要保护目标详见表3.4： 表3.4 主要环境保护目标及保护级别 名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对方位/距离 地表水体 汉江 地表水质 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 北侧1900m 大气环境 陈家湾村民住户 木竹桥村民住户 东南片区安置楼 人群健康 《环境空气质量标准》二级标准 线路东侧 线路两侧 线路西北侧 声环境 陈家湾村民住户 木竹桥村民住户 东南片区安置楼 人群健康 《声环境质量标准》2类标准 两侧200m内

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区划分为二类区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表4.1。 表4.1 环境空气质量标准 执行标准 级别 污染物 项目 标准限值 1小时平均 24小时平均 年平均 《环境空气质量标准》 二级 SO2 500μg/m3 150μg/m3 60μg/m3 NO2 200μg/m3 80μg/m3 40μg/m3 PM10 / 150μg/m3 70μg/m3 PM2.5 / 75μg/m3 35μg/m3 CO 10mg/m3 4mg/m3 / O3 200μg/m3 日最大8h平均 160μg/m3 / 二、地表水 项目所在地汉江水域功能为Ⅲ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，见表4.2。 表4.2 地表水环境质量标准 执行标准 类别 pH COD IMn NH3-N DO S2- 石油类 《地表水环境质量标准》 Ⅲ类 6~9 20 6 1.0 5 0.2 0.05 三、声环境 项目所在地声环境为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准，见表4.3。 表4.3 声环境质量标准 执行标准 类别 昼间 夜间 《声环境质量标准》 2类 60 50 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 施工期扬尘排放执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求；运营期无废气产生。废水排放执行标准见表4.4。 表4.4 施工场界扬尘浓度限值 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 施工扬尘 （即TSP） 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 二、噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准；运营期排水重力自流，不使用机械设备，无噪声源存在。噪声排放执行标准见表4.5。 表4.5 噪声排放标准 标准名称 级别 评价因子 标准值〔dB（A）〕 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 / 等效声级Leq 70 55 三、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（环境保护部 2013 年第 36 号公告）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求，结合本项目实际情况，本项目无需申请总量控制指标。 |

# 5建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示） 本项目为市政管网工程，根据项目所处环境特点，施工过程采用管沟开挖方式，运营期为重力自流，无污染物产生。施工期工艺流程及产污环节： 图5.1 施工期工艺流程及产污节点 施工工艺流程说明： 1、测量放线 基坑开挖施工前，应按图纸要求的标高、位置进行测量放线，施工放线时，必须注意箱涵全长及洞口端墙的准确位置。检查涵洞的具体位置、角度、进出口标高与实际地形是否相符，如果不符则立即报请监理工程师进行移位或标高调整。 严格按照图纸要求准确定出通道中心及纵横轴线，以轴线为依据测出基础边线位置井测出标高。 2、基础开挖及基底清理 基坑开挖采用机械开挖，人工配合修整，根据不同土质放坡开挖，同时考虑基础立模板，基坑排水需要，各边基底尺寸根据实际地质情况比设计增宽0.5～1.0m，弃土堆坡脚离基坑上口边缘不小于1.0m，以免引起坑壁坍塌，同时考虑好材料进出道路，避免弃土堵塞。基坑经监理工程师验收合格后，按设计基础平面尺寸准确放样，进行下道工序施工。 3、制作垫层 基坑经检验合格并经监理验收后，尽快进行砂砾垫层的施工。砂砾垫层厚度严格按图纸所示进行，先用反铲挖掘机铺垫50cm厚的砂砾石垫层，并碾压夯实。然后再浇筑砼垫层，砼垫层采用商品混凝土，运送至现场通过溜槽配合人工入模，插入式振动棒振捣密实，人工抹平。 4、模板支架 箱涵模板分两次支设，第一次支设底板与200~300mm高度的侧板，第二次支设侧板与顶板。侧墙模板除设立支撑外，还可设拉杆固定，箱内采用碗扣式支架。模板支架材料禁用不规则圆木，可用φ48钢管或10×10方木。模板支架必须稳定、可靠，务必与脚手架分离。 把加工好的钢筋运至工地现场绑扎。第一次绑扎底板与侧墙，待第一次浇筑的砼强度达到70%以后绑扎侧板与顶板钢筋。钢筋的绑扎严格按照施工技术规范操作，钢筋焊接采用双面搭接电弧焊，搭接长度不小于5d。钢筋绑扎时注意钢筋位置的准确性和保护层厚度。 5、砼浇筑养护 本项目采用商品砼，不在现场搅拌。砼浇筑前须检查模板、支架及脚手架等是否稳固可靠，并经监理工程师认可后方可浇筑砼。浇筑时，必须派专人经常检查模板支架脚手架等支设是否有松动现象，发现后及时纠正或补救。砼浇筑自由倾落高度不超过2m，保证砼不发生离析，超过2m，应采用串筒溜槽等设施滑落砼，底部砼堆积高度不得超过2m。砼应按一定的厚度(一般不超过30cm) 顺序方向分层浇筑，在下层砼初凝前完成上层浇筑。 墙身砼浇筑可按沉降缝间隔分段浇筑，为保证沉降缝两侧受压均匀沉降缝顺直，墙身砼浇筑应两侧同时进行，并随时检查沉降缝加固情况。箱涵浇筑需二次进行，第一次浇筑砼，自箱涵底板至墙身30cm处，第二次浇筑砼，侧板与顶板一次连续施工。第二次浇筑的接缝处应保证有良好的衔接面，衔接面粗糙、干净并不得有堆落的砼、砂浆等。 施工后及时覆盖，予以保湿，夏季严防烈日暴晒。洒水养护时保证砼表面湿润，养护时间不得少于7天。侧模的拆除在砼强度能保证其表面和棱角不因拆除模板而损坏时，或在破强度超过2.5MPa时，方可拆模。承重的模板应在砼强度能承受其本身重力及其他叠加荷载时，一般在强度达到80%以上时，方可拆除支架及模板。砼浇筑时宜加适量早强剂，争取尽早拆模。 6、洞口施工 按测量放出的八字墙各部尺寸，挖基后做砂砾垫层，按图纸要求浇筑八字墙、八字墙基础、截水墙及铺底，并按图纸要求做好边沟涵、被交道路硬化。 7、台背回填 墙身硷强度达到100%以上方可进行台背填土施工。台背用10%石灰土进行回填，填筑时两边对称进行，分层填筑、分层压实，分层厚度15cm，其压实度不小于95%。台背采用压路机压实，墙背及拐角部分用冲击式打夯机夯实。台背填土与两侧路基填土同步进行。填土前做好沉降缝，全缝用沥青麻絮从内向外填塞6cm深，其外露面用M15水泥砂浆勾缝3cm。 5.2主要污染工序 本项目属市政管网施工，根据工程分析，产生的污染主要是施工期污染，运营期污染相对较小。 5.2.1施工期污染情况 1、环境空气污染源分析 （1）施工扬尘 施工扬尘是总悬浮颗粒物的主要来源之一。该项目施工期对大气的污染主要为施工时用地范围内基础土石方的开挖和回填、施工车辆等作业产生的扬尘，对施工沿线地区污染较重。 扬尘的主要成分是TSP。施工扬尘主要来自于管沟开挖、沟道清理平整、物料运输过程的飘洒抛漏以及物料装卸、堆放等过程中；道路扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途住户敏感点。 施工过程中粉尘污染的危害性不容忽视。浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病原菌，传染各种疾病，严重影响施工人员及周围居民的身体健康。此外，粉尘飘扬，降低能见度。粉尘漂落在各种建筑物和树木枝叶上，影响景观。 （2）燃油机械废气 项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放可能使项目所在区域内的大气环境受到污染。施工机械燃油废气具有流动、扩散的特点，施工场地开阔，污染物扩散能力强，主要污染物是SO2、NO2、TSP 等。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。 2、噪声污染源分析 施工过程中噪声源主要是使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、推土机、装卸机、振动棒、切割机、打夯机等都是噪声的产生源。由于本项目为市政管网工程，施工场地宽度约5～8m，因此，在施工各阶段场界噪声均可能出现超标，并影响到线路两侧的建筑，另外，施工运输车不仅对工程沿线（施工场地）有影响，对其经过的道路两侧将会有所影响。根据有关资料，主要施工机械的噪声状况见表5.1。 表5.1 施工机具噪声值一览表 施工设备名称 1m处平均A声级 dB（A） 挖掘机 95 推土机 90 装卸机 90 振捣棒 95 切割机 85 打夯机 95 汽车运输 70 由此可知，施工期施工场地两侧住户处声环境超标。建设单位在施工过程中应加强管理，采取降噪措施，减轻施工噪声对周围声环境的影响。 3、固体废弃物 项目主要施工固废为施工弃土、废钢筋、员工生活垃圾。 项目箱涵施工前沿现状沟道开挖箱涵基础，开挖过程会产生开挖土石方，根据建设单位预算，本工程土石方开挖量约为4270m3，填方主要是场地平整土方回填及施工后期土方回填，预计回填量为3190m3，废弃土石方量为1080m3。废弃土方均为一般土方，委托渣土运输单位及时清运至城管部门指定地点处理。 箱涵在浇筑前需进行钢筋绑扎，在绑扎钢筋过程中会产生少量废钢筋及废扎丝等，废钢筋可集中收集出售处置。 施工人员平均每人产生生活垃圾约0.2kg/d，施工人数约为30人，生活垃圾产生量约6kg/d，收集后交由当地环卫部门清运并进行卫生填埋处置。 4、废水污染源分析 施工期废水主要是来自暴雨地表径流、施工人员生活污水、施工废水。 （1）暴雨地表径流 降雨时，主要是大雨和暴雨天气，本项目地块表土、弃土等将受到雨水淋溶冲刷，形成的地表径流，将进一步加剧地表土、垃圾、弃土等侵蚀。地表径流雨水污染物主要为SS。施工期间雨水冲刷水污染源与施工条件、施工方式及气候条件等诸多因素有关，在此不作定量的计算。项目在施工期间，必须做好截流工作。 （2）施工废水 施工废水主要是开挖基础时排出的泥浆水，以及冲洗机械和车辆产生的泥浆水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、混凝土养护等产生的废水；顶管作业过程产生的泥浆水。此部分废水含有石油类、SS，其中所含 SS 浓度较高，应设临时沉淀池处理后，全部回用于现场洒水抑尘，不外排。 （3）生活污水 施工期生活污水主要为工人的盥洗水、如厕用水等生活排水。施工人员为30人，施工人员生活用水量按每人每天40L计，污水产生系数按0.8计，污水产生量为0.96m3/d，废水中的主要污染物有COD、BOD5、SS、NH3-N等。 5、生态环境 本项目施工过程中，会扰动地表土壤，破坏地表植被，客观影响现状地貌和水土流失，对施工活动区域内的局部生态环境产生一定影响。工程在建设期间会轻微影响区域生态环境和自然景观。 5.2.2运营期污染情况 1、噪声 本项目运行期间主要为排水流动噪声，因箱涵埋于地下，起到阻隔作用，噪声值极小，对周围环境影响不大。 2、废气 本项目为雨水排水箱涵，运行期间主要功能为排洪，自身无废气产生，且箱涵封闭较好，本项目运行期间大气环境影响不明显。 3、废水 该项目运营期主要功能为排洪，自身无废水产生，故本项目对周边水环境影响不大。 4、固废 本项目为排洪管道工程，运行期间水流靠重力自流，不会产生固体废物。

# 6主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 开挖土石方、车辆运输 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  | 运输车辆、施工机具尾气 | NOx、CO、HC等 | 少量 | 达标排放 |
| 水环境污染物 | 生活污水 | 产生量 COD BOD5 SS NH3-N | 288t 300mg/L、0.086t 150mg/L、0.043t 250mg/L、0.072t 30mg/L、0.009t | 依托临近公厕处理后排入市政污水管网 |
|  | 施工废水 | SS 石油类 | 少量 | 沉淀后回用于施工作业 |
| 固体 废物 | 施工人员 | 生活垃圾 | 1.8t | 交由垃圾收运部门清运 |
|  | 施工场地 | 建筑垃圾 | 少量 | 部分回用，不可回用的外运至建筑垃圾填埋场 |
|  |  | 弃土 | 1080m3 | 外运、合理处置 |
| 噪 声 | 施工期噪声源主要是使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、推土机、破碎机、顶管机等都是噪声的产生源，对管线沿线住户等敏感点会产生影响。施工期间必须采用降噪措施，减轻对周边声环境的影响。 |
| 主要生态影响 工程对生态环境的影响主要表现在施工期间施工场地、临时道路、材料堆放等临时占用土地改变原有自然地貌，对土壤和植被等造成一定的破坏。施工单位应控制施工作业范围，及时清理废土石，施工完毕后及时进行覆土并绿化，并对其它生态破坏进行补偿，项目施工对植被的影响很小。 工程施工时注意合理分配施工时段，采取水土保持措施，开挖的土石方、开挖裸露面做好防治措施，尽量缩短暴露时间，开挖的土石方及时回填、弃土及时进行合理处置。 |

# 7环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析及防治措施 项目施工期对环境的影响主要表现为施工作业和运输车辆扬尘、燃油机械废气、施工车辆和施工机械产生的噪声、施工废水和生活污水、建筑垃圾及生活垃圾等。 7.1.1施工期大气影响 1、施工扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有开挖、填土、车辆运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。本项目分段施工，施工期内注意对开挖面洒水抑尘，可有效地控制施工扬尘，减少对周边环境的影响。 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 根据《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》及《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，应加强扬尘控制，深化面源污染管理。 （1）临住户敏感点路段施工工地周围按照规范设置硬质、密闭围挡。围挡的高度不得低于2m，围挡应当设置不低于0.2m的防溢座； （2）开挖过程中，洒水使作业保持一定的湿度；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 （3）对裸露的地面及堆放的易产生扬尘污染的物料进行覆盖；不需要的泥土、建筑材料、弃渣等应及时运走，不宜长期堆积。 （4）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装置，装载不宜过满，保证运输过程中不洒落；车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。 （5）运输车辆加蓬盖，装卸场地在装卸前先清理干净，减少车轮、底盘等携带泥土洒落地面。 （6）对运输过程中洒落在地面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 （7）伴有泥浆产生的施工作业，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流。废浆应当采用密封式罐车外运。 （8）施工工地应当按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆。 （9）施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。 （10）加强施工现场管理，强化文明施工与作业。在选择施工单位时，将施工期的环境减缓措施写入合同文本中，并加强督促与检查，确保施工期的环境减缓措施落到实处。 2、机械燃油废气 施工中将使用各类大、中、小施工机械，主要以汽油、柴油为动力，特别是大型工程机械将使用柴油作动力，排放的尾气、烟气对区域环境空气有一定的影响。燃料废气中主要含CO、CO2、NOX、HCH、烟尘等。由于施工线场地较开阔，大气污染扩散稀释能力较强，因此在加强施工管理，机械使用高品质燃油，确保各种设备处于良好的运行状态的情况下，施工期燃油机械产生的尾气排放对施工区大气影响相对较小，并随着工程的结束而结束。 7.1.2施工期噪声影响 施工过程中，各种施工机械设备运转和车辆运行会带来噪声污染。施工机械噪声将对沿线居民生活产生较大影响。为降低施工噪声对周边居民的影响，项目建设和施工单位采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少对环境的影响： 1、在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。 2、施工时应选用低噪声机械设备，淘汰高噪声设备和落后工艺，应选用低噪声的施工方式。振动较大的固定机械设备应加装减振基座，同时加强各类施工机械的维护与保养，保证其良好运转，从根本上降低噪声源强。 3、施工单位要合理安排施工作业时间，晚间（19:00~22:00）严禁高噪声设备施工，午间（12:00~14:00）及夜间（22:00~6:00）严禁施工，以免影响附近人们的休息。另外，为进一步确保周围人员不受影响，施工单位应合理安排施工机械的作业位置，尽量远离敏感点。在靠近项目敏感点一侧施工时，建议设置移动隔声屏障，以减轻对周边敏感区的影响，如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工时，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工期和时间，并在周围居民点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 4、施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪声施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 5、对于施工期间的材料运输、敲击等噪声源，要求施工单位文明施工；加强有效管理，加强施工队伍的素质教育，尽量减少人为的噪声以缓解其影响。 6、做好周围群众的协调工作。施工期对周围群众带来多种不便，尤其受施工噪声的影响，抱怨较多，若处理不当，将影响社会安定。因此，应加强与周边住户、单位和居委会的联系，及时通报施工进度，减少人为噪声污染，取得群众的谅解。 由于施工噪声影响的时间较短，工程施工产生的噪声具有阶段性和短期性，仅在短时期内对声环境产生一些的影响，施工结束后噪声影响消失。在严格采取上述措施后，工程施工对区域声环境造成的短期影响是可以接受的。 7.1.3施工期固废影响 施工固体废物主要包括施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 1、本项目箱涵基础开挖、敷设等将有一定数量的弃土、废弃建筑材料，如废砂浆、土石方、废钢筋等。开挖的土石方尽量回填利用，不能利用的由渣土运输单位及时清运至城管部门指定地点处理。临时堆放弃土采取覆盖防尘布、防尘网并在堆高达到 1.5m 时在坡脚用土袋围挡，弃土运输路线尽量避免交通集中的道路，车辆顶部采用纺布覆盖。加强对弃土运输车辆的管理，经常检查车辆密闭情况，及时对车辆进行维修，确保车辆密闭完好，弃土运输车辆在运输过程中，车辆不得因车轮带泥或车辆超载运输、车箱密闭不严等原因撒漏致使弃土污染道路，同时弃土运输车辆必须按照规定时间按指定路线行驶，运输至指定堆放场，不得擅自不按指定场地消纳、乱倒弃土。 对于钢筋绑扎过程产生的少量废钢筋及废绑丝，应集中收集，定期出售给物资回收部门资源化利用，禁止随意抛弃。 2、施工人员产生的生活垃圾集中收集后，交由临近的垃圾收集点，由环卫部门清运填埋处置，不会对周围环境造成明显影响。 采取上述措施后，施工建筑垃圾和生活垃圾基本可得到妥善处置，对环境产生的影响很小。 7.1.4施工期废水影响 项目施工期废水主要为暴雨地表径流、施工人员生活污水、施工废水。 地表径流雨水污染物主要为SS。施工期间雨水冲刷水污染源与施工条件、施工方式及气候条件等诸多因素有关，项目在施工期间，必须做好截流工作，地表径流经收集后汇入市政雨水管网。 施工期民工集中，施工队伍的生活活动产生一定量的生活污水，主要是如厕冲厕废水，污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N等，项目不设施工营地，施工人员生活污水依托附近公共厕所化粪池处理，可达到《污水排入城镇下水道水质标准》B等级标准，排入市政污水管网进现有污水处理厂集中处理。 施工期废水有开挖基础时排出的泥浆水、冲洗机械和车辆产生的泥浆水、混凝土养护等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥砂，可设置临时简易沉淀池，经简易沉淀池处理后回用抑尘，泥浆及时清运至指定地点进行填埋处置。 采取以上措施后，施工废水和生活污水不会对周围环境及地表水环境产生影响。 7.1.5生态环境影响分析 本项目建设过程中施工场地、临时道路、材料堆放等临时占用土地的地表植被被破坏，地表性质改变，区域内地表裸露增加，对环境的稳定性下降，对风力、水力作用的敏感性增强，较易发生生态恶化。为降低项目施工对生态环境的影响，本环评提出以下保护措施： （1）严格控制施工占用土地 ① 按设计标准规定，严格控制施工作业带范围，不得超过作业标准规定，尽可能减少临时施工占地，对施工宽度控制在设计标准范围内。 ② 场地施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在施工临时活动范围以外的地方作业，保持施工作业外植被不被破坏。 （2）恢复土地利用的原有格局 ①施工结束后，应立即恢复地貌原状。施工时将表层耕植土单独堆放，回填时先回填中下层生土，再回填耕植土，以保护植被生长层，降低对土壤养分的影响，尽快使土壤恢复生产力，同时减少水土流失。 ②项目施工过程产生土方，施工单位应及时回填。回填后应与周围自然地表形成平滑过度，避免形成汇水环境，防止水土流失。严禁在开挖面两侧有集水环境存在。 （3）生物多样性保护及恢复措施 ①尽量保存施工区的熟化土，对于建设中临时用地占用土地部分的表层土应收集保存，施工结束后及时清理、松土或选择当地适宜植物及时恢复绿化。 ②施工过程中应注意尽量减少施工垃圾、施工运输车辆和人员的活动对现有植被的破坏，如相关部门需要对施工区域进行生态补偿，加速生态环境的恢复，则应使用当地现有植物物种，避免外来物种的破坏。 ③施工中要采取保护土壤措施，对土壤要分层开挖，分别堆放，分层复原的方法，减少因施工造成的土壤破坏，同时要避免间断覆土造成的土层不坚实形成的水土流失等问题。 ④在施工过程中，应加强施工人员的管理，禁止施工人员破坏该地区的生态环境。施工结束后，施工作业带采取生态恢复措施，恢复到原貌。 综上本项目占地对生态环境有一定的影响，但在施工结束后，临时占地将立即恢复，故本项目对生态环境影响较小。 7.1.6道路交通影响分析 本项目在施工期对交通的影响主要表现在三个方面：管道施工破坏道路阻碍交通、道路的开挖及材料的堆放阻碍交通、运输车辆使道路上车流量增大。本项目局部箱涵沿道路敷设，应采取以下措施： （1）建议施工前建设单位及时与公路、交通管理部门联系，取得他们的支持与配合，避免影响现有的交通设施，以减轻对建设项目附近公路的交通影响。 （2）施工时分段施工，避免因施工范围过大，施工时间过长而影响交通。 （3）设置必要交通警示标志，并尽可能在短的时间内完成开挖、浇筑、回填工作，确保行车和行人的交通安全。 （4）材料运输避免交通高峰，减轻城区车流压力。 本项目施工是分段进行，造成的影响也是局部和暂时的，随着施工的结束，造成的影响也将消除。 7.1.7施工期污染防治措施 为减轻项目建设对周边环境产生的影响，项目施工期需严格环境管理，环评建议设置专门人员做好施工期的环境管理，积极配合环保局的检查。 表7.1 施工期环境污染防治措施一览表 序号 监管项目 防治措施 防护目的及效果 1 土方开挖 ①土石方过程喷水降尘；②建筑垃圾首先综合利用，不能利用的建筑垃圾清运处理 ①固废合理利用和规范处置； ② 强化环境管理，减少施工扬尘 2 基础开挖 ① 开挖产生土方全部用于场地填方； ② 干燥天气施工定时洒水降尘。 ① 砂土在场地内合理处置、遮盖； ② 强化环境管理，减少施工扬尘 3 建筑物料堆放 沙渣土、灰土等易产生扬尘的物料，设置专门的堆场，采取覆盖等 尘措施，不得露天堆放；必要时设围挡结构 减少扬尘产生，防止水土流失 4 建筑砂石 材料运输 ① 水泥、石灰等袋装存放 ② 运输砂石车辆加盖篷布 减少扬尘产生，防止水土流失 5 施工噪声 ① 选用噪声低、效率高的机械设备； ② 夜间不施工； ③ 避开午休时间，合理安排工期，加快施工进度，缩短影响时间 减轻施工噪声影响，施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》 6 施工固废 ① 设置生活垃圾箱 ② 建筑垃圾回用或者用于场地平整 固废合理处置和利用，不得乱堆乱放。 7 施工废水 设临时沉淀池。 施工废水合理处置，不得随意排放 8 生态环境 ① 严格控制施工场地范围 ② 及时平整，植被恢复、弃渣合理堆放 减少水土流失与植被破坏 9 环境绿化 及时开展环境绿化，植树、种花种草 美化环境 7.2营运期环境影响分析及环保措施 7.2.1运行期间污染影响分析 本项目属排水箱涵工程，排水箱涵均埋于地下，不设置地面建筑物。在正常输送过程中全线采用密闭流程，重力自流输送，无“三废”污染物外排，对环境无明显影响。营运期对环境的影响主要是箱涵损坏造成雨水外泄，主管部门应对管线严格监管，对出现问题的地方及时处理，防止进一步外泄，尽量减小对环境造成的影响。 7.2.2环保设施投资估算表和建设项目竣工环境保护验收清单 该项目总投资5406.36万元，其中环保投资82万元，环保投资占总投资的1.52%，环保投资估算详见表7.2。 表7.2 环保设施投资估算表 序号 类别 环保设施 环保设施估算（万元） 1 施工期扬尘 施工场地扬尘设立建筑材料覆盖、防尘围档，及时回填，运输机械和施工现场定期洒水，运输车辆采取覆盖措施等；车辆行驶扬尘治理采用人工洒水 15 2 施工期噪声 合理布置施工机械，合理安排施工时间，在沿线临近居民处分别设置施工围挡，加强管理 11 3 施工废水 管网沿线废水产生点修建临时沉砂池，将施工废水处理后上清液回用 4 4 施工期生活污水 生活污水依托临时公厕收集处理 / 5 施工期生活垃圾 生活垃圾定点收集，由环卫部门清运处置 1 6 施工固废 弃土外运至弃土场 10 建筑垃圾运往指定的堆场倾倒 2 7 生态恢复 施工区域迹地恢复，植树种草；水土保持采取临时遮挡措施 35 8 风险管理 应急预案编制，日常巡查防止突发性泄漏 4 合计 82

# 8建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工场地 | 道路扬尘、施 工扬尘 | 文明施工、洒水、加蓬、增加围挡物等 | 周界外浓度最高点<1.0mg/m3 |
|  | 运输车辆、燃油 机具尾气 | NOx、HC、CO | 使用高品质燃油，加强对机械车辆的维修保养 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 依托临近公厕处理排入市政污水管网 | 达标排放 |
|  | 施工作业废水 | 石油类、SS | 修建临时沉砂池沉淀后回用于施工作业 | 不外排 |
| 固体 废弃物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 定点收集后交环卫部门清运填埋处置 | 全部处理 |
|  | 施工场地 | 施工弃土 | 外运处置 |  |
|  |  | 建筑垃圾 | 尽量回填利用，不能利用的清运至指定地点堆放 |  |
| 噪声 | 本项目施工噪声主要来源于各类施工机械及工程运输车辆，在加强管理，采取禁止高噪声工序夜间施工，敏感点处设置声障碍物，设备采取隔声、减振、绿化降噪等措施后，同时对工程车辆进行限速、禁鸣后，噪声值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求。 |
| 生态保护措施： 本项目实施生态保护措施的环节是管网施工，对生态环境的影响主要在施工期，采取的生态保护措施有：施工中应尽可能缩小工作面宽度，将对植被和土体结构的影响降低到最小程度；工程完成后应及时恢复原貌，特别是原为植被覆盖的地段，应采取各种措施，尽快恢复植被，同时要注意土壤表层的保护；合理分配施工时段，避开降雨集中时段，开挖的土石方及时回填、弃土及时进行合理处置；开挖的土石方、开挖裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间减少水土流失。采取以上措施后，可将施工对生态环境的影响降至最低水平。 |

# 9建议与结论

1、项目概况 为解决龙家沟片区无排水管网的现状，完善江南城区龙家沟片区市政管网，安康市住房和城乡建设局投资5406.36万元，实施龙家沟排水箱涵工程。项目南起龙家沟穿南环干道江南段穿路箱涵，北接南环东路已建排水箱涵，新建排水箱涵1339m。工程计划2019年3月开工，预计2020年3月完工，工期12个月。 2、与产业政策符合性分析 本项目属于市政管网工程，经安康市发展和改革委员会下发了《关于安康城区龙家沟排水箱涵工程可行性研究报告的批复》（安发改环资[2018]764号），项目属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中 “鼓励类”第二十二项“城市基础设施”的第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，为鼓励类项目，因此符合国家产业政策要求。 3、选线合理性分析 本项目设计箱涵起点位于龙家沟穿南环干道江南段穿路箱涵，总体上沿现状龙家沟敷设，终点接入南环东路已建排水箱涵。项目选线总体拆迁量较小，工程投资低，对沿线居民的正常生活影响较小，管理维护方便，可解决江南龙家沟片区排洪问题。项目已取得安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）《安康城区龙家沟排水箱涵工程选址意见书》和安康市国土资源局《关于安康城区龙家沟排水箱涵工程建设项目用地预审意见》。综上所述，项目管网选线合理。 4、环境质量现状 评价区环境空气质量现状调查引用《安康市环境质量报告书（2017年度）》可知，区域环境空气质量总体未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 地表水监测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 声环境现状监测结果表明，项目管网沿线声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。 5、环境影响及污染防治措施 （1）大气环境影响及污染防治措施 施工期废气主要为施工扬尘、施工机械及车辆废气。对于施工扬尘，施工期间采取了洒水、设置围挡等措施，有效防止施工扬尘的产生；对于施工机械及运输车辆废气，由于其产生量较少，产生后可以得到迅速的扩散，加之项目区域较空旷，项目的施工期短暂，该部分废气对环境的影响较小。 （2）水环境影响及污染防治措施 施工期废水主要是管道施工产生的施工废水和人员产生的生活污水。施工废水中污染物主要是SS、石油类等，可就近修建沉淀池经预处理后回用于施工过程，不外排；施工人员产生的生活污水依托临近的公厕处理，排入市政污水管网，不会降低当地地表水环境质量。 （3）声环境影响及污染防治措施 施工期噪声主要来自于施工机械，对沿线临近住户声环境产生一定的影响。由于项目施工期相对较短，同时午间和夜间不施工，在合理安排施工计划，设置临时声频障隔声，施工方做好安民等措施的情况下，施工期的噪声对当地声环境影响是可接受的。随着施工期的结束，其影响也将自行消除。 （4）固体废物环境影响及处置措施 本项目施工期主要的固体废物来自于施工建筑垃圾、开挖弃土、废钢筋以及施工人员生活垃圾。建筑垃圾清运至指定地点堆放，弃土及时清理外运处置，废钢筋集中收集出售给物资回收部门综合利用。施工人员的生活垃圾集中收集后交由环卫部门清理。随着施工期的结束，以上环境影响将逐渐消失。 （5）生态环境影响分析 施工期间因管沟开挖等造成的现状地表结构破坏，会造成一定的水土流失，在施工结束后按不低于原设计标准的原则进行恢复建设。同时在施工时采取设置临时沉淀池等防止水土流失措施，一定程度上避免了大量的水土流失的发生。 6、总结论 综上所述，本环评认为：本项目符合国家产业政策，管网选线合理，项目施工期污染物排放量较小，采取相应的污染治理措施技术可行，措施有效，能做到达标排放，项目实施后对环境空气、地表水、声环境产生影响较小。从满足环境质量目标的角度分析，该项目建设环境影响可行。 7、建议和要求 （1）施工期按环境管理计划进行管理，尽量缩短施工周期，科学合理安排施工计划，尽量将工期缩短，周围有居民的路段禁止夜间施工，减少施工污染。 （2）项目施工期间应加强管理，把各项环保要求和措施落到实处，将环境保护措施与项目施工同时进行。对施工人员加强环保教育，做到文明施工。 （3）加强施工期间对市政设施、植被的保护，做好设施的恢复工作。

预审意见 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

# Text boxes

S弃土

N噪声

G扬尘

基础开挖

测量放线

商混

N噪声

N噪声

G扬尘

G扬尘

N噪声

N噪声

G扬尘

G扬尘

N噪声

G扬尘

N噪声

弃土

混合砂

G扬尘

S弃土

检查验收

台背回填

洞口施工

砼浇筑养护

模板支架

制作垫层

基底清理