概述

# 一、项目由来

旬阳县何家沟毒重石矿位于旬阳县城185°方位，直距13km，行政区划隶属旬阳县吕河镇管辖。矿区范围由4个拐点圈定，面积1.71km2，其矿区中心地理坐标（1980西安坐标系）为：东经：109°21′53″，北纬：32°43′05″，矿区面积约1.71km2，矿区有2.5km简易公路与乡级公路吕（河镇）—赤（岩镇）公路相接。

旬阳县何家沟毒重石矿采矿权于2006年3月首次设置，采矿权人为旬阳县金龙矿业有限公司，2011年8月采矿权人变更为旬阳县金辉矿业有限公司（后文简称“建设单位”），并取得安康市国土资源局颁发的采矿许可证（采矿证号：C6109002010126120100471）。2006年至2016年8月，建设单位主要针对区内的K1、K2矿体进行探矿和采矿，累计采出矿石量4.19万t，消耗地质矿石量4.66万t，矿石平均品位57.17%，平均生产规模约0.5万t/a。由于受毒重石矿市场因素影响，矿山自2016年8月至今处于停产状态。2006年6月22日，矿山取得旬阳县环境保护局环境影响评价备案登记（编号：200636）。根据安康市政府、安康市国土资源局及安康市安全生产监督管理局对矿山最低生产规模的要求，建设单位拟实施旬阳县何家沟毒重石矿开采项目，对矿山进行扩能提升，使矿山生产规模由4万t/a增至5万t/a，采矿证开采深度+650～+200m，实际最低开采水平341m。根据旬阳县国土资源局关于办理旬阳县何家沟毒重石矿采矿许可证延续的函（旬国土资函[2018]400号），本项目符合《旬阳县第三轮矿产资源总体规划》要求，经旬阳县人民政府2018年第11次常务委员会议通过，同意办理采矿权延续。

# 二、项目特点

根据建设单位提供的资料和现场调研，该项目具有以下特点：

（1）本项目为增产扩能，项目建成后开采规模增至5万t/a，扩建前后矿权范围不变。

（2）本次评价对象为何家沟K1、K2毒重石矿体开采工程，开采出的原矿直接外运出售，不涉及后续的破碎、洗选等，项目仅设置临时堆矿场；项目开采过程中所产生的毒重石废石优先用于井下采空区回填，剩余部分废石外售给碎石加工企业进行综合利用，因此项目仅设临时堆渣场。

（3）评价区内无自然保护区、风景名胜区、地质公园、集中饮用水水源保护区和文物古迹保护单位等敏感区。

# 三、环境影响评价过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，旬阳县何家沟毒重石矿开采项目需编制环境影响报告书。2018年5月18日，旬阳县金辉矿业有限公司委托汉中市环境工程规划设计有限公司承担该项目环境影响评价工作。我公司在接受委托后，随即奔赴现场进行实地勘查，收集相关资料，同时由建设单位组织开展了公众参与调查工作。我单位依据环境影响评价技术导则的有关技术要求，在认真分析预测的基础上，并根据安康市生态环境局组织的专家评审会意见修改完善，编制完成了项目环境影响报告书报批版，现提交生态环境主管部门审批。

# 四、项目相关判定情况

根据分析，该项目相关判定分析情况如下所示：

1、本项目不属于国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。

2、矿区开采技术条件较简单，交通较方便，水电条件有保证，开发建设条件较好。

3、工程属于非金属矿采矿业，采用地下开采，生态破坏相对小。

4、本项目为毒重石矿开采，项目符合《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》要求，符合《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（陕发改发[2018]213号）相关要求。

5、根据旬阳县国土资源局关于办理旬阳县何家沟毒重石矿采矿许可证延续的函（旬国土资函[2018]400号），本项目符合《旬阳县第三轮矿产资源总体规划》要求，经旬阳县人民政府2018年第11次常务委员会议通过，同意办理采矿权延续。

6、项目在做好环境保护、生态治理恢复相关情况下，符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》、《陕西省主体功能区划》等规划政策要求。

# 五、主要关注的环境问题

1、矿山废水主要包括矿井废水和矿区生活污水。矿坑涌水用作井下湿式凿岩及工作面降尘，生活污水经化粪池熟化处理后粪便渣用于周边坡地施肥，项目营运期无废水排放。

2、废气主要为采矿过程产生的粉尘和爆破废气、矿石及采矿废石临时堆场扬尘，主要污染物为粉尘。主要关注采矿含尘废气治理措施及达标排放，废气排放对区域环境空气质量的影响。

3、噪声主要是采矿设备噪声，考虑到矿山周边有声敏感点分布，因此重点关注工业场地设备噪声和运输车辆噪声对周围声关注点的影响程度及范围。

4、项目固体废物主要是采矿废石和少量生活垃圾，采矿废石产生量约4550t/a，部分废石用做井下采空区回填，另一部分在临时堆场堆放，定期外售给碎石加工企业进行综合利用。少量生活垃圾收集后送附近村镇生活垃圾中转站处理，不会对外环境产生明显不利影响。报告主要关注临时堆场的设置及其对周边环境的影响。

5、生态环境主要关注采矿工业场地、废石临时堆场，采矿可能引起的地表沉降及建设过程中的地貌破坏以及造成的水土流失等生态问题。

# 六、环评结论

项目符合国家产业政策及陕西省相关规划要求，不存在重大环境制约因素，在认真落实本次环评提出的环境保护措施与生态保护及恢复措施的前提下，项目施工期与运营期对周边环境的影响可接受。在加强项目建设和运营的环境管理和监控，落实各项环境保护措施和生态保护措施的前提下，项目建成后区域环境质量能够满足环境功能的要求，不会导致项目区域环境质量下降。从环境保护的角度分析，项目建设可行。

附件：

- ：项目环境影响报告书技术评审会专家意见；

- ：项目环境影响报告书技术评审会专家名单；

- ：项目环境影响报告书技术评估会专家意见修改情况汇报；

- 旬阳县金辉矿业有限公司旬阳县何家沟毒重石矿开采项目环评委托书；

- 旬阳县国土资源局关于办理旬阳县何家沟毒重石矿采矿许可证延续的函（旬国土资函[2018]400号）；

- ：原有项目环境影响评价备案登记表；

- 安康市国土资源局下发的采矿许可证；

- ：旬阳县金辉矿业有限公司营业执照；

- ：安康市国土资源局下发的《<陕西省旬阳县何家沟毒重石矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（安国土资储备[2018]9号）；

- ：安康市国土资源局关于旬阳县何家沟毒重石矿和岚皋县尚武石煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案审查结果的公告（安康市国土资源局[2018]第7号）；

- ：陕西中检检测技术有限公司出具的《旬阳县何家沟毒重石矿开采项目环境监测报告》（ZJJC-HJ201805-120）；

附件12：：陕西云检分析检测科技有限公司出具的旬阳县何家沟毒重石矿土壤监测报告（YJ19-0022）。

# 总则

## 编制依据

### 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法（修订）》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》，2018.12.29；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(修订)，2018.12.29；

（4）《中华人民共和国水污染防治法（修订）》，2018.1.1；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法（修订）》，2018.10.26；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2016.11.7；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1；

（8）《中华人民共和国矿产资源法（修订）》，2009.8.27；

（9）《中华人民共和国森林法（修订）》，1998.4.29；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018.10.6；

（11）《中华人民共和国水法（修订）》，2016.7.2。

### 国务院行政法规及规范性文件

（1）国务院《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号），2017.10.1；

（2）国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），2011.10.17；

（3）国务院《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号），2013.9.10；

（4）国务院《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号），2015.4.2；

（5）国务院《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号），2016.5.28；

（6）国务院《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号），2016.11.25；

（7）国务院《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2016]74号），2016.12.20；

（8）国务院《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号），2018.6.27；

（9）国务院《地质灾害防治条例》（国发[2003]394号），2003.11.24；

（10）国务院《土地复垦条例》（国令第592号），2011.3.5。

### 部门规章及规范性文件

（1）国家环境保护总局《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号），2001.12.17；

（2）环境保护部《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发[2011]150号），2011.12.29；

（3）环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），2012.7.3；

（4）环境保护部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），2012.8.8；

（5）环境保护部《矿山生态环境保护与恢复治理方案编制导则》（环办[2012]154号），2012.11；

（6）环境保护部《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31号），2015.1.1；

（7）环境保护部《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号），2019.1.1；

（8）环境保护部《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发[2015]163号），2015.12.1；

（9）环境保护部《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发[2015]162号），2015.12.10；

（10）环境保护部《国家危险废物名录》（部令第39号），2016.8.1；

（11）环境保护部《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（2017年第43号），2017.9.1；

（12）生态环境部《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（部令第1号），2018.4.28；

（13）《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函［2018］31号）。

### 地方政府及其职能部门的法规、政策及规范性文件

（1）陕西省人大《陕西省大气污染防治条例（2017修正版）》，2017.7.27；

（2）陕西省人大《陕西省固体废物污染防治条例》，2015.11.19；

（3）陕西省人大《陕西省地下水条例》，2016.4.1；

（4）《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019年9月27日修订）；

（5）《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》，2006.3.1；

（6）陕西省人民政府《关于印发<陕西省土壤污染防治工作方案>的通知》（陕政发[2016]52号），2016.12.30；

（7）《陕西省人民政府关于印发省矿产资源开发保发展治粗放保安全治隐患保生态治污染行动计划（2016-2020年）的通知》（陕政发[2016]5号）；

（8）陕西省人民政府《关于印发陕西省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（陕政发[2018]13号），2018.4.4；

（9）陕政发[2014]15 号《关于印发“陕西省汉江丹江流域水质保护行动方案（2014-2017 年）”的通知》；

（10）《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订），2018年9月；

（11）《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》；

（12）关于印发《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》的通知（陕环发[2016]42号）；

（13）关于落实《水污染防治行动计划》和《陕西省水污染防治工作方案》实施差别化环境准入的指导意见（陕环发[2017]27号；

（14）陕西省国土资源厅、陕西省发展和改革委员会 、陕西省林业厅《关于加强秦岭限制开发区矿业权管理有关事项的通知》[2017]124号；

（15）《陕西省人民政府办公厅关于印发四大保卫战2019年工作方案的通知》，陕西省人民政府办公厅，2019年3月23日；

（16）《安康市人民政府办公室关于印发四大保卫战 2019 年工作实施方案的通知》（安政办发〔2019〕22 号），安康市人民政府办公室。

### 相关规划文件

（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）；

（2）《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）》，陕国土资发〔2017〕97号；

（3）《陕西省生态功能区划》（陕政办发[2004]115号），陕西省人民政府办公厅，2004年；

（4）《陕西省水功能区划》，陕西省人民政府，2004年；

（5）《陕西省主体功能区规划》（陕政发[2013]15号），陕西省人民政府，2013年；

（6）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》；

（7）《陕西秦岭国家级生态保护区规划》；

（8）《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，陕发改规划[2018]213号。

（9）《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》，陕西省发展和改革委员会，2018年6月。

（10）《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》，安政发〔2018〕17号。

（11）《陕西省“十三五”环境保护规划》；

（12）《安康市矿产资源总体规划》(2008-2020年)；

（13）《安康市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2016年6月；

（14）《安康市人民政府关于进一步加强环境保护工作的决定》，2013年；

（15）《安康市人民政府关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》，2013年；

（16）《安康市主体功能区划》（安康市国家主体功能区建设试点示范实施方案）；

（17）《旬阳县国家主体功能区建设试点示范实施方案》。

### 技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）。

### 项目相关文件

（1）项目环评工作委托书；

（2）《旬阳县国土资源局关于办理旬阳县何家沟毒重石矿采矿许可证延续的函》（旬国土资函[2018]400号），2018年12月4日；

（3）《旬阳县何家沟毒重石矿资源储量核实报告矿产资源储量评审备案证明》（安国土资储备[2018]9号）安康市国土资源局，2018.3；

（4）《旬阳县何家沟毒重石矿矿产资源开发利用方案》，旬阳县金辉矿业有限公司，2018.3；

（5）《旬阳县何家沟毒重石矿资源储量核实报告》，陕西天地矿业有限公司，2018.3；

（6）《旬阳县金辉矿业有限公司旬阳县何家沟毒重石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，旬阳县金辉矿业有限公司，2018.4；

（7）《安康市国土资源局关于本项目矿山地质环境保护与土地复垦方案审查结果的公告》，2018年第7号；

（8）原有项目环境影响评价备案登记表；

（9）与项目有关的其他技术资料。

## 评价目的及原则

### 评价目的

环境影响评价作为建设项目环境保护管理的一项制度，根本目的是贯彻“保护环境”的基本国策，认真执行“以防为主，防治结合”的环境管理方针。根据《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国环境影响评价法》规定，为加强建设项目环境保护管理，严格控制新污染，保护和改善环境，一切新建、扩建和技改工程都需开展环境影响评价工作。

本项目的评价目的是对项目实施过程中可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防和减轻不良环境影响的对策和措施，从环保角度论述项目建设的环境可行性，为主管部门决策、项目设计和环境管理提供科学依据。

### 评价原则

根据项目的特点，本次评价工作原则如下：

(1) 项目建设必须符合产业政策、满足当地规划、满足总量控制要求、确保达标排放，工程的实施应能满足区域环境功能区划的要求，并做到可持续发展。

(2) 本项目属于毒重石矿开采工程(开采方式为地下开采)，环境影响主要表现为对生态、大气、地表水、地下水、土壤环境的影响。因此，本报告将重点分析项目建设运营对生态环境、大气、地表水、地下水及土壤的影响，提出保护防治措施；根据矿山现状及矿山扩能后的开采运营情况，提出矿山生态恢复治理要求。

## 评价工作等级

### 大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中大气环境影响评价工作等级划分原则的规定，计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取24小时平均浓度限值的3倍值。

评价工作等级按表1.3.1-1的分级判据进行划分。

表1.3.1-1   评价工作等级划分表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≥Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

本项目临时堆场所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表1.3.1-2  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号临时堆矿场 | TSP | 900.0 | 9.5166 | 1.0574 | / |
| 2号临时堆矿场 | TSP | 900.0 | 6.5429 | 0.727 | / |
| 3号临时堆矿场 | TSP | 900.0 | 23.805 | 2.645 | / |

本项目Pmax最大值出现为3号临时堆矿场排放的TSP，Pmax值为2.645%，Cmax为23.805μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

### 地表水环境

本项目建成后，产生的污废水主要是矿坑涌水、生活办公区生活污水。矿坑涌水主要污染物为SS，经沉淀后回用于井下湿式凿岩及工作面降尘，不外排；生活污水主要污染物为COD、NH3-N，生活污水经化粪池熟化处理后粪便渣用于周边坡地施肥。依据《环境影响评价导则  地表水环境》(HJ2.3-2018)对评价级别的规定，判定地表水评价等级为三级B。详见表1.3.2-1。

表1.3.2-1   地表水评价等级判定依据表

| 评价等级 | 判定依据 | 综合判定结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） | 本项目不排水，按照注10判级。 |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |  |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |  |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |  |
| 三级B | 间接排放 | — |  |
| 注10：建设项目生产过程有废水产生，但作为回水利用，不外排到外环境的，按三级B评价。 |  |
| 判定结果 | 三级B |

### 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响影响评价工作等级划分依据建设项目行业分类及地下水环境敏感程度确定。地下水环境敏感程度分级见表1.3.3-1。

表1.3.3-1   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地区地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），本项目属于第四十五项：非金属矿采选业，第138条：化学矿采选项目；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于I类项目；根据敏感程度判定，本项目所在区域地下水环境敏感程度为“不敏感”。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中建设项目评价工作分级确定本次评价为二级评价。评价等级划分见表1.3.3-2。

表1.3.3-2   建设项目评价工作分级表

| 环境敏感程度 项目类别 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 声环境

根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)，声环境影响评价工作的分级是依据建设项目所在区域的声环境功能区类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度及受建设项目影响人口的数量，具体见表1.3.4-1。

表1.3.4-1    声环境影响评价等级划分依据

| 序号 | 工作等级 | 判定依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上(不含5dB(A))，或受影响人口数量显著增多 |
| 2 | 二级 | GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)～5 dB(A)(含5 dB(A))，或受噪声影响人口数量增加较多 |
| 3 | 三级 | GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3 dB(A)以下(不含3 dB(A)，且受影响人口数量变化不大 |

本项目评价区域为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准区域，本工程的噪声源主要为通风机房、空压机房、风井口等，经隔声降噪及距离衰减后，上述噪声对环境敏感点的影响不大；项目建设前后评价区敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以内，且场界外声环境受影响人口数量变化不大，本项目噪声评价等级情况见下表：

表1.3.4-2   本项目噪声评价等级参数

| 名称 | 环境功能区 | 敏感点噪声变化量 | 受影响人数 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区域 | 2类 | 3dB(A)以内 | 受影响人口数量变化不大 | 二级 |

综上，本项目声环境评价等级为二级。

### 生态环境

本项目影响区域不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区及文物古迹等需要特殊保护的环境敏感区，生态敏感性属于一般区域。

本项目只采矿，无后续洗选工序，产品方案为原矿石。项目采矿方式为地下开采，对生态环境破坏主要是堆渣场、采矿工业场地等占压土地及植被。沿脉采矿地表沉陷影响范围有限，不会明显改变矿区范围内地形地貌及土地利用现状。因此，生态环境评价工作等级应为三级。依据《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)，生态环境影响评价判定情况见表1.3.5-1。

表1.3.5-1    生态环境影响评价工作等级判定表

| 评价工作 等级判据 | 影响区域 生态敏感性 | 工程占地(水域)范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2～20km2 或长度50～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
|  | 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 本项目 | 一般区域 | 矿区面积1.71km2 |
| 判定结果 | 三级 |

### 土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ 964-2018）判别依据，本项目属于化学矿开采，导则附录 A 中判定属于土壤环境影响评价项目类别中的Ⅱ类项目，占地规模按照堆渣场及堆矿场进行统计，具体判定依据见表1.3.6-1。

表1.3.6-1  土壤污染型项目评价工作等级划分表

| 敏感程度 占地规模 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 本项目 | 占地规模：2.1hm2，属于小型；敏感程度：敏感，评价等级为二级 |

## 评价范围

根据各环境要素评价等级，结合导则要求和本项目排污特点，评价范围如下：

### 大气环境评价范围

施工期评价范围为施工场界外200m范围，运行期评价范围以工业场地为中心，5km为边长的矩形区域。

### 地表水环境评价范围

工程所在的地表水体为吕河及其支流何家沟，地表水评价范围为矿区支流何家沟汇入吕河处上游 500m 处至矿区支流何家沟汇入吕河处下游 1000m 处。

### 地下水环境评价范围

建设项目地下水环境影响现状调查评价范围可采用公式计算法、查表法和自定义法确定。本项目所在地属基岩山区，水文地质条件相对简单，根据区域地层岩性、地质构造特征、水文地质特征，及项目建设后可能影响地下水环境的范围，结合实际调查情况，确定本项目所在区地下水流向为自南向北沿何家沟向吕河补给。本次评价范围通过自定义法确定：以何家沟两侧地形分水岭（地下水分水岭）为边界，确定本次评价范围为2.24km2。评价范围详见图1.4-1。声环境评价范围

采矿工业场地场界外1m范围内。

### 生态环境评价范围

本项目生态环境评价范围为矿界外扩500m，评价面积约529.49hm2。

### 土壤环境评价范围

土壤环境：采矿境界外200m范围。

项目各要素评价范围见图1.4-2。

## 评价重点

根据工程分析和环境影响识别结果，确定本次评价重点为：

（1）生态环境影响评价及地下水影响评价；

（2）采矿废水资源化利用措施的可行性；

（3）生态保护和污染防治措施可行性分析。

## 评价因子

### 生态环境

①矿山开采、弃渣堆放会使局部生态环境受到影响，水土流失加重；

②项目临时弃渣场如截排水措施不当，遇特大暴雨、洪水冲刷，有可能发生垮塌事故，引发泥石流灾害，可能对下游生态环境造成影响。

评价因子选取占地、植被、水土流失、景观、地质灾害等。

### 环境空气

采矿过程主要为无组织粉尘排放，污染因子主要是颗粒物。

环境空气质量现状评价因子为NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP；影响预测评价因子为颗粒物。

### 地表水环境

本项目废水主要为矿坑涌水及生活污水。矿坑涌水主要污染物为SS，经收集沉淀后回用于井下湿式凿岩及工作面降尘；生活污水主要污染物为SS、COD、BOD5、NH3-N，经化粪池收集处理后用于周边农田施肥，不外排。

本次地表水现状评价因子为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、钡、氟化物、硫化物共8项。

### 地下水环境

地下水现状评价因子为pH、氯化物、硫酸盐、氨氮、总硬度、氟化物、TDS、CODMn、Na、Fe、Mn、Ba、As、总大肠杆菌群等。地下水影响评价主要分析预测水位变化和水质变化。

### 声环境

矿山采用地下开采，生产期噪声影响主要是地表硐口工业场地的空压机噪声、风井口通风机噪声影响及振动噪声影响，井下噪声影响较小。对外环境影响主要是空压机噪声及通风机噪声、自卸式汽车运输噪声。

在环境噪声现状评价和影响评价中，均采用等效声级Leq作为评价因子。

### 固体废物

固体废物主要是采矿弃渣、废机油及生活垃圾。本次对固体废物的处置进行分析评价。

### 事故风险

项目不设炸药库，日常爆破工作由民爆公司负责。主要风险为堆渣场溃坝引发泥石流危害，会对下游生态环境造成破坏。因此，对弃渣场进行风险评价。

综上所述，现状评价和影响评价因子筛选结果见表1.6.7-1。

表1.6.7-1  环境评价因子筛选结果统计表

| 类别 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价因子 | TSP、SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 |
|  | 影响评价因子 | TSP |
| 地表 水环境 | 现状评价因子 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、钡、氟化物、硫化物 |
|  | 影响评价因子 | 全部回用，不外排，仅作分析评价 |
| 地下水 | 现状评价因子 | pH、氯化物、硫酸盐、氨氮、总硬度、氟化物、TDS、CODMn、Na、Fe、Mn、Ba、As、总大肠杆菌群 |
|  | 影响评价因子 | 水位、水质 |
| 声环境 | 现状评价因子 | 等效A声级 |
|  | 影响评价因子 | 等效A声级 |
| 土壤环境 | 现状评价因子 | 建设用地监测项目：汞、砷、铜、铅、镉、铬（六价）、镍、锑、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、钡等； 农用地监测项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、钡 |
|  | 影响评价因子 | 钡 |
| 生态环境 | 现状评价因子 | 土壤质量、占地、植被、水土流失、景观、地质灾害等 |
|  | 影响评价因子 | 占地、植被、水土流失、景观、地质灾害等 |
|  | 风险评价因子 | 堆渣场溃坝风险事故 |

## 评价标准

### 环境质量标准

（1）本工程位于安康市旬阳县吕河镇何家沟，属于农村地区，大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；

（2）工程所在区域地表水系为吕河及其支流何家沟，属汉江流域，依据《陕西省水功能区划》，评价区内地表水体属Ⅱ类水域。地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅱ类水域标准；

（3）项目地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准；

（4）区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类区标准。

（5）区域土壤环境按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

项目各要素的环境质量标准见表1.7.1-1。

表1.7.1-1   各要素环境质量标准限值

| 环境 要素 | 标准 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 环境 空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 | SO2 | μg/m3 | 1小时平均 | 500 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 150 |
|  |  | NO2 |  | 1小时平均 | 200 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 80 |
|  |  | TSP |  | 24小时平均 | 300 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准 | pH | 无量纲 | 6～9 |
|  |  | COD | mg/L | ≤15 |
|  |  | BOD |  | ≤3 |
|  |  | 氨氮 |  | ≤0.5 |
|  |  | 硫化物 |  | ≤0.1 |
|  |  | 氟化物 |  | ≤1.0 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准 | pH值 | 无量纲 | 6.5-8.5 |
|  |  | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
|  |  | 氨氮(以氮计) |  | ≤0.5 |
|  |  | 铁 |  | ≤0.3 |
|  |  | 锰 |  | ≤0.1 |
|  |  | 钡 |  | ≤0.70 |
|  |  | 砷 |  | ≤0.01 |
|  |  | 溶解性总固体 |  | ≤1000 |
|  |  | F- |  | ≤1.0 |
|  |  | Cl- |  | ≤250 |
|  |  | SO42- |  | ≤250 |
|  |  | 总大肠菌群 | / | ≤3.0 CFU/100mL |
|  |  | 菌落总数 |  | ≤100 CFU/mL |
| 声环境 | 《声环境质量标准》(GB3096－2008)2类标准 | 等效A声级 | dB(A) | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |

农用地土壤环境执行《土壤环境质量标准  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值标准，标准值详见表1.7.1-2；建设用地土壤环境执行《土壤环境质量标准  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1风险筛选值第二类用地标准，标准值详见表1.7.1-3。

表1.7.1-2   农用地土壤污染风险筛选值    单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目①② | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5< pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |

表1.7.1-3   建设用地土壤污染风险筛选值     单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类 用地 | 第二类 用地 | 第一类 用地 | 第二类 用地 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① | 60① | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3, 106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 |

### 污染物排放标准

（1）废气：废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，详见下表。

表1.7.2-1    大气污染物综合排放标准

| 项目 | 单位 | 无组织排放监控浓度限值(周围浓度最高点) |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | mg/m3 | 1.0 |

（2） 污水：禁止新建污水排放口。

（3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，具体标准见下表：

表1.7.2-2   工业企业厂界环境噪声排放标准

| 时段 | 昼间/dB(A) | 夜间/dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 运营期 | 60 | 50 |

（4）固体废物：根据废石毒性浸出试验，项目营运期产生的废石属一般工业固体废物，固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中的规定标准。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。

## 环境保护目标

根据项目外环境关系和本项目的工程特点，本项目确定的环境保护目标见表1.8-1～1.8-2。矿区四邻关系见图1.8-1。

表1.8-1   大气环境影响评价保护目标一览表

| 名称 | 坐标/m | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界最近距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 346542.247 | 3620675.578 | 何家沟住户 | 12户，42人 | GB3095-2012二类功能区 | S | 110 |
|  | 347096.970 | 3622339.925 | 梨河村住户 | 17户，60人 |  | N | 624 |
|  | 345339.253 | 3622293.382 | 梨河村住户 | 60户，210人 |  | W | 1167 |

表1.8-2  其他环境要素保护目标一览表

| 分类 | 保护对象 | 相对位置及距离(m) | 保护内容 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 矿山、工业场地 | 吕河 | N，653 | 水质 | GB3838-2002 Ⅱ类标准 |
| 声环境 | 工业场地、堆渣场 | 何家沟住户 | 3户，42人 | S，110～200 | 人群健康 | GB3096-2008 2类标准 |
|  | 进场道路 | 梨河村住户 | 17户，60人 | 道路两侧，≤200 |  |  |
| 地下水 | 地下水 | 矿区及周边范围 | 地下水水质 | GB/T14848-2017中Ⅲ类标准 |
| 土壤环境 | 土壤环境 | 矿区及周边范围 | 土壤质量 | GB36600-2018 标准 |
| 生态 环境 | 矿区及周围地区生态环境(植被、水土流失、地质灾害等) |

## 项目政策及规划符合性分析

### 1.9.1与政策符合性分析

矿产资源开发必须与国家相关法律法规、产业政策和行业技术政策以及地方相关规划保持一致性，具体分析分别见表1.9.1-1。

由表1.9.1-1可以看出，本工程符合国家相关政策和地方管理条例的要求，在开发矿产资源、发展经济的同时，注重生态恢复治理和环境治理工作，基本满足法规、产业政策要求。

表1.9.1-1   项目与相关政策法律的关系

| 相关政策 | 政策要求 | 本工程建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国矿产资源法》 | 国家对矿产资源实行统一管理审批制度，必须办理采矿许可证 | 本工程已取得采矿许可证 |
|  | 不得在国家圈定的环境保护区和须保护的特殊区域采矿 | 本工程不在国家划定的自然保护区、重要风景区和名胜古迹等特殊区内 |
|  | 开采矿产资源给他人生产、生活造成损失的，应当负责赔偿，并采取必要的补救措施 | 本工程将采取有效措施减轻工程建设对环境的影响，并对受影响居民进行适当的补偿 |
| 《产业结构调整指导目录》（修正） | / | 本工程不属于目录中规定的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类 |
| 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》 | 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿 | 本项目不在上述禁止范围内 |
|  | 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采 | 本项目位于农村山沟区域，直观可视范围内无铁路、国道、省道 |
|  | 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源 | 矿区不属于地质灾害危险区 |
|  | 禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动 | 本项目为毒重石矿开采，开采方法为全面采矿法 |
|  | 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目 | 本项目属扩能项目，矿山开采中逐步进行生态恢复 |
|  | 在不能对基础设施、道路、河流、湖泊、林木等进行拆迁或异地补偿的情况下，在矿山开采中应保留安全矿柱，确保地面塌陷在允许范围内 | 本项目采区上方无道路、河流、基础设施等，开采中预留有保安矿柱，预防地面塌陷 |
|  | 鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用 | 本项目将矿井涌水回用于地面、井下降尘，不外排 |
|  | 宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染 | 本项目井下采场设置喷雾装置，钻孔采用湿式打眼 |
|  | 对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害 | 本项目营运期产生的废石暂存于临时堆渣场，定期外售或回用于井下采空区回填，不长期堆放 |
|  | 矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、废石场、尾矿库、矸石山等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡 | 本次评价要求矿山开采后期制定生态恢复计划，对堆渣场进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡 |
|  | 采用生物工程进行废弃地复垦时，宜对土壤重构、地形、景观进行优化设计，对物种选择、配置及种植方式进行优化 | 本次评价要求矿山生态恢复结合区域景观、植被现状，优化景观设计，植被恢复物种选择与区域环境相协调 |
| 《全国生态环境保护纲要》 | 坚持矿产资源开发利用与生态环境保护并重，严格执行国家环境保护制度努力改善矿山生态环境 | 本工程在矿山开采过程中注重污染防治和生态环境保护，采取措施防治生态破坏、环境污染。并在服务期满后进行矿山生态恢复治理 |
| 《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》 | 通过开展“保生态，治污染”专项行动，到2020年底，矿山企业全面落实污染防治措施，生态环境全面改善，粉尘、废水等污染得到有效治理；尾矿和废渣得到有效处置，利用率达60%以上，矿山生态环境恢复治理率达到80%；全省自然保护区、森林公园、沙化土地封禁区、水源保护区、居民集中生活区和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内矿山企业逐步依法退出；对不符合环保审批，造成严重污染或生态破坏的、存在严重环境安全隐患且不具备整改条件的或治理不到位，达不到环境整治要求的矿山企业，一律依法予以关闭；秦岭北麓、渭北“旱腰带”非法采石业破坏生态环境以及秦巴山区重金属环境污染问题基本得到根治。 | 本项目不属于全省自然保护区、森林公园、沙化土地封禁区、水源保护区、居民集中生活区和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内矿山。本项目属于老矿山，无环评手续，针对原有环保问题提出整改措施后，粉尘经洒水抑尘后达标排放，矿坑涌水综合利用，采矿废石外售给碎石加工企业进行综合利用及采空区回填，不设置永久堆渣场。 |

### 1.9.2与规划符合性分析

项目与地方管理规划及矿产开发规划的符合性如下表：

表1.9.2-1   项目与地方矿产开发规划和保护规划符合性对比分析表

| 相关规划 | 规划内容或要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《陕西省矿产资源总体规划》 | 限制开采高硫煤、石煤、钒、硫铁矿、石棉、瓦板岩、高岭土、石膏等矿产。 | 工程开发的毒重石矿不属于限制开采矿种。 | 符合 |
|  | 根据矿山规模应与资源储量规模相适应的原则，实施矿山最低开采规模准入管理，新建毒重石最低开采规模为5万t/a。 | 本项目实施后，毒重石开采规模可达到5万t/a。 |  |
| 《安康市矿产资源总体规划》 | 加强南部地区（紫阳县、岚皋县、平利县、镇坪县）铜、锌、铁、钛、锰、重晶石、毒重石、水泥灰岩等主要矿产资源的勘察与开发。 | 项目开发毒重石矿属安康市鼓励开采矿种。 | 符合 |
| 《陕西省“十三五”环境保护规划》 | 把保障人民群众的饮水安全作为水环境保护的头等大事，采取最严格的措施保护饮用水源。完成城镇集中式饮用水水源保护区划定工作，禁止一、二级水源保护区内一切排污行为和对水源地有影响的旅游、畜禽、水产养殖等活动。 | 项目不涉及城镇集中式饮用水水源保护区一、二级水源保护区。 | 符合 |
|  | 对优化开发区和重点开发区，加大环境治理力度，在开发中保护，在保护中开发，注重改善区域环境质量；对限制开发区，注重维持自然生态系统及其服务功能的基本稳定；对禁止开发区，要依法实施强制性保护；对具有一定的资源开发潜力但目前尚未开发的区域，严格环境准入，规范引导自然资源合理有序开发。 | 本工程位于限制开发区，通过严格落实污染防治措施及生态保护措施，可以维持自然生态系统及其服务功能的基本稳定。 |  |
|  | 陕南地区环境承载力较强但区域敏感，要加强水源涵养、水土保持、生物多样性等生态功能的保护，完善生态补偿机制，加大生态补偿力度。 | 本工程建设过程中有完善的水土保持措施和生态恢复措施。 |  |
| 《陕西省主体功能区划》 | 管制原则：①严格管制各类开发活动，开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施都应控制空间范围和建设规模，尽可能减少对自然生态系统的干扰，不得损害生态系统的稳定性和完整性。②严格控制开发强度。③严把项目准入关。严格产业准入环境标准，禁止布局与生态功能区不相适应的各类产业和项目。坚决淘汰落后产能，关闭生产工艺落后、三废排放不达标的企业。加强节能减排和工业点源治理。 | 项目通过积极落实生态恢复治理方案，不会损害生态系统的稳定性和完整性，在落实相关措施后，项目污染物可达标排放。 | 符合 |
| 《安康市主体功能区划》（安康市国家主体功能区建设试点示范实施方案） | 该方案第二章主体功能细分第二节第二节：重大关系——主体功能与能源和矿产资源开发的关系。能源和矿产资源富集的地区，大多是生态脆弱或生态重要的区域，不适宜大规模高强度工业化和城镇化开发。能源和矿产资源开发往往只是“点”的开发，主体功能区中的工业化城镇化开发，更多的是“片”上的开发。一些能源和矿产资源富集的地区被划为限制开发区域，并不是要限制能源和矿产资源的开发，而是应该按照该区域的主体功能定位实行“面上保护、点上开发”。 限制开发区域作为重点生态功能区，主体功能是提供生态产品、保障生态系统稳定，但也允许适度开发能源和矿产资源，允许发展不影响主体功能定位、当地资源环境可承载的产业。 | 本项目位于限制开发区域内，不属于大规模高强度工业化和城镇化开发项目。项目实施过程中将认真落实“面上保护、点上开发”的原则。 | 符合 |
| 《旬阳县国家主体功能区建设试点示范实施方案》 | 该方案第二章主体功能细分第二节第二节：重大关系——主体功能与能源和矿产资源开发的关系。能源和矿产资源富集的地区，大多是生态脆弱或生态重要的区域，不适宜大规模高强度工业化和城镇化开发。能源和矿产资源开发往往只是“点”的开发，主体功能区中的工业化城镇化开发，更多的是“片”上的开发。一些能源和矿产资源富集的地区被划为限制开发区域，并不是要限制能源和矿产资源的开发，而是应该按照该区域的主体功能定位实行“面上保护、点上开发”。 | 本项目位于限制开发区域内，不属于大规模高强度工业化和城镇化开发项目。项目实施过程中将认真落实“面上保护、点上开发”的原则。 | 符合 |
| 《陕西省秦岭生态环境保护规划》 | 一、禁止开发区涉及范围：自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内或者海拔2600米以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片、需要整体性、系统性保护的区域。太白山、紫柏山、玉皇山、首阳山、终南山、东光头山、广东山、四方台、静谷脑等山岭主峰均在此范围内。二、限制开发区涉及范围：除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔1500米以上至2600米之间的区域。三、适度开发区涉及范围：秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，为适度开发区，涉及秦岭6市39个县（市、区）。 | 对照《陕西省秦岭生态环境保护规划》附件1：秦岭生态环境保护范围及范围图，本项目不在秦岭生态环境保护范围内，具体位置关系见图1.9-1。待巴山区域生态环境保护规划颁布实施后，项目应严格执行巴山区域生态环境保护规划相关要求。 |  |
| 《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》 | 一、禁止开发区 涉及范围：自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内或者海拔2600米以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 二、限制开发区 涉及范围：除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔1500米以上至2600米之间的区域。安康秦岭地区的限制开发区主要涉及各县区风景名胜区、森林公园、重要湿地等符合上述条件的区域。 三、适度开发区 涉及范围：安康市秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，海拔1500米以下的区域为适度开发区。限制开发的生态与农业地区指的是适度开发区。 | 对照《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》附件一：安康市秦岭生态环境保护范围图，本项目不在秦岭生态环境保护范围内，具体位置关系见图1.9-2。待巴山区域生态环境保护规划颁布实施后，项目应严格执行巴山区域生态环境保护规划相关要求。 |  |
| 《旬阳县国家主体功能区建设试点示范实施方案》 | 主体功能与能源和矿产资源开发的关系。能源和矿产资源富集的地区，大多是生态脆弱或生态重要的区域，不适宜大规模高强度工业化和城镇化开发。能源和矿产资源开发往往只是“点”的开发，主体功能区中的工业化城镇化开发，更多的是“片”上的开发。一些能源和矿产资源富集的地区被划为限制开发区域，并不是要限制能源和矿产资源的开发，而是应该按照该区域的主体功能定位实行“面上保护、点上开发”。 | 本项目位于限制开发区域内，不属于大规模高强度工业化和城镇化开发项目。项目实施过程中将认真落实“面上保护、点上开发”的原则。 | 符合 |
| 《陕西省秦岭生态环境保护条例（2019年9月27日）》 | 海拔2000m以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000m以内、主要支脉两侧各500m以内的区域为核心保护区。核心保护区内不得进行与生态保护、科学研究无关的活动； 海拔1500m至2000m之间的区域为重点保护区。重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动； 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和本条例的规定。 在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态工程不降低 重点保护区、一般保护区实行产业准入清单制度 | 矿区范围不在秦岭山系主梁两侧各1000m以内、主要支脉两侧各500m以内；采矿证采矿标高+650～+200m，开采方式为地下开采，采取环评提出的防范措施后可有效减少各类开发建设和生产活动对生态环境的负面影响。建设的单位已编制了矿山地质环境保护与土地复垦方案，并取得了《安康市国土资源局关于本项目矿山地质环境保护与土地复垦方案审查结果的公告》，2018年第7号。待巴山区域生态环境保护条例颁布实施后，项目应严格执行巴山区域生态环境保护条例相关要求。 |  |
|  | 禁止在核心保护区、重点保护区勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石； 严格控制和规范在一般保护区的露天采矿活动，提高矿山环境污染治理能力。 在一般保护区新建、扩建、改建矿产资源开采项目和秦岭主梁以南的一般保护区开山采石，应当符合省秦岭生态环境保护总体规划、秦岭矿产资源开发专项规划的要求，进行环境影响评价，依法办理审批手续。 矿产资源开发企业应当编制矿山地质环境保护与土地复垦、生态环境恢复治理方案，报县级以上自然资源、生态环境行政主管部门备案。 |  |  |

### 1.9.3与“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）规定，建设项目“三线一单”相符性分析如下：

表1.9.3-1  “三线一单”相符性分析

| 强化“三线一单”约束作用 | 要求 | 本项目环评情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 以改善生态环境质量为核心，以保护和维护生态功能为主线，按照山水林田湖草系统保护的要求，统筹考虑自然生态整体性和系统性，对秦岭地区生态功能重要区域划定生态保护红线，实现一条红线管控重要生态空间，确保秦岭生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实保障秦岭生态安全。 涉及范围：将秦岭海拔2600米以上区域、《国家主体功能区规划》确定的秦巴生物多样性生态功能区域、《陕西省主体功能区规划》确定的秦岭东段中低山水土保持区域，以及自然保护区核心区和缓冲区，饮用水源地一、二级保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、重要湿地、水产种质资源保护区、生态公益林、洪水调蓄区、重要水库、良好湖泊划为秦岭地区生态保护红线。 | 项目用地不涉及风景名胜区、水源地等特殊环境敏感目标，根据《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》附件3：安康市秦岭生态保护红线分布图，项目不涉及生态保护红线。具体见图1.9-3项目与安康市秦岭生态保护红线范围位置关系图。 | 符合 |
|  | 项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求 | 项目在采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会导致项目所在区域大气、水、声等环境质量现状发生明显变化。 | 符合 |
|  | 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板” | 本项目营运期不取用地下水资源，项目矿石开采方式为地下开采，土地资源占用量小。 | 符合 |
|  | 环境准入负面清单基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 | 陕西省安康市旬阳县国家重点生态功能区产业准入负面清单要求：禁止投资年处理5万t以下毒重石、重晶石矿采选生产线，禁止在城区以及一江三河（汉江、旬河、坝河、蜀河）两侧等水土流失重点防控区进行开采活动。本项目年开采毒重石5万t，项目距离旬阳县城直线距离约12km，不在城区范围内；项目开采境界与一江三河中最近的地表水体坝河直线距离超过2200m，且之间有山脊（分水岭）相隔。 | 符合 |

### 1.9.4与省市“四大保卫战”工作实施方案符合性分析

根据《陕西省人民政府办公厅关于印发四大保卫战2019年工作方案的通知》及《安康市人民政府办公室关于印发四大保卫战 2019 年工作实施方案的通知》（安政办发〔2019〕22 号），经对照《陕西省蓝天保卫战2019年工作方案》、《陕西省碧水保卫战2019年工作方案》、《陕西省净土保卫战2019年工作方案》、《陕西省青山保卫战2019年工作方案》、《安康市蓝天保卫战 2019 年工作实施方案》、《安康市碧水保卫战 2019 年工作实施方案》、《安康市净土保卫战 2019 年工作实施方案》和《安康市青山保卫战 2019 年工作实施方案》，本项目不在实施方案中取缔、限制、整改等任务清单内，满足省市“四大保卫战”工作实施方案总体要求。

# 建设项目概况

## 2.1原有项目概况

### 原有项目矿山开采历史与现状

2.1.1.1矿山开采历史

旬阳县何家沟毒重石矿始建于2006年3月，当年建成生产，矿山利用PD1、PD2、PD3、PD4、PD5、PD6平硐工程主要对区内的K1、K2矿体进行了开采。2006年-2016年8月累计采出矿石量4.19万t，消耗地质矿石量4.66万t，矿石平均品位57.17%，平均生产规模约0.5万t/a。累计实现产值910万元，获得利润共计230万元，上缴利税200万元，取得了一定的经济效益。

矿山前期开采产生的弃渣量约190m3，共有6个探采平硐，累计形成采空区面积约720m2。

2.1.1.2以往地质勘探工作概况

（1）1958年～1959年及1984年～1988年期间，陕西区地质调查队在开展1:20万安康幅区域地质及矿产调查及修测工作过程中，对区内地层、构造进行了初步划分，奠定了构造基本格架，并发现了若干矿点。

（2）上世纪七十年代，国家地质总局开展了陕西省东南地区1:50万航空磁测，发现一批航磁异常，并由陕西省地矿局第七地质队对航磁异常进行了异常查证工作。

（3）1981年至1982年，陕西省地质矿产勘查开发局第七地质队在对安康茨沟——旬阳赤岩一带重晶石矿区开展1：50000地质测量时，发现了区内钡盐（毒重石、重晶石）矿点，当时由于找矿目标为重晶石矿，加之矿点规模小，仅视为一重晶石、毒重石矿点，未开展深入的工作。

（4）2000年，当地有群众发现该矿点，并进行了小规模开采。2006年3月旬阳县金龙矿业有限公司依法申请办理了该采矿权。2006年1月，矿权人委托陕西地质工程总公司地质人员对该矿进行了地质评价，提交了《陕西省旬阳县何家沟毒重石矿地质评价报告》，开展了1/5万区域地质调查和1：1万地质简测，完成工作量1.71Km2，槽探100m3，平硐60m。估算区内K1、K2矿体推断的内蕴经济资源量（333）矿石量15.74万吨，该报告未经评审。

（5）2012年，西安中正矿业信息咨询有限公司对陕西省旬阳县何家沟毒重石矿开展了资源储量核实工作，开展了1：10000地质调查测量1.71km2，勘探线地质剖面测量1100m，1：2000地形地质测量0.56km2，水文地质、工程地质、环境地质调查2km2，探槽160m3，坑道编录315.35m，采集各类样品87件。编写提交了《陕西省旬阳县何家沟毒重石矿资源储量核实报告》，估算保有资源储量（122b+333）矿石量13.73万吨，平均品位65.22%；消耗资源量矿石量0.83万吨，平均品位66.76%。该报告通过安康市国土资源局评审备案（安国土资储备[2012]40号）。

（6）2016年，陕西中核资源有限公司对陕西省旬阳县何家沟毒重石矿开展了地质工作，开展了1:10000地质修测，1:2000地质简测，坑道采样编录等工作。

（7）2017年11月至2018年2月，陕西天地矿业有限公司对矿山进行了最新一次资源储量核实工作，主要开展的内容包括：

1）开展了1：10000地质修测，1:2000地形地质测量，1：1000地质剖面测量，调查核实矿体沿走向和倾向变化特征，矿体分布情况。

2）针对K2矿体施工地表槽探工程，对该地段矿体进行揭露、圈连。

3）开展了矿山范围内水文地质、工程地质、环境地质调查工作，对矿床开采技术条件进行评价。

4）对矿山2012年以前形成的坑道进行了调查，对2012年以后新形成的坑道、采空区进行了测量、编录及采样工作。

2.1.1.3采矿权首次设置与演变情况

本采矿权于2006年3月首次设置，采矿权人：旬阳县金龙矿业有限公司，发证单位：安康市国土资源局，证号：6124000610014，有效期限：2006年4月6日～2008年4月6日。

2011年8月申请将采矿权人变更为：旬阳县金辉矿业有限公司，采矿证号变更为：C6109002010126120100471，矿区面积：1.71km2，有效期限2011年8月～2015年4月6日。

2015年4月矿山延续，采矿权信息变更为现采矿权证。

2.1.1.4矿山开采现状

根据现场调查，目前矿山道路可直达矿区，交通较为便利，由于毒重石产品市场价格低迷，矿山自2016年9月至今一直处于停产状态。

目前，矿区开采现状如下：

（1）已有平硐

矿区范围内目前共有含6处平硐，其中PD1、PD2、PD3位于何家沟西坡，主要开采对象为K1矿体，PD4、PD5、PD6位于何家沟东坡，主要开采对象为K2矿体。矿山前期主要利用PD6开采毒重石矿，PD6平硐巷道长约850m，标高448.2m，平硐尺寸2m×3m，目前已封堵；PD5平硐巷道长约600m，标高463.7m，平硐尺寸2m×3m，位于PD6平硐下方，主要功能为回风井，目前已封堵；PD4平硐巷道长约95m，标高345m，平硐尺寸1.8m×2m，目前已废弃；PD3平硐巷道长约65m，标高415.6m，平硐尺寸1.8m×2m，目前已废弃；PD2平硐巷道长约72m，标高413.1m，平硐尺寸1.8m×2m，目前已废弃；PD1平硐巷道长约76m，标高381m，平硐尺寸1.8m×2m，目前已废弃。

已有平硐现状图见图2.1-1。

（2）矿山道路

矿山道路与通村道路相连，路面宽约4m，泥结碎石路面，道路长约1km，主要为矿山运输道路，后期开采将继续使用。矿山道路现状图见图2.1-2。

（3）办公住宿用房

矿区范围内存在1处活动板房临时办公住宿用房，占地面积约480m2，分别位于PD4西侧，原有办公住宿用房现状图见图2.1-3。

（4）占压土地

根据现场调查及项目土地复垦方案，矿山现状活动对土地的损毁主要表现为堆矿场、堆渣场、宿办区、机电房、矿山公路等区域压占损毁。经统计，项目区各类场地及建筑设施已损毁土地面积为1.03hm2，其中有林地0.512hm2、灌木林地0.313hm2、村庄用地0.205hm2，不涉及基本农田。参考《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案编制指南》判定，本矿山采矿活动现状占用土地时间超过一年。因此，采矿活动对土地资源的破坏影响程度为重度。已损毁土地面积、地类统计、损毁方式、损毁程度见下表2.1.1-1。

表2.1.1-1   项目区已损毁土地地类面积统计表

| 场地名称 | 损毁方式 | 损毁程度 | 合计 (hm2) | 一、二级地类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 林地(hm2) | 其它(hm2) |
|  |  |  |  | 有林地 | 灌木林地 | 村庄用地（201） |
| 堆渣场 | 压占 | 重度 | 0.387 | 0.098 | 0.084 | 0.205 |
| 堆矿场 | 压占 | 重度 | 0.242 | 0.242 |  |  |
| 矿山公路 | 压占 | 中度 | 0.246 | 0.065 | 0.181 |  |
| 炸药库 | 压占 | 中度 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 机电房 | 压占 | 中度 | 0.012 | 0.012 |  |  |
| 宿办区 | 压占 | 中度 | 0.085 | 0.085 |  |  |
| 硐口建设区 | 严重 | 重度 | 0.048 |  | 0.048 |  |
| 合计 |  |  | 1.03 | 0.512 | 0.313 | 0.205 |

项目所在区域气候条件适宜植被生长，矿区内植被丰富。原有项目停止开采后，由于人工扰动的减少，加之项目区适宜的气候条件。目前，部分土地已逐步得到生态恢复，不存在明显环境问题。

### 环评手续履行情况

2006年6月22日，矿山取得旬阳县环境保护局环境影响评价备案登记（编号：200636）。

### 原有项目主要原辅材料、能耗及水耗

原有项目采矿工程主要原辅材料是炸药、雷管和导爆管等，其主要原辅材料用量见表2.1.3-1。

表2.1.3-1   原有项目采矿工程主要材料用量

| 序号 | 项目 | 材料定额 | 年消耗 | 日消耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 单耗 | 单位 | 消耗量 | 单位 | 消耗量 |
| 1 | 炸药 | kg/t | 0.45 | t | 2.25 | Kg | 0.75 |
| 2 | 非电雷管 | 发/t | 0.55 | 发 | 2750 | 发 | 9.2 |
| 3 | 塑料导爆管 | m/t | 0.04 | m | 200 | m | 0.7 |

### 原有项目主要采矿设备

根据建设单位提供资料，采矿主要生产设备见表2.1.4-1。

表2.1.4-1  本项目主要生产设备表

| 序号 | 设 备 | 型号或规模 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿岩机 | YT-24 | 台 | 2 |
| 2 | 空压机 | VFY—9/7型 | 台 | 1 |
| 3 | 变压器 | S9—200/10 | 台 | 1 |
| 4 | 压风机 | Y160M2 | 台 | 2 |
| 5 | 水泵 | WQ21-100-15 | 台 | 4 |
| 6 | 装载机 | LW541F | 台 | 2 |
| 7 | 提升信号设备 | / | 台 | 1 |
| 8 | 矿山外部车辆 | 委托社会车辆 |

### 原有项目遗留环境问题

（1）矿山前期开采在矿区范围内共形成了3处堆渣场：其中1号堆渣场位于何家沟西侧坡面，弃渣量约60m3，渣场下方修建有浆砌石1#拦渣坝，对弃渣进行了有效拦截；2号堆渣场位于何家沟沟道西侧坡面，弃渣量约40m3，渣体松散、下方没有拦挡防护措施；3号堆渣场位于何家沟东侧坡面一较平缓处，弃渣多为块度较大的废石，方量约90m3。除1号堆渣场外，其他堆渣场均未设置挡墙和截排水沟。

（2）堆矿场仅设置了一面挡墙，地面未硬化且未设置排洪沟。

（3）废渣未全部堆存在堆渣场，进矿道路存在零星弃渣。

（4）平硐口未设置沉淀池，矿坑涌水外流，形成地表径流，存在污染何家沟地表水体的风险。项目遗留环境问题现场现状见图2.1-4。

### 遗留环境问题整改措施

（1）根据项目开发利用方案，项目拟取消1#、2#堆渣场，清理遗留废石，并进行植被恢复。3#堆渣场将作为中转废渣的临时堆场，环评要求建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及其修改单中的规定，建设挡渣墙，并设置截排洪水渠；堆渣场拦渣坝和防洪设施应满足《防洪标准》（GB50201-94）要求；对拦渣坝和截排水沟软岩基地进行清理，确保拦渣坝和截排水沟的基础稳定；建立完善的排水设施，在堆渣场边坡修筑截水沟，堆渣场底层应排弃大块岩石，并形成渗流通道；汛期加强拦渣坝、截排水沟的检查与维护，确保安全度汛；渣场严禁混入生活垃圾等与堆渣场接纳性质不一致的固废；严禁废渣场超高、超服务年限运行；堆渣场拦渣坝下游需设置渗水收集池，渗水沉淀处理后全部回用不外排。

（2）对进矿道路路边零星废渣进行清理，并对占压地表进行植被恢复，建立以工程措施、植物措施和临时措施相结合的防治措施体系，最大限度减少工程建设产生的水土流失。

（3）硬化堆矿场地面，并设置截排洪水渠。

（4）在主平硐硐口设置沉淀池，对矿坑涌水进行沉淀处理，用于井下湿式凿岩、洒水降尘，井下作业用水优先利用矿坑涌水。

## 2.2扩建项目概况

### 项目基本情况

（1）项目名称：旬阳县何家沟毒重石矿开采项目；

（2）建设性质：扩建

（3）建设地点：旬阳县吕河镇何家沟；

（4）建设单位：旬阳县金辉矿业有限公司；

（5）建设规模及产品方案：扩建后毒重石矿开采规模达5万t/a，产品为毒重石原矿；

（6）服务年限：4.7年；

（7）矿区面积：1.71km2；

（8）开采方式：地下开采；

（9）建设投资：总投资716万元，本次设计追加投资约50万元，资金来源为企业自筹。

### 地理位置及交通

旬阳县何家沟毒重石矿区位于陕西省旬阳县城185°方位、直距13km处，行政区划隶属旬阳县吕河镇管辖，矿区中心地理坐标为：东经：109°21′53″，北纬：32°43′05″。矿区有2.5km简易公路与乡级公路吕（河镇）—赤（岩镇）公路相接；沿吕（河镇）—赤（岩镇）公路向西8km分别与十天高速公路旬阳收费站和G316国道安（康）－旬（阳）公路相连，沿十天高速公路向西方向行驶42km可达安康市城区，沿G316国道安（康）－旬（阳）公路向东行驶20km可达旬阳县城，交通较为便利。

矿区地理位置见图2.2-1。

### 矿区基本情况

2.2.3.1周边矿权设置情况

本项目采矿权人为旬阳县金辉矿业有限公司，北边为陕西汇金地质建设有限公司的“陕西省旬阳县平定河一带磁铁矿详查”探矿权，西南边为旬阳县金龙矿业有限公司的“陕西省旬阳县桂花树园磁铁矿详查”探矿证，矿权清晰无争议，本项目周边矿权设置示意图见下图2.2-2。

2.2.3.2矿区境界及资源概况

（1）矿区境界

本项目采矿权范围由4个拐点圈定(见表2.2.3-1)，采矿权面积为1.71km2。采矿证采矿标高+650～+200m，实际最低开采水平341m。本次设计开采对象为K1及K2毒重石矿体空间分布范围。

表2.2.3-1  采矿权拐点坐标一览表

| 拐点编号 | 1954北京坐标系（3º） | 1980西安坐标系（3º） |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 3622900.00 | 36627000.00 | 3622844.72 | 36626925.87 |
| 2 | 3622900.00 | 36627000.00 | 3622844.73 | 36628825.89 |
| 3 | 3622000.00 | 36628900.00 | 3621944.72 | 36628825.89 |
| 4 | 3622000.00 | 36628900.00 | 3621944.72 | 36626925.88 |

（2）资源储量

2018年3月安康市国土资源局委托陕西天地矿业有限公司编写并提交了《旬阳县何家沟毒重石矿资源储量核实报告》，该报告已于2018年3月30日取得了由安康市国土资源局下发的《<陕西省旬阳县何家沟毒重石矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（安国土资储备[2018]9号）。经过核实，在矿区内共圈定毒重石矿体2条（K1、K2），矿山K1、K2矿体求得保有资源储量（122b+333）共计矿石量32.55万t，平均品位59.11%。其中：K1矿体:控制的经济基础储量（122b）矿石量3.61万t，平均品位57.68%；推断的内蕴经济资源量（333）矿石量5.23万t，平均品位61.39%。K2矿体:控制的经济基础储量（122b）矿石量8.23万t，平均品位57.22%；推断的内蕴经济资源量（333）矿石量15.48万t，平均品位64.39%。

2.2.3.3矿石质量及加工技术性能

（1）矿石质量

1）矿石矿物

矿石中的主要矿石矿物为毒重石，一般含量35～70％，最高72％；局部含少量的重晶石矿物，一般含量1～8％，最高8.64％。次要矿物为石英1－45%,斜钡钙石0～41％；微量矿物有黄铁矿、方解石、钡钒云母、铝硅钡石、炭质；次生矿物为褐铁矿；副矿物有金红石等。在矿体尖灭部位，毒重石矿物含量降低，斜钡钙石矿物含量增高，二者互为消长关系。

2）矿石的化学成份

矿石的化学成分为BaCO3。BaCO3品位：39.51～77.94%，平均品位：65.22%；伴生有益组分为BaSO4：0.36～8.64%，平均含量：4.46%；有害组分主要有SiO2：5.13～23.41%，Fe2O3：0.34～2.56%，Al2O3：0.40～2.97%，CaO：0.45～8.95%，可溶盐：0.03～0.18%。根据《毒重石尾矿渣的淋溶浸出实验及其处理和综合利用途径研究》（李维山，重庆大学2007年硕士论文）介绍，钡广泛存在于环境中，土壤中约含500mg/kg，地表水中一般是0.01mg/L，海水中约为0.013mg/L。钡对哺乳动物也是必须的元素，在体内起到结构和重力传感器的作用，但人的摄入量达到200mg/d会产生中毒，当农灌水中的钡超过500mg/L时也对农作物有害。毒重石常见型态：葡萄状、球状、柱状、粒状、晶体通常为双面晶，难溶于水，金属钡毒性很低，但可溶性钡盐的毒性很高，不同的钡化合物的毒性大小与溶解度有关，溶解度高，毒性大，可溶性钡盐如氯化钡、醋酸钡、硝酸钡等为剧毒。

3）矿石结构构造

矿石结构：以中-细粒粒状结构为主，粒柱状结构次之，内碎屑和聚晶结构少量。矿石构造：以块状构造为主，层状、条（纹）带状次之。

4）矿石类型

矿石自然类型：按物质成分、结构构造分为毒重石型矿石、斜钡钙石－毒重石型矿石等二类。主要为毒重石型矿石。

（2）矿石加工技术性能

矿石类型主要为毒重石型，极少量为斜钡钙石－毒重石型，矿石类型简单；结构主要为中－细粒粒状结构、粒柱状结构，结构简单；构造主要为块状构造、层状构造，构造单一；矿石矿物主要为毒重石，少量的斜钡钙石、重晶石，有害组份SiO2、Fe2O3、Al2O3、可溶盐等均含量极微。何家沟毒重石矿与周边开发利用的赤岩毒重石矿、扇子坡毒重石矿处于同一成矿带，矿石类型、结构构造、物质成份均与其相类似，具较强的可对比性。赤岩、扇子坡毒重石矿经破、磨加工成毒重石粉后，可满足《化学工业用毒重石矿品质标准》DZ/T0211-2002中特级、一级品要求。根据邻区毒重石矿开采利用情况，认为本区毒重石矿加工技术性能良好。

### 矿山地质概况

2.2.4.1区域地质概况

矿区位于秦巴印支褶皱带白水江—白河褶皱束东部，其北侧为山（阳）、柞（水）、旬（阳）泥盆纪沉积盆地，南为北大巴山加里东褶皱带，构造线呈北西南东向展布。地层属南秦岭—大别山地层区迭部的旬阳地层分区，出露一套早古生界浅—次深海相碳酸盐岩和浅海—湖泊相碎屑岩及中酸性火山岩沉积建造。

区域内岩浆不太发育。在奥陶纪中晚期，本区中酸性火山活动强烈，奥陶系地层遭受了不同程度的区域变质作用，形成了一套块状石英岩、绢云石英片岩、浅绿色含绿泥石白云母石英片岩、二云母钠长片岩、二云母绿泥片岩、含炭硅质岩，总体反映了一套海槽相碎屑岩—中酸性火山岩岩石组合。

区域矿产资源丰富。主要有V、Mo、Cu、Pb、Zn、Au、Fe等金属矿产和黄铁矿、石煤、重晶石、毒重石、大理石、石灰石等非金属矿产。目前已经发现的有旬阳县平定河—小金河特大型磁铁矿和旬阳县神河—赤岩重晶石矿等。

2.2.4.2矿区地质构造

1）地层

矿区出露古生界奥陶系洞河组（Odh）及新生界第四系（Q4）地层。岩性以绢云千板岩、绢云石英片岩、炭质硅质岩、绿泥阳起片岩为主的一套中浅变质的细碎屑岩，地层近乎于北西西—南东东向走向，倾向北—北东，倾角18-43°左右。现由老到新叙述如下：

①奥陶系洞河组（Odh）地层，按其岩性特征分为三个岩性段。

洞河组下段（Odh1）：分布于矿区以南。为灰绿—绿色绿泥石阳起石正片岩、绿泥石钠长石正片岩、薄层灰岩。

洞河组中段（Odh2）：分布于矿区中部。为灰黑—黑色炭质石英岩、硅质岩、含炭质灰岩、二云石英片岩、二云钠长片岩。为区内含矿层位。

洞河组上段（Odh3）：分布于矿区北部。为灰—深灰色绢云千枚岩、云母石英片岩、含石榴子石绢云石英片岩夹石英岩、含炭绢云石英片岩。

②第四系（Q4）

本区不发育，仅在主沟中以及两侧的缓坡地带出现，最大厚度为10多米。坡上多为碎石、残坡积物，局部形成较厚的黄土层，含钙质结核。

2）构造

矿区位于区域性丝铺-麻坪断裂以南，包河-张河倒转复向斜的南翼，区域性褶皱、断裂发育，总体构造线呈近东西向展布。

矿区地层总体为一向北—北东倾的单斜地层，地层展布方向总体为北北西—南东东向，岩石变形强烈，次级褶皱构造普遍发育。

3）岩浆岩

区内未见岩浆岩出露。

### 矿体特征

矿区位于秦巴印支褶皱带白水江—白河褶皱束东部之包河—张河倒转复向斜的南翼。本次核实在何家沟矿区圈定两条毒重石矿体，编号为K1、K2。现矿体特征简述如下：

K1矿体：位于矿区何家沟西坡一带，矿体赋存于奥陶系洞河组中段（Odh2）黑色含炭灰岩与绢云石英片岩中，地表由TC1、TC2、TC3、TC4工程控制；浅部及深部由PD1、PD2、PD3工程控制。矿体地表出露长度203m，控制长度180m，地表出露标高在354-410m间，呈似层状；厚度一般0.75-1.25m，平均1.01m，厚度变化系数17.65%，厚度较稳定；BaCO3品位在37.62-84.89%，BaCO3平均品位61.26%，品位变化系数28.08%，品位均匀；矿体倾向350-20°，倾角16-41°，平均产状0°∠28°。

矿体呈似层状、透镜状产出，其内夹石较少，多为0.10-0.20m呈脉状顺层分布。矿体厚度在走向和倾向上变化不大，品位从地表向深部有变富的趋势。

K2矿体：位于矿区何家沟东坡一带，矿体赋存于奥陶系洞河组中段（Odh2）黑色含炭硅质岩中，地表由TC6、TC7、TC8、TC9四个槽探工程控制，浅部及深部由PD4、PD5、PD6工程控制。矿体地表出露长度329m，控制长度184m，地表出露标高在340-485m间；矿体厚度一般0.81-5.07m，平均2.94m，厚度变化系数33.41%，；BaCO3品位在38.76-78.92%，BaCO3平均品位58.84%，品位变化系数29.71%；矿体倾向350-15°，倾角15-25°，平均产状0°∠20°。

### 矿山开采技术条件

2.2.6.1水文地质条件

（1）水文地质现状

旬阳县何家沟毒重石矿区位于汉江一级支流吕河流域中上部，区内由南向北为何家沟，矿区高出吕河河道约120-200m。何家沟为长年有溪流的吕河支流，为“V”字型峡谷，谷坡两岸冲沟发育，上陡下缓，纵坡降10.1％-15.2%，正常流量6.0-12.5L/s，流速0.35-0.45m/s，遇暴雨流量及流速激增，暴雨后流量、流速则迅速衰减，一般2-4天恢复正常流量。区内自然坡度20°-35°，局部陡立。基岩基本出露，覆盖层仅分布于矿区中部局部缓坡地段及山坡梁顶。地形有利于大气降水和地下水的自然排泄。

旬阳县何家沟毒重石矿矿区最低侵蚀基准面标高309m，区内矿体赋存标高为510～340m，均高于本区的最低侵蚀基准面（309m），地表水体对毒重石矿的开采影响较小。

（2）含水层及其特征

矿区含水层主要为基岩强风化层含水层和分布于矿区中下部第四系残坡积碎石土孔隙含水层。

基岩强风化层含水层(Ⅱ2)：该层厚度5-15m，局部可达30m。受构造及风化作用影响，岩体破碎，裂隙发育，富水性相对较好，为裂隙含水层，遍布矿区地表。地下水主要受大气降水补给；经裂隙向深部或沟谷迳流排泄。涌水量主要受地形控制，受季节影响较大，一般沟谷地带水量大，山梁或山顶水量小；雨季水量大，旱季水量较小。

第四系残坡积碎石土孔隙含水层(Ⅲ2)：该层厚度1.5-10.0m，分布于矿区中东部，由60-70％粉质粘土混合30％-40％碎石、角砾组成，孔隙发育，季节性含水，地下水类型为上层滞水，主要受大气降水补给，以蒸发和向下、向地形较低处缓慢渗透为排泄方式，水量较小，该层地下水对于矿床开采基本无大的影响。

基岩弱风化层虽然也发育有节理裂隙，但总体含水量小，为隔水层，井下涌水量约18m3/d。

（3）构造及其含水性

矿区位于秦巴印支褶皱带白水江—白河褶皱束东部，其北侧为山（阳）、柞（水）、旬（阳）泥盆纪沉积盆地，南为北大巴山加里东褶皱带，构造线呈北西南东向展布。地层近乎于北西西—南东东向走向，倾向北—北东，倾角18-43°左右。矿区内断裂构造不发育。

矿区的含水构造主要为一组与岩层面大角度斜交的剪节理，产状137°∠65°，走向北东，倾向南西。裂隙面平直光滑，微张—紧闭，局部被石英脉充填，一般延伸10—30m，频数2—4条/m。随地形高低不同，含水量大小不同。

（4）地表水对矿床充水的影响

矿区范围内地表水主要为汉江三级支流何家沟，流量较小。矿区处于低山斜坡中上部，矿区矿体最低见矿标高高出河面60～90余米，加之陡峻坡地形，地表水对于矿床开采基本无影响。

小结：何家沟毒重石矿矿区属低山山地剥蚀地貌，地形有利于自然排水，发育的构造富水性弱，矿体位于最低侵蚀基准面以上；地下水类型以风化层中的裂隙潜水为主。据此确定矿区水文地质条件复杂程度为简单，矿床充水类型为裂隙充水矿床。

2.2.6.2工程地质条件

1）矿区工程地质条件现状评价

①矿区各层岩土工程地质特征

矿区主要出露的地层有第四系残坡积土（Q4edl）、古生界奥陶系地层，岩性组合为：绢云千枚岩、绢云石英片岩、板岩、硅质岩、含炭灰岩及毒重石矿层。根据各层岩土的物理力学强度、性状特征，矿区岩土可分为四层，具体特征如下：

a、第四系坡积土（Q4edl）：主要由粉质粘土组成，灰黄色，稍湿—湿，硬塑—坚硬。厚度1.5～10.0m.分布于矿区坡脚及斜坡地形平缓处。该层土物理力学性能较差，自稳能力差，透水性差，遇工程切坡可产生边坡失稳。但对开采影响不大。

b、软质片岩工程岩组：灰色为主，鳞片变晶结构，薄层状构造。依风化程度又可分为三层：①强风化层：灰黄色，鳞片变晶结构，薄层状构造。岩层一般较破碎，风化及节理裂隙发育，透水性好。分布于矿区浅表，层厚5～10m，局部可达30m.该层物理力学性能较差，整体性差，遇工程切破易产生边坡失稳。根据地区经验，该层土的边坡允许值，5m内可取1:0.75～1:1.00，5～10m可取1:1.00～1:1.25。②弱风化变质片岩：灰色为主，鳞片变晶结构，薄层状构造。岩层一般较完整，节理裂隙发育，透水性差。分布于矿区深部，层厚10～15m，该层岩石物理力学性能较好，整体性好，工程切破可采用较陡的边坡。③微—浅变质片岩：灰色为主，鳞片变晶结构，薄层状构造。岩层完整，节理裂隙不发育，透水性差。分布于矿区地下深部.该层岩石物理力学性能较好，整体性好。

c、层状中硬岩工程岩组：灰黑色为主，隐晶（致密）结构，块状构造。主要以硅质岩、炭硅质岩为主，分布于矿区大部，是矿区的主要含矿层位和顶底板围岩。该层岩石节理发育一般，岩体较完整，多为大块状，物理力学强度较高，坚硬。经试验，单轴饱和抗压强度在46.5Mpa，软化系数0.85，为不软化的较硬岩。

②结构面及其对矿山建设的影响

矿区岩体的结构面主要有节理裂隙面。各类岩石岩层面在地表浅部多变形、微张，使得岩体整体性变差，深部则紧闭，岩体整体性好。因此，浅部工程施工应加强支护。

节理裂隙面为一组剪节理，节理多平直光滑，微张—紧闭，一般延伸10—20m，频数2—4条/m，产状与岩层面呈大角度相交。局部被石英脉充填。节理面的发育破坏了岩体的整体性，因此在井巷节理密集发育地段应加强支护。

③井巷围岩稳固性评价

从PD1、PD2、PD3、PD4、PD5、PD6生产矿井看，除PD4局部地段有洞顶坍塌现象，已采用木架支护，大部分巷道井壁较为完整、规矩，没有衬砌或支护。未发现大规模冒顶、塌陷等现象，井巷围岩稳定性较好。从坑道整体来看，围岩稳定坚固，矿区6个掘进平硐自开工到现在，未发生较大规模塌方现象。说明井巷围岩稳固性较好。

2）工程地质条件预测评价

预测评价从矿床所处的地层岩性条件、构造发育情况及特征、井巷施工情况综合评价。矿区顶底板围岩主要岩性以板状炭质板岩、炭硅质板岩为主，该岩石为中硬岩，力学强度高，有利于洞室稳定，但在穿越强风化段时，由于岩体较破碎，可能发生冒顶塌方；顶底板岩层产状平缓，局部褶曲和节理构造发育，对成洞和洞室稳定影响较大，井巷穿越时易发生坍塌、冒顶；开采施工若不严格按设计要求预留保安矿柱，滥采滥挖，使采空区任意扩大，也可能产生塌方。综上所述，矿区开采过程中可能诱发或加剧的主要工程地质问题是冒顶和塌方。

为了使矿山生产做到安全、科学，必须采取相应的防治措施。在开采施工过程中严格按开发利用方案执行，预留矿柱，在构造发育带、洞口岩体强风化地段及时有效支护，建立施工巡查制度。只有这样才能保证安全生产，提高经济效益。

2.6.2.3环境地质条件

矿区距离神河大断裂约4km，神河断裂属于区域性不活动断裂，矿区属于稳定区域。据陕西省地震局编写的《陕西省构造体系与地震分布规律研究》报告及地震文字记载，矿区地处小于5级的地震区域。地震设防烈度为6度，设计地震加速度值为0.05g。

根据本项目开发利用方案，项目区未发现崩塌、滑坡、地裂缝、泥石流等现状地质灾害，矿山排水量很小，何家沟河水也未发现有污染迹象，河水清澈。

### 工程项目组成及主要建设内容

项目工程组成及主要建设内容见表2.2.7-1。

表2.2.7-1   建设项目组成一览表

| 工程类别 | 项目组成 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 扩建前 | 扩建后 |
| 主体工程 | 开拓系统 | 矿床采用平硐+溜井联合开拓方案，采矿方法为全面采矿法。采场参数：留矿法：矿块沿矿体走向布置，矿块长30m，宽为矿体厚度，房间柱6m，顶柱3m，底柱5m，漏斗间距5m。 |
|  |  | 矿山前期主要利用PD6开采毒重石矿，PD6平硐巷道长约850m，标高448.2m，平硐尺寸2m×3m，目前已封堵；PD5平硐巷道长约600m，标高463.7m，平硐尺寸2m×3m，位于PD6平硐下方，主要功能为回风井，目前已封堵；PD4平硐巷道长约95m，标高345m，平硐尺寸1.8m×2m，目前已废弃；PD3平硐巷道长约65m，标高415.6m，平硐尺寸1.8m×2m，目前已废弃；PD2平硐巷道长约72m，标高413.1m，平硐尺寸1.8m×2m，目前已废弃；PD1平硐巷道长约76m，标高381m，平硐尺寸1.8m×2m，目前已废弃。 | 矿体开拓主平硐以现有探矿平硐PD1、PD2、PD3、PD4、PD5、PD6为基础进行，开采巷道置于矿体下盘，开拓平硐在矿体中进行掘进，沿中段沿脉运输巷每隔20m掘进穿脉通达矿体。首采地段布置在K2矿体PD6（449m标高）。矿块综合三率指标：回采率：90%，贫化率：5%，损失率：10%。矿山开采顺序总体上从上中段向下中段，中段内采用后退式回采，前期首采地段选择K2矿体PD6（449m标高），根据本工程开发利用方案及储量核实报告，PD6出矿量约占总开采量的70%。接续为PD5、PD4、K1矿体PD3、PD2、PD1。 |
|  | 运输系统 | 原有项目运输系统采用小型柴油输运车辆进行矿石及废石运输。 | 运输系统采用铺设轻轨，实行轨道运输，人力推运矿车。主平硐和运输巷道采用机动车辆结合单轨运输。 |
| 公辅工程 | 给排水 | 取水 水源 | 矿区属于中山地貌区，沟道水资源丰富，本项目生产水源取自何家沟沟道，供水采用潜水泵将水压至高位水池，再由高位水池供矿山用水。 |
|  |  | 排水 | 矿山矿井渗水采用水沟自流方案，扩建工程将在各主硐坑口设置沉淀池，对矿坑涌水处理后全部用于井下湿式凿岩及降尘，不外排。 |
|  | 供电 | 利用矿区周边现有的1座配电室向全矿区供配电。通过300KWA变压器降压后分出380V和220V分别供至生产区和生活区。 | 依托原有 |
|  | 供气 | PD5平硐坑口已设空压机房1座。 | PD3平硐坑口增设空压机房1座，安装1台空气压缩机，用于采场作业 。 |
|  | 矿井通风 | 采用单翼对角抽出式通风系统。通风方式为机械抽出式。 |
|  | 炸药库 | 本项目爆破作业委托民爆公司开展，前期所设炸药库已废弃，后期不再设置炸药库。 |
|  | 采矿工业场地 | 已建成配电房1座、机房2座、矿部1座，建筑面积为106m2，活动板房结构。、 | 改造矿部用房，改造原有部分活动板房为砖混结构房屋，建筑面积为106m2。新建职工宿舍用房，建筑面积为96m2。 |
| 储运工程 | 矿区内部道路 | 前期开采在乡村道路与各采硐之间修建了约1.1km的矿山公路，宽约4m，路面结构：泥结碎石路面。 | 本次工程将依托原有内部道路，并对原有路面进行加固、修复处理。 |
|  | 原矿临时堆场 | 原有工程遗留一处堆矿场（3号临时堆矿场），位于PD6西侧，占地面积约479m2。 | 新增2个临时堆矿场，其中1号临时堆矿场设在PD1南侧，占地面积约122m2；2号临时堆矿场设在PD4西侧，占地面积约61m2。 |
|  | 临时 堆渣场 | 矿山前期开采在矿区范围内共形成了3处堆渣场：其中1号堆渣场位于何家沟西侧坡面，弃渣量约60m3；2号堆渣场位于何家沟沟道西侧坡面，弃渣量约40m3；3号堆渣场位于何家沟东侧坡面一较平缓处，弃渣多为块度较大的废石，方量约90m3。 | 项目拟关闭1#、2#临时堆渣场，保留3#临时堆渣场，并在PD4西北侧设置4#临时堆渣场，用于中转弃渣。其中3#堆渣场位于PD5及PD6西侧，占地面积约340m2，平均堆渣高度为2m；4#占地面积约220m2，平均堆渣高度约2m。 |
| 环保工程 | 废水处理 | 扩建前项目实际开采规模较小，各硐口未设置矿坑涌水沉淀池，存在矿坑涌水外排现象；生活污水经化粪池熟化处理后粪便渣用于周边坡地施肥，不外排。 | 矿区各硐口均设沉淀池，矿坑涌水经沉淀池沉淀后回用于井下湿式凿岩及降尘；生活污水经化粪池熟化处理后粪便渣用于周边坡地施肥，不外排。 |
|  | 废气防治 | ① 采矿场采用湿式凿岩，机械通风、局部通风等措施；② 对爆破作业、出矿、装卸和运输扬尘采取抑尘；③ 临时堆渣场、矿石堆场采取洒水降尘措施。 |
|  | 噪声控制 | 选用低噪声设备，并采用减振、隔声、消声等措施。 |
|  | 固废处置 | 关闭1#、2#临时堆渣场，按规范对3#堆渣场进行整改并新建4#临时堆渣场，堆渣场下方均设置浆砌片石挡墙，两侧设置排水沟，废石优先回用采空区回填，剩余废石外售；生活垃圾集中收集后送临近村镇生活垃圾中转站处理。 |
|  | 风险防范 | 3#、4#临时堆渣场下游设拦渣坝，两侧设截排水沟。 |
|  | 生态防治措施 | 严格控制道路施工作业带宽度，减少临时占地；施工结束后尽快生态恢复临时占地；退役期平整、覆土、植被恢复。 |

### 主要原辅材料、能耗及水耗

本项目采矿工程主要原辅材料是炸药、雷管和导爆管等，其主要原辅材料用量见表2.2.8-1。

表2.2.8-1  本项目采矿工程主要材料用量

| 序号 | 项目 | 材料定额 | 年消耗 | 日消耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 单耗 | 单位 | 消耗量 | 单位 | 消耗量 |
| 1 | 炸药 | kg/t | 0.45 | t | 22.5 | Kg | 75 |
| 2 | 非电雷管 | 发/t | 0.55 | 发 | 27500 | 发 | 92 |
| 3 | 塑料导爆管 | m/t | 0.04 | m | 2000 | m | 7 |

### 总图布置

根据矿区矿体分布、物流运输等情况，工程以分散与集中相结合的原则，在矿区PD4西侧原有矿部处设一个工业场地，详见项目平面布置分布图2.2-3。

2.2.9.1采矿工业场地

采矿工业场地布置有宿办楼、空压站、配电室、库房、临时堆渣场、临时堆矿场等。

2.2.9.2办公生活区

全矿设置1处宿办用房，1处职工宿舍。宿办用房设在K2矿体PD4西侧平地，主要功能为办公、调度；职工宿舍设在K2矿体PD6西侧平地，主要功能为职工提供住宿。

2.2.9.3临时堆渣场

工程共设2处临时堆渣场，具体位置详见图2.2-3。

2.2.9.4临时堆矿场

工程共设3处临时堆矿场，具体位置详见图2.2-3。

### 采矿工程

2.2.10.1建设规模与产品方案

矿山建设规模为5×104t/a，产品为毒重石。

2.2.10.2开采对象

开采对象：矿区开采范围及对象为划定矿区范围内的K1、K2两条矿体。

矿山开拓系统水平投影图见图2.2-4。

2.2.10.3开采方式、方法

矿区主要水系为何家沟，自近南北向穿过矿区。当地最低侵蚀基准面标高309m，矿体位于当地最低侵蚀基准面之上，埋藏较浅，矿体与围岩稳固性较好。矿体倾角16°～41°左右，矿体为倾斜矿体，矿体较薄，采用露天开采剥采比太大，剥离费用较大，因此选用地下开采方式，选择全面采矿方法，该方法结构简单，管理方便，生产技术易于掌握，对于该矿，由于矿石储量类别低，矿体薄，阶段坑道一般布置于脉内或靠近矿体下盘一侧，更有利于边探边采，以达到充分合理利用所有占用储量。

采矿方法见图2.2-5。

2.2.10.4开拓运输方案

（1）开拓方案

矿床采用平硐+溜井联合开拓方案，开采顺序总体上从上中段向下中段，中段内采用后退式回采，前期首采地段选择K2矿体PD6（449m标高），根据本工程开发利用方案及储量核实报告，PD6出矿量约占总开采量的70%。接续为PD5、PD4、K1矿体PD3、PD2、PD1。

矿体开拓主平硐以现有6个平硐为基础进行，开采巷道置于矿体下盘，开拓平硐在矿体中进行掘进，沿中段沿脉运输巷每隔20m掘进穿脉通达矿体。按15～30m标高为一中段施工阶段平硐，天井相贯通分割控制矿体实施采矿，各中段采下的矿石经阶段溜井多次倒运下放至主平硐，各中段矿石均用矿车运出地表堆放在矿场中，废石运出地表，堆放在临时堆渣场。

（2）运输方案

本矿主平硐和运输巷道采用机动车辆及单轨运输相结合的方式，坡度保持在0.5度，便于重车自滑，主平硐和运输巷道应保持足够的安全间距，行人间距应大于0.7m，排水沟规格为0.3×0.3m，供电线路应设有水沟壁。人行道的巷道壁净高度大于1.5m，每隔20m设辟人硐室，巷道交叉口、车场、转载点应设岔道，矿车在运行中有相应无误的信号，保证运输安全。原矿石、废石采用公路运输方式，矿区已有运输便道与乡级公路相接，路面均为泥结碎石路面，运输道路依托现有乡村道路及省道。

2.2.10.5矿柱回采及采空区处理

正常生产过程中，本中段顶柱与上中段底柱同时回采，顶底柱及间柱回采滞后矿房回采，顶底柱回采用中深孔崩落法回采，间柱回采采用沿倾斜方向由上而下后退式回采。

为保证井下生产安全，对通往采空区的所有穿脉巷道、采场漏斗或穿脉出矿巷道及所有巷道进行一定程度回填后均应进行封堵。封堵长度不小于3～5m，采用混凝土封堵。在中段巷道通往采空区的道口应设置警示牌，防止采空区局部或大面积冒落造成人员和设备伤害。

2.2.10.6矿井通风

根据矿体埋藏条件和开拓运输系统的布置形式，并结合矿山生产实际，推荐采用单翼对角式通风系统，机械通风。

通风系统：从各生产中段平硐进风→各中段运输巷道→人行通风天井（设备井）→局扇风筒→采场（回采进路）→局扇风筒→通风天井→回风巷道（上部中段巷道）→回风联络道→回风井→地表。

该矿矿体走向长度不长，新鲜风流可从主平硐侧的各生产中段硐口直接进入，污风从辅助回风井排出地表。各采准、切割和开拓、生产掘进工作面均采用局扇加强通风。各回采工作面和掘进工作面均采用湿式凿岩，对出矿和出渣工作面进行喷雾洒水。此外，矿山设置专职通风管理机构和人员，负责通风防尘工作，建立健全通风制度。

2.2.10.7排水方案

根据开拓系统以及水文地质条件，矿山平硐及其以上各中段都采用自流排水方案，在各中段巷道人行道侧设置水沟，水沟坡度3～5‰，生产废水及井下涌水沿本中段水沟自流排放，各平硐坑口设置沉淀池对井下涌水及其污水进行沉淀处理后，全部接入矿山回水系统。

2.2.10.8采矿设备

根据建设单位提供资料，采矿主要生产设备见表2.2.10-1。

表2.2.10-1  本项目主要生产设备表

| 序号 | 设 备 | 型号或规模 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿岩机 | YT-24 | 台 | 10 |
| 2 | 空压机 | VFY—9/7型 | 台 | 2 |
| 3 | 变压器 | S9—200/10 | 台 | 1 |
| 4 | 压风机 | Y160M2 | 台 | 4 |
| 5 | 水泵 | WQ21-100-15 | 台 | 8 |
| 6 | 装载机 | LW541F | 台 | 4 |
| 7 | 提升信号设备 | / | 台 | 1 |
| 8 | 矿山外部车辆 | 委托社会车辆 |

2.2.10.9矿山服务年限

矿山可采矿产资源量23.44×104t，按开采5.0×104t/a规模计算，矿山服务年限4.7年。

### 公用工程

2.2.11.1给排水

（1）给水

矿区属于中山地貌区，沟道水资源丰富，用塑料管引入生活区、井巷及掘进工作面，作生产、生活及消防使用。

（2）排水系统

采矿区采用分流制排水系统，分为生活、生产污废水系统和雨水系统。

采矿区生产废水主要是矿坑废水，经沉淀池处理后回用于井下湿式凿岩及工作面降尘，不外排。生活污水设化粪池收集处理后综合利用，不外排。

2.2.11.2 供配电

为便于用电管理，利用矿区周边现有的1座配电室向全矿区供配电。通过300KWA变压器降压后分出380V和220V分别供至生产区和生活区，能满足矿山正常生产、生活的供电要求。动力配电由低压配电室供电，采用无功率自动补偿控制器控制。线路铺设采用架空方式，电缆采用橡胶套电缆。架空线路应遵守电力设计规范，采用正规架线电杆，电线最大弧度垂直地面的距离，跨越通车道路不得小于6m，不跨越通车道不得小于3m。布线时做到布局合理，不能影响正常生产。

矿山主扇及井下水泵等一级负荷采用双回路供电，矿山应另备有一套柴油发电机组，以作为井下各一级负荷用电设备因突然停电的备用电源及井下作业人员紧急避灾的照明电源。

照明电压：井下巷道、硐室固定照明采用220V，采矿工作面、采准巷道及检修照明采用36V白炽灯照明。

2.2.11.3 通讯

矿区已开通程控电话，中国移动、中国联通、中国电信均在该区开通移动电话。井上井下各生产作业地点采用生产调度电话通信。生产调度电话采用10门程控交换电话，工业场地、空压机站、坑口及井下主要工作点等处均设置联络电话。因此矿区通讯较为便利，可满足矿山通信要求。

### 贮运工程

2.2.12.1运输

原矿石、废石硐内采用人工推车运输方式，其余材料及成品采用公路运输方式。

（1）矿区内部运输

①道路运输

前期开采在乡村道路与各采硐之间修建了约1.1km的矿山公路，宽约4m，路面结构：泥结碎石路面。

②硐内运输

垌内运输系统采用铺设轻轨，实行轨道运输，人力推运矿车，主平硐和运输巷道均采用单轨运输，坡度保持在0.5度，便于重车自滑。

（2） 矿区外部运输

外部运输采用汽车运输，主要是矿石产品的运出和备品配件、辅助材料及生活用品的运入。除产品、生活用品采用自备汽车运输外，其余委托社会车辆运输，运输道路依托现有乡村道路、省道及国道。

2.2.12.2临时堆矿场

新增2个临时堆矿场，其中2号临时堆矿场设在PD4西侧，占地面积约61m2；1号临时堆矿场设在PD1南侧，占地面积约122m2。已建成3号临时堆矿场，位于PD6西侧，占地面积约479m2。矿石采用自卸式汽车运出外售。

2.2.12.3临时堆渣场

本工程设置3#、4#临时堆渣场，用于中转弃渣。其中3#堆渣场位于PD5及PD6西侧，占地面积约340m2，平均堆渣高度为2m；4#临时堆渣场位于PD4西北侧，占地面积约220m2，平均堆渣高度约2m。本矿山采矿主巷道已基本形成，后期开采全部为脉内巷，弃渣产生量较少，共计约21385t（4550t/a），其中约14970t（3185t/a）经临时堆渣场中转后外售给碎石加工企业进行综合利用，6416t（1365t/a）废石用于井下采空区回填。

### 劳动定员及工作制度

项目扩建前劳动定员8人，扩建后劳动定员增至33人，其中矿山生产工人29人，管理及后勤人员4人。矿山工人基本聘用当地农民。因此，不在矿山上设职工食堂。

工作制度年工作300天，每天3班，每班8小时。

### 主要技术经济指标

项目建设总投资716万元，其中本次设计追加投资约50万元，资金来源为企业自筹。主要技术经济指标详见表2.2.14-1。

表2.2.14-1  矿山开发利用综合技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质储量 | 万t | 32.55 |  |
| 2 | 本次利用的地质储量 | 万t | 23.44 |  |
| 3 | 原矿品位 | % | 59.11 |  |
| 4 | 采选 | % |  |  |
| 5 | 矿山规模 | 万t | 5 |  |
| 6 | 矿山基建时间 | 年 |  | 已开采 |
| 7 | 矿山服务年限 | 年 | 4.7 |  |
| 8 | 总投资 | 万元 | 716 |  |
| 9 | 资金来源 |  |  | 自筹 |
| 10 | 单位矿石投资 | 元/t | 100 |  |
| 11 | 销售收入 | 万元 | 5680 |  |
| 12 | 利润总额 | 万元 | 1871 |  |
| 13 | 年利润 | 万元 | 246.27 |  |
| 14 | 投资利润率 | % | 34.39 |  |
| 15 | 静态投资回收期 | 年 | 1.8 |  |

# 3工程分析

## 3.1物料平衡与水平衡

### 3.1.1物料平衡

根据矿山开发利用方案，矿山扩建完成后运营期总物料平衡分析见表3.3.1-1。

表3.3.1-1   项目总物料平衡表

| 入 方 | 出 方 |
| --- | --- |
| 名称 | 数量（t/a） | 比例（％） | 名称 | 数量（t/a） | 比例（％） |
| 原矿 | 54550 | 100.00 | 矿石 | 50000 | 90.8 |
|  |  |  | 废石 | 4550 | 9.2 |
| 合计 | 54550 | 100.00 | 合 计 | 54550 | 100.00 |

### 3.1.2水平衡

根据项目开发利用方案及矿山储量核实报告所开展的矿山范围内水文地质、工程地质等调查工作，可知开采矿体位于侵蚀基准面以上，一般无矿坑水产生。仅在开采标高较低矿体时有少量矿坑涌水。开发利用方案按照矿区开采最大矿体范围估算最大涌水量为18m3/d。

本项目用水单元主要为凿岩机冷却用水、工作面除尘用水、生活用水、工业场地、临时堆渣场、运输道路抑尘用水及绿化用水。

项目水平衡见表3.1.2-1及图3.1-1。由此可知，项目扩建完成后运营期总用水量29.66m3/d。

表3.1.2-1  项目用排水量一览表单位：m3/d

| 序号 | 用水单元 | 总用水量 | 损失量 | 废水量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿岩机冷及工作面降尘用水 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 2 | 生活用水 | 0.66 | 0.099 | 0.561 | 0 |
| 3 | 道路抑尘用水 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 工业场地及临时渣场洒水 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 合计 | 29.66 | 29.099 | 0.561 | 0 |

备注：本次评价最大用水量含矿坑涌水，矿坑涌水按最大涌水量估算，井下凿岩降尘用水不足部分补充新鲜水。

## 3.2工艺流程及产污环节

### 3.2.1施工期工程内容及产污环节

旬阳县金辉矿业有限公司毒重石矿开采工程已开采多年，井巷工程均已建成，项目施工期施工内容主要是矿山公用辅助工程、环保工程的修建，如硐口沉淀池修建、矿山道路修复加固等，无重大施工工程。项目施工期产污环节分析见表3.2.1-1。

表3.2.1-1  建设期产污环节分析表

| 序号 | 类别 | 分析内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | ①施工过程中将产生少量的生产废水和矿坑水； ②施工工人将产生少量的生活污水。 |
| 2 | 废气 | ①工程土石方开挖、材料运输及堆放、场地平整等均可能产生施工扬尘；②施工机械设备燃油产生NOx、CO和非甲烷总烃以及施工爆破废气含粉尘、NOx等。 |
| 3 | 噪声 | ①施工机械施工作业过程中将产生较大的施工噪声； ②材料运输车辆还将产生交通噪声。 |
| 4 | 固废 | 施工期产生的固体废弃物主要是废弃土石、生活垃圾。 ①废弃土石包括工业广场土建表土剥离、局部井下巷道开拓产生的废石； ②施工工人将产生少量的生活垃圾。 |

### 3.2.2施工期污染源分析

3.2.2.1施工期废水

（1）生产废水

建设期工程产生的生产废水包括砂石冲洗水，砼养护水、场地冲洗水、机械设备洗涤水、混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水，生产废水除含有少量的油类和泥砂外，基本没有其它污染指标。评价要求生产废水设临时沉砂池处理后回用于生产。

（2）生活污水

本项目工程建设期10个月，施工人员大部分为附近村民及现有矿山工作人员，施工高峰期施工人员预计可达到20人，依据当地生活条件，按每人每天用水量60L/d计，则每天用水量为1.2m3，污水产生系数取0.85，则生活污水产生量为1.02m3/d，生活污水处理依托现有的处置方式，经化粪池收集后，用作农肥不外排。

（3）矿坑涌水

巷道施工时会产生少量矿坑涌水。评价要求主平硐沉淀池提前建设，用于处理基建施工时矿坑涌水，矿坑涌水经沉淀处理后用于防尘洒水，不外排。

3.3.2.2 施工废气

施工期大气污染源主要来自施工所需的物料运输卸载扬尘及临时物料堆场产生的风蚀扬尘、采场工业场地建设过程中裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘。可能对环境造成一定影响，但影响范围小，时间较短。风蚀扬尘在大气干燥气象条件下形成，其产生量与风力、表土含水率等因素有关，难以定量表述。

3.3.2.3 噪声

（1）施工期噪声源强分析

本项目施工期产生的噪声主要为施工机械产生的噪声和交通运输产生的噪声，源强值为80~103dB（A），项目建设期主要噪声源及源强见表3.2.3-1。

表3.2.3-1  建设期主要噪声源与噪声级

| 序号 | 声源名称 | 噪声级dB（A） | 备注（距声源） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 85～94 | 3m |
| 2 | 挖掘机 | 80～84 | 5m |
| 3 | 振捣机 | 87 | 2m |
| 4 | 电锯 | 103 | 1m |
| 5 | 装载机 | 85 | 3m |
| 6 | 重型卡车、拖拉机 | 80～85 | 7.5m |

3.3.2.4 固废

本项目井巷工程依托原有6个平硐进行矿石开采，施工期产生的固废主要为施工人员产生的生活垃圾。

工程建设期每天产生生活垃圾约10kg。生活垃圾由施工队设置临时生活垃圾收集筒，统一收集后定期运至当地生活垃圾中转站处理。

### 3.2.3运营期工艺流程

本矿山采用地下开采方式，选用浅孔爆破落矿工艺。运营期生产工艺及产污环节详见图3.2-1。

工艺简述：

（1）采准切割

采准切割工作，包括掘进阶段运输平巷、天井、联络道、漏斗颈、切割巷道。运输巷道在矿体内布置，行人通风天井在矿体沿底板脉内布置，每隔5-6m开一联络道，采用漏斗自重放矿的底部结构，从运输巷道向上掘漏斗井，并掘至拉底巷道，切割与扩斗同时进行。

自下向上分层回采，分层高度2m，上向式凿岩，孔深2m左右。回采时，每放一次炮，放出崩落矿石的三分之一，待矿房全部采完后，进行大量放矿。

放矿分两步骤，即局部放矿和大量放矿。局部放矿放出每次崩落矿石的30-50%左右，使回采工作面保持2.0-2.5m空间，矿房回采对顶柱时，进行大量放矿。大量放矿时一定要均匀放矿。

2）回采工作

正常生产过程中，本中段顶柱与上中段底柱同时回采，顶底柱及间柱回采滞后矿房回采，顶底柱回采用中深孔崩落法回采，间柱回采采用沿倾斜方向由上而下后退式回采。

对通往采空区的所有穿脉巷道、采场漏斗或穿脉出矿巷道及所有巷道均应进行封堵。封堵长度不小于3～5m，采用混凝土封堵。

凿岩：在回采巷道中，用凿岩台车凿上向扇形中深孔，排距1.4～1.8m，一般要在整个分段的炮孔打完后，才能分步距进行爆破。

爆破：爆破步距为1～2排炮孔的距离。

通风：新空气主巷阶段平巷经天井进入联络道和回采巷道，污风从回采巷道中分支风筒和通风天井中的主风筒至上阶段回风巷道中排出。

出矿：崩落的矿石在回采巷道端部，用车运到矿石溜井中，然后再从阶段平巷中的矿石溜井放矿口装车运出。出矿工作是在崩落的覆盖层下进行的，随着矿石的放出，采空区被紧随着的矿石而来的覆盖岩填充。矿块采矿综合回收率85%。

## 3.3污染源及环境影响因素分析

### 3.3.1原有工程污染源简要分析

2006年至2016年8月，企业主要针对区内的K1、K2矿体进行探矿和采矿，累计采出矿石量4.19万t，消耗地质矿石量4.66万t，矿石平均品位57.17%，平均生产规模约0.5万t/a。根据对矿山原有生产情况的调查和资料收集，矿山原有污染物产生、治理、排放现状简述如下：

3.3.1.1废水

原有项目矿区废水主要为矿山职工生活产生的废水，产生量约46m3/a，经旱厕收集后用于周围林地施肥，不外排。

3.3.1.2废气

由于项目已于2016年暂停开采，环评现场调查时该项目没有生产，无法对废气污染源进行实际监测，因此，本评价参照《工业污染源产排污系数手册》（2010版）及同类矿山资料，估算各种大气污染物排放源强。

（1）扬尘

1）井下开采作业面无组织粉尘

原有项目实际平均开采规模为0.5万t/a，在凿岩、爆破、掘进等过程中会有粉尘产生。岩石爆破是一个剧烈运动的过程，粉尘的粒径分布较广。根据同类矿山的研究资料，其中粒径小于10μm的飘尘不宜沉降，但仅占产尘量的1%左右，直径10～45μm的粉尘在爆破区内不能短时间沉降，约占产尘量的40%左右，一般易对周边环境产生危害粉尘的粒径小于45μm；而60%左右以上的粉尘粒径分布在50～100μm之间。采矿过程经过采取湿式凿岩后井下扬尘浓度在2～3mg/m3左右（本次评价按3mg/m3计），经过加强通风、喷雾降尘和井下巷道阻隔以后回风巷道扬尘排放浓度在0.3mg/m3左右，经核算，风井废气中TSP产生量为0.0048kg/h，0.035t/a，排放量为0.00048kg/h，0.0035t/a。

2）装卸粉尘

原矿和废石在装卸过程中会产生一定的扬尘，根据《秦皇岛沙石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》中矿石装卸起尘计算公式，参考运营期污染源核算，原有工程装卸粉尘产生量为0.0039t/a。经调查原有项目开采实际，矿山前期开采过程中未设置喷雾除尘装置，则原有项目矿山开采过程中，装卸粉尘排放量为0.0039t/a，矿石及废石装卸工作时间按8h/d计，则排放速率为0.0016kg/h。

3）运输扬尘

汽车在采场转送原矿及卸车的过程中产生一定的扬尘，运输扬尘产生强度与路面种类、季节干燥、运输距离以及车行速度有关，各矿山条件不同，起尘量差异也很大。根据类比资料，一般运输过程中的产尘量为2.13g/t矿，本项目扩建工程运输矿石及废石量共计约0.55万t/a。由此计算得运输扬尘为0.012t/a。

4）设备燃油废气

原有项目矿区柴油机、挖掘机、空压机、装载机等机械设备使用过程中，柴油燃烧会有SO2、NOX等污染物产生排放；由于柴油用量较少，加之区域植被覆盖率较高，因此废气未对周围大气环境造成明显影响。

3.3.1.3噪声

噪声主要为挖掘机、空压机、装载机等工作时产生的噪声、运输车辆产生的交通噪声以及爆破过程中产生的噪声。通过控制炸药量、爆破方式等，降低爆破噪声的声级值，并通过选用低噪声设备，降低机械噪声。

3.3.1.4固废

矿山废石：根据项目前期实际运营统计，原有项目开采工程废石产生量累计约为0.5万t。其中约0.42万吨用于矿区道路修建或外售进行综合利用，其余约0.08万t至于目前3处堆渣场。

生活垃圾：原有项目矿山工作人员为8人，矿山生活垃圾产生量约为0.3t/a，未集中收集处理，随意排放。

机修废机油、抹布：根据项目前期实际运营统计，该项目机械设备和车辆定期进行检修、保养过程中产生的机修废机油、抹布量约为0.01t/a。按我国固体废物分类，这些废物属危险废物，根据现场调查，目前该部分危险废物未按照相关规定处置。环评要求机修废机油、抹布等危险废物必须交有资质的单位处理，不得混入一般废物中。

### 3.3.2扩建工程污染源简要分析

根据设计资料和现场调查，该项目营运期产生的污染物包括废水、废气、噪声和固体废物等。其中废气污染源包括矿井污风、工业场地面源粉尘、机械车辆尾气等；废水污染源包括矿井渗水、生活污水；固体废物包括废矿石、机修废物和生活垃圾；噪声源包括采场机械设备噪声、运输机械设备噪声、空压机、风机、泵、运输车辆噪声等。

3.2.2.1废气污染源

矿山开采过程中主要废气污染源包括井下开采作业面无组织粉尘、临时堆矿场装卸粉尘及堆场起尘、道路运输扬尘。由于开采出的矿石及废石呈块状，最小粒径一般大于5cm，在大风气象条件下难以起尘，故本次评价不对堆场扬尘污染进行评价。

（1）废气污染源强分析

1）井下开采作业面无组织粉尘

在凿岩、爆破、掘进等过程中会有粉尘产生。岩石爆破是一个剧烈运动的过程，粉尘的粒径分布较广。根据同类矿山的研究资料，其中粒径小于10μm的飘尘不宜沉降，但仅占产尘量的1%左右，直径10～45μm的粉尘在爆破区内不能短时间沉降，约占产尘量的40%左右，一般易对周边环境产生危害粉尘的粒径小于45μm；而60%左右以上的粉尘粒径分布在50～100μm之间。

矿山采掘工程坑道内各作业面粉尘产生浓度一般＜50mg/m3，以凿岩爆破时的粉尘浓度最高，爆破有两种形式，一种是深孔爆破，一种是浅孔爆破。深孔松动爆破在岩石层中进行，粉尘产生量较小，后者在短时间内可产生较强的粉尘污染，可达1000mg/m3。本工程毒重石矿井下开采拟通过湿式凿岩、工作面及装卸矿点喷雾洒水除尘的湿式作业和机械与自然通风输送新鲜风的稀释方式，降低井下粉尘和废气浓度。根据矿山的开发利用方案，项目排风井引风量为16000m3/h，经查阅相关资料，采矿过程经过采取湿式凿岩后井下扬尘浓度在2～3mg/m3左右（本次评价按3mg/m3计），经过加强通风、喷雾降尘和井下巷道阻隔以后回风巷道扬尘排放浓度在0.3mg/m3左右，经核算，风井废气中TSP产生量为0.048kg/h，0.35t/a，排放量为0.0048kg/h，0.035t/a。

2）装卸粉尘

原矿和废石在装卸过程中会产生一定的扬尘，根据《秦皇岛沙石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》，矿石装卸起尘计算公式如下：

Q＝0.00523×(U)1.3×(H)2.01×(W)-1.4

q＝Q×M

式中：Q—卡车及吊斗铲倾卸起尘量，kg/m3；

U—尘源风速，m/s；本工程取2.0m/s；

W—含水率，%；本工程取5；

H—装卸高度，m；本工程取1.5m；

q—源强，kg/a；

M—装卸量，扩建工程矿石装卸量约为10465.1m3/a（4.5万t/a），废石约为952.2m3/a（4095t/a）。

经计算，扩建工程装卸粉尘产生量为0.0315/a。建设单位拟在装卸场所设置喷雾除尘装置。参考同类型项目，充分洒水情况下降尘率约为80%，则采取措施后物料装卸过程的扬尘排放量约为0.007t/a。

项目扩建完成后矿石装卸量约为11627.9m3/a（5万t/a），废石约为1058.1m3/a（4550t/a）。经计算，本工程装卸粉尘产生量为0.039t/a，采取措施后物料装卸过程的扬尘量约为0.0078t/a，矿石及废石装卸工作时间按8h/d计，则排放速率为0.0033kg/h。

根据矿山开发利用方案，项目所设1#、2#、3#临时堆矿场所承担的矿石中转量比例为10:20:70，则1#临时堆矿场矿石装卸粉尘排放量为0.00078t/a，2#临时堆矿场矿石装卸粉尘排放量为0.00156t/a，3#临时堆矿场矿石装卸粉尘排放量为0.0055t/a。

3）运输扬尘

汽车在采场转送原矿及卸车的过程中产生一定的扬尘，运输扬尘产生强度与路面种类、季节干燥、运输距离以及车行速度有关，各矿山条件不同，起尘量差异也很大。根据类比资料，一般运输过程中的产尘量为2.13g/t矿，本项目扩建工程运输矿石及废石量共计约4.9万t/a。由此计算得运输扬尘为0.104t/a。根据《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020 年）》（陕环发﹝2016﹞42 号），本次评价要求建设单位采矿过程中加强运输道路的洒水和保洁，强化矿区运输车辆管理，固定运输车辆，采取密闭运输，严格控制运输车辆超载超限抛洒行为，有效治理矿区道路扬尘。本次评价要求建设单位对矿山运输道路采用泥结石进行硬化处理，同时通过对路面进行洒水清扫、运输车辆采用棚布遮盖等措施，抑尘效率可达90%，则道路运输扬尘约为0.0104t/a。

项目扩建后，运输矿石及废石量共计约5.455万t/a。经计算，运输扬尘产生量为0.116t/a，经采取上述抑尘措施，项目扩建后，运输扬尘排放量约为0.0116t/a。

综上所述，本项目运营期间主要废气污染物排放情况见表3.2.2-1。

表3.2.2-1     项目扩建工程营运期主要废气污染物汇总表

| 污染源 | 污染物 | 产生量 | 措施 | 排放量 | 排放形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下作业面 | 粉尘 | 0.35t/a | 湿式作业、喷雾降尘 | 0.035t/a | 风井口排放 |
| 装卸粉尘 | 粉尘 | 0.0315/a | 喷雾降尘 | 0.007t/a | 无组织 |
| 道路运输 | 扬尘 | 0.104t/a | 降低车速、运输遮盖、洒水降尘 | 0.0104t/a | 无组织 |

3.2.2.2废水污染源强

（1）矿坑涌水

根据项目开发利用方案，开采矿体大部分位于侵蚀基准面以上，一般无矿坑水产生量很小，仅在开采标高较低矿体时有少量矿坑涌水。开发利用方案按照矿区开采最大矿体范围估算最大涌水量为18m3/d，5400m3/a。

矿山平硐均采用自流排水方案，在各中段巷道人行道侧设置水沟，水沟坡度3～5‰，矿坑水沿本中段水沟自流至平硐坑口，各中段坑口设置沉淀池对矿坑水进行沉淀处理后，全部接入矿山回水系统，作为湿式凿岩、工作面降尘洒水等，不外排。

（2）办公生活废水

本项目扩建工程新增员工25人，扩建后工程劳动定员33人，工作制度为每日三班制，根据《陕西省行业用水定额》，陕南农村生活用水每人60L/d，排污系数0.85计算，则扩建工程生活污水产生量为0.408m3/d，扩建后营运期生活污水产生量0.561m3/d，其主要污染物为COD、BOD5、NH3-N和SS。

生活污水经化粪池熟化处理后用于周边坡地施肥，不外排。

（3）临时堆渣场、堆矿场淋溶水

根据项目开发利用方案，矿山开采过程中设置临时堆渣场及临时堆矿场，若废渣及矿石不及时清运，临时堆场在雨季会产生少量的淋溶水。通过规范建设临时堆场，及时清运外售废石及矿石，可避免堆场淋溶水产生。

3.2.2.3噪声污染源强分析

项目营运期采矿区主要噪声源是地下爆破、凿岩机、地表的空压机、通风机和地下爆破振动噪声。地下噪声影响范围主要在采矿区地下采掘面及坑道，对外环境影响小。对外环境有影响主要是地表硐口工业场地房内的空压机噪声及风井口通风机噪声、自卸式汽车运输噪声。

项目噪声源强和治理措施见表3.2.2-2。

表3.2.2-2   工程主要噪声源强及治理措施表   单位：dB(A)

| 项目 | 噪声源 | 数量（台） | 单台声级 | 治理措施 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采 矿 工 程 | 凿岩机 | 6 | 100 | 井下 | 间断 |
|  | 爆破 | / | 110 | 井下 |  |
|  | 空压机 | 2 | 95 | 围挡、消声器 | 连续 |
|  | 通风机 | 2 | 87 | 消声器 |  |
|  | 运输车辆噪声 | / | 90 | / | 间断 |
|  | 水泵房 | 2 | 80 | 车间、减振 |  |

3.2.2.4固体废物分析

项目营运期产生的固废主要包括巷道掘进及矿石开采产生的废石、机修间产生的废机油及抹布以及员工产生的生活垃圾。

（1）废矿石

项目开采过程中产生一定的废石，根据建设单位介绍及现场调查，本矿山采矿主巷道已基本形成，后期开采全部为脉内巷，弃渣产生量较少，约4095t/a，项目工程扩建完成后营运期废渣产生量约4550t/a，弃渣暂存于临时堆渣场，其中约3185t/a经临时堆渣场中转后外售给碎石加工企业进行综合利用，1365t/a废石用于井下采空区回填。

（2）机修废机油、抹布

该项目机械设备和车辆需要定期进行检修、保养，会产生少量的机修废机油、抹布，类比同类采矿项目资料统计，项目工程扩建完成后营运期产生量为0.11t/a，按《国家危险废物名录》，这些废物属危险废物（HW08：废矿物油），根据现场调查，目前该部分危险废物未按照相关规定处置。环评要求机修废机油、抹布等危险废物必须交有资质的单位处理，不得混入一般废物中。

（3）生活垃圾

本项目扩建工程新增员工25人，扩建后工程劳动定员33人，每天三班制，员工生活垃圾产量按每人0.38kg/d计，扩建后矿山生活区产生量约为4.2kg/d，即1.26t/a，收集后送环卫部门集中处理。

（4）矿坑涌水沉淀渣

根据对本项目矿坑涌水水质实测结果，本项目矿坑涌水水质较好，其中SS浓度为66mg/L，因此矿坑涌水沉淀渣产生较少，环评要求建设单位定期对沉淀渣进行清理，暂存于临时堆渣场，并单独存放，后期用于覆土植被恢复。

经采取以上措施后，项目固体废物均得到有效处置，不造成环境污染。

### 3.2.3非污染因素分析

3.2.3.1运营期生态影响

（1）地表岩石移动范围

矿石开采将可能引起地表岩石移动，影响范围受矿体赋存条件、开采范围和深度的限制，地表岩石移动会对矿区局部土地资源和植被资源产生一定影响。

（2）植被破坏

矿体的开采、储矿场、堆渣场堆放量增加等工程活动不但压占土地资源，还将对地表原有的植被破坏，继续造成局部区域生物量的减少。

（3）水土流失

运营期工程活动，特别是废石的堆放等工程活动的实施，将造成堆渣场等区域的水土流失加剧。但随着生态保护和恢复措施的实施，水土流失可得到有效的减缓和控制。

（4）景观影响

采矿工业场地的建设、废石的堆放对矿山局部自然景观的影响。

3.2.3.2项目服务期满后生态环境影响

工程服务期满后，矿山停止生产，水、气、声、固废等主要污染源将消失，随着生态治理与恢复措施的实施，堆渣场、采矿区等无组织粉尘也将得到有效的控制。服务期满后，随着矿区生态环境保护、恢复与补偿措施的实施，将使采矿区、堆渣场等生态环境得到逐步恢复、改善。

## 3.4污染物排放总量及三本账汇总

根据污染物排放情况的分析，对本项目营运期正常情况下污染物排放量进行汇总，见表3.4-1。

表3.4-1    项目总体工程污染物排放总量汇总表    单位：t/a

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 治理措施 | 排放量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 风井废气 | 粉尘 | 0.385 | 通过湿式凿岩、工作面喷雾洒水除尘的湿式作业和机械与自然通风输送新鲜风的稀释方式 | 0.0385 | B16297－1996 二级标准 |
|  | 装卸点 | 粉尘 | 0.039 | 喷雾洒水除尘 | 0.0078 |  |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 0.116 | 采取洒水等措施降低道路扬尘量。 | 0.0116 |  |
| 废水 | 矿坑涌水 | 废水量 | 5400 | 各中段坑口设置沉淀池对矿坑水进行沉淀处理后，全部接入矿山回水系统，作为湿式凿岩、采场洒水等，实现零排放 | 0 | 综合利用，不外排 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 168.3 | 在采矿工业场地设置化粪池收集处理后，用于附近农田施肥，不外排。 | 0 |  |
| 噪声 | 钻孔爆破 | / | 合理安排施工时间，自然衰减 | / | GB12348-2008中2类标准 |
|  | 装载机、空压机，运输车辆 | / | 定期维修、限速、禁鸣、合理安排工作时间 | / |  |
| 固废 | 废石 | 4550 | 弃渣暂存于临时堆渣场，其中约3185t/a经临时堆渣场中转后外售给碎石加工企业进行综合利用，1365t/a废石用于井下采空区回填。 | 0 | GB18599－2001标准 |
|  | 生活垃圾 | 1.26 | 评价要求办公生活区设生活垃圾收集设施，生活垃圾统一收集后，送当地生活垃圾中转站处理。 | 0 | 定期清掏，作农肥，不外排 |
|  | 废机油、抹布 | 0.11 | 专用容器收集，资质单位处置 | 0 | 定期交有资质单位处置 |

项目扩建前后主要污染物排放“三本账”计算见表3.4-2。

表3.4-2   项目扩建前后主要污染物排放“三本账”计算  单位：t/a

| 污染源 | 污染物 | 原有工程排放量 | 扩建工程排放量 | “以新带老”消减量 | 扩建完成后总排放量 | 增减量 变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 井下作业面 | 粉尘 | 0.0035 | 0.035 | 0 | 0.0385 | +0.035 |
|  | 装卸粉尘 | 粉尘 | 0.0039 | 0.007 | 0.0031 | 0.0078 | +0.0039 |
|  | 道路运输 | 粉尘 | 0.012 | 0.104 | 0.1044 | 0.0116 | -0.0004 |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 矿坑涌水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固体 废物 | 废石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废机油、抹布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 3.5污染源强核算清单

表3.5-1     废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 /生产线 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放 时间（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 产生废气量(m3/h) | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 排放废气量（m3/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量（t/a） |  |
|  | 井下作业面 | 粉尘 | 类比法 | 16000 | ＞3 | 0.385 | 湿式凿岩、喷雾降尘 | ＞90 | 类比法 | 16000 | ＜0.3 | 0.0385 | 7200 |
|  | 装卸粉尘 | 粉尘 | 类比法 | / | / | 0.039 | 喷雾降尘 | ＞80 | 类比法 | ＜1mg/m3 | / | 0.0078 | 2400 |
|  | 道路运输 | 粉尘 | 系数法 | / | / | 0.116 | 洒水降尘 | ＞9 | 类比法 | / | / | 0.0116 | 7200 |

表3.5-2    废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放 时间(h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 产生废水量(m3/a) | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 工艺 | 效率(%) | 核算方法 | 排放废水量（m3/h） | 排放浓度(mg/L) | 排放量(kg/h） |  |
| 职工生活 | 生活 污水 | COD | 类比法 | 168.3 | 350 | 0.059 | 化粪池收集后全部用于周围农田施肥 | 100 | / | 0 | / | 0 | / |
|  |  | BOD5 |  |  | 250 | 0.042 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 25 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  | 250 | 0.042 |  |  |  |  |  |  |  |

表3.5-3    噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声产生量 | 降噪措施 | 噪声排放量 | 持续时间（d/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 声源表达量dB(A) | 工艺 | 降噪效果dB(A) | 核算方法 | 声源表达量dB(A) |  |
| 矿山 开采 | 钻孔、爆破 | 偶发 | 类比法 | 85-110 | 合理安排施工时间，自然衰减 | 20-30 | 类比法 | ≤80 | 300 |
|  | 水泵、空压机，运输车辆 | 偶发 | 类比法 | 80-95 | 定期维修、限速、禁鸣、合理安排工作时间 | 20-30 | 类比法 | ≤65 | 300 |

表3.5-4    固废污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 /生产线 | 类别 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量 | 处置措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 工艺 | 处置量（t/a） |  |
|  |  | 毒重石矿井下采场废石 | 一般固废 | 产污系数法 | 4550 | 堆渣场临时贮存，井下采空区回填+外售 | 4550 | 井下采空区及碎石加工企业 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 产污系数法 | 1.26 | 集中收集运往垃圾站 | 1.26 | 垃圾填埋场 |
|  | 设备维修 | 废机油、抹布 | 危险废物 | 类比法 | 0.11 | 专用容器收集，有资质单位处置 | 0.11 | 危废处置单位 |

# 4环境现状调查与评价

## 4.1 项目所在地自然环境状况

略

# 5环境影响分析与评价

旬阳县金辉矿业有限公司毒重石矿开采工程已开采多年，井巷工程均已建成，本项目主要为增产扩能，矿体开拓主平硐以现有6个平硐为基础进行，开采巷道置于矿体下盘，开拓平硐在矿体中进行掘进，沿中段沿脉运输巷每隔20m掘进穿脉通达矿体，无重大施工工程，因此，本评价对施工期环境影响进行简述。

## 5.1施工期环境影响分析与评价

### 5.1.1 施工期大气影响分析与评价

5.1.1.1施工期施工扬尘

工程施工期环境空气影响主要是施工扬尘。施工扬尘粒径较大，沉降快，一般影响范围较小。类比调查某施工工地监测资料，工程施工期施工扬尘影响见表5.1.1-1。

表5.1.1-1   施工期扬尘类比监测结果

| 工程名称 | 围栏情况 | TSP浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工地下风向 | 上风向对照点 |
|  |  | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m |  |
| 甲段工程 | 无 | 1.540 | 0.991 | 0.535 | 0.611 | 0.504 | 0.401 | 0.404 |
| 乙段工程 | 无 | 1.457 | 0.963 | 0.568 | 0.570 | 0.519 | 0.411 |  |
| 平均 | / | 1.503 | 0.922 | 0.602 | 0.591 | 0.512 | 0.406 |  |

从上表可以看出，施工扬尘影响主要在施工场地下风向距离250m范围内。

本项目工业场地施工量小，且在沟谷内进行，同时周边有山体和植被作为天然防尘屏障，施工扬尘影响主要集中在施工场地内，对外环境影响小。

5.1.1.2井巷施工粉尘

在井巷掘进过程中，凿岩、爆破、装运等环节都会产生大量的粉尘。掘进工作面粉尘浓度可达100～300mg/m3，对工作场所作业人员影响大。采取湿式凿岩、喷雾洒水、定期清洗岩壁、通风换气等措施后，根据类比调查，粉尘浓度可降至2mg/m3，可有效减轻对地下工作场所人员的影响，对外环境影响小。

5.1.1.3其他废气

其它废气主要是施工机械废气，施工机械主要有挖掘机、推土机、发电机等机械设备和运输车辆，多为大动力柴油发动机，燃用柴油将会排放一定量的尾气，主要含NOx、烟尘、SO2等污染物质。由于本项目施工量较小，施工机械使用量少，则排放的机械废气量也较小，排放后很快扩散或被周边植被吸收、滞留，对外环境影响小。

综上所述，施工期废气、粉尘、扬尘等造成的大气环境污染是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失，对环境影响较小。

### 5.1.2施工期地表水环境影响分析

施工期废水主要有施工场地生产废水、矿坑涌水及施工人员生活污水。

5.1.2.1生产废水

生产废水主要包括砂石冲洗水，砼养护水、场地冲洗水、机械设备洗涤水、混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水等，主要成分为少量油类和泥砂。由于施工废水排放点分散，废水中SS含量较高且部分含有石油类，若任意排放将会对地表水和土壤环境造成一定的不利影响。评价要求施工单位主要施工点设置临时沉砂池，施工废水经处理后回用于施工作业，不外排。

5.1.2.2生活污水

根据类比，一般生活杂排水中含有SS、COD、动植物油等污染物质，直接排放将会对地表水水质产生影响。因此，评价要求生活污水不得随意排放，生活污水处理依托现有的处置方式，经化粪池收集后，用作农肥不外排。

5.1.2.3矿坑涌水

根据项目开发利用方案，本项目位于侵蚀基准面以上，施工巷道矿坑涌水量较少。评价要求各平硐沉淀池提前建设，用于处理基建施工时矿坑涌水，矿坑涌水经沉淀处理后回用于防尘洒水，不外排。对外环境影响小。

总体看，施工期生活污水产生量小，采取以上处理措施后对地表水环境影响较小。

### 5.1.3施工期声环境影响分析

根据项目开发利用方案及类比调查，项目施工期产噪设备主要有推土机、挖掘机、混凝土振捣器、电锯、载重汽车、翻斗车、装载机等，上述产噪设备噪声级见表3.2.3-1。

将以上声源视为点声源，根据声源噪声衰减的计算公式如下：

L2＝L1－20lg（r2/r1）（r2>r1）

式中：r2、r1 —— 距离声源的距离（m）。

L2、L1 —— r2、r1距离出的噪声值dB(A)。

各种施工设备在施工时随距离的衰减列于表5.1.1-2。

表5.1.1-2  主要施工机械在不同距离的噪声值

| 序号 | 施工机械设备名称 | 离施工点不同距离的噪声值 | GB3096-2008 标准dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 推土机 | 74.5 | 61.6 | 54.5 | 51 | 48.5 | 46.6 | 60 | 50 |
| 2 | 挖掘机 | 73.5 | 59.6 | 53.5 | 50 | 47.5 | 45.6 |  |  |
| 3 | 混凝土振捣器 | 81 | 67 | 61 | 57.5 | 55 | 53 |  |  |
| 4 | 电锯 | 83 | 69 | 63 | 59.5 | 57 | 55 |  |  |
| 5 | 载重汽车 | 77.5 | 63.5 | 57.5 | 54 | 51.5 | 49.5 |  |  |
| 6 | 装载机 | 74.5 | 60.6 | 54.5 | 51 | 48.5 | 46.6 |  |  |
| 7 | 翻斗车 | 74.5 | 60.6 | 54.5 | 51 | 48.5 | 46.6 |  |  |

施工期昼间施工，夜间不施工。由上表可以看出，昼间施工时，距施工场界150m时可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）的2类标准。但在施工过程中，这些施工机械往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，叠加后声级值较高，辐射范围影响较大。由于项目周边居民点离矿区距离均较远，且存在山体、植被阻隔。施工期噪声对项目周围声环境敏感点不会造成显著影响。

为最大程度减轻项目施工对区域声环境的影响，环评提出以下噪声防治措施：

（1）优先选用低噪声的施工设备，对动力机械设备和运输车辆进行定期的维修和养护；

（2）合理布局，高噪声设备尽量布置在工业场地内远离敏感点的一侧；

（3）合理安排运输路线和运输时间，夜间禁止运输；

（4）加强施工管理，合理安排作业时间，高噪声设备错峰作业，避免同时作业；

（5）高噪声施工时间应尽量安排在昼间，减少夜间施工量；

（6）合理布局施工场地，避免在同一地点安装大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

## 5.2运营期环境影响分析与评价

### 5.2.1 大气环境影响分析与评价

5.2.1.1工业场地扬尘影响分析

项目运营期大气环境影响主要表现在无组织排放废气对环境产生的影响，根据本项目污染特征，选择TSP作为本项目的大气环境影响预测因子。项目粉尘排放源主要为3个临时堆矿场装卸环节。

（1）估算模式所需参数及预测因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）的规定，利用推荐的（AERSCREEN）大气估算工具，分别计算各个污染源的最大落地浓度及其占标率进行计算，确定评价工作等级。最大地面浓度占标率计算公式如下：

P i =(Ci /C0i )×100%

式中：

Pi ——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci ——采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i ——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

根据大气导则推荐的大气估算工具（AERSCREEN），按照排放参数，估算模型参数见表5.2.1-1。

表5.2.1-1  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/ ℃ | 37.8 |
| 最低环境温度/ ℃ | -13.0 |
| 土地利用类型 | 落叶林 |
| 区域湿度条件 | 湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | (是 (否 |
|  | 地形数据分辨率 / m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | (是 (否 |
|  | 岸线距离/ km | / |
|  | 岸线方向/ ° | / |

（2）污染源参数

根据工程分析，各临时堆矿场污染源参数见下表。

表5.2.1-2   各无组织面源污染源参数表

| 污染源 | 面源起点坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/ （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 经度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#临时堆矿场 | 109.365271 | 32.720896 | 357.0 | 7.53 | 16.22 | 2 | 2400 | 正常 | 0.0007 |
| 2#临时堆矿场 | 109.365942 | 32.721268 | 357.0 | 5.28 | 11.6 | 2 | 2400 | 正常 | 0.0003 |
| 3#临时堆矿场 | 109.36607 | 32.718675 | 455.0 | 44.77 | 10.69 | 2 | 2400 | 正常 | 0.0023 |

（3）预测评价标准

本项目大气预测评价标准见表5.2.1-3。

表5.2.1-3     评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 运营期 | 900 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 |

注：表中TSP标准值为24h值的3倍。

（4）预测结果及结论

AERSCREEN模型计算结果见表5.2.1-4～表5.2.1-6。

表5.2.1-4  1#临时堆矿场装卸粉尘无组织污染源AERSCREEN 模型计算结果表

| 下方向距离(m) | 1号堆矿场 |
| --- | --- |
|  | TSP浓度（μg/m3） | TSP占标率（%） |
| 50 | 5.4894 | 0.6099 |
| 100 | 2.8799 | 0.32 |
| 200 | 1.2554 | 0.1395 |
| 300 | 0.7483 | 0.0831 |
| 400 | 0.5131 | 0.057 |
| 500 | 0.3818 | 0.0424 |
| 600 | 0.2995 | 0.0333 |
| 800 | 0.2037 | 0.0226 |
| 900 | 0.1739 | 0.0193 |
| 1000 | 0.1509 | 0.0168 |
| 1200 | 0.118 | 0.0131 |
| 1400 | 0.0959 | 0.0107 |
| 1600 | 0.08 | 0.0089 |
| 1800 | 0.0683 | 0.0076 |
| 2000 | 0.0592 | 0.0066 |
| 2500 | 0.0437 | 0.0049 |
| 3000 | 0.0342 | 0.0038 |
| 3500 | 0.0277 | 0.0031 |
| 4000 | 0.0231 | 0.0026 |
| 4500 | 0.0197 | 0.0022 |
| 5000 | 0.0171 | 0.0019 |
| 10000 | 0.0067 | 0.0007 |
| 11000 | 0.0059 | 0.0007 |
| 12000 | 0.0055 | 0.0006 |
| 13000 | 0.0052 | 0.0006 |
| 14000 | 0.0049 | 0.0005 |
| 15000 | 0.0047 | 0.0005 |
| 20000 | 0.0038 | 0.0004 |
| 25000 | 0.0033 | 0.0004 |
| 下风向最大浓度 | 9.5166 | 1.0574 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 10 | 10 |
| D10%最远距离 | / | / |

5.2.1-5  2#临时堆矿场装卸粉尘无组织污染源AERSCREEN 模型计算结果表

| 下方向距离(m) | 2号临时堆矿场 |
| --- | --- |
|  | TSP浓度（μg/m3） | TSP占标率（%） |
| 50 | 2.7704 | 0.3078 |
| 100 | 1.4422 | 0.1602 |
| 200 | 0.6299 | 0.07 |
| 300 | 0.3743 | 0.0416 |
| 400 | 0.2566 | 0.0285 |
| 500 | 0.191 | 0.0212 |
| 600 | 0.1498 | 0.0166 |
| 800 | 0.1019 | 0.0113 |
| 900 | 0.087 | 0.0097 |
| 1000 | 0.0755 | 0.0084 |
| 1200 | 0.059 | 0.0066 |
| 1400 | 0.0479 | 0.0053 |
| 1600 | 0.04 | 0.0044 |
| 1800 | 0.0341 | 0.0038 |
| 2000 | 0.0296 | 0.0033 |
| 2500 | 0.0219 | 0.0024 |
| 3000 | 0.0171 | 0.0019 |
| 3500 | 0.0139 | 0.0015 |
| 4000 | 0.0116 | 0.0013 |
| 4500 | 0.0099 | 0.0011 |
| 5000 | 0.0085 | 0.0009 |
| 10000 | 0.0033 | 0.0004 |
| 11000 | 0.0029 | 0.0003 |
| 12000 | 0.0027 | 0.0003 |
| 13000 | 0.0026 | 0.0003 |
| 14000 | 0.0024 | 0.0003 |
| 15000 | 0.0023 | 0.0003 |
| 20000 | 0.0019 | 0.0002 |
| 25000 | 0.0016 | 0.0002 |
| 下风向最大浓度 | 6.5429 | 0.727 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 9 | 9 |
| D10%最远距离 | / | / |

5.2.1-6  3#临时堆矿场装卸粉尘无组织污染源AERSCREEN 模型计算结果表

| 下方向距离(m) | 3号临时堆矿场 |
| --- | --- |
|  | TSP浓度（μg/m3） | TSP占标率（%） |
| 50 | 18.94 | 2.1044 |
| 100 | 10.141 | 1.1268 |
| 200 | 4.4087 | 0.4899 |
| 300 | 2.6153 | 0.2906 |
| 400 | 1.7963 | 0.1996 |
| 500 | 1.3366 | 0.1485 |
| 600 | 1.0483 | 0.1165 |
| 700 | 0.853 | 0.0948 |
| 800 | 0.7132 | 0.0792 |
| 900 | 0.6088 | 0.0676 |
| 1000 | 0.5283 | 0.0587 |
| 1200 | 0.4132 | 0.0459 |
| 1400 | 0.3356 | 0.0373 |
| 1600 | 0.2802 | 0.0311 |
| 1800 | 0.2389 | 0.0265 |
| 2000 | 0.2072 | 0.023 |
| 2500 | 0.1531 | 0.017 |
| 3000 | 0.1196 | 0.0133 |
| 3500 | 0.097 | 0.0108 |
| 4000 | 0.081 | 0.009 |
| 4500 | 0.069 | 0.0077 |
| 5000 | 0.0598 | 0.0066 |
| 10000 | 0.0233 | 0.0026 |
| 11000 | 0.0205 | 0.0023 |
| 12000 | 0.0191 | 0.0021 |
| 13000 | 0.0181 | 0.002 |
| 14000 | 0.0171 | 0.0019 |
| 15000 | 0.0163 | 0.0018 |
| 20000 | 0.0134 | 0.0015 |
| 25000 | 0.0114 | 0.0013 |
| 下风向最大浓度 | 23.805 | 2.645 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 32 | 32 |
| D10%最远距离 | / | / |

本项目临时堆场所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表5.2.1-7  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号堆矿场 | TSP | 900.0 | 9.5166 | 1.0574 | / |
| 3号堆矿场 | TSP | 900.0 | 23.805 | 2.645 | / |
| 2号堆矿场 | TSP | 900.0 | 6.5429 | 0.727 | / |

本项目Pmax最大值出现为3号堆矿场排放的TSP，Pmax值为2.645%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。Cmax为23.805μg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中关于无组织排放浓度限值的要求。根据现场调查，装卸区周边居民点分布较分散，最近住户距物料装卸点大于100m，且有山体阻隔，通过对装卸点喷淋降尘和加强管理，居民点大气环境质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二类区限值，装卸粉尘不会对该处住户产生明显不利影响。

5.2.1.2井下开采作业面无组织粉尘影响分析

地下开采粉尘和烟气排放分为爆破瞬时排放和正常通风排放，据国内同类型锡矿山、盘古山铁矿、大吉山金矿等地下开采通风除尘系统的类比调查资料，其粉尘和烟气排放分为爆破瞬时排放和正常通风排放，其烟(粉)尘排放浓度一般为100-300mg/m3。对工作面采用湿式凿岩，喷雾洒水定期清洗岩壁抑尘和降尘，将可明显降低产尘量，再采取机械通风措施，粉尘和NO2等有害气体可及时排出。本项目矿山采矿过程中，采用湿式作业和输送新鲜风稀释方式进行降尘，通风简单、可靠，降尘效果良好，为矿山企业普遍采用的有效降低坑内粉尘的手段，由通风机排出的矿坑废气中粉尘排放浓度＜0.3mg/m3。因此，项目采取的井下开采作业面粉尘污染防治措施可行。

5.2.1.3矿区运输道路扬尘影响分析

本项目开采期的场内运输道路以碎石路面为主，道路扬尘颗粒粒径大，浓度随距离的增加下降很快，另外项目区地形为山区，山坡植被覆盖度高，受山坡屏障和植被吸附作用，道路扬尘不易扩散，因此，矿山运输道路扬尘影响主要分布在道路附近区域。

有实验表明，对车辆行驶的道路进行洒水抑尘，其抑尘效果较明显，道路洒水抑尘试验结果见表5.2.1-8。

表5.2.1-8   道路洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

试验结果显示，道路每天实施洒水抑尘作业3～4次，可使扬尘量减少70%左右，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。

本项目在原矿及废矿石运输时会产生无组织的道路扬尘，项目针对无组织道路扬尘采取以下措施进行污染防治：

①对矿区运输道路采取洒水车洒水增湿降尘，在干旱季节矿区运输道路定时进行洒水抑尘，可有效控制道路扬尘影响。该措施简单、效果好，粉尘的削减率能够达到75%左右；

②主要运输道路进行硬化处理，减少扬尘；

③限制车速，运矿和物料输送车速在15km/h 以下，可有效抑制粉尘的产生；

④加强对运输车辆装载量的管理，严禁超载；

⑤为减少运输车辆对环境的影响，本次评价要求运输车辆严禁超载并要求运输车辆加盖篷布或使用带盖箱体密封车。

道路硬化、洒水抑尘、限制车速、车辆加盖篷布或使用带盖箱体密封车是常用的道路扬尘治理技术，在采矿生产企业使用普遍，效果明显，可有效抑制运输粉尘对周围环境造成的影响。

### 5.2.2 地表水环境影响分析与评价

本项目营运期废水主要来源于为矿井井下排水（矿坑涌水）及工业场地员工生活废水。

根据工程分析，矿坑最大涌水量为18m3/d。本次评价委托陕西中检检测技术有限公司对本项目矿坑涌水水质进行了实测，具体见表5.2.2-1。

表5.2.2-1  矿坑涌水水质监测结果一览表

| 监测项目 | pH | COD（mg/L） | SS （mg/L） | NH3-N（mg/L） | Cr6+ （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 7.92 | 9 | 66 | 0.087 | ND |
| 监测项目 | 硫化物（mg/L） | Pb （μg/L） | Cd （μg/L） | Ba （mg/L） |  |
| 数值 | ND | ＜1 | 4.22 | 0.22 |  |

对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），有标准值的指标均达到Ⅲ类以上水质标准，说明矿坑涌水水质良好。

环评要求在各硐口设置沉淀池，矿坑涌水经沉淀池处理后用于井下工作面湿式凿岩和工业场地及运输道路喷雾降尘，不外排，因此不会对项目区域地表水产生不利影响。

项目营运期生活污水产生量为0.561m3/d，生活污水经化粪池收集处理后，用作农田施肥，不外排，不会对下游地表水体产生影响。

本项目营运期将不产生外排污废水，对周围地表水环境影响不大。

### 5.2.3 地下水环境影响分析与评价

根据本项目所在区的地质、水文地质条件级污染源特征，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响预测评价的要求，本次评价以地下水环境现状评价结果和地下水环境影响预测结果为依据，对建设项目各实施阶段（建设期、运营期及服务期满后）不同环节及不同污染防控措施下的地下水环境影响进行预测和评价。

为了对拟建项目实施的可行性做出评价，必须对项目实施的全过程：即项目建设期、运营期及服务期满后对该地区地下水环境可能造成的影响和危害做出预测，并针对这种影响和危害及当地地质、水文地质条件提出有效的防治对策，从而预防与控制地下水环境的恶化，保护地下水资源。

5.2.3.1预测评价范围

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)，地下水环境影响评价预测时段应包括项目建设和生产运行两个阶段，影响预测范围一般与调查评价范围一致。根据区域地层岩性、地质构造特征、水文地质特征，及项目建设后可能影响地下水环境的范围，结合实际调查情况，确定本项目所在区地下水流向为自南向北沿何家沟向吕河补给。本次项目地下水环境影响预测评价范围总面积为2.24km2；预测时段主要为项目运营期。

评价区地下水主要为第四系松散堆积层孔隙水和基岩风化裂隙潜水，均为潜水含水层，本次评价将二者概化为一层含水层作为地下水环境影响预测层位。

5.2.3.2运营期地下水污染预测

本项目运营期临时堆渣场，开采废石及时清运外售。根据本项目废石淋溶浸出液毒性试验结果，本项目废石属于第I类一般工业固体废物，项目废石临时堆放场属于《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）所划分的I类场，按照上述标准对I类场的环境保护要求：为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠；应设计渗滤液集排水设施；为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施；为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。运营期正常工况下，本项目对区内地下水影响较小或无影响。特殊天气状况下，强降雨造成雨水淋滤产生的废水下渗进入含水层，可能会对地下水水质造成一定影响。

（1）预测因子选择

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），筛选污染因子。通过分析本项目运营期污染源及污染物特征，本次选择废水标准指数最大的特征污染物As作为预测因子。

（2）预测方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中二级评价的要求，可选用解析法或数值法进行预测评价，本次评价选用解析法对建设项目地下水环境进行环境影响预测评价。

1）地下水溶质运移解析法预测模型

污水进入潜水含水层发生迁移转化过程按连续注入示踪剂—平面点源渗漏一维稳定流动二维水动力弥散问题来刻画，解析法计算污染物迁移量如下：

上式中：x，y为计算点处位置坐标；t为时间（d）；C（x,y,t）为t时刻，点x，y处的示踪剂（污染物）浓度（g/L）；M为含水层厚度（m）；mt为单位时间注入示踪剂（污染物）的质量（kg/d）；u为水流速度（m/d）；n为孔隙度，无量纲，取值0.3；DL为纵向弥散系数（m2/d）；DT为横向弥散系数（m2/d）；π为圆周率，取3.14；K0(β)为第二类零阶修正贝塞尔函数；为第一类越流系统井函数。

非正常工况下地下水污染源及预测参数见表5.2.3-1。

表5.2.3-1  地下水污染预测水动力及溶质运移参数一览表

| 事故源 | 污染物预测因子 | 水文地质参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | K | M | ne | u | DL | DT |
| 渗滤液下渗 | 单位 | m/d | m | / | m/d | m2/d | m2/d |
|  | As | 27.8 | 10 | 0.1 | 0.28 | 2.8 | 0.28 |

上表中，渗透系数参考前人研究灰岩裂隙含水层概化为孔隙水的渗透系数取值范围（26.4~27.8m/d），取值27.8m/d；孔隙度参考Bear等人研究，取粉砂土、碎石填充裂隙等效孔隙度；弥散度参考前人研究成果保守取值（αL=10，αL=1），则纵向弥散系数为2.8m2/d，横向弥散系数为0.28 m2/d。

（2）污染物源强

临时堆渣场淋滤液的渗漏量可按下式计算：

式中，α为降水入渗补给系数，参考水文资料取值0.1；F 为堆渣场面积（3号堆渣场568 m2、4号堆渣场563m2）；X 为日最大降雨量，根据安康市水文资料取值147mm/d；强降雨时废石淋滤液渗漏量按连续24小时强降雨计算得各堆渣场日最大淋滤液渗漏量分别为3.70m3/d、8.23 m3/d、8.35 m3/d、8.28 m3/d。

（3）预测结果分析

特殊天气状况下，堆渣场渗滤废水下渗进入地下水，污染物（As）迁移转化过程用解析法计算所得结果见图5.2-1～图5.2-2。

由上图可以看出，特殊天气状况下，废石堆放场渗滤液下渗进入地下水后，随着时间推移，污染物浓度逐渐降低，污染羽逐渐扩大。由于本项目废石属于第I类一般固体废物，废石浸出As的浓度很低，淋滤液进入地下水后浓度均低于标准值（最大浓度0.0029mg/L，地下水III类标准值为0.01mg/L），且在地下水由于弥散作用，污染物浓度持续降低。故本评价认为废石堆放场渗滤液下渗对地下水水质影响较小。

（4）地下水影响预测结论

本次地下水污染预测评价工作主要考虑本项目废石堆放场渗滤液入渗，对地下水可能受到污染进行最大分析。分析结果表明，正常情况下，项目废石堆放场均按要求做好导流、挡护等措施，不会对地下水造成影响；特殊天气状况下，由于本项目废石属于第I类一般固体废物，废石浸出As的浓度很低，淋滤液进入地下水后浓度均低于标准值，且在地下水由于弥散作用，污染物浓度持续降低，对地下水水质影响较小。

综上，评价认为本项目建设对当地地下水水质影响较小。

### 5.2.4 声环境影响分析与评价

矿山采用地下开采，生产期噪声影响主要是地表硐口工业场地的空压机噪声、风井口通风机噪声影响及振动噪声影响，井下噪声影响较小。对外环境影响主要是空压机噪声及通风机噪声、自卸式汽车运输噪声。

5.2.4.1井下噪声及振动

（1）井下噪声

采矿区主要噪声源是地下爆破、凿岩机，影响范围主要在采矿区地下采掘面及坑道，对外环境影响小。

井下噪声主要来自设备噪声和爆破噪声，噪声级约85～110dB(A)。由于岩层的阻挡，井下设备噪声和爆破声对外界声环境影响小，但对坑道内的声环境影响大，因此应加强劳动保护。

（2）爆破振动

地下矿山在爆破时炸药能量释放、传递，在极短暂的时间内，爆轰作用形成的应力波，由药包中心即爆炸中心向周围传播，当应力波通过破裂圈后，强度急速衰减，再也不能引起岩石破裂，而只能引起岩石质点产生弹性振动，并以弹性波的形式向外传播，传播到地表，将会引起地表振动。爆破振动对周边一定距离内的环境、建(构)筑物、设施和居民会产生一定的影响。

矿山回采落矿采用微差爆破，单段炸药量控制在12kg以内，地下爆炸源距离地表最近的居民距离为110m。且仅在昼间进行爆破作业，对地表居民点的影响较小，环境影响可接受。

5.2.4.2设备噪声

噪声设备主要是空压机和通风机设备噪声。由于空压机房和通风机分散布置，本次矿山噪声评价仅预测单个位置噪声源的影响范围及达标距离。

（1）噪声源

项目噪声源情况见表5.2.4-1。

表5.2.4-1     采场主要噪声源强、位置及治理措施表

| 声源位置 | 噪声源 | 治理前单台声压级 | 治理措施 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿工业场地 | 空压机 | 95 dB(A) | 室内、减振、消声器 | 连续 |
| 风井口 | 通风机 | 87 dB(A) | 减振、消声器 | 连续 |

（2）预测结果与评价

空压机和通风机分别采用室内和室外声源公式预测模式，预测结果见表5.2.4-2。

表5.2.4-2    噪声影响预测结果

| 噪声源 | 不同距离处噪声值(dB(A)) | 达标距离(m) |
| --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 昼间 | 夜间 |
| 工业场地 | 空压机 | 63.0 | 57.0 | 53.5 | 51.0 | 49.0 | 44.9 | 43.0 | 39.5 | 15 | 45 |
| 风井口 | 通风机 | 67.0 | 61.0 | 57.5 | 55.0 | 53.0 | 48.9 | 47.0 | 43.5 | 23 | 71 |
| 评价标准 | 昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A) |

据表5.2.4-2可知，空压机房达标范围昼间在15m、夜间在45m以内；通风机达标范围昼间在23m、夜间在71m以内。空压机和工业场地边界约35m，噪声衰减至边界处已符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，可达标排放。

据调查，空压机房、通风机布置点周边100m范围内无住户，由于山体和植被的遮挡衰减，噪声对外界影响小，不会造成扰民影响。

综上所述，评价认为在采取减振、消声、隔声措施后，整体上采矿地表工业场地及风井场噪声源对外界环境影响小。

5.2.4.3 交通运输噪声影响分析

项目石料运输由矿区通过矿山道路驶入现有公路外售，矿石运输将会增加当地道路的车流量，从而增加道路交通噪声。采矿运输车辆对沿线居民产生一定影响，所以必须对进出的运输汽车加强管理，尤其是途径离居民点较近的乡镇，要减速慢行，限速15km/h，并禁止鸣笛，分散进出，严禁夜间运输等，减少对沿线居民的影响。

### 5.2.5 固废环境影响分析

项目营运期产生的固废主要包括矿石开采产生的废石、机修废机油及抹布、员工生活垃圾。

5.2.5.1 废石

建设单位于2018年6月3日委托陕西中检检测技术有限公司对项目废石进行了浸出试验，试验结果如下表5.2.5-1。

表5.2.5-1   采矿废石毒性浸出试验结果表   单位：mg/L

| 项目 | pH | 铅 | 锌 | 砷 | 汞 | 钡 | 六价铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废矿石 | 7.82 | ND | 0.02 | 0.0029 | ND | ND | ND |
| 《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别（GB5085.3-2007）》 | / | 5 | 100 | 5 | 0.1 | 100 | 5 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 6-9 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.05 | / | 0.5 |

根据浸出试验结果，本项目废石浸出液各指标均满足《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别（GB5085.3-2007）》表1中浸出毒性鉴别标准值，且均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的最高允许排放浓度，因此可以判断该项目产生的废矿石属于一般工业固体废物，无需特别处置。

根据前文工程分析，毒重石矿开采期间沿矿脉开采，毒重石地下采区废石产生量较小，约为4550t/a，本项目产生的废石在临时堆渣场暂存，其中约14970t（3185t/a）经临时堆渣场中转后外售给碎石加工企业进行综合利用，6416t（1365t/a）废石用于井下采空区回填。项目临时堆渣场下方均设置浆砌片石挡墙，两侧设置排水沟。堆渣场下游无住户集中饮用水取水点，废石的堆放不会对外环境产生明显不利影响。

5.2.5.2机修废机油、抹布

该项目机械设备和车辆需要定期进行检修、保养，会产生少量的机修废机油、抹布，类比同类采矿项目资料统计，预计其产生量为0.1t/a，该类废物属危险废物（HW08：废矿物油）。

建设单位应依照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求设置危险废物贮存设施警示标识，遵循危险废物贮存设施的选址与设计原则建设防雨、防晒、防渗漏、防散失的危废暂存场所，严格做好危险废物分类存储，做好台账记录备查，同时要求建设单位必须遵照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求规范填写并做好联单报送留档工作，落实危废转运、处理处置责任。本项目维修间产生的机修废机油、抹布在严格落实危废管理处置规定后，对环境产生的影响很小。

5.2.5.3生活垃圾

项目营运期员工生活垃圾产生量为4.2kg/d，即1.26t/a，收集后送附近村镇生活垃圾中转站处理，不会对外环境产生明显不利影响。

综上所述，项目营运期产生的各类固废均可得到妥善处置，对环境的影响不大。

### 5.2.6土壤环境影响分析

5.2.6.1污染源分析

本项目采矿区主要污染源来自于矿石开采、储运等生产过程中产生的废水、废气和固体废物等污染物，会对土壤环境产生负面影响。废水主要来自于矿石开采过程中的矿井涌水以及生活区生活污水；废气主要来源于矿井污风、装卸扬尘、工程机械与运输车辆所排放的废气；固体废物主要来源于生产过程所产生的少量废石、废机油和员工生活产生的生活垃圾。

5.2.6.2影响分析

本项目运营期土壤污染主要影响源来自于大气沉降影响，同时涉及部分下渗及地面漫流影响。

本项目主要涉及的特征污染物不涉及土壤污染重点污染物（镉、汞、砷铅、铬（六价）铜、镍、石油烃），且矿山自2006年起已间断开采多年。为了解该工程运营对周边土壤质量的影响程度，本次评价委托陕西云检分析检测科技有限公司对该项目工业场地周边土壤进行了环境质量现状监测。根据监测结果，本次所测的各项土壤监测项目均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准限值要求，说明该项目运行对周边土壤环境质量影响不大。此外，该项目周边零星分布有旱地，通过取样对农用地土壤污染风险筛选值8项基本项目实测，耕地内各项土壤监测项目均满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）标准限值要求，说明项目所在地采矿区土壤环境质量均满足相应的环境质量标准，项目营运过程中严格执行相应环保措施的情况下，对土壤环境影响较小。

本项目采矿区各功能区均采取“源头控制”、“分区防控”的防渗措施，可以有效保证污染物不会进入土壤环境，防止污染土壤。本项目危险废物暂存间须按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 要求进行设计建造。危险废物分类收集后，委托有资质的危险废物处置单位处置。整个过程基本上可以杜绝危险废物接触土壤，且建设项目场地地面会做硬化处理，对土壤环境不会造成影响。

运营期产生的废水、固体废物和危险废物等污染物均有妥善的处理、处置措施严格执行各项环保措施，则各种污染物对土壤环境的影响均处于可接受范围内。

### 5.2.7 生态环境影响分析

矿山开采对生态环境影响包括直接影响和间接影响。直接影响主要是矿山建设直接占地对生态环境的影响，包括工业场地、开采区等。间接影响主要是矿山开发所诱发的二次破坏和污染。

5.2.7.1对区域景观格局的影响

本项目所在地位于安康市旬阳县吕河镇，矿区范围及周围区域主要为农田景观、村落景观、林地景观等，无特殊景观资源。项目所在区域及周围无需特殊保护的自然保护区、风景名胜区、文物古迹。

本项目所设置的临时堆渣场、临时堆矿场是影响景观格局及生态系统完整性的重要因素，但由于本项目为井下开采，营运期废渣用于井下采空区回填以及定期外售综合利用，项目现场不会存放大量弃渣及矿石，因此，采矿活动不会对区域视觉景观产生明显不利影响。

5.2.7.2 对生态系统完整性的影响

根据现场调查，本项目已运行多年，评价区林地主要为防护林和经济林，在区域水土保持、水源涵养及经济等方面起着重要作用，森林生态系统生长发育良好，具有森林生态系统功能。总体看来，评价区森林生态系统物种较为丰富、物流、能流关系复杂，具有较好的生态系统服务功能，生态系统稳定性强，生态环境质量较好。工程尚未对区域生态系统完整性造成明显破坏及显著的负面影响，建设单位严格落实矿山地质环境保护与土地复垦方案提出的生态保护措施，项目的建设不会对生态系统完整性产生显著影响。

5.2.7.3对评价区植被影响分析

该项目的建设将对自然植被产生破坏性影响，削弱占地区域原有的自然生态系统功能。但由于项目建设对地表生态环境的扰动范围较小，所以项目建设对植被的影响不会使该地区植物种群组成发生根本性变化，也不会造成某一植物种在区内消失。

5.2.7.4对陆生动物影响分析

区内的陆生动物，多为常见种，适生生境多样，不存在因项目场地永久性占地而导致陆生动物物种的灭绝或消失。

采矿等机械运行噪声，对动物的栖息和觅食有一定的影响；因此，项目运营后，需采取严格的降噪措施，减轻对陆生脊椎动物的影响。

矿山人为活动影响加剧，尤其是车辆的增加，将不利于陆生脊椎动物的生存和繁衍。除鸟类适应能力较强外，其他野生动物的栖息领域将在一定程度上被压缩，但因这些动物的生境在评价区及评价区外，均有很大的分布，故它们可能会迁至这些区域，从而不会对其种群生存、繁衍造成不利影响。

5.2.7.5对陕西省主体功能区影响

根据《陕西省主体功能区规划》，本矿山所处的区域属“国家层面限制开发区域（重点生态功能区）”。国家层面限制开发区域（重点生态功能区）主要分布于陕北黄土高原丘陵沟壑区和陕南秦巴山区，共计33个县，总面积81202km2，占全省国土面积的39.4%。

根据《陕西省主体功能区规划》中“重大关系”：主体功能区与能源和矿产资源开发的关系。能源和矿产资源富集的地区，大多也是生态脆弱或生态重要的区域，不适宜大规模高强度工业化和城镇化开发。能源和矿产资源开发往往只是“点”的开发，主体功能区中的工业化城镇化开发，更多的是“片”上的开发。一些能源和矿产资源富集的地区被划为限制开发区域，并不是要限制能源和矿产资源的开发，而是应该按照该区域的主体功能定位实行“面上保护、点上开发”。

因该矿山采取地下硐采方式开采，因此可避免了露天开采带来的明显生态破坏和水土流失问题，即采矿活动属于“点上开发”。因此该矿山开采总体上不会对国家层面限制开发区域（重点生态功能区）产生明显影响。

根据陕西省水土保持规划（2016-2030年），本项目位于Ⅰ-6汉江周边低山丘陵重点治理区，项目在陕西省水土流失重点防治区划分成果图中的位置见图5.2-1。

5.2.7.6地表塌陷对区域生态环境的影响分析

通常在矿山采掘过程中，形成大量的空间。空间的形成破坏了岩体内部应力场的相对平衡状态。岩体在空间出现临空面，失去了支撑力，引起岩体内部应力场及应力集中区。爆破震动使临空面的岩体产生许多裂隙，裂隙的形成，又促使集中应力区的应力更加集中。当岩体的薄弱部位（岩体松软、节理发育、岩脉穿插等）的岩体的自重力超过内部应力极限时，即发生片帮、冒顶，从而造成危害。

地下矿山开采过程中，不断开挖各种采矿空间（掘进各种井巷与回采矿石等）。而在矿体中开挖采矿空间，破坏了矿体的原始应力平衡状态，产生次生应力场，形成应力集中，在原岩应力场转为次生应力场的过程中，出现各种地压现象。矿山地压就是采矿空间开挖后，若不加强地压管理，使某些区域的应力超过矿石的强度极限，采矿空间将会遭到破坏，从而造成各种危害。

根据建设单位提供的《旬阳县何家沟毒重石矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》（该方案已取得安康市国土资源局出具的审查结果，具体见附件），采矿平硐硐口及硐内均进行了有效的支护、并预留了安全矿柱，矿体围岩稳固性较好，开采深部矿层所形成的采空区引发地面塌陷的可能性小。因此，该项目地表塌陷造成的生态环境影响不大。

## 5.3退役期环境影响分析

根据本项目开发利用方案，本项目扩建后设计生产规模为5万t/a，矿山服务年限为4.7a。

矿山退役后，矿山停止生产，水、气、声、固废等主要污染源将消失，矿山服务期满（闭矿）对周围生态环境的影响也将不再持续，而是在已形成的生态格局基础上，逐步实现生态环境的改善和恢复。随着项目的退役，地面建筑及开采活动的各项污染物随之消退。闭矿期的矿区景观格局与运营后期是一致的，在开采区采取绿化复垦等措施后，可减少对生态环境的影响。业主应落实好矿山工业场地等建筑物的处置方案，待服务期满后能够快速落实地表生态环境的改善及恢复。

# 6 环境保护措施及其可行性论证

## 6.1 大气污染防治措施及其可行性论证

### 6.1.1 井下废气防治措施及其可行性论证

工程对地下采矿工作面采取湿式凿岩、喷雾洒水和定期清洗岩壁抑尘和降尘措施，同时采用抽出式通风系统，该系统出口分散，通风简单、可靠，通风效果好，为矿山企业普遍采用。

为进一步加强井下废气污染防治，建设单位在矿山开发过程中应落实以下防治措施：

(1) 井下采用湿式凿岩，凿岩过程中工人需佩戴口罩防尘。

(2) 掘进及采场爆破产尘量采用喷雾除尘。采场、掘进工作面通风排尘采场、掘进工作面通风排尘采取最佳排尘风速。

(3) 优化爆破参数，采用湿法爆破技术降低爆破产尘量。爆破方式采用控制爆破，降低用药量和爆破废气量。

(4) 爆破完成后及时打开喷雾系统，防止爆破产生的粉尘扬起，爆破完成后应立即加强通风。喷雾除尘系统在井下各处使用，尤其在巷道等产尘点以喷雾防尘为主。喷出的水雾雾流有效射程和张角越大越好。

(5) 建立完善的通风系统，在采掘工作面设置局部风机，爆破后进行辅助通风，保证空气质量达到环保的要求。

以上措施均为常规的地下开采大气防治措施，经济合理，对大气污染物有一定处理效果。采取以上措施后，可明显降低本项目地下采场产生的废气污染物，措施可行。

### 6.1.2 堆场装卸扬尘防治措施及其可行性论证

环评要求要求业主采取以下措施降低堆场装卸过程中扬尘产生量：

(1) 在原矿装卸过程中加强管理，文明装卸。

(2) 矿石临时堆场加装喷雾降尘装置，在矿石倾倒时及时开启喷雾装置有效降低扬尘。

(3) 在矿石临时堆场定期开启喷雾降尘装置，具体开启次数视天气情况而定，一般非降水天气应不少于3次/天。

上述措施操作简单，对堆场降尘有一定效果，业主应加强管理，指派专人加强监督管理和实施。

### 6.1.3 运输道路扬尘的防治措施及其可行性论证

报告要求业主对路面洁净程度较差的运输道路在干旱季节采取洒水车喷雾增湿降尘，在干旱季节矿区运输道路内定时进行喷雾抑尘，控制道路扬尘影响。此外，加强对运输车辆装载量的管理，严禁超载和超速行驶，对运输车辆应加盖篷布，并对路面进行定期清扫。

上述措施简单易行，关键在于管理，业主应制定严格的管理措施和监控计划，派专人加强监督管理和实施。通过加强管理，运输扬尘对沿线大气环境影响很小，经济合理、技术可行。

## 6.2 废水防治措施及可行性分析

### 6.2.1 矿坑涌水

6.2.1.1工程拟采取的措施

工程拟在各坑口处设沉淀池，共计6个，评价要求各沉淀池容积不小于20m3，将矿坑涌水进行沉淀处理后循环使用，不外排。

6.2.1.2措施可行性分析

废水处理方法对污染物实施的作用不同，大体上可分为两类，一类是分离法，即通过各种外力作用，把有害物质从废水中分离出来；另一类为转化法，即通过化学或生化的作用，使其转化为无害的物质或可分离的物质，后者再通过分离予以除去。目前，最普遍采用的方法即是分离法，分离法分离固态物质主要是依靠其与废水密度的差异，进行重力分离，常用的方法有：沉淀（自然沉淀和混凝沉淀）、过滤（重力过滤和压力过滤）、离心分离、气浮和磁分离等。在选矿废水净化处理中，常采用自然沉淀和混凝沉淀两种方法，使含固体悬浮物的废水澄清后循环利用，以节约新用水量，减少对环境的污染。

（1）自然沉淀法：这种方法简单易行，适用于不具有凝聚性能的固态物质，在沉淀过程中，固体颗粒不改变形状、尺寸，也不互相粘合，各自独立地完成沉淀过程。

（2）混凝沉淀法：针对选矿废水中很难用自然降解法除去的细小悬浮物和胶体颗粒，通过投加混凝剂，使这些细小的悬浮物和胶体颗粒凝结成较大的固体颗粒而沉淀，从而净化废水。

根据对本项目矿坑涌水水质实测结果，本项目矿坑涌水水质较好，其中SS浓度为66mg/L，建设单位选用自然沉淀法对生产废水进行治理，通过在各平硐坑口设沉淀池，矿坑涌水采用沉淀池收集沉淀处理后作为井下湿式钻孔、采场洒水等用水。

湿式钻孔、采场洒水等用水对水质要求不高，工程对矿坑水采取沉淀池处理后用于湿式钻孔、采场洒水等是可行的。

根据工程分析，矿坑最大涌水量为18m3/d，井下采场用水损耗量24m3/d，采场用水完全可消耗完矿坑排水，矿坑水可做到全部回用，不外排。

总体来看，本项目矿坑涌水经沉淀后用于井下湿式钻孔、采场洒水抑尘，其所采用的方案从水质、水量方面分析都是可行性的。

（3）主要要求和建议

①在采矿硐口设沉淀池，沉淀后废水用作井下湿式钻孔、采场除尘等用水。

②地下采矿受采矿原料硝铵炸药影响，矿坑水中含氮物质有所升高，pH值有所降低。评价要求对矿坑水定期监测，矿坑水pH值降低酸化时，采取沉淀后中和治理措施。

③评价建议在采矿时，合理使用硝铵炸药，可采用小剂量多次爆破方法，加强管理，减少含氮物质进入矿坑水。

### 6.2.2 办公生活废水

项目营运期生活污水产生量为0.561m3/d，生活污水经化粪池收集后，用作农田施肥。企业需安排专人负责定期清掏化粪池，确保生活污水不外排。

本项目矿区周边区域均为林地或农田，足以消纳本项目化粪池污水。

综上所述，本工程可以实现废水的零排放，措施可行。

## 6.3  地下水环境保护措施及其可行性论证

根据上述预测结果，本项目运营期在落实相应环保要求的前提下对地下水影响较小。本项目对地下水可能造成污染主要集中在项目运行期。

针对地下水污染防治，应全面落实“源头控制、分区防治”原则，根据本项目特点，本项目不涉及重金属、持久性有机物污染物，因此无需设置重点防渗区，本次评价将矿坑涌水沉淀池定为一般污染防治区，其他构筑物定位简单防渗区。

另外，评价要求建设单位在矿山开采过程中采取以下措施：

（1）在项目临时堆渣场按照I类场环保要求做好周边导流渠道，防止雨水径流汇入废石堆场。

（2）对项目开采过程产生的井巷涌水及生活污水要求回用不外排，防止对周围地表河流及地下水环境造成污染。

（3）依据国家地下水保护与污染防治的政策法规，建立合理的地下水管理和环境保护监督制度以及地下水监测计划，定期观测地下水水质和水位变化，防微杜渐。根据《环境影响技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，建设单位应建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。其中地下水跟踪监测计划为：在建设项目场地内3#临时堆渣场北侧设置1个监控井作为扩散监测点，在建设项目场地上游布设1个监控井作为背景监测点，在建设项目场地下游布设1个监控井作为跟踪监测点，共设置3个监控井。

## 6.4 声环境污染防治措施 及可行性分析

### 6.4.1 噪声防治措施

采矿区主要噪声源是钻机、凿岩机、爆破、通风机、空压机、装载机等，根据不同声源的特点，评价提出的噪声控制措施如下：

6.4.1.1管理措施

（1）运输车辆经过居民点等敏感点时，禁止运输车辆鸣喇叭，并减速通过。

（2）合理安排运输路线和运输时间，夜间禁止运输。

（3）加强生产管理、合理安排生产时间，高噪声设备错峰作业，避免同时作业。

（4）高噪声设备使用时间应安排在昼间，禁止夜间生产。

（5）加强运输司机的宣传教育，在运输过程中做到文明行驶。

6.4.1.2工程措施

（1）选用低噪声设备、提高设备安装质量，降低机械设备产生的噪声。

（2）合理设计爆破工艺，降低爆破噪声产生。

（3）通风机采用消声、减振措施，降低声源危害。

（4）采矿区空压机安装在室内，安装基础上加装弹簧减振器，并安装消声器。

（5）设隔声值班室，对接触噪声源的操作人员，采用个体防护措施，佩戴耳塞、耳罩、防声棉和帽盔等。

### 6.4.2 噪声控制措施可行性分析

根据噪声特性，本项目从噪声产生、传播及入耳三方面进行噪声防治。

6.4.2.1噪声源治理措施可行性分析

本项目噪声源主要为工业场地各类采矿辅助设施使用时所产生的噪声。建设单位通过合理布局，并且选用低噪声设备以及合理设计爆破工艺，将高噪声源远离工业场地附近居民，降低噪声源对周围居民的影响，防治措施可行。

6.4.2.2传播途径治理措施可行性分析

本项目毒重石矿地下开采区营运过程中噪声源距离地表距离较远，爆破噪声、凿岩机噪声通过岩层阻隔及距离衰减不会对附近住户产生明显影响。各类噪声源通过合理布置，尽可能将高噪声源远离附件居民。其噪声通过距离衰减、绿化吸声、山体阻隔可有效降低噪声影响。将高噪声设备放置于封闭或半封闭空间，通过墙体阻隔可有效衰减噪声对周围的影响。

6.4.2.3声源接受点防治措施可行性分析

通过预测分析，本项目地下开采过程不会对周围声环境造成影响，工业场地各类噪声通过相应的治理措施后能实现厂界达标的要求。

评价要求建设单位对可能涉及高噪声设备的员工配套耳塞的方式减少噪声对员工的影响。

通过以上环保措施后，本项目噪声对周围声环境影响较小。评价认为，所提出的环保措施有效可行。

## 6.5 固废防治措施可行性分析

本项目在运营时产生的固体废弃物主要为废石、废机油以及生活垃圾等。

### 6.5.1废石处置措施可行性分析

本项目毒重石矿开采期间沿矿脉开采，毒重石地下采区废石产生量较小，约为4550t/a，本项目产生的废石在临时堆渣场暂存，其中约14970t（3185t/a）经临时堆渣场中转后外售给碎石加工企业进行综合利用，6416t（1365t/a）废石用于井下采空区回填。项目临时堆渣场下方均设置浆砌片石挡墙，两侧设置排水沟。堆渣场下游无住户集中饮用水取水点，废石的堆放不会对外环境产生明显不利影响。

### 6.5.2临时堆渣场设施可行性分析

项目拟关闭1#和2#渣场，拟设3#及4#2个临时堆渣场，其中3号弃渣场设在PD5及PD6西侧，弃渣量约90m3，4号堆渣场设计弃渣容量650m3；按照规范设置挡渣墙及排洪沟。

堆渣场设置堆置平台，排弃废石前，堆渣场上分期修筑截水沟。堆渣场内用推土机将山坡推成台阶状，台阶宽2m～3m。本矿山采矿主巷道已基本形成，后期开采全部为脉内巷，弃渣产生量较少，共计约21385t（4550t/a），每个堆渣场仅临时堆放废石，其中约14970t（3185t/a）经临时堆渣场中转后外售给碎石加工企业进行综合利用，6416t（1365t/a）废石用于井下采空区回填。

根据《金属非金属矿山排土场安全生产规则》(AQ2005-2005)，本项目临时堆渣场周边无居民点、铁路、道路、输电网线和通讯干线、水域、隧道涵洞、旅游景区、固定标志及永久性建筑等的设施；场址不在居民区或工业建筑主导风向的上风向区和生活水源的上游；临时堆渣场不影响矿山正常开采和边坡稳定。

因此，本项目所设的临时堆渣场场址能够符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《金属非金属矿山排土场安全生产规则》(AQ2005-2005)的要求。

综上所述，本项目临时堆渣场选址基本合理。

### 6.5.3废机油处置措施可行性分析

废机油经收集后暂存于特定容器内，特定容器应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求购置，经过收集后的废机油交有危废处理资质的单位处理。处理措施合理可行。

### 6.5.4沉淀池沉渣及生活垃圾处置可行性分析

根据对本项目矿坑涌水水质实测结果，本项目矿坑涌水水质较好，其中SS浓度为66mg/L，因此矿坑涌水沉淀渣产生较少，环评要求建设单位定期对沉淀渣进行清理，暂存于临时堆渣场，并单独存放，后期用于覆土植被恢复。

项目产生的生活垃圾定期收集，送往生活垃圾收集点处理。

综上所述，本项目产生的固体废物均能妥善处置，不会产生二次污染。

## 6.6 土壤污染防治措施

针对本工程可能发生的土壤污染途径，土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。

### 6.6.1源头控制措施

环评要求建设单位优先选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并且对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、堆场采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。提出以下污染防控措施：

（1）采矿过程中产生的废石要及时清运进行综合利用，禁止乱堆乱放；

（2）禁止生活垃圾乱堆乱放，在矿区内设置固定垃圾桶统一收集生活垃圾，定期清运至生活垃圾中转站处理。

（3）矿山开采过程中产生的危废需要按照危废管理要求建设危废暂存间，禁止露天堆放，且危废暂存间地面需进行防渗。

### 6.6.2过程控制措施

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）过程控制措施，结合本项目污染特征，本项目拟采取如下过程控制措施。

（1）占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。

（2）针对地面漫流影响的，过程控制措施应根据建设项目所在地的地形特点优化地面布局，对临时堆矿场及废石场周边设置围堰或围墙，以防止土壤环境污染。

（3）涉及入途径影响的,应根据相关标准规范要求，对矿坑涌水沉淀池、危废暂存间进行防渗处理，以防止土壤环境污染。

### 6.6.3跟踪监测

为了及时准确掌握项目区及周边敏感点土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，评价要求旬阳县金辉矿业有限公司建立覆盖全区的土壤长期监控系统，包括科学、合理地设置土壤监测点，建立完善的监测制度，以便及时发现并及时控制。

本项目土壤环境跟踪监测措施包括制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度,以便及时发现问题，采取防治土壤污染措施。

（1）土壤环境跟踪监测计划应明确监测点位、监测指标、监测频次以及执行标准等。

（2）监测点位：监测点位布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近，详见表6.6.3-1。

（3）监测因子：监测指标选择建设项目特征因子及土壤污染重点污染物，详见表6.6.3-1。

（4）监测频次：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）9.3跟踪监测要求，评价要求建设单位每5年内开展1次监测工作。

表6.6.3-1  土壤环境跟踪监测计划一览表

| 序号 | 监测点位 | 布点原则 | 监测因子 | 监测深度 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#临时堆矿场 | 下游可能影响区 | 钡 | 0～3m | 每5年内开展1次监测工作 | GB 36600-2018 |
| 2 | 2#临时堆矿场 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3#临时堆矿场 |  |  |  |  |  |
| 4 | 开采期在用平硐坑口沉淀池 |  |  |  |  |  |
| 5 | 3#临时堆渣场 |  |  |  |  |  |
| 6 | 敏感目标 | 矿区耕地 | 钡 | 0～0.2m |  | GB 15618-2018 |

（5）按照《中华人民共和国土壤污染防治法》及《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求监测计划及监测结果应及时向社会公开。

## 6.6 退役期生态保护措施

### 6.6.1 生态保护工程措施

工程措施主要为控制水土流失，为植被保护、恢复做准备。生态保护工程措施主要包括以下内容：

建立矿区地表变形观测网，对地表变形进行长期动态观测，及时评估，如发现地表变形影响地表农田耕作，及时采取措施，恢复到正常状态。

具体技术措施如下：

（1）采空区地面塌陷监测：采用人工现场调查、量测，根据实际危害情况再确定合理的监测方法。

（2）山体开裂：采用人工调查、量测。

（3）滑坡、崩塌、泥石流的监测应根据《崩塌、滑坡、泥石流监测技术要求》进行。

（4）固体废渣排放、地表水体监测：人工现场调查。

（5）地下水的监测：人工调查，取样分析，地下水自动监测仪。

### 6.6.2 生态保护生物措施

土地复垦及生态恢复方向：本项目属秦巴淮阳山地湿润性山地气候区，雨量充沛，气候湿润、四季分明，年平均气温15℃。7-8月为炎热天气，极端最高气温37.8°C；12月及来年1月为霜冻期，极端最低气温为-13°C，一般积雪5-10cm，最厚达10cm以上。8-10月为降水季节，年降水量750-1000mm。区内土壤类型主要为黄棕壤土和碎石土，厚度10-50m不等，土壤贫瘠，可耕性差。

项目区土地利用现状主要为有林地、灌木林地、村庄用地，按照土地利用类型、结合宜耕则耕的原则，同时考虑公众意愿，初步确定将距乡村道路较远的PD5、PD6开采区全部恢复为有林地，将距乡村道路较近的PD1、PD2、PD3、PD4开采区全部复垦为旱地。

矿山生态恢复措施在紧邻工程整治完成的生长季节进行；植物种类尽量选用项目占地区原有植物种类。

6.6.2.1植被品种筛选

矿山生态恢复地与附近农田和绿地相比，环境因子变化很大，其土层薄、土质差、微生物活性差，因此，抗逆性强和速生是矿山生态恢复植被品种筛选的首要原则，而根系发达、培肥和水土保持效果好也是十分重要的。根据矿区周边环境影响区的立地条件，结合当地气候等限制因素，推荐生态恢复植物品种为：

藤本：青藤；

草本：羊胡草、车前草、茅草、蒿类等；

灌木：马桑、胡枝子、沙棘、盐肤木、绣线菊等；

乔木：杉树、栎类、杨树、侧柏、紫穗槐等。

生态恢复从第二年起，应以草、灌、乔相结合，发展以栎类为主的阔叶林为主体，适当配种草类，在边坡以豆科、禾木科和柠条相配合种植，以乔、灌、草构成立体保护生态的模式，并渐次加大本地物种的比例。由于堆渣场坡面较陡，陡坡覆土可能加剧水土流失，建议采用坡脚爬藤类植物进行坡面攀援绿化。

林地复垦标准参照《造林技术规程》（GB/T15776-2006）附录C，该地区生态林地的初始密度为1667-3000株/hm2。

依据方案中植被物种的选择，PD5-PD6开采区复垦为有林地的区域种植本地树种杉树，采用坑植技术，株行距2×2m（图6.6-1），栽种密度为2500株/hm2；杉树苗宜选择株高、胸径、根茎较小的个体，一般要求地径2cm以上、苗高100cm以上。为提高树苗的成活率，在栽植前用水将坑穴浇透。由于当地降雨量能够满足后期植被生长的需求，后期完全靠自然降水浇灌。杉树种植方式采用带土穴植，种植穴规格为60cm×60cm×30cm，种植株行距为2m×2m，穴内填土，并增施保水剂。

同时，为了尽快恢复当地的生态环境，复垦为有林地的单元以乔木形成林网，在林网内撒播草籽，防风固沙、涵养水源。草籽选择生命力较强、对生长环境要求较低、成活率较高的本地草种苜蓿草、三叶草等1:1混合撒播，撒播标准为5kg/hm2。

6.6.2.2土壤培肥

进行土壤培肥的途径有生物学、物理学和化学多种方法，通常需要同时采取以上三种途径的多种技术，包括种植绿肥作物进行压青，沤制有机肥料，科学施用化肥和采用微生物技术等。

前几种技术在矿山生态恢复中最常用，也已经很成熟，而菌根技术是现代微生物的高新技术，对于挖掘土壤潜在肥力和迅速培肥土壤，缩短矿山生态恢复周期具有突出作用。矿区在生态恢复工作中，应选取乡土菌种，进行菌～树(草)共生，加快生态演替和恢复进程。

6.6.2.3矿区土地复垦监测和管护

（1）土地损毁监测

主要监测采矿活动对土地资源的破坏情况。采用原始的人工观察、工具测量和现代化科技监测方法相结合结合，利用GPS与卷尺测量破坏的位置、范围、规模等。通过观察、对比土地利用现状图，确定破坏的土地类型、土壤性质等。

（2）复垦效果监测

复垦效果监测包括土壤质量监测、复垦植被监测。

土壤质量监测内容：地形坡度、有效土层厚度、土壤容重、pH值、有机质含量等，监测方法采取人工观察与化验计算相结合的方法。

复垦效果监测主要指林地的监测。本区设计复垦为林地，监测内容为：植物生长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度、生长量等。布置2个监测点，监测方法为样方随机调查法。

（3）管护措施及内容

管护工作为复垦后有林地的管护。管护时间为3年，管护主体为矿山企业。管护措施主要为：补种、防虫、防病。

①补种

为保障复垦效果，本方案设计管护期对杉树每年补种工程量按全部工程量的3%计，即管护期补种工程量为全部复垦工程量的9%。

②浇水

由于本复垦区位于陕南山区，气候湿润、降雨频繁，因此，方案设计树苗栽植前对坑穴用水浇透，以后不需要再进行灌溉浇水，自然降水可以满足树苗生长所需水分。如果遇到干旱缺水，可适时进行人工补水，以保证树木正常生长。

③防虫、防病

在管护期间，对复垦土地要适时防虫、防病，有林地每年杀虫两次。杀虫时间宜为6月份一次，9月份一次。施用农药时间以上午9时～10时和下午4时以后为宜。

### 6.6.3 地质灾害防治措施与建议

本次评价提出的地质灾害防治措施与建议如下：

(1) 在矿山采矿过程中，加强采场顶板管理。为确保生产安全，当矿块回采结束后，采用封闭采空区所有天井、巷道及漏斗口，尽量对采空区进行及时充填。

(2) 对地表的变形地段及时设置围栏，并树立安全警示标志，以免人畜误入造成伤害事故。

(3) 矿山必须设立专职人员负责地压管理，及时进行现场监测，做好预测预报工作。

(4) 制定矿山地质环境监测方案，对矿山地质环境问题与地质灾害进行监测预警。如对地面塌陷进行监测；汛期加强泥石流隐患监测，在地质灾害危险段设置防护栏和警示牌，并及时处理消除安全隐患等。

(5) 随着开采的进行，对废弃的采矿坑口进行封堵，矿山闭坑后，拆除、清理办公生活区内的临时建筑物，恢复植被，对矿山道路进行植被恢复，对其它遗留的矿山地质环境问题进行全面治理。

(6) 对采完的坑口及时封堵，矿山闭坑后对各风井口采用浆砌块石进行封堵。

(7) 开采过程中应加强超前探测，预测断层破碎带部位，及时采取预防措施。

(8) 建立矿山地质灾害观测预报机构，对采区预测的地表岩石移动范围周围及地下采区进行随时观察与检查，发现险情及时采取措施，防止突发性灾害发生。

根据《旬阳县金辉矿业有限公司旬阳县何家沟毒重石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（该方案已取得安康市国土资源局出具的审查结果，具体见附件），本项目地质灾害治理技术措施如下：

（1）堆渣场综合防治措施

在3号堆渣场和拟建的4号堆渣场下方分别修建3#拦渣坝、4#拦渣坝。其中：3#拦渣坝长度42m、PVC排水管长度80m，设计3#拦渣坝顶宽1m、底宽2m，基础埋深1m，地表高度3m，采用M7.5水泥砂浆砌筑，用M10水泥砂浆勾缝抺面，中间埋设PVC排水管。4#拦渣坝长度48m、PVC排水管长度95m，设计4#拦渣坝顶宽1m、底宽2m，基础埋深1m，地表高度4m，采用M7.5水泥砂浆砌筑，用M10水泥砂浆勾缝抺面，中间埋设PVC排水管。

（2）废弃硐口治理措施

矿山开采结束后，采用片石浆砌工艺对废弃硐口进行封闭，封闭深度 3 m。工程量详见表6.6.3-1。

表6.6.3-1   废弃硐口封闭工程量统计表

| 井口 | 净断面（m2） | 封闭深度（m） | 材料 | 方量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PD1 | 6.25 | 3 | M7.5浆砌石 | 18.75 |
| PD2 | 6.25 | 3 | M7.5浆砌石 | 18.75 |
| PD3 | 6.25 | 3 | M7.5浆砌石 | 18.75 |
| PD4 | 6.25 | 3 | M7.5浆砌石 | 18.75 |
| PD5 | 6.25 | 3 | M7.5浆砌石 | 18.75 |
| PD6 | 6.25 | 3 | M7.5浆砌石 | 18.75 |
| 合计 |  |  |  | 112.5 |

（3）废弃建筑物治理措施

开采结束后，对工人住房、炸药库等矿业活动中建设的生产和生活用建（构）筑物进行拆除。

（4）开采区域、地面塌陷警示措施

在矿区内乡村公路旁、人员流动密集区以及地下采区岩石移动范围边缘、预测塌陷区周围竖立警示牌，警示牌规格高度0.8×0.9m，距离地面高度0.9m。共设置警示牌5块。

### 6.6.4 生态综合整治效益

依据全面治理、重点突出的原则，对工程施工期、运行期及服务期满后的生态进行综合整治，绿化率不得低于现有周边水平，矿山地质灾害全部治理，项目破坏土地全部复垦，扰动土地整治率要求95%，水土流失治理率96%，堆渣场及矿山服务期满后生态植被恢复率要求99%，恢复植被后植被覆盖率第四年可达到60～90%，可有效地改善当地的生态环境。

### 6.6.5 要求与建议

(1) 工程建设占用林地，建设单位应落实当地林业部门补偿计划，占一补一的办法恢复植被，并按规定缴纳补偿费、土地有偿使用费等，对占用林地的需报当地国土及林业局批准。

(2) 根据陕西省有关规定，工程应编制《矿山生态环境治理方案》，有针对性的制定、落实生态环境治理措施。

(3) 建设单位应抓好矿区地表岩石移动范围的监控、治理，并及时对治理区进行种草绿化，种植一些易生长的草种，恢复区内植被，逐步改善区内生态环境。

(4) 强化对当地动植物的保护，加强施工教育，严禁乱砍乱伐、滥捕野生动物。

(5) 项目水保方案的要求建立以工程措施、植物措施和临时措施相结合的防治措施体系，最大限度减少工程建设产生的水土流失。

### 6.6.6 矿山退役期防治措施

矿山服务期满后，业主必须依法办理闭矿或停办手续，并对矿区生态进行重建，落实生态恢复治理方案，对矿区内临时占地的植被进行恢复。

(1) 结合当地的土地利用规划，矿山内各种建筑设施可与当地土地和建设行政主管部门组织协商妥善处理，不再使用的房屋设施要立即拆除。

(2) 对永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。

(3) 利用废石充填采空区，减轻采空区上方岩层塌陷。

(4) 进行工业场地地面和临时占地恢复时，宜对土壤重构、地形、景观进行优化设计，对物种选择、配置及种植方式进行优化，避免造成物种入侵、栽种植物不适应当地气候环境等现象。

(5) 加强生态系统的监测。制定生态系统监测方案，监测内容应包括生物多样性水平、生态系统功能、结构方面的变化，及时提供信息，以保证在生态系统变化未达到允许水平之前，及时采取有效措施。

### 6.6.7矿山恢复治理与土地复垦方案实施计划

根据《旬阳县金辉矿业有限公司旬阳县何家沟毒重石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（该方案已取得安康市国土资源局出具的审查结果，具体见附件），本项目矿山恢复治理与土地复垦方案实施计划分为近期和中远期，具体实施计划见表6.6.7-1～表6.6.7-2。该方案估算矿山地质环境治理保护与土地复垦工程总费用为154.87万元。其中地质环境治理工程费用99.87万元，土地复垦工程费用55万元。

表6.6.7-1    第一阶段矿山恢复治理与土地复垦方案实施计划表

| 阶段 | 时间 | 工程类别 | 主要工程措施 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 (开采与地质环境综合治理期) | 2019.10-2023.09 | 矿山地质环境综合治理工程 | 拦渣坝 | 土方开挖 | m3 | 392 |
|  |  |  |  | 石方开挖 | m3 | 194 |
|  |  |  |  | 砌体（M7.5） | m3 | 1731.5 |
|  |  |  |  | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 948.5 |
|  |  |  |  | PVC管 | m | 325 |
|  |  |  | 硐口加固 | C20混凝土 | m3 | 87.12 |
|  |  |  | 沉淀池 | 土方开挖 | m3 | 43 |
|  |  |  |  | 石方开挖 | m3 | 38 |
|  |  |  |  | 砌体（M7.5） | m3 | 36 |
|  |  |  |  | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 108 |
|  |  |  | 硐口封闭 | 砌体（M7.5） | m3 | 112.5 |
|  |  |  |  | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 37.5 |
|  |  |  | 地质环境监测 | 地质灾害监测点 | 次 | 80 |
|  |  |  |  | 地形地貌监测点 | 次 | 60 |
|  |  |  |  | 含水层监测点 | 次 | 40 |
|  |  |  |  | 水土环境监测点 | 次 | 60 |
|  |  |  |  | 警示牌 | 块 | 5 |
|  |  | 土地复 垦工程 | 监测工程 | 土地损毁监测 | 次 | 60 |
|  |  |  | 复垦工程 | 表土回覆 | m3 | 50 |
|  |  |  |  | 场地平整 | m2 | 100 |

表6.6.7-2   第二阶段矿山恢复治理与土地复垦方案实施计划表

| 阶段 | 起止时间 | 工程类别 | 主要工程措施 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二阶段 (土地复垦与监测管护期) | 2023.10-2026.09 | 土地复 垦工程 | 土壤 重构 | 构建物拆除 | m3 | 1500 |
|  |  |  |  | 表土购买 | m3 | 5160 |
|  |  |  |  | 表土回覆 | m3 | 5160 |
|  |  |  |  | 场地平整 | m2 | 11100 |
|  |  |  | 植被 恢复 | 有林地（杉树） | 株 | 975 |
|  |  |  |  | 有林地套种草 | hm2 | 0.39 |
|  |  |  | 监测 | 复垦植被监测 | 次 | 24 |
|  |  |  |  | 土壤质量监测 | 次 | 24 |
|  |  |  | 管护 | 杉树补种 | 株 | 88 |
|  |  |  |  | 防虫、防病 | hm2 | 6*0.39 |

# 7 环境管理与环境监测计划

根据国家对建设项目应严格控制污染源的要求，除对工程项目“三废”治理严格实行“三同时”制度外，并要求在工程项目的建设施工和建成后的运行阶段中，加强环境管理和环境监测工作，切实有效的了解和控制工程污染物的排放量，促进污染治理工作，使治污设施达到最佳的效果，以保证工程最佳的环境效益、经济效益和社会效益。因此，必须对工程“三废”及噪声的排放源和产生源、治污设施的效果、厂区和环境评价区内的环境变化等进行定期和不定期的监测，并同时制定各项环保措施，编制环境规划，以达到强化环境管理的目的。基于此，本报告提出以下环境监测及环境管理建议，作为项目环境保护和环境管理的依据。

## 7.1环境管理要求

### 7.1.1施工期环境管理要求

施工期对环境的影响主要是施工扬尘和施工噪声，为了有效减轻施工过程对环境的影响，建议建设单位在项目施工招标书及合同等文件中将本报告书提出的施工期污染防治措施列入，建立施工目标责任书，并确保在施工过程中得到落实；同时，由建设单位会同施工单位专门的环境管理监督机构，制定施工期环境管理计划，加强施工过程的环境管理，做到文明施工。

### 7.1.2运营期环境管理要求

建议建设单位对运行期的环境管理设环保管理人员，负责环境和绿化管理工作。环境管理机构根据工程自身特点，建立健全环境管理制度，制定环境管理规划，管理指标体系和考核制度。认真组织和落实工程各项环保措施，并负责监督检查，发现问题及时处理，确保其环保设施正常运行，做到“三废”达标排放。

### 7.1.3环境管理机构及职责

为贯彻执行有关环境保护法规，确保该建设项目环境保护工作的实施及运行安全的需要，应设置专门的环境管理机构，并配设环保管理专职人员2名，设置兼职环保人员若干。

环保管理机构由分管矿长负责，做到有职、有权、有责，确实担负起了全矿环境保护管理及监督责任。该机构除对企业负责外，也与地方环境保护管理部门加强联系。将本项目环保工作纳入地方环保管理工作系统，在业务上接受检查和监督。项目安全环保部的主要职责见下表：

表 7.1.3-1   环保部门主要工作职责一览表

| 实施单位 | 主要工作职责内容 |
| --- | --- |
| 旬阳县金辉矿业有限公司 | 1、遵守国家、地方和行业环保法律法规及标准要求，制定本部门环境管理制度与管理办法，落实各职能部门、车间的环境保护职责范围，监督、检查各产污环节污染防治措施的落实及环保设施的运行情况 |
|  | 2、编制企业内部环境保护和环保产业发展规划及年度计划，并将环境保护原则和方法全面纳入公司经营决策和生产计划之中，组织实施 |
|  | 3、组织、配合有资质环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案 |
|  | 4、强化资源能源管理，实现废物减量化和再资源化，坚持污染预防，鼓励与供应商和承包商实施有效的环境管理 |
|  | 5、执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对项目进行竣工验收，配合企业领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放 |
|  | 6、建立环境保护档案，进行环境统计，开展日常环境保护工作，并按照有关规定及时、准确地上报企业环境报表和环境质量报告书 |
|  | 7、负责接待群众来访，协调企业与所在区域环境管理部门的关系，处理企业与当地群众的环境纠纷，并向有关部门报告 |
|  | 8、明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，提高员工环保意识和能力，确保实现持续改进 |
|  | 9、负责企业环境绿化和环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门的工作指导和检查 |

### 7.1.4建立健全环境保护管理制度

建设单位结合本行业生产特点，建立健全符合本企业实际的环境保护管理规章制度，强化环境管理。企业环保管理制度主要内容如下表：

表7.1.4-1   环境保护管理制度一览表

| 实施部门 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 旬阳县金辉矿业有限公司 | 1、内部环境保护审核、例会制度 |
|  | 2、环境质量管理目标与指标统计考核制度 |
|  | 3、清洁生产管理和审计制度 |
|  | 4、内部环境管理监督与检查制度 |
|  | 5、环保设施与设备定期检查、保养和维护管理制度 |
|  | 6、环境保护定期、不定期监测制度 |
|  | 7、环境保护档案管理与环境污染事故管理规定 |
|  | 8、环境风险事故报告制度 |
|  | 9、污染源监测制度 |
|  | 10、环境保护宣传、教育与培训制度 |
|  | 11、环境保护岗位职责奖惩制度 |

环保设施与设备管理规程见下表：

表7.1.4-2  环保设施管理制度一览表

| 实施单位 | 主要管理内容 |
| --- | --- |
| 旬阳县金辉矿业有限公司 | 1、废水回用设备运行、维护和保养管理规程 |
|  | 2、隔声、消声、减振设备的维护和保养管理规程 |
|  | 3、环保设备安全操作规程及安全管理规章 |
|  | 4、企业生态环境保护与环境绿化规划 |
|  | 5、重点环保设施污染控制点巡回检查制度 |

环评要求与环境污染有关的生产岗位必须明确环境管理的任务和责任，并将其列入岗位职责，与其经济利益挂钩，定期检查、考核，使企业环境管理制度落到实处。

### 7.1.5污染物排放管理要求

7.1.5.1污染物排放

污染源、污染物产生量及排放量、污染物治理措施及执行标准等内容见表7.1.5-1项目污染物排放清单。

表7.1.5-1    项目污染物排放清单    单位：t/a

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 治理措施 | 排放量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 风井废气 | 粉尘 | 0.385 | 通过湿式凿岩、工作面喷雾洒水除尘的湿式作业和机械与自然通风输送新鲜风的稀释方式 | 0.0385 | B16297－1996 二级标准 |
|  | 装卸点 | 粉尘 | 0.039 | 喷雾洒水除尘 | 0.0078 |  |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 0.116 | 采取洒水等措施降低道路扬尘量。 | 0.0116 |  |
| 废水 | 矿坑涌水 | 废水量 | 5400 | 各中段坑口设置沉淀池对矿坑水进行沉淀处理后，全部接入矿山回水系统，作为湿式凿岩、采场洒水等，实现零排放 | 0 | 综合利用，不外排 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 168.3 | 在采矿工业场地设置化粪池收集处理后，用于附近农田施肥，不外排。 | 0 |  |
| 噪声 | 钻孔爆破 | / | 合理安排施工时间，自然衰减 | / | GB12348-2008中2类标准 |
|  | 装载机、空压机，运输车辆 | / | 定期维修、限速、禁鸣、合理安排工作时间 | / |  |
| 固废 | 废石 | 4550 | 弃渣暂存于临时堆渣场，其中约3185t/a经临时堆渣场中转后外售给碎石加工企业进行综合利用，1365t/a废石用于井下采空区回填。 | 0 | GB18599－2001标准 |
|  | 生活垃圾 | 1.26 | 评价要求办公生活区设生活垃圾收集设施，生活垃圾统一收集后，送当地生活垃圾中转站处理。 | 0 | 定期清掏，作农肥，不外排 |
|  | 废机油、抹布 | 0.11 | 专用容器收集，资质单位处置 | 0 | 定期交有资质单位处置 |

7.1.5.2 排污口

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

向环境排放污染物的排污口必须规范化；排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。排污口采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在污染物处理设施进、出口等处；设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。污染物排放口应按15562.1-199 与 GB15562.2-1995 的规定设置环境保护图形标志牌；污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面 2m。应使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口档案管理内容要求，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 7.2环境监测计划

建设单位在生产过程中污染源及环境质量监测可委托当地具有环境监测资质和国家计量认证的专业机构承担。

### 7.2.1环境监测内容

项目营运期环境监测内容包括污染源监测和环境质量监测，具体监测计划见下表：

表7.2.1-1   环境质量监控计划一览表

| 环境类别 | 监测项目 | 监测点位置 | 测点数 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP、PM10 | 矿区附近住户处 | 2个 | 每年一次、每次3天每天4次 |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、氨氮、硫化物、氟化物、钡。 | 吕河 | 1个断面 | 每年枯水期测一次，每次1天，每天1次 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 矿区最近住户处 | 4个 | 每季度一次，每次1天，每天昼、夜各1次 |
| 生态环境 | 野生动植物种类、数量、种群密度、受威胁情况、栖息地恢复状况等 | 评价区域及周边区域 | 4个 | 施工期1次，运营初期第1年、第3年、第5年，共监测4次 |

表7.2.1-2      污染源监控计划一览表

| 污染源 | 监控项目 | 监测点位置 | 监测点数 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织粉尘 | TSP | 工业场地、风井 | 2个 | 1次/年 |
| 采矿设备 | 等效A声级 | 采场边界 | 4个 | 1次/季度 |

### 7.2.2监测方法

污染源监测应严格按照《污染源统一监测分析方法》执行；环境空气、环境噪声和地下水监测应严格按照《环境监测技术规范》要求执行；生态环境的监测结合植物区系学和植物群落学等相关原理进行。

## 7.3总量核算与控制

由于本工程无锅炉，废水全部回用，不外排。主要污染物为无组织粉尘，因此本工程总量控制建议指标为零。

# 8 环境风险分析

## 8.1环境风险评价的目的

环境风险评价是环境影响评价领域中的一个重要组成部分，伴随着人们对环境危险及其灾害的认识日益增强和环境影响评价工作的深入开展，人们已经逐渐从正常事件转移到对偶然事件发生可能性的环境影响进行风险研究。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能产生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。

## 8.2重大危险源辨识

本工程主要危险源为堆渣场。堆渣场不涉及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中所列举的各种危险物质，不属于《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字[2004]56号）中所列举的项目，因此堆渣场建成后不构成重大危险源。

## 8.3 风险评价等级

项目堆渣场废渣不属于危险源物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）规定的评价工作级别的划分依据，确定本项目风险潜势为I类，进行简单分析。

## 8.4风险识别

### 8.4.1物质危险性识别

堆渣场堆放废石不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及建设项目环境风险评价技术导则附录中所列易燃、有毒、爆炸性物质，依据毒性浸出试验结果，废石为一般工业固体废物，不属于易燃、有毒、爆炸性物质。

本项目爆破作业虽然委托专业爆破公司进行，但存在井下爆破过程及炸药运输环节中出现爆炸事故，对周围环境存在一定的风险。

### 8.4.2生产设施风险识别

本项目的危险单元主要为堆渣场，其危险因素和风险类型如下：

危险因素主要为基底存在软弱岩层、废石堆放边坡过陡、超高堆放等。其原因在于设计、施工问题或日常监督管理不到位。拦渣坝一旦溃坝，泥石流将覆盖下游沟道，对下游沟道植被、居民造成破坏或威胁。

### 8.4.3保护目标识别

根据现场踏勘，本项目设置2座临时堆渣场，堆渣场所在沟道内住户均已搬迁，其中距离3#堆渣场最近距离住户约144m，住户与堆渣场所在沟道有小型山梁隔开。

### 8.4.4最大可信事故及风险类型

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。

8.4.4.1 国内矿山废石场事故调查

据调查，2005年7月13日，金堆城钼业集团有限公司北沟废石场发生泥石流事故，事故摧毁民房5间。事故发生的原因是在临空面的斜坡中，由于无完善的排水渠道，使雨水顺坡漫流，在坡面形成规模大、数量多的冲沟，而且坡面冲沟局部已在斜坡的中下部相交而构成冲沟网。在遇到强降雨时便引发了泥石流灾害。

2008年8月1日，山西娄烦尖山铁矿废石场发生重大垮塌事故，位于排土场下面的寺沟村部分房屋被埋，事故造成44人死亡、1人受伤。事故的直接原因是排土场地基土质松软、承载能力差；企业超排；排土场设计依据不充分，地质资料不全等。事故的间接原因是企业对安全生产不落实，隐患整改不力等，导致事故发生。

以上案例说明，废石场存在一定风险，其事故影响后果比较严重。

8.4.4.2最大可信事故

在不利气象条件下，可能发生以下类型地质灾害。

（1）泥石流

泥石流是产生于山区沟谷中或山坡地上的，含有大量松散固体碎屑的、不均质的特殊洪流。具有突然暴发、历时短暂、来势凶猛、破坏力大等特点，是山区常见的一种自然灾害。泥石流的形成必须具备三个方面的条件：丰富的松散固体物质、必要的地形地貌条件和充分的水动力条件。只有三者出现适当的组合关系时，才可能爆发泥石流。

废石场上游汇水面积较大，具备形成泥石流的地形地貌条件，当沟内堆积大量的松散物质后，可形成丰富的物源，若遇特大暴雨，废石场沟口具备较大的水动力条件，则可能发生较大规模的泥石流灾害。

（2）滑坡

堆渣场发生滑塌一般为两种情况，即整体失稳和边坡失稳。

堆渣场整体失稳主要原因：堆渣场基底地形坡度太陡，剥离物的物理学性质差，与基底之间的摩擦系数小；基底工程地质、水文地质条件差，基底承载力低；排水工程设施不完善；人类活动及自然灾害等影响。

堆渣场边坡失稳的主要原因：堆渣场排放剥离物的阶段高度超过了剥离物的稳定高度；场内连续排放了物理力学性质不良的岩石层，从而形成了软弱面，导致边坡失稳；地表水截水不当，流入场内，使岩土含水饱和，降低了岩土的物理力学性质。

本项目堆渣场为沟谷型堆渣场，在排土过程中和形成后可能引发小规模的崩塌地质灾害。洪水可能引发滑坡和泥石流，对下游生态环境带来影响。

因此堆渣场最大可信事故为滑坡、泥石流。

本项目的最大可信事故及风险类型见表8.4.4-1。

表8.4.4-1  环境风险类型识别表

| 事故位置 | 事故装置 | 危险物质 | 事故原因 | 风险事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆渣场 | 堆渣场 | 废石 | 遇暴雨、山洪发生，溃坝和排洪系统垮塌 | 泥石流、滑坡 |

### 8.4.5源项及后果分析

目前对堆渣场的环境风险研究较少。堆渣场溃坝后，堆渣场废渣首先产生滑坡堆积在沟道内，然后在谷沟上游积水的推动下产生泥石流。

本项目堆渣场属山谷型堆渣场。由于山坡本身的坡度，使堆积物存在下滑的可能，一旦遇到长期下雨，堆置物经水浸泡达到饱和之后，接触面的摩擦力由于水的作用，加之堆积物经水浸泡后重量的增加而减小，有可能出现下滑力大于摩擦力的现象，存在有堆渣场滑塌的可能；若突降暴雨，水流湍急，山洪冲击堆渣场，可造成堆渣场拦渣坝滑塌，并引发泥石流，将对下游沟道生态环境和居民点产生影响。

根据《泥石流灾害防治工程勘查规范》（DZT0220-2006），单沟泥石流危险区包括泥石流形成区、流通区和堆积区范围，其中堆积区是危害成灾的主要部位。

本项目堆渣场所在沟道下游500m范围内无住户分布，3#堆渣场下游主要为灌木林地、有林地和部分旱地，一旦发生溃坝事故，主要是对沟道下游植被覆盖和农作物影响，影响范围主要为下游沟道两侧最大冲起高度的范围内，对最大冲起高度以上植被影响较小，对影响范围外植被影响小。

## 8.5事故概率分析

本次评价参照《国外溃坝数据库》（中国防汛抗旱，2007年）中对1609个溃坝案例中有关坝型与事故发生率的统计结果资料，详见表8.5-1。

表8.5-1   坝型与事故发生率统计表单位：%

| 坝型 | 土石坝 | 混凝土坝 | 浆砌石坝 | 堆石坝 | 其它 | 不详 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溃坝事故发生率 | 66.2 | 6.2 | 5.0 | 3.4 | 3.5 | 15.7 |

从上表可以看出，在各种坝型中堆石坝和浆砌石坝事故发生率低，稳定性比较好。本项目开发利用方案未提及堆渣场下游拦渣坝的坝型，评价要求拦渣坝采用堆石坝或浆砌石坝，并修建截排水沟。评价认为采取相应环境风险防范措施后，堆渣场的环境风险是可接受的。

## 8.6风险防范措施

(1) 严格按照相关规范要求制定堆渣场作业规程。

(2) 堆渣场设计、建设、施工和运行管理应按照相关规范要求进行，堆渣场拦渣坝和防洪设施应满足《防洪标准》（GB50201-2014）中的要求。

(3) 对拦渣坝和截排水沟软岩基地进行清理，确保拦渣坝和截排水沟的基础稳定。

(4) 堆渣场平台必须平整，排石线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排石工作面向坡顶线方向应有3%～5%的反坡。

(5) 堆渣场需从底部先行排石，另外采取合理调整排土顺序的方法，避免形成软弱层，将坚硬的大块岩石堆置在堆渣场底层以增加堆渣场的透水性和稳固基底，以及将大块的岩石堆置在最低一个台阶反压坡脚。

(6) 建立完善的排水设施，在堆渣场边坡修筑截水沟，堆渣场底层应排弃大块岩石，并形成渗流通道。汛期加强拦渣坝、截排水沟的检查与维护，确保安全度汛。

(7) 严禁混入生活垃圾等与堆渣场接纳性质不一致的固废；严禁堆渣场超高、超服务年限运行。

(8) 建立堆渣场地质灾害监测、预警和预报工作。制定堆渣场滑塌事故应急救援预案，及时了解汛期水情和气象预报情况，确保堆渣场拦渣坝和下游道路、通讯、供电及照明线路的可靠和畅通，对堆渣场进行巡视监控。

(9) 堆渣场拦渣坝下游设置渗水收集池，渗水沉淀处理后全部回用不外排。

## 8.7风险应急预案

为应对项目可能产生的各类突发性环境污染事件以及生态破坏事故，建设单位应根据不同类型的环境风险，制订全面的、具体而细致的风险应急预案，并作为工程竣工环保验收的依据。

### 8.7.1 组织机构及职责

建设单位需设置专门机构负责项目建设及运营期的环境安全。其职责包括：

(1) 负责统一协调突发环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时还负责与当地政府管理部门保持紧密联系，将事态的发展向外部的支持保障机构发出信号，并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。

(2) 保证应对事故的各项资源，包括建立企业救援队，并与社会可利用资源建立长期合作关系；当建设单位内部资源不足、不能应对环境事故，需要区域内其他部门增援时，由建设单位的环境安全管理部门提出增援请求。

(3) 在事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映环境安全事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。

### 8.7.2 应急预案内容

8.7.2.1环境风险应急预案

重大事故应急救援预案是企业根据实际情况预计可能发生的重大事故，为加强对重大事故的处理能力所预先制定的事故应急对策。

堆渣场应急预案种类及内容见表8.7.2 -1。建设单位应针对堆渣场事故编制事故应急救援预案，并进行演练和完善。

表8.7.2-1    应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：拦渣坝、截排水沟等 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 企业应急组织机构、人员；地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案级别；分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制等相关内容 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施、应急检测、防护措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据防火区域控制：事故现场、邻近山区 |
| 7 | 清除泄漏措施和器材 | 清除污染措施：事故现场、邻近敏感点、清除污染设备及配置 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 毒物应急剂量控制规定：事故现场、邻近敏感区；撤离组织计划；医疗救护；公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 人员培训；应急预案演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 公众教育；信息发布 |

8.7.2.2 应急系统

a. 事故应急响应

重大事故应急处置刻不容缓，响应速度至关重要，任何人接到重大事故报警，必须马上报告应急办公室。应急组织各环节相互配合，确保响应迅速。

① 报警

当发生滑塌、泥石流等重大不安全事故，现场值班人员应立即向主管部门，单位领导或公司值班人员报警。接到报警的公司值班人员和部门、单位领导迅速向公司救援领导小组汇报，小组组长立即组织救援队伍赶到现场，并按预定预案组织实施，根据事故大小，在规定的时间内上报相关部门。

② 事故发生内容：

事故发生单位名称、联系人、联系方式；

事故发生时间、地点；

事故概况；

人员伤亡、经济损失情况。

③ 事故发生单位及值班人员应当采取紧急措施，如有滑塌、泥石流等重大危险，首先鸣锣、鸣号通知堆渣场工作人员撤离危险区，在沟口公路两侧设警戒线，严禁行人、车辆通过。

b. 事故应急处置

根据本项目实际情况，设立应急救援领导小组，全面负责应急救援指挥部门人员的组成、职责和分工，争取社会救援，保证应急救援所需经费以及事故调查报告和处理结果的上报。

接到报警后，救援队伍到达现场，立即了解情况，确定警戒区域和事故控制具体方案，布置救援任务，在救援过程中，要注意个体防护，并设定警示标志，各处置方法措施如下：

① 抢险：应急救援队伍到达事故现场后，在事故现场总指挥的统一领导下，技术保障组迅速查明事故性质、原因、影响范围等基本情况，判断事故后果和可能发展的趋势，拿出抢险和救援处置方案。抢险救灾负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险区，防止事故扩大。物资供应组负责事故现场物资、设备、工具的保障供给工作。

② 疏散：发生重大事故时，事故应急救援领导小组应立即组织现场救援工作，并由安全警戒组负责排土场及下游工作人员的疏散和两侧的警戒工作，严禁车辆和行人通过，负责维护事故现场秩序和社会治安等工作。

③ 转移：在事故救援工作中，堆渣场有滑塌或泥石流危险或有人员伤亡情况下，由安全疏散组、医疗救护组负责，将受伤人员向安全区域转移，在转移过程中，各救援组织应与现场总指挥及救援小组保持联系。

④ 如果事故严重，对下游污染形势扩大，现场总指挥采取果断措施，请求地方政府增援，调动铲车、挖掘机对污染物进行封堵、拦截，环境保护组负责对污染程度进行监测分析，采取有效治理措施。

⑤ 结束：救援工作结束后，名救援专业队必须经现场总指挥同意后，方可撤离现场，并成立事故调查组，对事故进行分析处理，及时总结经验和教训，并整理事故档案。

### 8.7.3应急处置措施

(1) 堆渣场拦渣坝出现裂缝时，应立即组织人员将受威胁工作人员及下游居民进行撤离，由专业技术人员提出排险方案，根据排险方案对拦渣坝进行加固并在加固期间停止向堆渣场内堆放废石。

(2) 当接到自然灾害预报时，应根据实际情况做出应急预防计划，进行废石堆场稳定性检查，根据检查结果，采取预防措施；做好人员组织、物资、抢险和救护等各项抗灾准备工作。

(3) 预报当日降雨量达到当地20年一遇最大降雨量，超出废石堆场防洪能力的极限时，应立即停止生产。

(4) 突发环境风险事故，应积级组织应急队伍进行抢救，并立即报告地方政府，请求应急联动。

## 8.8小结

### 8.8.1主要结论

根据重大危险源辨识，本项目堆渣场不属于重大危险源，堆渣场储存物质为一般工业固体废物。堆渣场仅临时堆存采矿废石，堆渣场下游沟道内无住户分布，堆渣场溃坝后泥石流对居民影响较小，主要是对沟道下游植被覆盖和农作物影响，影响范围主要为下游沟道两侧最大冲起高度的范围内，对最大冲起高度以上植被影响较小。

在采取有效的安全和环境风险防范措施的前提下，项目事故风险在可接受范围内。

### 8.8.2要求与建议

(1) 严格按照矿山有管规范要求制定堆渣场作业规程。

(2) 堆渣场设计、建设、施工和运行管理应按照相关规范要求进行，拦渣坝和防洪设施应满足《防洪标准》（GB50201-94）要求。

(3) 堆渣场安全防范的重点部位为拦渣坝和排洪系统。

(4) 强化堆渣场环境风险管理，编制堆渣场环境风险应急预案，报当地环保部门备案，并定期演练。

(5) 因发生事故或其他突然事件，造成或者可能造成污染事故的，必须立即采取应急措施处理，及时通报下游可能受到危害的单位和居民，并向当地环境保护行政主管部门等报告，接受调查处理。

(6) 建议当地规划部门在堆渣场溃坝可能造成危害的范围内，不得批准建设新的居民居住区。

(7) 评价要求建设单位委托具有专业资质的机构进行堆渣场设计、施工。

# 9 环境经济损益分析

建设项目的环境经济损益分析，是从经济学的角度来分析项目的环境效益和社会效益，是根据项目的特性、总投资及生产规模分析其所采取的环保措施而引起的投资费用和得到经济、环境和社会效益进行经济分析。充分体现经济效益、社会效益与环境效益对立与统一的关系。通过环境经济损益的分析可以说明环保综合效益状况，而且可从环境效益、经济效益和社会效益相协调统一的角度来讨论项目建设的意义，同时还可对所采取的环保措施不同方案进行比较，在经济合理性上给予定量评价，优化环保措施的最佳方案。

由于除项目经济收益受到多种风险因子的影响外，以货币形势对建设项目各项环保设施投入、环保设施运行费用和环境社会收益进行定量化评估还比较困难，只能进行定性和半定量化的分析与评述。本项目环境经济损益分析着重对项目环保投资比例和项目投产后的年环保费用与效益进行分析。

## 9.1 经济效益分析

总投资716万元，本次设计追加投资约50万元，资金来源为企业自筹。

本项目总投资716万元，本次设计追加投资约50万元，项目营运期年销售收入5680万元，利润总额1871万元，收益率较高，经济效益较好。

## 9.2社会效益分析

建设项目投资不仅产生一定的经济效益，也产生了一定的社会效益：

(1) 本项目的建成运营，充分利用了当地矿物资源，项目的建设符合国家的产业政策和相关环保政策，能促进地区经济的可持续发展。经企业经济效益分析，该矿山经济效益可观。

(2) 本项目的建成运营，为当地的村民就业提供了机会，带动了矿区周围相关产业的发展，也为当地发展交通运输提供了商机。工程的建设对改善当地村民和相关从业人员的生活水平有着深远的意义，具有较好的社会效益。

## 9.3环境效益分析

### 9.3.1 环保投资及验收清单

本项目环境保护设施投资及验收清单见表9.3.1-1。

表9.3.1-1    项目环保投资估算及验收清单一览表   单位：万元

| 类别 | 排放源 | 污染物 | 治理措施及治理效果 | 费用 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 工业场地 | 生活污水 | 工业场地设置化粪池，生活污水经化粪池收集后，用作林地施肥不外排 | 2 | 综合利用，不外排 |
|  | 开采工序 | 矿井涌水 | 各硐口修建沉淀池1座，共计6座，每座容积不小于20m3；配套建设输水管 | 3 | 回用，不外排 |
| 噪声 | 工业场地 | 噪声 | 采取加装消声器、封闭围护、减振措施，加强绿化隔音措施 | 1.5 | GB12348-2008中2类标准 |
| 废气 | 开采工序 | 粉尘 | 设置喷雾除尘系统，降尘率不低于90% | 2 | GB16297－1996 二级标准 |
|  | 矿石临时堆场、堆渣场 | 颗粒物 | 设置喷雾降尘系统，降尘效率不低于90% | 2 |  |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | 车辆限速，路面干燥时喷雾降尘 | 1.5 |  |
| 固废 | 开采工序 | 废石 | 设置堆渣场，堆渣场容积符合要求，堆渣场设置截排水沟和挡墙 | 18 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 垃圾桶若干 | 0.5 | 处置率100% |
|  | 设备检修 | 废机油、含油废抹布 | 专用容器临时贮存 | 2 | 委托有资质单位处置 |
| 生态保护措施 | 矿山地质环境治理与矿区地土地复垦工程 | 加强工业场地周边绿化，闭矿期对临时占地进行植被恢复 | 154.87 | 同措施 |
| 环境监测 | 制定环境监测计划，并定期落实 | 3 | 同措施 |
| 环境管理制度 | 制定环境管理制度，设置专人负责厂区内环境保护工作 | 5 | 同措施 |
| 总计 | 195.37 |

经估算，本项目环境保护设施投资费用约195.37万元，约占项目总投资716万元的27.29%。

### 9.3.2 环境保护投资估算

(1) 环境保护建设资金（HT）估算

环境建设投资是与治理、预防污染有关的所有基建费用的总和，它既包括治理污染、保护环境的设施费用，又包括既为生产所需又为治理污染服务，但主要目的是为改善环境的设施费用，计算公式如下：

式中：Xij——包括“三同时”在内的用于污染防治污染，保护环境的项目费用（万元）；

Ak——环境建设过程中的其它费；

i——“三同时”项目个数（i=1、2……，m）；

j——“三同时”项目个数（j=1、2……，n）；

k——建设项目中其它费用类目数（i=1、2……，Q）。

(2) 环保投资与基本建设投资比例（Hj）的分析

Hj=HT/JT×100%

式中：HT——环保建设投资，万元；

JT——基本建设投资，万元。

本项目的环保建设投资HT为195.37万元，开采建设总投资为716万元，按照上式计算出环保投资占矿区建设总投资的27.29%。按服务年限4.7年计算，矿山环保投资为41.57万元/a。

(3) 运行费用

运行费用是为了充分保证环保设施的使用效率、维持其正常运行而消耗的费用，主要包括人工费、水电费、设备维护费用等，经估算，本项目环保设施运行费用为1.2万元/a。

因此，本项目环保费用共计42.77万元/a。

### 9.3.3环境效益分析小结

为了保护环境，减小工程建设对环境的影响程度，工程增加了一定的环境治理和生态保护工程，投入一定的环境保护费用，其产生的环境经济效益主要是潜在和间接的，主要包括以下几个方面：

(1) 采取污染防治措施控制污染物排放，保护区域环境质量。通过采取一系列的污染防治措施，可将工程建设对区域环境质量的不利影响降至最低；通过废水综合利用，避免废水排放，也节约了等量的新鲜水的消耗；采取喷淋洒水、湿式作业等措施减少了粉尘的产生量及影响。

(2) 通过实施水土保持相关措施，可有效落实国家相关法律法规规定的建设项目水土流失防治义务，使整个工程建设区水土流失得到有效控制，提高抵御自然灾害的能力。

综上所述，通过落实各项污染防治措施和生态保护措施，项目施工期及运营期各项污染物基本得到控制，可有效减小或避免生态破坏，将项目实施对环境的影响范围和程度降到最低。项目采取环保治理措施后的环境经济效益较明显；从环境经济损益综合角度分析，项目建设是可行的。

# 10 结论与建议

## 10.1 项目概况

旬阳县何家沟毒重石矿区位于陕西省旬阳县城185°方位、直距13km处，行政区划隶属旬阳县吕河镇管辖，矿区中心地理坐标为：东经：109°21′53″，北纬：32°43′05″。项目为毒重石矿开采工程，开采规模5万t/a，矿床采用平硐+溜井联合开拓方案，采矿方法为全面采矿法。

## 10.2产业政策及规划符合性结论

### 10.2.1产业政策符合性

本项目为毒重石矿开采项目，不涉及原矿洗选等加工。对照《产业结构调整指导目录（2013年修正本）》可知，本项目不属于产业结构调整目录中鼓励类、限制类和淘汰类，项目符合国家现行产业政策。

### 10.2.2 规划符合性分析

项目建设符合《陕西省矿产资源总体规划（2016～2020）》、《陕西省“十三五”环境保护规划》、《安康市矿产资源总体规划》（2008-2020)、《陕西省主体功能区划》等规划要求。

## 10.3环境质量现状及评价

### 10.3.1环境空气质量现状及评价

评价区环境空气质量现状评价表明，各监测点监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，评价区环境空气质量较好。

### 10.3.2地表水环境质量现状及评价

地表水现状监测数据表明，各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求，说明项目所在地区地表水环境质量现状良好。

### 10.3.3 地下水环境质量现状及评价

评价区地下水监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准要求，说明本区域地下水环境质量现状总体较好。

### 10.3.4 声环境质量现状及评价

声环境质量现状评价表明，各监测点昼、夜等效声级值均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，说明当地声环境质量较好。

### 10.3.5 土壤环境质量现状及评价

土壤环境质量现状评价表明，评价区监测点的各项土壤监测项目均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地中的筛选值及管制值要求，总体看，评价区土壤环境质量良好。

## 10.4主要环境影响及污染防治措施

### 10.4.1废气

风井场地排放的粉尘，井下钻孔采用湿式打眼凿岩，并且进行喷雾洒水除尘等防尘措施后，抽风换气排尘量很小；掘进及采场爆破产生粉尘采用喷雾洒水除尘；在作业点和汽车运输经过的运输线路上粉尘浓度较高，采用洒水抑尘的方式进行降尘。通过采取以上防治措施，项目营运期产生的各类废气的影响程度可降至最低，对周围环境及敏感点影响较小。

### 10.4.2废水

本项目营运期废水主要来源于为矿井井下排水（矿坑涌水）及工业场地员工生活废水。矿坑涌水经沉淀池处理后用于井下工作面湿式凿岩和工业场地、堆渣场和运输道路喷雾降尘，不外排；项目营运期生活污水经化粪池收集后用于附近林地施肥，不外排。综上所述，本项目营运期将不产生外排污废水，对周围地表水环境影响不大。

### 10.4.3地下水

针对旬阳县何家沟毒重石矿采选项目进行地下水环境影响评价，主要完成的工作包括：通过对拟建场址区及附近范围进行地下水环境开展调查工作，基本查明了该区域内地下水赋存分布规律与地下水补、径、排特征及水动力条件，在此基础上根据水文地质单元划定本项目调查评价范围，进行地下水现状调查与评价、地下水环境影响预测评价、根据评价结果提出地下水环境保护措施。基于以上工作内容得出得主要结论如下：

（1）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），拟建项目属于I类 建设项目。综合项目所在地的水文地质条件及环境现状，确定本项目总体地下水环境敏感程度为“不敏感”。从而判断出本项目为地下水二级评价。

（2）根据水文地质调查，评价区地下水含水层主要包括松散岩类孔隙水和基岩风化裂隙水2类。项目区地下水资源贫乏，评价区为山区，主要含水层主要为基岩强风化裂隙含水层和第四系残坡积孔隙含水层。

松散岩类孔隙水主要由褐黄色冲洪积砂砾石和残坡积碎石土组成，分布于沟谷之中。该含水层厚度1.5-10.0m，含水性受季节影响较大，雨季流量明显增大，枯水期则含水量极小或不含水，属弱富水性含水层，对矿床充水无影响。基岩风化裂隙含水层一般分布在裸露的弱透水绢云千枚岩、绢云石英片岩的风化壳中，分布较广泛，埋深5-15m，由于原岩为一套泥质细系碎屑岩，抗风化能力差，风化裂隙中泥化现象严重，因而其水力联系较差，其潜水位随季节和地形变化不大，属极弱富水性。水量仅够山区零散居民生活用水。

（3）通过监测结果对地下水现状进行评价，3个水质监测点的地下水水质单因子污染指数Ii 均小于1，说明地下水水质现状良好，未受到污染。

（4）通过预测评价分析表明，正常情况下，项目废石堆放场均按要求做好导流、挡护等措施，不会对地下水造成影响；特殊天气状况下，由于本项目废石属于第I类一般固体废物，废石浸出As的浓度很低，淋滤液进入地下水后浓度均低于标准值，且在地下水由于弥散作用，污染物浓度持续降低，对地下水水质影响较小。

（5）本项目在认真落实环评提出的相应导流、挡护等措施后，在正常工况下，项目建设、运营期对地下水环境质量影响较小。

### 10.4.4噪声

采矿区主要噪声源是钻机、凿岩机、爆破、通风机、空压机、装载机等，根据不同声源的特点，通过采取管理措施及工程措施，将有效地控制噪声的影响程度，不会降低区域内声环境功能级别。

### 10.4.5 固废

项目营运期产生的固废主要包括矿石开采产生的废石、机修废机油及抹布、员工生活垃圾。矿石开采过程中产生的毒重石废石部分直接用于井下采空区回填，剩余废石外售给碎石加工企业进行综合利用；项目机械设备和车辆检修、保养过程中产生的少量机修废机油、抹布，通过集中收集，定期交由有资质单位进行处置；项目营运期员工生活垃圾集中收集后送附近村镇生活垃圾中转站处理，不会对外环境产生明显不利影响。综上所述，项目产生的固体废弃物均能得到合理处置或综合利用，对环境影响较小。

### 10.4.6生态环境影响

本项目为地下开采，施工期和运营期对周边生态环境不会产生明显破坏。对工程施工期、运行期及服务期满后的生态进行综合整治，绿化率不得低于现有周边水平，矿山地质灾害全部治理，项目破坏土地全部复垦，扰动土地整治率要求95%，水土流失治理率96%，堆渣场及矿山服务期满后生态植被恢复率要求99%，恢复植被后植被覆盖率第四年可达到60～90%，可有效地改善当地的生态环境。

## 10.5环境风险分析

根据重大危险源辨识，本项目堆渣场不属于重大危险源，堆渣场储存物质为一般工业固体废物。堆渣场仅堆存施工期产生的废石，运营期产生的少量废石直接用于井下采空区回填及外售综合利用，堆渣场储存量较小，故堆渣场溃坝后泥石流对居民影响较小，主要是对沟道下游植被覆盖和农作物影响，影响范围主要为下游沟道两侧最大冲起高度的范围内，对最大冲起高度以上植被影响较小。

在采取有效的安全和环境风险防范措施的前提下，项目事故风险在可接受范围内。

## 10.6 环境经济损益分析结论

通过对本项目的环境效益、社会效益分析，建设单位通过落实报告提出的环保整改措施，保证相应环保设施的正常运行；同时安排、培训专职的环保管理人员。项目在进行污染防治、保证环境投资和治理效果的情况下，对区域的环境影响程度将降至最低，能取得社会效益、经济效益和环境效益的统一、协调发展。

## 10.7 评价总结论

由建设单位组织，通过两次信息公示、公开征求公众意见(采取公众问卷调查等形式)、信息反馈等程序，完成了公众参与工作。结果表明：被调查人员绝大多数明确支持本项目建设，无人反对本项目建设。

建设单位承诺，对项目环境影响评价公众参与公众提出的各种合理化建议建设单位将全部予以采纳。同时在项目运营过程中，各级主管部门、专家和公众提出的一切有利于环境保护的宝贵意见，该单位也将积极采纳，采取切实有效措施予以预防和治理。

综上所述，旬阳县金辉矿业有限公司旬阳县何家沟毒重石矿开采项目符合国家产业政策，不存在重大环境制约因素，项目施工期、运营期以及闭矿期对周边环境的影响可接受，能维持当地地表水环境、环境空气、声环境、生态环境质量现状。从环境保护的角度分析，项目建设可行。

## 10.8 要求与建议

（1）项目建设应保证足够的环保资金，落实实施各项污染治理及生态保护措施。

（2）采矿期间严格采用清污分流，矿坑涌水优先作为生产用水、综合利用；

（3）根据《矿山生态环境保护与恢复治理方案编制导则》和《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013），编制矿山生态恢复治理方案；落实矿山植被恢复工作；

（4）项目运营期间，做好环境管理、环境监测工作，定期对员工进行培训，以提高矿山员工环境保护的意识。