安环函〔2020〕118号

安康市生态环境局

关于陕西阳晨牧业股份有限公司汉滨区建民办陈家山村存栏基础母猪2000头种猪场

建设项目环境影响报告书的批复

陕西阳晨牧业股份有限公司：

你公司报来《关于汉滨区建民办陈家山村存栏基础母猪2000头种猪场建设项目环境影响报告书》和《建设项目环评审批告知承诺制承诺书》及相关资料收悉。经我局审查，现批复如下：

一、项目概况

汉滨区建民办陈家山村存栏基础母猪2000头种猪场建设项目位于汉滨区建民办陈家山村，占地面积60亩，年存栏优良母猪2000头，采用人工授精方式繁育，年出栏40000头的生态型仔猪繁育基地。建设内容包括种猪培育区、公猪站、办公区、污水处理站等配套设施，项目清粪方式采用“漏缝板+机械刮板”工艺，污粪采用完全混合式厌氧消化工艺处理。项目总投资3840万元，其中环保投资207万元，占总投资的5.4%。

根据《陕西省生态环境厅关于进一步提升环评管理效能的通知》《安康市生态环境局关于开展生猪养殖环评告知承诺制（试行）的通知》及《安康市生态环境局关于印发安康市环境影响评价审批正面清单改革试点实施方案的通知》文件精神，项目属于环评告知承诺制审批改革试点范围。该项目在落实工程设计、报告书提出的污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）严格落实水环境保护措施。项目实施雨、污分流；养殖废水与生活污水收集至污水处理站采用“预处理+UASB+两级A/O+混合沉淀+消毒”处理，处理后水质达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB19596-2001）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），回用于农田灌溉，禁止外排。严格规范污水处理工程及沼液输送管网的建设，确保沼液安全利用。

（二）落实大气污染防治措施。猪舍控制饲养密度，加强舍内通风，采用节水型饮水器、饲料中添加EM菌、粪污处理采用全漏缝地板并及时清运、喷洒生物除臭剂；污水处理站池体加盖封闭，恶臭气体经生物滴滤床除臭装置处理后经15m高排气筒排放；堆肥区采用密闭式高温好氧发酵罐进行好氧堆肥，恶臭气体通过发酵罐顶部配套的管道集中收集，采用生物滴滤床除臭装置处理后经15m高排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级标准要求；沼气经配套的沼气净化装置净化后全部用于食堂燃料，经油烟净化设施处理后由排气筒引至屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的规定限值。同时，加强厂区及周边绿化，对易产生恶臭气体区域增加喷洒生物除臭剂频次，减缓恶臭气体对周围环境的不良影响。

（三）落实噪声污染防治措施。风机、猪叫声、污水处理区设备等经基础减振、场房隔声等降噪措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）严格落实固体废物的分类收集与处置工作。猪粪、污水处理站的污泥一起进入密闭式高温好氧发酵罐中进行好氧堆肥；病死猪尸体及其分娩废物利用场区自建的安全填埋井进行无害化处置；医疗废物统一收集定期委托有危险废物处置资质的单位进行处置；脱硫过程中产生的废脱硫剂集中收集后厂家回收；生活垃圾分类收集后由当地环卫部门定期清运处理；废油脂经专用容器收集后定期交由回收单位处置。

（五）有效防范环境风险。按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）等文件要求，严格落实养殖区、有机肥发酵区等区域的防渗措施，规范建设有一定容量的事故池，并按照《报告书》提出的环境监测计划，加强对地下水和土壤的日常监测，防止发生污染事故。

（六）建立健全环保责任制度。加强沼液综合利用管理，合理施肥和农灌，指定专人负责环境管理工作，确保各项环境保护设施正常运行。

（七）你公司应积极与当地政府或规划部门沟通对接，厂界周边不得新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得相应的排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告书自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。

（四）建设单位应严格执行建设项目环评审批告知承诺制承诺书中所承诺的内容，对在告知承诺书中弄虚作假或不落实承诺内容的，依法进行查处，并向社会公开。

（五）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，安康市生态环境局汉滨分局负责该项目的事中事后监督管理，市生态环境保护综合执法支队对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

（六）你单位应在接到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书报安康市生态环境局汉滨分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

安康市生态环境局

2020年7月13日

抄送：市生态环境保护综合执法支队，市生态环境局汉滨分局。