陕西燃气集团交通能源发展有限公司

十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目

竣工环境保护验收监测报告表

（固废）

建设单位：陕西燃气集团交通能源发展有限公司

编制单位：陕西华康检验检测有限责任公司

2020年7月

建设单位法定代表：         （签字）

编制单位法定代表：         （签字）

项目负责人：

填  表  人：

建设单位：陕西燃气集团交通能源发展有限公司         编制单位：陕西华康检验检测有限责任公司

电话：                                             电话：0915-8884888

传真：                                             传真：0915-8884888

邮编：725000                                       邮编：725000

地址：安康市汉滨区十天高速安康西服务区             地址：安康市高新区创业西路中段

表一

| 建设项目名称 | 十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 安康市汉滨区十天高速安康西服务区（北区） |
| 主要产品名称 | / |
| 设计生产能力 | LNG(液化天然气)，20000Nm3/d |
| 实际生产能力 | LNG(液化天然气)，20000Nm3/d |
| 建设项目环评时间 | 2018年5月 | 开工建设时间 | 2018年6月 |
| 调试时间 | — | 验收现场监测时间 | 2020年6月22日-23日 |
| 环评报告表 审批部门 | 安康市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 中南金尚环境工程有限公司 |
| 环保设施设计单位 | — | 环保设施施工单位 | — |
| 投资总概算 | 910万元 | 环保投资总概算 | 30万元 | 比例 | 3.3% |
| 实际总概算 | 910万元 | 环保投资 | 30万元 | 比例 | 3.3% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； 2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4 月1日）； 3、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）； 4、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018年 第9号）； 6、《陕西省生态环境厅建设项目环境管理规程》，陕西省生态环境厅，陕环发〔2019〕16号； 7、《中国环境监测总站建设项目竣工环境保护验收监测管理规定》（验字［2005］172号，中国环境监测总站）； 8、《十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目环境影响报告表》，中南金尚环境工程有限公司，2018年5月； 9、安康市环境保护局《十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目环境影响报告表的批复》（安环函[2018] 177号）； |
|  | 10、十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目提供的其它资料及图件。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》相关要求，本次验收原则上执行环境影响报告表及批复中关于环境保护标准。 具体如下： （1）一般固废 一般工业固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关要求。 （2）危险废物 危险废弃物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求。 |

表二

工程建设内容： 一、建设历程 该项目2018年5月由中南金尚环境工程有限公司编制完成了陕西燃气集团交通能源发展有限公司《十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目环境影响报告表》，2018年8月安康市环境保护局对该报告表进行了审批，以安环函[2018] 177号文同意该项目的建设，项目于2018年6月开工建设，2020年5月建设完成。 2020年6月陕西燃气集团交通能源发展有限公司委托陕西华康检验检测有限责任公司对十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目进行竣工环境保护验收监测工作，并编制竣工验收监测报告表。2020年6月22日—6月23日，陕西华康检验检测有限责任公司对该项目固体废物防止措施进出现场调查，依据现场调查结果，编制了本验收监测报告表。 二、地理位置及平面布置 项目名称：十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目 建设单位：陕西燃气集团交通能源发展有限公司 行业类别及代码：H6564 机动车燃料零售业 建设性质：新建 建设规模：LNG(液化天然气)，20000Nm3/d 地理位置：项目位于陕西省安康市汉滨区十天高速安康西服务区（北区）西部，场址中心地理坐标东经108°51′58.94″，北纬 32°42′50.44″，具体地理位置见附图1。 平面布置：项目厂区由北向南依次为营业办公区和储罐区，加注区位于储罐区东侧，本项目所在加注区四邻关系图见附图2，总平面布置示意图见附图3。 三、建设内容 1、项目主要组成及建设内容 本项目用地面积2053.2m2，建设LNG加注站一座及其附属设施，总建筑面积240.55m2。建设规模为2×104Nm3/d，为三级加气站。项目建设内容详见表2-1。

附图1  项目地理位置

附图3  总平面布置示意图

表2-1 建设项目组成一览表 项目组成 环评阶段建设概况 实际建设情况 变更情况 主体工程 加气区 建筑投影面积231m2，采用钢网架结构，内设2台LNG加气机。 建筑投影面积231m2，采用钢网架结构，内设2台LNG加气机。 与环评一致 LNG 储罐 1个60m3LNG卧式低温储罐，地上放置，设计压力 1.44MPa 1个60m3LNG卧式低温储罐，地上放置，设计压力 1.44MPa 与环评一致 辅助工程 站房 一层，建筑面积125.05m2，砖混结构 一层，建筑面积125.05m2，砖混结构 与环评一致 防护堤 储罐区防护堤面积165.02 m2，钢筋混凝土结构 储罐区防护堤面积165.02 m2，钢筋混凝土结构 与环评一致 公用工程 供水工程 站内用水接自服务区已有的给水管网 站内用水接自服务区已有的给水管网 与环评一致 供电工程 本工程电源引自服务区380V 电源，经电缆穿管埋地引至站内动力配电柜，380V配电。 本工程电源引自服务区380V 电源，经电缆穿管埋地引至站内动力配电柜，380V配电。 与环评一致 供热、制冷 办公供热采用壁挂炉，制冷采用空调 办公供热采用壁挂炉，制冷采用空调 与环评一致 环保工程 固废 生活垃圾收集装置，定期由服务区运往就近的垃圾填埋场 生活垃圾收集装置，定期由服务区运往汉滨区垃圾填埋场 与环评一致 绿化 绿化面积388.0m2 绿化面积388.0m2 与环评一致 2、主要生产设备 项目主要设备清单对照见表 2-2。 表 2-2 主要设备清单对照表 序号 设备名称 规格型号 单位 环评数量 实际数量 变化情况 1 LNG 储罐 60 m3（全容积） 台 1 1 与环评一致 2 LNG 潜液泵橇 台 1 1 与环评一致 2.1 LNG 潜液泵 Q=0~340L/min 台 1 1 与环评一致 2.2 卸车/储罐增压器 Q=300 Nm3/h 台 1 1 与环评一致 2.2 EAG 加热器 Q=200 Nm3/h 台 1 1 与环评一致 3 LNG 加气机 Q=0~190L/min 台 2 2 与环评一致 4 BOG 气化撬 Q=300 Nm3/h 台 1 1 与环评一致 5 仪表风系统 套 1 1 与环评一致 6 放散系统 套 1 1 与环评一致

3、原辅材料及能源消耗： 该项目主要原辅材料及能源用量见表2-3。 表2-3 原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 环评设计消耗量 实际消耗量 来源 1 LNG 2.0万Nm3/d 2.0万Nm3/d 外购 2 新鲜水 122.5t/a 122.5t/a 自来水 3 电能 26.45万度 26.45万度 当地电网提供 4、公用工程： ①供电工程 根据 GB50052-2009《供配电系统设计规范》及GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》2014年局部修订版，本项目的供电负荷等级为三级，本 LNG加气站用电引自服务区380V电源，经电缆穿管后埋地引入站内动力配电柜，380V低压配电。站内设置1套3kVA UPS不间断电源为信息系统、自控系统及视频监控系统提供不间断电源。 ②给排水 本项目为三级LNG加气站，属于甲类危险场所。储罐设置满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及2014年局部修订版规定，三级LNG 加气站储罐规模较小，只有一台LNG储罐，不设消防给水系统。本项用水接自服务区已有的给水管网，主要为水冲厕用水，其它用水均依托服务区已有的给水设施；排水均依托安康西服务区污水处理系统，主要为员工生活污水。 生活用水主要为职工生活用水，本项目内部工作人员为10人，生活用水量约为122.5m3/a。 排水：排水依托安康西服务区现有的污水处理系统。 ③供热和制冷 项目站内供热采用壁挂炉，制冷使用空调。 ④劳动定员与工作制度 本项目工作人员共10人，日工作时间为24小时，采用三班制，年工作天数为350天。

四、主要工艺流程及产物环节 1、LNG加气站工艺流程 LNG加气站工艺流程可以分为卸车、升压、加气以及卸压等四部分。 （1）卸车流程 把汽车槽车内的LNG转移至LNG加气站的储罐内，使LNG经过泵从储罐上、下进液管分别进入LNG储罐。卸车有3种方式：增压器卸车、泵卸车、增压器和泵联合卸车，本项目采用增压器和泵联合卸车方式。 先将LNG槽车和LNG储罐的气相空间连通，然后断开，在卸车的过程中通过增压器增大槽车的气相压力，用泵将槽车内的LNG卸入储罐。此过程约消耗 9kw/h电，产生的BOG量约为140Nm 3/车次，槽车内剩余BOG气体保持一定压力回供气单位回收。 （2）升压流程 LNG车辆发动机需要车载气瓶内饱和液体压力较高，一般在0.4～0.8MPa，而运输和储存需要LNG饱和液体压力越低越好。所以在给汽车加气之前须对储罐中的LNG进行升压升温。LNG加气站储罐升压的目的是得到一定压力的饱和液体，在升压的同时饱和温度相应升高。LNG加气站的升压采用下进气方式，升压方式可以通过增压器升压，也可以通过增压器与泵联合使用进行升压。增压器升压优点是不耗电，缺点是升压时间长，理论需要五个多小时。增压器和泵联合升压优点是升压时间短，减少放空损失，缺点是需要电耗。本设计采用增压器和泵联合升压并且加大增压器的传热面积，大大缩短升压时间，只需一个多小时，从而确保加气时间。 （3）加液流程 向汽车加注LNG时，LNG加气站储罐中的饱和LNG首先通过潜液泵加压， 然后由加液机给汽车加液。采用双管加气，车载储气瓶为上进液喷淋式，加进去的LNG直接吸收车载气瓶内气体的热量，使瓶内压力降低，减少BOG，并提高了加气速度。加注过程中车载气瓶里的BOG在压力作用下通过加气枪的气相管回到 LNG储罐。 在原料LNG卸车和加液时，需要在使用高压汽化器同时使用BOG加热器将汽化的天然气进行加热，使其温度大于-107℃，避免对后面管材的影响。

（4）卸压流程 由于系统漏热以及外界带进的热量，致使LNG气化产生的气体，会使系统压力升高。当系统压力大于设定值（1.1MPa）时，系统中的安全阀打开，释放系统中的气体，降低压力，保证系统安全。 通过对目前国内外先进工艺的LNG加气站的调查了解，正常工作状态下，系统的放空与操作过程和流程设计有很大关系。操作和设计过程中尽量减少使用增压器。设计中由于系统漏热所带进系统的热量，先通过给LNG加气站储罐内的液体升温，充分利用自然产生的热量，减少人为产生的热量，从而减少放空气体的量。操作过程中如果需要给储罐增压时，应该在车辆加气前两个小时，根据储罐液体压力情况进行增压。 项目工艺流程及产物环节见图2-1。 图2-1 LNG工艺流程及产污环节示意图 2、项目产污环节 （1）一般固体废物：主要为生活垃圾。 （2）危险废物：检修期间产生的少量废机油。 五、环保投资 项目概算总投资910万元，环保投资为30万元，其中废气、废水、噪声及绿化等环保设施投资1万元，约占总投资的3.3%。项目实际总投资910万元，环保投资为30万元，约占总投资的3.3%。本项目实际环保投资情况见表 2-4。

表2-3 环保投资一览表 序号 项目 污染物源 治理措施 投资（万元） 环评要求环保设施 实际采取环保设施 环评 实际 1 废气 生产装置 BOG回收装置 BOG回收装置 20 20 2 噪声 潜液泵、空压机 减振、隔声、消声措施 减振、隔声、消声措施 1 1 3 固废 办公生活 生活垃圾收集设施 生活垃圾收集设施 1 1 4 其他 8 8 5 合计 30 30 六、项目变动情况 项目实际建设情况与环评及批复中主要变动情况见表2-5； 表2-5 项目实际建设情况与环评及批复中主要变动情况 项目组成 环评及批复建设内容 实际建设内容 说明 环保工程 废气 BOG由回收装置回收，作为加气站壁挂炉、服务区食堂、燃气锅炉燃料 BOG由回收装置回收，仅作为加气站壁挂炉燃料 由于服务区燃气锅炉于2018年拆除，该BOG废气仅作为加气站壁挂炉燃料 十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目实际建设情况与《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》)(环办[2015]52 号)中的重大变动内容对比分析见表2-6； 表2-6 本项目主要变更内容与重大变动清单比对表 项目组成 环评及批复建设内容 实际建设内容 项目变更情况 是否属于重大变更 性质 LNG零售业 LNG零售业 未变更 不属于 规模 20000Nm3/d 20000Nm3/d 未变更 不属于 地点 安康市汉滨区十天高速安康西服务区（北区） 安康市汉滨区十天高速安康西服务区（北区） 未变更 不属于 生产工艺 卸车、升压、加气以及卸压 卸车、升压、加气以及卸压 未变更 不属于 环境保护措施 废气：BOG由回收装置回收，作为加气站壁挂炉、服务区食堂、燃气锅炉燃料 废气：BOG由回收装置回收，作为加气站壁挂炉燃料 由于服务区燃气锅炉于2018年拆除，该BOG废气仅作为加气站壁挂炉燃料 不属于

项目组成 环评及批复建设内容 实际建设内容 项目变更情况 是否属于重大变更 环境保护措施 生活垃圾收集装置，定期由服务区运往就近的垃圾填埋场 生活垃圾收集装置，定期由服务区运往汉滨区垃圾填埋场 未变更 不属于 设备采用隔声、减振、消声等措施；进站口设减速、禁止鸣笛等标志 设备采用隔声、减振、消声等措施；进站口设减速、禁止鸣笛等标志 未变更 不属于 依托服务区污水处理设施，处理后回用于服务区绿化洒水 依托服务区污水处理设施，处理后回用于服务区绿化洒水 未变更 不属于 绿化面积388.0m2 绿化面积388.0m2 未变更 不属于 根据环保部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。” 由上表所示，项目性质、规模、地点、生产工艺未发生变化，环境保护措施与环评相当，故项目变动不属于《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》中的重大变动内容，纳入本次竣工环境保护验收管理一并解决。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 污染物治理/处置措施 1、固废污染防治措施 本项目固废主要为加注站人员产生的生活垃圾及设备检修产生的少量废机油。 厂区内设置生活垃圾桶，由十天高速安康西服务区统一收集，定期由服务区运往汉滨区垃圾填埋场处置；项目危险废物主要为检修期间产生的少量废机油，设置一间危废暂存间，交由检修单位按照危废相关处置要求进行处置，项目要作好转移台帐记录。 项目固体废物产生及治理情况见表 3-1。 表 3-1 固体废物产生及治理措施 类别 污染来源 主要污染物 防治措施 固体废物 加注站人员 生活垃圾 设置生活垃圾桶，由十天高速安康西服务区统一收集，定期由服务区运往汉滨区垃圾填埋场处置 危险废物 设备检修 废机油 设置一间危废暂存间，交由检修单位按照危废相关处置要求进行处置，项目要作好转移台帐记录 垃圾桶 生活垃圾收集站 危废暂存间

2、生态保护措施 项目采取有效的水土保护和防治措施，对建设过程中临时开挖面、取土面和临时用地，及时采取覆土、恢复植被等措施，防止因水土流失而加剧自然生态环境的恶化。建成后厂区硬化，减少站区沙尘量。项目站区占地2053.2m2，站区周围及空地因地制宜地利用空闲地，进行种树、种草等绿化工作，目前绿化面积 338m2，绿化率16.46%。项目绿化情况见图3-2。 图3-2 项目绿化情况 厂区绿化 服务区绿化

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 环评报告表结论 1、陕西燃气集团交通能源发展有限公司拟投资910万元，在陕西省安康市汉滨区建设十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站建设项目，项目站区用地 2053.2m2，总建筑面积 240.55m2，内设2台加气机，项目建成后，加气能力为 20000Nm3/d。 2、项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（国家发展和改革委员会令第9号）（2013年修正）中淘汰类和限制类，项目符合国家产业政策要求。 3、项目所在区大气环境常规指标SO2、NO2小时浓度和日均浓度、PM10日均浓度均满足 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。项目所在区域月河监测因子pH、NH3-N满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类水域标准要求，COD、BOD5均超过地表水环境质量 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类水域标准要求。由于沿岸居民生活污水散排，造成月河水质环境质量现状较差，当地地表水环境有待提高。各监测点位的噪声监测值均符合声环境质量4a类标准，拟建厂址周边内的声环境质量良好。 4、营运期环境影响分析结论 ⑴ 废气：项目采用密封装置，BOG回收装置，无组织气体排放量小；加气车辆燃料为天然气，尾气中各类污染物排放浓度较小，对周围环境空气影响小。 ⑵ 废水：加气站排水依托服务区服务设施，不进入地表水，对地表水环境没有影响。 ⑶ 固体废弃物：固体废物中生活垃圾交服务区环卫部门统一处置。项目固废处理处置率达到了100%，对周围环境影响较小。 ⑷ 噪声：本项目边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》4 类标准要求，对声环境影响较小。 ⑸环境风险 建设单位在采取有效的风险防范措施的情况下，该加注站风险值低于化工行业风险统计值（8.3×10-5/a），项目环境风险在可接受范围内。 综上所述，本项目为天然气加注站建设，属于城市基础设施建设，具有较好的

经济效益和环境效益，项目建设符合国家及地方政策要求，与最近民用建筑的距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及 2014 年局部修订版中安全距离要求，选址较合理，因此本评价认为建设单位在严格执行“三同时”制度和本评价报告提出的有关污染防治和风险防范措施，并确保各项措施正常运行情况下，从环保角度分析，本项目是可行的。 建议与要求 1、要求 ①营运过程中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。 ②派专人进行日常维护及保养，并定期进行检测和组织演练，定期向安全生产监督管理部门汇报。 2、建议 ①加强环保治理设施的管理，确保设施的处理效果与正常运行。 ②建立健全环保机构，分工负责，加强监督，完善环境管理。 ③目营运期，制定完善的风险应急预案，并定期进行演练。 三、审批部门审批决定 陕西燃气集团交通能源发展有限公司： 你单位报来《关于十天高速安康西服务区(北区)LNG加气站项目环境影响报告表的申请》及相关报批要件收悉。经研究，现批复如下： 一、项目基本情况 十天高速安康西服务区(北区)LNG加气站项目位于安康市汉滨区十天高速安康西服务区(北区)西部，北侧、南侧为服务区绿化，西侧为农田，东侧为服务区道路。站区用地面积2053.2m2，拟建LNG加注站一座及其附属设施，总建筑面积240.55m，内设2台加气机，加气站为三级加气站，建成后加气能力为20000m/d。项目总投资910万元，其中环保投资30万元，占总投资的3.3％。 该项目在满足《汽车加油加气站设计与施工规范》建设和落实报告表提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意你单位按照环境影响报告表中所列建设地点、性质、规模、环境保护措施进行项目建设。 二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作 （一）严格落实环境影响报告表提出的施工扬尘防治措施，施工场地四周应设置密目防尘网或防尘布；施工工地进出口应设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆

沉淀设施，运送建筑物料的车辆驶出工地必须进行冲洗，周边一百米以内的道路应保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土。 （二）该项目产生的废水主要为生活污水，生活污水必须依托服务区已建成的污水处理设施进行处理，处理后尾水用于服务区绿化洒水。 （三）该项目部分设备需定期更换机油，机油作为危险废物需进行单独收集和贮存，定期委托有资质单位进行处置。 （四）你公司应编制环境风险应急预案，建立和健全环保管理制度。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施及措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，你公司应对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可投入生产或者使用。 四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点采用的防治污染和防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批该项目的环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》的规定，汉滨区环保局负责该项目的事中事后环境监督管理工作。 六、你单位应在接到本批复10个工作日内将批准后的《环境影响报告表》送汉滨区环保局，并按规定接受各级环境保护主管部门的监督检查。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 一、验收监测质量保证： 本项目竣工验收监测全过程，严格按照《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）等竣工环保验收监测相关规定要求进行。 二、验收依据： 固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中的相关规定，生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中的相关规定，危险废弃物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求。

表六

验收监测内容： 2020年6月22日，对项目固体废物的处置措施进行现场调查： 1、调查固废排放是否满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场所污染控制标准》 （GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定； 2、生活垃圾处置措施是否满足《生活垃填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）标准的要求。 3、危险废弃物排放是否满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求。

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，本项目稳定运行，生产设备运行正常，环保设施运行正常。现场验收期间工况统计表见表 7-1： 表7-1 验收监测期间运行工况表 监测日期 设计加气量(Nm3/d） 实际加气量(Nm3/d） 生产工况（%） 2020年6月22日 20000 16435 82.18 2020年6月23日 20000 16823 84.12 验收监测结果： 一、固废调查结果 （1）在验收监测期间对项目产生的固体废物进行调查，该项目产生的固体废弃物主要有：加注站人员生活垃圾。 （2）处置措施： 验收期间项目生活垃圾的产生量约为3kg/d，全年工作日为350天，生活垃圾的产生量为1.05t/a；小于环评时期预计的排放量3.5t/a。项目加气区设置生活垃圾筒2个。项目生活垃圾由服务区统一收集定期送至汉滨区垃圾填埋场掩埋处置。危险废物主要为检修期间产生的少量废机油，设置一间危废暂存间，交由检修单位按照危废相关处置要求进行处置，项目要作好转移台帐记录。 二、环境管理制度检查内容 1、环评要求、环评批复以及“三同时”制度落实情况 2018年1月25日，安康市发展和改革委员会以安发改能基﹝2018﹞75号对陕西燃气集团交通能源发展有限公司十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目进行备案。 2018年5月，陕西燃气集团交通能源发展有限公司委托中南金尚环境工程有限公司对十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目进行环境影响评价工作，并分别编制了《十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目环境影响报告表》，2018年8月23日，安康市环境保护局以《关于十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目项目环境影响报告表的批复》（安环函﹝2018﹞177号）对十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目项目进行审批（见附件）。

陕西燃气集团交通能源发展有限公司十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目项目于2020年5月建设完成并投入运行。本项目环评及环保管理部门审批文件等资料基本齐全，各项环保措施与主体工程同时建设，环保设施运转正常，在项目建设的各个阶段执行建设项目环境保护管理的相关法律法规和“三同时”制度，手续基本齐全，满足环境管理的要求。 项目环保措施“三同时”执行情况对照见表 7-4。 表 7-4 建设项目环保措施“三同时”执行情况对照表 环保设施 环评结论及要求 环评批复要求 落实情况 备注 固废防治措施 生活垃圾收集装置，定期由服务区运往就近的垃圾填埋场 1、该项目部分设备需定期更换机油，机油作为危险废物需进行单独收集和贮存，定期委托有资质单位进行处置。 2、你公司应编制环境风险应急预案，建立和健全环保管理制度。 生活垃圾收集装置，定期由服务区运往汉滨区垃圾填埋场；设置一间危废暂存间 已落实 环境风险 制定风险应急预案 站区配备灭火器、可燃气体检测仪、消防铲、灭火毯等应急物资；同时加气站已编制了突发环境事件应急预案 已落实 2、环保机构设置、环境管理制度、环保设施运行及维护情况 陕西燃气集团交通能源发展有限公司十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目建立有相关的环境保护管理制度和运营管理制度，与建设项目有关的各项环保档案资料（如：环评报告表、环评批复等）均收存公司档案室。本项目设有兼职人员对各项环保设施定期进行清理，维护，确保环保设施正常运转。 3、环境风险事故防范及应急措施调查结果 2020年6月，陕西燃气集团交通能源发展有限公司编制了《十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目突发环境事件应急预案》。 十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站可能出现的环境事件为天然气泄漏、火灾爆炸事故、消防水外流事件。加气站采取的主要防治措施如下： （1）十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站共设置可燃气体检测仪1台，LNG储罐设置液位上、下限报警，并设置全启封闭式安全阀、紧急切断阀及人工放散阀；卸车时连接槽车的液相管道上设置切断阀和止回阀；LNG泵出口管道上设置全启封闭式安全阀和切断阀；加气机设置拉断阀。加气站设备方面设置符合要求的安全防范措施，可有效防止事故的发生。同时加强设备的管理，强化设备的日常维护与巡回检查，对设备进行定期检查，保证加气站的正常运营及减少事故的发生。

（2）LNG储罐区设置高1.0m的围堰，LNG储罐围堰的设置采用混凝土结构，内侧使用耐低温防火涂料进行防护。 （3）加气站应急物资储备清单如表7-5。 表 7-5 应急物资及装备清单 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 状态 1 可燃气体检测仪 TIF8800X型 个 1 良好 2 防爆手电 海洋王 个 1 良好 3 警戒带 100米 盘 5 良好 4 雨衣 —— 件 3 良好 5 雨鞋 —— 双 3 良好 6 加气面罩 BALB1239*200CM 顶 3 良好 7 安全帽 XK02-001-00034 顶 10 良好 8 防静电大褂 —— 件 5 良好 9 劳保手套 —— 双 10 良好 10 推车式干粉灭火器 MFTZ/ABC35 具 2 良好 11 手提式干粉灭火器 MFTZ/ABC4 具 16 良好 12 手提式干粉灭火器 MEZ/ABC8 具 4 良好 13 手提式二氧化碳灭火器 MT7 具 4 良好 14 灭火器箱 MFX4 具 8 良好 15 灭火器箱 MFX8 具 2 良好 16 灭火器箱 MX7 具 2 良好 17 防爆活动扳手 8〞 把 1 良好 14 防爆梅花扳手 14件 套 1 良好 15 防爆开口扳手 14件 套 1 良好 16 防冻服 YC-005 套 1 良好 17 防火服 COMB119A 套 1 良好 18 正压式呼吸器 BD2100-MAX 个 1 良好 19 橡胶警棍 —— 个 3 良好 20 防暴钢叉 —— 个 2 良好 21 防暴盾牌 —— 个 1 良好 22 创口贴 5片装 包 1 良好 23 双氧水 100ml 瓶 1 良好 24 乙醇消毒液 500ml 瓶 1 良好 25 安多福消毒液 10ml 瓶 1 良好 26 医用脱脂棉纱布 34cm*40cm 包 1 良好

风险设施照片如下： 消防箱 推车式干粉灭火器 甲烷报警器 紧急停车装置

表八

验收监测结论： 工程验收结论 十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目于2018年5月由中南金尚环境工程有限公司编制完成了项目环评；2018年8月23日，安康市环境保护局以安环函﹝2018﹞177号下达了环评批复。 项目实际总投资为910万元，实际环保投资为30万元，占总投资的3.3%。 工程建设中履行了环境影响评价“三同时”制度，与项目有关的环保设施建成并投入使用，且相关环保设施等均正常运行，具备竣工验收条件。 验收监测工况 验收监测期间，十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目稳定运行，生产负荷在82.18%～84.12%。 固体废物调查结论 ①一般固体废物 项目固体废物的主要来源为站区的生活垃圾。生活垃圾的处理措施为：站内生活垃圾用垃圾箱收集后由十天高速安康西服务区统一收集后定期送至汉滨区垃圾填埋场掩埋处置。 ②危险废物 项目危险废物主要为检修期间产生的少量废机油，设置一间危废暂存间，交由检修单位按照危废相关处置要求进行处置，项目要作好转移台帐记录。 总结论 本项目环境影响报告表经批准后未发生重大变动；项目按照环境影响报告表及其安康市环境保护局《关于十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目环境影响报告表的批复》要求落实环境保护设施，并投产使用；由实地考察可知，项目所建环境保护设施运行稳定；根据验收监测结果可知，本项目污染物达标排放。因此，本项目符合验收条件。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：陕西燃气集团交通能源发展有限公司                  填表人（签字）：                      项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 安康市汉滨区十天高速安康西服务区（北区） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | H6564机动车燃料零售业 | 建设性质 | ☑新建 □改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 东经：108°51′58″ 北纬：32°42′50″ |
|  | 设计生产能力 | 20000Nm3/d | 实际生产能力 | 20000Nm3/d | 环评单位 | 中南金尚环境工程有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 安康市环境保护局 | 审批文号 | 安环函[2018]177号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2018年6月 | 竣工日期 | 2020年5月 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 | 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 | 环保设施监测单位 | 陕西阔成检测服务有限公司 | 验收监测时工况 | 生产设备正常运行，环保设施正常运转 |
|  | 投资总概算（万元） | 910 | 环保投资总概算（万元） | 30 | 所占比例（%） | 3.3 |
|  | 实际总投资 | 910 | 实际环保投资（万元） | 30 | 所占比例（%） | 3.3 |
|  | 废水治理（万元） | — | 废气治理（万元） | 20 | 噪声治理（万元） | 1 | 固体废物治理（万元） | 1 | 绿化及生态（万元） | — | 其他（万元） | 8 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 |  |
| 运营单位 | 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2020年6月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 化学需氧量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | BOD5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 氨氮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 废气 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 二氧化硫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 氮氧化物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 固体废物 | - | - | - | 0.000105 | - | - | - | - | 0.000105 | - | - | - |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件： 安康市发展和改革委员会《关于陕西燃气集团交通能源发展有限公司十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站项目备案的通知》安发改能基[2018] 75号； 2、安康市城乡住房建设局《关于十天高速安康西服务区（北区）LNG加气站安全设施设计的批复》安住建函[2018]584号； 3、安康市环境保护局《关于宁石高速公路一标段出口废渣综合利用项目环境影响报告表的批复》安环函[2018] 177号； 4、高速公路加气站租赁合同； 5、城市垃圾清运处理及征费合同。

# Text boxes

甲烷报警器