安环函〔2021〕283号

安康市生态环境局

关于平利县宏成重晶石矿有限公司平利县清水河重晶石矿项目环境影响报告书的批复

平利县宏成重晶石矿有限公司：

你公司报来《关于平利县宏成重晶石矿有限公司平利县清水河重晶石矿项目环境影响报告书批复的申请》及资料收悉。经我局环境影响评价审查委员会2021年第4次会议研究，现批复如下：

一、项目概况

平利县清水河重晶石矿项目位于平利县洛河镇，本项目主要对平利县獐子坪重晶石矿Ⅰ号矿体西段及东段两个部分进行了整合，整合后矿区范围由4个拐点圈定，矿区面积1.2888km2，开采规模5万吨/年，开采标高1460m-1250m。清水河重晶石矿设清水河和高河两个采区，采取硐采方式。清水河采区（开采对象为K1、K2重晶石矿体，开采标高在1330m-1250m）共设开采平硐8个，其中K1矿体设6个采矿平硐（现4个开采中，2个未开采），K2矿体共设2个采矿平硐，现均已废弃，并进行了生态恢复；高河矿区（开采对象为K3、K4）共设12个矿硐，其中K3矿体设6个矿硐（现阶段4个硐口已封堵，其中1个后期待回采，3个进行生态恢复；2个未开采，开采标高在1460m-1340m之间），K4矿体共设6个矿硐（设计开采标高1600-1680m，现阶段均未开采）禁止开采。项目总投资200万元，其中环保投资48万元，占总投资的24%。

该项目整合后的环境影响评价文件未经生态环境部门审批即擅自开工建设，违反了《环境影响评价法》的有关规定，违法行为已经查处。

经审查，建设单位在严格落实设计和报告书提出的生态恢复、污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到减缓。该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）落实整合前矿山存在的生态环境问题。严格按照《平利县清水河重晶石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》的要求对整合前矿山存在的生态环境问题按时完成治理和生态恢复。

（二）严格控制开采标高和范围。严格按照报告书中明确的开采范围、标高限定的开采范围进行开采，采矿标高必须严格控制在1500米以下，禁止对K4矿体进行开采，建设单位应尽快对矿区范围进行调整。同时，建议优化矿山开拓运输方式，减少硐口的建设，尽可能利用现有矿硐进行后期的采矿工程，从而降低对生态环境的影响。

（三）落实废气污染防治措施。采取湿式凿岩、喷雾洒水和定期清洗岩壁等抑尘和降尘措施，同时采用抽出式通风系统，降低井下粉尘和废气浓度；矿石利用铲车从矿硐内运往矿硐外直接装入外运卡车，不在项目区内堆放暂存，装卸过程中采取洒水抑尘措施；矿区运输道路应进行压实硬化，运输车辆进行全遮盖，严禁超载和超速行驶，路面定期进行清扫。

（四）加强废水收集和处置。项目区域地表水为Ⅱ类水体，必须严格落实各项废水处理及循环利用措施。矿硐涌水经沉淀池沉淀后回用于湿式凿岩及场地洒水不外排；生活污水经旱厕沤肥后，定期由附近村民清掏肥田，不外排。同时，建设单位应定期开展矿井水质监测工作。

（五）加强固体废物的收集和处置。设备检修过程中产生废矿物油统一收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置，生活垃圾分类收集后交当地环卫部门处理。

（六）做好生态恢复和治理工作。建设单位应制定《矿山生态环境保护与恢复治理方案》报当地生态环境主管部门备案，按照绿色矿山要求落实专项经费进行建设，矿山服务期满后应对矿硐进行封堵，临时占地进行植被恢复。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施及措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可相关手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告书自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。

（三）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，安康市生态环境局平利分局负责该项目的事中事后监督管理，安康市生态环境保护综合执法支队对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

（五）你公司应在接到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书报安康市生态环境局平利分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

安康市生态环境局

2021年10月15日

抄送：市生态环境保护综合执法支队，生态环境局平利分局。