安环函〔2021〕号

安康市生态环境局

关于旬阳县宝峰矿业有限公司建设年产5万吨毒重石改扩建项目环境影响报告书的批复

旬阳县宝峰矿业有限公司：

你公司报来《关于旬阳县宝峰矿业有限公司建设年产5万吨毒重石改扩建项目环境影响报告书批复的申请》及相关资料收悉。经我局环境影响评价审查委员会2021年第4次会议研究，现批复如下：

一、项目概况

旬阳县宝峰矿业有限公司建设年产5万吨毒重石改扩建项目位于旬阳县铜钱关镇天宝寨村，矿区北起石家湾，南至秦家湾，东起何家厂，西到闻家湾，矿区范围由4个拐点坐标组成，面积0.9612km2。该矿矿权于2004年8月设立，2010年7月取得项目环评审批手续后未完成建设停工至今，本次改扩建生产规模由3万t/a变更为5万t/a。项目开采对象为毒重石K1矿体（开采标高1000米至500米），采用平硐开拓，采矿方法为浅孔留矿法。项目主要建设内容为对目前PD1进行开采，建设办公厂房，产品装卸场地及其他的配套设施。项目总投资1000万元，环保投入72万元，占工程投资的7.2%。

经审查，建设单位在严格落实设计和报告书提出的生态恢复、污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到减缓。该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）严格落实废气污染防治措施。运输扬尘采取道路硬化、洒水、及时清扫等措施；装卸扬尘采取建设封闭堆棚，降低倾倒落差等措施；优先选购新能源非道路移动机械，定期进行维护保养。

（二）强化废水收集和处置。项目区域地表水为Ⅱ类水体，必须严格落实各项废水处理及循环利用措施。矿坑涌水经沉淀池处理后用于矿区地下开采（硐采），不得设置排污口；生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边林地施肥或复绿区浇灌，禁止外排。同时，建设单位应定期开展矿井水质监测工作。

（三）规范固体废物的分类收集和处置。采矿过程中产生废石采用铲运机将废石铲到采空区进行回填不出硐；矿山各种机械设备维修保养产生的废机油属于危险废物，集中收集暂存于危废暂存柜，定期交由资质单位处置；生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处理。

（四）建设单位应制定《矿山生态环境保护与恢复治理方案》报当地生态环境主管部门备案，按照绿色矿山要求落实专项经费进行建设，在矿山服务期满后对矿硐进行封堵，临时占地进行植被恢复。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施及措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可相关手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告书自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。

（三）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，安康市生态环境局旬阳分局负责该项目的事中事后监督管理，安康市生态环境保护综合执法支队对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

（五）你公司应在接到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书报安康市生态环境局旬阳分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

安康市生态环境局

2021年10月15日

抄送：市生态环境保护综合执法支队，生态环境局旬阳分局。