安环函〔2022〕394号

安康市生态环境局

关于白河县废弃硫铁矿废石贮存场项目

环境影响报告书的批复

白河县废弃硫铁矿污染治理领导小组办公室：

你单位报来的《白河县废弃硫铁矿废石贮存场项目环境影响报告书审批的申请》《建设项目环评审批告知承诺制承诺书》及相关资料收悉。经我局环境影响评价审查委员会2022年第5次会议研究，现批复如下：

一、项目概况

该项目位于白河县卡子镇桂花村硫磺矿二工区北侧、郑家湾西南方向徐家沟，占地面积为85000m2，废石贮存场设计库容120万m³。建设内容主要包括坝体工程、防渗系统、雨水导排系统、渗滤液导排及收集系统、封场系统、辅助公用设施等。贮存场收运范围为卡子镇里端沟、东坝河、西坝河和茅坪镇小白石河4个区域的12个废弃矿点，共处理废石堆35个，服务年限为3年，2022年底开始收贮废石，2025年底封场关闭。项目总投资为12581.87万元，其中环保投资约98万元，约占总投资的0.78%。

根据《陕西省生态环境厅关于进一步提升环评管理效能的通知》《安康市生态环境局关于印发安康市环境影响评价审批正面清单改革试点实施方案的通知》文件精神，项目属于环评告知承诺制审批改革试点范围。在落实工程设计和报告书提出的污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）严格落实施工期污染防治措施。建筑施工扬尘应落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“6个100%”要求；施工废水和生活污水经收集处理后回用，严禁外排；严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》和设计规范要求建设坝体工程、填埋区防渗工程、雨水导排、渗滤液导排及收集等工程。

（二）强化运营期大气污染防治措施。贮存场采取边施工边填埋、分单元作业的方式进行作业，各填埋区采取覆土种植绿化；临时堆土场、取土场采用覆盖、洒水抑尘等措施；贮存场作业采用洒水、压实及覆膜等措施；运输车辆加盖篷布遮挡，进出场道路采取硬化和洒水，进出场门口安装车辆冲洗设施，减少扬尘对周边环境的影响。

（三）落实废水污染防治措施。严格按照设计规范和报告书的要求规范建设有足够容积和处理能力的渗滤液收集池和污水处理站，污水处理站采用“深床离子反应生态修复技术”处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准和《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）后贮存于场区自建的清水池内回用于洒水抑尘或绿化，不外排。

（四）强化地下水污染防治措施和跟踪监测计划。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治措施建设雨污分流、挡水墙、截洪沟等设施，落实贮存场重点防渗、一般防渗、简单防渗分区建设。同时，在地下水流场上游、下游、污染扩散区、地下水导排系统主管出口处分别设监测井定期进行监测，防治地下水污染事件的发生。

（五）规范固体废物的分类收集与处置工作。废水处理站浆液经污泥暂存池浓缩脱水后变成废渣，直接回填至贮存场；废水处理设备离子反应器定期更换的废填料统一收集后暂存于危废暂存间内定期交由危废资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置。本贮存场禁止危险废物、生活垃圾等及其它工业垃圾混入进行填埋。

（六）落实闭库后生态恢复措施。填埋场闭库后应进行覆土、绿化，落实生态环境恢复主体责任。同时，确保渗滤液处理设施正常运行，渗滤液收集后暂存于渗滤液收集池后经废水处理站处理达标后回用，禁止外排。

（七）按照《白河县硫铁矿区污染综合治理总体方案》建设要求，将白河县污水处理厂污泥作为矿石微表面钝化技术基质材料，污泥使用、运输过程中应严格按照三方协议落实各自生态环境保护主体责任。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告书自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。

（四）建设单位应严格执行建设项目环评审批告知承诺制承诺书中所承诺的内容，对在告知承诺书中弄虚作假或不落实承诺内容的，我局将依法进行查处，并向社会公开。

（五）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，安康市生态环境局白河分局负责该项目的事中事后监督管理，市生态环境保护综合执法支队对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

（六）你单位应在接到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书报安康市生态环境局白河分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

安康市生态环境局

2022年10月9日

抄送：市生态环境保护综合执法支队，市生态环境局白河分局。