平利县淑河石灰岩矿业有限公司

重晶石矿开采建设项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：平利县淑河石灰岩矿业有限公司

二〇二二年十月

目录

概述	1

1、项目由来	1

2、建设项目特点	3

3、环境影响评价的工作过程	4

4、分析判定相关情况	4

5、关注的主要环境问题	15

6、环境影响评价的主要结论	15

第1章总则	16

1.1编制依据	16

1.2评价目的及原则	18

1.3环境影响因素识别与评价因子筛选	19

1.4评价标准	21

1.5评价等级及评价范围	26

1.6污染控制和环境保护目标	31

第2章项目概况	33

2.1现有矿山基本情况	33

2.2改扩建项目概况	42

2.3改扩建项目组成	42

2.4矿区服务年限、产品方案及去向	46

2.5改扩建项目主要生产设备	47

2.6项目的总平面布置及工程占地	47

2.7矿产资源条件	49

2.8矿山开采条件	53

2.9公辅工程	55

2.10劳动定员及工作制度	57

2.11主要经济技术指标	57

2.12 矿区生态环境综合治理工程	58

3.1工艺流程及产污环节分析	64

3.2施工期污染源分析	67

3.3改扩建项目营运期污染源分析	69

3.4退役期污染源分析	76

3.5项目主要污染物产排情况汇总表	76

3.6“三本帐”分析	78

第4章环境现状调查与评价	79

4.1自然环境概况	79

4.2环境质量现状监测、分析与评价	83

4.3生态现状调查与评价	95

第5章环境影响分析	104

5.1施工期环境影响分析	104

5.2运营期环境空气响分析	108

5.3地表水环境影响分析	112

5.4地下水环境影响分析	113

5.5声环境影响预测分析	117

5.6固废环境影响分析	118

5.7生态环境影响分析	119

5.8土壤环境影响分析	122

5.9退役期环境影响分析	125

5.10环境风险分析	127

第6章环境保护措施及其可行性论证	136

6.1施工期污染防治措施及其可行性分析	136

6.2运营期污染防治措施及其可行性论证	139

第7章环境影响经济损益分析	154

7.1环境保护投资估算	154

7.2环保效益	155

7.3社会效益分析	155

7.4经济效益分析	155

第8章环境管理与监测计划	157

8.1环境管理制度及机构职责	157

8.2环境管理	158

8.3环境监测	160

8.4污染物排放清单	161

8.5项目竣工环保验收清单	164

8.6企业环境信息公开	165

第9章结论	167

9.1项目概况	167

9.2项目相关情况分析判定	167

9.3环境质量现状	167

9.4主要环境影响	168

9.5环境经济损益分析	171

9.6环境风险分析	171

9.7公众参与意见采纳情况	171

9.8总结论	171

9.9要求	172

附件：

附件1、建设项目环境影响评价工作委托书

附件2、采矿许可证

附件3、开发利用方案审查意见

附件4、矿山地质环境保护与土地复垦方案评审意见

附件5、现有项目环保手续

附件6、租地合同

附件7、环境质量现状监测报告

附件8、废石监测报告

附件9、矿坑涌水监测报告

附表建设项目环评审批基础信息表

# 概述

## 1、项目由来

平利县淑河石灰岩矿业有限公司重晶石矿开采建设项目位于安康市平利县大贵镇淑河村。矿区中心地理坐标：东经109°11′34″，北纬32°25′16″。矿区所处地段距308省道16公里左右，有村级公路与之相连，交通较便利。

本矿山采矿权首次设置于2008年8月，并取得了平利县国土资源局颁发的采矿证，采矿证号为：6124000820044，矿区面积0.9996km2，开采深度1100-800m，采矿权人为自然人张国群，开采方式为露天开采，开采矿种为水泥用石灰岩矿。2008年8月，平利县淑河石灰岩矿业有限公司办理了淑河石灰岩矿山相关环保手续，具体见附件。随后对矿山进行边探边采开发，开采规模设计为2万吨/年，开采方式为露天开采，开采矿种为石灰岩矿。试开采过程中在矿区范围内发现了新的K2石灰岩矿体，原本以石灰岩为主的K1石灰岩矿带则发现了重晶石矿。因此，建设单位于2011年委托陕西国兴矿业科技有限责任公司编制了《平利县大贵镇淑河重晶石矿、水泥用石灰岩矿资源储量核实报告》（2011.07），在矿区内共圈定重晶石矿体1条（K1）、水泥用石灰岩矿体1条（K2）。矿区范围内估算求得重晶石（122b+333）保有资源储量：矿石量11.62×104t；水泥用石灰岩矿石量36.92×104t。同时，安康市国土资源局为采矿权人（平利县淑河石灰岩矿业有限公司）重新换发了采矿许可证。采矿证号：C6109002010126220099940。矿区面积0.9996km2（矿区范围未发生变化），开采标高调整为783-540m（原开采深度为1100-800m），开采矿种变更为重晶石、水泥用石灰岩，开采规模为2万吨/年，开采方式露天/地下开采。采矿证其他信息不变。

2008年12月~2015年12月，建设单位针对原矿区内的K1重晶石、石灰岩矿体进行施工开采。2008年12月至2011年6月之间，矿山主要对矿区范围内K1矿体所在位置进行石灰岩矿开采，开采方式为露天开采，据调查形成了露天采场面积为4500m2，其中布设了工业场地（即目前PD2洞口处的工业场地）及临时堆渣场，此阶段累计消耗地质资源量约为2.04万吨，采出矿石1.63万吨；2011年6月30日至2015年12月，发现重晶石矿后对K1矿体进行平硐施工、浅部验证和少量开采，共建设了6个平峒，期间在施工时地表附近出现塌陷，结合排险情况最终剩余2个平硐标高分别为660mPD1和689mPD2，矿山对其他4个平硐进行了封堵，对该塌陷区域进行了排险作业，对边坡危岩进行了清除，使石灰岩矿露天采场面积扩大，形成了一个东西长约190m，南北宽平均为70m的露天塌陷区，即CK1露天采场占地面积约为16120m2，排险和巷道施工过程中共形成了约16000m3废渣，排险清理分别堆放于Z1废渣堆PD1平硐前方的沟道内，Z2废渣堆位于露天采场底部，6140m2。巷道施工废渣堆放在①号堆渣场PD2硐口外，并修建了拦渣坝进行挡护，渣体目前稳定性较好。矿山后期开采利用已建设的2个开采平硐，标高分别为660mPD1和689mPD2，断面为矩形，尺寸为4.0×4.0m，长度分别为65m，100m，后期不再设置新的平硐。矿山断断续续开采至2015年底，累计消耗地质储量约为2.21万吨，开采了1.77万吨石灰岩及重晶石，剩余矿石量11.45×104t。2016年由于市场行情低迷，平利县淑河石灰岩矿业有限公司一直处于停产状态。

2017年随着市场经济的发展及相关政策需求，原有项目开采规模仅有2万t/a，不符合省、市矿产资源总体规划的要求。平利县淑河石灰岩矿业有限公司根据矿产资源储量核实报告，于2017年2月重新编制了矿产资源开发利用方案，并取得了《陕西省平利县大贵镇淑河重晶石矿、水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案审查意见》（详见附件），根据开发方案内容，矿山重晶石保有矿石量为11.45×104t，水泥用石灰岩矿石量36.92×104t，确定K1重晶石开采规模为5×104t/a，K2水泥用石灰岩为15×104t/a，开采方式露天/地下开采。按照调整后的产能安康市国土资源局颁发了新的采矿许可证，采矿种为重晶石和水泥用灰岩，矿区面积0.9996平方公里，开采方式露天、地下开采，开采标高调整为1000-500m，开采规模为5.0万吨/年，采矿证其他信息不变。

从2016年停产至今，矿山一直在完善K1矿体生态环境保护及塌陷区的生态恢复工作，目前对塌陷区及废渣场进行了复垦，种植树木2500多株，播撒草籽20kg，沟道修建了3处拦渣坝，长度分别为35m、20m、15m，并在①号堆渣场下方修建了拦渣坝，长度为32m，埋设了排水涵管180m，并在PD1、PD2 洞口以及洞子沟沟道中部修建了污水沉淀池，对巷道内的废水进行沉淀处理，这些措施起到了一定的恢复效果，但现场尚遗留一些环境问题，露天塌陷区的边坡防护治理工程未实施，未修建挡土墙，土地复垦复绿覆盖面积尚未达到100%，本次评价提出整改措施，进一步落实完善。2018年-2020年应国土部门要求，在矿山进行生态保护修复和土地复垦的同时，为实现塌陷区排险过程中清理出来的废渣以及巷道施工产生的废石渣的综合利用，开展了废渣综合利用工程，建设了废渣综合利用加工区。废渣综合利用加工区清理加工废渣1.6万m3，目前排险后已停产，本次矿山不配套加工。

近年来，随着平利经济技术开发区建设，区域产业布局及产业结构升级，乡村振兴等政策扶持，建设单位根据市场情况及相关环保政策要求，决定对矿山重晶石开采复产开发。复产开发仅涉及K1重晶石开采，由于矿区内石灰岩矿体开采难度大，对矿区内环境破坏程度严重，生态环境恢复成本高，最终选择放弃石灰岩开采系统建设，不再对矿山内石灰岩进行开采开发。建设单位为规范化生产，完善环保手续，利用已有2个平硐，不再新建平硐，利用原有工业场地，并对矿区进行生态环境治理，决定开展重晶石矿开采建设项目。

本次评价范围为K1矿带重晶石开采及矿山生态恢复治理工程以及对原有矿山遗留的生态环境问题提出补救恢复措施，不涉及石灰岩矿开采、加工等相关活动。

## 2、建设项目特点

根据建设单位提供的资料和现场调研，项目属采掘类项目，环境影响以生态、地下水和大气影响为主。项目位于农村区域，评价区附近无重要保护目标。项目具有以下详细特点：

- 本项目为扩建项目，扩建后产权范围不变，矿石种类发生变化，变更为重晶石矿开采工程，开采规模扩大到5.0万吨/年，开采方式为地下开采。

- 本项目为重晶石矿开采，产品为原矿石，开采出的矿石直接出售，不进行后续的水洗、筛分等工序。项目仅设置临时堆矿场，临时废石渣堆场，利用原有工业场地，不新增占地。项目属于化学矿开采，开采方式为地下开采，生态破坏相对小。

- 项目区域地表水体为Ⅱ类水体，禁止排水。项目矿坑涌水量小，回用于采矿，不外排。

- 项目属采掘类项目，对矿山历史开采活动造成的生态破坏进行生态恢复治理，土地复垦；矿山地下开采产生的少量废石渣临时堆存后直接外售水泥厂综合利用，实现工业固废“减量化、资源化、无害化”。

- 项目位于《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》中一般管控单元，不涉及生态红线，评价区内无自然保护区、风景名胜区、集中饮用水水源保护区和文物古迹保护单位等敏感区。项目的生态影响范围有限，不会改变区域生态环境功能，项目采取生态恢复措施，基本不会对区域生态环境造成影响。

## 3、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等法律法规要求，本项目属于“八、非金属矿采选业”中“12化学矿采选”项目，全部（不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）编制报告书。平利县淑河石灰岩矿业有限公司2022年5月委托我单位承担该项目环境影响报告书的编制工作。

接受委托后，我单位立即组织技术人员进行了现场踏勘，收集了建设项目相关技术资料和文件。平利县淑河石灰岩矿业有限公司于2022年5月24日对本项目有关环境影响评价情况进行了第一次公示，于2022年6月10日、11日在安康日报上进行了第二次公示，平利县淑河石灰岩矿业有限公司于2021年8月开展了环境质量现状监测等工作，我单位依据业主提供有关项目技术资料，按照环境影响评价技术导则的有关技术要求，编制完成了《安康平利县淑河石灰岩矿业有限公司重晶石矿开采建设项目环境影响报告书》。

## 4、分析判定相关情况

（1）产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于化学矿开采业（B1020），不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中鼓励类、限制类项目，为允许类项目，符合国家产业政策要求。

（2）与矿产资源规划的符合性分析

项目建设符合《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）》、《安康市矿产资源总体规划》（216-2020）的相关要求，具体见表1～表3。

表1  项目与地方矿产开发规划符合性对比分析一览表

| 相关政策 | 规划内容或要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年） | 对石油、天然气、页岩气、煤层气、煤炭、地热、铁矿、锰矿、钒矿、铜矿、钨矿、镍矿、锑矿、金矿、 盐矿、重晶石、晶质石墨、萤石等矿产，推进高效利用，在符合开采准入条件和国家有关矿产资源管理政策要求下，有序投放采矿权。 | 本矿山已取得采矿权 | 符合 |
|  | 按照矿山开采规模与矿区资源储量规模、矿山服务年限相适应的要求，新立 采矿权实施新建矿山最低开采规模的规定。已有采矿权矿山企业应当通过设备改造和技术升级，达到保留或技改矿山最低规模要求。新建重晶石最低开采规模为5万t/a。保留或技改矿山2万t/a | 本项目重晶石开采规模为5万t/a。 | 符合 |
| 《安康市矿产资源总体规划》（2016-2020） | 鼓励开采金、银、铜、重晶石、冶镁白云岩、富硒矿泉水等矿产，适度控制开采铁、水泥用灰岩、铅、锌、钼，保护性开采锑、钨。限制开采石煤、硫铁矿、石膏、钒、瓦板岩等矿产，限制开采的矿产应严格控制采矿权投放。禁止开采蓝石棉及基本农田保护区内的砖瓦用粘土。不再新建汞矿山，逐步停止汞矿开采。 | 项目开采重晶石属安康市鼓励开采矿种。 | 符合 |

表2  项目与《陕西省矿产资源总体规划（2021~2025年）环境影响报告书》

符合性分析

| 规划环评要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境影响减缓措施 | 严格落实国土空间“三条控制线”、自然保护地和饮用水水源保护区 管控要求，依法依规设立矿业权，避让生态保护红线。 | 本项位于生态环境分区管控中的一般区域，不涉及生态红线。 | 符合 |
|  | 工业场地、铁路线、矿区道路等工程选址应避让居民密集区、文物保护单位、重要水工设施、重要湿地、水产种质资源保护区、国家级公益林、基本农田等，避免规划的实施对敏感目标的影响。 | 项目工业场地和矿区道路不涉及居民密集区、文物保护单位、基本农田等敏感目标。 | 符合 |
|  | 修复措施：按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013），分别针对工业场地、露天采场、沉陷区、废石场、尾矿库、矿区专用道路等提出恢复治理要求。 | 本评价对工业场地、现有露天采场、矿区道路等提出了生态环境恢复治理要求。矿山服务期满后，进行复垦绿化，同时按照相关要求申请验收。建设单位编制了矿山地质环境保护与恢复治理方案，对生态破坏采取恢复治理。 | 符合 |
| 水污染防治措施 | ①提高废水回用率，减少废水排放量。 ②加大污水处理力度，使污水处理率达到 100%，污水处理设施应作防渗处理。 ③加强管理，确保废水处理设施运行良好，制定应急预案。 ④加强地表的填、堵、塞和平整工作，隔断渗透途径。 | 本项目矿坑涌水产生量较小，沉淀后全部回用与采矿，不外排。沉淀池采取防渗措施 | 符合 |
| 大气污染防治措施 | 井下开采过程中产生的废气主要有粉尘以及爆破过程中释放的含 CO、NOx等有害气体的爆破炮烟，污染物的产生浓度与矿山规模及炸药使用量有关。为减小上述污染，评价建议采用湿式凿岩和湿式爆破作业方式，采用主扇和井下辅扇集中抽出式通风方式，凿岩后采取加强通风，并在产尘点及通道加强洒水、喷雾， 提高坑内空气的含水率，可有效降低坑内粉尘。 | 本项目地下开采采用湿式凿岩和湿式爆破作业方式。 | 符合 |
|  | 原矿石堆场主要通过设置防风抑尘网、采取洒水抑尘措施等，减少二次扬尘。 | 本项目矿石临时堆场采用封闭棚储存，减少扬尘 | 符合 |
|  | 矿石在装卸过程中不可避免会产生少量扬尘，特别是汽车运输道路产生的扬尘，其污染物主要是 TSP。运输车辆采取封闭车箱、限载、道路洒水降尘等措施，设立车辆进出厂冲洗装置，同时加强道路修缮，确保运输道路状况良好，抑制运输过程中产生的扬尘； 选用环保型施工机械及运输车辆，同时加强维修保养，保证车况良好，可降低尾气中污染物的排放。 | 本项目运输车辆采取封闭车箱、限载、道路洒水降尘等措施，选用的设备车辆符合环保要求。 | 符合 |
| 噪声污染防治措施 | 合理安排场地内工艺设施布局，选取低噪设备和设施，采取减震、隔声、消声、吸声等措施处理后，使矿山开采过程中噪声污染源对声环境质量的影 响满足声环境功能区划的要求。 | 项目风机等噪声源选用选取低噪设备，采取减震、隔声、消声等措施处理后能够达标排放 | 符合 |
| 固体废物处置措施 | 矿山企业应采取有效的综合利用措施消纳废石，综合利用途径有回填采空区、修筑截排水沟、修路、制作建筑材料等，废石利用率达到 60%，未利用部分废石堆存于废石场。 | 项目产生的少量废石外售综合利用 | 符合 |
|  | 废机油、选矿药剂包装袋等属于危险废物，应分类收集，按照《危险 废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单要求做好临时贮存，建设符合规范的危废贮存场所，委托有资质单位处理。 | 废机油在危废暂存间暂存，环评要求危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设置，并设立危险废物标志 | 符合 |
| 土壤污染防治措施 | 矿山开采应按照设计及环评要求，最大限度的对生产废水进行综合利用，保证污废水处理设施正常运行，确保污废水稳定达标排放，从而最大限度的减少污染物的排放，减轻土壤的污染负荷。矿山废石堆、煤矸石等固体废弃物处置完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。 | 项目生产废水全部综合利用不外排。采取封闭棚储、地面硬化防渗漏，洒水抑尘等粉尘治理措施，减少粉尘排放量 | 符合 |
| 环境风险 | 相关矿山企业应按照国家、地方和相关部门要求编制企业突发环境事件应急预案，报生态环境主管部门备案，并定期演练。主要包括：预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处 置、预案管理与演练等内容。应急预案中应明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系，体现分级响应、区域联动的原则，明确分级响应的程序。 | 评价要求编制企业突发环境事件应急预案 | 符合 |
| 规划所包含建设项目及下层位规划环评要求 | 重点关注的内容： ③项目环评阶段应制定明确的矸石、矿井水利用方案，加强污废水的回用，论证矿井水处理措施及综合利用的可行性。 | 项目矿井涌水沉淀后回用于生产，不外排。报告中对矿井水处理措施及综合利用的可行性进行了论证 | 符合 |

表3   项目与《陕西省矿产资源总体规划（2016~2020年）环境影响报告书》

审查意见符合性分析

| 规划环评审查意见要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| （一）坚持生态优先，绿色发展。……《规划》应严格执行国家矿产资源合理开发利用“三率”（开采回采率、选矿回收率、综合利用率）相关要求，……全省矿山整体“三率”水平达标率达到85%以上。 | 本项目开采回采率90%，矿井水综合利用率100%。本项目废石渣经收集后外售水泥厂综合利用。 | 符合 |
| （二）严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。 | 本项目不涉及生态保护红线。项目采取地下开采，开采标高为1000m～500m，对生态环境影响较小。 | 符合 |
| （三）严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。严格落实《规划》提出的全省固体矿产矿山总数控制在2300个以内、20个重点矿种矿山最低开采规模要求。……不在规划新建汞矿山；禁止开采蓝石棉、可耕地的砖瓦用粘土，以及砷和放射性等有毒有害物质超过标准的煤炭；限制开采湿地泥炭、陕南地区煤炭、石煤、硫铁矿、石棉、瓦板岩以及砂金、砂铁等重砂矿物。 | 项目为重晶石开采，已取得采矿证，开采规模符合重点矿种中重金属矿最低开采规模要求。 | 符合 |
| （四）严格环境准入，保护区域生态功能。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域矿产资源开发活动，并采取相应保护措施，防止加剧对有关生态功能区的不良影响。 | 项目采取地下开采，工业场地占地面积小，开采过程中采取废气、废水、噪声、固废等污染防治措施，对生态环境影响较小，不会加剧对生态功能区的不良影响。 | 符合 |
| （五）加强矿区生态修复和环境治理。结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域、分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，将目标责任分解细化到具体矿区、矿山。对可能造成重金属污染等环境问题的矿区，进一步优化开发方式，推进结构调整，加大治理投入。 | 矿山对前期开采遗留的生态问题进行修复和治理；报告中进一步提出了对开采过程中对存在的问题、开采结束后对矿区实施生态恢复治理的要求。 | 符合 |

（3）其他规划符合性分析

本项目涉及相关环境保护规划及其项目情况分析见表4。由表可看出，本项目符合当地相关规划的要求。项目在安康市主体功能区中的位置见图0-1。

表4   相关规划符合性分析

| 相关规划 | 规划内容或要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安康市国家主体功能区建设试点示范实施方案 | 按开发方式细分为重点开发区域、点状开发重点城镇和园区、限制开发区域、禁止开发区域四类。 限制开发区域：把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发。 | 本项目位于限制开发区域，项目采取地下开采，对生态环境影响较小，不属于大规模高强度工业化城镇化开发。项目实施过程中将认真落实“面上保护、点上开发”的原则。 | 符合 |
| 《安康市“十四五”生态环境保护规划》（安政办发〔2021〕33号） | 移动源污染治理工程。加强非道路移动机械污染整治，强化尾气排放监测和超标排放监管执法；加强柴油货车、非道路移动机械检验机构的管理。对柴油机械尾气进行深度治理，淘汰不符合要求的非道路移动机械。 | 本扩建项目使用非道路移动机械均达到国家现阶段排放标准。 | 符合 |
|  | 大力推进绿色矿山建设。全面调查评价历史遗留矿山生态破坏与污染状况，统筹地质灾害预防监测，加快推进生态治理工程。严格落实矿山企业地质环境、生态环境治理恢复、创建绿色矿山主体责任，坚持先急后缓、先易后难，一矿一策、因地制宜，加大白河硫铁矿、旬阳铅锌汞矿以及蒿坪河流域等重点污染区域排查整治和生态修复。落实绿色矿山标准和评价制度，加强在产矿山企业监管，坚决防止新的污染和生态破坏行为发生。 | 项目按照绿色矿山的要求建设。本扩建项目已采取一定的生态恢复治理措施，并于2018年11月编制完成矿山地质环境保护与土地复垦方案，2018年12月出具评审意见专家组同意该方案通过审查。 | 符合 |
|  | 强化扬尘污染整治工作。积极推行绿色施工，落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%要求，大力推进低尘机械化湿式清扫作业，渣土车实施硬覆盖和全封闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理。整治原煤、砂石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 | 施工期落实六个100%要求，采矿采取湿法作业，矿石堆场采取抑尘措施 | 符合 |
|  | 推进汉江流域共抓大保护。加强南水北调中线水资源保护、水污染防治和水生态环境保护，确保“一泓清水永续北上”。统筹流域河湖协同治理，加强治污治岸，强化综合治理、系统治理、源头治理。 | 项目废水综合利用不外排 | 符合 |
|  | 强化土壤污染综合防控。推进土壤污染深度调查。开展安康地区土壤重金属污染重点区域的土壤调查。探索开展重金属污染土壤观测研究，排查污染成因，为源头管控提供数据支撑。加强土壤源头管控。 | 项目为重晶石开采，不排放重金属 | 符合 |
|  | 推动地下水环境分区管理。科学划定地下水污染防治重点区。强化地下水污染源及周边风险管控。选择典型区域，探索地下水污染防治重点区管控模式与配套政策。 | 项目采取分区防渗和地下水跟踪监测，防止地下水污染 | 符合 |
|  | 强化危险废物全过程环境监管。深入开展危险废物规范化环境管理，强化危险废物全过程环境监管，完善危险废物许可证审批与环境影响评价文件审批有效衔接机制，严格落实危险废物污染防治设施“三同时”制度。 | 本项目产生的废机油属于维修废物，委托有资质单位处置。危险废物厂内临时贮存、运输、最终处置，均应严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》的有关要求进行 | 符合 |
|  | 深入推进工业固体废物污染防治。加强固体废物源头减量和资源化利用，推广固体废物资源化、无害化利用处置新技术，最大限度减少填埋量。 | 项目废石渣经收集后外售水泥厂综合利用 | 符合 |

（4）项目建设符合项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发﹝2005﹞109号）、《关于落实<水污染防治行动计划>和<陕西省水污染防治工作方案>实施差别化环境准入的指导意见》、《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》、《安康市水污染防治工作方案》等文件中的相关要求，具体见表5。

表5    项目与污染防治相关文件符合性分析

| 文件名称 | 规划内容或要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发﹝2005﹞109号） | 2015年应达到的阶段性目标： 历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到45%以上，新建矿山应做到边开采、边复垦，破坏土地复垦率达到85%以上。 | 矿山编制矿山地质环境保护与恢复治理方案，土地复垦率为100% | 符合 |
|  | 清洁生产： 鼓励矿山企业开展清洁生产审核，优先选用采、选矿清洁生产工艺，杜绝落后工艺与设备向新开发矿区和落后地区转移。 | ①根据矿体赋存条件、矿石品位，本项目设计采用地下开采，浅孔溜矿法，对生态环境影响小； ②设计优先选用了国内先进生产设备。 | 符合 |
|  | 禁止的矿产资源开发活动： ①禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿； ②禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采 ③禁止在地质灾害危险区开采矿产资源； ④禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 | ①项目周边无法定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域；②本项目为地下开采，不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内③本地区不属于地质灾害危险区；④项目采用地下开采，对生态环境影响较小。 | 符合 |
|  | 限制的矿产资源开发活动： ①限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。 ②限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。 | 开采活动符合当地的环境功能区划，不影响主导生态功能。 矿区位于陕西省安康市平利县境内，本地区土壤侵蚀强度为中度，不属于水土流失严重区域。 | 符合 |
|  | 矿产资源开发设计： ①应优先选择废物产生量少、水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术。 ②应考虑低污染、高附加值的产业链延伸建设，把资源优势转化为经济优势。 ③矿井水、选矿水和矿山其它外排水应统筹规划、分类管理、综合利用。 ④地面运输系统设计时，宜考虑采用封闭运输通道运输矿物和固体废物。 | ①本矿区采用地下开采，生态环境影响小，污染物产生量低。 ②本项目采矿废水和生活杂用水经处理后全部回用，不外排。 | 符合 |
|  | 采矿： ①鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用； ②宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染； ③对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害； ④应根据采矿固体废物的性质、贮存场所的工程地质情况，采用完善的防渗、集排水措施，防止淋溶水污染地表水和地下水。 | ①矿坑水沉淀后作井下采矿、道路洒水等全部利用，不外排； ②项目地下采矿湿式作业，凿岩、采装、运输等过程中采取有洒水等降尘措施； ③本项目矿石开采产生的废石渣经收集后用于外售综合利用 | 符合 |
| 《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》 | 三、提高大宗固废资源利用效率。（七）尾矿（共伴生矿）。稳步推进金属尾矿有价组分高效提取及整体利用，推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝回填利用，探索尾矿在生态环境治理领域的利用。 | 本项目废石渣经收集后外售综合利用 | 符合 |
| 《陕西省固体废物污染防治专项整治行动方案》 | 落实源头减量化要求。大力推广固体废物资源化、无害化利用处置新技术，积极推动“无废城市试点”，推动建立综合利用为主，处理处置和安全填埋为辅的固体废物利用处置产业链。 | 矿山开采废石渣经收集后直接外售综合利用 | 符合 |
| 《关于落实<水污染防治行动计划>和<陕西省水污染防治工作方案>实施差别化环境准入的指导意见》（陕环发〔2017〕27号） | ①禁止开发区。对国家和地方划定的禁止开发区、生态保护红线等进行严格管理，依据相关法律法规和政策进行强制性保护。对饮用水源保护区、自然保护区、文物遗址保护区等各类保护区中的禁止开发区域，依据相关法律法规进行建设项目的环境准入审批，严禁不符合主体功能定位和主导生态功能的各类开发活动，重大线性基础设施建设项目应优先采取避让措施，强化生态修复和补偿。 | 本项目不在禁止开采区、限制开采区，产生的矿坑涌水及生活杂用水全部回用，不外排。 | 符合 |
|  | ②限制开发区。对国家和地方划定的各类有生态功能定位的保护区中的限制开发区域，要严格按照功能定位和区域水环境质量要求对建设项目进行环境准入审批，限制不符合功能要求的新项目上马。要以主导生态功能的恢复和保育为目标，在环境准入中坚持预防为主，保护优先，从严限制重污染行业及项目建设。区域内水体不达标的控制单元内不得新建排放水污染物的工业项目。 |  | 符合 |
|  | ③重点开发区。要以环境质量为优先，依据环境质量标准核定区域水环境容量，并依此确定建设项目。对水环境质量差、已超过水环境容量的区域要在建设项目环境准入审批中实施污染物减量置换，对改扩建项目要在项目环境准入审批中通过以新带老措施促进现有企业的污染治理，减少污染物排放，促进区域环境质量尽快改善。 |  | 符合 |
| 《陕西省汉江丹江流域水污 染防治条例》 | 在汉江、丹江流域新建、改建、扩建的工业、工程项目，应当依法进行环境影响评价，符合环境影响评价要求，并经规定程序批准后，方可开工建设和生产；②禁止向水体排放有剧毒性、放射性、腐蚀性等有害的废液、废水或者倾倒固体废弃物；③进行地下勘探、采矿、选矿等活动应当采取水污染防治措施。禁止向裂隙、溶洞、渗坑、渗井排放有毒、有害废水。 | 建设单位已按环评法等有关规定履行建设项目环境影响评价等规定程序；②采矿废水集中收集处理后回用于井下生产、除尘用水及地面防尘洒水等不外排。 | 符合 |
| 安康市汉江水质保护问题及对策 | 在汉江干流20km范围内严禁有污染的工业企业开发，坚决关停存在严重环境风险隐患的企业。 | 本项目污废水不外排，不会产生重金属污染，采矿废水集中收集处理后回用于井下生产、除尘用水及地面防尘洒水等不外排。 | 符合 |
| 安康市水污染防治工作方案 | 加强工业水循环利用。Ⅱ类以上水功能区内工矿企业的生产废水、清净下水等要综合利用，禁止排放。 | 本项目污废水不外排，且仅涉及开采，不会产生重金属污染矿洞涌水经沉淀池处理后循环使用不外排。 | 符合 |
| 陕西省蓝天保卫战2022年工作方案 | 加强物料堆场扬尘管控。严格控制物料储存、输送及生产过程无组织排放，粉粒类物料堆放场以及大型煤炭和矿石物料堆场，基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。严禁露天装卸作业和物料干法作业。 | 矿石堆场采取封闭堆棚、喷雾除尘。 | 符合 |
|  | 持续打好柴油货车污染治理攻坚战。以柴油货车和非道路移动机械为监管重点，聚焦煤炭、焦炭、矿石运输通道，持续深入打好柴油货车污染治理攻坚战。推进非道路移动机械清洁发展，强化重点工矿企业移动源应急管控。推进非道路移动机械清洁发展。自2022年12月1日起，所有生产、进口和销售的560KW及以下的非道路移动机械及其装用的柴油机符合非道路移动柴油机械第四阶段排放标准。 | 本扩建项目使用非道路移动机械均达到国家现阶段排放标准 | 符合 |
| 陕西省碧水保卫战2022年工作方案 | 加强水资源利用。完善再生水利用设施，工业生产、城市杂用等优先使用再生水，不断提高矿区矿井水资源化综合利用水平 | 项目矿井涌水回用于采矿，不外排 | 符合 |
|  | 系统推进陕南涉金属矿产整治。印发实施《陕西省汉江丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治规划》，有序推进以白河县硫铁矿为重点的陕南汉江丹江流域涉金属矿产开发污染水质专项整治。加快实施略阳县硖口驿镇历史遗留硫铁矿、旬阳市涉镉重金属污染源整治。开展商洛市丹江锑浓度异常整治。 | 本扩建项目不属于金属矿采选，项目矿硐涌水经沉淀池沉淀后，全部回用，不外排。 | 符合 |
| 陕西省净土保卫战2022年工作方案 | 排查整治涉重金属矿区历史遗留固体废物。以重有色金属、石煤、硫铁矿等矿区和安全利用类、严格管控类耕地集中区域周边的矿区为重点，排查无序堆存的历史遗留固体废物，制定整治方案，分阶段治理，逐步消除存量。 | 本扩建项目不属于重金属矿，根现场踏勘，废渣场正在进行复垦绿化，采取了生态恢复措施。 | 符合 |
|  | 严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新改扩建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏等土壤污染防治具体措施 | 项目为重晶石开采，不涉及重金属。环评要求对废机油暂存间、沉淀池等采取防渗措施 | 符合 |

（5）“三线一单”符合性分析

根据《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目位于一般管控单元，不涉及安康市生态红线，详见图0-2、0-3，一般管控单元执行安康市生态环境总体准入清单并落实其他相关生态环境保护要求。本项目建设与“三线一单”的相符性分析见表6。

表6    项目与“三线一单”符合性分析

| 类别 | 要求 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 总体要求：原则上按禁止开发区的要求进行管理。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动 | 项目位于安康市平利县大贵镇淑河村，项目区距离风景名胜区等较远，不涉及生态保护红线，项目不在大巴山核心保护区和重点保护区。对照安康市生态保护红线分布图，本项目不在生态保护红线内，详见图0-2。经对照《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》安政发〔2021〕18号，安康市生态环境管控单元分布示意图本项目位于一般管控单元内，对于一般管控单元执行安康市生态环境总体准入清单，并落实其他相关生态环境保护要求。详见图0-3。 | 符合 |
| 环境质量底线 | 项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 项目所在区环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求；土壤环境满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地相关标准。运营期主要是颗粒物污染，采取洒水抑尘等措施后，满足排放要求；废水全部回用，不外排；固体废弃物全部妥善处置，不改变现有环境功能。 | 符合 |
| 资源利用上限 | 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 | 项目运营过程中消耗少量电源和水源，项目回采率90%，且属于《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025）》中的现有开采企业，符合资源利用上限要求，重晶石矿采用地下开采（硐采），占地面积较少，石灰岩矿建设单位对现有部分废石堆场进行了土地复垦和植被恢复，且在矿山服务期满后，即对占地进行土地复垦，恢复土地使用功能。项目生产用水主要是对矿硐涌水进行综合利用，消耗新鲜水量较少。项目能源消耗主要为柴油，用量较少。综上，项目建设不会突破该区域的资源利用上线。 | 符合 |
| 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》 | 准入负面清单第一批中平利县涉及的采矿业含“煤炭开采和洗选业中的烟煤和无烟煤开采洗选、非金属矿采选业中的土砂石开采”。 负面清单第二批不涉及平利县 | 项目性质为改扩建，项目开采矿种为重晶石矿，重晶石矿开采规模可达到5万t/a；水泥用灰岩矿暂停开采。项目矿种不在负面清单之列。因此本项目满足负面清单的管控要求 | 符合 |
| 《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》 | 优化环境管控单元。按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全市统筹划定优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元共150个，实施生态环境分区管控。 | 项目位于安康市平利县大贵镇淑河村，位于一般管控单元内。 | 符合 |
|  | （二）细化生态环境分区管控要求。优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。重点管控单元应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，提升资源利用效率，解决突出生态环境问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 |  |  |
| 安康市生态环境准入清单 |
| 适用范围 | 管控纬度 | 管控要求 | 本项目情况 | 结论 |
| 1.总体要求 | 空间布局约束 | 3、禁止在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建有色金属采选、冶炼、化工等行业企业。 | 本项目属于重晶石采矿，矿区不在居民区、学校、医院等周边。 | 符合 |
|  |  | 5、在汉江流域新设、改设或者扩大排污口，应当符合水功能区划、水资源保护规划和防洪要求，未经许可不得设置入河排污口。 | 项目不设置入河排污口。项目废水综合利用不外排 | 符合 |
|  |  | 8.蒿坪河流域禁止新建、扩建矿山开采项目。 | 项目不位于蒿坪河流域 | 符合 |
|  | 污染排放管控 | 1.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质 量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 | 项目不属于“两高”项目 | 符合 |
|  |  | 2.禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。 | 项目采取防渗等措施，不会造成土壤污染 | 符合 |
|  |  | 3.鼓励尾矿渣综合利用，无主尾矿库应由当地人民政府依法闭库或封场绿化，防止水土流失和环境损害。 | 矿山开采废石渣经收集后直接外售综合利用 | 符合 |
|  | 环境风险管控 | 做好危险化学品运输和尾矿库环境风险防控。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 资源利用效率要求 | 推动高耗能行业技术创新和改造升级，新建、改（扩）建项目必须达到强制性能耗限额标准先进值和污染物排放标准。 | 本项目产生的污染物均能够达标准要求 | 符合 |
| 2.生态保护红线 | 总体要求 | 空间局部约束：原则上按禁止开发区的要求进行管理。在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 | 项目不涉及生态保护红线。 | 符合 |
| 4.各类保护地 | 1、国家公园2、自燃保护区3、风景名胜区4、森林公园5、地质公园6、饮用水源保护区7、湿地公园8、水产种质资源保护区9、国家公益林10、秦岭核心保护区、11秦岭重点保护区12、湿地资源 | 项目不涉及各类保护地 | 符合 |
| 6.一般管控单元 | 总体要求 | 空间局部约束 | 执行安康市生态环境总体准入清单，并落实其他相关生态环境保护要求。 | 本项目位于安康市平利县执行安康市平利县生态环境准入清单要求 | / |
| 安康市平利县生态环境准入清单 |
| 平利县一般管控单元 | 空间局部约束 | 执行安康市生态环境总体准入清单中空间布局约束相关要求。 | 详见上表安康市生态环境准入清单中本项目对照分析内容 | 符合 |
|  | 污染物 排放管 控 | 1.执行安康市生态环境总体准入清单中污染物排放管控相关要求。 2.加强农村生活污水和生活垃圾收集治理力度，控制农业面源污染。 | 详见上表安康市生态环境准入清单中本项目对照分析内容 | 符合 |
|  | 环境风 险防控 | 执行安康市生态环境总体准入清单中环境风险防控相关要求。 | 详见上表安康市生态环境准入清单中本项目对照分析内容 | 符合 |

## 5、关注的主要环境问题

本环评关注的主要问题包括：

（1）本项目为改扩建项目，重点梳理现有工程存在的环保问题，提出了针对性的“以新带老”措施；关注现有采矿区生态环境问题，提出生态治理和恢复要求；

（2）矿山废水有矿坑涌水和矿区生活污水。矿坑涌水用于井下湿式凿岩机降尘；生活污水采用化粪池收集，定期清掏用于周边林地或农田施肥。正常情况下，项目无废水排放。主要关注应矿坑涌水的控制措施废水循环利用处理工艺的可行性，以及废水不外排的可靠性。

（3）废气主要为采矿过程产生的粉尘和爆破废气、矿石及采矿废石临时堆场扬尘，主要关注采矿含尘废气治理措施及达标排放，废气排放对区域环境空气质量的影响。

（4）生态环境主要关注采矿工业场地、临时废石渣堆场，采矿可能引起的地表沉降及建设过程中的地貌破坏以及造成的水土流失等生态问题。

## 6、环境影响评价的主要结论

项目符合国家和地方产业政策，选址符合相关规划要求，布局合理；采取的污染防治措施可行，可有效实现污染物达标排放，对周围环境的影响较小。因此在严格落实本环评报告与工程设计提出的污染防治措施的基础上，确保各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环境保护角度分析，项目建设环境影响可行。

第1章总则

1.1编制依据

1.1.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法（修订）》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.9.1；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29；

（8）《中华人民共和国野生动物保护法》，2018.10.26；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009.1.1；

（10）《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1；

（11）《中华人民共和国水法（2016年修订）》，2002.10.1；

（12）《中华人民共和国节约能源法》，2018.10.26；

（13）《中华人民共和国矿产资源法》，2018.2.28。

### 1.1.2技术规范

（1）国家环保部《环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016），2017.1.1；

（2）国家环保部《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018），2018.12.1；

（3）国家环保部《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）,2019.3.1；

（4）国家环保部《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）,2016.1.7；

（5）国家环保部《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）,2022.7.1；

（6）国家环保部《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2022）,2022.7.1；

（7）国家环境保护局《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）2019.7.1；

（8）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）；

（10）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）（HJ651-2013）；

（11）《国家危险废物名录》（2021年版）；

### 1.1.3部门规章及相关规划

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（环境保护部令第16号），生态环境保护部，2021.1.1；

（2）《关于发布（矿山生态环境保护与污染防治技术政策）的通知》，环保部，环办[2005]109号；

（3）《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》，环保部，环发[2004]24号

（4）《产业结构调整指导目录》（2019年）（2021年修改），国家发展改革委第49号令，2021.12.30；

（5）《建设项目环境影响评价政府公开指南》，环保部，环发[2013]103号，2014.1.1

（6）《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2019年修订）；

（7）《陕西省地下水条例》，陕西省人民代表大会常务委员会，2016.4.1；

（8）《陕西省节约能源条例》，陕西省人民代表大会常务委员会，2006.12.1；

（9）《陕西省大气污染防治条例》，陕西省人民代表大会常务委员会，2019年修订；

（10）《陕西省水土保持条例》，陕西省人民代表大会常务委员会，2013.10.1。

（11）《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）》，陕西省人民政府；

（12）《陕西省“十四五”生态环境保护规划》；

（13）《陕西省水功能区划》，陕政发〔2004〕100号，2004.9；

（14）陕西省人民政府办公厅《陕西省生态功能区划》（陕政办发〔2004〕100号），2004.11.17；

（15）《安康市主体功能区划》；

（16）《安康市矿产资源总体规划》（2016-2020）。

### 1.1.4政策、办法及规范性文件

（1）《国务院关于环境保护若干问题的决定》，国发〔1996〕31号；

（2）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发〔2005〕39号；

（3）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》，国发〔2005〕22号；

（4）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发〔2011〕35号；

（5）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号；

（6）《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》，国办发〔2009〕61号；

（7）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国务院，国发[2016]31号，2016.5.28；

（8）《陕西省人民政府关于矿产资源整合工作的实施意见》，陕政发[2006]39号，2006.9.1；

（9）《关于印发汉江丹江流域水质保护行动方案（2014-2017年）的通知》，陕政发[2014]15号，2014.4；

（10）《关于加强土壤污染防治工作的意见》，环发〔2008〕8号；

（11）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办〔2014〕30号；

（12）《陕西省限制投资类产业指导目录》，陕发改产业〔2007〕97号，2007.2.15；

（13）《陕西省行业用水定额》（修订稿），DB61/T943-2020；

（14）《关于加强危险废物污染防治工作的通知》，陕西省环境保护厅，陕环发〔2011〕90号，2011.10.12；

（15）《关于加强建设项目固体废物环境管理工作的通知》，陕西省环境保护厅，陕环函〔2012〕704号，2012.8.7；

（16）《安康市人民政府关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》，2013年。

### 1.1.5有关技术文件和工作文件

（1）环评委托书；

（2）《平利县淑河石灰岩矿业有限公司重晶石矿、水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》及审查意见，平利县淑河石灰岩矿业有限公司，2017年3月；

（3）《平利县淑河石灰岩矿业有限公司平利县大贵镇淑河重晶石矿、水泥用石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，2018年11月；

（4）环境质量现状监测报告；

（5）原有项目环境影响评价备案登记表；

（6）建设单位提供的其他技术资料

## 1.2评价目的及原则

### 1.2.1评价目的

环境影响评价作为建设项目环境保护管理的一项制度，根本目的是贯彻“保护环境”的基本国策，认真执行“以防为主，防治结合”的环境管理方针。根据《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国环境影响评价法》规定，为加强建设项目环境保护管理，严格控制新污染，保护和改善环境，一切新建、扩建和技改工程都需要开展环境影响评价工作。

本项目的评价目的是对项目实施过程中可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防和减轻不良环境影响的对策和措施，从环保角度论述项目建设的环境可行性，为主管部门决策、项目设计和环境管理提供科学依据。

### 1.2.2评价原则

根据项目的特点，本次评价工作原则如下：

（1）项目建设必须符合产业政策、满足当地规划、满足总量控制要求、确保达标排放，工程的实施应能满足区域环境功能区划的要求，并做到可持续发展。

（2）本项目属于重晶矿开采，环境影响主要表现为对生态、大气、地表水、地下水环境的影响。因此本报告将重点分析项目建设运营对生态环境、带大气、地表水、地下水的影响，提出保护防治措施；根据矿山现状及开采运营情况，提出矿山生态生态恢复治理要求。

### 1.2.3评价时段

评价时段划分为施工期、运营期及退役期三个时段。

## 1.3环境影响因素识别与评价因子筛选

### 1.3.1环境影响因素识别

根据工程特点、环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对项目的环境影响要素进行识别，识别过程见表1.3-1。

表1.3-1环境影响因子识别表

| 评价 时段 | 建设 生产 活动 | 可能受到环境影响的领域（环境受体） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 自然环境 | 环境质量 | 生态环境 |
|  |  | 地形地貌 | 气候气象 | 河流水系 | 水文地质 | 土壤类型 | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 土壤环境 | 生态系统 | 植被类型 | 植物物种 | 水土流失 | 土地利用 | 野生动物 | 水生生物 |
| 施 工 期 | 场地清理 | -1 |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |  | -1 |  | -2 | -1 |  |  |
|  | 基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑施工 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 井巷开凿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输 |  |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物料堆存 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运 行 期 | 矿石开采 | -1 |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  | -1 | -1 |  |  |
|  | 矿坑涌水 |  |  |  | -1 |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水排放 |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固废排放 |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声排放 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服役期满 | 土地复垦 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | +1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | -1 |  |  |
|  | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扬尘 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.3.2评价因子筛选

根据环境影响识别结果，进行了本项目评价因子筛选，筛选结果汇总见表1.3-2。

表1.3-3环境评价因子一览表

| 序号 | 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO | TSP |
| 2 | 地表水 | pH、COD、Cr6+、Pb、Zn、As、Hg、Cd、钡、硫化物、氟化物、总磷、硫酸盐、石油类和氨氮共15项 | 本项目生产废水和生活污水处理后全部回用不外排，零排放方案和措施的可靠性、可行性 |
| 3 | 地下水 | Ca2+、Mg2+、K+、Na+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氟化物、总大肠菌群、硫化物、钡共28项水质因子。 | 主要考虑重晶石开采对含水层的水质和水位影响预测 |
| 4 | 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 5 | 固体废物 | / | 固废处理处置措施可行性、可靠性与综合利用效果 |
| 6 | 土壤 | pH值、Cd、Ni、Cu、As、Hg、Cr6+、Pb、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1二氯乙烷、1，2二氯乙烷、1，1二氯乙烯、顺-1，2二氯乙烯、反-1，2二氯乙烯、二氯甲烷、1，2二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并［a］蒽、苯并［a］芘、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、䓛、二苯并［a，h］蒽、茚并［1，2，3-cd］芘、萘共45项指标 | / |
| 7 | 生态环境 | 区域生态系统、植被类型、植物物种、野生动物、土地利用、土壤侵蚀、地形地貌 | 项目建设对生态、土壤侵蚀、野生动物、土地利用等的影响，开采引起的地表沉陷对植被、土地利用等的影响 |

## 1.4评价标准

### 1.4.1环境功能区划

（1）大气环境功能区划

本项目所在地属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区。

（2）地表水环境功能区划

矿区内地表水系主要为黄洋河及其支流淑河，黄洋河为汉江一级支流，依据《陕西省水功能区划》（陕西省水利厅2004年9月），本次地表水属于Ⅱ类水域。

（3）声环境功能区划

本项目位于农村地区，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区。

（4）地下水环境功能区划

本项目区域地下水环境功能为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类。

（5）生态功能区划

根据《陕西省生态功能区划》，本项目所在区域一级分区上属秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区，二级分区上属米仓山、大巴山水源涵养生态亚区，三级分区上属大巴山水源涵养与生物多样性保护区（见图1.3-1）。

根据陕西省水土流失防治分区结果，项目位于陕西省水土流失重点治理区，汉江周边低山丘陵重点治理区，具体见图1.3-2。

根据陕西省水土保持“三区”划分图，项目位于水土保持重点治理区，具体见图1.3-3。

### 1.4.2环境质量标准

项目地处安康市平利县大贵镇，项目相关执行标准如下：

（1）环境空气

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）地表水

地表水环境质量评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

（3）地下水

地下水环境质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境

声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准。

（5）土壤环境

土壤质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值标准和《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

具体评价指标见表1.4-1、表1.4-2和表1.4-3。

表1.4-1环境质量标准

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 环境空气 | GB3095-2012二级标准 | SO2 | 年平均 | μg/m3 | 600 |
|  |  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |
|  |  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 500 |
|  |  | NO2 | 年平均 | μg/m3 | 40 |
|  |  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 80 |
|  |  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |
|  |  | PM10 | 年平均 | μg/m3 | 70 |
|  |  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |
|  |  | TSP | 年平均 | μg/m3 | 200 |
|  |  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 300 |
|  |  | PM2.5 | 年平均 | μg/m3 | 35 |
|  |  |  | 24h平均 | μg/m3 | 75 |
|  |  | O3 | 日最大8小时平均 | μg/m3 | 160 |
|  |  |  | 1h平均 | μg/m3 | 200 |
|  |  | CO | 24h平均 | mg/m3 | 4 |
|  |  |  | 1h平均 | mg/m3 | 10 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 | pH | 无量纲 | 6～9 |
|  |  | COD | mg/L | ≤15.0 |
|  |  | BOD5 |  | ≤2.0 |
|  |  | NH3-N |  | ≤0.5 |
|  |  | 硫化物 |  | ≤0.1 |
|  |  | 氟化物 |  | ≤1.0 |
|  |  | 石油类 |  | ≤0.05 |
|  |  | 砷 |  | ≤0.05 |
|  |  | 铅 |  | ≤0.01 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | pH | 无量纲 | 6.5～8.5 |
|  |  | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 |
|  |  | 氨氮 |  | ≤0.5 |
|  |  | 耗氧量 |  | ≤3.0 |
|  |  | 硫酸盐 |  | ≤250 |
|  |  | 亚硝酸盐 |  | ≤1.0 |
|  |  | 硝酸盐 |  | ≤20 |
|  |  | 氟化物 |  | ≤1.0 |
|  |  | 菌落总数 |  | ≤100 |
|  |  | 石油类 |  | / |
|  |  | 铝 |  | ≤0.2 |
|  |  | 铁 |  | ≤0.3 |
|  |  | 锌 |  | ≤1.0 |
|  |  | 汞 |  | ≤0.001 |
|  |  | 砷 |  | ≤0.01 |
|  |  | 铅 |  | ≤0.01 |
|  |  | 六价铬 |  | ≤0.05 |
|  |  | 镉 |  | ≤0.005 |
|  |  | 钡 |  | ≤0.70 |
|  |  | 硫化物 |  | ≤0.02 |
| 噪声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 等效连续A声级 | dB(A) | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |

表1.42农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉（其他） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
| 2 | 汞（其他） | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷（其他） | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅（其他） | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬（其他） | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜（其他） | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍（其他） | 60 | 70 | 100 | 100 |
| 8 | 锌（其他） | 200 | 200 | 250 | 300 |

表1.43建设用地土壤污染风险筛选值（第二类用地）单位：mg/kg

| 序号 | 评价因子 | 筛选值 | 管制值 | 单位 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 140 | mg/kg | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |  |  |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 |  |  |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |  |  |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |  |  |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |  |  |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |  |  |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |  |  |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |  |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |  |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |  |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |  |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |  |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |  |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |  |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |  |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |  |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |  |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |  |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |  |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |  |  |
| 23 | 三氯乙烷 | 2.8 | 20 |  |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |  |  |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |  |  |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |  |  |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |  |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |  |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |  |  |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |  |  |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |  |  |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |  |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |  |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |  |  |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |  |  |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |  |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |  |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |  |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |  |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |  |  |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |  |  |
| 43 | 苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |  |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |  |  |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |  |  |
| 46 | 石油烃 | 4500 | 9000 |  |  |

### 1.4.3污染物排放标准

（1）大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中相关要求施工扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表1施工厂界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值；运营期非道路移动机械废气污染物执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB 20891-2014）》修改单中表2要求及《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）；详见表1.4-3。

表1.43大气污染物排放执行标准

| 标准名称 | 污染源 | 污染物 | 排放标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 排放限值浓度 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准 | 无组织 | 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.0 |
| 《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001） | 食堂 | 油烟 | 排放浓度 | mg/m3 | 2 （净化效率≥60%） |
| 《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） | 拆除、土方及地基处理工程 | TSP | 排放浓度 | mg/m3 | 0.8 |
|  | 基础、主体结构及装饰工程 | TSP | 排放浓度 | mg/m3 | 0.7 |

（2）废水综合利用不外排，禁止新建污水排放口。

（3）施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中建筑施工场界环境噪声排放限值，见表1.4-4；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表1.4-5。

表1.44建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1.45工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A)

| 功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（4）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求。

## 1.5评价等级及评价范围

### 1.5.1生态环境评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）6.1本项目影响区域不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境；不涉及自然公园；不涉及生态保护红线；地下水水位或土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标分布；本项目矿区总面积约0.9996km2，重晶石为地下开采，工程占地面积为0.02721km2，评价等级为三级。

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）的6.1.5规定：“在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级”。

本项目属矿山开采，本项目重晶石矿仅采矿，无后续洗选工序，产品方案为原矿石。项目采矿方式为地下开采，对生态环境破坏主要是临时堆渣场、采矿工业场地等占压土地及植被，沿脉采矿地表沉陷影响范围有限，不会明显改变矿区范围内地形地貌及土地利用现状；水泥用石灰岩矿已不再开采，随着生态恢复土地利用类型无明显改变，故综合判定项目生态评价工作等级为三级。

本项目生态环境评价范围为矿界外扩500m，评价范围为4.675km2。

### 1.5.2环境空气评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定：分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3，对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按照2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。其等级判定依据见表1.5-1。

表1.51评价工作等级判据对照表

| 评价工作 分级判据 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pmax≥10% | 1%≤Pmax<10% | Pmax<1% |

利用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐AERSCREEN估算模式，计算结果见表1.5-2。

表1.5-2项目废气评价等级计算结果

| 产污环节 | 污染物 | 释放速率kg/h | 最大浓度μg/m3 | Pmax % | 下风 距离 | D10%（m） | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿石临时堆场 | TSP | 0.009 | 8.887 | 0.991 | 250 | ≤0 | 三级 |

由计算结果可知，临时堆矿场粉尘污染物浓度最大占标率为0.991%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。评价范围是以矿区工业场地为中心边长为5km的正方形区域。

### 1.5.3地表水评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ-2018）中对评价等级的规定，对地表水评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目建成后，产生的污废水主要是矿坑涌水、生活办公区生活污水。矿坑涌水主要污染物为SS，经沉淀后回用于井下湿式作业或工业场地降尘，不外排；生活污水主要污染物为COD、NH3-N等，采用化粪池进行收集处理，定期清掏用于周边林地或者农田施肥。项目废水不外排至外环境，通过以上分析，确定地表水环境影响评价等级为三级B。

本项目对废水不外排及矿坑涌水综合利用可行性进行分析。

### 1.5.4地下水评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）导则附录A中的划分依据，本项目属于附录A中的“J非金属矿采选及制品制造类中的55、化学矿采选”类别，地下水环境影响评价项目类别确定为Ⅰ类；根据该项目所在区域实地调查发现，本项目不设置废石场，采矿工业场地周围无地下水集中式饮用水水源地，无特殊地下水环境资源，因此本项目所在区域地下水环境敏感程度为“不敏感”。因此，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）地下水评价等级划分原则，本次评价为二级评价，建设项目评价工作分级（表1.5-3）。

表1.53地下水评价等级判别依据表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |
| 本项目 | 确定为二级评价 |

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境的现状，反应调查评价区地下水基本流畅特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。

本项目所在地水文地质条件相对简单，因此本次评价范围通过自定义法确定，范围为所处水文地质单元边界，西部、南部均以河流为界，北部、东部以山脊为界，面积1.46km2。

### 1.5.5声环境评价等级及评价范围

本项目位于《声环境质量标准》规定的2类区，项目200m范围内无居民区等声环境敏感点，项目建设前后敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，受噪声影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）规定，项目声环境评价工作级别为二级，具体判别见下表。

表1.5-4环境噪声影响评价工作等级

| 判定依据 | 声环境功能区 | 评价范围内 敏感目标噪声级增量 | 受影响人口数量 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0类 | ＞5dB（A） | 显著增多 | 一级 |
|  | 1类，2类 | ≥3dB（A），≤5dB（A） | 较多 | 二级 |
|  | 3类，4类 | ＜3dB（A） | 不大 | 三级 |
| 本项目 | 2类 | ＜3dB（A） | 不大 | 二级 |

遗留露天采区生态恢复：遗留露天采场周边200m范围内；工业场地边界外200m区域。井下采区：工业场地边界、风井口以外200m区域。

### 1.5.6土壤环境评价等级及评价范围

本项目为重晶石开采（采矿业中的化学矿开采），根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中，项目为采矿业中的化学矿开采，属于Ⅱ类项目。本项目属于地下硐采，采矿过程中不会对矿区内的土壤造成盐化、酸化、碱化等生态影响。对土壤的影响主要是采矿硐口矿石装卸及堆场、弃渣临时堆放等环节对周边土壤环境造成的污染影响，则本项目土壤环境影响按污染影响型进行判定。

本项目矿区总面积约0.9996km2，本项目为地下开采，现有工程占地0.02721km2，本次改扩建项目生态治理复垦面积0.02233km2，本次不新增占地，改扩建后工程总占地面积为0.00488km2。占地规模属于小型（占地规模≤5hm2）；根据调查项目远离城区，周围无学校、医院等敏感目标，项目工业占地四周为林地，荒地属于较敏感区，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2019）可知，项目土壤评价等级为三级，评价工作等级划分表见表1.5-6。

表1.5-5污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表1.5-6评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

根据前述分析，项目类别为Ⅱ类项目，占地规模属于小型项目，项目区域土壤环境敏感程度为较敏感，从污染影响型项目分析，本项目土壤影响评价工作等级为三级。

污染影响型项目土壤评级范围为项目工业场地占地外围50m范围内。

### 1.5.7环境风险评价等级及评价范围

（1）评价工作等级

①评价工作等级判定依据、

本次项目环境风险评价工作等级判定依据为HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》。

②项目环境风险潜势判定

按照附录C中相关规定，通过如下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

其中：

q1、q2……qn－每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2……Qn－每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目为重晶石矿井下开采项目，根据生产工艺特点，本项目涉及的危险物质主要为柴油及废机油，项目柴油最大储存量0.5t，废机油最大储量为0.2t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，其中柴油（油类物质）临界量为2500t，废机油临界量为50t。

经计算，该项目Q=0.5/2500+0.2/50=0.0042，Q＜1，则该项目环境风险潜势为Ⅰ。

③环境风险评价等级判定

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级判定见下表。

表1.5-7    环境风险评价工作等级判定表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级划分依据，本项目环境风险评价工作可开展简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

### 1.5.8辐射影响

重晶石具有吸收、阻隔X射线的性能，根据《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》，重晶石矿未纳入该名录；根据陕西省生态环境厅《关于发布第一批需要开展环境辐射监测的伴生放射性矿开发利用企业名录的通知》（陕环辐射函〔2020〕18号），重晶石矿种未被列入需要开展环境辐射监测的伴生放射性矿，重晶石矿石不具备放射性，不需开展辐射环境影响评价。

## 1.6污染控制和环境保护目标

### 1.6.1污染控制目标

本项目运营期污染控制内容与目标见表1.6-1。

表1.61运营期污染控制内容与目标

| 位置 | 主要污染物控制因素 | 污染环节 | 污染控制 对象 | 控制措施 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1矿体（重晶石） | 废气 | 爆破、凿岩 | 颗粒物 | 水喷淋降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无无组织排放监控浓度限值限值 |
|  |  | 巷内装卸 | 颗粒物 | 喷雾除尘 |  |
|  |  | 装卸 | CO、NOx | 喷雾除尘、降低落差 |  |
|  |  | 运输 | 颗粒物 | 洒水/喷雾除尘，防尘布覆盖 |  |
|  |  | 临时堆矿场 | 颗粒物 | 喷淋洒水、防尘布覆盖 |  |
| 办公生活区 | 废气 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001中相关要求 |
|  | 生活污水 | 员工生活 | 生活污水经化粪池收集后用于附近林地施肥，不外排 | 综合利用，不外排 |
| K1矿体（重晶石） | 矿坑涌水 | 开采过程 | 矿坑涌水经沉淀池处理后用于凿岩等工序，不外排 |  |
| K1矿体（重晶石） | 噪声 | 凿岩机、风机、泵类等 | 采用减振、隔声及消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放噪声标准》中的2类标准 |
| K1矿体（重晶石） | 固废 | 沉淀池沉渣 | 沉淀池沉渣收集后用于矿山复垦 | 《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》 |
|  |  | 废渣 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 废机油等 | 危废暂存+有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》 |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | / |
|  |  | 废油脂 | 委托有资质单位处理 | / |

### 1.6.2环境保护目标

根据现场调查，评价范围内无国家级、省级自然保护区、风景名胜区等需特殊保护的区域。本项目东南48km处为化龙山自然保护区，距离较远，不涉及自然保护区。环境保护目标为评价范围内环境空气、地下水及居民点等。项目以工业场地中心为原点(0，0)，以东西向为X轴，以南北向为Y轴，本次评价的环境保护目标详见表1.6-2，本项目环境保护目标及评价范围图详见图1.6-1。

表1.6-2主要环境保护目标

| 环境要素 | 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对工业场地 | 与矿区位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  | 方位 | 距离 |  |
| 环境空气 | 鲁家坡 | 768 | 550 | 约2户、村庄 | 人群 | 二类区 | N | 1245m | 矿区外北边界1050m |
|  | 聂家湾 | 1180 | 875 | 约20户、村庄 | 人群 | 二类区 | NE | 1530m | 矿区外北边界700m |
|  | 方家坡 | -279 | 209 | 约9户、村庄 | 人群 | 二类区 | SW | 494m | 矿区外南边界155m |
|  | 淑河村 | 670 | -1230 | 约18户、村庄 | 人群 | 二类区 | SE | 1410m | 矿区外南边界1000m |
|  | 淑河村散户 | -150 | -300 | 约3户、村庄 | 人群 | 二类区 | SW | 340m | 矿区外南边界130m |
|  | 淑河村散户 | -215 | -95 | 约2户、村庄 | 人群 | 二类区 | SW | 230m | 矿区内 |
|  | 柳林坝村 | -2370 | 1250 | 约3户、村庄 | 人群 | 二类区 | NW | 2660m | 矿区外西边界1800m |
| 声环境 | 工业场地厂界四周 | 人群 | 2类区 | / | / | 矿区内 |
|  | 淑河村 | / | / | 约2户、村庄 | 人群 | 2类区 | 运输道路两侧200m范围内 | 矿区内 |
| 地表水 | 淑河 | -320 | -350 | 地表水 | 地表水环境质量 | Ⅱ类 | SW |  | 采区外300m |
|  | 洞子沟 | / | / | 地表水 | 地表水环境质量 | Ⅱ类 | W | 30m | 矿区内 |
| 生态环境 | 开采境界外500m范围 | 土地、土壤、植被、动物、生态系统等 | 减少占压土地、植被，减少野生动物侵扰，维持原生态系统服务功能不受影响 | 矿区及周边500m内 |
| 地下水 | 浅层地下水 | 地下水水质 | Ⅲ类 | 矿区外500m及其下游 |
| 土壤 | 工业场地占地外围50m范围 | 土壤质量 | GB36600-2018）第二类用地 | 工业场地占地外围50m范围内 |

第2章项目概况

## 2.1现有矿山基本情况

### 2.1.1采矿权首次设置与演变情况

本矿山采矿权首次设置于2008年，矿区面积为0.9996平方公里，生产规模为2.0万吨/年，矿区面积0.9996平方公里。采矿权人为自然人张国群，开采方式为露天开采，开采矿种为水泥用石灰岩矿，开采高度为1100-800m，采矿证号为：6124000820044，有效期为2008年8月31日－2011年8月31日，企业性质为个体。

2011年5月在“采矿证坐标由54坐标系换为80坐标系”的政策调整过程中，安康市国土资源局为采矿权人（平利县淑河石灰岩矿业有限公司）重新换发了采矿许可证。采矿证号：C6109002010126220099940。有效期2011年5月19日－2011年8月19日，开采矿种变更为重晶石、水泥用灰岩，开采规模为2.0万吨/年，矿区面积0.9996平方公里。

2011年6月，矿山企业向安康市国土资源局提出了变更采矿标高的申请，由原来的“+1100m～+800m”变更为“+783m～+540m”，安康市国土资源局于2011年9月为矿山企业换发了新采矿许可证，有效期为2011年9月26日～2014年9月26日，采矿证其他信息不变。

2014年为了延续采矿权人，安康市国土资源局为采矿权人（平利县淑河石灰岩矿业有限公司）重新换发了采矿许可证。采矿证号：C6109002010126220099940。有效期2014年9月26日－2017年9月26日，开采矿种为重晶石、水泥用灰岩，开采规模为2.0万吨/年，矿区面积0.9996平方公里，开采标高为783-540m。

在矿区面积不变的情况下，2017年为了延续采矿权人调整产能重新编制了矿产资源开发利用方案，获得了采矿许可证，采矿证号：C6109002010126220099940。开采矿种为重晶石和水泥用灰岩，矿区面积0.9996平方公里，开采方式露天、地下开采，开采标高调整为1000-500m，开采规模为5.0万吨/年（采矿证上以主矿种确定开采规模，主矿种为重晶石）。

2017年8月，矿山企业再次向安康市国土资源局提出了延续申请，安康市国土资源局于2017年9月为矿山企业换发了新采矿许可证，有效期为2017年9月26日～2020年9月26日，采矿证其他信息不变。

2020年9月办理了采矿许可证延续有效期两年，有效期为2020年9月至2022年9月26日，开采规模为5.0万吨/年，采矿证其他信息不变。

### 2.1.2矿山开采现状及存在的问题

根据现场调查，平利县淑河石灰岩矿业有限公司于2008年首次取得采矿权，开采矿种为石灰岩矿，开采规模为2.0万t/a；2011年在试采过程中发现重晶石矿，矿种发生变更为重晶石、水泥用石灰岩，开采方式变为地下开采/露天，但受市场影响，一直处于断断续续开采状态，2016年初停止了开采活动。2017年随着市场回暖及相关政策需求，企业根据备案的储量核实报告编制了矿山开发利用方案，将开采规模由原来的2万吨/年，增加至5万吨/年，由于矿山的粗放生产，矿山根据相关文件要求编制了矿山地质环境保护与土地复垦方案，矿山自2016年至今，一直处于停产状态，进行生态环境治理。

水泥用石灰岩：根据2017年编制的矿产资源开发利用方案，水泥用石灰岩矿保有资源储量（333）：矿石量36.92×104t，总剥离量6.50×104m3，矿床总剥采比0.47，累计查明资源储量：36.92×104t，K2水泥用灰岩矿体未开采。水泥用石灰岩矿保有资源储量为：水泥用石灰岩矿石量36.92×104t。由于开采难度大，生态恢复成本较高，建设单位最终决定对K2水泥用灰岩矿体不进行开采。

（1）露天采场

根据调查，2008年平利县淑河石灰岩矿业有限公司首次取得采矿权，2008年12月至2011年6月之间，矿山主要对矿区范围内目前K1矿体所在位置进行开采活动，开采标1100-800m，采矿种为石灰岩矿，开采方法为露天台阶式开采；开拓方式为采矿工作面的布置为沿矿体走向布置工作面，采矿推进方向垂直于矿体走向推进，工作面矿石用挖掘机装入汽车通过矿山道路直接运送至工业场地，采用台阶式水平分层-回返公路开拓汽车运输。根据调查石灰岩露天采场形成的露天采场面积约为4500m2，此阶段累计消耗地质资源量约为2.04万吨，采出石灰岩、重晶石矿石约1.63万t。

由于在试采过程中发生矿种变更，在露天采矿位置附近发现了重晶石，因此开采方式发生了改变，采用地下开采，采矿方法为浅孔留矿采矿法，2015年在巷道施工过程中形成采空区导致东部地表出露处产生了塌陷，矿山对该塌陷进行边坡危岩进行清除，排险清理使得露天采场面积扩大到了目前的16120m2，3个开采平台，将其命名为CK1露天采场。CK1露天采场呈东西走向，东西长约190m，南北宽平均70m，采场底部与顶部平均高差约为120m，露天采场占地面积约为16120m2。

存在的问题：对原生的地形地貌景观的影响和破坏大，对地形地貌景观影响程度严重。进行生态恢复，后期不在露天采场区域进行采矿活动。

（2）平洞口

2011-2015年底矿山共建成了6个平硐，主要通过地下巷道对K1重晶石矿体700m至750m进行了开采。采矿方法为浅孔留矿采矿法。开拓方式为平硐、斜井联合开拓，矿体自上而下依次设6条采矿巷道，即 PD1、PD2、PD3、PD4、PD5、PD6。平巷均采用三心拱结构，各中段用通风天井进行联通，断面为矩形，尺寸为4.0×4.0m。

PD1平巷从K1矿体沿脉进矿，标高717m，掘进方位72°，进尺为87m；

PD2平巷从K1矿体沿脉进矿，标高710m，掘进方位82°，进尺为100m；

PD3平巷从K1矿体沿脉进矿，标高699m，掘进方位72°，进尺为115m；

PD4平巷从K1矿体沿脉进矿，标高689m，掘进方位85°，进尺为65m；

PD5平巷从K1矿体沿脉进矿，标高660m，为矿井主运输巷道，进尺为100m，兼作矿井的进风井；

PD6平巷从K1矿体沿脉进矿，标高758m；

由于巷道施工塌陷，目前保留PD4、PD5，重命名为PD2、PD1根据矿产资源开发利用方案设计，660m标高PD1井口后期作为K1重晶石矿体开采的主井口使用，689m标高PD2井口作为K1重晶石矿体开采的风井使用。

此阶段共采出重晶石约0.14万t，消耗资源量0.17万t，矿山重晶石保有矿石量为11.45×104t；期间由于巷道施工过程中矿体出现了塌陷，因此后期矿山一直对该塌陷进行边坡危岩进行清除作业，停止了开采活动。

存在的问题：6处平硐口修建的过程中对局部地段进行了开挖，开挖边坡高度3-5m不等，改变了原有的地形地貌，对原生的地形地貌景观的影响和破坏较大。其中4处塌陷平硐进行了封堵，保留2处平硐满足后续的开采需求，后期不再新建井口。建设单位应加强施工期管理，强化风险防范措施。

（3）工业场地

位于PD2硐口外，露天采场下方，根据开拓系统布置集中位置主要建设有空压机房、材料室、临时堆矿场等，占地面积560m2。

存在的问题：场地平整，改变了原有的地形地貌，地面未硬化，整改后继续使用。

（4）废渣场

废渣来源于排险清理，废渣场共建设2处，Z1废渣堆位于PD1硐口前方斜坡地带，占地面积分别为620m2，进行整改，后期使用。Z2废渣堆位于露天采场底部，6140m2。此处包含在露天塌陷范围内，为废渣临时堆存处，废石渣进行加工利用后复垦，后期不在使用。

存在的问题：废渣堆放改变了原有的斜坡地形地貌的形态和植被，增加了原来的地形坡度，对原生的地形地貌景观的影响和破坏大，对地形地貌景观影响程度严重。Z2废渣堆已复垦，撒草播种，但未进行覆土处理，未达到复垦要求。

（5）临时堆渣场

共有1处，布设在露天采场的下游，即工业场地南侧，PD2硐口外，占地面积2580m2。堆放前期巷道施工和开采时产生废渣，根据复垦方案要求对该处废渣场进行生态恢复，不在继续使用。

存在的问题：废渣堆放改变了原有的斜坡地形地貌的形态和植被，增加了原来的地形坡度，对原生的地形地貌景观的影响和破坏大，对地形地貌景观影响程度严重。堆存的废渣未清理。

- 临时堆矿场

- 临时储矿场用于重晶矿石临时储存，位于PD2洞口外，紧邻矿山公路，面积约500m2，

- 存在的问题：场地平整后改变了原有的地形地貌，地面未硬化，露天堆放，整改后继续使用。

（7）炸药库

现有炸药库位于办公场区西部，炸药库周围采用高墙围护，库区内设防火高位水池，其它配套设施如人、机、狗三防及避雷设施应配套齐全，占地面积340m2，后期开采采用专业爆破队伍进行爆破，进行土地复垦不在使用。

- 矿山公路

- 矿区前期开采已修建了1条运输便道与村级道路相连，作为设备上山道路和矿石下山道路，长约为0.55km，路基宽度5m。

存在的问题：采用粗粒沙石路面，修建的过程中在原有的地形地貌基础上进行了回填、平整，改变原有的地形地貌，对原生的地形地貌景观的影响和破坏较大。

- 办公区及生活区

- 办公区矿区西部淑河的北岸，总占地面积370m2，包括仓库、会议室、矿部、警务室等工程单元。

生活场区位于洞子沟沟道中部东岸斜坡，包括工人住房、洗澡间、厨房等工程单元，总占地面积为580m2。

- 废渣综合利用加工区

- 位于洞子沟沟道，生活场区的下游，主要用于前期排险清理及巷道施工产生的进行废渣综合利用加工，生态恢复治理工程结束后设备拆除场地进行复垦。场地内包括加工区、成品堆放区等工程单元，加工区包括破碎、筛分、制砂总占地面积为0.385hm2。成品堆场：位于加工区南侧，占地面积500m2。筛分破碎区：位于加工区南侧，占地面积1000m2，破碎采用锤式破碎，制砂洗砂区：设置洗砂机一台。四格沉淀池一个约（150m3），

存在的问题：已停用，生态恢复治理工程结束后设备拆除场地进行复垦。

### 2.1.3环评手续履行情况

2008年8月27日平利县淑河石灰岩矿业有限公司办理了《平利县淑河石灰岩矿建设项目环境影响评价登记表》，其开采规模为2万吨/年，开采矿种为石灰岩矿。2011年发现重晶石矿，开采矿种变更为重晶石/水泥用灰岩矿，开采规模为2万吨/年。期间断断续续开采至2015年年底，2016年由于市场原因，矿山停止开采活动，2017年根据政策及市场需求编制了矿山开发利用方案，重新取得采矿许可证规模扩大至5万吨/年，现在矿山计划复产开发，根据现行政策法规要求，开展环境影响评价工作，本项目为改扩建性质，矿山2016年至今一直处理停产状态，进行生态恢复治理工程，根据调查矿山现有露天采场为前期开采K1矿体形成的，主要矿种为重晶石，现阶段正在生态治理恢复中。

本次评价范围为仅为矿山K1矿带重晶石开采以及对原有矿山遗留的生态环境问题提出补救恢复措施，矿山排险清理废渣时建设的废石渣综合利用加工区如后续废渣需加工另行环评，不在本次评价范围内。

### 2.1.4项目现有主要生产设备

现有项目主要生产设备见下表。

表2.1-1 现有采矿主要设备表

| 序号 | 设备名称及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要采掘运输设备 |
| 1 | 凿岩机（YT-28） | 台 | 2 |  |
| 2 | 空压机罗威W-2.0\8 | 台 | 3 |  |
| 3 | 装载机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 潜孔钻机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 移动式空压机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 挖掘机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 液压碎石锤 | 台 | 1 |  |
| 8 | 推土机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 自卸汽车 | 台 | 6 |  |
| 10 | 洒水车 | 台 | 1 |  |
| 废石渣加工场区（环评要求生态恢复治理工程完成后拆除土地复垦） |
| 1 | 锤式破碎机160型 | 台 | 1 |  |
| 2 | 洗砂机1-7.5 | 台 | 1 |  |
| 3 | 振动筛2YK2460 | 台 | 1 |  |
| 4 | 给料机GZD4321 | 台 | 1 |  |
| 5 | 传送带PS800 | 条 | 3 |  |
| 6 | 水泵 | 台 | 2 |  |
| 7 | 铲车 | 台 | 2 |  |

### 2.1.5原有矿山环境影响回顾性分析

由于2008年平利县淑河石灰岩矿业有限公司首次取得采矿权，矿山建设完成不久就在采矿过程中发现新矿种重晶石。矿山前期仅对K1重晶石矿进行了巷道建设，前期开采巷道施工塌陷形成了目前的CK1塌陷区，目前CK1采场的清理工作已结束，进行生态恢复中。废石渣岩性为硅质岩、石灰岩，可以进行二次利用，废渣综合利用加工区已停用。前期矿山开采未完全按照相关保护措施要求进行生态保护措施的配置、管理与维护，生态保护措施不完善、不到位。主要表现在环境空气保护措施不完善，矿石临时周转场缺少抑尘措施，运输道路未定期洒水降尘占地区表土剥离、弃渣堆放、地表设施和矿山道路等工程对矿区生态植被造成了一定破坏。在2018-2020年排险过程中按照国土部门设置的废渣加工生产线总体未达到环保要求，设置的露天破碎筛分工序会产生粉尘造成对周围环境的影响，废渣加工生产线需拆除，拆除后场地恢复，环境管理薄弱，环境应急防范措施不完善。

环评要求建设单位按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）相关要求，对遗留堆放的废渣进行清理，形成的CK1采场进行生态恢复，废渣加工生产线需拆除，拆除后场地恢复。建设单位应对矿山目前存在的生态问题进行综合治理、恢复生态，体现本项目“以新带老”的原则，实现建设清洁文明矿山。在项目闭矿后应首先实施原有矿山地面设施的生态恢复工程，拆除工业场地废弃建筑、生产设备，严格按照“不留人员，不留采矿设备，不留建筑物，毁闭平硐，恢复地貌”的“三不留一毁闭”原则进行清场。

### 2.1.6现有工程生态恢复治理情况

2016-2017年期间修建了，排水涵管：在洞子沟沟道底部埋设了180m内径1m的排水涵管；拦渣坝：在沟道中修建了3处拦渣坝，长度分别为35m、20m、15m；在废渣场下方修建了1处拦渣坝，长度为32m。排水涵管的埋设及4处拦渣坝的修建对洞子沟沟道内的废渣及废渣场起到了很好的防护作用，防止了沟道水流对洞子沟沟道内的废渣及废渣场冲蚀。

2018年11月建设单位委托安康市龙升地质环境评估有限公司编制完成了《平利县淑河石灰岩矿业有限公司平利县大贵镇淑河重晶石矿、水泥用石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，对矿区进行了生态环境恢复治理，已实施工程见表2.1-2。治理后矿区生态环境得到改善，具体见图片2.1-1所示。

表2.1-2现有矿山地质环境保护与恢复治理工程实施汇总表

| 序号 | 工程名称：土地复垦 | 工程措施 | 设计工程量（2019.1-2020.12） | 已实施工程量 | 投资合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CK1露天采场（包含Z2堆渣场） | 3个平台 | 植树（株） | 2325 | 2000 | 10 | 对露天采场及废渣场进行了复垦，起到了一定的恢复效果 |
|  |  |  | 种草（hm2） | 0.930 | 0.200 |  |  |
|  |  |  | 平土hm2 | 0.930 | 0.200 |  |  |
|  |  | 边坡 | 爬山虎（株） | 3200 | 未实施 |  |  |
| 2 | 1号堆渣场 | 场地整平（hm2） | 0.258 | 0.258 | 5 |  |
|  |  | 植树（株） | 645 | 500 |  |  |
|  |  | 种草（hm2） | 0.258 | 0.100 |  |  |
|  |  | 平土（hm2） | 0.258 | 0.258 |  |  |
| 3 | 废弃硐口封闭 | 硐口封闭M7.5浆砌石m3 | 78 | 78 | 2.8 |  |
| 4 | CK1露天采场平台挡土墙 | M7.5浆砌石（m3） | 56 | 未实施 | 10 |  |
|  |  | M10水泥砂浆勾缝、抹面（m2） | 420 | 未实施 |  |  |
| 5 | 炸药库 | 拆除复垦（hm2） | 0.385 | 未实施 | 0.75 |  |
| 6 | 废渣加工场区 | 拆除复垦（hm2） | 0.034 | 未实施 | 12 |  |

### 2.1.7项目建设遗留环境问题

1、目前企业处于停产阶段，项目现阶段已建成CK1露天采场，废渣场、临时堆场、PD1硐口场地、PD2硐口场地等工业场地对土地资源造成了挖损和压占损毁，对原有的地形地貌及生态环境造成了破坏，虽现已恢复，但部分恢复区域植被覆盖率较低。

2、临时堆矿场区未设截排水沟、地面未硬化，露天堆放，未设置封闭大棚。

3、废渣堆复垦未达到要求，未进行覆土；Z1废渣场废渣清理后作为后期矿山开采临时堆渣场地面未硬化、未设置封闭大棚。

4、CK1露天采场形成了3个开采平台，只进行了植树，未设截排水沟、坡面防护挡土墙工程，未达到复垦要求。

现场照片见图2.1-1：

| PD2平硐外临时堆矿场、废渣经清理加工综合利用 | CK1露天开采区已种植树木，未达到复垦要求 |
| --- | --- |
| PD1平峒口 | 露天开采区植被恢复区未达到要求 |
| 矿山公路两侧植被恢复 | 堆渣场植被恢复仅进行了播撒草种，未进行表层覆土，未达到复垦要求 |

现场图片

### 2.1.8整改措施

针对以上矿山目前存在的环境问题，本环评报告提出的解决对策简述如下：

1、对已经复绿的区域严加管护，及时对未成活的树木进行补种，并对发芽率较低的区域继续撒播草籽进行补种，对复垦林地进行管护工作。

2、临时堆矿区设置截排水沟、地面硬化，设置钢结构大棚至于室内。

3、对不在使用的堆渣场进行土地复垦，按照土地复垦要求实施。

4、对矿区内堆渣场及临时堆场均采用防尘网覆盖；临时堆场设围挡，置于封闭棚内。

5、为了防止降雨等因素引起的水土流失，在各采场平台台阶外侧修建挡土墙，挡土墙采用M7.5浆砌块石结构修建，M10水泥砂浆勾缝、抹面；台阶的内侧预留30cm的土质排水沟，疏导坡面小范围的汇水。

## 2.2改扩建项目概况

（1）建设项目名称：重晶石矿开采建设项目

（2）建设单位：平利县淑河石灰岩矿业有限公司

（3）企业法人：魏恩学

（4）建设项目性质：改扩建

（5）建设项目地点：安康市平利县大贵镇淑河村

（6）建设规模及产品方案：重晶石矿开采5.0万t/a

（7）服务年限：重晶石矿服务年限1.45年

（8）矿区面积：0.9996km2

（9）开采方式：地下开采

（10）开采标高：1000m-500m

（11）建设投资：项目总投资600万元，资金来源于企业自筹。

（12）建设地点：平利县淑河石灰岩矿业有限公司重晶石矿开采建设项目位于陕西省安康市平利县大贵镇淑河村一带，行政区划属于陕西省安康市平利县大贵镇管辖。矿区中心地理坐标为：东经109°11′34″，北纬：32°25′16″。矿区所处地段经村级公路6km可至大贵镇，由大贵镇东去10km可至S308省道，由S308省道可至安康市城区，交通十分便利，地理位置具体见图2.2-1。

## 2.3改扩建项目组成

开采范围由4个拐点圈定，矿区面积为0.9996km2，开采深度1000～500m。开采对象为K1重晶石矿体。项目工程组成及主要建设内容见表2.3-1。改扩建前后主要变化情况见表2.3-2。

表2.3-1建设项目重晶石矿体工程组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 扩建工程内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 重晶石采矿工程 | 主斜井 | 开采规模扩大到5万t/a，采矿方法为浅孔留矿采矿法。开拓方式为平硐、盲斜井联合开拓，平巷均采用三心拱结构，各中段用通风天井进行联通，断面为矩形，尺寸为4.0×4.0m。利用现有2处平硐分别为660m标高PD1井口、689m标高PD2井口。不再新建井口。 主平硐PD1标高660m。宽4m，高度4m，掘进方位77°，掘进尺为200m；设660m、689m、729m、769m等4个中段。 开采顺序：重晶石矿体由内上中段向下中段回采，中段内多采用由两翼向中央后退式回采。 | 目前PD1、PD2、平巷已全部建成，根据开采方案可知，PD1、PD2平巷施工规格满足矿山使用要求。 |
|  |  | 回风井 | 设置风井口一个，PD2标高689m作为重晶石矿体开采的风井使用。宽4m，高度4m，各风井口设置风机放置场地，各风井与主平硐相联通，实现通风、行人、避灾之目的。 |  |
|  |  | 井下通风 | 矿山通风方法选用抽出式。矿山通风系统为通风方式为中央分列式，主平硐进风，通风井回风。主要风流路线：新鲜风流→从主运平巷进入→运输巷→各采矿工作面→污风→回风平巷→通风机→地面。 |  |
|  |  | 井下排水 | 巷道内的渗水可自行经主运输平巷的排水沟排出，最终排至主硐口沉淀池，沉淀池容积为150m3，沉淀后泵回井下综合利用。 |  |
|  | 工业场地 | 位于PD2硐口外，露天采场下方，根据开拓系统布置集中位置选主要建设空压机房、材料室、临时堆矿场等，占地面积560m2。增设临时堆矿场建设彩钢大棚，根据天气条件及扬尘情况采取喷淋洒水措施。 | 主工业场地已建成，依托现有，整改 |
|  | K1矿体露天采场生态治理工程 | 治理措施（总治理面积2.351hm2） | CK1露天采场平台复垦为有林地，复垦工程措施为主要为土壤重构工程包括客土覆盖、平土、土壤培肥、坡面挡护工程等，现场调查未达到复垦要求，提出的整改措施为①挡土墙：在形成的3个开采平台台阶外侧修建挡土墙，挡土墙采用M7.5浆砌块石结构修建，M10水泥砂浆勾缝、抹面，挡土墙长度350m，高度0.4m，顶宽0.3m，底宽0.5m； ②排水沟：台阶的内侧预留30cm的土质排水沟，疏导坡面小范围的汇水。 ③边坡复垦措施：露天采场坡面由于坡度较陡，不宜复垦为耕地及林地，为防止水土流失、恢复生态环境，在坡面靠近平台底部种植生命力较强的爬山虎，在采场平台台阶内侧种植一排爬山虎，在斜坡顶部向下栽种一排爬山虎，使其沿采场坡面向上/向下生长。 | 根据调查和建设单位提供的资料共种植树木2500余颗，播撒种子20公斤。 |
|  |  | 废石渣综合利用区 | 设备拆除，复垦面积为0.385hm2。客土覆盖1925m3，平土0.385m3 | 环评要求生态恢复治理工程结束后设备拆除场地进行复垦 |
|  |  | 矿山公路边坡治理 | 村级公路与CK1露天采场之间的矿山公路，长度约为550m，根据调查目前企业正在进行危岩体卸载、清运。 |  |
| 储运工程 | 临时储矿场 | 本项目设储矿场用于重晶矿石临时储存，位于PD2洞口外，紧邻矿山公路，面积约500m2，地面为水泥地面，钢架结构。 | 依托现有，整改 |
|  | 炸药库 | 爆破材料现批现用，由专业爆破公司进行，矿区不设炸药库，原建设的炸药库弃用并进行复垦。 | 进行复垦 |
|  | 废石临时堆渣场 | 利用现有PD1洞口外的Z1废渣场，临时堆渣场500m2，根据估算，废石量小，经收集后直接外售综合利用。临时堆场场建设彩钢大棚，采取洒水抑尘措施。 | 依托原有 |
|  | 运输道路 | PD1平巷采用矿用三轮车运输，上部各中段矿石井溜井下放置PD1主运输平硐，矿房采出的原矿经矿房底柱内的放矿漏斗，采用人力装运至溜井口，下放置PD1主运输平硐，最后用矿用三轮车运出坑口。 | 进矿道路依托现有 |
| 辅助公用工程 | 给水 | 矿区内水系沟道较多，水资源丰富，用塑料管引入生活区、井巷及掘进工作面，作生产、生活及消防使用。 | 依托现有 |
|  | 排水 | 在生活区设置化粪池，员工生活盥洗水经化粪池收集后用于附近林地施肥，不外排；重晶石矿地下开采矿坑水在主硐坑口设置沉淀池处理后用于生产作业中，不外排。 | 已建，依托现有 |
|  | 供电 | 利用高压供电线路“T”接至矿业工业场地250KVa变压器，降为380V后进入低压配电室，由配电室引出用架空线路供生产、生活使用。配电室1间位于工人宿舍的南边 | 依托现有 |
|  | 生活办公区 | 设置3个工人宿舍，位于K1矿体的北部偏西，机房位于K1矿体的西部。 | 依托现有 |
|  | 采暖 | 采用单体空调供暖 | 依托现有 |
|  | 通风 | 矿山通风方法选用抽出式。矿山通风系统为通风方式为中央分列式，主平硐进风，通风井回风。主要风流路线：新鲜风流→从主运平巷进入→运输巷→各采矿工作面→污风→回风平巷→通风机→地面。 | PD1、PD2依托现有 |
| 环保工程 | 废水处理 | 生活污水经化粪池收集后用于附近林地施肥，不外排。 矿坑涌水：井底水仓内积水经排水管道直接抽排至主运输平巷的排水沟，再自流至主硐口沉淀池，PD1矿硐外洞子沟沟道中部修建1座三级沉淀池(容积150m3)，矿坑涌水沉淀后回用于井下湿式凿岩及降尘。 | 依托现有 |
|  | 废气治理 | 矿山地下开采 | 凿岩粉尘：采用湿式凿岩工艺，坑内通风换气设施等。 铲装粉尘：装卸点洒水、冲洗，巷道防尘灭尘，坑内通风换气等。 矿石堆场扬尘：倾倒应控制落差；矿石转载场地建设彩钢瓦大棚，废石临时堆场张挂防风抑尘网，及时清运。根据天气条件及扬尘情况采取喷淋洒水措施。 | 新建 |
|  | 噪声控制 | 对爆破噪声采取小剂量多点爆破；运行设备选用优质、低噪的生产设备；高噪设备通过隔声、吸声、消声及减振措施降噪；主扇风机、空压机、水泵机组等采用机房封闭隔音；交通噪声采取限速、白天运输等措施。 | 新建 |
|  | 固废处理 | 沉淀池底泥：清掏用于矿山土地复垦综合利用 生活垃圾：垃圾箱收集送交集镇垃圾收集点，由镇环卫部门统一清运填埋处置。 危险废物：机械设备维护保养过程产生的废矿物油设危废暂存间收集，交有资质单位处置。 | 新建 |
|  | 生态保护与恢复 | 控制“三废”排放对生态环境的影响；对运营期产生地面塌陷造成的生态影响进行及时恢复处理。矿区服务期满后进行生态恢复。 | 新建 |
|  | 环境风险防范 | 加强采空区管理，防止或减缓塌陷；防止坑内大面积地压活动，预防坑内突水；加强污水处理设施的管理，防止废水外排污染地表水体；完善风险管理，建立并完善矿山应急管理系统。 | 新建 |
|  | “以新带老”措施 | ①对不用的渣场进行土地复垦 ②对废弃炸药库和停用的废渣综合利用场区进行拆除，并对建设场地进行生态修复 ③对临时堆矿场和临时堆渣场进行地面硬化，封闭储棚。 ④设置危废暂存装置 | 新建 |

表2.3-2改扩建前后主要变化情况

| 类别 | 现有项目 | 改扩建项目 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开采范围 | 矿区面积0.9996km2 | 矿区面积0.9996km2 | 相同 |
| 开采标高 | 1100m～800m，（2011年-2016年调整为783-540m） | 1000~500m | 降低开采标高 |
| 开采对象 | K1 | K1 | 相同 |
| 开采规模 | 2万t/a | 5万t/a | 规模增大 |
| 开拓方式 | 采用露天开采为主，结合平硐开拓。 | 采用地下开采方式，开拓方式为平硐~盲斜井开拓方式 | 不再进行露天采矿 |
| 开采方法 | 露天开采采用台阶式水平分层-回返公路开拓运输，地下采用浅孔留矿法采矿 | 浅孔留矿法采矿 | 停止露天开采 |
| 平硐设置 | 6个，由于在开采过程中形成采空区导致东部地表出露处产生了塌陷，现留存2处平硐分别为660m标高井口、689m标高井口。其余4处平硐已废弃不用并对平硐进行了回填，生态恢复治。 | 保留2个平硐，命名为PD1、PD2平硐，后期不在新建 | 平硐数量减少 |
| 工业场地 | PD2平硐口设置1个工业场地 | 依托现有 | 相同 |
| 矿山道路 | 现有矿山公路长0.55km与村级公路相接，路面宽5m，路面结构为泥结碎石路面 | 依托现有矿山公路，对道路两侧进行生态恢复 | 相同 |
| 矿区 工程占地 | 面积2.721hm2 | 不新增占地 | 对现有露天采场废渣加工区、炸药库和1号堆渣场进行生态恢复后，总占地面积减少 |

## 2.4矿区服务年限、产品方案及去向

### 2.4.1矿区服务年限及开采时序

现阶段项目已建成，后期不进行新矿硐的开拓，重晶石累计查明资源量：13.66×104t，重晶石保有矿石量为11.45×104t。开采以5万吨/年做为重晶石的生产规模，矿山服务年限剩余1.45年。

表2.3-3项目开采时序表

| 阶段 | 所在 采区 | 矿体 编号 | 开采矿硐 | 其他工程 | 时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 重晶石矿采区 | K1矿体 | 对现有K1矿体进行开采（PD1、PD2） | 对矿区现有植被覆盖率较低的区域进行恢复治理，且在开采过程中根据开采情况对已完成开采的矿硐及时进行封堵、生态恢复治理 | 2022.12-2024.4 |
| 第二阶段 | 对PD1、PD2进行封堵、矿部建筑等进行拆除，并对整个矿区已毁损区域进行生态恢复（1年）及复垦植被的管护（3年） | 2024.4-2028.5 |

### 2.4.2产品方案及去向

重晶石矿采用地下开采方式，其设计产能为5.0×104t/a，按照设计产品方案，开采出的重晶石矿直接外售，本项目不进行选矿及加工活动。

### 2.4.3矿体开采方法

重晶石矿根据其矿山岩石特点，采用浅孔留矿法，具体见下图2.4-1。

矿块构成要素：矿块沿矿体走向布置，阶段高 35-40m，阶段的确定可利用地质探矿巷道。矿块长 30-40m，宽度等于矿体厚度，房间柱 6m，顶柱 3 m，底柱 5m，漏斗间距 5 m。采空区处理：正常生产过程中，本中段顶柱与上中段底柱同时回采，顶底柱及间柱。回采滞后矿房回采，顶底柱回采用中深孔崩落法回采，间柱回采采用沿倾斜方向由上而下后退式回采。

对采矿过程中形成的采空区，严格按相关规程进行，为保证井下生产安全，对通往采空区的所有穿脉巷道、采场漏斗或穿脉出矿巷道及所有巷道均应进行封堵。封堵长度不小于 3-5m，采用混凝土封堵。在中段巷道通往采空区的道口应设置警示牌，防止采空区局部或大面积冒落造成人员和设备伤害。做好采空区管理工作，防止各类事故的发生。

图2.4-1浅孔留矿法方法示意图

## 2.5改扩建项目主要生产设备

根据开发利用方案，地下开采新增主要设备详见表2.5-1。

表2.5-1地下开采主要设备表

| 序号 | 设备名称及型号 | 单位 | 工作 | 备用 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿岩机（YT-28） | 台 | 1 | 1 | 2 | 原有 |
| 2 | 凿岩机（YG-80） | 台 | 2 | 1 | 3 | 新增 |
| 3 | 局扇(JK55-2No4.5) | 台 | 2 | 1 | 3 | 新增 |
| 4 | 通风机（K40-4N09） | 台 | 1 | 电机 | 1 | 备用电机 |
| 5 | 矿用三轮车 | 辆 | 2 | 2 | 4 | 新增 |
| 6 | 空压机罗威W-2.0\8 | 台 | 2 | 1 | 3 | 原有 |
| 7 | 装载机 | 台 | 1 |  |  | 原有 |
| 8 | 洒水车 | 台 | 1 |  |  | 原有 |
| 9 | 自卸汽车 | 辆 | 6 |  |  | 原有 |

## 2.6项目的总平面布置及工程占地

### 2.6.1项目总平面布置

本矿山为已建矿山，前期开采的过程中建设了一套完整的开采工程和生活办公设施，主要包括露天采场、平硐口、硐口场地、矿山公路、堆渣场、办公场区、生活场区、废石渣利用加工场区等，本次扩建依托现有设施，停止露天采矿活动，对CK1露天采场进行生态恢复治理，并拆除废石渣利用加工场区和炸药库进行土地复垦。具体见图2.6-1项目矿山现状及总平面布置图。

K1重晶石矿：K1重晶石矿位于矿区的东部偏北，开采方式为地下开采。工业场地位于PD2平硐的西北边，三级沉淀池位于PD1矿硐外洞子沟沟道中部修建1座三级沉淀池(容积150m3)，办公生活场地位于北部。

### 2.6.2工程占地

本项目现有工程占地共2.721hm2，改扩建后不新增占地。改扩建项目实施后，对现有露天采场、1号堆渣场、废渣加工场区和炸药库共2.233hm2进行生态恢复，总占地面积减少。本项目占地情况见表2.6-1。

建设单位应按照《中华人民共和国土地管理法》、《森林法》等法律、行政法规，依法办理土地用途变更和征地报批手续。

表2.6-1工程占地情况一览表

| 序号 | 用地名称 | 占地类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 旱地 | 有林地 | 其他林地 | 村庄 | 合计（hm2） |  |
| 1 | CK1露天采场 | 0.090 | 1.522 | -- | -- | 1.612 | 已复垦，效果未达到 |
| 2 | 废渣加工场区 | -- | 0.367 | 0.018 | -- | 0.385 | 未复垦 |
| 3 | 生活区 | -- | 0.058 | -- | -- | 0.058 | 继续使用 |
| 4 | 矿山公路 | -- | 0.250 | 0.025 | -- | 0.275 | 继续使用 |
| 5 | 办公区 | -- | -- | -- | 0.037 | 0.037 | 继续使用 |
| 6 | 炸药库 | -- | -- | -- | 0.034 | 0.034 | 不再使用，进行复垦 |
| 7 | 1号堆渣场 | -- | 0.258 | -- | -- | 0.258 | 不再使用，进行生态恢复，复垦中 |
| 8 | Z1废渣堆 | -- | 0.016 | 0.046 | -- | 0.062 | 继续使用 |
| 9 | Z2废渣堆 | Z2废渣堆占地面积0.614hm2，与CK1露天采场重叠 | -- | 复垦中 |
| 10 | PD2硐口场区 | PD2硐口场区占地面积0.056hm2，与CK1露天采场重叠 | -- | 继续使用 |
| 现有工程占地 | 0.090 | 2.471 | 0.089 | 0.071 | 2.721 | / |
| 改扩建后 | 0 | 0.308+0.056+0.016 | 0.025+0.046 | 0.037 | 0.488 | / |

## 2.7矿产资源条件

### 2.7.1矿田境界

根据安康市国土资源局核发的采矿许可证，矿区范围由4个拐点圈定，面积为0.9996km2，采矿权范围拐点坐标详见表2.7-1。矿区范围图见2.7-1。

表2.7-1矿区拐点坐标一览表

| 拐点 | 2000国家大地坐标系 | 1980西安3°带坐标 |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 3589460.95 | 36611229.16 | 3589454.440 | 36611114.640 |
| 2 | 3589517.10 | 36613227.98 | 3589510.600 | 36613113.450 |
| 3 | 3589017.38 | 36613242.01 | 3589010.890 | 36613127.480 |
| 4 | 3588961.24 | 36611243.19 | 3588954.750 | 36611128.670 |
| 5 | 矿区面积0.9996km2 |
| 6 | 开采标高1000-500m |

#### 2.7.1.1周边矿权设置

根据调查，矿区西部为平利县吴家沟重晶石矿、石灰岩矿；北部为平利县红堰砖瓦用页岩矿、平利县红岩沟石料厂；南部为平利县贾家沟石灰岩矿；东部无采矿权设置。采矿权范围内无矿业权纠纷发生。本项目周边矿权设置示意图见下图2.7-2。

图2.7-2项目周边矿业权设置示意图

#### 2.7.1.2资源概况

依据《陕西省平利县大贵镇淑河重晶石矿、水泥用石灰岩矿资源储量核实报告》及《陕西省平利县大贵镇淑河重晶石矿、水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》，截至2011年7月，平利县淑河石灰岩矿业有限公司重晶石矿保有资源储量（122b+333）：11.62×104t，消耗资源储量2.04×104t，累计查明资源储量：13.66×104t，截止2017年2月矿山重晶石保有矿石量为11.45×104t，消耗资源储量0.17×104t。

### 2.7.2矿山地质概况

#### 2.7.2.1地域地质概况

平利县大贵镇淑河重晶石矿、水泥用石灰岩矿位于秦岭褶皱系（Ⅱ）南部的北大巴山加里东褶皱带（Ⅱ7）北部，即紫阳—中峰褶皱束（Ⅱ71）的东段（图2.7-3）。出露一套寒武-奥陶系的浅海深水滞流环境沉积岩建造。构造线呈北西-南东向展布。

图2.7-3矿区所处大地构造位置

1、一级构造单元界线；2、二级构造单元界线；3、三级构造单元界线；4、四级构造单元界线5、工作区范围；Ⅱ3礼县-柞水华力西褶皱带；Ⅱ4南秦岭印支褶皱带；Ⅱ41凤县—镇安褶皱束；Ⅱ42留凤关—金鸡岭褶皱束；Ⅱ43白水江—白河褶皱束；Ⅱ7北大巴山加里东褶皱带：Ⅱ71紫阳—中锋褶皱束；Ⅱ71-1牛山复背斜；Ⅱ71-2篙坪—老县复向斜；Ⅱ71-3平利复背

#### 2.7.2.2矿区地质构造

（1）地层岩性

矿区出露地层除分布于沟谷、宽缓斜坡地带的第四系全新统Q4外，主要为寒武-奥陶系和志留系地层。项目矿区地质构造情况见图2.7-4，由老到新叙述如下：

（1）寒武-奥陶系（∈-O）

洞河群（∈-O）dh：大面积分布于矿区及其四周。炭质板岩、硅质岩、白云质砂质夹石灰岩透镜体、绢云母千枚岩、变质火山岩、凝灰岩等，为本区重晶石矿体、石灰岩矿体的赋存层位，区内未见底。

（2）志留系（S）

大贵坪组（S1d）：分布矿区北侧朝阳岩-小湾一带。炭质板岩、炭质砂质板岩、钙质泥质板岩、砂岩、粉砂岩。

梅子垭组（S1m）：上部以灰色粉砂质绢云母板岩夹变质粉砂岩-细砂岩为主中部灰色粉砂质绢云母板岩夹变凝灰质砂岩、粉砂岩、局部夹变质杂砂岩；下部为泥质板岩、砂质板岩、含炭质板岩。

（3）第四系全新统（Q4）

A、全新统冲洪积（Q4al+pl）：该地层颜色主要为灰黄色，结构较松散，主要由各类灰岩、板岩组成，以卵石为主，漂石次之，卵石多程亚圆形，漂石多呈薄片状，厚度约为0.5-1m，密实程度较松散。主要分布于淑河以及矿区周边沟谷之中。

B、全新统残坡积（Q4edl）：主要分布于矿区山梁、鞍部、斜坡及其它负地形等宽缓地带。其岩性主要为粉土及碎石土，土体一般松散，厚度2-5米，部分地段可达7米。土层顺坡面堆积，坡度一般大于25°。

（2）构造特征

矿区位于平利背斜北翼，褶皱轴呈北西-近东西向展布，核部由郧西群组成，两翼依次为耀岭河群、洞河群、志留系大贵坪组、梅子垭组地层组成，区内断裂构造不发育。

（3）岩浆岩

矿区范围内无岩浆活动。

#### 2.7.2.3矿体特征

本矿山矿体为两条，K1号矿体为重晶石矿体；K2号矿体为水泥用石灰岩矿体（不在本次评价范围内），其中重晶石矿体K1分布于洞沟和大长沟之间，呈北东-南西向延展，倾向北西；现对重晶石矿分述如下：

（1）矿体地质

K1矿体分布于矿区中部的洞沟和大长沟之间。控矿地层为洞河群（∈-O）dh地层炭质板岩、硅质岩、白云质砂质夹石灰岩透镜体、绢云母千枚岩、变质火山岩、凝灰岩等。矿体地表出露标高677.80－783.41m，赋存标高670.05－783.41m。矿体长度216m，厚度2.81－5.07m，平均厚度3.88m，厚度变化系数23.69%。倾向延伸深度113.36m。矿体形态呈似层状。矿体主要有益成分为BaSO4，品位一般为59.13－89.90%，平均品位71.44%，品位变化系数11.57%。矿体沿倾向和走向厚度、品位变化较稳定。矿体产状340－350°∠40－60°，总体产状345°∠50°。

- 矿石质量特征

根据建设单位提供的《陕西省平利县大贵镇淑河重晶石、水泥用石灰岩矿资源储量核实报告》可知，重晶石成分、构造、化学成分如下：

①矿石矿物成份

重晶石矿体中矿石矿物主要成份为重晶石，一般含量为70－80％，；次为斜钡钙石（含量﹤10％）、毒重石（含量﹤10％）、石英（含量为5％-10%）；

②矿石结构构造

矿石结构为中—细粒状结构、粒柱状结构。矿石构造为块状构造、条（纹）带状构造。

③矿石的化学成份

矿石有益组分为BaSO4，品位59.13－89.90%；伴生有益组分为BaCO3，品位0.31－12.36%，最高38.31%；有害组分主要有：SiO25.13－23.41%，Fe2O30.34－2.56%，Al2O30.40－2.97%，CaO0.45－8.95%，可溶盐0.03－0.18%。微量元素Sr0.01-0.10%、Pb＜0.005%、Mn0.000007-0.00005%、Ca0.001-0.0005%、Cu0.001-0.0001%。

④物理性能特征

根据矿山提供的测试报告，该矿区矿石强度为49.2-77.6Mpa，平均强度为67.3Mpa，完全可以满足优质建筑用碴石的质量要求。

⑤矿石类型和品级

矿石的自然类型为致密块状重晶石矿石，其工业类型按用途主要为化工用重晶石矿石，该矿石平均品位较高(>92%)，可满足矿石优等品级的质量要求。

## 2.8矿山开采条件

本部分内容参考平利县淑河石灰岩矿业有限公司委托陕西国兴矿业科技有限责任公司编制完成的《陕西省平利县大贵镇淑河重晶石、水泥用石灰岩矿资源储量核实报告》及《陕西省平利县大贵镇淑河重晶石、水泥用石灰岩矿资源开发利用方案》中的相关论述及结论并作简要叙述。

### 2.8.1水文地质条件

本项目水文地质条件相关内容见后文地下水评价专章。

### 2.8.2工程地质条件

（1）矿区工程地质岩组划分

根据地层分布情况，依据各种岩石的物质成分，结构构造及成层条件及厚度变化进行了矿区工程地质岩组划分两个岩组，见表2.8-1。

表2.8-1       工程地质岩组划分表

| 工程地质岩组 | 岩性 |
| --- | --- |
| 层状工程地质岩组 | 寒武-奥陶系(∈-O)dh洞河群碳质板岩、灰岩、重晶石等 |
| 松散堆积工程地质岩组 | 第四系Q4：Q4al+pl冲洪积、Q4edl残坡残积物 |

各岩组工程地质特征简述如下：

层状工程地质岩组：主要为寒武-奥陶系(∈-O)dh洞河群的碳质板岩、灰岩、重晶石等，K1矿体围岩为炭质板岩。炭质板岩其厚度变化大，产状陡倾，稳定性较好，出露地表的岩石抗风化能力较好，遭受风化后强度降低，遇水后岩石强度基本不变。

松散堆积工程岩组：主要由褐黄色残坡积碎石土（Q4edl）和冲洪积砂砾石（Q4al+pl）组成。残坡积碎石土分布于山梁、鞍部、斜坡及其它负地形等宽缓地带，其中碎石发育，棱角分明，土质疏松，压缩性较强，单粒结构，无层理构造，沿下卧基岩倾斜面易产生滑动现象。冲洪积砂砾石层分布于沟谷之中，砾石多呈次棱角状、亚圆形，由各类板岩、灰岩和石英脉组成，密实度较大，单粒结构，交错层理构造发育，稳定性良好。

（2）结构面特征

矿区发育的断裂属Ⅱ、Ⅲ级结构面，矿区发育的Ⅳ级结构面节理稀少，节理发育频数约为1条/m，产状陡，大部分节理被石英石充填胶结而愈合。

（3）岩体风化带性质

风化破碎带一般分布在岩体的表层，风化作用使基岩表层一定深度范围内的岩体呈散体～碎裂结构，裂隙发育。矿区岩体为中等风化带，厚度为3.60-6.50m，平均厚度5.05m。

综上所述，矿床与围岩稳定性良好，岩石坚硬完整，无软弱夹层产出，矿床工程地质条件简单。

### 2.8.3环境地质条件

（1）区域稳定性

据历史记载，安康市最大地震为公元788年3月8日发生的6.5级地震，是月河深大断裂带与茶镇—汉王城—水田坝深大断裂带活动的结果。1569年5月发生过一次5.0级地震。2008年5月12日14时28分四川汶川发生8.0级地震时，矿区有震感。从历史上地震的时空分布来看，平利县地震具有持续活动的特点，但震级一般较低，破坏性不大。因此，矿区属相对稳定的地块，场地稳定性较好。据国标《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）查知，平利县抗震设防裂度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。

（2）水质评价

参考邻近矿山，区内地表水及地下水均为无色、透明、无嗅、无异味，水化学类型为HCO3-Ca型水，矿化度均小于0.5g/L，pH值为6.45～7.62。根据水质分析结果判定：矿区地下水对钢筋混凝土无腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性，可作为矿区工业用水。

（3）放射性及其他

根据附近矿区普查钻孔和剖面放射性检查结果，其数值均低于背景值，矿区无放射性影响。

矿石和废石化学成分基本稳定，矿石及围岩的化学成分主要以钙质、泥质为主，有害组分含量极少，开采时不会产生大量的有害粉尘。

（4）不良地质现象评述

根据野外调查资料，在矿区未发现滑坡及较大的塌方、崩塌等不良地质现象，仅见在陡壁地带有危岩滚落、掉块、坍塌现象以及局部危岩体的存在。其原因主要是岩体受风化作用和裂隙的破坏而形成，但影响范围极小，破坏程度较低。

（5）开采对环境的影响

矿山开采后的主要工程地质问题是矿山基础设施建设对地表植被的破坏及露天开采形成的废渣对环境的影响。矿山基础设施建设对地表植被的破坏使地表裸露，在强降雨的条件下可能产生滑坡、泥石流等地质灾害。

矿山地下采区的主要工程地质问题是地下采空区可能引起的地表岩石开裂、塌陷、洪水期地表洪水的灌入等地质灾害。

## 2.9公辅工程

### 2.9.1给排水

#### 2.9.1.1给水

矿区内水系沟道较多，水资源丰富，用塑料管引入生活区、井巷及掘进工作面，作生产、生活及消防使用。

项目用水主要包括生活用水和生产用水。生产用水主要包括重晶石矿开采用水、矿石临时堆放场、道路洒水以及生活用水。

（1）重晶石矿开采用水

重晶石矿开采用水主要为凿岩打眼和爆破抑尘用水、掘进降尘洒水。根据建设单位提供的资料可知，地下开采凿岩过程中钻机钻头与岩石摩擦会产生大量热，需进行水冷，否则钻头会因温度升高而损坏，每台用水量按照0.1L/s计算，重晶石凿岩机3台，项目实行三班工作制，这部分冷却水通过蒸发和渗漏全部损失；则湿式凿岩用水量约10.37m3/d，年用水量为3110.4m3/a。

为防止爆破扬尘，事先在现场洒水，根据同类矿山生产经验，用水量约5L/t矿石。则每天爆破抑尘用水为0.83m3/d，年用水量为250m3/a。该部分水全部蒸发或渗透入矿石中。

重晶石矿开采过程中总用水量为11.20m3/d。

（2）原矿临时堆放场洒水和临时废石堆场洒水

临时堆矿场、临时废石堆场主要进行洒水降尘，洒水量按照每天17m3计，洒水天数以280天计，则洒水量为4760m3/a。

（3）道路洒水

根据建设单位提供的资料，道路洒水用水量为4.0m3/d。

（4）生活用水

矿山运营期劳动定员45人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61T943-2020），职工生活用水定额为110L/（人·班），项目生活用水量为4.95m3/d，1782.0m3/d。

#### 2.9.1.2排水

采矿区采用分流制排水系统，分为生活、生产污废水系统和雨水系统。员工生活盥洗水及粪便采用化粪池收集后用于附近林地施肥，不外排；重晶石矿地下开采矿坑水在各主硐坑口设置沉淀池处理后用于生产作业中，不外排。

重晶石矿开采中的凿岩打眼和爆破抑尘用水、掘进降尘洒水，道路洒水，废石临时堆放场洒水，这些部分的水全部以蒸发的形式损耗了，无生产废水排放。

生活污水量按照用水量的85%计算，其产生量为3.96m3/d，主要污染物包括CODcr350mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、NH3-N22mg/L。生活污水经化粪池收集后，用作矿区林地施肥，不外排。

据建设单位提供的资源核查报告，重晶石矿坑涌水量一般为1.50－5.70m3/d，平均约3.6m3/d。矿井渗水经地下收集池收集沉淀后可回用于井下工作面湿式凿岩和防尘喷雾洒水。项目的水平衡图见图2.9-1。

损耗0.83

11.2

11.2

17.0

10.37

0.83

4.0

47.15

损耗17.0

重晶石矿

爆破抑尘用水

凿岩打眼用水

损耗10.37

损耗4.0

矿坑涌水3.6

回用3.6

临时矿石堆放场洒水和排土场洒水

新鲜水

道路洒水

4.95

生活用水

损耗0.99

化粪池

定期清掏，用于附近林地施肥

3.96

图2.9-1项目水平衡图（单位：m3/d）

### 2.9.2供配电

项目供电电源引自大贵镇，厂区电网依托现有项目，利用高压供电线路“T”接至矿业工业场地250KVa变压器，降为380V后进入低压配电室，由配电室引出用架空线路为矿区的生产区和生活区各个单元供电。

### 2.9.3临时储场

根据企业提供的矿山开发利用方案，本项目重晶石沿矿脉开采，开采过程中废石较少，经收集后直接外售于水泥厂或修筑道路、回填于井下，故不设废石场，设临时堆矿场和临时废石渣场。

### 2.9.4通风

矿井通风采用机械式通风，通风方式为中央分列抽出式。主要风流路线：新鲜风流→从主运平巷进入→运输巷→各采矿工作面→污风→回风平巷→通风机→地面。

## 2.10劳动定员及工作制度

由于项目一直处于停产状态，拟定劳动定员新增45人，地下采区每日工作3班，每班8小时；估算管理人员2人，技术人员2人，辅助人员4人，凿岩放炮8人，局扇风机1人，空压机2人，机电及维修2人，运输24人，年工作300天，生活区设置简易食堂，食堂灶头2个，燃料为液化石油气和电。

## 2.11主要经济技术指标

改扩建项目主要经济技术指标一览表见下表：

表2.11-1  重晶石矿体综合技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保有地质资源储量 | 万吨 | 13.66 | 剩余11.45 |
| 2 | 设计利用的资源储量 | 万吨 | 8.05 |  |
| 3 | 设计可采资源储量 | 万吨 | 7.25 |  |
| 4 | 原矿品位（BaSO3） | % | 71.44 |  |
| 5 | 矿山规模 | 万吨 | 5 |  |
| 6 | 矿山基建时间 | 年 | 1年 | 已完成基建 |
| 7 | 矿山服务年限 | 年 | 1.45 | 重晶石开采服务年限为1.45年 |
| 8 | 总投资 | 万元 | 600 |  |
| 9 | 资金来源 |  |  | 自筹 |
| 10 | 总销售收入 | 万元 | 3826.5 |  |
| 11 | 利润总额 | 万元 | 1719.23 |  |
| 12 | 年利润 | 万元 | 364.24 |  |
| 13 | 投资利润率 | % | 77.03 |  |
| 14 | 静态投资回收期 | 年 | 1.00 |  |

## 2.12 矿区生态环境综合治理工程

2.12.1治理工程时序

为有效解决矿区前期开采产生的废渣堆造成的生态问题，目前建设单位已按照2018年11月由安康市龙升地质环境评估有限公司编制完成的《平利县淑河石灰岩矿业有限公司平利县大贵镇淑河重晶石矿、水泥用石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，对矿区进行了生态环境恢复治理，已实施工程见表2.1-4。但仍部分治理工程未达到复垦及生态恢复要求，按照《方案》中提出的措施未能按时限完成，本次评价建议建设单位继续按照《方案》中提出的措施完善治理措施，项目矿区生态环境综合治理工程时序如下：

1、2022年11月~4月，CK1 露发天采场平台挡土墙，挡护工程基础开挖然后进行浆砌石水泥砂浆抹面，截排水沟施工，然后进行土地复垦，植被种植复绿，复垦为有林地。

2、2023年4月-10月，对矿区堆渣进行清运处理，对不用的堆渣场进行复垦；采用人工拆除的办法对炸药库、废渣加工场地内的建筑物进行拆除。拆除后进行土地复垦工程。

3、同步进行矿硐施工，掘进废石用于挡墙建设。

2.12.2治理工程内容方案

（1）CK1露天采场平台复垦措施

①土壤重构工程

对复垦区域进行客土覆盖，覆土厚度0.3m，可满足农作物生长需要。表土来源于外购，待土源运送至上述复垦位置后，对场区覆土进行平整，采用人工平土。平整后土壤厚度要均匀，按Ⅱ类土对覆土场地进行平整。

②植被重建工程

在工程措施完成之后，对其进行植被重建。为尽快恢复当地的生态环境状况，复垦为有林地的单元以乔木形成林网，林网内撒播草籽，防风固沙，涵养水源。根据目前矿山的复垦所采用的树种，应选择当地生命力强、对生存环境要求较低的当地适生树种刺槐树进行种植，采用坑植技术；苗木要求地径 2cm 以上，苗高 100cm 以上，株行距为 2m×2m，栽植密度 2500 株/hm2。草籽选择当地生命力强、对生存环境要求较低、成活率高的三叶草、苜蓿 1:1 混合草籽，撒播标准 15kg/hm2。

2.12-1   植被栽种示意图

根据现场调查，目前 CK1 露天采场形成了 3 个开采平台，开采平台总长度为约为 350 米（不含底部平台）； 为了防止降雨等因素引起的水土流失，本方案设计在各采场平台台阶外侧修建挡土墙，挡土墙采用 M7.5 浆砌块石结构修建，M10 水泥砂浆勾缝、抹面，挡土墙设计尺寸；台阶的内侧预留 30cm 的土质排水沟，疏导坡面小范围的汇水。

（2）CK1露天采场边坡复垦措施

露天采场坡面由于坡度较陡，不宜复垦为耕地及林地，为防止水土流失、恢复生态环境，在坡面靠近平台底部种植生命力较强的爬山虎，具体设计如下：

①土壤重构工程

爬山虎栽种区域由于土层较薄，熟化程度不高，土壤结构在覆土过程中遭到破坏，因此比较贫瘠，为了尽快恢复当植被状况，需要进行土壤培肥，提高土壤肥力。爬山虎栽种前在坑穴底部施肥，施肥标准为每株有机肥 0.25kg/株，施肥后再覆盖适量表土使其与林根隔离；有机肥要充分腐熟，防止污染土壤。

②植被重建工程

目前 CK1 露天采场边坡将会是斜面基岩裸露，坡度达 60°以上，不宜进行覆土、复垦及植树种草，但为了改善恢复已破坏的生态环境，设计露天采场边坡斜面利用爬山虎进行覆绿。

目前 CK1 露天采场形成了 3 个开采平台，设计在采场平台台阶内侧种植一排爬山虎，在斜坡顶部向下栽种一排爬山虎，使其沿采场坡面向上/向下生长，恢复生态环境。

2.12-2  挡墙断面规格示意图

2.12-3挡土墙示意图

2.12-4   露天采场土地复垦工程示意图

（3）废渣加工场区、炸药库复垦措施

复垦目标为旱地。复垦技术措施为翻耕、客土覆盖、平土。

①翻耕

待上述区域地质环境保护治理基础工程完成后，对其表层进行翻耕，翻耕厚度 0.3m，提高土壤松散度。

②客土覆盖

待翻耕完成后，对上述区域进行客土覆盖，覆土厚度 0.5m，可满足农作物生长需要。表土来源于外购，通过村级公路或者矿山公路可直接将外购土源运送至上述区域的复垦位置。

③平土

待土源运送至工业场区复垦位置后，对场区覆土进行平整，采用人工平土。平整后土壤厚度要均匀，按Ⅱ类土对覆土场地进行平整。

④土壤培肥

复垦区域的土壤结构在覆土过程中遭到破坏，因此比较贫瘠，为了保证农作物生长，需要对复垦用土进行土壤培肥，提高土壤肥力。施肥标准为有机肥 7.5t/hm2，有机肥要充分腐熟，防止污染土壤。

（4）1 号堆渣场、Z2 废渣堆复垦措施

1 号堆渣场、Z2废渣堆（与CK1露天采场重叠，按照露天采场要措施复垦）复垦为有林地。土壤重构工程措施为场地平整、客土覆盖、平土。

①场地平整

利用推土机对上述废渣进行平整，便于生态恢复时均匀覆土及覆土后平整，坡度一 般不超过 25°。

②客土覆盖

待整平工作结束后，对堆渣场进行客土覆盖，覆土厚度 0.3m，可满足植被生长需要。表土来源于外购，通过村级公路或者矿山公路可直接将外购土源运送至上述区域的复垦位置。

③平土

待土源运送至上述复垦位置后，对场区覆土进行平整，采用人工平土。平整后土壤厚度要均匀，按Ⅱ类土对覆土场地进行平整。

植被重建工程参照CK1 露天采场平台的复垦植被重建措施。

根据上述设计的复垦工程措施，与表2.1-2现有矿山地质环境保护与恢复治理工程实施汇总表中矿山已实施的工程对比，本次按照复垦设计还需实施的工程量详见表2.12-1。

表2.12-1   矿山生态治理土地复垦工程表

| 序号 | 工程名称：土地复垦 | 工程措施 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CK1露天采场（包含Z2堆渣场） | 3个平台 | 植树（株） | 325 | 种植槐树 |
|  |  |  | 种草（hm2） | 0.730 | 苜蓿 |
|  |  |  | 平土hm2 | 0.730 |  |
|  |  | 边坡 | 爬山虎（株） | 3200 |  |
| 2 | 1号堆渣场 | 植树（株） | 145 | 种植槐树 |
|  |  | 种草（hm2） | 0.158 | 苜蓿 |
| 3 | CK1露天采场平台挡土墙 | M7.5浆砌石（m3） | 56 |  |
|  |  | M10水泥砂浆勾缝、抹面（m2） | 420 |  |
| 4 | 炸药库 | 拆除复垦（hm2） | 0.385 |  |
| 5 | 废渣加工场区 | 拆除复垦（hm2） | 0.034 |  |

第3章     改扩建项目工程分析

## 3.1工艺流程及产污环节分析

### 3.1.1建设期

本矿山开采工程已开采多年，根据开发利用方案，目前矿山现有的井口已满足后续的开采需求，后期不再新建井口。主要是巷道掘进，采矿巷道建设由专业队伍完成，主要为建设巷道工程、采切工程掘进及排水、给水、通风、配电等设备的安装和相关的建、构筑物工程。另外施工内容主要是矿山生态恢复治理工程、环保工程的修建，如防护工程拦渣坝护坡修建、封闭储棚等。项目施工期产污环节分析见表3.1-1。

表3.1-1   建设期产污环节分析表

| 序号 | 类别 | 分析内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | ①施工过程中将产生少量的生产废水和矿坑水； ②施工工人将产生少量的生活污水。 |
| 2 | 废气 | ①工程土石方开挖、材料运输及堆放等均可能产生施工扬尘；②废渣清运、土地复垦、露天采场挡墙基础开挖等施工过程产生的粉尘；③施工机械设备燃油产生NOx、CO和非甲烷总烃以及施工爆破废气含粉尘、NOx等。 |
| 3 | 噪声 | ①施工机械施工作业过程中将产生较大的施工噪声； ②材料运输车辆还将产生交通噪声。 |
| 4 | 固废 | 施工期产生的固体废弃物主要是废弃土石、生活垃圾。 ①废弃土石包括土建表土剥离、局部井下巷道开拓产生的废石，遗留构筑物的拆除弃渣； ②施工工人将产生少量的生活垃圾。 |

表3.1-2   矿山建设期生态影响因素分析表

| 类别 | 生态影响因素特征 |
| --- | --- |
| 压占土地资源 | 工程建成后，通过对场地的生态恢复治理，工程占地面积减小，可一定程度上补偿工程占地造成的生态损失。 |
| 破坏植被 | 建设期对植被的影响主要有占地范围内原有植被的清理、占压植被及施工人群的干扰。项目不但造成直接破坏区的植被破坏，还将对间接破坏区的植被造成压占，将造成局部区域生物量的减少，评价要求施工临时用地设置在现有存在的空地内。 |
| 破坏、污染土壤 | 项目对土壤的影响主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。项目土方的开挖和回填，将改变土壤结构、土壤理化性质，降低土壤肥力，进而对林木、植被的生长和产量造成一定影响 |

3.1.2运营期

（1）重晶石矿山开采工艺流程及产污环节

项目采用浅孔留矿法开采，生产工艺流程、主要产污环节如图3.1-1所示。

噪 声

爆破废气

废石渣、噪声、粉尘、生态破坏

矿坑废水、废石

巷井开拓

凿岩打眼

装药爆破

溜井放矿

铲装装车

矿车运输

堆场堆放

机械通风

粉 尘

采切工程

图3.1-1重晶石采矿工艺流程及产污环节图

（2）生产工艺简述

根据该矿石的赋存情况，项目采用地下开采-浅孔留矿法进行开采。矿块沿矿体走向布置，阶段高40m，阶段的确定可利用地质探矿巷道。矿块长30-40m，宽度等于矿体厚度，房间柱6m，顶柱3m，底柱5m，漏斗间距5m。

设计将中段运输平巷布置在矿体下盘，回采巷道沿着矿体走向布置，中段高度50m，采场长度50m，采场宽度为矿体水平厚度，于采场间柱矿体中布置通风

天井，沿着矿体走向布置电耙道，电耙道一端设置矿石溜井，分层高度为5m，矿房中间掘进切割天井，形成回采自由面，每个分段掘进分段凿岩巷道，在分段凿岩巷道内打上向扇形炮孔，从采场中间向两边后退式回采矿体。

①采切工程

阶段运输平巷布置在下盘岩石中。从沿脉阶段运输平巷一侧往上开凿采场天井，作为人行、通风和材料上下通道，在天井中由拉底平巷往上每隔5m开凿矿房相连，作为进入矿房采矿作业的通道。根据采切井巷的不同特点，选用YT-28型浅孔凿岩机配FT140B气腿进行平巷和斜巷掘进，同时选用YSP-45型上向式凿岩机配FT160BC气腿进行天井掘进。

②回采工程

自切割天井开始沿走向两边回采，分段回采。矿体为薄矿体，一次性回采，自上而下分层回采。

a.凿岩

矿体落矿工作是采用YG-80中孔凿岩机在各分段平巷内凿垂直扇形炮孔，孔径50mm，矿房分1次落矿。最小抵抗线1.8-2.5m，取1.8m。孔口距2m，孔底距为：0.4m，采用BQF-100型装药器进行装药，采用非电导爆管起爆，每次沿走向起爆一排炮孔。

b.爆破

选用硝铵岩石炸药，药包直径32mm，长200mm。重0.2Kg/个。非电导爆管起爆。每一循环的炮孔钻凿完成之后，采用人工装药，泥土堵塞炮孔，非电导爆管起爆。矿石合格块度为70mm以内，大于70mm的矿块在采石场中用人工或炸药进行二次破碎。

采场爆破后，进入采场时，首先要进行顶板检查与支护，管理好顶板再从事回采作业。一般顶板的检查与支护时间按1.5h。

为了保证矿柱回采工作安全，在矿块大量放矿后，根据采石场稳固条件，可以选择性的回采部分矿柱。矿房间柱可以在放矿结束后即可进行回采。

放矿后应检查采场顶板浮石，平整场地，做好准备后再进行凿岩，开始下一个作业循环。

c、井下涌水收集与回用：本项目矿区最低侵蚀基准面为600m，坑内的积水主要来自地表水的渗透，汇集到井下水仓后送至硐口沉淀池，沉淀后回用于井下凿岩及爆破抑尘，其余部分用于矿区道路洒水抑尘等，不外排，该工序水泵产生噪声。

d、运输、暂存：各中段运输巷道的矿石在井下工作面由装载机装至汽车后，最终均通过主斜巷道从井下工作面运输至地面堆矿场。运输过程将产生噪声和扬尘，矿石堆放暂存过程产生粉尘。
   e、外运：最终矿石外运出售。

（3）主要污染工序

①废气

废气主要为井下作业粉尘、爆破产生的CO、NOx。

②噪声

井下噪声源主要是工作面凿岩设备和爆破噪声；噪声源主要是空压机和风井口通风机产生噪声影响；运输噪声。

③废水

项目废水主要为矿坑涌水。

④固废

主要包括矿石开采产生的废石渣，设备维修过程中产生的废机油。

## 3.2施工期污染源分析

本项目为重新恢复开采项目，前期配套设施均已建设完成，主要是对平硐开拓、场地进行整改及生态恢复治理，主要包括修建排水沟、拦渣坝、挡土墙等防护工程，场地整改环保工程建设。建设期12个月。建设过程主要产生噪声、扬尘、建筑垃圾、废水等。

### 3.2.1施工期废水污染源分析

项目施工期污水主要施工废水和生活废水。其中施工废水主要为雨天在施工场地内形成的少量淋沥水以及施工机械洗涤废水等，其主要污染物为SS和油类，预计产生的量较小，排入自建简易沉淀池经沉淀后循环使用，不外排。施工期高峰期需要工人约30人，其用水量按照60L人·d，用水量为1.8m3/d；生活污水产生量按照用水量的80%计，其产生量为1.44m3/d，经临时化粪池收集后用于附近林地施肥。

### 3.2.2施工期废气污染源分析

施工期的废气主要来源于土石方挖填、燃油机械尾气及交通运输产生的废气。扬尘主要为土石方挖填过程以及建筑材料的运输装卸；各类铲车、运输车辆等机械设备以燃油为驱动，据工程资料限制，机械耗柴油量246L/d，高峰期用量为492L/d.据同类参考资料对比，其燃烧后的主要污染成分及含量特征如下：CO(0.049mg/h)、SO2(0.049mg/h)、NO2(0.049mg/h)、CnHm(0.049mg/h)等。

### 3.2.3施工期噪声污染源分析

项目施工期主要的噪声源为各类施工机械设备，如挖土机等，以及运输车辆、铲车等产生的噪声。各类机械产生的噪声源情况如下：

表3.2-1  施工期各类设备噪声强度一览表

| 序号 | 声源名称 | 噪声级dB（A） | 备注（距声源） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 85～94 | 3m |
| 2 | 挖掘机 | 80～84 | 5m |
| 3 | 振捣机 | 87 | 2m |
| 4 | 电锯 | 103 | 1m |
| 5 | 装载机 | 85 | 3m |
| 6 | 重型卡车、拖拉机 | 80～85 | 7.5m |

### 3.2.4施工期固体废物污染源分析

本项目井巷工程依托原有2个平硐进行矿石开采，施工期产生的废石为井巷基建工程如矿体开拓平硐、各中段运输平巷，回风天井及采准切割等井巷工程。废渣约2000t用于矿山道路及治理工程建设，施工期产生的固废主要为施工人员产生的生活垃圾。

施工员工产生的生活垃圾按照0.7kg/人·d，其产生量为21kg/d，经收集后交于当地环卫部门进行处理。

### 3.2.5施工期生态环境

本项目利用现有2个平硐进行地下开采，不新增矿硐，平硐掘进产生的废渣禁止乱堆乱放占压土地，现有工程遗留环境问题的整治（包括废弃建筑物拆除复垦）面积为2.233hm2，现有临时堆矿场地面硬化施工占地面积为620m2，现有临时堆矿场地面硬化面积为500m2，改变了原有土地利用类型，建设主要进行生态恢复，总体占压土地减少，向环境有利方面发展，对生态负面影响较少。

施工期应加强对机械设备的维护，减少燃油泄漏，宜采用抹布擦拭，含油抹布不得随意丢弃，可与生活垃圾集中收集。提高施工人员的保护意识，禁止施工人员捕猎野生动物，尽量减少施工过程对动植物赖以生存的生态环境的影响。

## 3.3改扩建项目营运期污染源分析

### 3.3.1营运期生态影响分析

本项目废石堆场和矿石堆场均为临时堆场，运营期不新增占地，主要分析矿山地下开采造成的生态影响。

（1）地表岩石移动范围

矿石开采将可能引起地表岩石移动，影响范围受矿体赋存条件、开采范围和深度的限制，地表岩石移动会对矿区局部土地资源和植被资源产生一定影响。

（2）植被破坏和动物惊扰

工业场地、废石渣场修建等工程活动不但压占土地资源，还将对地表原有的植被破坏，继续造成局部区域生物量的减少。矿山开采期间的爆破作业产生的瞬时高噪声对于区域动物起到一定的惊吓、驱赶作用。

（3）水土流失

生产期由于工程活动，特别是废石的堆放等工程活动的实施，将造成废石渣场等区域的水土流失加剧。但随着生态保护和恢复措施的实施，水土流失可得到有效的减缓和控制。

（4）景观影响

矿山采用地下开采方式，避免了露天开采对地表大面积的剥蚀和地表形态的改变。虽然地表工业场地的建设运行，将造成局部区域绿色植被受损、岩石裸露，绿色山峦出现断续的裸岩斑块，但矿山开采不会使评价区的整体景观格局发生根本变化，在采取生态补偿和水土保持措施后，对矿区的景观生态功能影响较小。

项目拟采取的生态保护措施见表3.3-1。

表3.3-1  项目拟采取的生态保护措施表

| 序号 | 项目 | 开采设计方案拟采取的生态保护措施 | 存在问题 | 环评提出的补充措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时 占地 | 严格控制施工作业带宽度，做好土石方调配，表层熟土应剥离保存供后续绿化、复垦使用等 | 可行 | / |
| 2 | 地表 沉陷 | 开采过程中应开展地面裂缝、塌陷观测，对地面出现的裂缝和塌陷台阶及时进行填充、整平，制定沉陷区综合治理计划；对沉陷土地进行补偿恢复土地功能 | 可行 | 露天采场增加植被覆盖率 |
| 3 | 工业 场地 | 厂区绿化以种植本土树木为主，采用点线面相结合的绿化方式以达到防治水土流失、美化环境的目的。 | 绿化系数偏低 | 进一步提高绿化率 |
| 5 | 开采 废石 | 矿井运营期废石量较少经收集后直接外售综合利用，不会对周围环境产生明显的不利影响 | 可行 | / |
| 6 | 水土 流失 | 工业场区地面硬化绿化、场区防排水、边坡防护；厂区道路排水、绿化、边坡防护；沉陷区采取补播封育措施恢复植被 | 可行 | / |
| 7 | 土地 复垦 | 制定生态治理方案，对矿区已剥离地表进行植被恢复；对因塌陷、占地影响的土地进行复垦，主要运用裂缝填充、表土剥离、土地平整、土壤改良以及植树种草等措施 | 可行 | / |

### 3.3.2改扩建项目营运期废水污染源分析

改扩建项目营运期废水主要来源于为矿井井下排水（矿坑涌水）和生活污水。

（1）矿坑涌水

根据本项目开发利用方案，从矿区地形地貌、地层岩性、构造及其含水性以及地表、硐采工程等综合分析，矿区地下水水量较小。据调查，其矿坑涌水量为1.5-5.7m3/d，平均约3.6m3/d。根据建设单位委托陕西同元环境检测有限公司对主平硐矿坑涌水水质的监测结果（见表3.3-2），涌水中除石油类外各污染物浓度均低于《地表水环境质量标准》中II类标准，水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺用水标准可作为工业用水回用。

表3.3-2  项目重晶石矿坑涌水水质监测结果表

| 序号 | 监测项目 | 监测结果 | II类标准值 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》工艺用水标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 8.17-8.24 | 6-9 | 6.5-8.5 |
| 2 | 悬浮物 | 3ND-4ND | / | / |
| 3 | COD | 5-6 | 15 | 60 |
| 4 | BOD5 | 2.2-2.4 | 3 | 10 |
| 5 | 氨氮 | 0.157-0.165 | 0.5 | 10 |
| 6 | 硫酸盐 | 52.1-53.2 | 250 | 250 |
| 7 | 汞 | 0.03ND | 0.00005 | / |
| 7 | 铅 | 0.01ND | 0.01 | / |
| 8 | 铜 | 0.04ND | 1.0 | / |
| 9 | 钡 | 0.0022ND | 0.7 | / |
| 10 | 六价铬 | ND | 0.05 | / |
| 11 | 镉 | 0.001ND | 0.005 | / |
| 12 | 总镍 | 0.03ND | / | / |
| 13 | 铁 | 0.03ND | 0.3 | 0.3 |
| 14 | *石油类 | 0.11-0.13 | 0.05 | 1 |

治理措施：矿硐涌水采用自流排水方案，在PD1、PD2井口以及洞子沟沟道中部修建了一个150m3三级污水沉淀池，对巷道内的废水进行沉淀处理。矿硐涌水经沉淀池沉淀后回用于湿式凿岩、矿区道路及场地洒水、复绿区绿化用水。

（2）生活废水

矿山运营期劳动定员新增45人，生活污水产生量为3.96m3/d，主要污染物包括CODcr350mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、NH3-N22mg/L。生活污水经化粪池收集后，用作矿区林地施肥，不外排。

### 3.3.3改扩建项目营运期废气污染源分析

改扩建项目营运期废气主要为矿井通风井污风、装卸粉尘、运输扬尘、废石渣场扬尘以及非道路移动机械设备排放废气。

（1）矿井通风井污风

采矿通风井污风主要成分为坑道内凿岩爆破、矿岩装卸料、放矿运输等作业过程中产生的矿岩粉尘和含CO、NOx等有害气体的爆破烟气。该类污染物随风流经回风井集中排出，进入大气环境。

地下开采钻孔凿岩均采用潜孔钻机凿岩，凿岩钻孔时，钻头撞击岩石产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙中国环境科学出版社1989年12月）第一章第四节中的经验估算，在没有防尘措施的条件下，钻孔逸散尘的排放速率约为0.004kg/t（开采石料）。项目开采能力为5万t/a，则项目营运期地下开采穿孔凿岩过程中产生的粉尘为0.2t/a。

治理措施：该矿在井下采取“风水结合、以风为主”的防治措施，即：采取湿式凿岩，出矿时喷雾洒水以抑制粉尘飞扬，定期清洗巷道壁等措施，并采用机械通风排出空气中粉尘，在采用洒水降尘后，排放的粉尘量可减少90%，则营运期地下开采穿孔凿岩过程中排放的粉尘为0.02t/a。由于井下采用湿式凿岩、水封爆破，对重点产尘点作业地点采取洒水喷雾降尘措施，污染物排放量很小。

（2）矿石堆存粉尘

矿石堆存粉尘包括装卸场尘和风蚀扬尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，颗粒物产生量核算公式如下：

式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次（单位：车），取2700车；

D指单车平均运载量（单位：吨/车），取20t；

(a/b)指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，陕西省0.0008，b指物料含水率概化系数，块矿取0.0064；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米），块矿取0；

S指堆场占地面积（单位：平方米），500m2。

经计算，项目营运期临时矿石堆存过程中产生的粉尘为6.75t/a。本环评要求项目矿石临时堆场改造为密闭储棚，控制效率取99%，则矿石堆存过程中粉尘排放量为0.067t/a。

- 装卸粉尘

项目在运营期间，矿石通过运输轨道运出平硐，需要暂时倒入临时堆放场，附在矿石表面的粉尘受到撞击作用而起尘。同时，通过卡车将矿石运出矿区至目的地。本次评价采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中堆场扬尘源排放量计算方法进行计算，计算公式如下：

式中：WY为堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a；

Eh为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t，

M为每年料堆物料装卸总次数；

GYi为第i次装卸过程的物料装卸量，t；

Ew为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，

AY为料堆表面积，m2。

本项目年开采矿石约5万吨，采用20t的汽车运输，装卸总次数约6000次/a，采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中堆场扬尘源排放量计算方法计算出装卸粉尘排放量约3.96t/a。

建设单位拟在装卸场所设置喷雾除尘装置。参考同类型项目，经喷雾除尘装置处理后，粉尘排放量可降至10%，即本项目装卸粉尘排放量约为0.4t/a。

- 运输扬尘

项目矿区内采矿作业场地路面为泥结碎石路面，宽度约为5m，使用2辆载重为20t的自卸汽车，矿料运输车次约8辆次/日。矿山运输过程产生的粉尘量主要由运输量、运输距离以及路面状况确定，可以按下式计算：

式中：Q—道路扬尘量（kg/km·辆）；

Qt—总扬尘量（kg/a）；

V—车辆速度（km/h）（本次取15km/h）；

M—车辆载重（t/辆；

P—道路灰尘覆盖量（kg/m²），取0.5kg/m2；

L—运输距离（km）；

T—运输总量，t/a。

根据计算公式可知，运输过程粉尘产生量为1.16t/a，对于道路扬尘，建设单位对其进行喷淋洒水处理，适当提高洒水频率，降尘率可达90%，道路扬尘排放量为0.12t/a。此外，评价建议装矿石时不高于车厢、加盖帆布以控制矿石运输的扬尘污染。在通过村庄时应谨慎慢行，减少车辆颠簸，矿石抛洒。

（5）非道路移动机械设备排放废气

项目生产过程中用到的机械主要为铲车，以柴油为燃料驱动，燃料燃烧会产生一定量的废气，包括CO、NOx、SO2等，但由于项目建设区域空间较大，环境影响范围有限。

治理措施：①矿区内的非道移动机械应符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）》及其修改单中的排放标准，不得超过标准排放大气污染物，在用非道路移动机械未安装污染控制装置或者污染控制装置不符合要求，不能达标排放的，应当进行维修或加装、更换符合要求的污染控制装置。禁止任何人擅自拆除、破坏或者非法改装污染控制装置。②新购入的机械设备必须达到国家现阶段排放标准。③建设单位需主动向生态环境主管部门登记公司内现有的非道路移动机械，提供的信息应当真实、准确、完整。④非道路移动机械需定期进行维护保养，确保非道路移动机械使用过程中尾气排放符合排放标准。⑤建设单位需从正规渠道购买非道路移动机械用油，并留存进货凭证和建立台账。

### 3.3.4改扩建项目营运期噪声污染源分析

根据开发利用方案，项目运营期地下开采过程中主要噪声设备噪声源详见表3.3-3。

表3.3-3	  运营期主要噪声源强一览表

| 噪声源位置 | 设备名称 | 距离声源（m） | 噪声dB(A) | 措施 | 采取措施后的噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下噪声源 | 主扇风机 | 1 | 95 | 基础减振，山体隔音 | ≤75 |
|  | 局扇风机 | 3 | 90 | 基础减振，山体隔音音 | ≤70 |
|  | 凿岩机 | 6 | 85 | 基础减振，山体隔音 | ≤65 |
| 地表噪声源 | 空压机 | 2 | 95 | 基础减振，山体隔音、厂房隔音 | ≤75 |
|  | 通风机 | 5 | 87 | 基础减振，山体隔音 | ≤65 |
| 流动噪声源 | 装载机 | 5 | 85 | 限制鸣号、低速行驶、山体隔音 | ≤70 |
|  | 自卸汽车 | 5 | 82 | 限制鸣号、低速行驶、山体隔音 | ≤70 |

治理措施：项目对于设备运行时振动产生的噪声，通过对设备基础减振，降低噪声影响；同时对设备定期维护、保养，保证设备正常运转，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，确保环保措施发挥最佳有效的功能；矿区内限制鸣号，进入矿区低速行驶，最大限度减少流动噪声源；另外加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声对周围环境的影响。

### 3.3.5改扩建项目营运期固废污染源分析

矿体开采过程中产生的固废为废石渣、沉淀池沉渣、生活垃圾、废机油桶。

（1）废石渣

改扩建项目为重晶石矿地下开采，根据《开发利用方案》，矿石贫化率为5%，则预计矿山开采过程中废石产生量约为6617t/a，整个服务期产生废石约10654.41t。废石主要成分为石灰岩，经收集后直接外售水泥厂综合利用，不会对周围环境产生明显的不利影响。

根据实测，重晶石矿废石浸出液各项目浓度均低于危险废物鉴别标准（GB5085.1-2007）限值，同时也低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准限值，故判别废石属于Ⅰ类一般工业固体废物。废石浸出毒性结果见表3.3-4。

表3.3-4   废石浸出毒性试验结果

| 序号 | 监测项目 | 监测结果(µg/L) | 危险废物鉴别标准(GB5085.3-2007) mg/L | 《污水综合排放标准》一级标准(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重晶石 |  |  |
| 1 | 铜 | 3.8 | 100 | 0.5 |
| 2 | 锌 | 8.8 | 100 | 2.0 |
| 3 | 镉 | 0.5ND | 1 | 0.1 |
| 4 | Be | 0.2ND | 0.02 | 0.005 |
| 5 | 钡 | 164 | 100 | / |
| 6 | 六价铬 | 4ND | 5 | 0.5 |
| 7 | 氟化物 | 300 | 100 | 10 |

（2）废机油、废矿灯

该项目机械设备和车辆需要定期进行检修、保养，会产生少量的机修废机油、抹布，类比同类采矿项目资料统计，项目工程改扩建完成后营运期产生量为0.2t/a，按《国家危险废物名录》，这些废物属危险废物（HW08：废矿物油，危废代码900-214-08），根据现场调查，目前该部分危险废物未按照相关规定处置。环评要求机修废机油、抹布等危险废物必须交有资质的单位处理，不得混入一般固体废物中。

井下采矿过程中废矿灯年产生量约20盏（0.03t/a），废矿灯属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码900-044-49，集中收集暂存至危废储存间，定期交有资质单位处置。

（3）沉淀池沉渣

根据对本项目矿坑涌水水质实测结果，本项目矿坑涌水水质较好，其中SS浓度未检出，因此矿坑涌水沉淀渣产生较少，环评要求建设单位定期对沉淀渣进行清理，暂存于临时堆渣场，并单独存放，后期用于覆土植被恢复。

（4）生活垃圾

本项目新增定员45人，每人每天产生生活垃圾量30kg，年工作日300天，全年产生生活垃圾量405t。生活垃圾经垃圾桶收集后交给环卫部门统一清运。

### 3.3.6土壤环境

土壤环境污染影响是指由人为因素导致某种物质进入土壤环境，引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，导致其质量恶化的过程和状态，主要指某些物质进入土壤导致土壤环境的污染。本项目主要是指矿石成份中的有害重金属通过地表径流和雨水淋溶方式进入土壤。污染物进入土壤后会发生一系列的物理、化学和生物学过程。污染物在土壤中的主要迁移和转化过程包括：扩散、浓缩、吸附、降解、淋溶、径流迁移、植物吸收和生物迁移、沉淀溶解、氧化还原造成的污染物形态变化。

本项目土壤环境主要污染源来自于重晶石矿开采过程中产生的废水、废气和固体废物等污染物，会对土壤环境产生负面影响。废水主要来自于生产过程中的矿坑渗水、员工生活过程中的污水；废气主要来源于矿井污风、装卸及运输粉尘等；固体废物主要来源于生产过程所产生的废矿物质油等危险废物和员工生活产生的生活垃圾。

本项目行业类别属于其他非金属矿采选业，不属于涉重金属行业，且根据废石浸出毒性检测结果可知，项目废石属于第Ⅰ类一般工业固体废物。本项目采矿工程已运行多年，通过现状土壤环境质量监测可以看出，项目所在地建设用地和农用地均满足相应的环境质量标准，因此可说明采矿工程在严格执行相应环保措施的情况下，对土壤环境影响较小。

## 3.4退役期污染源分析

工程服务期满后，矿山停止生产，水、气、声、固废等主要污染源将消失，随着生态治理与恢复措施的实施，临时废石渣场、采矿区等无组织粉尘也将得到有效的控制。服务期满后，随着矿区生态环境保护、恢复与补偿措施的实施，将使采矿区、临时废石渣场等生态环境得到逐步恢复、改善。

## 3.5项目主要污染物产排情况汇总表

改扩建项目污染物产生排放汇总情况详见表3.5-1。

表3.5-1   改扩建项目主要污染物产排情况汇总表

| 污染源类别 | 污染物名称 | 产生 | 采取措施 | 排放 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 | 产生量（t/a） |  | 浓度mg/L | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |  |
| 废水 | 生活污水1188m3/a | COD | 350mg/L | 0.42 | 经化粪池收集后用做矿区林地施肥，不外排 | / | 0.42 | 0.0 | 综合利用不外排 |
|  |  | BOD | 200mg/L | 0.24 |  | / | 0.24 | 0.0 |  |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.24 |  | / | 0.24 | 0.0 |  |
|  |  | NH3-N | 22mg/L | 0.03 |  | / | 0.03 | 0.0 |  |
|  | 矿坑涌水 1080m3/a | / | / | / | 沉淀池收集沉淀后用于凿岩用水等 | / | / | 0.0 |  |
| K1重晶石矿体开采 | 凿岩废气 | 颗粒物 | / | 0.2 | 湿法凿岩、喷雾、洒水降尘 | / | 0.18 | 0.02 | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值限值 |
|  | 临时堆矿场粉尘 | 颗粒物 | / | 6.75 |  | / | 6.683 | 0.067 |  |  |
|  | 爆破废气 | 颗粒物 |  | 1.28 |  | / | 0.974 | 0.13 |  |  |
|  | 装卸粉尘 | 颗粒物 | / | 3.96 | 喷雾除尘、降低落差 | / | 3.56 | 0.4 |  |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | / | 1.16 | 洒水/喷雾除尘 | / | 1.04 | 0.116 |  |  |
| 固废 | 沉淀池 | 沉渣 | 0 | 定期清掏用于土地复垦 | 0 | 0 | 《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 405.0 | 分类收集，交予环卫部门处理 | 405.0 | 0 |  |
|  | 机械设备维修 | 废机油、抹布、废机油桶等 | 0.2 | 专用容器盛放、危废暂存间 | 0.2 | 0 |  |

## 3.6“三本帐”分析

安康平利县淑河石灰岩矿业有限公司重晶石矿开采建设项目位于安康市平利县大贵镇境内，采矿权首次设置于2008年，开采规模为2万吨/年水泥用石灰岩矿，矿区面积0.9996平方公里。2011年发现矿区中有重晶石矿，开采开采深度为783m-540m，开采矿种为重晶石矿、水泥用石灰岩矿，开采方式地下开采/露天开采。

2016年至今一直处于停产状态。原矿区在采矿形成的露天采矿裸露面及硐建设时的挖损损毁，矿区道路及工业场地的压占损毁，破坏了采区地表植被，导致生物量损失和减少，采区范围内地貌形态及的植被覆盖的变化。本次项目实施后，对露天开采的裸露面实施护坡植绿工程，同时建设单位编制《矿山生态环境保护与恢复治理方案》，按要求对矿山进行生态环境治理，采取工程和生态措施，对原有废弃选矿厂、采矿硐前工业场地等全部覆土恢复植被，对沟道及边坡遗留废渣进行清理整治，最终达到保持水土、改善生态环境的目的，大大降低了矿山生态植被破坏面积，降低水土流失风险，改善了矿区的生态环境。综上分析，本项目实施后，对矿区生态环境改善起到积极的正效益，有利于生态植被恢复，起到了以新带老的作用。

项目改扩建前后主要污染物排放“三本账”计算见表3.6-1。

表3.6-1   项目改扩建前后主要污染物排放“三本账”计算单位：t/a

| 污染源 | 污染物 | 原有工程排放量 | 改扩建工程排放量 | “以新带老”消减量 | 改扩建完成后总排放量 | 增减量 变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 凿岩废气 | 粉尘 | 0.032 | 0.02 | 0 | 0.052 | +0.02 |
|  | 爆破作业 | 粉尘 | 0.21 | 0.13 | 0 | 0.33 | +0.11 |
|  | 矿石堆存 | 粉尘 | 0.094 | 0.067 | 0 | 0.161 | +0.067 |
|  | 道路运输 | 粉尘 | 0.15 | 0.12 | 0 | 0.26 | +0.12 |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 矿坑涌水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固体 废物 | 废石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废机油、废矿灯、抹布、废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第4章环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

本项目位于安康市平利县大贵镇淑河村，属于平利县城区283°方位，直距17km处的大贵镇淑河一带，行政区划属陕西省安康市平利县大贵镇管辖。面积0.9996平方公里。

矿区中心地理坐标：东经：109°11′34″，北纬：32°25′16″。矿区经村级公路6km可至大贵镇，由大贵镇东去10km可至S308省道，由S308省道可至安康市城区，交通十分便利，有利于本项目建设。

### 4.1.2地形地貌

平利县地处秦岭褶皱系南侧和大巴山弧形构造的东缘。紫阳县红椿坝~镇坪县曾家坝大断裂带从平(利)岚(皋)交界的界岭垭子(本县水坪乡境内)、獐子坪(三坪乡境内)、白果坪(八道乡境内)一线穿过。大断裂带以三坪、白沙乡间的凤凰尖~八道与狮坪乡交界的光头山一线为界。断裂带以南的大巴山系高大挺拔，2000m以上的群峰叠起，沟壑纵横。大巴山主脊北西走向，最高峰化龙山海拔2917.2m。山势由南向北，逐次降低，为南高北低地貌特征，形成秋山、药妇山、西岱顶和平头山四大支脉。南部以山地地形为主，北部以丘陵地形为主。在坝河、黄洋河一带多有串珠式宽阔阶地，坝子和山间盆地，小的几十亩，大则数百亩至千亩以上，高程多在700m以下。南部为震旦系地质，主要岩石有灰色硅质灰岩、石英片岩、斑岩、石英砂岩和砾石，地势陡峻。北部为志留系地质，主要分部有炭质板岩、夹岩质硅质板岩、硅质岩、炭质粉砂岩、砾质板岩、云母石英片岩和绢云母石英片岩等，地势较缓，最低点为西河乡头洞子，海拔300m，与化龙山主脊高差2600m。

矿区地形地貌为中、低山陡坡地形、风化剥蚀地貌。地势总体北高南低，多为锯齿状山脊，地形坡角一般20-40度左右，最高海拔1000m，最低海拔490m，相对高差510m。

### 4.1.3地质概况

矿区出露地层主要为震旦系、寒武-奥陶系以及分布于沟谷、宽缓斜坡地带的第四系全新统Q4地层。由老至新简述如下：

（1）震旦系（Z）耀岭河群（Zayl）：分布于矿区南部。主要岩性为：火山砾岩、凝灰岩、钠长绿泥片岩、绢云母石英片岩，夹炭质板岩、硅质岩。

（2）寒武-奥陶系（∈-O）

洞河群（∈-O）dh：大面积分布于矿区及其四周。炭质板岩、硅质岩、薄层灰岩、绢云母千枚岩、变质火山岩、凝灰岩等，为本区重晶石矿体、建筑石料用灰岩矿体的赋存层位。

- 第四系全新统（Q4）主要有褐黄色残坡积碎石土和冲洪积砂砾石组成。残坡积碎石土分布于山梁、鞍部、斜坡及其他负地形等宽缓地带，其中片岩碎石发育，棱角分明；冲洪积砂砾石分布于沟谷之中，砾石多呈次棱角状，由各类板岩和石英脉组成。

矿区地质由洞河群、大贵坪组、梅子垭组地层组成。矿区以洞河群地层为主。

图4.1-1矿区1:100000区域地质图

### 4.1.4气候气象

矿区位处巴山北麓，属亚热带气候带，华中气候区，四季气候分明，其主要特征是冬季雨雪稀少，晴冷干燥；夏季多雨多有伏旱，高温高湿；春暖干燥，秋凉湿润并多连阴雨。年平均气温13.9℃，年平均最高气温19.5℃，年平均最低气温9.8℃，最热月（7月）月平均气温24.9℃，最冷月（1月）月平均气温2.4℃，极端最高气温40.7℃（2002年7月13日），极端最低气温-14.6℃（1991年12月28日）。年日照时数1656.6小时，以8月最多为204.0小时，2月最少为90.7小时。年日照百分率37%，最大8月为50%，最小2月为29%。年降水总量942.2mm，一日最大降水量为112.4mm（1997年7月4日），年≥0.1mm降水日数为131.5天，年≥50mm降水日数为1.9天，最多年降水量1217.8mm（1975年），最少年降水仅662.9mm（1999年），降水主要集中在4～10月，月降水量最大值出现在7月，为152.8mm。区域内多年主导风向为西南风，出现频率为16%，静风频率为31%，平均风速1.4m/s。

### 4.1.5地表水系

平利县属长江流域，汉江水系。平利县境内汉江一级支流包括黄洋河、坝河、岚河和吉河。

黄洋河源于三坪乡龙须垭，主要由清水河、左洛河、南坪河、淑河、蔡吉河、县河汇集而成，县内流域面积638km2，占全县的26.2%，县内河长73.48km，平均比降0.0096，在安康市张滩镇注入汉江。

矿区属淑河水文地质单元。矿区内淑河等水系网络发育，淑河发源于矿区东部，淑河从矿区西南部自东向西汇入汉江Ⅰ级水系黄洋河，黄洋河在安康市汉滨区张滩镇汇入汉江主河道。由于该区地形坡降大，地形有利于自然排水，地表水的绝大部分排出矿区，地表水对矿床的开采影响不大。矿区K1重晶石矿体附近最低侵蚀基准面标高为600m；地表水体对矿体开采影响较小。

### 4.1.6地下水系

矿区影响地下水形成的基本因素有岩性、气象、水文、地质构造和地貌。区内共有两种类型的地下水，即松散堆积层孔隙水和层状基岩风化裂隙水。区内地下水受大气降水补给，局部地段受地表水补给。

（1）松散堆积层孔隙水

该含水层主要分布在沟脑、平缓山坡、山麓沟口，沟谷两侧及支谷中。厚度一般为0.5-3.5m，由冲洪积物组成，主要成份为粉砂土、碎石及砂砾石。该含水层含水性受季节影响较大，雨季流量明显增大，枯水期则含水量极小或不含水，属弱富水性含水层，对矿床充水无影响。

（2）层状基岩风化裂隙水

该含水层一般分布在裸露的弱透水片岩的风化壳中。这些岩石经长期构造变动和风化剥蚀作用，风化裂隙较发育，在近地表接受大气降水的补给形成风化裂隙水(大多为潜水)。分布广泛，埋深浅，由于原岩为一套泥质细系碎屑岩，抗风化能力差，风化裂隙中泥化现象严重，因而其水力联系较差，其潜水位随季节和地形变化不大，属极弱富水性。水量仅够山区零散居民生活用水。

（3）地下水的补给、径流、排泄

矿区地下水的补给、径流、排泄条件受地形地貌影响明显。从宏观条件来看，其径流方向基本与地表水水流方向一致，地表水分水岭大体上为地下水分水岭，山岭与山坡地带主要为地下水补给径流区，河谷地带主要为排泄区。由分水岭向河谷区地下水位由深变浅，矿区地下水主要受大气降水补给，局部地段受地表水补给。其补给条件与强度又受次一级地貌条件～山地的切割强度、地形坡度、构造特征～断裂构造发育程度、性质，以及地层岩性和风化程度的严格控制。由于矿区地形切割较深、坡降大，有利于自然排水，绝大多数降水以地表径流的形式排出矿区，只有少数渗入地下，矿区补给区和径流区基本一致。

### 4.1.7土地类型与植被

平利县植被属北亚热带常绿阔叶和落叶混交林。由于境内南高北低，高差约2600m，故植被垂直分布明显。海拔1000m以下主要以常绿阔叶树为主的针阔混交林，1500m以上多系华山松、云杉、槭树、冷杉、栋类及箭竹等。植被中可供药用的植物近千种。评价区范围内土地利用大部分区域以林地类型为主，在较平缓的山坡和河流漫滩局部有旱地分布，村民居住用地较分散，大多分布于山沟两侧，其他用地类型较少。植被主要以杂灌、杂草为主。

项目所在地周围无需特殊保护的自然保护区、风景名胜区、文物故迹、基本农田保护区等敏感区。

### 4.1.8矿产资源

平利县矿藏资源丰富，呈以硫、钛、钡、钴为主的巨型矿带。煤炭在平利县分布甚广，主产于广佛镇的筲箕凹、阳坡、黑沟、东沟、西沟，大贵镇的牛王沟、三里垭和八仙、大贵、三阳等乡镇，已知主要矿点16处，建立小型煤矿100多处。大理石主产于八仙镇的龙门和狮坪一带，矿带东起流溪沟口，西至韩河峡，绵延约10km，地质储量455万m3，地质远景储量1500万m3。黄铁矿主要产地在洛河与八仙镇交界的凤凰尖，矿带绵延约10km，矿体21个，储量约3200万t，伴生钴、钛，为多元素大型矿床，硫平均品位15%，储量和品位均居陕西省第一。平利县重晶石矿藏主要分布在洛河镇所辖的水坪、清水河、神仙台一带，总储量2800万t，重晶石钡的平均品位92%，最高达到99.33%。

## 4.2环境质量现状监测、分析与评价

### 4.2.1环境空气质量现状分析

①区域环境空气质量

本次环境空气质量现状调查引用根据陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》（2022年1月13日）中平利县环境空气监测数据进行分析，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2021年1-12月全年优良天数359天，优良率98.4%。2021年平利县环境空气质量状况统计见表4.2-1。

表4.2-12021年平利县环境空气质量状况统计

| 污染物 | 评价项目 | 标准值 | 现状浓度 | 占标率％ | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 年均值 | 60μg/m3 | 6μg/m3 | 10.0% | 达标 |
| 二氧化氮(NO2) | 年均值 | 40μg/m3 | 13μg/m3 | 32.5% | 达标 |
| 可吸入颗粒物（PM10） | 年均值 | 70μg/m3 | 37μg/m3 | 52.8% | 达标 |
| 细颗粒物（PM2.5） | 年均值 | 35μg/m3 | 20μg/m3 | 57.1% | 达标 |
| 一氧化碳(CO) | 24小时平均第95百分位数 | 4mg/m3 | 0.9mg/m3 | 22.5% | 达标 |
| 臭氧(O3) | 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 | 160μg/m3 | 101μg/m3 | 63.1% | 达标 |

由以上统计结果可知，六项指标SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3全部达标。故2021年平利县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于达标区。

②其他污染物环境质量现状

本扩建项目其他污染物（TSP）环境质量现状委托陕西阔成检测服务有限公司2021年8月3日~8月9日对评价区环境空气进行监测。具体见表4.2-2，监测点位见附图。

（1）监测点位布设

表4.2-2环境空气现状监测点位一览表

| 监测点 名称 | 监测点坐标 | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X° | Y° |  |  |  |  |
| 项目矿区 | 109°11′29.18″ | 32°25′14.02″ | TSP | 2021年8月3日~8月9日 | 厂址内 | / |

（2）监测项目和采样频次

对矿区设1个监测点位。TSP24h平均浓度每天连续采样20小时以上。

（3）监测结果

表4.2-3总悬浮颗粒物（TSP）环境质量现状监测结果表

| 监测 点位 | 监测点坐标 | 污染物 | 平均 时间 | 评价标准/(μg/m3) | 监测浓度范围/(μg/m3) | 最大浓度 占标率/% | 超标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X° | Y° |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目矿区 | 109°11′29.18″ | 32°25′14.02″ | TSP | 24h平均 | 300 | 195~203 | 67.67 | 0 | 达标 |

根据对项目地进行实际监测，监测时间为2021年8月3-9日，项目特征污染物TSP24小时平均浓度为195-203ug/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中年均值二级标准要求。

### 4.2.2地表水现状调查与评价

本项目拟建地地表水为淑河，地表水环境质量现状委托陕西阔成检测服务有限公司进行对项目所在地上游及下游河水进行监测，共设2个监测点，1号监测点位于项目拟建地上游500m处，2号监测点位于项目拟建地下游1500m处。

（2）监测项目

根据《地表水质量标准》及项目排污特征，确定监测项目pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、铬、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、氟化物、粪大肠菌群、汞、硫化物、六价铬、锰、铅、砷、铁。

（3）监测时间、监测频率

每个点每个监测项目连续监测3天，每天1次，监测时间为2021年8月3日-5日。

（4）评价标准

地表水执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（5）监测分析方法

按照《水和废水监测分析方法》和《环境水质监测质量保证手册》等中的有关规定执行。

（6）监测结果

地表水质量监测结果见表4.2-4。

由表4.2-4可知，项目监测的各项指标均符合《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。

表4.2-4地表水监测结果一览表单位：mg/L

| 项目 编号 | 日期 | pH | SS | COD | BOD | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 镉 | 高锰酸盐指数 | 阴离子表面活性剂 | 氟化物 | 粪大肠菌群 | 汞 | 硫化物 | 六价铬 | 锰 | 铅 | 砷 | 铁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号，项目地上游500m | 8.3 | 7.75 | 19 | 9 | 3.4 | 0.080 | 0.021 | 0.02 | ND0.01 | 0.5 | ND0.050 | ND0.2 | 700 | 9.6×10-5 | ND0.005 | ND0.004 | ND0.01 | ND0.01 | 3.0×10-4 | ND0.03 |
|  | 8.4 | 8.02 | 18 | 9 | 3.2 | 0.084 | 0.021 | 0.02 | ND0.01 | 0.4 | ND0.050 | ND0.2 | 210 | 8.7×10-5 | ND0.005 | ND0.004 | ND0.01 | ND0.01 | 3.0×10-4 | ND0.03 |
|  | 8.5 | 8.13 | 18 | 9 | 3.3 | 0.079 | 0.025 | 0.02 | ND0.01 | 0.4 | ND0.050 | ND0.2 | 110 | 9.2×10-5 | ND0.005 | ND0.004 | ND0.01 | ND0.01 | 3.0×10-4 | ND0.03 |
| 2号，项目地下游1500m | 8.3 | 7.98 | 19 | 5 | 1.8 | 0.044 | 0.063 | 0.01 | ND0.01 | 0.5 | ND0.050 | ND0.2 | 350 | 1.3×10-4 | ND0.005 | ND0.004 | ND0.01 | ND0.01 | 1.0×10-3 | ND0.03 |
|  | 8.4 | 8.53 | 19 | 5 | 1.9 | 0.045 | 0.061 | 0.02 | ND0.01 | 0.5 | ND0.050 | ND0.2 | 330 | 1.3×10-4 | ND0.005 | ND0.004 | ND0.01 | ND0.01 | 1.0×10-3 | ND0.03 |
|  | 8.5 | 8.25 | 18 | 5 | 2.1 | 0.051 | 0.065 | 0.02 | ND0.01 | 0.5 | ND0.050 | ND0.2 | 390 | 1.3×10-4 | ND0.005 | ND0.004 | ND0.01 | ND0.01 | 1.0×10-3 | ND0.03 |
| 标准值 | 6-9 | / | ≤15.0 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤4.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤2000 | ≤0.00005 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.3 |

### 4.2.3地下水现状调查与评价

（1）监测布点

本项目拟建厂区地下水环境质量现状委托陕西阔成检测科技有限公司进行监测，地下水水质监测共布设5个监测点。取样的孔（井）及地下水埋藏类型等基本情况见表4.2-5。监测点位置分布见图4.2-1。

表4.2-5地下水水质监测点布设一览表

| 监测点编号 | 监测点名称 | 含水层类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号 | 南沟 | 裂隙-孔隙潜水 |  |
| 2号 | 项目地 | 裂隙-孔隙潜水 |  |
| 3号 | 芙杨沟 | 裂隙-孔隙潜水 |  |
| 4号 | 核桃包 | 裂隙-孔隙潜水 |  |
| 5号 | 刘新沟 | 裂隙-孔隙潜水 |  |

（2）监测项目

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）及项目排污特征，确定监测项目为菌落总数、总大肠菌群、pH、氨氮、硝酸盐、氟化物、挥发酚、氰化物、总硬度、溶解性固体、高锰酸盐指数、铜、铁、锰-、镉、铅、汞-、砷、铬六价、钾离子-、钙离子、钠离子、镁离子、碳酸根离子、碳酸氢根离子、氯离子、硫酸根离子共27项。同时监测取样水井的井深及水位埋深。采样及分析方法按照《水和废水监测分析方法》及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中有关规定执行。

（3）监测时间、监测频率

1号井~5号井均在2021年8月9日进行了采样监测，各取样一次。

（4）评价标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（5）监测分析方法

按照《水和废水监测分析方法》、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《环境水质监测质量保证手册》中的有关规定执行，具体见表4.2-6。

表4.2-6地下水监测分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 标准号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | 平板菌落计数法 | GB/T5750.12-2006 | — |
| 2 | 总大肠菌落 | 多管发酵法 | GB/T5750.12-2006 | — |
| 3 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T5750.12-2006 | 0.01 |
| 4 | 氨氮 |  |  | 0.02mg/L |
| 5 | 硝酸盐 | 紫外分光光度法 | GB/T5750.12-2006 | 0.2mg/L |
| 6 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T5750.12-2006 | 0.2mg/L |
| 7 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法 | HJ503-2009 | 0.0003mg/L |
| 8 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | GB/T5750.5-2006 | 0.002mg/L |
| 9 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T5750.4-2006 | 1.0mg/L |
| 10 | 溶解性总固体 | 重量法 | GB/T5750.4-2006 | — |
| 11 | 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB11892-1989 | 0.5mg/L |
| 12 | 铁 | 火焰原子吸收法 | GB/T5750.6-2006 | 0.03mg/L |
| 13 | 铜 | 电感耦合等离子体质谱法 | HJ700-2014 | 0.08μg/L |
| 14 | 锰 |  |  | 0.12μg/LL |
| 15 | 镉 |  |  | 0.05μg/L |
| 16 | 铅 |  |  | 0.09μg/L |
| 17 | 汞 | 原子荧光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.1μg/L |
| 18 | 砷 | 原子荧光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 1.0μg/L |
| 19 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.004mg/L |
| 20 | 钾离子 | 电感耦合等离子体质谱法 | HJ700-2014 | 4.5μg/L |
| 21 | 钙离子 |  |  | 6.61μg/L |
| 22 | 钠离子 |  |  | 6.36μg/L |
| 23 | 镁离子 |  |  | 1.94μg/L |
| 24 | 碳酸根离子 | 原子荧光法 | GB/T5750.6-2006 | 0.025μg/L |
| 25 | 碳酸氢根离子 | 滴定法 | — | — |
| 26 | 氯离子 | 离子色谱法 | HJ/T84-2016 | 0.007mg/L |
| 27 | 硫酸根离子 |  |  | 0.018mg/L |

（6）监测结果

地下水质量监测结果见表4.2-7。

由监测结果可以看出，本区地下水监测因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，可见项目所在区域地下水环境质量良好。

表4.2-7地下水质量监测结果单位：mg/L

| 监测编号 监测项目 | 1号南沟 | 2号项目地 | 3号芙杨沟 | 4号核桃包 | 5号刘新沟 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 菌落总数 | 79 | 61 | 81 | 51 | 60 | ≦100 |
| 总大肠菌落 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | ≦3.0 |
| pH值 | 9.98 | 9.61 | 9.98 | 9.98 | 9.95 | 6.5-8.5 |
| 氨氮 | 0.073 | 0.062 | 0.072 | 0.072 | 0.066 | ≦0.5 |
| 硝酸盐 | ND0.2 | ND0.2 | ND0.2 | ND0.2 | ND0.2 | ≦20.0 |
| 氟化物 | ND0.2 | ND0.2 | ND0.2 | ND0.2 | ND0.2 | ≦1.0 |
| 挥发酚 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | ≦0.002 |
| 氰化物 | ND0.002 | ND0.002 | ND0.002 | ND0.002 | ND0.002 | ≦0.05 |
| 总硬度 | 84.3 | 74.9 | 82.1 | 83.7 | 84.1 | ≦450.0 |
| 溶解性总固体 | 97 | 100 | 109 | 105 | 107 | ≦1000.0 |
| 高锰酸盐指数 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | / |
| 铁 | ND0.03 | ND0.03 | ND0.03 | ND0.03 | ND0.03 | ≦0.3 |
| 铜 | ND8.0×10-5 | ND8.0×10-5 | ND8.0×10-5 | ND8.0×10-5 | ND8.0×10-5 | ≦1.0 |
| 锰 | ND1.2×10-4 | ND1.2×10-4 | ND1.2×10-4 | ND1.2×10-4 | ND1.2×10-4 | ≦0.1 |
| 镉 | ND5.0×10-5 | ND5.0×10-5 | ND5.0×10-5 | ND5.0×10-5 | ND5.0×10-5 | ≦0.005 |
| 铅 | ND9.0×10-5 | ND9.0×10-5 | ND9.0×10-5 | ND9.0×10-5 | ND9.0×10-5 | ≦0.01 |
| 汞 | ND1.0×10-5 | 1.1×10-4 | 7.0×10-4 | ND1.0×10-5 | 1.8×10-5 | ≦0.001 |
| 砷 | ND1.0×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.0×10-3 | ≦0.01 |
| 六价铬 | 0.007 | ND0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | ≦0.05 |
| 钾离子 | 0.069 | 0.084 | 0.105 | 0.080 | 0.079 | / |
| 钙离子 | 31.9 | 28.9 | 31.5 | 32.5 | 43.2 | / |
| 钠离子 | 0.148 | 0.141 | 0.370 | 0.241 | 0.183 | ≦200 |
| 镁离子 | 0.518 | 0.672 | 0.53 | 0.532 | 0.556 | / |
| 碳酸根离子 | 19.1 | 11.5 | 29.2 | 25.0 | 25.3 | / |
| 碳酸氢根离子 | 51.2 | 44.2 | 39.9 | 43.3 | 43.8 | / |
| 氯离子 | 2.63 | 3.96 | 2.69 | 3.62 | 2.96 | ≦250 |
| 硫酸根离子 | 13.5 | 28.6 | 19.2 | 20.5 | 18.6 | ≦250 |
| 注：单位pH无量纲，细菌总数CFU/ml，其余单位为mg/L |

### 4.2.4土壤环境现状监测与评价

（1）监测布点

本次土壤环境质量委托了陕西阔成检测服务有限公司对项目地进行了监测，监测时间为2021年8月3日，同时委托了陕西云检分析监测科技有限公司对项目地土壤基本项进行了监测，监测时间为2019年11月3日，监测布点详见表4.2-8。

表4.2-8土壤监测点分布表

| 编号 | 点位 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目地上风向1000m处 | Ba、Zn |  |
| 2 | 项目地 | 铜、镉、铬、汞、铅、砷、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-二氯乙烷、1,1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,3-二氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[K]荧蒽、苯并[b]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、Ba、Zn |  |
| 3 | 项目地下风向1500m处 | Ba、Zn |  |

（2）监测项目及分析方法

监测项目：监测项目：铜、镉、铬、汞、铅、砷、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-二氯乙烷、1,1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,3-二氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[K]荧蒽、苯并[b]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、Ba、Zn共48项。

各监测项目分析方法见表4.2-9。

表4.2-9土壤环境各监测项目分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 标准号 | 检出限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 | HJ680-2013 | 0.01mg/kg |
| 2 | 镉 | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | 0.05mg/kg |
| 3 | 铬（六价）* | 六价铬的测定碱消解分光光度法EPA | 3060(Rev1)-1996 | 0.5mg/kg |
| 4 | 铜 | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | 1mg/kg |
| 5 | 铅 | 土壤质量铅、镉的测定KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17140-1997 | 0.2mg/kg |
| 6 | 汞 | 土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 | HJ680-2013 | 0.002mg/kg |
| 7 | 镍 | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | 3mg/kg |
| 8 | 钡* | USEPA6010D(Rev.5)-2 018InductivelyCoupledPlasma-AtomicEmissionSpectrometry | / | 0.5mg/kg |
| 9 | 铬 | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | 4mg/kg |
| 10 | 锌 |  |  | 1mg/kg |
| 11 | 四氯化碳* | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集-气相色谱法-质谱法 | HJ605-2011 | 1.3μg/kg |
| 12 | 氯仿* |  |  | 1.1μg/kg |
| 13 | 氯甲烷* |  |  | 1μg/kg |
| 14 | 1,1-二氯乙烷* |  |  | 1.2μg/kg |
| 15 | 1,2-二氯乙烷* |  |  | 1.3μg/kg |
| 16 | 1,1二氯乙烯* |  |  | 1μg/kg |
| 17 | 顺式-1,2-二氯乙烯* |  |  | 1.3μg/kg |
| 18 | 反式-1,2-二氯乙烯* |  |  | 1.4μg/kg |
| 19 | 二氯甲烷* |  |  | 1.5μg/kg |
| 20 | 1,2-二氯丙烷* |  |  | 1.1μg/kg |
| 21 | 1,1,1,2-四氯乙烷* |  |  | 1.2μg/kg |
| 22 | 1,1,2,2-四氯乙烷* |  |  | 1.2μg/kg |
| 23 | 四氯乙烯* |  |  | 1.4μg/kg |
| 24 | 1,1,1-三氯乙烷* |  |  | 1.3μg/kg |
| 25 | 1,1,2-三氯乙烷* |  |  | 1.2μg/kg |
| 26 | 三氯乙烯* |  |  | 1.2μg/kg |
| 27 | 1,2,3-三氯丙烷* | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集-气相色谱法-质谱法 | HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 28 | 氯乙烯* |  |  | 1μg/kg |
| 29 | 苯* |  |  | 1.9μg/kg |
| 30 | 氯苯* |  |  | 1.2μg/kg |
| 31 | 1,2-二氯苯* |  |  | 1.5μg/kg |
| 32 | 1,4-二氯苯* |  |  | 1.5μg/kg |
| 33 | 乙苯* |  |  | 1.2μg/kg |
| 34 | 苯乙烯* |  |  | 1.1μg/kg |
| 35 | 甲苯* |  |  | 1.3μg/kg |
| 36 | 间二甲苯+对二甲苯* |  |  | 1.2μg/kg |
| 37 | 邻二甲苯* |  |  | 1.2μg/kg |
| 38 | 硝基苯* | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱法-质谱法 | HJ834-2017 | 0.09mg/kg |
| 39 | 2-氯酚* |  |  | 0.1mg/kg |
| 40 | 苯并（a）蒽* |  |  | 0.06mg/kg |
| 41 | 苯并（a）芘* |  |  | 0.1mg/kg |
| 42 | 苯并（b）荧蒽* |  |  | 0.1mg/kg |
| 43 | 苯并（k）荧蒽* |  |  | 0.1mg/kg |
| 44 | 䓛* |  |  | 0.1mg/kg |
| 45 | 二苯并[a,h]蒽* |  |  | 0.1mg/kg |
| 46 | 茚并（1,2,3-c,d）芘* |  |  | 0.1mg/kg |
| 47 | 萘* |  |  | 0.1mg/kg |
| 48 | 苯胺* | 半挥发性有机物的测定气相色谱法-质谱法 | USEPA8270(Rev.6)- | 0.09mg/kg |

（3）监测结果及评价

项目地监测点位环境质量现状监测结果统计见表4.2-10和表4.2-11，项目地上风向和项目地下方向环境质量现状监测结果见表4.2-12。

表4.2-10项目地土壤监测结果统计表

| 序号 | 监测项目 | 监测 结果 | 序号 | 监测项目 | 监测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜，mg/kg | 100 | 25 | 氯乙烯*，μg/kg | 1ND |
| 2 | 镉，mg/kg | 14.8 | 26 | 苯*，μg/kg | 1.9ND |
| 3 | 铬，mg/kg | 105 | 27 | 氯苯*，μg/kg | 1.2ND |
| 4 | 汞，mg/kg | 0.105 | 28 | 1,2-二氯苯*μg/kg | 1.5ND |
| 5 | 铅，mg/kg | 36.6 | 29 | 1,4-二氯苯*μg/kg | 1.5ND |
| 6 | 砷，mg/kg | 18.2 | 30 | 乙苯*，μg/kg | 1.2ND |
| 7 | 镍，mg/kg | 176 | 31 | 苯乙烯*，μg/kg | 1.1ND |
| 8 | 四氯化碳*，μg/kg | 1.3ND | 32 | 甲苯*，μg/kg | 1.3ND |
| 9 | 氯仿*，μg/kg | 1.1ND | 33 | 间二甲苯+对二甲苯*，μg/kg | 1.2ND |
| 10 | 氯甲烷*，μg/kg | 1ND | 34 | 邻二甲苯*，μg/kg | 1.2ND |
| 11 | 1,1-二氯乙烷*，μg/kg | 1.2ND | 35 | 硝基苯*，mg/kg | 0.09ND |
| 12 | 1,2-二氯乙烷*，μg/kg | 1.3ND | 36 | 苯胺*，mg/kg | 0.1ND |
| 13 | 1,1二氯乙烯*，μg/kg | 1ND | 37 | 2-氯酚*，mg/kg | 0.06ND |
| 14 | 顺式-1,2-二氯乙烯*，μg/kg | 1.3ND | 38 | 苯并（a）蒽*，mg/kg | 0.1ND |
| 15 | 反式-1,2-二氯乙烯*，μg/kg | 1.4ND | 39 | 苯并（a）芘*，mg/kg | 0.1ND |
| 16 | 二氯甲烷*，μg/kg | 1.5ND | 40 | 苯并（b）荧蒽*，mg/kg | 0.1ND |
| 17 | 1,2-二氯丙烷*，μg/kg | 1.1ND | 41 | 苯并（k）荧蒽*，mg/kg | 0.1ND |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷*，μg/kg | 1.2ND | 42 | 䓛*，mg/kg | 0.1ND |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷*，μg/kg | 1.2ND | 43 | 二苯并（a,h）蒽*，mg/kg | 0.1ND |
| 20 | 四氯乙烯*，μg/kg | 1.4ND | 44 | 茚并（1,2,3-c,d）芘*，mg/kg | 0.1ND |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷*，μg/kg | 1.3ND | 45 | 萘*，mg/kg | 0.09ND |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷*，μg/kg | 1.2ND | 46 | 钡*，mg/kg | 1380 |
| 23 | 三氯乙烯*，μg/kg | 1.2ND | 47 | 锌，mg/kg | 519 |
| 24 | 1,1,3-三氯丙烷*，μg/kg | 1.2ND | 48 | 铬（六价）*，mg/kg | 0.5ND |
| 备注 | “ND”表示未检出 |

表4.2-11土壤监测结果统计表单位：mg/kg（pH值除外）

| 项目 | 监测结果 | 单位 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 8.07 | / | pH＞7.5 |
| 砷 | 21.1 | mg/kg | 25 |
| 汞 | 0.138 | mg/kg | 3.4 |
| 铬 | 51.3 | mg/kg | 250 |
| 铅 | 32.1 | mg/kg | 170 |
| 镉 | 0.163 | mg/kg | 1.0 |
| 铜 | 31.0 | mg/kg | 100 |
| 锌 | 104.0 | mg/kg | 300 |
| 镍 | 34.8 | mg/kg | / |

表4.2-12土壤监测结果统计表

| 监测点位 | 项目地上风向1000m处 | 项目地下风向1500m处 |
| --- | --- | --- |
| 监测项目 | 监测结果 | 监测结果 |
| 锌，mg/kg | 258 | 169 |
| 钡*，mg/kg | 1600 | 1390 |

由监测数据可知，厂址土壤各项监测因子均满足《土壤环境质量建设用地用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地土壤污染风险筛选值标准，土壤环境良好。项目地上风向1000m处，项目地，下风向1500处监测因子满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB156180-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。

### 4.2.5环境噪声现状调查与评价

（1）监测点的布设

本次环评委托陕西阔成检测科技有限公司对厂址周围5点位进行了噪声监测，噪声监测点布置见表4.2-13。

表4.2-13环境噪声监测布点表

| 监测点位置 | 编号 | 监测因子 | 区域功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 厂界东 | 1# | 等效A声级 | GB3096-2008 《声环境质量标准》 2类标准 |  |
|  | 厂界南 | 2# |  |  |  |
|  | 厂界西 | 3# |  |  |  |
|  | 厂界北 | 4# |  |  |  |
|  | 民主巷 | 5# |  |  |  |

陕西阔成检测科技有限公司于2021年8月3日对上述各监测点进行了声环境现状监测。测量仪器为AWA6228型多功能噪声分析仪（KCYQ-G-188），每组监测点昼、夜间各监测一次，监测方法按《城市区域环境噪声测量方法》进行。

（2）监测结果及评价

①监测结果

环境噪声现状监测结果列于表4.2-14。

表4.2-14噪声环境现状监测结果单位：dB（A）

| 位置 | 编号 | 等效声级（12月11日） | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东 | 1# | 49.4 | 39.4 | 达标 | 达标 |
| 厂界南 | 2# | 52.6 | 39.3 | 达标 | 达标 |
| 厂界西 | 3# | 52.3 | 39.9 | 达标 | 达标 |
| 厂界北 | 4# | 53.5 | 40.6 | 达标 | 达标 |
| 民主巷 | 5# | 51.5 | 39.8 | 达标 | 达标 |

②现状评价

从监测结果可以看出：本次评价在厂址周围级主平硐口设置5个监测点位，噪声现状昼间值为49.4～53.5dB(A)，夜间噪声现状为39.3～40.6dB(A)，无监测点超标，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声功能区标准。

由上述分析，厂址周围声环境质量良好。

## 4.3生态现状调查与评价

生态环境影响评价是在评价生态环境现状的基础上，分析、预测矿山开采对评价区生态环境的影响和生态系统变化趋势，采取合理、有效的生态保护、恢复与补偿措施，最大限度的减缓不利影响的范围和程度，保持生态系统的稳定性。

据生态导则判定，本次生态环境评价工作等级为三级，矿山开采项目评价范围应涵盖开采区及其影响范围、各类场地及运输系统占地以及施工临时占地范围等。本次评价范围由开采边界向外扩展500m，生态环境评价区总面积4.67km2。评价区遥感影像图见图4.2-2。

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）的要求，结合工程特点，本次生态环境影响评价以资料收集法、现场调查法为主。

### 4.3.1生态环境信息获取

为了科学准确地反映项目区植被类型、土地利用现状、土壤侵蚀强度、植被覆盖度等主要生态环境要素信息，本次工作采用3S技术结合的方法进行环境影响项目区生态环境信息的获取。首先，根据国家或相关行业规范，结合遥感图像的时相与空间分辨率，建立土地利用现状、植被类型、土壤侵蚀强度、植被覆盖度分类或分级体系；其次，对资源三号（ZY-3）遥感图像数据进行投影转换、几何纠正、直方图匹配等预处理；第三，以项目区资源三号（ZY-3）遥感影像为信息源，结合项目区的相关资料，建立基于土地利用现状、植被类型、土壤侵蚀强度、植被覆盖度的分类分级系统的遥感解译标志，采用人机交互目视判读对遥感数据进行解译，编制项目区土地利用现状、植被类型、土壤侵蚀强度、植被覆盖度生态环境专题图件。第四，采用专业制图软件ARCGIS进行专题图件数字化，并进行分类面积统计。

（1）遥感信息源的选取

以2021年8月的资源三号（ZY-3）影像像数据作为基本信息源，全色空间分辨率2.1米，经过融合处理后的图像地表信息丰富，有利于生态环境因子遥感解译标志的建立，保证了各生态环境要素解译成果的准确性。

（2）资源三号（ZY-3）影像图处理

在ERDAS等遥感图像处理软件的支持下，对资源三号（ZY-3）影像数据进行了投影转换、几何纠正、直方图匹配等图像预处理。根据土地利用现状、植被类型、土壤侵蚀等生态环境要素的地物光谱特征的差异性，选择全波段合成方案，全波段合成图像色彩丰富、层次分明，地类边界明显，有利于生态要素的判读解译。

（3）现场调查

现场调查使用1:50000地形图和全球定位系统。在实地调查的基础上，结合卫星影像图，取得植被组成、土地利用现状、地貌地形、土壤地质等第一手资料，再次实地调查与补充，最后利用处理软件绘制调查区相关生态图件和数据统计表。

### 4.3.2.生态系统现状调查与评价

项目位于《陕西省主体功能区划》中限制开发区域中国家层面重点生态功能区-秦巴生物多样性生态功能区；陕西省人民政府于2004年批准发布了《陕西省生态功能区划》（陕政办〔2004〕115号），依据该区划，全省共划分为4个生态区，10个生态功能区，35个小区。根据该方案，项目所处区域生态功能区划定位及情况见表4.3-1，生态功能区划情况见附图。

表4.3-1生态功能区划定位

| 一级区 | 二级区 | 三级区 | 范围 | 生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态保护对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区 | 米仓山、大巴山水源涵养生态亚区 | 大巴山水源涵养与生物多样性保护区 | 紫阳县中南部，平利县大部，岚皋县、镇坪县全部 | 水源涵养与生物多样性维持功能极重要。保护天然林，建设化龙山为核心的自然保护区，保护生态多样性。 |

矿区位于安康市平利县，依据《陕西省生态功能区划》，本区主导生态功能为大巴山水源涵养和生物多样性保护，区域植被类型属暖温带落叶阔叶林和常绿阔叶混交林为主，混生针阔混交林；区内森林覆盖率较高。

4.3.2.1植被类型

（1）植被类型分类及遥感影像特征

调查区植被条件较好，以林地为主。参考中国科学院中国植被图编辑委员会编撰的《中国植被图集》（2001年），调查区的植被类型分为乔木林、灌木林、草地、非植被区四类，植被遥感影像特征见表4.3-2。

表4.3-2植被类型及遥感影像特征

| 植被类型 | 遥感影像特征 |
| --- | --- |
| 乔木林 | 深绿色色彩，广泛分布于调查区 |
| 灌木林 | 呈浅蓝绿色色彩，分布于调查区内 |
| 杂草地 | 呈浅黄绿色色彩，点状分布于调查区沟道缓坡地带 |
| 非植被区 | 呈淡红色色彩，分布于矿区现有作业面及道路。在河道两侧呈带状，块状分布，解译标志明显 |

（2）植被类型的分布特征

根据遥感解译结果，调查区及矿区植被类型面积数据统计结果详见表4.3-3、矿区范围内植被类型面积数据统计结果详见表4.3-4。调查区植被类型现状遥感影像解译结果见附图。

表4.3-3调查区植被类型面积统计结果

| 大类 | 名称 | 面积(km2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木 | 栓皮栎、桦木阔叶林 | 1.8779 | 40.17 |
|  | 马尾松、杉木针叶林 | 0.7671 | 16.41 |
| 灌丛 | 马桑、火棘灌丛 | 0.6775 | 14.49 |
|  | 胡枝子、黄栌灌丛 | 0.1901 | 4.07 |
| 草丛 | 白茅、龙须草杂类草丛 | 0.1867 | 3.99 |
|  | 芒、大披针苔杂类草丛 | 0.3448 | 7.38 |
| 栽培植被 | 农作物 | 0.3496 | 7.48 |
| 非植被区 | 居住地等 | 0.2813 | 6.02 |
| 合计 | 4.675 | 100 |

表4.3-4矿区范围内植被类型面积统计结果

| 大类 | 名称 | 面积(km2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木 | 栓皮栎、桦木阔叶林 | 0.4307 | 43.09 |
|  | 马尾松、杉木针叶林 | 0.2208 | 22.09 |
| 灌丛 | 马桑、火棘灌丛 | 0.1151 | 11.51 |
|  | 胡枝子、黄栌灌丛 | 0.0139 | 1.39 |
| 草丛 | 白茅、龙须草杂类草丛 | 0.0239 | 2.39 |
|  | 芒、大披针苔杂类草丛 | 0.0328 | 3.28 |
| 栽培植被 | 农作物 | 0.0532 | 5.32 |
| 非植被区 | 居住地等 | 0.1092 | 10.92 |
| 合计 | 0.9996 | 100 |

由表可知，全部调查区植被类型以乔木林地植被为主，灌木林次之，草丛和非植被区面积较小。植被面积为4.3937km2，占调查区面积的93.98%；非植被区面积为0.2813km2，占调查区面积的6.02%。

矿区范围内植被类型以乔木林地植被为主，灌木林次之，草丛和非植被区面积较小。植被面积为0.8904km2，占矿区面积的89.08%；非植被区面积为0.1092km2，占矿区面积的10.92%。

4.3.2.2土地利用现状

按照《土地利用现状分类标准（GBT21010-2017）》的进行地类划分，将项目区的土地利用类型划分为乔木林地、灌木林地、其它草地、采矿用地共计4个地类。调查区内土地利用类型现状遥感影像解译结果见表4.3-5。

表4.3-5土地利用现状类型及遥感影像特征

| 序号 | 土地利用类型 | 遥感影像特征 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乔木林地 | 呈深绿色色彩，广泛分布于调查区内 |
| 2 | 灌木林地 | 呈浅蓝绿色色彩，分布于调查区内 |
| 3 | 其他草地 | 呈浅黄绿色色彩，点状分布于调查区沟道缓坡地带 |
| 4 | 采矿用地 | 呈淡红色色彩，分布于矿区已采区及道路场地等区域 |

调查区土地利用现状图见附图，调查区内土地利用类型及面积见表4.3-6，矿区内土地利用类型及面积见表4.3-7。

表4.3-6调查区主要土地利用类型及面积

| 一级类 | 二级类 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地类代码 | 地类名称 |  |  |
| 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.3496 | 7.48 |
| 林地 | 0301 | 乔木林地 | 2.645 | 56.58 |
|  | 0305 | 灌木林地 | 0.8676 | 18.56 |
| 草地 | 0404 | 其它草地 | 0.5315 | 11.37 |
| 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 0.0694 | 1.48 |
| 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 0.029 | 0.62 |
| 交通用地 | 1003 | 公路用地 | 0.0922 | 1.97 |
| 水域 | 1101 | 河流水面 | 0.0907 | 1.94 |
| 合计 | 4.675 | 100 |

表4.3-7矿区主要土地利用类型及面积

| 一级类 | 二级类 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地类代码 | 地类名称 |  |  |
| 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.0448 | 4.48 |
| 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.6535 | 65.38 |
|  | 0305 | 灌木林地 | 0.1335 | 13.36 |
| 草地 | 0404 | 其它草地 | 0.0594 | 5.94 |
| 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 0.0437 | 4.37 |
| 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 0.0048 | 0.48 |
| 交通用地 | 1003 | 公路用地 | 0.0301 | 3.01 |
| 水域 | 1101 | 河流水面 | 0.0298 | 2.98 |
| 合计 | 0.9996 | 100 |

由土地利用类型现状遥感影像解译结果可以看出：

调查区土地利用类型以林地为主，其次为草地。林地的面积为3.5126km2，占调查区面积的75.14%；工矿用地面积为0.0694km2，占调查区面积的1.48%，草占地面积为0.5315km2，占调查区面积的11.37%；耕地面积为0.3496km2，占调查区面积的7.48%，其余土地利用类型的面积和比例较小。

矿区范围内土地利用类型以林地为主，其次为草地。林地的面积为0.787km2，占矿区面积的78.74%；工矿用地面积为0.0437km2，占矿区面积的4.37%，草地面积为0.0594km2，占矿区面积的5.94%；其余土地利用类型的面积和比例较小。

4.3.2.3土壤侵蚀强度与类型

调查区土壤侵蚀强度的划分在区域土壤侵蚀模数的基础上进行，参照《全国土壤侵蚀遥感调查技术规程》的土壤侵蚀类型与强度的分类分级系统，以土地利用类型、植被覆盖和地面坡度等间接指标进行综合分析而实现，将项目区土壤侵蚀划分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强度侵蚀4个级别。根据遥感解译结果，调查区土壤侵蚀强度面积统计见表4.3-8、矿区内土壤侵蚀强度面积统计见表4.3-9，土壤侵蚀图见附图。

表4.3-8调查区土壤侵蚀类型与强度面积统计结果

| 侵蚀强度 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | 2.645 | 56.58 |
| 轻度侵蚀 | 1.0795 | 23.09 |
| 中度侵蚀 | 0.5363 | 11.47 |
| 强度侵蚀 | 0.4142 | 8.86 |
| 合计 | 4.675 | 100 |

表4.3-9矿区土壤侵蚀类型与强度面积统计结果

| 侵蚀强度 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | 0.6527 | 65.30 |
| 轻度侵蚀 | 0.1986 | 19.87 |
| 中度侵蚀 | 0.0698 | 6.98 |
| 强度侵蚀 | 0.0785 | 7.85 |
| 合计 | 0.9996 | 100 |

从土壤侵蚀强度解译结果可以看出：

调查区植被覆盖度较高，水土流失强度较轻，以微度侵蚀、轻度侵蚀为主。微度侵蚀占面积为2.645km2，占调查区面积的56.58%；轻度侵蚀占面积为1.0795km2，占调查区面积的23.09%；中度、强度侵蚀所占面积较小。

矿区植被覆盖度较高，水土流失强度较轻，以微度侵蚀、轻度侵蚀为主。微度侵蚀占面积为0.6527km2，占矿区面积的65.30%；轻度侵蚀占面积为0.1986km2，占矿区面积的19.87%；中度、强度侵蚀所占面积较小。

4.3.2.4植被覆盖度

采用基于NDVI的像元二分模型法反演植被覆盖度，根据象元二分模型原理，可以将每个象元的NDVI值表示为植被覆盖部分和无植被覆盖部分组成的形式，利用ERDASIMAGINE中的Modeler模块建模编写程序来计算覆盖度，得到了调查区的植被覆盖度图，区域植被覆盖度分级及面积统计见表4.3-10、4.3-11。

表4.3-10调查范围内植被覆盖度面积统计

| 覆盖度 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 高覆盖：>80% | 2.645 | 56.58 |
| 中高覆盖：60-80% | 0.8676 | 18.56 |
| 中覆盖：40-60% | 0.1867 | 3.99 |
| 中低覆盖：20-40% | 0.3448 | 7.38 |
| 耕地 | 0.3496 | 7.48 |
| 非植被区(采矿地等) | 0.2813 | 6.02 |
| 合计 | 4.675 | 100 |

表4.3-11矿区内植被覆盖度面积统计

| 覆盖度 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 高覆盖：>80% | 0.6521 | 65.24 |
| 中高覆盖：60-80% | 0.1315 | 13.16 |
| 中覆盖：40-60% | 0.0234 | 2.34 |
| 中低覆盖：20-40% | 0.0328 | 3.28 |
| 耕地 | 0.0524 | 5.24 |
| 非植被区(采矿地等) | 0.1074 | 10.74 |
| 合计 | 0.9996 | 100.00 |

从植被覆盖解译结果可以看出：

调查区植被覆盖度较高，主要以高覆盖为主，其次为中高覆盖，中覆盖及中低覆盖较少。高覆盖占地面积2.645km2，占调查区面积的56.58%；中高覆盖占面积为0.8676km2，占调查区面积的18.56%；中覆盖占地面积0.1867km2，占调查区面积的3.99%；中低覆盖占地面积0.3448km2，占调查区面积的7.38%；非植被区占地面积0.2813km2，占调查区面积的6.02%，耕地面积为0.3496km2，占调查区面积的7.48%。

矿区植被覆盖度较高，主要以高覆盖为主，其次为中高覆盖，中覆盖及中低覆盖较少。高覆盖占地面积0.6521km2，占矿区面积的65.24%；中高覆盖占面积为0.1315km2，占矿区面积的13.16%；中覆盖占地面积0.0234km2，占矿区面积的2.34%；中低覆盖占地面积0.0328km2，占矿区面积的3.28%；非植被区占地面积0.1074km2，占矿区面积的10.74%，耕地面积为0.0524km2，占矿区面积的5.24%。

### 4.3.3动物现状

评价区由于矿山开发及其他人类活动，未发现大型兽类，动物种类不多，多为常见种，现分述如下：

①哺乳类：主要有草兔等；

②爬行类：主要为蛇类；

③两栖类：癞哈蟆、青蛙等；

④水生动物：草鱼、鳝鱼、泥鳅等；

⑤鸟类：燕、鸽、白头翁等。

据现场调查，评价区未发现有国家级、省级重点野生保护动物。

### 4.3.4土壤类型及分布

根据现场调查和收集的相关资料，调查区的土壤类型主要有黄棕壤，沟谷阶地及河道两岸还有少量河淤土。

（1）黄棕壤土

黄棕壤土广泛分布于评价区，是森林主要土壤。由于人为活动少，植被覆盖较好，剖面明显，地面堆积物较多。土壤有机质含量一般在1%以上。

（2）河淤土：

主要分布在河畔滩地及沟台田地，为评价区主要耕作土壤。土壤有机质含量一般在1%～1.5%。

### 4.3.5景观现状

本项目所在地位于安康市平利县大贵镇淑河村，矿区范围及周围区域主要为农田景观、村落景观、林地景观等，无特殊景观资源。项目所在区域及周围无需特殊保护的自然保护区、风景名胜区、文物故迹。景观资源主要是农田景观、村落景观、林地景观。

原有开采活动对地形地貌景观的影响和破坏主要表现为对地貌景观的破坏。目前，工业场地和矿山道路已基本形成，其运行和修建在一定程度上破坏了原生地形地貌景观，使其与周边地貌景观呈现出不协调的现象，影响较严重。开采活动形成的废石自然堆积于坡面和沟谷，对原生地貌进行压占，影响较严重。

### 4.3.6地质灾害现状调查

地质灾害是指包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑波、地面陷塌、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的地质灾害。

(1)地质灾害危险性现状分析

经过野外现场调查，现状条件下评估区内无崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害。

(2)采矿活动对含水层的影响现状

矿山为已有矿山，开采活动形成的平硐和露天采场虽然对含水层的补给、径流和排泄条件产生了一定的影响，但没有揭露到地下水位，未造成区域性地下水位下降，未对矿床充水含水层造成破坏，历史活动对含水层破坏影响较轻。

第5章环境影响分析

## 5.1施工期环境影响分析

本矿山开采工程已开采多年，井巷工程均已建成，本项目主要为增产扩能，矿体开拓主平硐以现有2个平硐为基础进行，开采巷道置于矿体下盘，开拓平硐在矿体中进行掘进，无重大施工工程，本项目施工期为12个月。因此，本评价对施工期环境影响进行简述。建设过程主要产生噪声、扬尘、建筑垃圾、废水等。

5.1.1施工期水环境影响分析

施工期废水主要有施工场地生产废水、矿坑涌水、生活污水等。

（1）施工生产废水

厂区施工期间产生的生产废水包括砂石冲洗水，砼养护水、场地冲洗水、机械设备洗涤水、汽车清洗废水等，该类生产废水主要含有少量石油类和泥砂悬浮物，基本无其它污染指标。

工程施工期间，施工单位应对施工废水的排放进行组织设计，严禁废水直接排入地表，如果不注意废水的收集处置，随意排放，容易造成局部水土流失等环境影响，并对地表水产生不利影响。因此，工程施工期间，施工单位严禁废水直接排放。

评价要求施工单位在厂区设置临时沉淀池，含泥沙雨水、泥浆水经沉淀池处理后用以浇洒场地；机械停放点应设置固定的维修作业区，作业区应作简单防渗处理，产生的含油废水应采用容器或砌坑专门收集，进行隔油沉淀处理后统一回收处置。采取以上措施后，生产废水不外排，对地表水环境影响不大。

（2）矿坑涌水

根据项目开发利用方案，施工阶段掘进巷道大部分位于侵蚀基准面以上，施工巷道矿坑涌水量较少。评价要求各平硐沉淀池应提前建设，用于处理基建施工时矿坑涌水，矿坑涌水经沉淀处理后回用于防尘洒水，不外排。对外环境影响小。

（3）施工生活污水

据项目可研报告，施工高峰期施工人员人数可达到30人，依据当地生活条件，生活污水产生量为1.44m3/d。评价要求生活污水不得随意排放，应在施工场地设防渗化粪池，粪便水入化粪池收集后作为绿化用肥，其它杂排水集中收集处理达标后作周围林草地绿化用水综合利用，不排入地表水体。总体看来，基建期生活污水产生量不大，排放分散。采取措施后，施工生活污水对地表水环境的影响较小。

5.1.2施工期大气环境影响分析

根据开发利用方案，本项目施工期为12个月。矿山现有的矿山公路、堆矿场、工业场地、生活区、宿舍区等场地、设施可继续使用，施工期主要包括生态治理工程和场地储存区改造，生态治理工程主要包括露天采场护坡工程挡土墙、土地复垦等工程，矿石、废渣临时堆放场地面硬化，彩钢棚建设。项目在施工过程中对环境空气的影响主要有下面几个方面：

①废渣清运、土地复垦、挡墙基础开挖等施工过程产生的粉尘

②施工机械设备工作时释放的尾气；

③堆渣场设施建设开挖、平整形成的裸露地表、地基开挖、回填以及散状物料堆放等扬尘，以及施工交通运输产生的扬尘；

其中以施工扬尘对环境的影响最为明显。

- 施工扬尘影响

本项目施工期间，在场地平整、土方开挖，建筑材料、砂石等装卸、堆放、转移、运输均会造成地面扬尘环境污染。一般扬尘粒径较大、沉降快，影响范围较小。但是会造成施工场地局部环境污染，影响施工人员和附近人员的健康和作业。

据类比调查某企业施工工地，施工期施工扬尘影响类比监测资料见表5.1-1。

表5.1-1   施工期扬尘类比监测结果

| 工程名称 | 围栏情况 | TSP浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工地下风向 | 上风向对照点 |
|  |  | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m |  |
| 甲段工程 | 无 | 1.540 | 0.991 | 0.535 | 0.611 | 0.504 | 0.401 | 0.404 |
| 乙段工程 | 无 | 1.457 | 0.963 | 0.568 | 0.570 | 0.519 | 0.411 |  |
| 平均 | / | 1.503 | 0.922 | 0.602 | 0.591 | 0.512 | 0.406 |  |
| 丙段工程 | 围金属板 | 0.943 | 0.577 | 0.416 | 0.424 | 0.417 | 0.420 | 0.419 |
| 丁段工程 | 围彩条布 | 1.105 | 0.647 | 0.453 | 0.420 | 0.421 | 0.417 |  |
| 平均 | / | 1.024 | 0.626 | 0.435 | 0.421 | 0.419 | 0.419 |  |

从表5.1-1可以看出：施工扬尘影响主要在施工场地下风向距离250m范围内。

本项目工业场地施工量小，250m范围内仅1户居民，因周边有山体和植被作为天然防尘屏障，施工扬尘影响主要集中在施工场地内，对外环境影响小。同时按照《陕西省大气污染防治条例》（2017年7月27日）、《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》等相关要求组织施工，确保施工场界扬尘排放满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关要求。

控制施工扬尘有效措施有：土石方挖掘完后，要及时回填，剩余土方应及时运到需要填方的低洼处；散装水泥、沙子和石灰等易生扬尘的建筑材料不得随意露天堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周有围档结构，篷布遮盖，减少扬尘；施工道路定时洒水，并且在大风天气（风速≥6m/s）停止土石方施工，对易产生二次扬尘污染的重点施工现场进行遮盖；在施工工作面，应制定洒水制度，配套洒水设备，专人负责，定期洒水，在大风日加大洒水量和洒水次数，同时，及时清扫道路，碾压或覆盖裸露地表；运输建筑材料和设置的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的装载高度不得超过车槽，并用蓬布蒙严盖实，不得沿路抛洒。施工结束后，施工单位应当及时平整施工工地，并清除积土、堆物等，并恢复植被。这些影响会得以减缓，并随着施工期的结束逐渐消失。

（2）井巷施工粉尘

在井巷掘进过程中，凿岩、爆破、装运等环节都会产生大量的粉尘。掘进工作面粉尘浓度可达100～300mg/m3，对工作场所作业人员影响大。采取湿式凿岩、喷雾洒水、定期清洗岩壁、通风换气等措施后，根据类比调查，粉尘浓度可降至2mg/m3，可有效减轻对地下工作场所人员的影响，对外环境影响小。

（3）非施工机械废气

施工期施工机械主要有挖掘机、推土机、发电机等机械设备和运输车辆，多为大动力柴油发动机，燃用柴油将会排放一定量的尾气，主要含NOx、烟尘、SO2等污染物质。由于本项目施工量较小，施工机械使用量少，则排放的机械废气量也较小，排放后很快扩散或被周边植被吸收、滞留，对外环境影响小。

综上所述，施工期废气、粉尘、扬尘等造成的大气环境污染是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失，对环境影响较小。

5.1.3施工期声环境影响分析

施工期噪声主要来自施工过程中各种施工机械产生的噪声，推土机、挖掘机、挖掘机、装载机、混凝土搅拌机等。这些机械的噪声多在80~103dB（A）。据项目开发利用方案及类比调查，项目施工期产噪设备主要有推土机、挖掘机、混凝土振捣器、电锯、载重汽车、翻斗车、装载机等，上述产噪设备噪声级见表5.1-2所示。

将以上声源视为点声源，根据声源噪声衰减的计算公式如下：

L2＝L1－20lg（r2/r1）（r2>r1）

式中：r2、r1——距离声源的距离（m）。

L2、L1——r2、r1距离出的噪声值dB(A)。

各种施工设备在施工时随距离的衰减列于表5.1-2。

表5.1-2主要施工机械在不同距离的噪声值

| 序号 | 施工机械设备名称 | 离施工点不同距离的噪声值 | GB3096-2008 标准dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 推土机 | 74.5 | 61.6 | 54.5 | 51 | 48.5 | 46.6 | 60 | 50 |
| 2 | 挖掘机 | 73.5 | 59.6 | 53.5 | 50 | 47.5 | 45.6 |  |  |
| 3 | 混凝土振捣器 | 81.0 | 67.0 | 61.0 | 57.5 | 55.0 | 53.0 |  |  |
| 4 | 电锯 | 83.0 | 69.0 | 63.0 | 59.5 | 57.0 | 55.0 |  |  |
| 5 | 载重汽车 | 77.5 | 63.5 | 57.5 | 54 | 51.5 | 49.5 |  |  |
| 6 | 装载机 | 74.5 | 60.6 | 54.5 | 51 | 48.5 | 46.6 |  |  |
| 7 | 翻斗车 | 74.5 | 60.6 | 54.5 | 51 | 48.5 | 46.6 |  |  |

施工期昼间施工，夜间不施工。由表5.1-2可以看出，昼间施工时，距施工场界150m时可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）的2类标准。但在施工过程中，这些施工机械往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，叠加后声级值较高，辐射范围影响较大。由于项目周边居民点离矿区距离均较远，且存在山体、植被阻隔。施工期噪声对项目周围声环境敏感点不会造成显著影响。

为最大程度减轻项目施工对区域声环境的影响，环评提出以下噪声防治措施：

（1）优先选用低噪声的施工设备，对动力机械设备和运输车辆进行定期的维修和养护；

（2）合理布局，高噪声设备尽量布置在工业场地内远离敏感点的一侧；

（3）合理安排运输路线和运输时间，夜间禁止运输；

（4）加强施工管理，合理安排作业时间，高噪声设备错峰作业，避免同时作业；

（5）高噪声施工时间应尽量安排在昼间，减少夜间施工量；

（6）合理布局施工场地，避免在同一地点安装大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

5.1.4施工期固体废物影响分析

根据前文工程分析，工程建设期每天产生生活垃圾约30kg。生活垃圾由施工队设置临时生活垃圾收集筒，统一收集后定期运至当地生活垃圾中转站处理。

由此可见，项目施工期固废均得到妥善处置，不外排，对环境影响不大。

5.1.5施工期生态环境影响分析

本项目施工期对外环境的影响主要表现在项目建设占用土地，垃圾堆放对地表植被的破坏及局部生态系统的影响。

（1）土地利用影响分析

本项目矿区范围面积为0.9996km2，本项目不新增占地，不新建平硐，影响区占用土地主要为现有工业场地、运矿道路及矿石临时堆放占地，现有工程占地2.721hm2，本次改扩建项目生态治理复垦面积2.233hm2，改扩建后工程总占地面积为0.488km2。对土地利用类型影响较小，随着生态恢复治理工程的实施后，生态影响朝着变好的趋势发展。

（2）植被影响分析

本项目主要依托现有工程，主要为现阶段生态恢复治理工程，建设期后期只进行环保设施的完善及生态恢复管护工作，后续建设主要进行生态恢复，向环境有利方面发展，对生态负面影响较少。

5.1.6小结

综上所述，项目施工期对环境的影响是多方面的，但影响主要呈现出局部性、短期性的特点，随着项目建设施工期的结束而逐渐恢复，因此对环境的影响较小。从以上分析可以看出，施工期污染防治和减缓措施的主要手段是加强管理。因此，建设单位及施工单位要从管理入手，文明施工，按照国家有关法律法规制定相应的施工规范、作业制度，并严格执行，还应加强对施工人员进行环保法律法规的宣传教育，尽可能减少施工期的环境影响。

## 5.2运营期环境空气响分析

5.2.1预测模式

根据工程分析，项目建成后运营期大气污染物主要来源于地下矿石开采、矿石运输及矿石临时堆放产生的废气主要为粉尘。其因此选取TSP作为预测因子。

（1）预测内容

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式AERSCREEN，对项目矿石临时堆场堆存过程中产生的粉尘对大气环境的影响进行预测。

（2）预测模式

本次大气预测采用以《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式预测软件。主要废气污染源参数见下表：

表5.2-1  主要废气污染源参数一览表（矩形面源）

| 污染源名称 | 坐标(°) | 海拔高度(m) | 矩形面源 | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 高度(m) | TSP |
| 临时堆场 | 109.191989935 | 32.421275596 | 595 | 20 | 10 | 8 | 0.009 |

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表5.2-2  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 二类限区 | 24小时平均 | 300.0 | 环境空气质量标准（GB3095-2012） |

（4）项目参数

估算模式所用参数见表：

表5.2-3  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 | 40.7℃ |
| 最低环境温度 | -14.6℃ |
| 土地利用类型 | 林地 |
| 区域湿度条件 | 半湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

5.2.2预测结果

（1）估算模型计算结果

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/T2.2-2018）的规定，利用推荐的（AERSCREEN）大气估算工具进行估算，按照上述排放参数，气象条件为模式中嵌入的各种气象组合条件。计算结果见表5.2-4。

表5.2-4   本项目大气污染物落地浓度估算结果表

| 序号 | 距源中心下风向距离（m） | 矿石堆场（TSP） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 下风向预测浓度（ug/m3） | 浓度占标率（%） |
| 1 | 50.0 | 4.420 | 0.491 |
| 2 | 100.0 | 5.537 | 0.624 |
| 3 | 200.0 | 6.289 | 0.702 |
| 5 | 300.0 | 8.774 | 0.973 |
| 6 | 400.0 | 7.879 | 0.883 |
| 7 | 500.0 | 7.559 | 0.844 |
| 8 | 600.0 | 8.786 | 0.988 |
| 9 | 700.0 | 6.703 | 0.745 |
| 10 | 800.0 | 7.293 | 0.813 |
| 11 | 900.0 | 8.670 | 0.965 |
| 12 | 1000.0 | 8.484 | 0.941 |
| 13 | 1200.0 | 7.790 | 0.870 |
| 14 | 1400.0 | 7.087 | 0.793 |
| 15 | 1600.0 | 6.397 | 0.711 |
| 16 | 1800.0 | 7.044 | 0.783 |
| 17 | 2000.0 | 6.276 | 0.708 |
| 18 | 2500.0 | 5.822 | 0.656 |
| 最大落地浓度及占标率 | 8.887 | 0.991 |
| 最大落地浓度距源距离 | 250 |

本项目矿石临时堆场排放的TSP，Pmax值为0.991%，Cmax为8.887μg/m³，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。大气环境影响评价范围边长取5km，即以本项目厂界外延2.5km的矩形区域。

（2）预测结果分析

根据预测结果可知，本项目无组织颗粒物Pmax最大占标率为3.273%，最大地面质量浓度出现的距离为65m，Cmax为29.465ug/m3，远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。故运营期间废气经处理达标后排放对所在地大气环境的贡献值较小，不会改变周围大气环境功能，对环境影响可以接受。

（3）项目大气污染物无组织排放量及年排放总量核算结果分别见表5.2-5、表5.2-6所示。

表5.2-5  大气污染物无组织排放量核算表

| 矿体 | 排放口编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （mg/m3） |  |
| 重晶石矿 | 1 | 矿井通风井污风 | 颗粒物 | 湿法凿岩、喷雾、洒水降尘、机械排风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 | 0.13 |
|  |  |  | NO2 |  |  | 0.12 | 0.52 |
|  |  |  | CO |  |  | / | 0.64 |
|  | 3 | 矿石临时堆场粉尘 | 颗粒物 | 密闭棚储、喷雾抑尘 |  | 1.0 | 0.067 |
|  | 4 | 装卸粉尘 | 颗粒物 | 喷雾除尘、降低落差 |  | 1.0 | 0.4 |
|  | 5 | 运输粉尘 | 颗粒物 | 喷淋洒水 |  | 1.0 | 0.116 |

表5.2-6   项目大气污染物年排放量核算表

| 无组织排放总计 |
| --- |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 0.80596 |
|  | NO2 | 0.52 |
|  | CO | 0.64 |

5.2.3大气环境影响评价自查表

项目大气环境环境影响自查表见表5.2-7。

表5.2-7   建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级 | 三级 |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5~50km | 边长=5km |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a | 500~2000t/a | ＜500t/a |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 | 地方标准□ | 附录D□ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区 | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据 | 现状补充监测 |
|  | 现状评价 | 达标区 | 不达标区□ |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目 污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS | AUSTAL2000 | EDMS/AEDT | CALPUFF | 网格模型 | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h | c非正常占标率≤100% | c非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物） | 有组织废气监测□ 无组织废气监测 | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（） | 无监测√ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（/）t/a | NOx：（/）t/a | 颗粒物：（0.313）t/a | VOCs：（/）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

## 5.3地表水环境影响分析

本项目营运期废水主要来源于为矿井井下排水（矿坑涌水）及工业场地员工生活废水。

①矿坑涌水

根据工程分析，矿坑平均涌水量为3.6m3/d。项目拟在平硐口设置沉淀池，矿坑涌水经沉淀池处理后用于井下工作面湿式凿岩和工业场地及运输道路喷雾降尘，不外排，因此不会对项目区域地表水产生不利影响。

②生活污水

项目营运期生活污水产生量为3.96m3/d，生活污水经化粪池收集处理后，用作附近林地施肥，不外排。

本项目营运期将不产生外排污废水，对周围地表水环境影响不大。

## 5.4地下水环境影响分析

### 5.4.1开采对地下水水量的影响分析

本项目采用地下开采方式，随着矿山的开采，矿体由上至下逐步采空，采空区上方岩石失去支撑，将会陷落、变形，在采空区上方形成岩移区，岩移区内采空区上方新形成的导水裂隙与上部基岩风化裂隙带连通，导致基岩风化裂隙潜水向下渗透进入矿坑内，以矿坑涌水方式排出，从而改变了岩移区内基岩风化裂隙潜水的赋存条件，导致局部水位的变化。矿坑内地下水水位随开采中段下降而下降，且随着开采中段水平的下降，周围地下水位下降，最终将以采矿工区为中心形成一水位降落漏斗，随着采场的向下推进，水位降落漏斗也随之扩大，将影响到矿区局部的地下水自然平衡状态。

根据矿区水文地质特征，矿区开采以后地下水位受影响的主要是采矿岩移影响范围及其汇水区域内的基岩裂隙地下水，采矿岩移范围内基岩风化裂隙带内地下水可能通过矿体围岩形成的导水裂隙下渗进入矿井，采矿地表岩石移动范围及其汇水范围以外的地下水仍以采矿前自然状态存在，其地下水径流基本不受采矿影响。本矿区地下水为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水，松散岩类岩性主要由第四系冲洪积，残坡积而形成的砾卵（碎）石层，含泥质碎石层、泥土，残坡积物组成，厚度1.5~10m。富水性分布不一，透水性好。地下水涌水通过沉淀池沉淀后用于湿式凿岩及场地洒水抑尘，地下水涌水部分蒸发进入环境中，其余通过下渗的方式部分补给给地下水，项目区内地下水也会受到大气降水补给，所以项目的实施对地下水水量影响较小。

矿山退役后，由于矿区围岩塌陷，沿矿脉形成渗透性相对较强的地下水渗流通道，在采矿平硐不封闭的情况下，若发生采矿塌陷，则塌陷区范围内的地下水仍接受大气降水补给，沿基岩风化裂隙采矿塌陷区导水裂隙采矿平硐外排的路线径流、排泄；如果采矿平硐完全封闭，则沿矿脉形成一个相对富水的地下水含水层，采矿区地下水位会逐渐升高。综上所述，通过科学规划对矿山排水进行合理配置和综合利用，矿山开采不会对区域水资源产生较大影响。

### 5.4.2对地下水水质的影响

（1）矿山开采废水

矿体开采后，造成开采矿体局部地下水被疏干，其周围水位不同程度下降，地下水天然流场被改变，处在疏干影响半径内的地下水都由四周向疏干中心运动。地下水流场的改变，可能导致地层中原本处于稳定的一些元素重新溶解在地下水中，从而导致地下水水质发生变化，但这种变化一般很小。

受采矿剥离、采切、爆破等因素影响，矿坑内岩屑、炸药残留物等会增加，受水的淋溶作用，少量由基岩裂隙渗入地下水，可能导致地下水中SS、氨氮、石油类等含量的增加。矿坑涌水受采矿影响含SS、COD、NH3-N等污染物，根据开发利用方案和储量核实报告估算结果可知，矿山矿坑正常涌水量为3.6m3/d，经沉淀处理后用于井下生产，不外排。

（2）生活杂排水

本项目建成生活杂排水用于场地及附近林地。不外排。

（3）废石临时堆场对地下水环境影响分析

①预测因子

根据工程分析可知，项目废石浸出液中的有害元素浓度均低于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中标准限值，也低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的允许排放值，本项目废石属于第Ⅰ类一般工业固体废物。

通过分析本项目污染源及污染物特征，识别废石中特征污染物，确定本次预测因子为临时废石堆放场渗滤液的特征污染物钡（Ba），钡在淋滤液中浓度为0.164mg/L。矿坑用水沉淀池泄漏的特征污染物为COD和钡（Ba）。

②预测模式

由于本项目各个场地事故排放下排水量较小，污染物在含水层中的扩散时对地下水流场没有明显的影响，含水层组组成较为简单，渗透系数、有效孔隙度等一般保持不变，因此本项目对废石堆场可简化为以一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模式预测方式，以钡为示踪剂对污废水的影响进行预测。

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x,t)—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

m—注入的示踪剂质量，kg；

w—横截面面积，m2；

u—水流速度，m/d；

ne—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

π—圆周率

表5.4-1   水质预测各参数取值表

| 污染源 | 污染物预测因子 | 参数 | 质量 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | w | K | I | ne | 𝐷𝐿 |  |
| 淋滤水下渗 | 单位 | m2 | m/d | / | / | m2/d | mg/L |
|  | 钡 | 3850 | 0.75 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 1.0 |

项目地层最上层为粉土质沙，查阅《环境影响评价技术导则地下水环境》附录B渗透系数经验值表可知，区域岩层地下水渗透系数取中间值0.75m/d；含水层孔隙度取值为0.30；水流速度u=KI/ne，根据现场调查地形地貌和岩层倾角，确定水力坡度取较不利情况，I取较大值为0.1，计算得水流速度为0.25m/d；参考根据 Gelhar等（1992）关于纵向弥散与观测尺度关系的理论，根据本次污染场地的研究尺度，模型计算中纵向弥散度a𝐿选用10.0m，由此计算评价区含水层中的纵向弥散系数。纵向弥散系数(𝐷𝐿)等于弥散度与地下水水流速度的乘积，即D=a𝐿·u=10×0.25=2.5m2/d。

③预测源强

淋滤液的下渗量可根据固体废物填埋场废水入渗量公式计算：

Q=αFX·10-3

α为降水入渗系数，取0.1；

F为渗水区域面积，3850m2；

X为降水量，取平利县一日最大降水量112.4mm。

经计算淋滤液的入渗量为43.27m3/d。mM=C·Q/1000，根据该矿废石淋溶浸出液毒性试验，预测因子Ba的产生最大浓度为0.164mg/L，则强降雨时废石淋滤液渗漏量按连续24小时强降雨计算得废石渣场日最大淋滤液渗漏量为0.007kg。

④预测时段

根据导则预测时段的要求，本次确定的预测时段分别为渗漏发生后的100d和1000d。

⑤预测参数结果

根据预测结果，淋滤液中的主要污染物钡在地下水含水层的迁移情况详见表5.4-2。

表5.4-2   污染物钡浓度迁移预测结果

| 距离（m） | 钡浓度C(mg/L) |
| --- | --- |
|  | 100d | 1000d |
| 0 | 0.003 | 0.00000 |
| 10 | 0.005 | 0.00000 |
| 20 | 0.0055 | 0.00001 |
| 30 | 0.0055 | 0.00001 |
| 40 | 0.0055 | 0.00002 |
| 50 | 0.0033 | 0.00003 |
| 60 | 0.0013 | 0.00004 |
| 70 | 0.0006 | 0.00005 |
| 80 | 0.0002 | 0.00008 |
| 90 | 0.0001 | 0.00015 |
| 100 | 0.0000 | 0.00025 |
| 120 | 0.0000 | 0.00041 |
| 140 | 0.0000 | 0.00061 |
| 160 | 0.0000 | 0.00084 |
| 180 | 0.0000 | 0.00107 |
| 200 | 0.0000 | 0.00126 |
| 240 | 0.0000 | 0.00136 |
| 280 | 0.0000 | 0.00107 |
| 300 | 0.0000 | 0.00051 |
| 350 | 0.0000 | 0.00015 |
| 400 | 0.0000 | 0.00003 |
| 450 | 0.0000 | 0.00000 |
| 500 | 0.0000 | 0.00000 |

根据预测，渗漏100天时，预测的污染物最大值为0.0055mg/L，出现在下游30m处；渗漏1000天后，污染物最高浓度为0.00138mg/L，出现在下游250m处。由此可见，废石堆场渗入地下水中的钡浓度最大迁移距离随时间逐步扩大，且浓度逐渐降低，均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

根据上述预测结果可知，本项目对可能产生地下水影响的各项途径均需进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

## 5.5声环境影响预测分析

重晶石矿开采过程中噪声主要来自于地表硐口工业场地风机、空压机等生产设备、汽车运输噪声，其噪声源为85-95dB（A）；采矿过程中产生的井下噪声，具体见表5.5-1。

（1）井下噪声及振动影响分析

①井下噪声

采矿区主要噪声源是地下爆破、凿岩机，影响范围主要在采矿区地下采掘面及坑道，对外环境影响小。

井下噪声主要来自设备噪声和爆破噪声，噪声级约85～110dB(A)。由于岩层的阻挡，井下设备噪声和爆破声对外界声环境影响小，但对坑道内的声环境影响大，因此应加强劳动保护。

②爆破振动

地下矿山在爆破时炸药能量释放、传递，在极短暂的时间内，爆轰作用形成的应力波，由药包中心即爆炸中心向周围传播，当应力波通过破裂圈后，强度急速衰减，再也不能引起岩石破裂，而只能引起岩石质点产生弹性振动，并以弹性波的形式向外传播，传播到地表，将会引起地表振动。爆破振动对周边一定距离内的环境、建(构)筑物、设施和居民会产生一定的影响。

矿山回采落矿采用微差爆破，单段炸药量控制在10kg以内，且仅在昼间进行爆破作业，对地表居民点的影响较小，环境影响可接受。

（2）配套设备影响分析

噪声设备主要是空压机和通风机设备噪声。由于空压机房和通风机分散布置，本次矿山噪声评价仅预测单个位置噪声源的影响范围及达标距离。

①噪声源

项目噪声源情况见5.5-1。

表5.5-1	采场主要噪声源强、位置及治理措施表

| 声源位置 | 噪声源 | 治理前单台声压级 | 治理措施 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿工业场地 | 空压机 | 95dB(A) | 室内、减振、消声器 | 连续 |
| 风井口 | 通风机 | 87dB(A) | 减振、消声器 | 连续 |

②预测结果与评价

空压机和通风机分别采用室内和室外声源公式预测模式，预测结果见表5.5-2。

表5.5-2  噪声影响预测结果

| 噪声源 | 不同距离处噪声值(dB(A)) | 达标距离(m) |
| --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 昼间 | 夜间 |
| 工业场地 | 空压机 | 63.0 | 57.0 | 53.5 | 51.0 | 49.0 | 44.9 | 43.0 | 39.5 | 15 | 45 |
| 风井口 | 通风机 | 67.0 | 61.0 | 57.5 | 55.0 | 53.0 | 48.9 | 47.0 | 43.5 | 23 | 71 |
| 评价标准 | 昼间60dB(A)，夜间50dB(A) |

据表5.5-2可知，空压机房达标范围昼间在15m、夜间在45m以内；通风机达标范围昼间在23m、夜间在71m以内。空压机和工业场地边界约20m，噪声衰减至边界处已符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，可达标排放。

据调查，空压机房、通风机布置点周边200m范围内无住户，由于山体和植被的遮挡衰减，噪声对外界影响小，不会造成扰民影响。

综上所述，评价认为在采取减振、消声、隔声措施后，整体上采矿地表工业场地及风井场噪声源对外界环境影响小。

### 5.5.2运输噪声影响分析

项目石料运输由矿区通过矿山道路驶入现有公路外售，矿石运输将会增加当地的道路的车流量，增加道路交通噪声。采矿运输车辆对沿线居民产生一定影响，所以必须对进出的运输汽车加强管理，尤其是途径离居民点较近的乡镇，要减速慢行，限速15km/h，并禁止鸣笛，分散进出，严禁夜间运输等，减少对沿线居民的影响。

项目投入运行后，业主应加强对运输沿线的环境敏感点村庄声环境进行跟踪监测，若主要原因是由本项目运输导致的超标现象应及时进行整改，可通过调整运输线路、加强管理或在敏感点加设隔声窗等来降低噪声影响，杜绝扰民现象的发生。

## 5.6固废环境影响分析

项目营运期产生的固废主要包括矿石开采产生的废弃土石、机修废机油及抹布、员工生活垃圾。

（1）废石渣

根据工程分析，重晶石矿体开采过程中产生的废石，属于一般工业固废，项目设置临时堆场，场地地面做防渗处理且设置封闭式堆场，经收集后经收集后外售综合利用，不会对周围环境产生明显的不利影响。

（2）机修废机油、废矿灯

该项目机械设备和车辆需要定期进行检修、保养，会产生少量的机修废机油、抹布，类比同类采矿项目资料统计，预计其产生量为0.2t/a，该类废物属危险废物（HW08：废矿物油）。井下采矿过程中废矿灯年产生量约0.03t/a，属于危险废物，废物类别为HW49。

建设单位应依照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求设置危险废贮存设施警示标识，遵循危险废物贮存设施的选址与设计原则建设防雨、防晒、防渗漏、防散失的危废暂存场所，严格做好危险废物分类存储，做好台账记录备查，同时要求建设单位必须遵照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求规范填写并做好联单报送留档工作，落实危废转运、处理处置责任。本项目维修间产生的机修废机油、抹布在严格落实危废管理处置规定后，对环境产生的影响很小。

（3）沉淀池沉渣

根据对本项目矿坑涌水水质实测结果，本项目矿坑涌水水质较好，其中SS浓度未检出，因此矿坑涌水沉淀渣产生较少，环评要求建设单位定期对沉淀渣进行清理，暂存于临时堆渣场，并单独存放，后期用于覆土植被恢复。

（4）生活垃圾

项目营运期员工生活垃圾产生量为405.0t/a，收集后送附近村镇生活垃圾中转站处理，不会对外环境产生明显不利影响。

综上所述，项目营运期产生的各类固废均可得到妥善处置，对环境的影响不大。

## 5.7生态环境影响分析

矿山开采对生态环境影响包括直接影响和间接影响。直接影响主要是矿山建设直接占地对生态环境的影响，包括工业场地、开采区等。间接影响主要是矿山开发所诱发的二次破坏和污染，主要是大气污染、废水污染、废石渣场、土壤污染等。

（1）对区域景观格局的影响

本项目不会在现有的基础上对地形地貌景观、自然景观、自然生态系统稳定性及生产能力造成较大的影响。工业场地、进场道路及等地面设施仍旧是影响景观格局及生态系统完整性的重要因素，但影响范围小。工业场地旁仅有一条简易道路，采矿活动不会对区域主要公路沿线的视觉景观产生影响。

（2）对生态系统完整性的影响

根据现场调查，本项目已运行多年且周围暂无其他工矿企业，根据现场调查，尚未对区域生态系统完整性造成明显破坏及显著的负面影响，仅矿山运输道路和工业场地对区域生态系统造成阻隔作用，但区域生态系统结构仍保持完整，服务功能未发生显著退化或改变。本项目与此前项目位于同一区域内，类比分析可知本项目的建设不会对生态系统完整性产生显著影响。

（3）对地下水位的影响

项目在硐采过程中，可能造成地下水位的下降，进而间接影响地表植被的需水要求，可能引发地表植被因缺水而导致死亡。地下水的补给、径流与排泄条件严格受到地形地貌条件、地层岩性和地质构造的控制。总体上，矿区地下水补给源主要为大气降雨，局部地段、一定时期内可能由地表径流补给地下水。矿山开采并不会造成区域地下水水位的大幅下降。

此外，本项目已运行多年，根据现场调查，采矿活动地表植被因地下水水位下降缺水而大面积死亡现象并未发生。类比分析可知，本项目的运营也不会因地下水水位下降而间接造成地表植被缺水大面积死亡的现象。

综上所述，本项目运营期间，K1矿体以地下开采为采矿方式，矿山开采过程中不会在现有基础上对地表植被造成直接或间接的破坏，也不会造成地下水水位下降而间接影响地表植被的生长发育，项目开采对自然生态系统稳定性及生产能力的影响较小。

（4）对动植物的影响

①对植被的影响

项目实施对植被的影响主要为K1矿体形成的露天采场表层剥离、排土场占地以及地表岩石移动范围的植被影响。随着生产后期土地复垦和植被恢复措施的实施，遭到破坏的植被将得到不同程度的恢复。地表岩石移动范围以局部出现山体裂缝为主要特征，仅对裂缝带植被产生影响，及时对不稳定边坡撒播草种，待塌陷区稳定后及时土地整治，种植树木，对矿区植被影响较小。

②对动物的影响

由于区内多年人类采矿活动的影响，区内野生动物明显减少，多为常见的小型杂食类动物，根据现状调查，矿区范围内没有珍贵和国家保护物种，且多为常见的小型野生动物。采矿活动和运输车辆的运输噪声及粉尘、工作人员活动，将对野生动物产生不利影响。但评价区内林地分布较为广泛，动物可迁至周边地区，因此运行期工程对区域野生动物的影响仅局限于较小范围内，总体看，工程对野生动物的不利影响是轻微的。

（5）对森林资源影响分析

①对森林资源数量的影响

从林地面积来看，该工程项目征地将造成林地和林木资源的消耗，对森林资源的影响是客观存在的，但拟使用林地面积占矿区范围较小，因此，对森林资源数量的直接影响较小。

对森林资源存在潜在的不利影响，通过加强施工管理，采取监测监控措施，加大森林防火和林政资源管理工作力度，这些潜在影响可得到有效控制和消除。同时，通过当地积极的植被恢复，森林资源会不断增加。

②对森林资源质量的影响

项目拟使用林地呈块状，将原有林地分裂，造成森林破碎，形成更多森林斑块，构成更多的边缘区和过渡带，从而使森林承受自然和人为干扰的范围更宽，在一定程度上存在森林质量下降的可能。

重晶石矿井巷施工阶段，土石方开挖、机械运行、运输、装卸、搅拌材料等环节均有扬尘产生。一方面，将降低空气透明度，减弱光照强度，削弱叶面接受光照和吸收CO2能力，引起林木光合作用减弱，影响林木生命活力；另一方面，林木蒙尘，雌花受粉受阻，影响结实，将降低附近森林植被自然更新能力或果树产量。

总之，本项目营运过程中对项目区森林资源质量虽有一定影响，但由于所拟使用林地分布植物群落具有较强的抗干扰能力，加上施工单位采取先进的施工工艺，严密的组织管理，使其对森林质量的影响较小，不至于造成不可逆转的影响。

（6）地表塌陷对区域生态环境的影响分析

通常在矿山采掘过程中，形成大量的空间。空间的形成破坏了岩体内部应力场的相对平衡状态。岩体在空间出现临空面，失去了支撑力，引起岩体内部应力场及应力集中区。爆破震动使临空面的岩体产生许多裂隙，裂隙的形成，又促使集中应力区的应力更加集中。当岩体的薄弱部位（岩体松软、节理发育、岩脉穿插等）的岩体的自重力超过内部应力极限时，即发生片帮、冒顶，从而造成危害。

地下矿山开采过程中，不断开挖各种采矿空间（掘进各种井巷与回采矿石等）。而在矿体中开挖采矿空间，破坏了矿体的原始应力平衡状态，产生次生应力场，形成应力集中，在原岩应力场转为次生应力场的过程中，出现各种地压现象。矿山地压就是采矿空间开挖后，若不加强地压管理，使某些区域的应力超过矿石的强度极限，采矿空间将会遭到破坏，从而造成各种危害。

根据建设单位提供的资料，该矿区矿层主要赋存于寒武-奥陶系洞河群（∈-O）dh地层之中，矿层顶底板围岩主要为炭质板岩、粗面岩，岩石总厚度大。类比相邻矿山，开采深部矿层所形成的采空区引发地面塌陷的可能性小。因此，该项目地表塌陷造成的生态环境影响不大。

（7）岩移影响分析

根据本项目《矿山地质环境保护与土地复垦方案》对采空区地表进行的地表塌陷动态监测设计，确定了地表沉陷监测范围为 “开发利用方案”报告中圈定的地表岩石移动范围，为矿区地面塌陷、地面裂缝监测范围。由于矿山矿体较薄，且围岩稳定，据该方案中矿山地质环境预测评估结果可知，根据开发利用方案，区内 K1 重晶石矿体矿采用留矿法开采，对形成的采空区的处理办法，除采取隔离措施外，尽可能用废石进行充填；必要时根据地压观测结果，选择适当时机，在确保人员安全撤离的情况下，崩落围岩进行充填，使应力得以释放。根据现状调查情况，矿山目前暂未发现地表塌陷，结合开发利用方案并类比相似矿山，分析认为矿山后期开采在岩石移动范围内发生大面积采空区地面塌陷的可能性小，仅在局部地段可能出现地表裂缝或地面下沉，对地表植被及土层破坏较轻。综合分析后期采矿岩石移动范围内的土地损毁程度为轻度。

## 5.8土壤环境影响分析

根项目运行过程中土壤污染类型为水体污染型。土壤是复杂的三相共存体系，其污染物物质主要通过废石渣场降水淋溶、地表径流等下渗方式进入土壤环境。其中对土壤环境污染影响最为严重的是重金属离子。

（1）对土壤肥力的影响

氮磷钾是植物生长发育必须的3大要素，同时也是衡量土壤肥力的直观指标，而土壤金属，特别是重金属的大量累积，能够使氮元素的矿化势明显降低，阻碍有机型氮经分解形成氨或铵的进程；部分金属离子能够与土壤中的磷元素形成不溶性的磷酸盐沉淀，降低可溶性磷、钙结合态磷与必须态磷的浓度，还能促进吸附态钾的解吸，从而降低土壤对钾元素的吸附能力，长期累积将导致土壤钾元素肥力衰退，最终导致土壤肥力衰退。

（2）对地表植被的影响

重金属离子进入土壤溶液后，能够吸附于土壤胶体表面或其他化合物形成沉淀，并随着根系的吸收既然怒植物体内不断积累，在重金属浓度增加到一定程度时，能够直接影响植物光合作用速率，抑制有机养分矿化，从而影响植物的正常生理生化进程，导致植被生长发育停滞甚至死亡，此外，耕地或草地内的重金属累积还能够进入下游食物链，产生逐级放大的生物累积富集效应。

（3）对土壤微生物的影响

一方面，重金属积累能够对土壤微生物的活性和数量造成明显影响，导致有机物质的微生物降解效率降低，并抑制微生物的正常生理代谢，另一方面，重金属污染物的土壤中能够富集耐重金属的真菌和细菌，长期积累会改变土壤微生物的区系统结构，最终间接影响土壤性质与作物产量。此外，重金属离子与土壤酶结合能够直接改变酶的空间结构与蛋白活性，也会造成土壤微生物的表征指标下降。

根据调查，只要废水沉淀池、危废暂存间和工业场地等做好防渗工作和雨水疏导工作，况且项目运营间断多年，为了解该工程运营对周边土壤质量的影响程度，本次评价委托陕西云检分析检测科技有限公司对该项目工业场地周边土壤进行了环境质量现状监测。根据监测结果，本次所测的各项土壤监测项目均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）标准限值要求，项目地土壤环境质量也满足《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准限值要求，说明项目所在地采矿区土壤环境质量均满足相应的环境质量标准，项目营运过程中严格执行相应环保措施的情况下，对土壤环境影响较小。

项目土壤环境影响自查表见表5.8-1。

表5.8-1	土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型□；生态影响型□；两种兼有 |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地□；未利用地□ |  |
|  | 占地规模 | （99.96）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（方家坡村）、方位（西南侧 ）、距离（494m) | ） |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他（ | ） |  |  |
|  | 全部污染物 | Ba |  |
|  | 特征因子 | Ba |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感 |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级□；三级 |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d） |  |
|  | 理化特性 | / |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 柱状样点数 | / | / | / |  |
|  | 现状监测因子 | 铜、镉、铬、汞、铅、砷、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-二氯乙烷、1,1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,3-二氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[K]荧蒽、苯并[b]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、Ba、Zn |  |
| 现状评 价 | 评价因子 | 铜、镉、铬、汞、铅、砷、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-二氯乙烷、1,1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,3-二氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[K]荧蒽、苯并[b]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、Ba、Zn |  |
|  | 评价标准 | GB15618；GB36600；表D.1□；表D.2□；其他（ | ） |  |  |
|  | 现状评价结论 | 厂址土壤各项监测因子均满足《土壤环境质量建设用地用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地土壤污染风险筛选值标准，土壤环境良好。项目地上风向1000m处，下风向1500处监测因子满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB156180-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | Ba |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（定性分析 ） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（/ ） 影响程度（危废暂存间等破损造成物料泄漏下渗造成土壤影响 ） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）□；c） 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程防控；其他 |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | / | / | / |  |
|  | 信息公开指标 | 公开监测结果 |  |
| 评价结论 | 土壤环境影响可接受 |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

5.9退役期环境影响分析

### 5.9.1大气环境影响分析

矿山服务期满后，场地内将不再产生新的大气污染源，只在闭矿过程中进行封井、封场、拆除地面建筑等施工及施工垃圾清运过程中产生扬尘，因此，环评要求，闭矿施工过程中应对场地进行洒水降尘，拆除垃圾及时封盖，运输垃圾的车辆不得超载，装载高度不得超过车槽，并用蓬布蒙严盖实，不得沿路抛洒，矿井闭矿施工完成后，这些影响也将会消失。

### 5.9.2水环境影响分析

矿山服务年限满后，各项生产活动已经停止，但是各平硐口仍会有矿井水涌出，矿井水主要来源于裂隙水，其透水性随裂隙的发育程度和大气降水强弱而变化，一般近坑口附近裂隙发育地段有少量渗水，雨季水量有所增加，因此矿井闭矿后，建设单位有义务对矿井进行封堵，防止矿井水继续外流，封堵后，若仍有矿坑水外溢，应在硐口设置收集池沉淀处理，并进行跟踪监测，确保矿井闭矿口后矿坑涌水不会对水坪河地表水产生影响。

### 5.9.3噪声环境影响分析

矿山服务期满后，场地内将不再产生噪声污染，只在闭矿过程中进行封井、封场、拆除地面建筑等施工及施工垃圾清运过程中产生短时间噪声影响，环评要求闭矿期封井等施工活动应安排在白天进行，矿山闭矿施工完成后，这些影响也将会消失。

### 5.9.4固体废物环境影响分析

矿山闭矿后，场地内将不再产生新的固体废物污染源，只在闭矿过程中进行封井、封场、拆除地面建筑等施工过程中产生建筑垃圾及生活垃圾，因此，环评建议对拆除建筑垃圾可回填至井下，最后对井筒进行封闭，生活垃圾集中收集、定期运往环卫部门指定场所处置。矿山闭矿施工完成后，这些影响也将会消失。

### 5.9.5生态环境影响分析

矿井闭矿时，矿井采空区面积为最大，矿井闭矿后地表岩移随后还将持续一段时间，因此在地表塌陷区应采取土地重塑措施，恢复土地使用功能；闭矿后，矿井工业场地景观与自然环境不相协调，应对其进行平整、恢复植被以减少自然景观的影响。但矿山退役期，随着采矿活动的结束和生态环境综合整治措施的落实，生态环境将会得到逐步改善，主要体现在：

（1）矿区采取生态恢复、土地复垦等措施后，植被得到恢复、随着时间的推移，植被覆盖率将有所提高。

（2）采矿结束后，采矿工业场地和矿区道路拆除后及时进行植被恢复；

（3）随着采矿工业场地植被覆盖率的恢复、提高，水土流失量将逐步下降；

（4）退役期生产设备停产，将使大气、水、声等环境要素得到改善。

退役期，矿区职工的撤离，将给当地的经济发展带来一定的不利影响，但只要采取积极有效的措施，可避免一系列的负面影响，使区域发展趋于正常化。

总体看来，退役期生态环境将得到逐步的恢复和改善，矿山服务期满进行生态恢复后，植被覆盖率将恢复接近开采前水平，生态环境将得到逐步的恢复、改善。

根据项目初步设计方案，重晶石矿山服务年限为1.45a。闭矿期，建设单位拟采取的生态恢复及补偿措施如下：

（1）按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（HJ651-2013）中的规定，落实各项生态恢复措施；土地复垦率不低于85%，植被恢复率应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）中的林地标准。

（2）关闭矿山，必须提出矿山闭坑报告及有关采掘工程、不安全隐患、土地复垦利用、环境保护的资料，并按照国家规定报请审查批准。

（3）在每个工作面采完后，对工作面积存的矿石放空后。对采空区利用矿井开采和掘进产生的废石进行全面回填，以防止地面塌陷，对出现的地裂缝、地面塌陷及时进行回填，对采矿活动影响趋于稳定的区域逐步采用植树等地质环境修复工程，再按相关要求对主井及风井进行封井。

（4）闭坑后对工业场地建筑物进行拆除、剩余矿渣等进行清理后，对工业广场采用植树复绿，恢复其原有生态环境，采用乔、灌、草结合恢复，与周边森林景观相协调，生态恢复树种、灌木、竹、草本植物的选择应以乡土植物为主，适地适材；办公楼等建筑物可保留提供给当地居民使用，拆除后的建筑垃圾用于回填采空区及封堵井口。保留设置的排水设施和矿井水处理系统，继续导排闭坑期矿井水直至主平硐闭坑期不再有矿井水排出为止。生态恢复后的工业场地应因地制宜地转为林业用地，应满足符合《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）林地标准。

（5）闭坑后加强井田范围内地表变形监测，发现有裂缝、局部塌陷区域，应采取封堵、覆土等措施进行整治，并补植林木，减轻矿井开采地表变形造成的生态破坏。

（6）在闭矿后，矿井工业广场场地景观与自然景观不相协调，应对其平整，恢复植被以减轻对自然景观的影响。

闭矿期的矿区景观格局与运营后期是一致的，本次在开采区采取绿化复垦等措施，可减少对生态环境的影响。落实好矿山工业广场、办公生活区等建筑物的处置方案，待服务期满后能够快速落实地表生态环境的改善及恢复。

## 5.10环境风险分析

为贯彻落实国家环保总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152号）文件的精神，落实各级环保部门开展环境风险排查工作的要求，根据有关文件精神，依据环发[2006]4号文附件三“环境风险排查技术重点”的要求，对本进行环境风险评价，编制环境风险评价章节。

### 5.10.1目的和重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次进行环境风险评价和管理的主要目的为：

根据项目工程特点，对生产、物料储存及运输等过程中存在的各种事故风险因素进行识别；

针对可能发生的主要事故分析，预测有毒、易燃、易爆物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），以及应采取的缓解措施；

有针对性地提出切实可行的事故应急处理计划和应急预案，完善安全设计，以此指导设计和生产，减少或控制本项目的事故发生频率，减轻事故风险对环境和社会的危害，以合理的成本实现安全生产；

制定适合本项目特点的事故应急预案。

### 5.10.2环境风险识别

根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，确定环境风险评价工作等级。

（1）物质风险识别

本次评价《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“7风险识别7.1风险识别内容7.1.1物质危险性识别包括主要原辅材材料、原料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等”。经过对本项目生产工艺和原辅材料的分析，本项目矿区涉及的主要危险化学品为废机油、柴油。

（2）重大危险源识别

本项目为重晶石矿井下开采项目，根据生产工艺特点，本项目涉及的危险物质主要为废机油、柴油，最大存储量分别为0.2t，0.5t，存在泄漏的风险。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，其中柴油（油类物质）临界量为2500t，废机油临界量为50t。

经计算，该项目Q=0.2/2500+0.5/50=0.0042，Q＜1，则该项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价工作等级判定见表5.10-1。

表5.10-1风险评价级别的判定

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析* |
| *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的的说明。见附录A。 |

该项目环境风险潜势为Ⅰ，可以确定该项目环境风险评价级别为简单分析，即仅在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的的说明。

表5.10-2  柴油理化特性表

| 标识 | 名称 | 柴油 | 英文名 | Diesel oil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危规号32501 | UN编号：1223 | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ш类包装 |
|  | 分子式 | C4H100~C12H26 | 危险类别 | 可燃液体 |
| 理化特性 | 外观与性状： |
|  | 熔点(℃)：-18 | 沸点(℃)：282-338 |
|  | 相对蒸气密度(空气＝1)：0.7-0.75 | 燃烧热（KJ/moL）：30000-46000 |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于醇等溶剂 |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：本品易燃，且具有窒息性 |
|  | 引燃温度(℃)：75-120 | 闪点(℃)：38 |
|  | 爆炸下限%（V/V）：0.6 | 爆炸上限%（V/V）：6.5 |
|  | 危险 特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 禁配物 | 强氧化剂 |
|  | 消防 措施 | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 灭火注意事项:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。 |
| 毒理学性质 | 急性 毒性 | LD50：＞5000mg/kg(大鼠经口) LC50：＞5000mg/m3/4h(大鼠吸入) |
|  | 毒性 | 无资料 |
|  | 最高容许浓度 | 中国MAC(mg/m3)：未制定标准；前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准；美国TVL-TWA：未制定标准；美国TVL-STEL：未制定标准 |
|  | 健康 危害 | 急性中毒：吸入高浓度煤油蒸气，常先有兴奋，后转入抑制，表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤、共济运动失调；严重者出现定向力障碍、谵妄、意识模糊等；蒸气可引起眼及呼吸道刺激症状，重者出现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎，严重时可发生肺水肿.摄入引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状，可出现与吸入中毒相同的中枢神经系统症状。 慢性影响：神经衰弱综合征为主要表现，还有眼及呼吸道刺激症状，接触性皮炎，皮肤干燥等。 环境危害：对环境有危害.对大气可造成污染。 燃爆危险：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃.若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |
|  | 急救 措施 | 皮肤接触：立即脱去所有被污染的衣物，包括鞋类。用流动清水冲洗皮肤和头发(可用肥皂)。如果出现刺激症状，就医。 眼睛接触：立即用流动、清洁水冲洗至少15分钟.如果疼痛持续或复发，就医。眼睛受伤后，应由专业人员取出隐形眼镜。 吸入：如果吸入本品气体或其燃烧产物，脱离污染区.把病人放卧位，保暖并使其安静。开始急救前，首先取出假牙等，防止阻塞气道.如果呼吸停止，立即进行人工呼吸，用活瓣气囊面罩通气或有效的袖珍面具可能效果更佳。呼吸心跳停止，立即进行心肺复苏术。送医院或寻求医生帮助。 食入：禁止催吐.如果发生呕吐，让病人前倾或左侧位躺下(头部保持低位)，保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。仔细观察病情，禁止给有嗜睡症状或知觉降低，即正在失去知觉的病人服用液体。意识清醒者可用水漱口，然后尽量多饮水。寻求医生或医疗机构的帮助。 |
| 贮藏运条件 | 储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源。炎热季节库温不得超过25‘C。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |
| 泄漏应急措施 | 应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服.尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂石或其它不燃材料吸附或吸收；也可以在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置，操作处置与储存 |

表5.10-3  机油化学性质及危险特性

| 标 识 | 中文名 | 机油 | 英文名 | lubricating oil ；Lube oil | 危险货物编号 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | / | 分子量 | 230～500 | UN编号 | / | CAS编号 | / |
|  | 危险类别 | / |
| 理 化 性 质 | 性 状 | 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 |
|  | 熔 点（℃） | / | 临界压力（Mpa） | / |
|  | 沸 点（℃） | / | 相对密度（水＝1） | ＜1 |
|  | 饱和蒸汽压（kpa） | / | 相对密度（空气＝1） | / |
|  | 临界温度（℃） | / | 燃烧热（KJ·mol-1） | / |
|  | 溶 解 性 | 不溶于水 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃 烧 性 | 可燃 | 闪点（℃） | 76 |
|  | 爆炸极限（％） | 无资料 | 最小点火能（MJ） | / |
|  | 引燃温度（℃） | 248 | 最大爆炸压力（Mpa） | / |
|  | 危 险 特 性 | 遇明火、高热可燃。 |
|  | 灭 火 方 法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
|  | 禁 忌 物 | / | 稳定性 | 稳定 |
|  | 燃 烧 产 物 | 一氧化碳、二氧化碳 | 聚合危害 | 不聚合 |
| 毒性及健康危害 | 急 性 毒 性 | LD50（mg/kg） | 无资料 | LC50（mg/kg） | 无资料 |
|  |  | 侵入途径：吸如、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜； 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟；避免长期反复接触。 |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。 |

### 5.10.3可能影响环境的途径

本扩建项目涉及有毒有害物质扩散途径主要有：柴油储罐区及危废暂存间火灾、爆炸事故产生伴生/次生污染物CO、NOx等通过大气环境的扩散。项目生产期发生环境风险的事故主要为柴油储罐区及废机油发生泄漏，详见下表。

表5.10-4  本项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 危险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储运工程 | 柴油储罐 | 柴油 | 泄漏及引起的火灾、爆炸伴生/次生污染物排放 | 大气、地表水 | 淑河 |
| 2 |  | 危废暂存间 | 废机油 |  |  |  |

### 5.10.4环境风险分析

1、柴油储罐

柴油在运输、贮存过程中操作不当；容器破裂、渗漏或存储措施不规范，致使物料外泄；生产设备在管理不当、操作失控或自然灾害的情况下，造成物料泄漏事故事及柴油泄漏量达到燃烧极限，遇到明火或其他火源导致燃烧。产生的主要环境问题为柴油泄漏对地表水产生的影响及与明火发生火灾、爆炸后引起的次生环境风险，包括大气污染、消防废水污染等。

2、危废暂存间

项目危废间暂存的废机油一旦遇到明火，如工作人员吸烟、或其他明火等，均可能导致火灾的发生，使大气中颗粒物、一氧化碳等污染物浓度增加并危害人身安全；废机油如果泄露会污染所在地的土壤环境和水环境，故本项目需重点加强对危废暂存容器的日常管理，且本项目涉及危险品性质及生产工艺简单，环境风险较小。

3、主要环境风险

（1）大气污染事故风险

柴油发生泄漏引起的火灾爆炸，本项目柴油储罐泄漏对外环境的影响主要是柴油泄漏对环境空气质量的影响。柴油储罐一旦出现泄漏事故，应杜绝周边火源，防止火灾事故，同时应立即堵住泄漏口。项目发生柴油储罐泄漏后，假如其不发生爆炸火灾而是少量挥发在环境空气质量中，主要表现为对附近人群的影响，但由于其扩散快对周围环境和人群影响较小。

柴油或废机油泄漏遇明火引发火灾和爆炸事故，因此必须引起高度的重视，防止火灾、爆炸事故的发生。火灾对周围大气环境的影响主要表现为散发的热辐射。如果热辐射非常高可能引起其它易燃物质起火。此外，热辐射也会使有机体燃烧。燃烧事故一旦发生，将对大气环境及水环境造成一定程度的污染影响。从以往事故的监测来看，一般有机物燃烧产生碳氢化合物，碳氢化合物对周围大气环境污染则较小。

（2）地表水污染事故风险

柴油或废机油泄漏主要产生的地表水污染事故，建议设可满足事故水暂存的要求的事故池。事故池应采取安全及防渗措施，且事故池在非事故状态下不得占用，以保证可以随时容纳可能发生的事故产生的废水，企业应设置迅速切断事故排水直接外排并使其进入储存设施的措施，本项目所设事故池容积可满足项目事故废水收集暂存的需要，不会导致事故废水外排进入地表水，对地表环境水影响较小。

（3）地下水、土壤污染事故风险

项目柴油储罐区泄漏的柴油及废机油泄漏流入土壤孔隙，可降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，使土壤生物减少。柴油、废机油泄漏的区域形成土壤的局部污染，污染集中于土壤表层0cm~20cm范围内，这时的根系分布于此深度的植物不能生长。若柴油储罐或废机油暂存桶发生泄漏，柴油、废机油将通过包气带下渗进入潜水含水层，可能会使地下水受到污染。在发生大量泄漏、短时间内未加回收的情况下，含化学品污水方可通过在土壤中的渗透，污染地下水。因此需要加强生产管理和监督，采取有效的防范措施，防止和减轻柴油或废机油泄漏造成的污染。

本项目应对柴油储罐区做好防渗措施，并设可燃气体检测报警器，可及时发现储罐柴油渗漏，产生事故废水进入事故池，废水运往有处理能力单位处置，对土壤及地下水环境影响较小。

### 5.10.5环境风险防范措施

1、对柴油储罐区做好防渗处理，设置专人值班，时刻关注罐区的情况；项目危废间做好防渗处理，设专人值守。

2、定期对柴油的储存、输送环节的设备、管道、阀门等进行检修、维护和保养。

3、项目区配备有消防沙、手提式干粉灭火器、消防水池（10m3）和移动式水泵、医用急救包等，对每个工作人员进行消防培训、厂区设立禁止吸烟、禁止打手机的警示牌，严格禁止厂内明火、点焊、电割；加强设备、管道的检修维护；加强员工的安全技术培训，提高安全防范意识。

4、发生柴油、废机油泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，防止进入外环境。

### 5.10.6突发环境事件应急预案

1、应急预案

根据环境保护部“环发〔2012〕77号”文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》要求，通过对事故的风险评价，生产运营企业在投产前，应制定详细的防止重大环境污染事故发生应急预案、消除事故隐患的措施及应急处理办法。建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行案。根据本项目环境风险分析结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表5.9-5。

表5.10-5环境风险突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 2 | 应急计划区 | 排土场及邻近地区、污水处理设施区 |
| 3 | 应急组织 | 企业：成立应急指挥小组，由最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业求援队伍负责事故控制、救援和善后处理。成立应急指挥小组，环保、消防、水力部门为主要影响机构。 |
| 4 | 应急状态分类应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 |
| 5 | 应急设施设备与材料 | 生产装置：事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急求所用的一些要求、器材；应设置应急事故池；临界地区：人员急救所用的一些药品、器材。 |
| 6 | 应急通讯通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评价 | 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的影响能危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；消除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。 |
| 9 | 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案； |
| 10 | 应急状态中止恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。 |
| 11 | 人员培训与演习 | 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对企业员工进行安全卫生教育。 |
| 12 | 公众教育信息发布 | 对企业临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理 |
| 14 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

### 2、应急监测方案

事故应急监测将在环境风险事故发生时，启动应急预案，并与区域应急预案衔接，由项目应急工作负责人员与当地环境监测站取得联系，实施事故应急监测。其监测项目、监测频次根据不同的的事故工况及外环境条件而定。

### 5.10.7风险评价结论

综上所述，通过采取风险防范措施后，废机油泄露对环境的影响不大，环境风险可以接受。

项目环境风险简单分析内容表见下表：

### 表5.10-6   建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 重晶石矿开采建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （陕西）省 | （安康）市 | （/）区 | （平利）县 | 大贵镇淑河村 |
| 地理坐标 | 经度 | 109°11′34″ | 纬度 | 32°25′16″ |
| 主要危险物质及分布 | 该项目风险物质主要为柴油、废机油等引发的火灾爆炸事故。 |
| 环境影响途径及危害后果 | 废机油、柴油泄露，可能会进入土壤、流入地表水以及渗入地下水体，对所在区域环境造成污染。 |
| 风险防范措施要求 | （1）废机油的储存容器要有足够的储存空间及盛装余量，危废暂存间因进行防渗处理。 （3）废机油应单独收集、贮存，防止危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后，引发危险废物的二次污染；堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏等防止污染的措施，降低对环境的影响。 （3）严格执行危险废物台账管理制度、执行报批和转移联单制度。 |

第6章环境保护措施及其可行性论证

## 6.1施工期污染防治措施及其可行性分析

### 6.1.1施工期大气污染防治措施

根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《关于印发陕西省扬尘污染专项整治行动方案的通知》（陕建发〔2017〕77号）、《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）及《安康市蓝天保卫战2022年工作方案》及《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的相关要求，项目在施工期应按照相关要求采取以下大气污染防治措施，严格做到“六个100%，七个到位，七个统一标准”。

（1）建设单位应当在施工前向工程主管部门、环境保护行政主管部门提交工地扬尘污染防治方案，将扬尘污染防治纳入工程监理范围，所需费用列入工程预算，并在工程承包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。

（2）施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督。

（3）必须强化施工期环境管理，加强环保宣传和教育工作，努力提高施工人员的环保意识，杜绝粗放式施工。

（4）对于施工工地周边必须设置围挡，并采取湿法作业方式进行；施工场地内易产生扬尘的物料堆置必须采取密闭、遮盖、洒水等抑尘措施，减少露天装卸作业。

（5）施工过程中产生的弃土、弃渣及其他建筑垃圾应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施中的一种，防止风蚀起尘及水蚀迁移。施工现场集中堆放的土方必须采取覆盖或者固化措施，严禁裸露。

（6）路基土石方工程作业时应当分段作业，采取洒水抑尘措施，缩短起尘操作时间；四级以上大风或重污染天气除抢修抢险外，停止土石方作业。

（7）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；对环境要求高的路段，应根据实际情况选择在夜间运输，以减少粉尘对环境的影响。

（8）运输车辆加蓬盖、装卸场地在装卸前先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。

（9）定期利用处理后的施工废水对裸露的运输道路和施工场所洒水。

（10）施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放。

在采取以上措施后，确保施工期废气排放能够达到《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求，说明施工期大气污染防治措施可行。

### 6.1.2施工期噪声污染防治措施

由于施工机械的非连续性作业特点，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点。为有效降低施工噪声对周围居民的影响，现就施工期噪声控制措施提出以下要求。

（1）严格控制施工时间。根据季节制定作息时间，合理安排施工计划，尽可能避免夜间（22:00~06:00）、昼间午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象。

（2）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响，夜间禁止施工。

（3）严格遵守操作规程，降低人为噪声。不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸过程产生的金属撞击声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等。

（4）对于高噪声设备应采取安装消声器、隔声罩等降噪措施，应尽量选择低噪声施工方式和设备。

（5）要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。该项目不同施工阶段的噪声控制应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。

拟建项目场界周围无论是昼间还是夜间，都较为安静，噪声本底值较低，只要严格管理，采取以上措施后，可有效降低施工噪声，保证施工场界噪声对周围敏感点造成的影响最小。施工期产生的噪声是项目开发建设的主要污染源，但它的影响是短期的，项目建成后，其影响就结束。项目场地距离最近环境敏感点徐岭村，虽然距离较近，但有天然地形阻隔，施工期基本不会对其产生噪声影响。

### 6.1.3施工期废水污染防治措施

为减小施工期对附近水环境、土壤及地下水的影响，施工期应采取以下治理措施：

（1）严格工程施工中的用水管理，节约用水，减少废水产生量。

（2）生活污水依托当地的污水处理系统，使用化粪池，洗涤类废水用于洒水降尘。

（3）施工期设临时沉砂池，对于生产废水全部进行沉淀，沉淀后回用于施工、施工场防尘洒水等。

在采取上述措施后，项目施工期产生的废水对周围环境的影响很小。

### 6.1.4施工期固体废物污染防治措施

本项目后续施工过程中固体废物主要为施工产生的弃土石渣及施工人员产生的生活垃圾。

（1）施工产生的弃土石渣，全部用于道路铺设，对环境影响小；

（2）场区设置生活垃圾收集箱，施工期产生的生活垃圾统一收集，运输至当地环卫部门指定的地点处理。

采取上述措施后，施工期固体废物均能得到妥善处理，因此，施工期固体废物处置措施可行。

### 6.1.5施工期生态环境污染防治措施

施工期，项目在原有场地内改造并进行原矿山遗留生态问题的修复，不新增占地，对区域生态系统的影响较小。经过治理后占地面积为0.488hm2，项目生态环境的保护重点在于防止矿区水土流失的发生，具体如下：

（1）工程施工时，应充分考虑裸露地表的水土保持问题，尽可能使土建破土工程避开雨季；

（2）划定施工范围，严禁在矿区范围外施工或破坏地表植被；

（3）施工过程中对表土耕作层进行剥离，单独存放，用作开挖裸露面植被恢复、绿化；

（4）在暴雨季节不应进行大规模的土方施工作业；做好排水沟、挡土墙的建设工作，避免造成水土流失现象；

（5）加强施工管理，减轻工程活动对当地植被的不利影响，维护项目及周边区域的生态完整性；

（6）加强施工人员的环保意识教育，施工中产生的垃圾及时清运、指定地点堆放。

（7）尽量不扰动施工区域外的动物栖息环境；加强对施工人员的教育，必须防止出现打猎等危害区域陆生动物的情况发生；

（8）与当地居民及相关部门积极协商，提出可行的保护、监管方案，确保矿山开采运输不会对植被造成影响。

经过上述措施，以实现减小地表扰动和植被破坏的目标，从而缓解项目施工对区域生态环境影响的加重，是区域生态环境维持现状，维持项目及周边区域的生态系统的完整性。

### 6.1.6施工期污染防治措施可行性分析

经上述分析，拟建项目的施工建设，虽可能会对场址区域大气环境、声环境等造成不同程度的影响，但由于其建设过程为短期行为，不具有累积效应。所以工程建设对环境的影响呈现为暂时和局部的影响，只要在施工过程中，科学设计、严格管理，认真落实国家的各项施工规范、条例，严格按照工程设计与施工方案进行施工，确保工程质量，按期竣工，则不会对评价区域造成大的影响。由此可见，本环评提出的施工期污染防治措施可行。

## 6.2运营期污染防治措施及其可行性论证

### 6.2.1废气污染防治措施

矿山开采期间只要加强大气污染的预防管理和控制措施，矿山扬尘、废气对矿山周边环境影响就可以控制在相对较小的范围内，从而降低对周围环境的影响。

1、K1重晶石矿井下开采废气

环评报告要求业主采取以下措施降低巷道内粉尘产生量：

（1）井下采用湿式凿岩，凿岩过程中工人需佩戴口罩防尘。

（2）掘进及采场爆破产尘量采用喷雾除尘。采场、掘进工作面通风排尘采场、掘进工作面通风排尘采取最佳排尘风速。

（3）优化爆破参数，采用湿法爆破技术降低爆破产尘量。爆破方式采用控制爆破，降低用药量和爆破废气量。

（4）爆破完成后及时打开喷雾系统，防治爆破产生的粉尘扬起，爆破完成后应立即加强通风。喷雾除尘系统在井下各处使用，尤其在巷道等产尘点以喷雾防尘为主。喷出的水雾雾流有效射程和张角越大越好。

（5）建立完善的通风系统，在采掘工作面设置局部风机，爆破后进行辅助通风，保证空气质量达到环保的要求。

以上措施均为常规的地下开采大气防治措施，经济合理，对大气污染物有一定处理效果。采取以上措施后，可明显降低本项目地下采场产生的废气污染物，措施可行。

2、运输扬尘

道路运输扬尘的产生情况与路面情况、天气情况、风速、湿度等因素有关，其防治措施主要有：

（1）加强运输道路养护，确保路面平整，防止因汽车剧烈颠簸造成的产尘量。

（2）加强路面清扫工作，根据路面状况以及天气情况及时给路面洒水；考虑到矿石外运输道路具有公用性质，如村级公路沿线，需由企业专门设立人员，在靠近居民段定时进行清扫、洒水。

（3）加强车辆运输管理，为减少运输扬尘，必须采用专用运输车辆运输，汽车在敏感点附近行驶速度应小于20km/h。

（4）运输汽车不应超载，应压平加盖蓬布，车厢应经常检查维修，要求严实没有漏洞。

（5）装卸时间尽量要避免大风及下雨天气，应尽量降低落差，同时要加强管理，装卸场所应采取经常洒水及清扫。

（6）建议在矿石运出前，对矿石进行洒水增湿处理，以尽可能减少运输扬尘的产生。

（7）在大风天气下，建议不运输。

（8）加强工业场地绿化，在产尘点附近种植滞尘性较强的树种。

以上措施均为道路扬尘常用的降尘措施，对扬尘处理效果好，在技术上可行，且经济。

4、地面临时储场扬尘措施

矿山采场设置临时储场(废石或原矿），环评要求临时储场设置全封闭库房，并在储场场地设置喷淋装置进行降尘，同时地面做硬化处理；同时生产的矿石尽量直接装车运往外售目的地。

5、装卸系统防尘措施

（1）采场至储场运输、储场址外售目的地运输采用汽车，转运装车时尽量装卸高度，装车点设置喷枪洒水防尘措施，有效降低转载和矿石装卸扬尘。

（2）在原矿装卸过程中加强管理，文明装卸。

（3）矿石临时堆场加装喷雾降尘装置，在矿石倾倒时及时开启喷雾装置有效降低扬尘。

（4）在矿石临时堆场定期开启喷雾降尘装置，具体开启次数视天气情况而定，一般非降水天气应不少于3次。

上述措施操作简单，对堆场降尘有一定效果，业主应加强管理，指派专人加强监督管理和实施。

经分析可知，项目采取以上措施后，可大大降低粉尘对周围环境的影响，可见措施可行。

- 非道路机械设备污染防治要求

根据《非道路移动机械污染防治技术政策》（2018年8月19日），加强在用非道路移动机械的排放检测和维修。加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。加强对非道路移动机械排放检测能力的建设；经检测排放不达标的非道路移动机械，应强制进行维修、保养，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态。

非道路移动机械维修企业应配备必要的排放检测及诊断设备，确保维修后的非道路移动机械排放稳定达标，同时妥善保存维修记录。

加强非道路移动机械的噪声控制。禁止任何单位或个人擅自拆除弃用非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养。

### 6.2.2废水处理措施

项目营运期废水主要为矿井井下排水（矿坑涌水）和员工生活污水。

1、矿坑涌水

(1)工程拟采取的措施

工程拟在坑口处设沉淀池，将矿坑水进行沉淀处理后循环使用，不外排。

(2)措施可行性分析

采矿作业坑道废水经井底水仓收集后泵至硐口废水沉淀池简单沉淀后首先回用于井下湿式凿岩及工作面洒水抑尘，多余的部分用于场地及道路洒水降尘。类比当地同类矿山矿坑水的水质监测可以看出，项目矿坑水各指标均低于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ标准限值，完全可用作为矿山回用水，满足矿山生产井下湿式凿岩、工作面除尘和采场洒水等生产用水对水质要求，因此矿坑水在坑底及平硐口经过沉淀后用于井下湿式凿岩、工作面除尘和场地道路抑尘洒水等用水是可行的。

从水量上看，本项目矿坑涌水产生量最大3.6m3/d，湿式凿岩及工作面除尘等井下用水新鲜水补充量为11.2m3/d，矿坑涌水量小于井下新鲜水用量，需要从高位水池补水，因此生产过程中能够完全消纳矿井用水，评价要求矿井水禁止外排。

本项目矿坑涌水产生量合计3.6m3/d，平硐口沉淀池容积150m3，能够容纳矿坑废水，确保废水不外排。

本项目矿坑涌水最大产生量为3.6m3/d，道路洒水用水量为17m3/d，因此即使是停产期间，本项目矿坑涌水也能够全部综合利用。必要时，可将矿坑涌水运至本企业废石综合利用场，用于抑尘等，确保废水不外排。

综上所述，采矿作业坑道废水经自流至硐口废水沉淀池简单沉淀后首先回用于井下湿式凿岩及爆破洒水抑尘，多余的部分用于场地及道路洒水降尘。矿坑涌水水质满足矿山生产井下湿式凿岩、工作面除尘和采场洒水等生产用水对水质要求，因此矿坑水在坑底及平硐口经过沉淀后用于井下湿式凿岩、工作面除尘和场地道路抑尘洒水等用水是可行的。

(3)主要要求

a.在采矿硐口设沉淀池，沉淀后废水用作井下湿式钻孔、采场除尘等用水。

b.地下采矿受采矿原料硝铵炸药影响，矿坑水中含氮物质有所升高，pH值有所降低。评价要求对矿坑水定期监测，矿坑水pH值降低酸化时，采取沉淀后中和治理措施。

c.评价建议在采矿时，合理使用硝铵炸药，可采用小剂量多次爆破方法，加强管理，减少含氮物质进入矿坑水。

2、办公生活废水

项目营运期生活污水产生量为3.06m3/d，建设方拟建设化粪池，生活污水经化粪池收集处理后，用作农田施肥。

建设单位需安排专人负责定期清掏化粪池，确保生活污水不外排。本项目矿区周边区域均为林地，足以消纳本项目化粪池处理后的污水。

### 6.2.3地下水污染防治措施

#### 6.2.3.1源头控制

地下水一旦受到污染，将很难恢复。地下水污染的主要措施为源头控制，主要是做好前期的各项工作，加强地下水预防措施，将地下水污染风险降至最低。业主应采取以下措施：

（1）机修废机油等危险废物临时贮存设施应符合《危险废物临时贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的要求，工业场地应进行分区防渗，机修废机油等危险废物临时贮存地做重点防渗。

（2）合理设计施工方案，建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；

（3）选择有丰富经验的单位进行施工，并有具有相关资质的第三方对其施工质量进行强有力的监督，减少施工误操作。施工过程中，应加强监管，确保施工工艺的质量；

（4）施工技术人员应掌握所承担防渗工程的技术要求、质量标准等，施工中应有专人负责质量控制，并做好施工记录。当出现异常情况时，应及时会同有关部门妥善解决，施工过程中应进行质量监理，施工结束后应按国家有关规定进行工程质量检验和验收。

（5）正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对风险事故区的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。

（6）排土场设截排水沟，下游建挡土墙，挡土墙下游设排土场淋滤水收集池，沉淀处理后用于防尘洒水。

#### 6.2.3.2分区防治

对矿区可能泄漏污染物可导致地下水污染的地面进行防渗处理，并及时将泄漏或渗漏的污染物进行收集，有效防治洒落地面的污染物渗入地下。

报告要求业主将矿区划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗，并采取对应的措施，详见下表，图6.2-1

表6..2-1矿区防渗分区及措施

| 序号 | 防渗分区 | 具体范围 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 危废暂存间 | 底部采用高标号水泥硬化防渗，表面采用环氧树脂地面防渗和防腐蚀 |
| 2 | 一般防渗区 | 化粪池 | 混凝土池体采用防腐防渗混凝土，池体表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料 |
| 3 | 简单防渗 | 沉淀池、废石临时堆场、矿石堆场、工业场地、运输道路、生活区 | 地面硬化 |

#### 6.2.3.3污染监控

(1)地下水跟踪监测计划

为了及时掌握项目区地下水环境质量状况和地下水水质的变化情况，本项目宜根据地下水污染源分布情况设置长期地下水水质跟踪监控点，建立完善的跟踪监测制度。地下水环境监测按照《地下水环境监测技术规范》(HJIT164-2004)的相关要求进行，根据区域含水层分布特征和地下水的径流特征，并充分考虑污染源等因素，结合预测结果布置地下水监测点。

(2)地下水监测原则

a.充分利用己有监测井。

b.充分考虑当地水文地质条件。

c.以浅层地下水监测为主的原则。

d.水质监测项目参照污染源特征污染因子确定。

(3)监测点布置

根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则-地下水环境》及HJ/T164-2004《地下水环境监测技术规范》等规定，在矿区周边设置3个地下水质量跟踪监测点，地下水监测见下表：具体见图6.2-2。

表6.2-2地下水监测点位一览表

| 编号 | 监测频次 | 监测因子 | 监测对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每年1次 | pH、NH3-N、高锰酸盐指数、总硬度、Ba、Zn。 | 业场地上游 |
| 2 |  |  | 临时废石渣场下游（方家坡水井） |
| 3 |  |  | 工业场地下游（淑河村水井） |

#### 6.2.3.4监测管理

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。

(1)管理措施

a.防止地下水污染管理的职责属于业主环境保护部门的职责之一。业主应指派专人负责防治地下水污染管理工作。

b.业主环境保护部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

c.监测井应设明显标识牌，井(孔)口应高出地面0.5~1.0m，井(孔)口安装盖(保护帽)，孔口地面应采取防渗措施，井周围应有防护栏；

d.制定环境风险应急预案，落实安全和环境风险防范措施，减缓对下游地表、地下水体和生态环境造成的影响。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适时组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

(2)技术措施

a.按照《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)要求，及时上报监测数据和有关表格。

b.在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。可采取的措施如下：

①了解是否出现异常情况，出现异常情况的位置、原因；

②加大监测密度，如监测频率由每季(年)一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向；

③周期性地编写地下水动态监测报告；

④定期对污染区位置进行检查。

### 6.2.4噪声污染防治措施

#### 6.2.4.1项目拟采取的噪声污染防治措施

噪声防治措施主要从噪声源、噪声传播途径和人耳三方面入手。建设方可采用低噪声设备、将高噪声设备置于场地中间的措施，在噪声传播途径中主要通过隔声措施将高噪声设备置于室内，从而降低对周围环境的影响；入耳治理措施主要为可能涉及高噪声设备的员工配套耳塞的方式减少噪声对员工的影响。通过采取以上措施，项目营运期噪声对周边敏感点的影响将降低。

#### 6.2.4.2噪声防治措施可行性分析

(1)噪声源治理措施可行性分析

本项目噪声源主要为工业场地各类采矿辅助设施使用时所产生的噪声。业主通过合理布局，选用低噪声设备，将高噪声设备(风机、空压机等)布置在远离办公区一侧，将矿石转运场设置于工业场地偏东的位置。通过合理布置，可将高噪声源远离工业场地办公区，降低噪声源对办公区的影响。

企业将各类噪声设备采取基座固定，减振的方式可有效的减小各类设备噪声产生。对高噪声设备增加消声器，可有效降低噪声源强。

(2)传播途径治理措施可行性分析

本项目为矿产开采类项目，开采方式为地下开采。由于开采方式为地下开采，距离地表距离较远，通过地层阻隔及距离衰减不会对工业场地(井口)造成影响。

工业场地内布置时将高噪声设备放置于封闭或半封闭空间，通过墙体阻隔可有效衰减噪声对周围的影响。矿区工业场地附近200m无住户，通过合理布置噪声设备位置，将其远离矿区生活区，通过距离衰减、绿化吸声可有效降低噪声影响。

(3)声源接受点防治措施可行性分析

评价要求业主对可能涉及高噪声设备的员工配套耳塞的方式减少噪声对员工的影响。

通过预测分析，本项目运营期不会对周围声环境质量产生明显影响，工业场地内各类噪声设备通过相应的治理措施后能实现厂界达标排放的要求，对周围声环境质量影响较小，防治措施可行。

（4）运输噪声

环评要求，运输车辆经过居民点时采取如下措施：

①合理选择运输时段，避免在午休及夜间（22:00～6:00）运输；

②运矿车辆在经过居民点等敏感点时减速、慢性、禁止鸣笛；必要时设置隔声墙。

在保证上述措施的前提下，未来交通噪声对外环境的影响可以降低到最小程度。由于运输车辆为间断运输，交通噪声影响表现为瞬时间断噪声，评价认为本矿交通噪声对周围环境的影响总体较小。

### 6.2.5固体废物处置措施

#### 6.2.5.1固体废物性质及处置措施

本项目在运营时产生的固体废弃物主要为废石渣、废机油以及生活垃圾等。

（1）废石渣

K1矿体产生的废渣直接外售综合利用；临时堆渣场需《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关要求进行。

（2）沉渣

根据对本项目矿坑涌水水质实测结果，本项目矿坑涌水水质较好，其中SS浓度未检出，因此矿坑涌水沉淀渣产生较少，环评要求建设单位定期对沉淀渣进行清理，暂存于临时堆渣场，并单独存放，后期用于覆土植被恢复。

（3）废机油、废矿灯处置措施

废矿灯、废机油分别收集后暂存于特定容器内，特定容器应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求购置，经过收集后的废机油和交有危废处理资质的单位处理。

（4）生活垃圾处置措施

项目产生的生活垃圾定期收集，送往生活垃圾收集点处理。

#### 6.2.5.2可行性论证

（1）一般工业固体废物处置措施可行性论证

本项目所设1处临时废石场，为防止表面扬尘飞扬，设彩钢大棚，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关要求，符合《排污口规范化要求》中“一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。易造成二次扬尘的贮存、堆放场地，应采取不定时喷洒等防治措施。”等要求。项目产生的一般工业固体废物仅在厂内暂存，均能够得到妥善处置，措施可行。

（2）危险废物处置措施可行性论证

废机油属于危险废物，需按照危险废物进行管理，委托有危废资质单位处置；危险废物必须进行分类收集，临时贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设置，并设立危险废物标志，贮存期限不得超过国家规定，并办理相应的许可证，按有关规定进行管理。

环评要求危险废物厂内临时贮存、运输、最终处置，均应严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》的有关要求进行，其中危废贮存设施设计原则和危险废物的堆放应严格按照GB18597-2001中的6.2及6.3节进行。厂内应设置具有防渗、防风、防雨、防晒等措施的临时贮存单元，各种危险废物应分别装入适宜容器内，容器材质应满足强度要求及应与危险废物相容。

本项目产生的危险废物在厂内临时贮存、运输、最终处置均执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）等相关文件要求，符合《排污口规范化要求》中“有毒有害固体废物等危险废物，应设置专用堆放场地，并必须有防扬散，防流失，防渗漏等防治措施”。危险废物去向合理，措施可行。

（3）生活垃圾处理措施可行性论证

本项目建成后生活垃圾，拟在厂区设置垃圾箱桶进行分类收集。生活垃圾最终交与当地环卫部门进行处理。

综上，本项目对于固体废物采取的处置措施可行。

### 6.2.6土壤环境污染防治措施

本项目土壤环境污染主要为垂直入渗。污染防治措施要做好与地下水环境污染的防治的联动。

为预防垂直入渗对土壤环境的影响，设施的防渗措施要落实到位，与地下水环境污染防治措施联动，按照地下水的防治要求，做好沉淀池以及其他区域的防渗，按照分区防渗要求，做好相应区域的重点防渗、一般防渗。本项目提出以下土壤污染防控措施：

（1）采矿过程中产生的废石要及时清运进行综合利用，禁止乱堆乱放；

（2）禁止生活垃圾乱堆乱放，在矿区内设置固定垃圾桶统一收集生活垃圾，运输至当地环卫部门指定的地点处理；

（3）采矿过程中产生的危废需要按照危废管理要求建设危废暂存间，禁止露天堆放，且危废暂存间地面需进行防渗。

### 6.2.7生态保护措施

#### 6.2.7.1 生态环境综合整治原则与目标

1、生态环境综合整治原则

根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的规定，确定生态环境综合整治原则为：

（1）自然资源损失的补偿原则

项目区内自然资源（主要指林灌等植被资源和土地资源）考虑因运行受到一定程度的损耗，而这两种资源再生期较长、恢复速度慢，除市场价值外，还具备生态效益和社会效益，因此必须执行自然资源损失的补偿原则。

（2）区域自然体系中受损区域恢复原则

根据区域环境特征，采取重点地段人工恢复为主，一般地段自然恢复的原则。

（3）人类需求与生态完整性维护协调的原则

项目建设和运行是人类利用自然资源满足需求的行为，这种行为往往与生态完整性的维护发生矛盾，生态保护措施就在于尽力减缓这种矛盾，在自然体系可以承受的范围内开发利用资源，为社会经济的进步服务。

（4）突出重点、分区治理的原则

按照采区受影响程度不同分区，根据不同分区的特点分别进行整治，并把整治的重点放在受较重影响的草地、耕地恢复上。

2、编制土地复垦方案

根据自然资源部关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知，矿产资源开采的建设项目均应编制土地复垦方案。本项目已委托编制了《平利县淑河石灰岩矿业有限公司平利县大贵镇淑河重晶石矿、水泥用石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，且取得专家评审组意见，评价要求按照方案对现有工程生态恢复治理施工，以及服务期满后的复垦，完成后及时进行验收任务，达到复垦要求。

3、生态恢复的技术方案基本围绕有序演替的过程进行，也可以根据项目所在区域的地形特点，因地制宜。在考虑生态恢复时，还要特别注意尽量利用现有的资源，尤其是土壤资源和生物资源。

4、生态综合整治目标

根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》、《开发建设项目水土流失防治标准》等相关文件，并参考邻近矿山其他复垦和生态保护的时间经验，同时结合本矿区的生态环境现状、塌陷情况，确定项目矿区生态综合整治目标如下：

表6.2-7  生态综合整治目标

| 指 标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 生态环境 | 维护当地生态系统结构的完整性、稳定性，保护生物多样性 |
| 各类工业固体废物处置率 | 100% |
| 土地复垦 | 矿山破坏土地全面复垦 |
| 地质灾害治理 | 矿山地质环境全面治理 |
| 水土流失治理度 | 96% |
| 扰动土地治理率 | 95% |
| 林草植被恢复率 | 98% |
| 植被覆盖率 | 不低于当地背景值 |

#### 6.2.7.2 生态恢复措施及建议

为了保护生态系统，遏制水土资源破坏，保障水土资源持续利用，建设单位应编制矿山生态恢复治理方案，同时采取生态环境保护措施，开展积极可靠的生态恢复与补偿工作，采用预防措施和治理措施相结合、工程措施和生物措施相结合的方法，对矿山开采所造成的生态破坏进行有效补偿，加快生态系统恢复和正向演替的过程，把生态环境的影响降至最低限度。

矿山生态恢复措施在紧邻工程整治完成的生长季节进行；植物种类尽量选用项目占地区原有植物种类。

矿山生态恢复区域土层薄、土质差、微生物活性差，因此，抗逆性强和速生是矿山生态恢复植被品种筛选的首要原则，而根系发达、培肥和水土保持效果好也是十分重要的。根据矿区周边环境影响区的立地条件，结合当地气候等限制因素进行相关植被的筛选，建设单位主要进行刺槐的种植，刺槐为本土物种，能更好的适应项目所在区域的环境，可以保证较高的成活率。建设单位前期生态恢复中种植刺槐已取得一定的成果。

为了保证矿区生态环境保护计划的实施和质量，建议建设单位应聘有资质施工单位进行施工。矿山典型生态恢复措施图详见图6.2-2。

#### 6.2.7.3 生态环境管理

（1）管理体系

项目设置环境保护管理机构，在环保机构中配置专业人员，专门负责土地复垦的管理监督工作。在施工期，项目施工单位应有专人负责项目的生态环境管理工作。

（2）管理机构的职责

①贯彻执行国家及省市各项环保方针、政策和法规，制定项目生态环境管理办法。

②对项目实施涉及的生态环保工作进行监督管理，制定项目的生态环境管理与工作计划并进行实施，负责项目建设中各项生态环保措施实施的监督和日常管理工作。

③组织开展项目的生态环保宣传，提高各级管理人员和施工人员的生态环保意识和管理水平。

④组织、领导项目在施工期、运行期的生态环保科研和信息工作，推广先进的生态环保经验和技术。

⑤下达项目在施工期、运行期的生态环境监测任务。

⑥负责项目在施工期、运行期的生态破坏事故的调查和处理。

⑦做好生态环保工作方面的横向和纵向协调工作，负责生态环境监测和科研等资料汇总整理工作，及时上报各级环保部门，积极推动项目生态环保工作。

（3）林地管护

为了提高树木的成活率，保存率，建设单位的专门负责人必须落实好管护责任制，对苗木死亡的进行填补，对倾倒苗木进行扶正等。夏收夏种及秋收秋种期间严禁秸秆焚烧树木，要求各个农户要爱护、保护树木，以提高树木的保存率。

#### 6.2.7.4 要求与建议

（1）矿山采用阶段性开采，对退役的采矿平硐及时封硐，做到开采、保护、治理同步进行。

（2）根据陕西省有关规定，工程应编制《矿产资源开发生态环境治理方案》，有针对性的制定、落实生态环境治理措施。

（3）建设单位应抓好矿区地表岩石移动范围的监控、治理，并及时对治理区进行种草绿化，种植一些易生长的草种，恢复区内植被，逐步改善区内生态环境。

（4）强化对当地动植物的保护，加强施工教育，严禁乱砍乱伐、滥捕野生动物。

（5）确保项目矿硐涌水不外排，并定期对矿硐涌水进行监测。

（6）要求建立以工程措施、植物措施和临时措施相结合的水土流失防治措施体系，最大限度减少工程建设产生的水土流失。

6.2.8 闭矿期生态恢复措施及建议

#### 6.2.8.1 生态恢复目标

生态治理措施及土地复垦实施方案达到的目标是：恢复土地生产能力，提高土地利用率、增加土地收益、修复和改善土地生态环境等。据项目区自然气候条件、地形地貌、各施工单元的土地破坏强度，确定以下土地复垦目标：

- 对项目矿硐进行封堵，采用浆砌石封堵。

- 通过对矿区土地进行整治，将破坏的土地尽可能复垦为可利用地。项目地处林区，土地全部复垦为林地。为避免地表径流的冲刷，要求整平后的坡度应控制在15%以内。

- 修复矿区地形地貌，保证场地的安全与稳定。通过对矿区压占、占用及挖损区域进行整理，使复垦后地形地貌与当地自然环境和景观相协调，以利于土地的持续利用。

- 修复和改善矿区生态系统。因地制宜地对不同破坏程度的土地采用不同的复垦治理方法，修复和改善矿区生态系统，使得复垦地的土地质量明显好于原土地，即在保证“耕地总量动态平衡”的前提下，最大可能地增加农林牧用地面积，减少水土流失，保护和修复矿区生态系统。

- 复垦规划中的工艺要经济合理，企业能够承受复垦费用，并在复垦工程完成过程中，逐渐取得一定的经济效益、生态效益和社会效益，达到三个效益统一的目标。

#### 6.2.8.2 生态恢复治理方案年限

根据《矿产资源开发利用方案》，矿山设计服务年限为1.45年。本次确定闭矿期范围为K1矿带采矿范围内开发活动。

根据《平利县淑河石灰岩矿业有限公司平利县大贵镇淑河重晶石矿、水泥用石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》近期对矿山现状进行治理，中远期对矿山采取边开采边治理，矿山闭矿后立即进行土地复垦，工程复垦期为1年。复垦工程结束后，要对所复垦的植被进行为期3年的管护。在后期应根据该矿具体生产情况确定对方案进行修编，以便更好地适应土地复垦工作的进行。

6.2.8.3 闭矿期生态恢复治理工程

矿山闭矿后矿区道路、工业场地、生活区等建筑物均需要采取拆除、矿洞的封堵、生态恢复工作。主要生态恢复措施有：

（1）工程措施

建筑物：退役期拆除矿山建筑用地内不予保留的地面建筑物，以开展后续植被恢复。场内建筑物拆除后对土地进行翻耕，疏松土层。对区域内土地进行覆土，覆土厚度为0.30m。覆土后对场区进行平整，达到林草种植条件。

硐口封堵：矿山开采结束后，采用片石浆砌工艺对重晶石采区废弃硐口进行封闭，封闭深度 3 m。

地表岩移：在矿区内人员流动密集区以及各地下采区岩石移动范围边缘周围等竖立警示牌，警示牌规格高度 0.8*0.9m，距离地面高度 0.9m。

矿山公路：矿山公路复垦为有林地。复垦土壤重构工程主要为客土覆盖、平土、土壤培肥。覆土厚度为0.30m。覆土达到林草种植条件。

（2）生物措施

植被恢复主要以灌草混播。灌木选择种植刺槐、龙须草、苜蓿、三叶草等植物。

6.2.9 闭矿期环境保护措施及建议

闭矿期井巷应封口充填，地面构筑物在没有保留意义的前提下应全部拆除，矿区场地和工业占地应及时采取复垦措施，防止继续造成水土流失，对可能在闭矿期造成持续影响的地面塌陷应积极回填治理。

项目在矿山开采结束后，应对废弃硐口进行封闭治理，采用片石浆砌工艺。对各破坏面进行平整，按规范要求对边坡进行削坡，就近取土进行覆土，覆土厚度不小于0.3m，整平后恢复植被以植草和种树相间的方式为主。闭矿后对废弃建筑物、矿井拆除、封闭、绿化工程。首先拆除各废弃的地面设施，清理场地垃圾及简易建筑物等，对场地进行平整，再进行覆土，覆土厚度不小于0.3m，整平后恢复植被以植树种草的方式为主进行绿化。平整、覆土、植树、种草，在斜坡地带每10m2种植一颗树，在地势平缓的地带种草。

因此，在落实闭矿期环境保护措施后，闭矿期环境问题不会造成持续影响，其总体影响趋向减弱甚至消失，在落实复垦计划后，区域环境尤其是生态环境将逐步得到改善和恢复。

6.2.10 绿色矿山建设要求

建设单位在矿产资源开发全过程中，实施科学有序开采，对矿区及周边生态环境扰动控制在可控范围内，实现矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化和矿区社区和谐化的矿山。根据《化工行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0313-2018），建设单位在绿色矿山建设过程中应注意一下几个方面：

1、应根据《化工行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0313-2018）建设，贯穿设计、建设、生产、闭矿全过程。项目现已建成，在后期的生产及闭矿过程中应严格按照规范要求实施。

2、建设单位应贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，遵循因矿制宜的原则，实现矿产资源开发全过程的资源利用、节能减排、环境保护、土地复垦、企业文化和企业所在地和谐等统筹兼顾和全面发展。

3、矿区按生产区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合相关规定，生产、生活和生态等功能区应有相应的管理制度和管理机构，运行有序，管理规范。

4、矿区地面道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在生产区应设置操作提示牌、说明牌和线路示意图牌等标识牌，标识牌符合相关规定。

5、矿区应采用洒水、湿式凿岩和通风装置等措施处理开采和运输等过程中产生的粉尘，使污染物排放满足相关标准要求。项目矿区无生产固废产生符合安全生产、环境保护和监督管理等规定。矿区生产废水、生活污水妥善处置率达到100%。矿区凿岩、破碎和空压等设备，采取减振和隔振等措施，环境噪声排放应符合相关规定。矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100%。

6、应按照矿山地质环境保护、恢复治理方案与土地复垦方案要求，治理恢复矿山地质环境，复垦开采损毁土地，矿区专用道路两侧因地制宜设置隔离绿化带。

7、恢复治理后的场地应安全稳定，对人类和动植物不造成威胁，对周边环境不产生污染，与周边自然环境和景观相协调，恢复土地基本功能。

第7章环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益，建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断完善。本项目是一个生态污染型工程，它的建设在一定程度上给周围环境质量带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，项目的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与完善。

本项目环境经济分析采用常用的费用-效益分析对该项目环保设施投资效益进行分析。

## 7.1环境保护投资估算

项目建设的环境保护工程包括环境空气污染防治、废水处理、固体废物处置、噪声防治等。项目环保投资估算见表7.1-1。

表7.1-1项目环保投入估算表

| 污染源 | 污染物 | 污染防治措施 | 已投入费用 （万元） | 新增费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | K1重晶石矿体 | 矿井通风井污风 | 粉尘 | 湿法凿岩、喷雾、洒水降尘、机械排风 | 3 | 5.0 |
|  |  | 矿石堆存 | 粉尘 | 封闭堆棚、喷雾除尘 | / | 5.0 |
|  |  | 装卸粉尘 | 粉尘 | 喷雾除尘、降低落差 | / | 1.0 |
|  |  | 运输 | 粉尘 | 喷雾、洒水除尘 | / | 1.0 |
|  | 生活区 | 食堂油烟 | 食堂 | 油烟净化器+专用烟道 | / | 1.0 |
| 废水 | 工业场地 | 生活污水 | COD、氨氮等 | 化粪池，定期清掏 | 1.0 | 0.5 |
|  | 开采工序 | 矿坑涌水 | SS | 沉淀池(总容积150m3) | / | 3.0 |
|  | 地下水及土壤 | 危险废物暂存间等 | / | 危废暂存间、沉淀池设置30cm厚普通垫层+1.5mm厚环保用HDPE土工膜或2m厚等效粘土防渗层(粘土渗透系数不大于1.0×10-7cm/s) | / | 2.0 |
| 噪声 | 风机、泵类等 | 高噪声设备设置隔声罩、减震垫或基座固定 | 3.0 |
| 固废 | 地下开采 | 废石渣 | 收集后，临时废渣暂存，经收集后外售综合利用 | 3.0 |
|  | 矿坑涌水 | 沉渣 | 定期清掏后堆存于临时堆渣场后期用于土地复垦，堆渣场地面硬化 | 1.0 |
|  | 工业场地 | 生活垃圾 | 分类收集.垃圾桶 | / |
|  | 设备维修 | 废机油桶、抹布、废矿灯等 | 专用容器盛放、危险废物暂存间暂存 | 1.0 |
| 生态 | 开采与后期生态复垦 | 工程措施 | 临时废石堆场四周设截排水沟，下游设沉淀池 | 20.0 |
|  |  | 植物措施 | 加强工业场地周边绿化，闭矿期对临时占地进行植被恢复 | 40.0 |
| 合计 | 102.0 |

## 7.2环保效益

为了保护环境，减小工程建设对环境的影响程度，工程增加了一定的环境治理和生态保护工程，投入一定的环境保护费用，其产生的环境经济效益主要是潜在和间接的，主要包括以下几个方面：

(1)采取污染防治措施控制污染物排放，保护区域环境质量。通过采取一系列的污染防治措施，可将工程建设对区域环境质量的不利影响降至最低；通过废水综合利用，避免废水排放，也节约了等量的新鲜水的消耗；采取喷淋洒水、湿式作业等措施减少了粉尘的产生量及影响。

(2)通过实施水土保持相关措施，可有效落实国家相关法律法规规定的建设项目水土流失防治义务，使整个工程建设区水土流失得到有效控制，提高抵御自然灾害的能力。

## 7.3社会效益分析

建设项目投资不仅产生一定的经济效益，也产生了一定的社会效益：

（1）本项目的建成运营，充分利用了当地矿物资源，符合国家的产业政策和环保政策，能促进地区经济的可持续发展。经企业经济效益分析，该矿山经济效益可观。

（2）本项目的建成运营，为当地的村民就业提供了机会，也为当地发展交通运输和第三产业提供了商机。总之，工程的建设对改善当地村民的生活水平有着深远的意义。

（3）本项目的建成运营，带动了矿区周围相关产业的发展，并可解决部分就业问题，具有较好的社会效益。

## 7.4经济效益分析

本项目总投资600万元，项目营运期年销售收入3826.5万元，利润总额1719.23万元，静态投资回收期为1年，收益率较高，经济效益较好。

综上所述，本项目的建设不仅具有很大的社会效益，还具有十分明显的经济效益，而且通过各项产物的综合利用，还产生了良好的经济效益和环境效益，在生产过程中能比较好的做到社会效益、经济效益和环境效益的“三统一”。

第8章环境管理与监测计划

为提高企业及员工环保意识，推行清洁生产，实现减污增效，按照《建设项目环境保护设计规定》等有关要求，本评价从企业生产与环境管理实际出发，对企业提出以下要求。

## 8.1环境管理制度及机构职责

本项目的环境管理体系可分为管理机构与监督机构。

### 8.1.1环境管理机构设置与职责

根据企业的实际情况，应建立健全一套完整的环境管理机构，成立环境保护领导小组，专门研究、决策有关环境保护方面的事宜。环境保护领导小组下配备1名专职环保人员，承担日常环保管理工作，使各项环境保护措施、制度得以贯彻落实。环保机构职责见下表:

表8.1-1环保机构主要工作职责表

| 实施部门 | 主要工作职责内容 |
| --- | --- |
| 公司安环科 | 1、严格执行国家环保法律法规及标准，组织制定环境保护管理规章制度并监督执行 |
|  | 2、编制企业内部环境保护和环保产业发展规划及年度计划，并组织实施 |
|  | 3、组织、配合国家或地方有资质环境监测部门开展企业环境与污染源监测，制定生态恢复与水土保持计划，落实各项环保工程治理方案 |
|  | 4、认真执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对项目环保竣工验收，配合总经理完成环保责任目标，保证污染物达标排放 |
|  | 5、建立环境保护档案，进行环境统计，开展日常环境保护工作，并按照有关规定及时、准确地上报企业环境报表和环境质量报告书 |
|  | 6、负责接待群众来访，协调企业所在区域环境管理，解决本单位造成的环境污染或生态破坏纠纷，提出处理意见，并向有关部门报告 |
|  | 7、组织开展企业环保专业技术培训，做到持证上岗，提高全员环保素质 |
|  | 8、组织开展环保研究和技术交流，推广并应用先进环保技术 |
|  | 9、负责厂区环境绿化、生态保护、水土保持和日常环境保护管理工作，主动接受上级环保行政主管部门工作指导、检查和监督 |

### 8.1.2建立健全环境保护管理制度

建设单位应结合本行业生产特点，建立健全符合本企业实际的环境保护管理规章制度，强化环境管理。本评价提出的企业环保管理制度主要内容见表8.1-2。

表8.1-2环境保护管理条例、制度表

| 实施部门 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 环保机构 | 1、环境保护管理条例 |
|  | 2、内部环境保护审核、例会制度 |
|  | 3、环境管理岗位责任制度 |
|  | 4、全厂环境保护目标与指标考核制度 |
|  | 5、清洁生产审核、环境保护宣传教育与环境保护岗位责任奖惩制度 |
|  | 6、内部环境管理监督与检查制度 |
|  | 7、环保设施与设备定期检查、保养和维护管理制度 |
|  | 8、环境保护定期、不定期监测制度 |
|  | 9、环境保护档案管理与环境污染事故管理规定 |
|  | 10、危险化学品使用管理制度 |
|  | 11、环境风险应急管理制度 |
|  | 12、重点环保设施及污染控制点巡回检查制度 |
|  | 13、通风、洒水抑尘等环保设施与设备使用维护管理规程 |
|  | 14、生产废水和生活污水处理、回用系统环保设施与设备维护、保养管理规程 |
|  | 15、防、排水设施、环保设备运行管理技术及安全操作管理规程 |
|  | 16、各生产系统环保设施与设备维护及安全管理规章 |
|  | 17、区域生态环境保护、治理及绿化管理规程 |
|  | 18、厂区环境与安全生产岗位责任、规章制度和操作规程，实施目标管理 |

评价要求与环境污染有关的生产岗位必须明确环境管理的任务和责任，并将其列入岗位职责，与其经济利益挂钩，定期检查、考核，使企业环境管理制度落到实处。

## 8.2环境管理

### 8.2.1施工期环境管理与监理

（1）施工期环境管理

施工期主要环境管理是组织实施环保设施的“三同时”和施工过程污染防治。

①各项环保设施的设计、施工计划必须与主体工程同时进行，并把工程设计的施工计划报环保主管部门审批。

②在施工过程中必须经常检查环保设施建设进度，如有滞后，应立即纠正。

③施工期对施工现场空气环境的管理：施工期间要做到文明施工，根据施工计划制定防止扬尘污染的措施，如加设挡板、洒水，多余土方及时清运，运输车辆在离开现场上路行驶之前车轮用水冲洗、加盖帆布运输等。对违反操作规定施工或有问题不及时整改的采取行政和经济处罚。

④施工现场噪声环境的管理：以先进的低噪声施工工艺代替高噪声施工工艺，推土机、挖掘机、粉碎机及装卸车辆进入施工现场应限速，同时加强机械设备、运输车辆的保养维修；合理安排工期及施工时间，避免强噪声作业机械的持续影响，高声源作业应避开夜间休息时间。

⑤施工期生态环境的管理：建设单位、设计单位、施工单位要与环保、水保部门密切配合，认真听取主管部门对水土保持工作的建议和要求，不断完善设计施工中的水土保持设施，积极协调，保证水土保持工程与主体工程同时设计、同时施工，以达到同时发挥效益的目的。此外，建设单位与施工方签定的合同中，应有水土保持责任方面的内容；对施工人员应首先进行水土保持方面的业务培训；施工中控制作业带范围，不得破坏作业带以外的树木等植被；应加强工程监控，对地形、地貌、地表植被及时恢复。

⑥施工期固体废弃物的管理：建筑垃圾应及时清理或运往指定地点填埋，减少其在施工场地的堆放时间。废土堆放场地周围应该修建集水沟，保证场地排水通畅，防止雨季堆场雨水不能及时排放而外溢。

### 8.2.2运营期环境管理

（1）运营期环境管理

①在试生产前必须检查各项治理设施完工情况并调试完成后开始试生产。

②经竣工验收合格，并发给环保设施验收合格证和排污许可证，建设单位方可投入正式生产。

③制定各环保设施操作规程、定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的工作状态。

④对技术工种进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训。使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

⑤加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。

⑥加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意作好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

（2）安全管理

在生产过程中全面加强安全管理、安全技术、安全教育工作，建立安全的规章制度，实行安全工作责任制。

（3）风险管理

根据本项目的实际生产情况，加强管理。严格执行制定的风险防范措施及应急预案。

（4）建立严格的环境管理奖惩制度

对各个生产单元污水处理、供热、供电、通风等生产组成单位，都要建立严格的环境管理奖惩制度和生产操作规程，严禁违章操作，严防事故发生，对发生事故或者违反生产操作规程，引起污水超标排放人员要进行惩罚，对做得好的人员要进行奖励。

### 8.2.3排污口规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口(源)》和原国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，企业所有排放口(包括气、声、渣)必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合环境监察部门的相关要求。

(1)排污口管理

业主应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》。环保主管部门和业主可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

(2)环境保护图形标志

在矿区的废气排放源、固体废物贮存处置场、噪声产生点应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1—1995、GB15562.2—1995执行。

(3)环境管理台账

环境管理台账是排污单位记录日常环境管理信息的载体，是排污单位在排污许可管理过程中自证守法的主要原始依据。环境管理台账记录形式可采用电子化存储或纸质存储。记录内容应包括括基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。

## 8.3环境监测

建设单位在生产过程中污染源及环境质量监测可委托当地具有环境监测资质和国家计量认证的专业机构承担。

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，运营期项目污染源监测计划见表8.3-1。

表8.3-1	污染源监控计划一览表

| 污染源 | 监控项目 | 监测点位置 | 监测点数 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织粉尘 | TSP | 厂区上风向1个，下风向3个 | 4个 | 1次/半年 |
| 采矿设备 | 等效A声级 | 工业场地 | 4个 | 1次/半年 |
| 矿区地下水 | pH、Ba、氟化物、六价铬、铁、铜、铅、砷、石油类、硫化物等 | 地下水上游1个，下游1个 | 2个 | 1次/年 |
| 土壤 | 汞、砷、铜、铅、镉、六价铬、镍、Ba | 项目地 | 1个 | 1次/3年 |
| 生态监测 | 土地损毁情况（损毁范围、损毁类型、损毁程度等）、土地复垦效果（土地复垦率、土壤质量、植被成活率、覆盖度等） | 项目地 | 根据土地复垦责任区范围、复垦单元划分、复垦措施特点及复垦区相对位置，并考虑观测与管理的方便性而布设。本次土地复垦监测布设在硐口场地、风井及矿石转载场等处。 | 每年监测4次，已损毁单元复垦期不监测。 |

（3）监测方法及监测控制要求

污染源监测应严格按照《污染源统一监测分析方法》执行，环境空气、环境噪声、地表水、地下水、土壤监测应严格按照《环境监测技术规范》和《地下水动态监测规程》等相关规范要求执行。

## 8.4污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表8.4-1。

表8.4-1项目污染物排放清单

| 序号 | 污染源 | 污染物名称 | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a | 采取的环保措施 | 排放方式 | 数量 | 去除 效率 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | K1矿体 | 矿井通风井污风 | 颗粒物 | / | 0.13 | 湿法凿岩、喷雾、洒水降尘、机械排风 | 无组织排放 | 5套 | >90% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值限值及二级标准 |
|  |  |  | NO2 | / | 0.52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CO | / | 0.64 |  |  |  |  |  |
|  |  | 装卸粉尘 | 颗粒物 | / | 0.40 | 喷雾除尘、降低落差 |  | 1套 |  |  |
|  |  | 运输扬尘 | 颗粒物 | / | 0.116 | 洒水/喷雾除尘 |  | 1套 | >90% |  |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水 918m3/a | COD | / | 0.0 | 化粪池收集后用做矿区林地施肥，不外排 | 不外排 | 化粪池1个，沉淀池1个 | 综合利用，不外排 |
|  |  |  | BOD | / | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | / | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | / | 0.0 |  |  |  |  |
|  | 采矿 | 矿坑涌水 1080m3/a | SS | / | 0.0 | 经沉淀池处理后回用，不外排 |  |  |  |
| 噪声 | 泵类/空压机 | 减振、隔声及消声等措施；建构筑物及绿化隔声 | 降噪20~25dB(A)） | GB12348-2008中2类标准 |
| 固体废物 | 地下开采 | 废石渣 | 0 | 临时储场暂存，经收集后外售综合利用 | 综合利用，不外排 | 1间 | 妥善处置，处置率100% | 《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求； 危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求 |
|  | 矿坑涌水沉淀池 | 沉渣 | 0 | 收集桶收集，一般固废暂存间 | 出售 | 1间 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 0 | 分类收集，垃圾桶收集 | 定期交予当地环卫部门进行处理 | 若干 |  |  |
|  | 设备维修和保养 | 废机油桶等 | 0 | 专用容器盛放，危险废物暂存间 | 定期交予有资质单位进行处理 | 1间 |  |  |

8.5项目竣工环保验收清单

（1）验收依据和程序

按照国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的有关规定执行。

建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。主要对生态造成影响的建设项目，按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》编制验收调查报告。建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。

（2）验收清单：

建设项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告，组织竣工验收工作。

运营期项目竣工环境保护验收建议清单见表8.5-1。

表8.5-1   项目运营期环境保护竣工验收建议清单一览表

| 类别 | 环保设施 | 规格数量 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 钻孔凿岩 | 采用湿式凿岩；喷雾洒水装置，采用机械通风排出空气中粉尘 | 1套 | 厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3） |
|  | 爆破作业 | 爆破采用多排中深孔爆破，加强洒水喷淋抑尘 | 1套 |  |
|  | 矿石堆存 | 建设封闭式矿石临时堆存点，地面硬化，洒水抑尘 | 1套 |  |
|  | 道路扬尘 | 道路硬化，配备洒水车1辆 | / |  |
|  | 装卸粉尘 | 装卸点洒水、冲洗，巷道防尘灭尘，坑内通风换气等 | / |  |
| 废水 | 矿坑废水 | 在平硐口设置150m3三级沉淀池1个，废水沉淀后全部回用 | 1套 | 废水综合利用不外排不外排 |
|  | 生活污水 | 矿部化粪池1座 | 1座 |  |
| 地下水 | 平硐口沉淀池 | 一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 | / | 严格落实 |
|  | 危废暂存间 | 重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-10cm/s | / | 严格落实 |
| 噪声 | 机械设备及运输车辆噪声 | 选用低噪声设备、减振、隔声、消声，车辆限速 | / | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 固废 | 沉淀池沉渣 | 暂存后用于后期土地复垦 | / | 综合利用不外排 |
|  | 废机油及废油桶 | 危废暂存暂存间，委托有资质单位处置 | 4m2 | 危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定 |
|  | 生活垃圾 | 分类收集，定期清运至当地垃圾中转站，由当地环卫部门统一清运处理 | / | 合理处置 |
| 生态保护措施 | 运营期不再新增占地及植被等生态破坏影响；控制运营期“三废”排放对生态环境的影响；编制《矿山生态环境保护与恢复治理方案》，对运营期产生地面塌陷造成的生态影响进行及时恢复处理 | / | 严格落实 |
| 环境风险 | 加强采空区管理，防止或减缓塌陷，对采空区不定期观察并及时回填恢复；加强爆炸器材管理，控制爆破频次和一次爆破炸药量，严格按矿山炸药使用规程操作；防止坑内大面积地压活动，预防坑内突水；加强污水处理设施的巡视，防止废水外排污染地表水体；完善风险管理，建立并完善矿山应急管理系统 | / | 严格管理 |
| 闭矿期生态恢复措施 | 对工业场地建构筑物的拆除、建筑垃圾的清理、场地平整和耕作层回填与平整，平硐封堵，进行植被恢复工程，植被恢复率应达到98% | / | 满足《土地复垦质量控制标准》和《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》 的相关要求 |

8.6企业环境信息公开

（1）企业环境信息公开目的

为维护公民、法人和其他组织依法享有获取环境信息的权利，促进企业事业单位如实向社会公开环境信息，推动公众参与和监督环境保护。

（2）企业环境信息公开的内容

排污单位应当公开下列信息：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息。

（3）企业环境信息公开的形式

排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

①公告或者公开发行的信息专刊；

②广播、电视等新闻媒体；

③信息公开服务、监督热线电话；

④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

第9章结论

## 9.1项目概况

重晶石矿开采建设项目位于安康市平利县大贵镇淑河村，行政区划属陕西省安康市平利县大贵镇管辖。矿区中心地理坐标为：东经109°11′34″，北纬：32°25′16″。项目开采范围由4个拐点圈定，面积为0.9996km2，开采深度1000～500m，K1重晶石矿生产规模为5.0×104t/a；矿石经开采后直接外售，不涉及后续的洗矿的环节；地下开采产生的少量废矿渣经收集后外售综合利用，不会对周围环境产生明显的不利影响。K2水泥用灰岩矿不进行开采。

## 9.2项目相关情况分析判定

本项目为重晶石矿开采项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）可知，本项目不属于产业结构调整目录中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，因此，项目符合国家现行产业政策。

项目建设符合《陕西省矿产资源总体规划（2021～2025）》、《安康市矿产资源总体计划》（2008-2020)、《安康市“十四五”生态环境保护规划》、《安康市国家主体功能区建设试点示范实施方案》等规划要求。

## 9.3环境质量现状

根据对评价区内环境空气、地下水、土壤环境及声环境现状的监测资料，评价区内的环境质量状况如下：

（1）环境空气

根据陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》（2020年1月23日）中平利县环境空气监测数据进行分析：六项指标SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3全部达标。故2021年平利县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于达标区。项目特征污染物TSP24小时平均浓度为198-203ug/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中年均值二级标准要求。

（2）地下水

根据监测结果可以看出，本区地下水监测因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，可见项目所在区域地下水环境质量良好。

（3）地表水

项目监测的各项指标均符合《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。

（4）土壤

厂址土壤各项监测因子均满足《土壤环境质量建设用地用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地土壤污染风险筛选值标准，土壤环境良好。项目地上风向1000m处，下风向1500处监测因子满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB156180-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。

（5）声环境

拟建厂址各厂界噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB/T14623-2008）2类标准要求，声环境质量良好。

- 生态环境

矿区范围内植被类型以乔木林地植被为主，灌木林次之，草丛和非植被区面积较小。植被面积为0.8904km2，占矿区面积的89.08%；非植被区面积为0.1092km2，占矿区面积的10.92%。

矿区范围内土地利用类型以林地为主，其次为草地。林地的面积为0.787km2，占矿区面积的78.74%；工矿用地面积为0.0437km2，占矿区面积的4.37%，草地面积为0.0594km2，占矿区面积的5.94%；其余土地利用类型的面积和比例较小。

矿区植被覆盖度较高，水土流失强度较轻，以微度侵蚀、轻度侵蚀为主。微度侵蚀占面积为0.6527km2，占矿区面积的65.30%；轻度侵蚀占面积为0.1986km2，占矿区面积的19.87%；中度、强度侵蚀所占面积较小。

矿区植被覆盖度较高，主要以高覆盖为主，其次为中高覆盖，中覆盖及中低覆盖较少。

## 9.4主要环境影响

### 9.4.1施工期环境影响分析及污染防治措施

（1）废气

工业场地施工、车辆运输产生的扬尘通过洒水抑尘加以缓解；燃油设备产生废气属无组织排放，排放量有限，且矿山位于高山半坡，风速大，废气易扩散。总之，施工期废气、粉尘、扬尘等造成的大气环境污染是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失，对环境影响较小。

（2）废水

施工废水经收集回收后用于施工场地洒水降尘，不外排；生活污水经化粪池收集后，用作农肥不外排；施工期间，项目生产废水及生活污水均实现不外排，其对外环境影响不大。

（3）噪声

通过选用低噪声的施工设备、加强设备维护和施工管理、合理布局、合理安排运输路线和运输时间等措施，施工期噪声对周围环境影响小。

（4）固废

建筑废物用作场地、道路平整；废石渣部分用于工业场地及道路建设，其余外售综合利用；生活垃圾分类收集处理，不随处丢弃。项目施工期固废均得到妥善处置，不外排，对环境影响不大。

（5）生态

项目建设对评价区生态环境有一定的不利影响，在采取有效的生态环境保护与恢复措施后，能够有效维护评价区生态系统完整性和连续性、生物多样性以及评价区生态系统结构和功能。该区域生态环境脆弱，工程施工期对土壤的扰动可能加剧区域土壤侵蚀、造成植被破坏，必须加强工程施工期的环境管理，实施有效的水土保持措施和植被恢复措施。

### 9.4.2运营期环境影响分析及污染防治措施

（1）环境空气影响分析及污染防治措施

重晶石矿井下开采废气：风井场地排放的粉尘，井下钻孔采用湿式打眼凿岩，并且进行喷雾洒水除尘等防尘措施后，抽风换气排尘量很小。

道路扬尘：在作业点和汽车运输经过的运输线路上粉尘浓度较高，采用洒水抑尘的方式进行降尘。

装卸粉尘：在装卸过程中产生的粉尘采用洒水、水喷淋降尘、降低物料落差等措施降低粉尘。

矿石堆存粉尘：矿石采用密闭棚储，在装卸过程中产生的粉尘采用洒水、水喷淋降尘、降低物料落差等措施降低粉尘。

运输粉尘：在运输路线上洒水、水喷淋降尘及运输车覆盖抑尘布等降低粉尘。

通过采取以上防治措施，项目营运期产生的各类废气的影响程度可降至最低，对周围环境及敏感点影响较小。

（2）地表水环境影响分析及污染防治措施

本项目营运期废水主要来源于为矿井井下排水（矿坑涌水）。矿坑涌水经沉淀池处理后用于井下工作面湿式凿岩和工业场地、运输道路喷雾降尘，不外排。

综上所述，本项目营运期将不产生外排污废水，对周围地表水环境影响不大。

（3）地下水环境影响分析及污染防治措施

本项目对地下水环境可能产生影响的环节主要有：工业场地、危废暂存间、沉淀池、临时储场等，发生渗漏的情况下，会有某种程度的下渗。

经预测，临时储场下游长时间内地下水污染物不会出现超标。为防止地下水污染，环评要求企业定期对污水处理装置进行检查和维修，发现泄漏点及时修补，避免发生持续性污染泄漏事故而对地下水环境产生较大影响。

（4）土壤环境影响分析及污染防治措施

土壤环境可能产生影响的环节主要有：工业场地、危废暂存间、沉淀池、临时储场等，发生渗漏的情况下，会有某种程度的下渗，造成土壤污染。

本项目土壤环境污染主要为垂直入渗。污染防治措施要做好与地下水环境污染的防治的联动。

为预防垂直入渗对土壤环境的影响，设施的防渗措施要落实到位，与地下水环境污染防治措施联动，按照地下水的防治要求，做好沉淀池以及其他区域的防渗，按照分区防渗要求，做好相应区域的重点防渗、一般防渗。

（5）声环境影响分析及污染防治措施

采矿区主要噪声源是凿岩机、爆破、通风机、空压机、装载机等，井下设备噪声影响较小，全厂建成后，矿井口通风机、采矿工业区空压机经采取基础减振、绿化隔音及距离衰减等措施后，厂界噪声昼夜间贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的2类标准限值。

（6）固废环境影响分析及污染防治措施

项目营运期产生的固废主要包括矿石开采过程中产生废石和废机油及抹布。

重晶石开采过程中会产生废石渣，经临时储场暂存后外售综合利用，不会对周围环境产生明显的不利影响；沉淀池泥沙清掏后堆存于临时废渣场后期用于矿山复垦，项目机械设备和保养过程中产生的少量机修废机油、抹布及废矿灯，通过集中收集，定期交由有资质单位进行处置。

综上所述，项目产生的固体废弃物均能得到合理处置或综合利用，对环境影响较小。

（7）生态环境影响分析及污染防治措施

对工程施工期、运行期及服务期满后的生态进行综合整治，绿化率不得低于现有周边水平，矿山地质灾害全部治理，项目破坏土地全部复垦，可有效地改善当地的生态环境。

## 9.5环境经济损益分析

通过对本项目的环境效益、社会效益分析，建设单位通过落实报告提出的环保整改措施，保证相应环保设施的正常运行；同时安排、培训专职的环保管理人员。项目在进行污染防治、保证环境投资和治理效果的情况下，对区域的环境影响程度将降至最低，能取得社会效益、经济效益和环境效益的统一、协调发展。

## 9.6环境风险分析

根据本报告提出的各项防范措施及应急措施，本项目环境风险水平在可接受范围内。为防止危险事故的发生，造成严重的社会影响和经济损失，项目运行过程中，必须加强风险防范措施的设计和管理，建立完善的风险防范应急预案，并保证其有效运行，将环境风险事故危害降低到最低程度。建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的有关规定，制定环境应急预案，并向环境保护主管部门备案。在采取有效的安全和环境风险防范措施的前提下，项目事故风险在可接受范围内。

## 9.7公众参与意见采纳情况

建设单位采用了报纸公告、网上公示、张贴公示等公众参与方式。

报纸公告和信息公布的有效工作日之内，未收到公众反馈意见。

建设单位对公众提出的主要意见做出了采纳的相应承诺。

## 9.8总结论

综上所述，平利县淑河石灰岩矿业有限公司重晶石矿开采建设项目的建设，符合国家产业政策及陕西省相关规划要求，在认真落实本次环评提出的环境保护措施、生态保护措施与风险防范措施的前提下，项目建设期、运营期以及闭矿期对周边环境的影响可接受，不会降低区域环境质量。因此，从环境影响角度分析，项目建设是可行的。

## 9.9要求

（1）项目建设应保证足够的环保资金，落实实施各项污染治理及生态保护措施；

（2）确保废水处理和回用措施的落实；加强生产和生活废污水处理设施的运行管理，保证长期稳定运行，严禁污废水外排；

（3）项目运营期间，做好环境管理、环境监测工作，定期对员工进行培训，以提高矿山员工环境保护的意识。

（4）K2矿带保持原有地貌，后期如需开采，在办理手续前不得开工建设。