建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：2万吨/年高纯结晶硫化钠（电子级）技改项目

建设单位（盖章）：平利县安得利新材料有限公司

编制日期：            二零二三年二月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 2万吨/年高纯结晶硫化钠（电子级）技改项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2206-610926-04-02-651061 |
| 建设单位 联系人 | 魏传庆 | 联系方式 | 18710658168 |
| 建设地点 | 平利县老县镇七里沟村平利县安得利新材料有限公司厂区内 |
| 地理坐标 | （109 度 10分 43.531秒，33 度 22分 11.318秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2613 无机盐制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26 基础化学原料制造261 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 平利县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 平发政工字[2022]107号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 1.25 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《陕西安康平利县老县新材料工业园区规划》 |
| 规划环境影响评价情况 | / |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与工业园区规划分析见表1-1。 表1-1 项目与生态环境保护规划符合性一览表 相关规划 规划相关要求 本项目相关内容 符合性 《陕西安康平利县老县新材料工业园区规划》 平利县老县镇新材料工业园区规划总面积5.18平方公里，规划范围：自老县镇凤桥村沿河谷辖凤桥、马安山、太山庙、七里沟、老县、铺子6个行政村。 平利县老县镇七里沟村平利县安得利新材料有限公司厂区内，属于老县新材料工业园区。 符合 一园三片——由位于平利县老县镇西北部的新型建筑材料工业区、东北部的新型化工材料片区和新型金属材料工业园区共三个片区共同构成工业园区。各自独具产业特色，又相互依赖、相互支撑。形成特色鲜明、集聚效应显著的新型工业园区。 两路夹蕊——三个片区依托安平公路、安平高速公路规划道路。处于两路相夹，区内道路相连接的中心区域。整个园区分串珠状分布，两侧是葱绿的青山，一条绿水贯穿整个园区。主干道依次布局，相互间联系紧密；同时又形成沿路布局的各自的产业中心区，营造人性化的公共活动区，丰富了各自的园区结构特色，同时又建立了各自完善健全的功能布局。 山水相依——各片区四周拥有植被良好的丘陵山地相连，同时有女娲山为背景，县河蜿蜒穿过，构成了一幅自然山水画卷。 本项目地属于平利县老县镇东北部的新型化工材料片区，本项目性质属于技术改造，在现有厂区内空置平地上以现有工程为基础，提高产品质量，符合平利县老县新材料工业园区规划 符合 |
| 其他符合性分析 | 1.本项目与所在地“三线一单”符合性分析 项目位于平利县老县镇七里沟村平利县安得利新材料有限公司厂区内，根据陕西省“三线一单”数据应用系统平台，本项目所在地属于一般管控单元（指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域）。 表1-2 项目与“三线一单”符合性分析 “三线 一单” 管控要求 本项目符合性分析 生态保护红线 根据《安康市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（安政发〔2021〕18号），按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全市行政区域统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元102个，实施生态环境分区管控。 本项目位于平利县安得利新材料有限公司厂区内，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域。根据安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025），本项目地不属于秦岭生态环境保护范围；项目位于一般管控单元，运营期严格落实生产过程中污染物防治措施，同时加强环境风险防控，严格落实风险防控措施；符合要求。 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 由项目区域环境质量现状章节可知，项目所在区大气环境属于达标区域，本项目运营期废气经配套处理设施处理后，各污染物均可达标排放，无生产废水外排，符合环境质量底线的要求。 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目运营期能源为电和水。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，满足当地资源环境承载力要求；符合要求。 生态环境准入负面清单 指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。 项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止行业，本项目不在陕发改规划[2018]213号发《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》之内。 |
| 其他符合性分析 | 本项目与安康市生态环境分区管控准入清单符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目与《安康市生态环境分区管控准入清单符合性分析》 市（区） 区县 环境管控单元名称 管控要求 面积 本项目符合性分析 安康市 平利县 安康市平利县一般管控单元 空间布局约束 原则上按照限制开发区进行管理，限制有损主导生态功能的开发建设活动 执行安康市生态环境总体准入清单，并落实其他相关生态环境保护要求。 不新增占地 1、本项目位于平利县安得利新材料有限公司厂区内，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域。本项目地不属于秦岭生态环境保护范围；项目位于一般管控单元，运营期严格落实生产过程中污染物防治措施，同时加强环境风险防控，严格落实风险防控措施；符合要求。 2、本项目为无机盐制造，不属于有损主导生态功能的开发建设活动 污染物排放管控 1.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 本项目不属于“两高”项目，运营期粉尘（硫化钠微尘）经水洗塔吸收净化处理后通过15米高排气筒外排，可达标排放；项目内生产废水不外排，废机油均可得到妥善处置。 环境风险管控 做好危险化学品运输和尾矿库环境风险防控。 本项目运行过程中仅存在少量废机油，依托现有危废暂存间暂存后，交由安康市金圆旋龙环保科技有限公司处置。 资源利用效率要求 推动高耗能行业技术创新和改造升级，新建、改（扩）建项目必须达到强制性能耗限额标准先进值和污染物排放标准。 本次技改项目运营期硫化钠微尘经水洗塔吸收净化处理后通过15米高排气筒外排，可达标排放；项目内生产废水不外排，废机油均可得到妥善处置。 2、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019）年》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，按照《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策。 本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）之列，符合陕西省现行的有关产业政策。 本项目于2022年6月24日取得平利县发展和改革局下发的《关于2万吨/年高纯结晶硫化钠（电子级）技改项目的备案通知》（平发改工字[2022]107号），因此项目的建设符合当地的产业政策。 3、与相关规划及环保管理政策的符合性分析 本项目与相关规划及环保管理政策的符合性分析见下表。 表1-4 相关规划及环保管理政策的符合性分析一览表 文件 具体要求 本项目情况 符合性 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号） 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系...物料输送系统封闭式改造。 本次技改项目运营期粉尘（硫化钠微尘）经水洗塔吸收净化处理后通过15米高排气筒外排，可达标排放； 符合 《平利县“十四五”生态环境保护规划（2021年-2025年）》 二、持续推进水污染防治 狠抓工业水污染治理。以企业和工业集聚区为重点，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造，实现自动在线监控装置运行和联网；实施工业污染源全面达标排放计划及重点行业企业达标排放限期改造；根据流域水质目标和主体功能区规划要求，严格区域环境准入条件。到2025年，重点污染源工业废水排放达标率100%。 本项目无生产废水产生，本项目员工为建设单位现有员工调配，不新增生活污水，所以本项目无废水产生。 符合 《陕西省化工项目安全准入条件》 严禁新建涉及国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》、应急管理部《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》、原国家安全监督总局《淘汰后安全技术工艺、设备目录（2016年）》和淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）》淘汰类、禁止类、限制类的化工项目） 新建涉及化工工艺的化工项目必须进入合规设立的化工园区，化工园区内严禁建设与园区产业发展规划无关的项目 本项目于2023年2月6日已取得安康市应急管理局下发的安全设施设计的批复[安市应急函〔2023〕45号]，本项目为技术改造项目，技改工艺主要为结晶、固液分离、干燥、包装后外售，整个过程只涉及单纯的物理提纯、物理分离，不涉及淘汰落后的技术工艺。 符合 陕西省大气污染防治条例（2019修正版） 第三十三条企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。 第三十八条企业应当通过技术创新、产业转型升级等方式改进生产工艺设备，减少大气污染物的产生和排放。淘汰的落后生产设备，企业不得转让使用。 本项目为技改项目，采用原料来自本项目东侧硫化碱蒸发工序，干燥包装工序产生的硫化钠微尘经水洗塔吸收净化处理后通过15米高排气筒外排，可达标排放 符合 《安康市汉江流域水质保护条例》2020年12月25日 第十八条 市、县（区）人民政府应当根据国土空间规划，严控生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，不断改善汉江流域水环境质量。 禁止在汉江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目；禁止在汉江干流、重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；禁止在汉江流域新建高排放氮、磷污染物的工业项目 本项目位于一般管控单元，不属于汉江干流岸线一公里范围内新建、扩建的化工项目，不属于汉江干流、重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；不属于在汉江流域新建高排放氮、磷污染物的工业项目。 符合 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》 严格施工扬尘监管....将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。 本项目施工期严格按照相关环保要求，工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 符合 陕西省蓝天保卫战2022年工作方案 推进建筑施工扬尘精细化管控。严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价。严格落实工地“六个百分之百”，将建筑施工扬尘防治落实情况纳入企业信用评价。 本项目施工期严格按照相关环保要求，工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 符合 安康市蓝天保卫战2022年工作实施方案 （九）推进扬尘综合整治专项行动。一是严格落实工地“六个百分之百”，加强施工扬尘监管执法，对问题严重的施工单位依法依规实施联合惩戒。 （十）实施面源污染综合整治专项行动五是综合治理恶臭污染，化工、制药、工业涂装等行业结合挥发性有机物防治开展综合治理，塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理，垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，因地制宜采取脱臭措施。 本项目为技改项目，采用原料来自本项目东侧硫化碱蒸发工序，干燥包装工序产生的硫化钠微尘经水洗塔吸收净化处理后通过15米高排气筒外排，可达标排放 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目建设内容 平利县安得利新材料有限公司成立于2011年2月，是一家致力于重晶石深度开发生产硫酸钡、硫化碱、高端无机粉体材料的民营股份制企业，位于安康市平利县老县镇七里沟村，总占地面积16.8万平方米。厂内项目分为两期，一期项目于2017年建设完成，建设内容为4万t/a环保涂料添加剂（硫酸钡）生产线一条、副产2万t/a硫化钠生产线一条；二期建设内容为4万t/a环保涂料生产线一条（暂未建设），一期项目自2017年底投产以来，实现工业废水零排放，废渣综合全利用、废气达标排放的循环经济发展目标。 公司现有一条2万吨硫化钠生产线，在这一传统生产工艺中，硫化钠稀碱液中带来的少量残余硫酸钡及蒸发过程中产生的微量硫氢化钠、亚硫酸钠、硫代硫酸钠等多硫化物，作为硫化钠产品的杂质，严重影响到硫化钠在医药、精密电子、国防军工及聚苯硫醚等高精尖领域应用。随着技术进步和行业发展，下游市场对高纯结晶硫化钠（电子级）质量的要求日益提高，为实现产品质量提升和产业转型升级，建设单位现计划在平利县安得利新材料有限公司厂区内占地面积为3850m2的闲置场地上建设2万吨/年高纯结晶硫化钠（电子级）技改项目。 本次技改项目总建筑面积约2000m2，新建车间1座，车间包括仓储区和生产区。车间生产区内设置一条年产2万吨高纯结晶硫化钠（电子级）生产线，购置离心机、结晶罐等主要设备，室外设备区主要设置蒸发冷却器、母液中转罐等设备，对原36%~37%硫化钠生产线进行提升技改，技改后工艺主要为结晶、固液分离、干燥、包装后外售，整个过程只涉及单纯的物理提纯、物理分离，提质后得到的高纯结晶硫化钠，符合国家鼓励的超净高纯产品方向。 本项目主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程见表2-1。 表2-1 项目主要组成及建设内容表 工程 类别 建设名称 主要建设内容及规模 备注 主体 工程 生产车间 生产车间1座，车间包括占地面积1230m2的1层仓储区和占地面积为150m2的4层生产区，车间生产区设置年产2万吨高纯结晶硫化钠（电子级）生产线，购置离心机、结晶罐等主要设备。 新建 室外设备区 占地面积为150m2，室外设备区主要设置蒸发冷却器、母液中转罐等设备 新建 辅助 工程 办公区 办公用房依托现有办公楼 依托 职工住宿 与餐饮 依托现有住宿楼和职工食堂 依托 回车场 本次新建一个回车场，占地面积144m2 新建 储运 工程 仓储区 占地面积1230m2，1F，用于存放本项目所生产的高纯结晶硫化钠（电子级）成品 新建 公用 工程 供电 依托厂区现有配电室供给 依托 供水 本项目用水依托厂区现有供水管网，厂区内供水管径为DN50，供水压力为0.3MPa,供水为15m3/h，一次水供水能力满足本项目需要。 排水 本项目无生产废水产生，项目员工为厂内现有职工调配，因此不新增生活污水，所以本项目无废水排水。 供热设施 本项目蒸汽依托厂区现有蒸汽管网，蒸汽供热能满足本项目工艺用热要求。 环保 工程 干燥包装 废气 本项目干燥包装工序会产生少量粉尘（硫化钠微尘），粉尘集中收集后经过水洗塔吸收净化处理后通过15米高排气筒外排。 新建 噪声 项目主要噪声源于离心机、振动输料机、风机、包装机等，通过选用低噪声设备，基础减振、定期检修、厂房隔声等措施降低噪声 新建 固体废物 生活垃圾 项目员工为厂内现有职工调配，无新增员工，无新增生活垃圾 / 危险废物 本项目运行过程中设备维修会产生废机油、含油抹布等危险废物，依托现有危废暂存间暂存后，交由安康市金圆旋龙环保科技有限公司处置。 依托 2.产品方案及生产规模 本项目具体产品方案见表2-2： 表2-2产品方案 序号 名称 年产量 （吨/年） 车间最大储量（t） 相态 储存 方式 储存位置 去向 备注 1 高纯结晶硫化钠 20000 666.67 固态 袋装 车间仓储区 外售 / 表2-3高纯结晶硫化钠行业标准 序号 项目名称 指标 1 硫化钠含量 ≥ 60% 2 含水量 ≤ 36% 3 亚硫酸钠含量 ≤ 小于等于0.5% 4 铁含量 ≤ 小于等于7ppm 5 硫代硫化钠含量 ≤ 小于等于1.5% 6 水不溶物含量 ≤ 小于等于0.002% 3.主要原辅材料消耗量 根据建设单位提供资料，本项目主要原辅材料消耗详见表2-4。 表2-4 项目原辅材料消耗表 名称 年用量 （吨/年） 相态 来源 运输方式 中转途径 备注 36~37%硫化钠溶液 25000 液态 本项目东侧硫化碱蒸发工序 管道 室外设备区母液中转罐V=45.2m3 在厂区内不储存 碱液 300 液态 粉尘废气经水洗塔洗涤后为3%~4%的碱液 管道 / 在厂区内不储存，水洗塔内定期补充新鲜水 蒸汽 7920 气态 依托现有工程厂区的蒸汽 蒸汽管道 / 经过技改，厂内不新增蒸汽用量 表2-5 项目原辅材料理化性质表 原料名称 理化 性质 硫化钠溶液 硫化钠又称臭碱、臭苏打、黄碱、硫化碱。密度1.86，熔点950℃。硫化钠为无机化合物，纯硫化钠为无色结晶粉末，吸潮性强，易溶于水，在酸中分解而发生硫化氢。在空气中潮解，同时逐渐发生氧化作用，遇酸生成硫化氢，水溶液呈强碱性反应。 4.主要设备清单 本项目主要设备清单见下表。 表2-6 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号（外形尺寸、容积） 数量 材质 操作条件（介质、操作温度℃、操作压力MPa） 设计条件（设计温度℃、设计压力MPa） 1 母液转运泵 65-50-125 2 S30408 操作温度：105℃ 操作压力：0.2MPa 介质：36~37%硫化钠溶液 设计温度：-20~150℃ 设计压力：0.5MPa 介质：38%硫化钠溶液 2 母液中转罐 Φ4800×2500 V=45.2m3 1 S30408 操作温度：105℃ 操作压力：常压 介质：硫化钠溶液 盘管：120~150℃，0.4-0.6MPa，蒸汽； 设计温度：-20~110℃ 设计压力：常压 介质：36~37%硫化钠溶液 3 结晶罐 Φ2500×2000 V=9.8m3 18 S30408 操作温度：105℃ 操作压力：常压 介质：硫化钠溶液/高纯结晶硫化钠 盘管：30℃，0.1~0.2MPa，循环水 设计温度：-20~110℃ 设计压力：常压 介质：硫化钠溶液/高纯结晶硫化钠 4 离心母液中转罐 Φ4800×2500V=45.2m3 3 S30408 操作温度：35~40℃ 操作压力：常压 介质：硫化钠溶液 设计温度：-20~50℃ 设计压力：常压 介质：硫化钠溶液 5 离心母液泵 / 2 S30408 操作温度：35~40℃ 操作压力：1.0MPa 介质：硫化钠溶液 设计温度：-20~50℃ 设计压力：1.6MPa 介质：硫化钠溶液 6 离心机 LLWZ450-N0 2 S30408 操作温度：35~40℃ 操作压力：常压 介质：硫化钠溶液/高纯结晶硫化钠 设计温度：-20~50℃ 设计压力：常压 介质：硫化钠溶液/高纯结晶硫化钠 7 振动输料机 / 5 组合件 操作温度：常温 操作压力：常压 介质：高纯结晶硫化钠 设计温度：-20~50℃ 设计压力：常压 8 干燥机 8000×3000×2500 1 S30408 操作温度：常温 操作压力：常压 介质：高纯结晶硫化钠 设计温度：-20~50℃ 设计压力：常压 介质：高纯结晶硫化钠 9 送风机 QDZ轴流 1 碳钢 操作温度：常温 操作压力：40kPa 介质：空气 设计温度：-20~50℃ 设计压力：50kPa 介质：空气 10 引风机 QDZ轴流 1 碳钢 操作温度：常温 操作压力：40kPa 介质：空气/水/高纯结晶硫化钠 设计温度：-20~50℃ 设计压力：50kPa 介质：空气/水/高纯结晶硫化钠 11 空气干燥机 3000*1200*2000 2 组合件 操作温度：常温 操作压力：常压 介质：空气 设计温度：-20~50℃ 设计压力：常压 介质：空气 12 自动包装机 / 1 组合件 操作温度：常温 操作压力：常压 介质：高纯结晶硫化钠 设计温度：-20~50℃ 设计压力：常压 介质：高纯结晶硫化钠 13 水洗塔 Φ2000×2000 1 PP 操作温度：常温 操作压力：常压 介质：水 设计温度：-20~50℃ 设计压力：常压 14 水洗塔循环泵 L120 2 S30408 操作温度：常温 操作压力：0.2MPa 介质：水 设计温度：-20~50℃ 设计压力：0.3MPa 介质：水 15 引风机 QDZ轴流 1 碳钢 操作温度：常温 操作压力：40kPa 介质：空气/水/液碱 设计温度：-20~50℃ 设计压力：50kPa 介质：空气/水/液碱 16 蒸发冷却器 1100*2000*2000 6 组合件 操作温度：30-50℃ 操作压力：0.35MPa 介质：水 设计温度：-20~50℃ 设计压力：常压 17 循环水泵 IPG50-125J 6 组合件 操作温度：常温 操作压力：0.1-0.2MPa 介质：水 设计温度：-20~50℃ 设计压力：0.36 介质：水 6、公用工程 ⑴给排水 给水：本项目新鲜水依托厂区现有工程。本项目员工均为建设单位现有员工调配，不新增生活用水。 ①项目结晶罐结晶时循环水盘管冷却，本项目循环水最大用量为1m3/h，损耗量按2%计，补水量为0.02m3/h（年工作时间7920小时），因此需要补充新鲜水158.4m3/a。 ②项目粉尘废气通过水洗塔洗涤后由15高排气筒外排，水洗塔内的水需要定期补充，补充量为200m3/a。 排水：本项目无生产废水产生，本项目员工均为建设单位现有员工调配，不新增生活污水。 本项目用排水量核算表见表2-7，本项目水平衡图见图2-1。 表2-7 本项目用排水量核算表 序号 用水名称 用水标准 日用水量 （m3/d） 损耗量（吸收量）（m3/d） 回用水量（m3/d） 日处理量 （m3/d） 1 冷却水 0.02m3/h 0.48 0.48 0 0 2 水洗塔补充水 / 0.61 0.61 0 0 图2-1 水平衡图（单位：m3/d） ⑵供电 本项目用电依托厂区现有配电室供电，能满足项目用电负荷。 7、劳动定员与工作制度 （1）工作制度：本项目年生产330天，实行四班三运转，每班工作8小时，年工作时间7920小时。 （2）劳动定员：本项目员工20人均为平利县安得利新材料有限公司现有员工调配，厂区不新增员工。 8、平面布置 本项目建设地点为平利县老县镇七里沟村平利县安得利新材料有限公司厂区内，本项目中心地理坐标为：109°10′43.531″，32°22′11.318″。地理位置图见附图1。本次技改项目北侧、西侧、南侧均为平利县安得利新材料有限公司厂区内山体，东侧为平利县安得利新材料有限公司现有硫化碱蒸发工序各装置。四邻关系见附图2。 本项目利用厂区内现有闲置土地约3850m2建设2万吨/年高纯结晶硫化钠（电子级）技改项目，主要由车间及室外设备区组成。车间平面布局：占地面积共为1380m2，包括占地面积1230m2的1层仓储区和占地面积为150m2的4层生产区，其中生产区一层内布置离心机2台，振动输料机5台，干燥机1台，自动包装机1台。二层内布置结晶罐6台，三层内布置结晶罐6台，四层内布置结晶罐6台。室外设备区：占地面积为150m2。室外设备区布置蒸发冷却器6台，循环水泵6台，空气干燥机2台，母液中转罐1台，母液转运泵2台。本项目车间布局设计路线清晰，物流顺畅，工艺流程简洁、紧凑，避免场内交通的交叉，有利于物料的疏散，能够满足生产需求。项目具体平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期 本项目施工期包括场地的土地平整、基础开挖工程、主体建设工程、设备安装及工程验收等过程，施工期主要工艺流程及排污节点见图2-1： 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 1、施工期工艺流程 土地平整 本项目占地为平利县安得利新材料有限公司厂区内闲置空地，项目建设前需要对土地进行平整处理，该过程会产生噪声、扬尘。 （2）基础工程 项目基础工程主要为土地挖方、填方，场地的平整、夯实以及防渗处理。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、扬尘和排放的尾气。由于作业时间较短，粉尘和噪声只是对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。 （3）主体工程 本项目主体工程主要为车间（包括仓储区和生产区）、室外设备区。该过程主要污染物为噪声、扬尘以及废弃的钢结构及建筑垃圾。对周围环境影响较小。 （4）设备安装 本项目主要设备见表2-6。主要为母液中转罐、结晶罐、离心机等及配套设备的安装等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、扬尘及运输汽车尾气等。 运营期 本项目根据在不同温度时硫化钠在水中溶解度变化较大，通过自然降温析出高纯结晶硫化钠晶体，通过离心洗涤生产高纯结晶硫化钠。 本项目原料36~37%硫化钠溶液来自本项目东侧硫化碱蒸发装置，在本次新建车间进行硫化钠结晶除杂提质、分离、干燥、包装后外售，产生的离心母液经DN80管道送至本项目东侧硫化碱蒸发装置一层中转罐重复使用。 注： ：表示本次技改部分， ：表示现有生产线，本次技改生产线建成运行后，现有硫化钠生产线停止运行。 图2-2 本次技改高纯结晶硫化钠生产工艺流程及产污环节图 1、生产工艺简述 （1）结晶 本项目原材料硫化钠溶液（浓度36--37%）进入母液中转罐内，母液中转罐设置蒸汽盘管保障储罐温度控制在100--105℃。 溶液经母液转运泵转送至结晶罐中，结晶罐内自带搅拌装置，结晶罐结晶时采用循环水盘管冷却，使物料温度从100℃逐步降低至55℃左右，结晶时间一般为18h-20h。 （2）离心 结晶完成后的物料利用高差自流入离心机进行离心，以实现固液分离。其中离心液通过管道进入离心母液罐，然后通过离心母液泵泵入平利县安得利新材料有限公司现蒸发工段循环使用。 离心过程中用3~4%的碱液（该碱液来自粉尘废气处理装置）洗涤固液分离后的固体结晶滤饼，洗涤液并入离心母液。 （3）干燥 洗涤后的物料滤饼通过振动输料机进入干燥机内进行风干处理，以去除结晶物料表面的水分。 风干空气采用冷干空气干燥。冷干空气采用通风机加压干燥后送入干燥机使用。 （4）包装、外售 风干水分后的物料，通过振动输料机进入自动包装机包装，包装后的物料送至车间仓储区进行储存，等待外售。 干燥包装过程产生的粉尘（硫化钠微尘）经过水洗塔吸收净化处理后通过15米高排气筒外排。水洗塔内的碱液回到离心机作为碱洗滤饼洗水使用，洗涤液并入离心母液，不外排。 2、产污环节分析： 根据前述分析，本项目产污节点分析一览表详见下表2-8。 表2-8 项目产污节点分析一览表 项目 污染源 主要污染物 处理或处置措施 废气 G 干燥包装废气 粉尘（硫化钠微尘） 集中收集后经过水洗塔吸收净化处理后通过15米高排气筒外排 噪声 N 设备噪声 各类机械设备噪声Leq（A） 选用低噪声设备，采取减震、车间隔声等措施 固体废物 S1 设备维修过程 废机油、含油抹布 依托现有危废暂存间暂存后，交由安康市金圆旋龙环保科技有限公司处置。 3、项目物料平衡 本项目输入原材料为硫化钠溶液（浓度36--37%），离心母液通过离心母液泵泵入平利县安得利新材料有限公司现蒸发工段循环使用，粉尘水洗液回到离心机用来碱洗滤饼，洗涤液并入离心母液，循环使用。本项目通过结晶除杂提质、分离、干燥生产出高纯结晶硫化钠，整个过程只涉及单纯的物理提纯、物理分离。 表2-9 物料平衡一览表 序号 输入 序号 输出 原料名称 投入量（t/a） 产物 产出量（t/a） 1 36~37%硫化钠溶液 25000 1 高纯结晶硫化钠 20000 2 碱液（3%~4%） 300 2 粉尘 0.1365 3 干燥水分 299.8635 4 离心母液 5000 合计 25300 合计 25300 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有项目环保手续履行情况 建设单位现有项目为《平利县安得利新材料有限公司10×10-4t/a环保涂料及添加剂项目》，2011年3月委托陕西国防科技工业环境监测科研所编制完成了该项目的环境影响评价报告书，2011年5月13日安康市生态环境局以安环函[2011]79号文件审批通过项目环评报告书（见附件4）。 2014年7月，陕西省国防科技工业环境监测科研究所编制完成《平利县安得利新材料有限公司10×104t/a环保涂料及添加剂项目回转窑与锅炉烟囱变更说明》，已提交安康市环保局进行备案。 2015年3月，平利县安得利新材料有限公司委托陕西环保集团生态建设管理有限公司承担本项目环境监理工作，并于2017年9月编制完成了《平利县安得利新材料有限公司10×104t/a环保涂料及添加剂项目环境监理报告》。 由于平利县安得利新材料有限公司实际建设内容与环评中提出的部分环保措施稍有变动，2017年9月，平利县安得利新材料有限公司委托青岛华益环保科技有限公司本项目环评变更说明工作，并编制完成了《平利县安得利新材料有限公司10×104t/a环保涂料及添加剂项目环境影响报告书变更说明》。 2018年2月，安康市环境保护局出具了《关于平利县安得利新材料有限公司10×104t/a环保涂料及添加剂项目环境影响报告书变更说明的函》（安环函[2018]38号）。项目分两期建设，一期建设内容为4万t/a环保涂料添加剂（硫酸钡）生产线一条、副产2万t/a硫化钠生产线一条，二期建设内容为4万t/a环保涂料生产线一条（暂未建设）。一期项目于2012年6月开日建设，于2017年建设完成。 2018年4月，陕西正为环境检测有限公司受平利县安得利新材料有限公司委托，承担平利县安得利新材料有限公司10×104t/a环保涂料及添加剂项目（一期）环境保护验收监测及环保竣工验收报告编制任务。监测人员于2018年4月17日~4月18日对本项目进行了验收监测。并于2018年11月12日取得安康市生态环境局下发的一期项目噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的批复（安环函[2018]268号）见附件5。 2018年7月20日，企业对热风炉尾气进行改造处理，将尾气通过管道引入回转窑与锅炉处理设施处，与回转窑与锅炉共用一根烟囱排放，于2018年8月30日~8月31日对回转窑、锅炉和热风炉总排口废气进行补充监测，并编制了验收监测报告于2018年9月通过竣工环境保护验收。 现有项目于2022年3月3日经延续后取得排污许可证，许可证编号为91610926054765893U001R，见附件6。 现有项目各项前置手续齐全，环保审批资料完善。 2.现有项目污染源强及防治措施 1、废气 （1）回转窑烟气：项目回转窑烟气产生量为66700m3/h（工况），烟尘产生浓度为30000mg/m3，采用沉降室、余热锅炉、布袋除尘器和双碱法脱硫进行处理。经除尘后通过高85m、出口内径为1.45m的排气筒高空排放。建设单位已在回转窑烟气排口必须安装烟气自动在线监测系统。 （2）锅炉烟气：项目锅炉烟气产生量为37558m3/h（工况），烟尘产生浓度为15000mg/m3，采用布袋除尘器和双碱法脱硫装置进行处理。经除尘后通过高85m、出口内径为1.4m的排气筒高空排放。建设单位已在回转窑烟气排口必须安装烟气自动在线监测系统。 （3）工艺粉尘废气：本项目对原料制备工序排放的粉尘采用布袋除尘器进行处理，经除尘后通过高15m，出口内径0.65m的排气筒排放。 2、废水 该硫化钡熟料生产项目废水主要来源于循环冷却系统、脱盐水站、锅炉系统、硝化工序、车间地面冲洗、渣场及员工生活办公。 （1）循环冷却水系统排污：回转窑及锅炉系统冷却水为间接冷却水，用后仅水温升高无其它杂质产生，经冷却塔冷却降温和补充新水后，循环冷却水池需要定期排污，排放量不大，经处理后可用作双碱法脱硫系统的补充水。 （2）脱盐水站排污：脱盐水站排污水排放量也不大，主要是含酸碱物质，经处理后可作双碱法脱硫系统的补充水。 （3）锅炉系统排污：项目锅炉系统排污量较少，主要是含无机盐类物质，经处理除盐后可作循环冷却水系统的补充水。 （4）化硝废水：项目化硝废水主要污染物为硫化钠，呈碱性，可作双碱法脱硫系统的补充水。 （5）车间地面冲洗废水：车间地面冲洗废水和渣场废水排放量极少，主要是含SS、硫化钡等物质，一般经处理后完全可作双碱法脱硫系统的补充水。 （6）渣场废水：渣场废水排放量极少，主要是含SS、硫化钡等物质，通过在场内最低处设置一个3m3的污水收集池收集，然后及时的输送到化钡工序热水罐，用于再浸取硫化钡黑灰。 （7）生活污水处理系统：生活污水年产生量9030t，排入地埋式生活污水生化处理设施处理后，回用于绿化，避免了生活污水对环境影响。 本项目正常生产中无废水外排，因此不会对外界环境造成影响。 3、噪声 本项目主要噪声源为原料破碎机、输送机、空压机、引风机、水泵、回转窑电机等。本项目破碎机、输送机、空压机、引风机等高噪声设备均设有减震机座，对空气动力设备还安置设消声简、阻尼减振设施等。同时项目主要生产设备均安置于车间或隔声间内，通过建筑隔声后可大大降低噪声强度。 4、固废 建设单位将本项目固体废物临时堆场设置在厂区东侧中部。该临时堆渣场严格按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》进行设置，配套有挡渣墙、防雨、防渗措施，防止钡渣被雨水侵蚀流失和污染地下水。由于项目钡渣产生量较大，建设单位与金龙水泥厂签订了钡渣销售协议，将钡渣售给该水泥厂利用作水泥生产添加剂利用。建议项目钡渣临时堆场采取防雨、防渗措施。项目除尘系统回收的原料粉尘及回转窑烟气收集的烟尘全部作原料回用。项目后办公生活垃圾产生量为102.6t/a，统一收集、按类分检，定期卫生填埋。 根据2023年1月14日平利县安得利新材料有限公司提交的排污许可证2022年执行报告年报，现有项目污染物排放量一览表见下表。 表2-9 现有项目污染物排放一览表 类别 污染物名称 实际排放量 废气 回转窑烟气、锅炉烟气、工艺粉尘废气 颗粒物 2.87t/a SO2 32.41t/a NOX 66.68t/a 废水 / 0t/a（不外排） 固废 办公生活垃圾 102.6t/a 其中现有工程中副产硫化钠生产环节：采用四效顺流蒸发法除去大部分水分以后，再经单效蒸发装置浓蒸至合格浓度，然后制片、包装外售，其中在制片包装工序会产生少量粉尘，参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》2613 无机盐制造（氰化钠）行业-干燥包装废气颗粒物产污系数为7.00×10-2千克/吨-产品，本项目产品为2万吨高纯结晶硫化钠，因此制片包装工序颗粒物产生量为1.4t/a。 3.与该项目有关的主要环境问题及整改措施 （1）现存环境管理问题 制定了相应的环境管理制度，但未严格落实。 （2）改进措施 ①落实和完善环境管理规章制度。完善环保管理制度和责任制，健全各环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置设备运行台帐记录，规范操作程序。拟定制度严格落实，每月考核真正使管理工作落到实处，有效地提高各环保设备的运转率和净化效率。确保各环保设施正常运行及污染物达标排放，同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，以接受环保部门的监督。 ②环境监测方案应严格执行落实，对环境质量监测与相应的评价结果应整理记录在案，采用报表和文字报告相结合的方式按年度的监测情况向上呈报给安康市生态环境局平利分局。若有突发性污染事故发生，及时将事故发生的时间、位置、原因上报。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、区域环境质量达标情况 本项目位于陕西省安康市平利县内，为了解项目所在地环境空气质量现状，本次环评根据2023年1月18日陕西省环境保护厅公布的环保快报附表6《2022年1～12月陕南地区32个县（区）空气质量状况统计表》，平利县2022年全年优良天数359天，空气质量综合指数2.54。本次评价采用《快报》中2022年度平利县空气质量状况统计结果进行区域环境质量达标判定。统计结果见表3-1。 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物 年评价指标 标准值/（μg/m3） 现状浓度/（μg/m3） 占标率 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 35 22 62.8% 达标 PM10 年平均质量浓度 70 38 54.3% 达标 SO2 年平均质量浓度 60 8 13.3% 达标 NO2 年平均质量浓度 40 13 32.5% 达标 CO 95%顺位24小时平均浓度 4000 900 22.5% 达标 O3 90%顺位日最大8小时平均浓度 16 0 112 70% 达标 环境空气中PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此本项目位于达标区。 2、其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地区环境空气中特征因子TSP现状，本项目引用陕西省安康市平利县老县镇木瓜沟村一组平利县欣辉商砼建设项目委托陕西博润检测服务有限公司对项目所在区域其他污染物TSP进行监测的现有监测数据，平利县欣辉商砼建设项目位于本项目东北侧2.6km处，属于引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据的情形，监测时间2022年3月10~3月12日，连续3天监测。监测结果统计表见表3-2。 表3-2 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测 点位 监测点坐标/m 污染物 平均 时间 评价标准（ug/m3） 监测浓度范 围（ug/m3） 最大浓度占标率/% 超标 率/% 达标 情况 X Y 平利县欣辉商砼建设项目下风向1# 109°10′2.62299″ 32°33′6.97729″ TSP 24h 300 155~160 53.3 0 达标 平利县欣辉商砼建设项目下风向2# 109°10′0.76904″ 32°33′6.51380″ TSP 24h 300 161~170 56.7 0 达标 由上表可知，评价区监测点位TSP日均值满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中相关标准要求。 二、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，根据现场踏勘，本项目50m范围内无敏感点，因此本项目不进行声环境质量现状评价。 三、生态环境 本项目不新增用地，项目范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 四、地下水、土壤环境 本项目用地范围内设计全部水泥硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，不涉及土壤、地下水环境敏感目标，本次评价不做土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境： 根据现状调查，本项目场地500m范围内均为平利县安得利新材料有限公司现有场地，无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 2、声环境：根据现场调查，项目周边50m范围内无噪声敏感点。 3、水环境：项目所在区域地表水为旬河，具体见下表。 表3-3 主要水环境保护目标表 环境要素 环境保护对象名称 相对厂界距离 规模 保护功能 水环境 县河 东北侧，569m 小型河流 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期场界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准要求。运营期废气中颗粒物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中相关标准。 表3-4 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 标准名称 适用 类别 标准限值 监控位置 参数名称 浓度限值 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） 表3 颗粒物 30mg/m3 车间或生产设施排气筒 2、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表3-5。 表3-5 环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 60 50 3、固废排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关内容。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，“十四五”期间污染物控制指标为：COD、NH3-N、NOx、VOCs。本项目无生产废水产生，废气主要为颗粒物，颗粒物0.1365t/a，因此本次技改无需申请污染物排放总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期大气环境防治措施 1、施工扬尘 项目施工期主要扬尘污染因素为土方开挖、施工场地建筑材料现场搬运及堆放扬尘。环评提出具体防治措施如下： ①工地四周围挡必须齐全，并按有关规定进行设置。施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃。 ②运输建筑材料车辆不得超载，运输过程中必须篷布遮盖，并对运输道路路面洒水抑尘，减少对沿路敏感点的影响。 ③要求配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取地面临时硬化等防尘措施。 ④采取喷水洒水湿法作业，沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放，尽量使用商品混凝土。 ⑤当发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续2天达到严重污染日标准且无改善趋势时，应暂停建筑工地施工作业。 ⑥加强施工扬尘监管严格执行《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》，建设过程实施“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施。 ⑦施工企业应制定专门的扬尘治理管理制度，企业技术负责人在审批施工组织设计和专项施工方案时，要对施工现场扬尘治理措施进行认真审核；施工企业定期召开安全例会和安全检查时，要将扬尘治理工作作为重要内容。 通过采取以上扬尘控制措施，施工扬尘可以满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求。 2、机械废气 施工期间，废气主要来自施工机械废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等。车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及THC等，项目在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下间断运行，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响较小。 二、施工期水环境影响分析 本项目施工期的废水主要为建筑施工废水和施工人员生活污水。 1、施工废水 主要包括物料运输车辆清洗、各种施工机械设备冲洗，主要污染物是SS。 根据施工废水产生特点，并结合项目所在地实际情况，环评要求企业施工期应采取如下污染防治措施： ⑴施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对废水的排放加强管理，严禁随意乱排，以免对周边环境造成影响。 ⑵对于施工过程中产生的车辆清洗废水、设备清洗废水等，应设置临时沉淀池，沉淀处理后可回用于施工作业用水。 ⑶施工场地周边及物料堆场应设置雨水截流、导排设施，防止雨水冲刷作业面、物料堆体，产生大量的雨污水，对周边环境造成影响。 2、施工人员生活污水 本项目施工人员食宿均依托现有厂区内宿舍楼，如厕依托厂区水厕，盥洗废水用于施工场地洒水抑尘。 综上，在落实上述各种污染防治措施后，建设项目施工不会对地表水环境造成明显的不利影响。 三、施工期噪声影响分析 施工期噪声主要是基础工程噪声、设备安装噪声以及运输汽车交通噪声。其中土建工程噪声主要是挖掘机、推土机等；设备安装噪声主要是切割机、电焊机等；汽车运输噪声主要是主体工程原材料和设备运输噪声。 为最大限度地减少施工噪声对周围环境的影响，建议建设单位做好施工期的工程管理工作，合理安排工期、施工工序以及施工机械设备布置，严格控制高噪声设备的运行时段，同时环评要求施工单位必须采取以下控制措施减轻噪声影响： ①减少不必要施工机械使用，严格限制或禁止夜间使用高噪声设备； ②施工时对厂区四周设置施工围挡，减少噪声传播途径； ③严格控制施工时间，尽可能避开居民休息时间使用施工设备，禁止夜间（22：00～06：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。同时应将高噪声施工设备尽量移至厂区东侧，远离居民点。 经以上措施，项目施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值要求。 四、固废影响分析 本项目施工期固废主要为生活垃圾、设备废包装物及建筑垃圾等。设备废包装物统一收集后外售给废品回收站；建筑垃圾集中收集运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置；生活垃圾由带盖垃圾桶分类收集后，交环卫部门处置；施工期各种固体废物均可以得到妥善处置。 五、生态环境影响分析 本项目利用厂区内原有闲置土地3850m2，新建车间1座，车间包括仓储区和生产区，其它公共设施利用公司现有2万吨硫化钠生产线配套设施，场内不存在原有污染。项目施工期建设车间会对原有地表产生一定的扰动和破坏，施工过程中涉及到的填挖方及临时堆土等工程活动，不会影响周围生态环境，仅部分土壤会被混凝土取代。环评要求：在施工过程中应尽可能减少施工用地，开挖或堆土过后，场地平整尽可能用原土回填，平整后尽量恢复绿色植被，达不到绿化要求的场地应采用硬化。施工区域内不涉及自然保护区和珍稀濒危动物及植物群落分布及其它生态敏感点。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1.污染源核算 本项目洗涤后的物料通过振动输料机进入干燥机内进行风干处理，以去除结晶物料表面的水分。风干水分后的物料，通过振动输料机进入自动包装机包装，因此干燥包装工序会产生粉尘，该粉尘成分为硫化钠微尘，本项目共设置1台干燥机和1台自动包装机均位于生产区一层，且干燥机和自动包装机是一个连通的密闭系统。项目年工作时间7920小时，参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》2613 无机盐制造（氰化钠）行业-干燥包装废气颗粒物产污系数为7.00×10-2千克/吨-产品，本项目产品为2万吨高纯结晶硫化钠，因此干燥包装工序颗粒物产生量为1.4t/a。集中收集后由密闭管道经过水洗塔吸收净化后通过15米高排气筒外排，收集效率可达95%，处理效率可达95%，风量为5000m3/h，经过处理后颗粒物有组织排放量为0.0665t/a，排放速率为0.0084kg/h，排放浓度为0.00168mg/m3。未收集的粉尘无组织排放量为0.07t/a。通过加强车间通风无组织排放。 表4-1 项目生产废气污染源源强核算结果及相关参数一览 产污环节/排放形式 污染物种类 污染物产生 治理设施 污染物排放 产生浓度mg/m3 产生量t/a 工艺 收集效率 治理工艺去除率 是否技术可行 排放 浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 干燥包装工序 有组织 颗粒物 / 1.33 集中收集后经过水洗塔吸收净化后通过15米高排气筒外排 95% 95% 可行 0.00168 0.0084 0.0665 无组织 / 0.07 加强车间通风 / / 可行 / / 0.07 2.排放口信息 本项目大气污染物排放口基本情况如下表。 表4-2 本项目大气排放口基本情况表 序号 排放口 编号 排放口名称 污染物种类 排放口地理坐标 排气筒 高度(m) 排气筒内径(m) 排气温度(℃) 类型 经度 纬度 1 DA001 干燥包装工序排放口 颗粒物 109°9′53.806″ 32°31′42.603″ 15 0.5 常温 一般排放口 3.废气污染治理设施可行性分析 本项目水洗塔工作原理：水洗塔由塔体，塔板，再沸器，冷凝器组成。水洗塔适用于含有少量粉尘的混合气体分离，各组分不会发生反应，且产物应容易液化，粉尘等杂质不易液化或凝固。当混合气从水洗塔中部通入洗涤塔，由于塔板间存在产物组分液体，产物组分气体液化的同时蒸发部分，而杂质由于不能被液化或凝固，当通过有液体存在的塔板时将会被产物组分液体固定下来，产生洗涤作用，水洗塔就是根据这一原理设计和制造。 本项目干燥包装工序产生少量粉尘，该粉尘成分为硫化钠微尘，硫化钠性质易溶于水，因此使用水洗塔，将硫化钠微尘溶于水中，水洗塔中形成的碱液，可使用于离心工序洗涤滤饼。洗涤液可并入离心母液，实现了最大化资源利用和无废水外排。 4.废气监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》和《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）本项目具体监测内容见表4-3。 表4-3 项目废气排放标准及监测要求一览表 污染物名称 监控位置 频次 国家或地方污染物排放（控制）标准 名称 浓度限值mg/Nm3 速率限值(kg/h) 颗粒物 生产设施排气筒进出口 1次/年 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） 30 / 5.非正常工况排放的废气 项目非正常工况污染源主要为水洗塔在未开启的状态导致的颗粒物非正常排放，本着最不利原则运行过程操作失误，导致粉尘超标排放，经计算，在非正常工况下，各污染物有组织排放见下表。 表4-4 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 干燥包装粉尘 水洗塔在未开启状态导致废气超标排放 颗粒物 ＞1.0 0.2 ＜0.2 ＜1 暂时停产 项目在非正常排放情况下，污染物的浓度比正常工况要大得多，说明事故排放会对外界环境造成较大影响。因此针对以上非正常排放情况，需要业主强化环保意识，落实防范措施，具体措施如下：⑴加强员工们对生产设备专业性知识的学习，提高环保意识；⑵安排维护人员，加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的污染物超标现象。 4.废气排放环境影响分析 本项目位于平利县老县镇七里沟村平利县安得利新材料有限公司厂区内，环境空气中PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此本项目位于达标区。根据《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》其他无机化学-硫化物，干燥包装产生的颗粒物采用湿法除尘（收集后经过水洗塔吸收净化处理后通过15米高排气筒外排），属于排污许可技术规范中推荐的可行技术，可满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3颗粒物排放限值标准，因此，本项目废气不会对周围环境造成较大影响。 废水 本项目无生产废水产生，本项目员工为建设单位现有员工调配，不新增生活污水，所以本项目无废水产生。 三、噪声 1.噪声源强分布 本项目营运期的噪声主要离心机、振动输料机、风机、包装机等设备噪声，其源强为70～85dB(A)。项目设备噪声源强见表4-5。 表4-5 设备噪声源强表 序号 噪声源 数量（台） 声级dB(A) 采取措施 治理后声级dB(A) 持续时间 1 母液转运泵 2 85 厂房隔声、基础减震 70 频发 2 离心机 2 75 60 频发 3 振动输料机 5 70 55 频发 4 干燥机 1 75 60 频发 5 送风机 1 85 70 频发 6 引风机 1 85 70 频发 7 空气干燥机 2 75 60 频发 8 自动包装机 1 80 65 频发 9 循环水泵 6 85 70 频发 10 水洗塔循环泵 2 85 70 频发 11 离心母液泵 2 85 70 频发 2.噪声影响及达标分析 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测。 ①预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定，在不能缺的声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 ②预测条件假设 a、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； b、考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； c、衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 ③室内声源 a、如果一直声源的声压级L（r0），且声源位于地面上，则 L（r0）=LW-20lg(r0)-8 b、如图所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数；本评价a取1.5。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 c、计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级； 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 d、计算出室外靠近围护结构处的声压级： LP2i(T)= Lp1i(T)-（TLi+6） 式中： Lp2i(T) ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T) ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 e、将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW： LW=Lp2(T)+10lgS Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 f、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源计算方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 ④室外点源 采用的衰减公式为： L（r）=L（r0）-20lg(r/r0) 式中：L（r）——距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源的距离，m； r0——预测点距离噪声源的距离，m。 ⑤计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； t j ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 ⑥预测因子、预测时段、预测方案 a、预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 b、预测时段：固定声源投产运行期。 c、预测方案：预测本项目投产后，项目各厂界噪声达标排放。 由于本项目位于现有厂区内，且高噪声设备均位于车间内生产区，经过厂房隔声、基础减震后，噪声源叠加后为78.49dB(A)，开启作业时将生产区视为一个整体声源进行预测， 对各厂界噪声进行预测。具体预测结果见下表。 表4-6 项目噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点编号 距离m 贡献值 背景值 预测值 标准值 东厂界 281 29.52 / / 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 西厂界 215 31.84 / / 南厂界 69 41.71 / / 北厂界 283 29.15 / / 预测结果表明，项目运营期厂界四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，因此，项目噪声对周围环境产生的影响较小。 3.噪声防治措施 ①选用的生产设备为行业内成熟、较先进的设备； ②在设备底座添加减震垫，加强设备维护，防止设备不正常运行产生的噪声； ③通过合理布置噪声源，通过墙体阻挡，降低风机对外界影响，达到控制噪声源的效果。 采取以上措施后，项目运行期间对周围环境的影响较小。 4.噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》，项目运营期噪声监测计划见表4-7 表4-7 噪声环境监测计划 污染源名称 监测指标 监测点位置 监测频率 执行标准 噪声 等效连续A声级 厂界四周1m处 1次/季 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准要求 四、固体废物 1.固体废物污染源强 ⑴生活垃圾：项目无新增员工，无新增生活垃圾。 ⑵项目生产过程、设备维护维修过程中使用机油作为润滑剂，因此会产生少量的废机油，根据建设单位现有项目资料，废机油产生量为0.015t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW08（900-249-08），收集后依托现有危废暂存间暂存后，交由安康市金圆旋龙环保科技有限公司处置。 ②废含油抹布：根据建设单位估算，废含油棉纱产生量约为0.002t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW49（900-041-49），收集后依托现有危废暂存间暂存后，交由安康市金圆旋龙环保科技有限公司处置。 表4-8 项目危险废物属性判定表 固废 名称 产生 工序 形态 有害成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 产生量t/a 污染防治 措施 废机油 设备维修维护 固态 废机油 《国家危险废物名录》（2021年） T，I HW08 900-218-08 0.015 依托现有危废暂存间暂存后，交由安康市金圆旋龙环保科技有限公司处置。 废含油抹布 固态 废机油 T、In HW49 900-041-49 0.002 2.危废暂存间可依托性分析 本项目依托厂内现有危废暂存间暂存废机油、废含油抹布，并定期交给安康市金圆旋龙环保科技有限公司进行处理。建设单位现有危废暂存间于2018年4月已通过竣工环境保护验收。建设单位已严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行了危废暂存间的建设，危废暂存间外面张贴危废暂存间标识。废机油放置于废机油桶内，底部放置托盘，防止溢流到暂存间外面。暂存间内部张贴危废管理制度，放置危废管理台账，记录危废进出时间及出入量。因此本次技改项目依托现有项目已建成危废暂存间可行。 3.环境管理要求 根据现状调查，评价要求项目设兼职的环保管理人员对厂内的各项环保设施的情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①根据国家和地方的相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标。 ②编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 ③进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，以及制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ④维护环保设施的正常运行和安全生产，对各环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 五、地下水及土壤 1.潜在污染源及污染途径 项目的运营期主要污染物不含重金属、持久性有机物等物质，可能产生的污染地下水环节为危废暂存间，污染物进入地下水环境的途径主要是物料泄漏等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 2.防护措施 项目拟采用的分区保护措施如下表。 表4-9 地下水、土壤分区防护措施一览表 序号 单元 防渗分区 防渗要求 1 室外设备区 重点防治区 地基均采取黏土铺底，然后在上层铺设10~15cm的混凝土、水泥砂浆抹面，对母液中转罐有防腐、防渗处理，并在罐体地面上涂上防水涂料，确保地面防渗层渗透系数≤10-10cm/s，罐区设置围堰及初期雨水收集池，防止罐区污染雨水直接排入下水道。 2 车间生产区 重点防治区 地基均采取黏土铺底，然后在上层铺设10~15cm的混凝土、水泥砂浆抹面，对2~4层的结晶罐有防腐、防渗处理，并在罐体地面上涂上防水涂料，确保地面防渗层渗透系数≤10-10cm/s 3 车间仓储区 一般防治区 地基均采取黏土铺底，然后在上层铺设10~15cm的混凝土、水泥砂浆抹面 项目各个区域按照相关要求进行防渗后，对地下水和土壤的影响较小。 六、生态环境影响 项目地位于陕西省安康市平利县，评价区生态系统结构单一，植被多样性较低，本项目利用厂区内原有闲置土地进行建设，且用地范围内无生态环境保护目标，不涉及新增建设用地，运营期对生态环境影响不大。 七、环境风险 1、环境风险物质识别及分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1、附录B及附录C，结合《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中规定，本项目涉及风险物质为机油、废机油。废机油在厂区最大暂存量为0.015t，其临界量为2500t；机油在厂区最大暂存量为0.02t，其临界量为2500t，环境风险较小。因此Q＜1，本项目环境风险潜势划分为Ⅰ级，属于简单分析。 2、突发环境事件分析 表4-10 突发环境事件的情况 突发环境事件 事故名称 造成的影响和后果 泄漏事故 危险废物 泄漏 危险废物等在搬运过程中的泄露、存储过程中的倾倒可能会对周围土壤和地下水体造成污染 污染物事故排放 废气处理设备运行故障 若水洗塔发生故障，导致事故排放，会对周围大气环境产生一定影响。 3、风险防范措施 表4-11 突发环境事件风险防范措施 突发环境事件 事故名称 风险防范措施 泄漏事故 危险废物 泄漏 ①本公司不同品种危险废物分别存放在不同容器中，不得混合； ②危废暂存间应设置相应防渗、防雨淋等措施，并在门口贴有危险废物图片警告标识； ③危险废物包装完整，不渗漏，容器密封、有盖； ④废机油应全部倒入指定区域的废油桶中，不得倒入厂内、外空地、草地及其他地方。 ⑤废机油等在运输至储存间的过程中安排专人负责，对运输人员进行培训，避免废机油等在运输过程中泄漏； ⑥按照《危险废物转移联单管理办法》要求，填写运输、委托处置台帐，并做好存档、管理工作； 污染物事故排放 废气处理设备运行故障 加强对水洗塔的定期维护，制定环境监测计划，委托有资质单位定期开展环境监测，确保污染物达标排放。废气净化设施制定严格的操作规程，严格按照操作规程进行运行控制，防止操作失误导致废气事故排放。制定环境管理制度，安排专人对设备进行定期检查，发现设备不能正常运行及时维修或更换，避免设备故障导致废气事故排放。 4、环境风险分析 本项目环境风险主要为废机油收集桶损坏、危险废物在收集点运往危废暂存间暂存过程中工作人员失误等原因引起的废机油泄漏事故及火灾等潜在风险对环境的影响。企业需在暂存和转运过程采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制。综上，本项目环境风险可防控。 六、项目环保投资及环保竣工验收 本项目总投资2000万元，环保投资25万元，占总投资1.25%。具体投资见下表。 表4-12 环保设备和投资估算表 分类 污染物 环保设备 环保投资（万元） 废气 颗粒物 废气收集系统、水洗塔、15米高排气筒1根 20 噪声 基础减振、厂房隔声等 5 固废 危险废物 依托现有危废暂存间暂存后，交由安康市金圆旋龙环保科技有限公司处置 0 合计 25 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 干燥包装工序 | 颗粒物 | 粉尘废气收集后经过水洗塔吸收净化处理后通过15米高排气筒外排 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中颗粒物排放限值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq | 采用低噪声设备、基础减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废机油依托现有危废暂存间暂存后，交由安康市金圆旋龙环保科技有限公司处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目所在建筑物地面需进行硬化，各个区域按照相关要求进行防渗后，对地下水和土壤的影响较小。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 危废暂存间作为重点防范和管理对象，企业应在危废暂存间区域配置相应的易燃物标志、灭火器，禁止在周围吸烟等。 |
| 其他环境 管理要求 | 本项目运营过程中，厂区内应设环保管理人员，对厂区内的各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①建设单位应贯彻执行国家有关法律、法规和政策；建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督；编制本公司环保规划和年度发展规划，并组织实施；执行建设项目的“三同时”制度；监督环保设计工程措施及运行管理；配合有关环保部门搞好环境监测与年度统计工作，建立监控档案；搞好本企业环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训。 按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）建立环境管理台账。 表5-1 营运期环境管理台账管理清单 环 境 管 理 清 单 内 容 污染防治措施运行管理信息 1）废气治理设施日常运行信息：废气治理设施记录设施名称、废气排放量、污染物排放情况、数据来源等信息。 2）固体废物日常运行信息：记录各类固废厂区暂存量、综合利用量、自行处置量、委托处置利用贮存量、委托单位等信息。 3）污染治理设施维修维护记录：记录设施故障（事故、维护）状态、故障（事故、维护）时刻、恢复（启动）时刻、事件原因、污染物排放量、排放浓度、是否报告。 监测记录信息 按照监测计划执行。监测质量控制按照HJ/T和HJ819等规定执行 其他环境管理信息 对于停产或错峰生产的，记录起止时间 记录存储及保存 纸质存储：将纸质台账存放于保护袋等保存介质中，由专人签字、定点保存；保存不得少于5年； 电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存不得少于5年； ②监测计划 按照报告中提出的监测计划进行监测，并保留好监测报告。监测委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，对检（监）测机构的资质进行确认。 ③三同时制度及竣工验收制度 项目应严格执行“三同时”，取得环评批复后方可施工，建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）进行环保竣工验收。 |

# 六、结论

从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 37.24t/a | 37.24t/a | 0 | 0.1365t/a | 1.4t/a | 35.9765t/a | -1.2635t/a |
|  | SO2 | 377.58t/a | 377.58t/a | 0 | 0 | 0 | 377.58t/a | 0 |
|  | NOX | 248.25t/a | 248.25t/a | 0 | 0 | 0 | 248.25t/a | 0 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 废机油 | 1t/a |  |  | 0.015t/a |  | 1.015t/a | +0.015t/a |
|  | 废含油抹布 | 0.13t/a |  |  | 0.002t/a |  | 0.132t/a | +0.002t/a |
|  | 生活垃圾 | 102.6t/a |  |  | 0 |  | 102.6t/a | 0 |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.48

1

0.48

冷却水

总补充新鲜水

0.61

水洗塔补充水

0.61

1.09

噪声

噪声、扬尘、固体废物

噪声、扬尘

设备安装

主体工程

基础工程

工程验收

土地平整

施工废水、建筑垃圾

现有蒸发工段

四效蒸发器

原材料硫化钠（36%~37%）

母液中转罐

100℃~105℃

单效蒸发器

浓蒸

结晶、搅拌

55℃

离心母液罐

离心液

制片

离心

粉尘

滤饼

外售

包装

干燥