旬阳市太丰商贸有限责任公司

旬阳市麻坪镇王家台子重晶石矿开采项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：旬阳市太丰商贸有限责任公司

编制单位：安康市环境工程设计有限公司

二〇二三年三月

目  录

1 概述	1

1.1 项目实施背景	1

1.2 建设项目特点	1

1.3 评价工作过程	2

1.4 分析判定结论	2

1.5关注的主要环境问题	16

1.6报告书主要结论	17

2 总则	18

2.1 编制依据	18

2.2 评价目的	20

2.3 环境影响识别和评价因子选择	21

2.4 环境功能区划	23

2.5 评价执行标准	23

2.6 评价工作等级和评价范围	28

2.7 评价内容与评价重点、评价时段	37

2.8 主要环境保护目标	39

3 工程概况	41

3.1 项目工程概况	41

3.2 拟建项目工程分析	48

4 环境现状调查与评价	66

4.1 自然环境现状调查	66

4.2 生态现状调查与评价	72

4.3 环境质量现状	78

5 施工期环境影响预测与评价	86

5.1 施工期大气环境影响分析与防治措施	86

5.2 施工期地表水环境影响评价	87

5.3 施工期地下水环境影响分析	88

5.4 施工期声环境影响及防治措施	89

5.5 施工期固体废物影响分析与防治措施	90

5.6 生态影响分析	91

5.7施工期污染防治对策	93

6 运行期环境影响预测与评价	94

6.1 大气环境影响	94

6.2 地表水环境影响分析	98

6.3 地下水环境影响预测与评价	103

6.4 生态环境影响评价	111

6.5声环境影响分析与评价	114

6.6 运行期固体废物排放情况与处置措施	117

6.7 土壤环境影响预测与分析	118

6.8 退役期环境影响分析	121

7 环境风险评价	124

7.1环境风险评价目的	124

7.2环境风险识别	124

8 污染防治与控制措施可行性分析	128

8.1 施工期污染防治措施及可行性分析	128

8.2 运营期污染防治措施及可行性分析	131

8.3 环保措施汇总及“三同时”验收清单	148

9 环境影响经济损益分析	152

9.1 评价目的	152

9.2 经济效益分析	152

9.3 环境效益分析	152

9.4 社会效益分析	153

9.5 环境经济损益分析结论	154

10 环境管理与监测计划	155

10.1 环境管理	155

10.2 污染源排放清单及管理要求	158

10.3 监测计划	159

11 结论与建议	162

11.1 项目概况	162

11.2 环境质量现状评价	162

11.3 污染物排放情况	163

11.4 主要环境影响及减缓措施	163

11.5 公众意见采纳情况	165

11.6 环境影响经济损益	165

11.7 环境管理及监测计划	165

11.8 评价总结论	166

11.9要求与建议	166

附图：

附图1  环境保护目标分布及评价范围图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目现状照片图

附图4  项目矿区地质地形图

附图5  矿体开拓系统示意图

附图6  项目地理位置图

附图7  陕西省主体功能区划分总图

附图8  陕西省生态功能区划图

附图9  评价区植被覆盖度现状遥感影像解译结果图

附图10  评价区植被类型现状遥感影像解译结果图

附图11  评价区土地利用现状图

附图12  评价区土壤侵蚀图

附图13  监测点位图

附图14  项目区水文地质图

附图15  项目分区防渗图

附图16  项目与环境管控单元对照分析图

附件

附件1 旬阳市太丰商贸有限责任公司《建设项目环评委托书》；

附件2 旬阳市发展和改革局《关于下达旬阳市麻坪镇王家台子重晶石矿开采项目备案确认书的通知》（旬发改投资〔2018〕43号）

附件3 安康市国土资源局《陕西省旬阳市麻坪镇王家台子重晶石矿资源储量评审备案证明》（安自然资储备〔2017〕24号）；

附件4阳县麻坪镇王家台子重晶石矿矿产资源开发利用方案审查意见；

附件5旬阳市太丰商贸有限责任公司《采矿许可证》；

附件6《旬阳市太丰商贸有限责任公司营业执照》；

附件7《监测报告》。

附表：

建设项目环境影响报告书审批基础信息表。

# 1 概述

1.1 项目实施背景

旬阳市王家台子重晶石矿位于陕西省旬阳市城西北方向282°方位，直距19.5公里处，行政区划属陕西省旬阳市麻坪镇管辖。矿区中心地理坐标为：东经109°11′42″，北纬32°52′08″。2017年12月，旬阳市太丰商贸有限责任公司取得了本项目的采矿权，开采矿种为“重晶石”，矿区面积0.5698 km2，开采标高为760-430m，开采方式为地下开采，开采规模为5万t/a。采矿证证号为 C6109282015107130139879，有效期 2017 年 12 月 29 日~2023 年 12月 29 日。

建设单位于2018年10月取得旬阳市发展和改革局《关于下达旬阳市麻坪镇王家台子重晶石矿开采项目备案确认书的通知》（旬发改投资〔2018〕43号），随即进行矿山筹建工作，2020年初建成开采平硐PD1，掘进深度为30m，配套建设有炸药库、矿部及办公生活用房、矿石道路等。由于建设单位未取得环境影响手续擅自动工建设，安康市生态环境局旬阳分局要求建设单位停止矿山建设，并将平硐PD1进行封堵，目前处于停建状态。根据现场勘查，施工过程中共形成了约200m3废渣，全部堆放于PD1前方的沟道内；平硐PD1有矿井水涌出，经沉淀池收集后排至洞沟。

由于根据国家相关规定，项目需进行环境影响评价，按环保要求进行报批。

1.2 建设项目特点

根据建设单位提供资料及现场调研，该项目具有以下特点：

（1）本项目仅为重晶石的开采工程，最终产品为原矿石，原矿石通过车辆外运，不涉及选矿工序及后续加工。项目外部交通、供电、供水、通信等目前均能满足矿山生产及生活需要。

（2）项目为新建项目，于2020年初开工建设，属于未批先建，完成矿硐口施工，目前为停建状态。

（3）项目采矿过程中产生废石部分外运铺路，其余堆放于堆渣场。堆渣场拟设浆砌石挡墙及拦渣坝进行稳定化处理，堆放结束后堆场上方外购覆土，并种植本土植物用于生态恢复。

（4）项目属采掘类，环境影响以生态及地下水影响为主。

施工期环境影响因素主要有施工废水、废气、噪声、固废和工程占地、压占植被、破坏土壤等生态环境因素；运行期环境影响主要以重晶石开采引起的地表塌陷对地形地貌、土地利用类型、地表建（构）筑物、地表植被等生态环境的影响为主。

（5）评价区内无自然保护区、风景名胜区、地质公园、集中饮用水水源保护区和文物古迹保护单位等敏感区。

1.3 评价工作过程

为了预测评估该项目运行过程中对环境带来的变化和可能产生的不利影响，为生态环境部门提供决策依据，并从环境保护的角度论证项目的可行性，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“八、非金属矿采选业”中“12化学矿采选”项目，全部（不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）编制报告书。鉴于此，旬阳市太丰商贸有限责任公司于2023年2月3日委托安康市环境工程设计有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作。

接受委托后，评价单位成立了评价工作组，开展了现场调查，在工程分析、影响预测、措施论证等工作的基础上，最终于2023年3月编制完成了《旬阳市麻坪镇王家台子重晶石矿开采项目环境影响报告书》（送审稿），现提交建设单位上报审查。

1.4 分析判定结论

### 1.4.1 产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修改），本项目属于化学矿开采（B1020）。对照国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目所用原辅材料、设备、规模等均不在鼓励类、限制类或淘汰类的范畴，按照《促进产业结构调整暂行规定》中第十三条规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目为允许类项目。

本项目不在《市场准入负面清单》（2022年版）内，故项目建设符合国家相关产业政策。

### 1.4.2工业场地选址可行性

项目用地主要为矿山工程建设所需，各场地占地类型主要为有林地，不涉及基本农田；各场地不在自然保护区、水源保护区和特殊保护区范围内；根据影响预测分析，运营过程产生的噪声、扬尘等对周围影响较小；项目在运营过程中首先考虑了废水综合利用及其它相应的环保措施后，对场地周围环境影响较小。

### 1.4.3 与相关法律法规、部门规章、政策规范性文件相符性

本项目建设内容与《陕西省秦岭生态环境保护条例》《秦岭生态环境保护行动方案》等法规文件对照，项目符合相关法规要求，分析内容见表1.4-1。

表1.4-1  项目与相关法律法规、规范性文件符合性分析

| 依 据 | 相关规划、条例要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《陕西省秦岭生态环境保护条例》 | 核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无关的活动：①海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；②国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；③饮用水水源一级保护区；④自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 | 本项目为重晶石矿开采项目，不涉及国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产，饮用水水源一级保护区等，不在海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域。 | 符合 |
|  | 重点保护区不得进行与保护功能不相符的开发建设活动：①海拔1500米至2000米之间的区域；②国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；③国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；④水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；⑤全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 | ①项目不涉及海拔1500米至2000米之间的区域；②不涉及国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区③不涉及国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；④不涉及水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；⑤不涉及全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 | 符合 |
|  | 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域为一般保护区，一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律法规规定。 | 本项目位于一般保护区范围内。 | 符合 |
|  | 禁止在秦岭二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。鼓励在秦岭二十五度以下的坡耕地进行退耕还林还草。 | 本项目不涉及25°以上陡坡地开垦种植农作物。 | 符合 |
|  | 禁止在核心保护区、重点保护区勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。 | 本项目不在秦岭主梁以北的秦岭范围内。 | 符合 |
|  | 在一般保护区新建、扩建、改建矿产资源开采项目和秦岭主梁以南的一般保护区开山采石，应当符合省秦岭生态环境保护总体规划、秦岭矿产资源开发专项规划的要求，进行环境影响评价，依法办理审批手续。 | 本项目建设符合省秦岭生态环境保护总体规划、秦岭矿产资源开发专项规划的要求，依法办理审批手续。 | 符合 |
|  | 矿产资源开发企业应当依法履行尾矿库安全生产、环境保护主体责任，排查治理安全隐患和环境风险，确保尾矿库安全运行，对尾矿库安全终身负责。 | 本项目不涉及尾矿库建设 | 符合 |
| 《秦岭生态环境 保护行动方案》 | 2020年前，秦岭禁止、限制开发区内矿业权、小水电有序退出，矿山修复和尾矿库治理有序推进，宗教场所、旅游景点、农家乐等常态化管理工作全面加强，秦岭生态环境得到全面恢复。 | 根据《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》，本项目位于适度开发区。 | 符合 |
| 《关于加强秦岭限值开发区矿业权管理有关事项的通知》 | 秦岭限制开发区内将不再新设探矿权和采矿权，现有的矿业权也将有序退出。 | 根据《陕西省秦岭生态环境保护条例》，本项目所在地不属于秦岭限制开发区，属于一般保护区。 | 符合 |
| 陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）说明 | ①严格控制和规范在一般保护区的露天采矿，提高矿山环境污染治理能力。②在一般保护区新建、扩建、改建矿产资源开采项目和秦岭主梁以南的一般保护区开山采石，应当符合省秦岭生态环境保护总体规划、秦岭矿产资源开发专项规划的要求，进行环境影响评价，依法办理审批手续。③禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。④禁止在河流两岸，铁路、公路和重要旅游线路两侧直观可视范围内，进行露天开采石材石料等非金属矿产资源的行为。 | 根据《陕西省秦岭生态环境保护条例》，本项目所在地不属于秦岭限制开发区，属于一般保护区。项目为重晶石矿开采项目，地下开采，依法开展环境影响评价，办理审批手续。项目位于秦岭南麓，不属于河流两岸、铁路、公路和重要旅游线路两侧可视范围内的露天开采石材石料项目。 | 符合 |
| 陕西省汉江丹江流域水污染防治条例 | ①在汉江、丹江流域新建、改建、扩建的工业、工程项目，应当依法进行环境影响评价，符合环境影响评价要求，并经规定程序批准后，方可开工建设和生产；②建设项目中的水污染处理设施，进行集群综合处理的，必须与建设项目同时配套建设；建设项目单体处理的，必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用；③禁止向水体排放有剧毒性、放射性、腐蚀性等有害的废液、废水或者倾倒固体废弃物。输送、运输、贮存有毒、有害废水或者其他污染物的管道、沟渠、坑塘、运输车辆、贮存仓库、容器等，必须采取防渗漏等安全措施。④进行地下勘探、采矿、选矿等活动应当采取水污染防治措施。禁止向裂隙、溶洞、渗坑、渗井排放有毒、有害废水。⑤禁止在汉江、丹江流域河流沿岸倾倒生活垃圾、建筑垃圾、动物尸体及其他废弃物。 | ①建设单位已按有关规定履行建设项目环境影响评价等规定程序。②矿部设化粪池，生活污水经化粪池收集后，定期由附近村民清掏肥田，不外排。③项目生产废水主要为矿硐涌水和矿石转载场淋溶水，生产废水经沉淀后用于湿式凿岩及场地洒水，不外排。④项目产生生活垃圾分类收集，定期运至当地垃圾收集点，由环卫部门统一处理，不随意倾倒。 | 符合 |
| 陕西省主体功能区划 | 规划旬阳市为限制开发区域中国家层面重点生态功能区-大巴山水源涵养与生物多样性保护区，本区主导生态功能为水源涵养和生物多样性保护，区域植被类型属暖温带落叶阔叶林和常绿阔叶混交林为主，混生针阔混交林；区内森林覆盖率较高。 在限制开发区域内，资源环境承载力相对较强的特定区域，在不损害主体功能的前提下，可因地制宜适度发展和能源、矿产资源开发利用相关产业。在水资源严重短缺、环境容量很小、生态十分脆弱、地震和地质灾害频发的地区，要严格控制能源和矿产资源开发，或在区外进行矿产资源的加工利用。 | 项目位于大巴山水源涵养与生物多样性保护区，开采方式为地下开采，不在水源保护区、自然保护区等特殊生态敏感区的禁止开发区范围内，项目开采出来的原石于矿石转载场暂存后外售，废石渣部分外运铺路，其余堆放于堆渣场，环评要求企业在矿山开采过程严格做好生态保护措施，减少植被破坏，水土流失等生态影响，在采取相应的生态保护措施后，本项目对区域水源涵养、生物多样性等生态主体功能影响较小，处于区域资源环境承载力范围之内。 | 符合 |
| 《长江保护法》 | ①在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目的；②在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库的；③违反生态环境准入清单的规定进行生产建设活动的。 | 本项目为重晶石开采项目，不进行尾矿库建设，不属于化工项目；项目不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》中限制类及禁止类项目，不违反生态环境准入清单的规定。 | 符合 |
| 陕西省土壤污染防治工作方案 | 严格环境准入。严格执行规划环评和建设项目环评有关政策规定，对重点规划环评和有色金属、皮革制品、石油、煤化工、化工医药、铅蓄电池、采矿选矿、印刷、危险废物、加油站等可能对土壤造成重大影响的项目，要将土壤环境影响评价作为环评的重要内容，并监测特征污染物的土壤环境质量本底值，防止新建项目对土壤造成新的污染。 | 本项目为重晶石的开采，对土壤环境进行了现状质量监测，报告对土壤环境影响进行评价。 | 符合 |
|  | 严防矿产资源开发污染。13个矿产资源开发利用活动集中的区域，自2017年起，执行重点污染物特别排放限值。 | 本项目所在的旬阳市在方案中的区域，但项目采矿废水全部回用不外排，不涉及重点污染物排放。 |  |
| 陕西省蓝天保卫战2022年工作方案 | 坚持稳中求进工作总基调，突出精准治污、科学治污、依法治污，以PM2.5和O3协同控制为主线，推动实施空气质量提升行动；推进治污设施提升改造，对年排放量较大且治污效率不高的重点行业企业进行提升改造，实现排放浓度与去除效率双达标；加强非道路移动机械污染防治。加强对非道路移动工程机械排放状况的监督检查，严查工程机械超标排放和冒黑烟问题；严格在建工地施工扬尘监管，全面落实“六个百分之百”要求，定期动态更新施工工地管理清单。施工面积300平方米以上或工期超过3个月的工地围挡实施场内喷雾抑尘。 | 本次评价要求建设单位在施工期严格按照“六个百分之百”要求落实施工扬尘等的监管，并采取相应的围挡及抑尘措施。 | 符合 |
| 安康市汉江水质保护条例 | 矿产资源开发企业应当编制矿山地质环境保护与土地复垦方案、生态环境恢复治理方案、水土保持方案，报县级以上自然资源、生态环境、水行政主管部门备案。进行勘探、采矿、选矿、冶炼等活动应当采取水污染防治措施。矿产资源开发企业应当按照绿色矿山标准进行建设、开采，采用先进工艺和措施，并进行水质监测，防止水污染。 | 建设单位目前已编制矿山地质环境保护与土地复垦方案、生态环境恢复治理方案，本次评价就要建设单位根据水利部门要求按时编制水土保持方案；项目矿山开采中产生的矿硐涌水等通过沉淀池处理后全部回用，不外排。 | 符合 |
| 安康市蓝天保卫战2022年工作实施方案 | 推进非道路移动机械清洁发展。2022年12月1日起，所有生产、进口和销售的560KW及以下的非道路移动机械及其装用的柴油机执行非道路移动柴油机械第四阶段排放标准。因地制宜加快推进铁路货场、物流园区、港口、机场，以及建材、矿山等工矿企业新增或更新的作业车辆和机械新能源化。新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化。 加强物料堆场扬尘管控。针对石灰、砖瓦、水泥等行业企业，严格控制物料储存、输送及生产过程无组织排放，粉粒类物料堆放场以及大型煤炭和矿石物料堆场，完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。严禁露天装卸作业和物料干法作业。 | 本次评价要求项目执行非道路移动柴油机械第四阶段排放标准；矿石堆场配套建设围挡、洒水抑尘设施。 | 符合 |

### 1.4.4 与相关规划、规划环评相符性

本项目涉及相关规划符合性分析见表1.4-2。由表可知，本项目建设符合《陕西省“十四五”生态环境保护规划》、《安康市“十四五”生态环境保护规划》等相关规划要求。

表1.4-2  项目与相关规划、规划环评符合性分析

| 依 据 | 相关规划要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陕西省“十四五”环境保护规划 | 推进绿色矿山建设。全面调查评价历史遗留矿山生态破坏与污染状况，督促矿山企业依法依规编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，制定落实露天矿山生态修复计划。重点实施矿区地质环境治理、地形地貌重塑、植被重建等生态修复和土壤、水体污染治理工程，按照“谁破坏谁修复、谁修复谁受益”的原则，盘活矿区自然资源，探索利用市场化方式推进矿山生态修复，开展矿区污染治理和生态景观修复试点示范。落实绿色矿山标准和评价制度。 | 建设单位已编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，本次评价要求建设单位严格按照绿色矿山标准进行项目的建设。 | 符合 |
| 陕西省矿产资源总体规划（2021～2025年） | ①矿业区域协调发展布局：强化秦岭生态保护，坚持共抓大保护、不搞大开发，严格实施《陕西省秦岭生态环境保护条例》和秦岭生态环境保护要求，在确保生态安全前提下，优化矿产勒查开发布局，适度勒查开发利用可矿产资源。 ②矿产资源开发差别化管理：禁止开采新的原生汞矿、蓝石棉、可耕地的砖瓦用粘土，不得新设采矿权，因共生、伴生矿等情况确需综合回收利用禁止矿种的，应严格论证。禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目。限制开采湿地泥炭、陕南地区的煤炭、石煤、硫铁矿、石棉、瓦板岩以及砂金、砂铁等重砂矿物，严格执行开采总量控制、开采准入条件等有关要求，并加强监督管理。 不再新建石煤、硫铁矿、汞矿、露天磷矿山，逐步停止硫铁矿、汞矿开采。 对石油、天然气、页岩气、煤层气、煤炭、地热、铁矿、锰矿、钒矿、铜矿、钨矿、镍矿、锑矿、金矿、盐矿、重晶石、晶质石墨、萤石等矿产，推进高效利用，在符合开采准入条件和国家有关矿产资源管理政策要求下，有序投放采矿权。 合理调控铅矿、锌矿、钼矿、磷矿、水泥用灰岩开发利用强度。保护性开采钨矿，执行国家规定的开采总量指标。 | 本项目位于旬阳市麻坪镇，一般保护区范围内；项目开采重晶石矿，目前已取得采矿许可证，不属于禁止限制开采矿种。 | 符合 |
|  | 重晶石新建矿山最低开采规模为5万吨/a | 本项目属于新建矿山，开采规模为5万t/a。 | 符合 |
| 陕西省矿产资源总体规划（2021～2025年）环境影响报告书 | 对石油、天然气、页岩气、煤层气、煤炭、地热、铁矿、锰矿、钒矿、铜矿、钨矿、镍矿、锑矿、金矿、盐矿、重晶石、晶质石墨、萤石等矿产，推进高效利用，在符合开采准入条件和国家有关矿产资源管理政策要求下，有序投放采矿权。 矿山规划最低开采规模：重晶石新建矿山规模5万吨，保留或技改整合矿山2万吨。 | 本项目属于重晶石开采项目，规模5万t/年，符合规划环评要求。 | 符合 |
|  | 严格落实国土空间“三条控制线”、自然保护地和饮用水水源保护区管控要求，依法依规设立矿业权，避让生态保护红线。 工业场地、铁路线、矿区道路等工程选址应避让居民密集区、文物保护单位、重要水工设施、重要湿地、水产种质资源保护区、国家级公益林、基本农田等，避免规划的实施对敏感目标的影响。 | 本项目位于一般管控单元，不涉及生态保护红线，拟建工业场地、矿区道路等工程周边无居民密集区、文物保护单位、重要水工设施、重要湿地、水产种质资源保护区、国家级公益林、基本农田等。 |  |
|  | 秦岭地区矿产资源勘查开发项目应当符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《秦岭矿产资源开发专项规划》、《秦岭生态环境保护总体规划》、《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）说明》等管控措施要求，在允许矿产开发的区域新建、扩建、改建矿产资源开采项目和秦岭主梁以南的一般保护区开山采石，应进行环境影响评价，依法办理审批手续。严格控制和规范在一般保护区的露天采矿，提高矿山环境污染治理能力。 | 本项目位于一般保护区，且符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《秦岭矿产资源开发专项规划》、《秦岭生态环境保护总体规划》、《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）说明》等管控措施要求。 |  |
|  | 要求新、改、扩建（在建）矿产资源开发项目按照绿色矿山建设标准开展作业，勘查工作严格执行《绿色地质勘查工作规范》、《绿色勘查指南》等文件要求，减少对矿区生态环境的扰动，从源头上控制对矿区生态环境的影响。 | 本次评价要求建设单位严格按照《化工行业绿色矿山建设规范》进行矿山施工、运营。 |  |
|  | 提高矿井水回用率和资源化率，减少矿区开发对水资源的影响；按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013），分别针对工业场地、露天采场、沉陷区、废石场、尾矿库、矿区专用道路等提出恢复治理要求。 | 项目矿井水经沉淀池收集处理后全部回用；本次评价要求建设单位分别针对工业场地、废石场、矿山道路等提出恢复治理要求。 |  |
| 陕西省秦岭生态环境保护总体规划 | 规划范围：东西以省界为界，南北以秦岭山体坡底为界，总面积5.9万平方公里，涉及6市、39县区全部区域及26个县区部分区域。 | 本项目位于秦岭一般保护区，为重晶石矿地下开采项目，符合《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》中相关要求。 | 符合 |
|  | 基于秦岭范围生态环境的垂直分异特征，按照海拔高度、主梁支脉、自然保护区分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区。 ①核心保护区：主要包括海拔2000m以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000m以内、主要支脉两侧各500m以内的区域；国家公园、自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域，国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。 ②重点保护区：主要包括海拔1500m至2000m之间的区域；国家公园、自然保护区的一般控制区。饮用水水源二级保护区等；禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，严格执行重点保护区产业准入清单制度。 ③一般保护区：重点保护区以外的区域，涉及39个县（市、区），335个乡（镇）、街道，3500多个行政村，常住人口430多万。严格执行一般保护区产业准入清单制度。 |  |  |
| 陕西省秦岭矿产资源开发专项规划 | 禁止开采区：禁止在核心保护区、重点保护区开发矿产资源，禁止新设采矿权。 适度开采区：秦岭一般保护区允许开采矿产资源。 （1）秦岭主梁以北的秦岭范围内禁止开山采石。秦岭主梁以南的秦岭范围内严格控制和规范开山采石等露天开采活动，应当进行环境影响评价，依法办理审批手续。禁止在河道两侧以及二级以上公路、高速铁路和重要旅游线路两侧可视范围内进行露天开采石材石料等非金属矿产资源的行为；禁止在封山育林、禁牧区域内采石、采砂。 （2）实行保护优先下的适度开采。禁止开采蓝石棉、 可耕地的砖瓦用粘土等矿产；限制开采高硫煤、石煤、硫铁矿、石棉、瓦板岩、高岭土、石膏等矿产；保护性开采钨；不再新建硫铁矿、汞矿山，逐步停止硫铁矿、汞矿开采。国家战略性矿产，法律法规或国家政策另有规定的，依照其规定执行。 （3）将大中型矿产地、重要矿产集中分布的区域，对本地区经济社会发展有重要支撑作用的矿产资源集中开采区域，促进矿产资源规模开采、集约利用和有序开发的区域划定为重点开采区，共划定9个重点开采区。 | 本项目位于旬阳市麻坪镇，为适度开采区，采取环评提出的防范措施后可有效减少各类开发建设和生产活动对生态环境的负面影响。项目进行重晶石矿地下开采活动，不属于禁止及限制矿种。 | 符合 |
|  | 禁止、限制和允许开采矿种 ——禁止开采矿种：蓝石棉、可耕地的砖瓦用粘土等。 ——限制开采矿种：高硫煤、石煤、硫铁矿、石棉、瓦板岩、高岭土、石膏等。限制开采矿种不再新建小型矿山。 ——允许开采矿种：禁止、限制开采以外的矿种。 |  |  |
|  | 严格矿产开发准入条件 以保护秦岭生态环境为首要任务，突出源头控制，最大限度减轻采矿活动对秦岭生态环境的影响，实施最严格的矿山准入要求。 环境准入：严格执行环境影响评价制度，在一般保护区新建、扩建、改建矿产资源开采项目和秦岭主梁以南的一般保护区开山采石，应进行环境影响评价，依法办理审批手续，并按照绿色矿山建设标准开展作业。科学编制矿山地质环境保护与土地复垦方案 资格准入：按照国家矿业权出让规定出让采矿权，保护正当合法竞争，参与采矿权交易活动的市场主体应具有企业法人资格并符合相关条件，严格限制或禁止有违法违规违纪行为、失信记录、列入矿业权人勘查开采信息公示异常名录或严重违法名单的采矿权申请人参与交易活动。 规模准入：根据矿山开采规模应与资源量规模相适应的原则，新立采矿权实施新建矿山最低开采规模的规定。 资源利用技术准入：禁止采用落后的、淘汰的、破坏和浪费矿产资源的开采和选矿技术，采选工艺应符合国家《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》。积极开展科技创新和技术革新，矿山企业应保障科技创新的资金投入。 | 本项目正在积极办理环境影响评价手续，已编制完成矿山地质环境保护与土地复垦方案，拟采用的生产工艺符合国家《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》要求。 | 符合 |
|  | 积极推进绿色矿山建设 矿山生产以资源的高效开发和循环利用为核心，通过技术创新，优化工艺流程，逐步实现采、选、冶过程的环境扰动最小化和生态再造最优化。鼓励矿山企业加大科技研发投入，推广转化科技成果，推动产业绿色升级。 一般保护区依法取得采矿许可证等相关审批手续的矿产资源开发企业应当按照绿色矿山标准进行建设、开采。 | 本次评价要求建设单位严格按照《化工行业绿色矿山建设规范》进行矿山施工、运营。 | 符合 |
| 安康市“十四五”环境保护规划 | 1、聚焦铅、汞、镉等重金属污染物，开展硫铁矿区、铅锌矿区、煤矿区、汞矿区、工业废渣堆存场等污染治理。禁止新建、扩建原生汞矿开采项目。 2、强化涉重金属企业环境监管，建立涉重金属重点行业企业环境监测制度，严厉打击违法排污行为。 3、加强尾矿库污染治理。严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，加强尾矿库渗滤液收集处置，鼓励尾矿渣综合利用，无主尾矿库应由当地政府依法闭库或封场绿化。 | 项目为重晶石开采，废石渣部分外运铺路，其余堆放于堆渣场，环评要求企业在矿山开采过程要求严格做好生态保护措施，减少植被破坏，水土流失等生态影响，不进行尾矿库建设。 | 符合 |
| 安康市矿产资源总体规划（2021～2025） | 实行保护优先下的适度开采。将铁、锰、钒、铜、金、银、重晶石、萤石、地热水、矿泉水等矿产列为鼓励开采矿种。将钒、铅、锌、钼、水泥用灰岩、石英、饰面用花岗岩、水泥配料等列为适度开发矿产。不再新建石煤、硫铁矿、汞矿、露天磷矿矿山，逐步停止硫铁矿、汞矿开采。禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目。 | 项目从事重晶石矿开采，属于安康市矿产资源总体规划中鼓励开采矿种，符合规划。 | 符合 |
|  | 提升重晶石矿、水泥用灰岩、脉石英、矿泉水开发水平，到2025年，旬阳-平利重晶石矿区矿石产量达到120万吨，旬阳-汉滨-平利水泥用灰岩矿区矿石产量达到500万吨。 |  |  |

### 1.4.5 与行业污染防治技术政策符合性分析

本项目与相关污染防治技术政策符合性分析见下表。

表1.4-3    项目与相关污染防治政策符合性分析一览表

| 项目 | 相关污染防治技术政策 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山生态环境保护与污染防治技术政策（环发〔2005〕109号） | 清洁生产 | 鼓励矿山企业开展清洁生产审核，优先选用采、选矿清洁生产工艺，杜绝落后工艺与设备向新开发矿区和落后地区转移 | 本项目开采方式为硐采，采用浅孔留矿法等常规采矿方法，选用了清洁生产工艺，未采用落后工艺与设备 | 符合 |
|  | 矿产资源开发规划与设计 | 1、禁止的矿产资源开发活动 ①禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。 ②禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 ③禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。 | ①本项目位于旬阳市麻坪镇，采矿区不在此禁止范围内； ②项目不涉及露天开采，且矿区远离公路、铁路； ③项目所在区域不属地质灾害危险区； |  |
|  |  | 2、限制的矿产资源开发活动 ①限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。 ②限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。 | ①本项目开采范围不属于生态功能保护区和自然保护区，项目开采方式为硐采，对周边生态功能影响较小； ②项目所在区域不在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内。 |  |
|  |  | 3、矿产资源开发设计 ①应优先选择废物产生量少、水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术。 ②应考虑低污染、高附加值的产业链延伸建设，把资源优势转化为经济优势。 ③矿井水、选矿水和矿山其它外排水应统筹规划、分类管理、综合利用。 ④地面运输系统设计时，宜考虑采用封闭运输通道运输矿物和固体废物。 | ①项目开采方式采用硐采，矿硐涌水经沉淀池处理后完全回用于湿式凿岩及洒水抑尘，不外排； ②本项目为重晶石的开采，开采的原矿石即为产品，产生矿石外售； ③项目矿石运输过程进行遮盖并洒水抑尘。 |  |
|  | 采矿 | 1、矿坑水的综合利用和废水、废气的处理 ①鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用。②宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。 | ①项目开采方式为硐采，将矿硐涌水经沉淀池处理后回用，不外排。②项目采取湿式凿岩；爆破区采取洒水、自然与机械通风等措施；矿石装车处洒水降尘；运输车辆进行遮盖，运输过程洒水抑尘；个体防护等措施。 |  |
|  |  | 2、固体废物贮存和综合利用 ①对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。②大力推广采矿固体废物的综合利用技术③推广利用采矿固体废物加工生产建筑材料及制品技术，如生产铺路材料、制砖等。 | 本项目废石渣部分外运铺路，其余堆放于专用堆渣场。 |  |
|  | 土地复垦 | ①矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理，提倡采用采（选）矿-排土（尾）-造地-复垦一体化技术。 ②矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、弃渣场、尾矿库、矸石山等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。弃渣场、尾矿库、矸石山等固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。 ③鼓励推广采用覆岩离层注浆，利用尾矿、废石充填采空区等技术，减轻采空区上覆岩层塌陷。 | 本项目已编制矿山地质环境保护及土地复垦方案；开采出原石外售，无露天坑、尾矿库、矸石山等固废堆场。 |  |
| 陕西省人民政府关于印发省矿产资源开发保发展治粗放保安全治隐患保生态治污染行动计划（2016～2020年）的通知 | 保发展、治粗放：完善发展规划，优化资源开发格局。发挥特色资源优势，加快建设陕北高端能源化工基地，陕南金属非金属绿色采掘、加工基地，关中矿业经济研发创新基地，形成特色鲜明、优势互补的矿产开发格局。 保安全、治隐患：推动资源整合，扭转散、小、弱、差局面。对两个或两个以上矿山企业开采的金属、非金属矿产资源为同一矿体及邻近矿体的，逐步整合为一个矿山。 保生态、治污染：大力推进绿色矿山建设。加强重要生态区域保护。加强矿山环境治理。 | 项目开采矿种为重晶石，属于非金属矿山，符合陕南金属非金属绿色采掘、加工基地的要求；项目对矿区原有生态环境问题进行治理，且采用硐采的开采方式，污染物达标排放，符合保生态、治污染的要求。 | 符合 |
| 陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）的通知（陕环发〔2016〕42号） | 针对矿山开采、破碎、生产、堆放及装卸等过程中产生的粉尘污染，严格落实扬尘污染治理措施。对破碎加工工段实行封闭式生产，对扬尘点安装喷淋装置，输送廊道实行全封闭，对成品堆放区实行封闭管理并采取抑尘措施，设置不低于堆放物高度的密闭围栏，并按规范建设防风抑尘网，安装喷淋抑尘设施，完善物料堆场抑尘措施。逐步建设封闭式料库，减少料堆扬尘；废渣、废料需集中规范堆存，修建挡土墙，并配置有效抑尘措施；矿区道路全程硬化，设立车辆进出冲洗装置，加强运输道路的洒水和保洁，强化矿区运输车辆管理，固定运输车辆，采取密闭运输，严格控制运输车辆超载超限抛洒行为，有效治理矿区道路扬尘。产生废石（废渣）的矿山开发、选矿及废渣综合利用企业必须建设规范的堆场，对矿坑废水、选矿废水、堆场淋溶水、冲洗废水、生活污水等进行全收集、全处理。严禁采用渗井、废坑、废矿井或净水稀释等手段排放有毒、有害废水。存放含有毒、有害物质的废水、废液的淋浸池、贮存池、沉淀池必须采取防腐、防渗漏、防流失等措施。 | 项目开采过程中严格落实各项扬尘污染治理设施；加强运输道路的洒水，严格控制运输车辆超载超限抛洒行为，减少矿区道路扬尘。 项目采矿过程中矿硐涌水经沉淀池沉淀后回用于湿式凿岩及场地洒水，不外排，沉淀池采用水泥防渗措施。废石渣部分外运铺路，其余堆放于专用堆渣场。 | 符合 |
| 关于落实《水污染防治行动计划》和《陕西省水污染防治工作方案》实施差别化环境准入的指导意见 | 对国家和地方划定的各类有生态功能定位的保护区中的限制开发区域，严格按照功能定位和区域水环境质量要求对建设项目进行环境准入审批，限制不符合功能要求的新项目上马。以主导生态功能的恢复和保育为目标，在环境准入中坚持预防为主，保护优先，从严限制重污染行业及项目建设。区域内水体不达标的控制单元内不得新建排放水污染物的工业项目。陕南长江流域。落实“保”字，确保南水北调中线水源安全。汉江、丹江、嘉陵江流域重点发展绿色产业和循环经济项目，限制化学制浆造纸、化工、皂素、果汁加工、印染、电镀、重金属采选等水污染物排放强度大的建设项目。II类地表水域禁止新建除环保基础设施之外的排放水污染物的工业项目，或新建的工业建设项目必须禁止排放水污染物。 | 本项目开采方式为硐采，并对原矿区采取了生态恢复措施。项目开采过程中产生的废水全部回用于生产，不随意排放。 | 符合 |
| 锂、锶、重晶石、石灰岩、菱镁矿和硼等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行） | ①开采回采率：地下开采回采率不低于85%；②选矿回收率：易选矿石不低于90%；难选矿石不低于80%；③综合利用率：矿山企业开发利用重晶石矿产时，鼓励综合回收共伴生的有用矿物、利用矿山开采废石及选矿尾矿，用作建筑材料或矿山采空区回填。对于共伴生矿物为萤石且含量达到20%以上的，应进行综合回收，回收率不低于75%。 | 本项目为地下开采，开采矿种为重晶石原矿，根据该项目开发利用方案，地下开采回采率为90%；项目不涉及伴生矿物萤石。 | 符合 |
| 《化工行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0313-2018） | ①矿区环境：矿区功能分区布局合理，矿区应绿化和美化，整体环境整洁美观；矿区按生产区、办公区、生活区和生态区等功能分区；矿区地面道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在弯道、陡坡、井口、矿坑、生产车间等需警示安全的区域应设置安全标志；矿区应采用喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘和通风装置等措施处理开采和运输等过程中产生的粉尘，矿区生产生活形成的废弃物应设有专门堆存场地，妥善处置率达到100%，矿区生产废水、生活污水妥善处置率达到100%，矿区凿岩、破碎和空压等设备，应采取消声、减振和隔振等措施，矿区绿化覆盖率应达到100%；应对闭坑的矿山废石场、排土场进行以复垦绿化为主的恢复治理，矿区专用道路两侧因地制宜设置隔离绿化带。 ②资源开发方式：应按照矿山地质环境保护、恢复治理方案与土地复垦方案要求，治理恢复矿山地质环境，复垦开采损毁土地；应采用国家鼓励和推广的机械化、自动化、信息化和智能化开采技术和装备，淘汰资源消耗大、环境负面影响大的开采工艺及设备；废气处理符合大气污染物排放GB16297的规定。 ③资源综合利用：应对采选活动产生的废石、尾矿等固体废弃物进行可利用性评价，并分类合理利用；固体废物应建有废石场（排土场）和尾矿库，其建设、运行和监督管理应符合GB18599的规定。 ④节能减排：应建立矿山生产全过程能耗核算体系，通过采取节能减排措施，控制并减少单位产品能耗、物耗、水耗，减少“三废”排放；矿区实现雨污分流、清污分流；矿区及贮矿场应建有雨水载（排）水沟，受矿山污染后的地表径流水须经沉淀处理，应达标排放。 | 项目为重晶石开采项目，矿区平面布置设计已按生产区、办公区、生活区和生态区等功能分区，本次评价要求建设单位采用喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘和通风装置等措施处理开采和运输等过程中产生的粉尘，固废、生产废水和生活污水妥善处置率达到100%，凿岩、破碎和空压等设备采取消声、减振和隔振等措施；建设单位目前已编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，本次评价要求建设单位严格按照该方案边开采边治理，逐步治理恢复矿区生态环境。 | 符合 |
| 关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见 | 稳步推进金属尾矿有价组分高效提取及整体利用，推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝回填利用，探索尾矿在生态环境治理领域的利用。加快推进黑色金属、有色金属、稀贵金属等共伴生矿产资源综合开发利用和有价组分梯级回收，推动有价金属提取后剩余废渣的规模化利用。依法依规推动已闭库尾矿库生态修复，未经批准不得擅自回采尾矿。 | 本项目开采出的原矿石全部外售，本项目不涉及选矿和加工。 | 符合 |
| 陕西省固体废物污染防治专项整治行动方案 | 落实源头减量化要求。大力推广固体废物资源化、无害化利用处置新技术，积极推动“无废城市试点”，推动建立综合利用为主，处理处置和安全填埋为辅的固体废物利用处置产业链。 | 本项目开采出的原矿石全部外售，本项目不涉及选矿和加工。 | 符合 |
| 矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录 | 矿产类别包括：稀土；锆及氧化锆、铌/钽、锡、铝、铅/锌、铜、铁、钒、钼、镍、锗、钛、金；磷酸盐；煤。 | 本项目不在矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录内。 | / |

### 1.4.6“三线一单”符合性分析

根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发[2020]11号）和《安康市人民政府关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（安政发[2021]18号），本项目位于一般管控单元。本项目建设与“三线一单”的相符性分析如下表。

表1.4-4  与“三线一单”的相符性分析表

| 序号 | 文件 | 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 （陕政发〔2020〕11 号） | 优先保护单元 | 指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区。全省划分优先保护单元895个，面积8.47万km2，占全省国土面积的41.2%，主要分布在秦巴山区、黄河流域重点生态功能区等。 要求：优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。 | ①本项目矿区位于旬阳市麻坪镇，对照《陕西省生态环境管控单元分布图》，本项目工业场地所处区域属于一般管控单元。 ②本矿区各项开发建设活动均严格按照法律、法规和本条例的规定进行，施工、开采及服务期满后各阶段均将采取相应的生态环境保护措施，保证区域生态功能不降低，符合生态环境保护相关要求。 | 符合 |
|  |  | 重点管控单元 | 指涉及大气、水、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、重点开发区等开发强度高和污染物排放强度大的区域。全省划分重点管控单元406个，面积4.88万km2，占全省国土面积的23.72%，主要分布在关中平原、陕北能源重化工产业聚集区、陕南重点城镇区以及环境问题相对集中的区域。 要求：重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。 |  |  |
|  |  | 一般管控单元 | 指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。全省划分一般管控单元80个，面积7.21万km2，占全省国土面积的35.08%。 要求：一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 |  |  |
| 2 | 安康市人民政府 关于印发安康市“三线一单”生态环境 分区管控方案的通知（安政发〔2021〕18 号 ） | 优先保护单元 | 以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。 | ①本项目矿区位于旬阳市麻坪镇，本项目工业场地所处区域属于一般管控单元。不在生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区内，所处区域属于一般管控单元。 ②本项目采取措施后废气达标排放，废水不外排，固废减量化处置，噪声可达标排放，项目对环境影响较小。 | 符合 |
|  |  | 重点管控单元 | 应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，提升资源利用效率，解决突出生态环境问题。 |  |  |
|  |  | 一般管控单元 | 主要落实生态环境保护基本要求。 |  |  |
|  |  | 安康市生态环境准入清单 | 空间布局约束：本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行；禁止在优先保护耕地内新建有色金属采选、冶炼、化工、医药、电镀、铅蓄电池制造、煤炭开采等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐；禁止在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建有色金属采选、冶炼、化工等行业企业。 污染物排放管控：1.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。2.禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。3.鼓励尾矿渣综合利用，无主尾矿库应由当地人民政府依法闭库或封场绿化，防止水土流失和环境损害。 | 本项目属于重晶石开采项目，项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域内建设；项目不属于“两高”产业，项目运行过程中产生矿硐涌水经沉淀池处理后全部综合利用，不外排；矿区设化粪池，生活污水经化粪池收集后，定期清掏肥田，不外排；生活垃圾运送至当地指定垃圾堆存点，废石（一般固废）部分用于铺路，部分设置专用弃渣场堆存。 | 符合 |
| 3 | 生态保护红线 | 根据陕西省人民政府《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）及《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关要求。 陕西省生态保护红线共纳入534个禁止开发区以及全省一级国家级公益林：包括61个自然保护区、94个森林公园的生态保育区和核心景观区、33个自然风景名胜区的核心景区、16个地质公园的地质遗迹保护区、43个湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、1个国家公园、116个饮用水源地一级保护区、20个水产种质资源保护区的核心区、55个重要湿地、91个重要水库、4个重点文物遗址中的生态环境优良区域。 | 本项目位于旬阳市麻坪镇，项目矿区范围不涉及生态保护红线。 | 符合 |
|  | 环境质量底线 | 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 由监测结果可知，项目所在区环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求；声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，土壤环境满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地相关标准。项目通过采取措施可以实现达标排放，满足区域环境质量控制目标要求。 | 符合 |
|  | 资源利用上线 | 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 | 土地资源：矿山采用地下开采（硐采），占地面积较少，且在矿山服务期满后，即对占地进行土地复垦，恢复土地使用功能。 水资源：项目生产用水主要是对矿硐涌水进行综合利用，消耗新鲜水量较少。 能源：项目能源消耗主要为柴油，用量较少。 综上，项目建设不会突破该区域的资源利用上线。 | 符合 |
|  | 生态环境准入清单 | 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 根据前文分析，项目不属于《陕西省安康市旬阳市国家重点生态功能区产业准入负面清单》中限制类及禁止类项目。 | 符合 |

1.5关注的主要环境问题

本项目主要关注的环境问题有以下几个方面：

（1）矿山开采过程中的生态影响问题；

（2）关注矿硐涌水利用途径及零排放的可行性；

（3）矿山开采对地下水、大气环境和环境保护目标影响可接受程度。

1.6报告书主要结论

本项目位于旬阳市麻坪镇，符合国家产业政策和《陕西省矿产资源总体规划（2011-2025年）》等相关规划要求，主要污染防治措施和生态保护措施符合当前行业污染防治技术政策要求；在认真执行“三同时”制度、落实工程设计和报告书提出的各项环保措施后，主要污染物可实现达标排放，环境风险处于可接受水平，对周围生态环境的不利影响较小，满足环境质量标准要求，不会改变当地的环境功能。综上所述，从满足环境质量目标角度分析，项目建设可行。

# 2 总则

2.1 编制依据

2.1.1 国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日修订施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修订施行）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；

（6）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月27日修订施行）；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日修订施行）；

（10）《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日起施行）；

（11）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日修订施行）；

（12）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月7日修订施行）；

（13）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起修订施行）；

（14）《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行）

（15）《安康市汉江水质保护条例》（2023年3月1日起施行）。

2.1.2 部门规章、规范性文件及地方相关性文件

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日起施行）；

（2）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令29号），2019年2月；

（3）《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》（环发〔2004〕24号）；

（4）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发〔2006〕225号），2006年9月；

（5）关于发布《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的通知，（环发〔2005〕109号），2005年9月7日；

（6）《土地复垦条例实施办法》（国土资源部第56号），2019年7月24日实施；

（7）《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号），2021年1月1日起施行；

（8）《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号），2019年1月1日；

（9）《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）；

（10）《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》；

（11）《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》，（陕发改规划[2018]213

号）；

（12）《陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省生态功能区划的通知》（陕政发〔2004〕15号）；

（13）《陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省水功能区划的通知》（陕政办发〔2004〕100号）；

（14）《陝西省水污染防治工作方案》（陕政发〔2015〕60号）；

（15）《陝西省土壤污染防治工作方案》（陕政发〔2016〕52号）；

（16）《关于落实<水污染防治行动计划>和<陕西省水污染防治工作方案>实施差别化环境准入的指导意见》（陕环发〔2017〕27号）；

（17）《关于印发<陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）>的通知》（陕发改秦岭〔2021〕468号） ；

（18）《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）；

（19）陕西省自然资源厅 陕西省发展和改革委员会关于印发《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）》的通知（陕自然资发〔2022〕40号）；

（20）《陕西省固体废物污染防治专项整治行动方案》（陕环发〔2018〕29号）；

（21）陕西省住房和城乡建设厅《关于印发陕西省建筑施工扬尘治理行动方案的通知》（陕建发〔2013〕293号），2013年10月21日起施行；

（22）安康市自然资源局 安康市发展和改革委员会 关于印发《安康市矿产资源总体规划（2021-2025年）》的通知，2023年3月3日；

（23）安康市人民政府办公室《关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作实施方案的通知》（	安政办发〔2022〕17号）；

（24）安康市人民政府关于印发《安康市水污染防治工作方案》的通知（安政发〔2016〕7号），2016年03月24日；

（25）安康市人民政府办公室关于印发《安康市“十四五”生态环境保护规划》的通知（安政办发〔2021〕33号）；

（26）安康市人民政府《关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（安政发[2021]18号）。

2.1.3 导则和技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），2017年1月1日；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），2018年12月1日；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），2019年3月1日；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）， 2016年1月7日；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），2022年7月1日；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），2019年3月1日；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），2019年7月1日；

（8）《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022），2022年7月1日；

（9）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008），2008年7月1日。

2.1.4 工程资料及相关批文

（1）旬阳市太丰商贸有限责任公司《建设项目环评委托书》；

（2）旬阳市太丰商贸有限责任公司《采矿许可证》；

（3）旬阳麻坪镇王家台子重晶石矿储量核实报告；

（4）旬阳麻坪镇王家台子重晶石矿矿产资源开发利用方案；

（5）旬阳市太丰商贸有限责任公司《营业执照》。

2.2 评价目的

通过对项目评价范围内自然环境、生态环境等现状的调查和评价，对项目开发活动可能带来的各种影响进行定性和定量分析、评价，以期达到：

（1）通过对项目建设地和周围环境现状的监测、调查和资料收集，摸清评价区内的环境质量现状；

（2）根据项目地的环境特征，分析工程生态破坏途径和破坏程度，预测和评价项目建设过程中生态破坏可能对评价区环境造成的影响以及各风险事故的环境影响范围和程度；为控制项目引发的环境质量变化在环境目标要求的范围，提出预防或减轻不良影响的对策和措施；

（3）对工程采取的生态保护措施和风险防范措施进行可行性论证，提出区域环境污染和破坏的综合防治对策，为建设单位在项目实施过程中和建产后的运行管理提供依据，为环境保护行政主管部门做出决策和进行监督管理提供依据；

（4）通过环境影响评价，论证本项目在环境方面的可行性，最大限度降低开发建设对环境的不利影响，使得评价区域能够在开发建设中实现经济、社会、环境的协调统一和可持续发展。

2.3 环境影响识别和评价因子选择

2.3.1环境因素影响性质识别

本项目施工期主要活动包括：对不再利用的工业场地进行复垦和生态恢复、新建工业场地清理、基础开挖、建构筑物施工、安装工程施工、井巷开凿、材料和设备运输、建筑物料堆存等；运营期主要活动包括：矿石开采、地下水疏干、工业场地“三废、一噪”排放等。

评价结合项目各评价时段主要活动、区域环境特征，对本项目涉及的环境要素可能造成的影响进行识别，识别结果见表2.3-1。

表2.3-1 环境影响性质识别表

| 评价 时段 | 建设 生产 活动 | 可能受到环境影响的领域（环境受体） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 环境质量 | 生态环境 |
|  |  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 土壤环境 | 生态系统 | 植被类型 | 植物物种 | 水土流失 | 土地利用 | 野生动物 | 水生 生物 |
| 施 工 期 | 场地清理 | -1 |  |  | -1 |  |  | -1 |  | -2 | -1 |  |  |
|  | 基础工程 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑施工 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 井巷开凿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输 | -1 |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物料堆存 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运 行 期 | 矿石开采 |  |  | -1 |  |  |  |  |  | -1 | -1 |  |  |
|  | 地下水疏干 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水排放 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固废排放 |  |  | -1 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声排放 |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：3—重大影响；2—中等影响；1—轻微影响；“+”——表示有利影响；“-”——表示不利影响 |

从表2.3-1可知，本项目施工期主要不利影响是环境空气、声环境影响；运行期主要不利影响是地下水、环境空气、噪声、土地利用等。

2.3.2评价因子筛选

根据环境影响识别结果，进行了本项目评价因子筛选，筛选结果汇总见表2.3-2。

表2.3-2  环境影响评价因子筛选结果汇总表

| 序号 | 环境要素 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO | TSP |
| 2 | 地下水 | Ca2+、Mg2+、K+、Na+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、Ba2+、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氟化物、总大肠菌群共27项水质因子，同时测量水位埋深 | 主要考虑重晶石开采对含水层的水质和水位影响预测 |
| 3 | 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 4 | 固体废物 | / | 固废处理处置措施可行性、可靠性 |
| 5 | 土壤 | pH值、土壤含盐量、Cd、Ni、Cu、As、Hg、Cr6+、Pb、Zn、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1二氯乙烷、1，2二氯乙烷、1，1二氯乙烯、顺-1，2二氯乙烯、反-1，2二氯乙烯、二氯甲烷、1，2二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并［a］蒽、苯并［a］芘、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、䓛、二苯并［a，h］蒽、茚并［1，2，3-cd］芘、萘 | / |
| 6 | 生态环境 | 区域生态系统、植被类型、植物物种、野生动物、土地利用、土壤侵蚀、地形地貌 | 项目对生态、土壤侵蚀、野生动物、土地利用等的影响，开采引起的地表沉陷对植被、土地利用等的影响 |

2.4 环境功能区划

1.环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气功能区分类，本项目评价区域为环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

2.地表水

矿区附近地表水为洞沟、麻坪河，根据《陕西省水功能区划》可知，项目所在区域属于Ⅱ类地表水，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类标准。

3.地下水

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类，项目所在区域属于III类地下水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。

4.声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中声环境功能区分类2类声环境功能区。

5.生态环境

根据《陕西省生态功能区划》（陕政办发〔2004〕115号），本项目位于大巴山水源涵养与生物多样性保护区。

2.5 评价执行标准

2.5.1环境质量标准

（1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

（2）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；

（3）环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；

（4）土壤环境质量：矿区建设用地执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地相关标准，矿区外农用地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相关标准。

具体标准限值见表2.5-1~2.5-5。

表2.5-1  环境空气质量标准限值一览表

| 序号 | 评价因子 | 标准限值 | 单位 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 年平均 | ≤60 | µg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 |
|  |  | 24h平均 | ≤150 |  |  |
|  |  | 1h平均 | ≤500 |  |  |
| 2 | NO2 | 年平均 | ≤40 |  |  |
|  |  | 24h平均 | ≤80 |  |  |
|  |  | 1h平均 | ≤200 |  |  |
| 3 | TSP | 年平均 | ≤200 |  |  |
|  |  | 24h平均 | ≤300 |  |  |
| 4 | PM10 | 年平均 | ≤70 |  |  |
|  |  | 24h平均 | ≤150 |  |  |
| 5 | PM2.5 | 年平均 | ≤35 |  |  |
|  |  | 24h平均 | ≤75 |  |  |
| 6 | O3 | 日最大8小时平均 | ≤160 |  |  |
|  |  | 1h平均 | ≤200 |  |  |
| 7 | CO | 24h平均 | ≤4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1h平均 | ≤10 |  |  |

表2.5-2  地下水质量标准限值一览表

| 序号 | 评价因子 | 标准限值 | 单位 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5~8.5 | 无量纲 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 碳酸氢根 | / | mg/L |  |
| 3 | 碳酸根 | / |  |  |
| 4 | 钾 | / |  |  |
| 5 | 钠 | ≤200 |  |  |
| 6 | 钙 | / |  |  |
| 7 | 镁 | / |  |  |
| 8 | 氯化物 | ≤250 |  |  |
| 9 | 硫酸盐 | ≤250 |  |  |
| 10 | 硝酸盐 | ≤20 |  |  |
| 11 | 氨氮 | ≤0.5 |  |  |
| 12 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |  |  |
| 13 | 六价铬 | ≤0.05 |  |  |
| 14 | 氟化物 | ≤1.0 |  |  |
| 15 | 汞 | ≤0.001 |  |  |
| 16 | 砷 | ≤0.01 |  |  |
| 17 | 铅 | ≤0.01 |  |  |
| 18 | 钡 | ≤0.70 |  |  |
| 19 | 锰 | ≤0.10 |  |  |
| 20 | 总硬度 | ≤450 |  |  |
| 21 | 铁 | ≤0.3 |  |  |
| 22 | 氰化物 | ≤0.05 |  |  |
| 23 | 镉 | ≤0.005 |  |  |
| 24 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |  |
| 25 | 高锰酸盐指数 | / | / |  |
| 26 | 挥发酚 | ≤0.002 | 个/L |  |
| 27 | 总大肠菌群 | ≤3.0 | 个/mL |  |

表2.5-3  声环境质量标准限值一览表

| 序号 | 评价因子 | 标准限值 | 单位 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leq（A）（昼间） | ≤60 | dB(A) | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 |
| 2 | Leq（A）（夜间） | ≤50 |  |  |

表2.5-4  建设用地土壤污染风险管控标准一览表

| 序号 | 评价因子 | 筛选值 | 管制值 | 单位 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 140 | mg/kg | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |  |  |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 |  |  |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |  |  |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |  |  |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |  |  |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |  |  |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |  |  |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |  |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |  |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |  |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |  |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |  |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |  |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |  |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |  |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |  |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |  |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |  |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |  |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |  |  |
| 23 | 三氯乙烷 | 2.8 | 20 |  |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |  |  |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |  |  |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |  |  |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |  |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |  |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |  |  |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |  |  |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |  |  |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |  |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |  |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |  |  |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |  |  |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |  |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |  |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |  |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |  |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |  |  |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |  |  |
| 43 | 苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |  |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |  |  |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |  |  |
| 46 | 石油烃 | 4500 | 9000 |  |  |
| 47 | pH | / | / | 无量纲 | / |
| 48 | 含盐量 | / | / | g/kg | / |

表2.5-5  农用地土壤污染风险管控标准一览表

| 序号 | 评价因子 | 土壤类型 | 筛选值 | 管制值 | 单位 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6.5<pH≤7.5 | pH＞7.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH＞7.5 |  |  |
| 1 | 汞 | 其他 | 2.4 | 3.4 | 4.0 | 6.0 | mg/kg | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| 2 | 镉 | 其他 | 0.3 | 0.6 | 3.0 | 4.0 |  |  |
| 3 | 砷 | 其他 | 30 | 25 | 120 | 100 |  |  |
| 4 | 铬 | 其他 | 200 | 250 | 1000 | 1300 |  |  |
| 5 | 铜 | 其他 | 100 | 100 | / | / |  |  |
| 6 | 铅 | 其他 | 120 | 170 | 700 | 1000 |  |  |
| 7 | 镍 | / | 100 | 190 | / | / |  |  |
| 8 | 锌 | / | 250 | 300 | / | / |  |  |

2.5.2污染物排放标准

（1）施工扬尘执行陕西省《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2要求，运营期非道路移动机械废气污染物执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB 20891-2014）》修改单中表2要求；

（2）本项目生产废水、生活污水全部综合利用，不外排；

（3）施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；

（4）固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定。

具体标准限值见表2.5-6~2.5-9。

表2.5-6  大气污染物排放标准限值一览表

| 序号 | 标准名称及级（类）别 | 生产工序 | 污染因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数值 |
| 1 | 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） | 拆除、土方及地基处理工程 | 施工扬尘 | mg/m3 | ≤0.8 |
|  |  | 基础、主体结构及装饰工程 |  |  | ≤0.7 |
| 2 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 工业场地矿石运输、转载 | 颗粒物 |  | ≤1.0 |
|  |  | 井下爆破 | NOx |  | ≤0.12 |

表2.5-7  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值一览表

| 阶 段 | 额定净功 （Pmax）kW | CO （g/kW·h） | HC （g/kW·h） | NOx （g/kW·h） | HC+ NOx （g/kW·h） | PM （g/kW·h） | NH3 （ppm） | PN （#/kW·h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 三 阶 段 | Pmax＞560 | 3.5 | — | — | 6.4 | 0.20 | — | — |
|  | 130≤Pmax≤560 | 3.5 | — | — | 4.0 | 0.20 | — | — |
|  | 75≤Pmax＜130 | 5.0 | — | — | 4.0 | 0.30 | — | — |
|  | 37≤Pmax＜75 | 5.0 | — | — | 4.7 | 0.40 | — | — |
|  | Pmax＜37 | 5.5 | — | — | 7.5 | 0.60 | — | — |
| 第 四 阶 段 | Pmax＞560 | 3.5 | 0.40 | 3.5，0.67a | — | 0.10 | 25b | — |
|  | 130≤Pmax≤560 | 3.5 | 0.19 | 2.0 | — | 0.025 |  | 5×1012 |
|  | 56≤Pmax＜130 | 5.0 | 0.19 | 3.3 | — | 0.025 |  |  |
|  | 37≤Pmax＜56 | 5.0 | — | — | 4.7 | 0.025 |  |  |
|  | Pmax＜37 | 5.5 | — | — | 7.5 | 0.60 |  | — |
| a 适用于可移动式发电机组用 Pmax ＞900kW 的柴油机。b 适用于使用反应剂的柴油机。 |

表2.5-8  噪声污染排放标准限值一览表

| 序号 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 1 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 施工噪声 | dB（A） | 昼间 | ≤70 |
|  |  |  |  | 夜间 | ≤55 |
| 2 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 | 厂界噪声 | dB（A） | 昼间 | ≤60 |
|  |  |  |  | 夜间 | ≤50 |

表2.5-9  固废污染排放标准限值一览表

| 序号 | 污染物 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一般固废 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 2 | 危险废物 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中相关规定 |

2.6 评价工作等级和评价范围

本次评价根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)、《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)、《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求及本项目所处地理位置、环境状况、排放污染物的种类、污染物量等特点，确定本次项目环境影响评价等级。

2.6.1评价工作等级

1、大气环境评价等级

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表2.6-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表2.6-2  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 二类限区 | 24小时平均 | 300.0 | 环境空气质量标准 （GB 3095-2012） |

（4）主要废气污染源参数见下表：

表2.6-3  主要废气污染源参数一览表（矩形面源）

| 污染源 名称 | 坐标(°) | 海拔高度(m) | 矩形面源(m) | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 | 宽度 | 高度 | TSP |
| 矿石转载场装卸、堆存过程粉尘 | 109.196025 | 32.868930 | 462.0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 0.13kg/h |

（5）项目参数

估算模式所用参数见表：

表2.6-4  估算模型参数表

| 参 数 | 取 值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 | 40.7 |
| 最低环境温度 | -6.6 |
| 土地利用类型 | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（6）评价工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表2.6-5  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿石转载场装卸、堆存过程粉尘 | TSP | 900.0 | 38.759 | 4.31 | / |

本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP Pmax值为4.31%，Cmax为38.759μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

2、地表水环境评价等级

本项目生产废水、生活污水全部综合利用，不外排。生活污水经化粪池处理后定期清掏用于林地施肥及绿化浇灌，不外排；矿井废水经沉淀后全部复用于井下生产或场地抑尘，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）表1中，建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。因此本项目地表水评价等级定位三级B。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）第7.1条中关于地表水环境影响预测的总体要求，项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。根据8.1条中关于评价内容的要求，项目地表水环境影响主要评价内容包括：

（1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；

（2）依托污水处理设施的环境可行性评价。

3、地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价工作等级划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

（1）建设项目行业分类

根据本项目工程分析，采矿工程会影响涌水疏排可能引起地下水流场或水位变化，导致环境水文地质问题。

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目为重晶石开采，属于“J非金属矿采选及制品制造”中“55、化学矿采选”，属于Ⅰ类项目。

（2）地下水环境敏感程度

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表1“地下水环境敏感程度分级表”，建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。

表2.6-6  本项目地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 | 本工程 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 据现场调查，本项目评价范围内无集中式供水水源或分散居民饮用水源等其他与地下水环境相关的保护区。综上确定本项目评价区地下水环境敏感程度为“不敏感” |
| 较敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |  |
| 不敏感（√） | 上述地区之外的其它地区 |  |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

（3）地下水评价等级

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表2“评价工作等级分级表”，本项目地下水行业类别属于Ⅰ类，环境敏感程度为“不敏感”，因此本项目地下水评价等级判定为二级评价，判定依据见下表。

表2.6-7  项目地下水评价工作等级判定

| 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | 本项目评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 本项目属Ⅰ类项目，其地下水环境敏感程度为“不敏感”，根据评价工作等级分级表判定为二级评价 |
| 较敏感 | 一 |  |
| 不敏感（√） | 二（√） |  |

4、声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）规定，声环境影响评价等级判定见下表。

表2.6-8  声环境评价等级判定一览表

| 评价等级 | 声环境功能区 | 评价范围内敏感目标声级增量 | 影响人口变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 判别依据 | 一级 | 0类 | ＞5dB | 显著 |
|  | 二级 | 1类，2类 | ≥3dB；≤5dB | 较多 |
|  | 三级 | 3类，4类 | <3dB | 不大 |

根据本项目工程分析，运营期坑内凿岩、爆破、铲装、转运、排水等工段运转机械设备产生＞85dB（A）的噪声，但主要噪声源通过岩层屏蔽，对地表声环境影响较小，地面主要噪声源为空压机、主扇风机及运输车辆等。

根据建设项目所在区域声环境功能区划、建设前后噪声级的增加量以及受影响人口变化情况等，按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定，确定本次声环境评价等级为二级，本次声环境影响评价进行一般性评价。

5、土壤环境影响评价等级

本次项目土壤环境影响评价工作等级判定依据为《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）。项目对土壤环境可能产生的影响类型包括污染影响型、生态影响型，其评价等级分别判断如下：

（1）污染影响型评价等级

①项目类别

本项目为重晶石开采（化学矿采选）项目，根据项目类别根据附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅱ类。

②等级判定

污染影响型敏感程度分级如下表。

表2.6-9  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），土壤环境影响评价工作等级判定依据如下：

表2.6-10  污染类评价工作等级划分

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

项目矿区属于Ⅱ类项目，本项目工业占地面积为1.295hm2，占地规模属于小型（占地规模≤5hm2）；项目工业占地周边为采矿用地和少量林地，则土壤环境敏感程度为较敏感，故项目矿区土壤影响评价等级为三级。

（2）生态影响型评价等级

①项目类别

本项目为重晶石开采（化学矿采选）项目，根据项目类别根据附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅱ类。

②敏感程度分级

生态影响型敏感程度分级如下表。

表2.6-11  生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5≤pH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |
| a是指采用E601 观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。 |

旬阳市干燥度为0.5~1之间，同时根据监测可知，土壤含盐量为0.6g/kg，项目区域内土壤pH为6.57，故判定为不敏感地区。

③评价工作等级划分

生态影响型项目评价工作等级划分见下表。

表2.6-12 生态影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | -- |

根据前述分析，项目类别为Ⅱ类项目，项目区域土壤环境敏感程度为不敏感，从生态影响型项目分析，本项目土壤影响评价工作等级为三级。

6、生态环境影响评价等级

依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目所在地不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地，不涉及世界自然遗产、生态保护红线、重要生境等区域。项目地处旬阳市重点生态功能区-大巴山水源涵养与生物多样性保护区，本区主导生态功能为水源涵养和生物多样性保护，但本项目采用地下开采，工业占地面积仅为1.295hm2，且开采期结束后需全部进行土地复垦或生态修复，项目的建设不会导致区域土地利用类型明显改变，项目地下水水位及周边土壤影响范围内为采矿用地和少量人工林，不涉及天然林和公益林，综合判定本项目生态影响评价等级为三级。具体见表2.6-13。

表2.6-13  生态影响评价工作判定表

| 等级判定及依据 | 本项目实际 | 项目评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 敏感性及影响程度 | 评价等级 |  |  |
| a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时 | 一级 | 不涉及a）中敏感区 | 三级 |
| b）涉及自然公园时 | 二级 | 不涉及自然公园 |  |
| c）涉及生态保护红线时 | 不低于二级 | 不涉及生态保护红线 |  |
| d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目 | 不低于二级 | 污染型且地表水评价等级为三级B |  |
| e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标 | 不低于二级 | 本项目生产活动位于矿区最低侵蚀基准面以上，土壤影响范围为采矿用地和少量人工林，项目地下水水位或土壤影响范围内影响范围内不涉及e）中述生态保护目标 |  |
| f）当工程占地规模（改扩建项目的占地范围以新增占地）确定大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域） | 不低于二级 | 本项目工业占地面积为1.295hm2，小于20km2 |  |
| g）除以上a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况 | 三级 | 属a）、b）、c）、d）e）、f）以外的情况 |  |
| h）在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下 | 评价等级应上调一级 | 井工矿山开采，不会导致矿区土地利用类型明显改变 |  |

7、环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的风险物质主要为外协单位对车辆运行、检修过程中产生的废机油。

（1）风险源调查

表2.6-14  建设项目Q值的确定

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | / | 0.1 | 2500 | 4×10-5 |
| 项目Q值∑ | 4×10-5 |

（2）环境风险潜势初判

本项目危险物质数量与临界量比值Q值∑为4×10-5，Q<1，则项目环境风险潜势为Ⅰ。

（3）评价工作等级

表2.6-15  评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

综上，本项目环境风险评价工作等级为简单分析，无需设置评价范围。

2.6.2评价范围

1.环境空气评价范围

以项目的矿区区域为中心，边长5km的矩形区域。

2.地表水评价范围

项目地表水评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中相关要求，项目地表水环境影响评价范围应符合如下要求：

①应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；

②涉及地表水环境风险的，应该覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

3.地下水评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境现状，反映调查评价区地下水基本渗流特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。本项目地下水评价范围为所处水文地质单元边界，以山脊线、河流为界，面积2.61km2。地下水评价范围具体见附图1。

4.声环境评价范围

采矿工区场界外围200m范围内，运输道路两侧50m范围内。

5.环境风险评价范围

无需设置评价范围。

6.生态影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19－2022）中相关要求，矿山开采项目生态环境评价范围应涵盖开采区及其影响范围、各类场地及运输系统占地以及施工临时占地范围等。

项目各类场地、运输系统占地以及施工临时占地均在矿区范围内，因此，项目生态环境影响评价范围为以矿区范围为中心向外延伸300m的范围，面积2.0895km2。

7、土壤环境影响评价范围

项目土壤环境影响评价等级为三级，评价范围为项目工业场地占地范围及厂区运输道路占地范围外50m。

8、评价范围汇总

项目评价范围汇总见表2.6-16，评价范围见附图1。

表2.6-16  项目环境影响评价范围一览表

| 序号 | 要素 | 评价等级 | 评价范围 | 依据导则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 | 以项目的矿区为中心，边长5km的矩形区域 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） |
| 2 | 地下水 | 二级 | 所处水文地质单元边界，以河流、山脊为界 | 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016） |
| 3 | 噪声 | 二级 | 采矿工区场界外围200m范围内，运输道路两侧50m范围内 | 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021） |
| 4 | 环境风险 | 简单分析 | / | 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） |
| 5 | 生态环境 | 三级 | 以矿区范围为中心向外延伸300m区域 | 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19－2022） |
| 6 | 土壤 | 三级 | 项目工业场地占地范围及厂区运输道路占地范围外50m | 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018） |

2.7 评价内容与评价重点、评价时段

2.7.1评价内容

本次评价的主要工作内容包括：

（1）资料调查

调查收集与本工程有关的资料（如地形地貌、水文、气象、环境功能区划以及区域总体规划等），了解评价区域内的自然、社会环境概况，环境敏感点的分布情况，调查区域污染物扩散、迁移条件。

（2）环境现状调查与评价

根据本工程可能导致的环境问题及其特征污染因子，有针对性地开展项目评价区域地表水、地下水、环境空气、声环境、生态环境、土壤等环境要素的调查，掌握评价区域各环境要素质量状况并进行环境质量现状评价。

（3）工程分析

对工程按照施工期、营运期和闭矿期进行有侧重的全面分析，核实项目主要污染源及污染物的产排污状况，为各专题工作的开展提供源强参数和基础数据。

（4）达标可行性分析

对工程主要污染源及污染物排放状况进行综合分析，论证建设项目在采取推荐的污染防治措施情况下，主要污染源及污染物是否能够稳定达到国家有关排放标准和区域环境总量控制的要求。

（5）污染影响预测与评价

根据工程项目污染影响特征，选取具有代表性的评价因子，对项目开发建设过程中可能引起的大气环境、地表水、声环境等影响进行定性、定量预测，确定其影响范围和程度，评价能否满足环境功能区划要求。

（6）地下水影响预测与评价

在地下水环境现状调查与评价的基础上，预测建设项目实施过程中对地下水环境可能造成的直接影响和间接危害（包括地下水污染，地下水流场或地下水位变化），并针对这种影响和危害提出防治对策，预防与控制环境恶化。

（7）生态环境影响分析

对本工程建设造成的生态环境改变，预测其影响范围和程度，并采取必要的生态保护措施，以确保区域生态环境的完整性和稳定性，使对区域内动、植物种类和数量的影响控制在可接受范围内。

（8）环境风险预测与评价

通过项目环境风险识别，阐明可能存在的主要潜在危险和有害因素，预测给出最大可信事故的损害范围和程度，提出可行的风险防范措施和应急预案，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

（9）环境保护措施及可行性分析

对本工程采取的各类污染防治、地下水保护和生态恢复措施进行技术经济可行性论证，推荐技术先进、经济实用的措施，以确保污染源及污染物的稳定达标排放、地下水环境的有效保护和生态环境的有效恢复。

（10）公众参与调查

通过现场公示、网络公示、问卷调查形式，了解周围群众、基层政府以及其他企事业团体对该项目建设的意见和建议。

（11）环境管理与监测

根据本项目环境影响特征，制定相应的环境质量、污染源等方面的跟踪监测计划，按照不同时段，有针对的提出具有可操作性的环境管理措施、监测计划和不同阶段的竣工环保验收目标。

（12）其它内容

根据工程核算数据核实项目的污染物总量控制指标，论证分析项目建设的社会效益、环境效益和经济效益的损益情况等。

2.7.2评价重点

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的有关要求，结合本开采项目的特点、评价区的环境特征及各环境因素的评价工作等级，本次评价重点包括：项目工程分析、对地下水、地表沉陷及生态环境的影响，提出项目闭矿期生态恢复措施，并对环境保护措施的技术经济可行性进行了重点论证。同时兼顾大气环境影响、地表水环境影响、噪声环境影响和环境风险影响等有关评价内容。

2.7.3评价时段

本项目评价时段分为施工期、运行期和闭矿期三个时段。

2.8 主要环境保护目标

2.8.1大气环境

项目大气环境保护目标为评价范围内的环境空气质量（二级），具体情况见下表。

表2.8-1  大气环境保护目标一览表

| 保护目标名称 | 基本情况 | 坐标 | 与工业场地位置 | 与矿区位置关系 | 保护 内容 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | 方位 | 距离m |  |  |  |
| 袁湾村住户 | 约65户 225人 | 109°12′2.09″E | 32°52′4.00″N | 东 | 480~1750 | 矿区外、东边界内230m | 《环境空气质量标准》二级 | 二类区 |
| 李家河村住户 | 1户3人 | 109°11′48.80″E | 32°52′2.01″N | 东南 | 160 | 矿区内 |  |  |
| 李家河村住户 | 约38户 135人 | 109°10′56.82″E | 32°52′22.34″N | 西 | 1350~1800 | 矿区外、西边界内260m |  |  |
|  | 约125户 62人 | 109°11′37.223″E | 32°52′18.641″N | 西北 | 370~1920 | 矿区北侧住户 |  |  |

2.8.2地表水

根据导则规定，地表水环境保护目标包括饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。项目不涉及上述地表水环境保护目标。

2.8.3地下水

本项目地下水保护目标为矿区范围内第四系残坡积碎石土孔隙含水层和基岩强风化裂隙含水层两层，水质目标为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类。

2.8.4声环境

根据现场调查，采区工业场地东南侧160m处有1户村民住户。

2.8.5生态环境保护目标

矿区占地主要为林地，不涉及基本农田，区域内无特殊保护物种分布；区域内由于受人类活动的影响，当地野生动物（物种、数量）分布较少，主要分布一些当地常见的爬行类和鸟类等，区域内未见珍稀野生动物分布。另外，根据对区域资料收集分析可知，项目所在地周边1.5km范围内无自然保护区、风景名胜、地质公园、森林公园、国家重点保护文物、历史文化保护地（区）等生态敏感目标。

表2.8-2	  生态环境保护目标

| 环境保护要素 | 保护目标 | 保护等级 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境 | 矿区外300m范围 | 防止区域生态环境质量发生明显恶化；减少水土流失 |

# 3 工程概况

3.1 项目工程概况

3.1.1 项目基本情况

（1）项目名称：旬阳市麻坪镇王家台子重晶石矿开采项目

（2）建设地点：陕西省旬阳市麻坪镇李家河村

（3）建设性质：新建项目

（4）建设规模：矿山设计生产能力为5万t/a，设计服务年限为5年

（5）项目投资：项目总投资1000万元，其中环保投资255万元

（6）建设内容：建设PD1平硐作为主运输巷道使用，开拓平硐在矿体中进行掘进，设计665、625、585、545、505m标高中段针对K1矿体进行开采，天井相贯通分割控制矿体实施采矿，各中段采下的矿石经阶段溜井多次倒运下放至主平硐PD1，新建1个回风井口。本矿山采取原矿销售，将PD1硐口前方建设矿石转载场。配套建设矿山道路、矿部、变配电房、库房、空压机房、值班室、弃渣场等附属设施。项目平面布置图件见附图2，现状照片见附图3。

3.1.2 地理位置及交通

旬阳市王家台子重晶石矿位于陕西省旬阳市城西北方向282°方位，直距19.5公里处，行政区划属陕西省旬阳市麻坪镇管辖。矿区中心地理坐标为：东经109°11′42″、北纬：32°52′08″。矿区有2公里简易公路与镇级公路相接，交通便利。

3.1.3 矿区范围及资源概况

1.矿区范围

根据《陕西省旬阳市麻坪镇王家台子重晶石矿资源储量核实报告》，矿区位于旬阳市麻坪镇，开采矿种为重晶石，地下开采方式，矿区面积为0.5698km2，开采标高为760-430m，采矿范围由4个拐点圈定，矿区周边无其他矿业权设置，区内无矿权纠纷，采矿权范围拐点坐标见表3.2-1。

表3.1-1  矿区范围拐点坐标

| 拐点编号 | 1980西安坐标 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 3639058.89 | 36610912.78 |
| 2 | 3639508.62 | 36610899.99 |
| 3 | 3639043.03 | 36612113.49 |
| 4 | 3638543.32 | 36612127.70 |
| 开采标高：760-430m 面积0.5698km2 |

2.矿区资源/储量

根据安康市自然资源局《陕西省旬阳市麻坪镇王家台子重晶石矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明（安国土资储备〔2017〕24号），矿区保有矿石量 29.3万t。

3.建设规模及服务年限

根据矿井资源条件、矿层赋存情况、水文地质条件和矿井的开采技术水平，结合采矿权范围及资源储量，确定矿井生产规模5万t/a，矿井服务年限5年。

4.矿体特征

矿区内共圈出1条重晶石矿体（K1），矿体特征如下：

K1矿体位于矿区洞沟西侧，赋存于泥盆系中统大枫沟组（D2d1）地层的黑色硅质岩中，矿体地表由TC1、TC2、TC3、TC4、CK1等工程控制，矿体地表出露长度610米，控制长度500米，出露标高720~465米，赋存标高720~445米，中深部由PD1平硐工程控制。矿体厚度3.02~6.96米，平均厚度4.51米，厚度变化系数36.77%；BaSO4品位77.23~84.40%，平均品位78.97%，品位变化系数7.40%；矿体总体产状10-20º∠55-65º，平均产状15º∠60º。

5.矿石质量特征

（1）矿物成分

矿石矿物主要成份为重晶石，一般含量为74.04～88.91%，最高可达89.58%。其次为毒重石0.84~6.17%，石英21.2~31.2%，另有少量的黄铁矿及钡钒云母、白云石、方解石、云母等。

（2）化学成分

矿石化学成分较简单，有用组分主要为BaSO4，单工程含量71.62~90.04%，比重3.67~4.11t/m3。BaCO3一般在0.45~20%左右；SiO2一般在4~20%左右，最高达27.77%；Fe2O3一般在0.33~3.41%左右，Al2O3一般在0.17~2.68%左右，CaO一般在0.25~3.40%之间，可溶盐一般在0.07~0.10%之间。

（3）结构构造

①结构：依据矿物结晶程度，矿石可分为细晶结构、中-粗粒状结构、内碎屑结构、聚晶结构等，主要以细晶结构为主。内碎屑结构、聚晶结构次之，不等粒结构和充填胶结少量。

②构造：矿石的构造类型以块状构造为主，条带状、纹层状、层状、平行状构造居次，局部偶见晶簇状、葡萄状构造。块状矿石呈致密块状，较坚硬，颜色浅，呈白、灰白色；条带状矿石为在平行层理的韵律层间由于含炭量的差异，而形成深灰-灰白、灰-白相间的条带，条带宽2～15mm。

块状构造：多见于深部重晶石矿，多呈细晶结构，矿石密度大且波动范围小。块状构造为矿石主要构造。BaSO4含量多在70%以上。

条带状构造：在平行层理的韵律层间由于含炭量的差异，而形成深灰-灰白、灰-白相间的条带，条带宽2～15mm。多见于地表及浅地表附近矿石中，矿石构造以条带状构造为主，矿石密度相对较小。

（4）矿石类型和品级

①矿石自然类型：依据矿石的矿物组合、结构、构造特征，矿区矿石类型主要为重晶石型矿石。

②矿石工业类型：根据工业可利用的有益元素及其组合，矿区矿石工业类型较简单，主要为化工用重晶石矿石。

3.1.4 工程内容

项目工程组成见表3.1-2。

表3.1-2  项目工程组成表

| 工程 分类 | 项 目 | 主要工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 井 下 工 程 | 主 平 硐 | 项目设置1个采区，建设PD1平硐1个，硐口大小为3*3m，设计665、625、585、545、505m标高中段针对K1矿体进行开采，天井相贯通分割控制矿体实施采矿，各中段采下的矿石经阶段溜井多次倒运下放至主平硐PD1，矿石采用三轮车经运输巷道运输至临时堆矿场堆放。 | 平硐口已建 |
|  |  | 回风井 | 建设FJ1-1风井口，风井口宽2.5m，高度2.5m，风井口设置风机放置场地，与通风天井相联通，实现通风、行人、避灾之目的。 | 未建 |
|  |  | 井下 通风 | 设计通风方式为中央分列抽出式，主要风流路线：新鲜风流→从主运平巷进入→运输巷→各采矿工作面→污风→通风天井→通风机→地面。选用型号YBT52-2的通风机进行局部通风，选用φ500mm柔性抗静电PVC风筒导风。 | 未建 |
|  |  | 井下 排水 | K1矿体采用平硐+斜井开拓，PD1主巷道为最低平硐，矿井水通过排水渠自流出PD1硐口，最终排至硐口沉淀池，两座沉淀池总容积为144m3，沉淀后全部回用于井下生产或抑尘洒水，不外排。 | 沉淀池已建 |
|  | 地面工程 | 工业场地 | 在PD1前建设硐口场地，各风井口设置风机放置场地，总占地面积约100m2。 | 未建 |
| 辅助 工程 | 矿 部 | 单层砖混结构，占地面积150m2，内设办公用房、生活用房等。 | 未建 |
|  | 炸药库 | 矿区炸药库位于矿区北侧，洞沟东岸坡脚地段为一层砖混结构，占地面积约1150m2，建筑面积140m2。项目委托民爆公司进行爆破作业，炸药库租赁给民爆公司作为民爆物品日常储存。 | 已建 |
| 公用 工程 | 供 电 | 矿区配备400KVA变压器，通过变压器降压后分出380V和220V分别供至生产区和生活区，能满足矿山正常生产、生活的供电要求。 | 已建 |
|  | 给 水 | 矿山生产、生活用水主要来自洞沟，通过自建管网输送至矿山和矿部。 | 未建 |
|  | 排 水 | 矿井废水收集、沉淀处理后循环利用，生活污水经化粪池处理后综合利用，所有污废水零排放。 | 未建 |
| 储运 工程 | 矿石转载场 | 本项目对矿石转载场进行改造，占地面积600m2，采用水泥硬化地面，采出的矿石运至转载场临时堆放后外售。 | 未建 |
|  | 临时堆渣场 | 堆渣场位于PD1硐口洞沟下游，紧邻工业场地，占地面积约1300m2；用于废石的临时堆放，底部修建拦渣坝，周边建设截排水沟。该排土场用于堆排开采过程中产生的废石，分区堆存，堆高4m，设置浆砌石挡墙，堆渣场容积约5200m3，能够满足矿山生产使用。 | 未建 |
|  | 矿山道路 | 建设长850m、宽4m矿山道路与外界道路相连，采用水泥硬化路面。 | 未建 |
| 环保 工程 | 废 水 | 生活污水：矿部设化粪池一座，生活污水利用化粪池进行收集处理，定期清掏用于林地或复绿区域浇灌。 | 未建 |
|  |  | 生产废水：通过建设排水沟自流出PD1硐口，排至主硐口沉淀池，沉淀池容积为144m3，沉淀后全部回用于井下生产或抑尘洒水，不外排；矿石转载场在下雨时产生淋沥液经沉淀池沉淀后，用于场地洒水，不外排。 | 未建 |
|  | 废 气 | 凿岩粉尘：采用湿式凿岩工艺，坑内通风换气设施等。 | 未建 |
|  |  | 爆破废气：爆破后加强通风、控制爆破频次、装药量，合理选择炸药类型。 |  |
|  |  | 铲装粉尘：装卸点洒水、冲洗，巷道防尘灭尘，坑内通风换气等。 |  |
|  |  | 运输扬尘：道路水泥硬化，购置洒水车量不定时洒水，道路清扫，限制车辆行驶速度，厂区出口设置车轮冲洗装置。 |  |
|  |  | 堆场扬尘：倾倒应控制落差；矿石转载场采取覆盖防风抑尘网等临时措施，及时清运，根据天气条件及扬尘情况采取喷淋洒水措施。 |  |
|  | 噪 声 | 对爆破噪声采取小剂量多点爆破；运行设备选用优质、低噪的生产设备；高噪设备通过隔声、吸声、消声及减振措施降噪；主扇风机、空压机等采用机房封闭隔音；交通噪声采取限速、白天运输等措施，控制生产时间等措施，加强管理等措施。 | 未建 |
|  | 固体废物 | 废矿石：采矿过程中产生废石部分外运铺路，其余堆放于堆渣场（废石堆场）。堆渣场设浆砌石挡墙及拦渣坝进行稳定化处理，堆渣场设防尘网覆盖。开采结束后堆场上方外购覆土，并种植本土植物用于生态恢复。 | 未建 |
|  |  | 危险废物：机械设备维护保养过程产生的废矿物油设专用容器收集，交有资质单位处置。 | 未建 |
|  |  | 生活垃圾：垃圾箱收集送交集镇垃圾收集点，由县环卫部门统一清运填埋处置。 | 未建 |
|  | 地下水 | 矿石转载场做简单防渗处理，设置导排水渠和沉淀池，将淋沥液收集沉淀后回用于厂区；矿石转载场淋溶水收集池、硐口沉淀池采用一般防渗处理；危废暂存间采用重点防渗处理。同时采取源头控制（截污）、分区防治（防渗）、地下水污染监控（监测）、风险应急响应（预案）等污染防治措施。 | 未建 |
|  | 生态环境 | 控制“三废”排放对生态环境的影响；对运营期产生地面塌陷造成的生态影响进行及时恢复处理。矿区服务期满后进行生态恢复。 | 未建 |
|  | 环境风险防范 | 加强采空区管理，防止或减缓塌陷；加强爆炸器材管理，严格按矿山炸药使用规程操作；防止坑内大面积地压活动，预防坑内突水；加强污水处理设施的管理，防止废水外排污染地表水体；完善风险管理，建立并完善矿山应急管理系统。 | 未建 |

3.1.5 开拓工程

1、开采方式

根据采矿证现有的开采方式，结合前期巷道工程情况及重晶石矿体的规模、产态、埋藏条件等情况综合考虑，开采方式选择为地下开采。

2、开拓运输方案

矿体大部分位于当地侵蚀基准面以上，无大的富水层及含水构造，地形条件有利，本次开采对象为K1矿体，矿体总体位于当地侵蚀基准面以上，宜采用平硐开拓方案。矿体开拓主平硐以平硐PD1为基础进行，开采巷道置于矿体下盘，开拓平硐在矿体中进行掘进，沿中段沿脉运输巷每隔30~40米掘进穿脉通达矿体，设计665、625、585、545、505m标高中段针对K1矿体进行开采，天井相贯通分割控制矿体实施采矿，各中段采下的矿石经阶段溜井多次倒运下放至主平硐，各中段矿石均用三轮车运出地表堆放在矿场中，最后由自卸汽车运往矿仓卸载，废石运出地表，堆放在选定的废石场中。

开采主平洞以下矿体时，在主平硐布设脉内斜井，矿石及废石均通过斜井提升到主平洞，然后运出地表。

本矿的运输系统采用无轨道运输，矿石均用机动三轮车运出地表。主平硐和运输巷道均采用无轨运输，坡度保持在0.5度，主平硐和运输巷道应保持足够的安全间距，行人间距应大于0.7m，排水沟规格为0.3×0.3m，供电线路应设有水沟壁。人行道的巷道壁净高度大于1.5m，每隔20m设辟人硐室，巷道交叉口、车场、转载点应设岔道，矿车在运行中有相应无误的信号，保证运输安全。

3、排水方案及设施配置

K1矿体采用平硐+斜井开拓，PD1主巷道为最低平硐，矿井水自流出PD1硐口，最终排至主硐口沉淀池，沉淀池总容积为144m3，沉淀后全部回用于井下生产或抑尘洒水，不外排。

4、通风方案及设施配置

通风方式为中央分列式，主平硐进风，通风井回风。矿山通风方法选用抽出式，矿山通风系统为中央分列抽出式。主要风流路线：新鲜风流→从主运平巷进入→运输巷→各采矿工作面→污风→通风天井→通风机→地面。选用型号YBT52-2的通风机进行局部通风，选用φ500mm柔性抗静电PVC风筒导风。

5、压气设施

设计空气压缩机2台，为VK-7.5/7型空气压缩机，排气量为7.5m3/min，排气压力为0.7Mpa，电机功率45Kw。矿井主要用气设备包括ZL2-10/8压风机2台，KQD80/120凿岩机3台。

6、供配电及通讯设施

各采矿工作面及矿山内运输道路设置探照灯。电源引自旬阳市麻坪镇，供电电压为10kv。为便于用电管理，矿山目前已建设配电室1座，向矿区供电。矿区配备400KVA变压器，通过变压器降压后分出380V和220V分别供至生产区和生活区，能满足矿山正常生产、生活的供电要求。动力配电由低压配电室供电，采用无功率自动补偿控制器控制。线路铺设采用架空方式，电缆采用橡胶套电缆。架空线路应遵守电力设计规范，采用正规架线电杆，电线最大弧度垂直地面的距离，跨越通车道路不得小于6m，不跨越通车道不得小于3m。布线时做到布局合理，不能影响正常生产。矿区已开通程控电话，中国移动、中国联通、中国电信均在该区开通移动电话。因此矿区通讯较为便利，可以直接利用，不必另外增加投资。

7、供水系统

本项目主要用于采矿、凿岩防尘及生活用水、消防用水。矿山生产、生活用水主要选用洞沟内流水，洞沟常年有水，建立蓄水池供给。

3.1.6 产品方案

本项目矿区年采出5万t重晶石矿石，原矿石直接外售。

3.1.7 原辅材料及能源消耗

矿山生产所需原辅材料包括炸药、导爆雷管、柴油等，能源主要消耗电能和水，具体见表3.2-3。

表3.2-3  主要原辅材料消耗一览表

| 项 目 | 原辅料名称 | 单 位 | 数 量 | 来 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主（辅）料 | 雷管 | 个/a | 2000 | 民爆公司负责 |
|  | 炸药 | t/a | 2 |  |
| 能耗 | 柴油 | t | 20 | 外购 |
|  | 电 | 度/a | 2.5万 | 当地电网 |
|  | 水 | t/a | 3432 | 洞沟 |

3.1.8 主要生产设备情况

在满足矿山正常生产的情况下，尽量选用满足生产能力需求、技术先进、生产可靠、成本低、机动灵活的设备。项目生产设备情况如下：

表3.2-4  主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿岩机 | KQD80/120型 | 台 | 3 |
| 2 | 空压机 | VK-7.5/7型 | 台 | 3 |
| 3 | 铲装机 | / | 台 | 2 |
| 4 | 压风机 | / | 台 | 4 |
| 5 | 通风机 | / | 台 | 3 |
| 6 | 水泵 | / | 台 | 2 |
| 7 | 人员运输车 | / | 台 | 2 |
| 8 | 自卸汽车 | 载重量15t | 辆 | 2 |

3.1.9工作制度与劳动定员

本项目年工作日300天，实行1班工作制，每班10小时。

本项目总定员21人，其中：管理人员2人，技术人员1人，辅助人员4人，凿岩放炮4人，局扇风机1人，空压机2人，机电及维修1人，井下运输6人。

3.1.10 建设计划

矿井建设总工期为3个月，其中施工准备期1个月，施工工期2个月（含设备安装及联合试运转）。

3.1.11 主要技术经济指标

本项目的主要经济技术指标见表3.2-5。

表3.2-5  主要经济技术指标表

| 序 号 | 指标名称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 累计查询资源储量 | 万吨 | 29.30 |
| 2 | 设计利用的资源储量 | 万吨 | 20.89 |
| 3 | 原矿品位（BaSO4） | % | 85.96 |
| 4 | 矿石贫化率 | % | 5 |
| 5 | 矿山规模 | 万吨 | 5 |
| 6 | 矿山基建时间 | 年 | 0.5 |
| 7 | 矿山生产服务年限 | 年 | 5 |
| 8 | 总销售收入 | 万元 | 4520.00 |
| 9 | 利润总额 | 万元 | 759.25 |
| 10 | 年利润 | 万元 | 151.85 |
| 11 | 投资利润率 | % | 21.98 |
| 12 | 静态投资回收期 | 年 | 2.39 |

3.2 拟建项目工程分析

3.2.1 工艺流程及产污环节分析

（一）施工期

项目施工期约3个月，项目建设内容主要分为主体工程（井巷工程、采准工程、通排风、排水系统）、公辅工程（工业场地、给排水、供电等）、储运工程（矿石转载场、矿区道路等）。矿山建设期主要的污染影响、产污环节见表3.2-1。矿山建设期生态影响详见表3.2-2。

表3.2-1 矿山建设期污染影响因素分析表

| 影响类别 | 产污环节 |
| --- | --- |
| 废气 | ①工程土石方开挖、材料运输及堆放、场地平整等均可能产生施工扬尘； ②施工机械设备燃油废气。 |
| 废水 | ①施工过程中将产生少量的生产废水； ②施工人员产生少量的生活污水。 |
| 噪声 | ①施工机械施工作业过程中将产生较大的施工噪声； ②材料运输车辆还将产生交通噪声。 |
| 固体废物 | ①地面施工过程产生的建筑垃圾； ②主平硐、井巷工程建设等过程将产生废石； ③施工人员将产生少量生活垃圾。 |

表3.2-2 矿山建设期生态影响因素分析表

| 类别 | 生态影响因素特征 |
| --- | --- |
| 压占土地资源 | 永久占地将彻底改变原有土地利用类型的性质，但由于永久占地面积相对较小，对评价区土地利用方式的影响较轻微。工程建成后，通过对场地周围进行绿化，可一定程度上补偿永久占地造成的生态损失。 |
| 破坏植被 | 建设期对植被的影响主要有工业场地占地范围内原有植被的清理、占压植被及施工人群的干扰。项目不但造成直接破坏区的植被破坏，还将对间接破坏区的植被压占，将造成局部区域生物量的减少。 |
| 破坏、污染土壤 | 项目对土壤的影响主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。项目土方的开挖和回填，将改变土壤结构、土壤理化性质，降低土壤肥力，进而对林木、植被的生长和产量造成一定影响。 |

（二）运营期

项目采矿工艺主要由凿岩、爆破、铲装、运输等多道工序组成，其生产工艺流程及排污节点见图3.3-1。

图3.3-1  生产工艺流程及产污环节图

1、湿式凿岩：项目钻孔设备选用凿岩机，配套供风选用空压机，空压机产生噪声。凿岩过程产生粉尘、噪声。

2、爆破：爆破采用硝铵炸药，非电导爆雷管起爆系统起爆。爆破过程将产生瞬时噪声和粉尘。

3、分拣：崩落凿下的矿石经分工分拣，选出矿石和矿渣。分拣过程产生噪声、粉尘。

4、井下涌水收集与回用：本项目矿区最低侵蚀基准面为435m，矿井内的积水主要来自地表水的渗透，通过排水沟流至硐口沉淀池，沉淀后回用于井下凿岩及爆破抑尘，其余部分用于矿区道路洒水抑尘等，不外排，该工序水泵产生噪声。

5、运输、暂存：各中段运输巷道的矿石在井下工作面由装载机装至三轮车后，最终均通过主斜巷道从井下工作面运输至地面堆矿场。运输过程将产生噪声和扬尘，矿石堆放暂存过程产生粉尘。
    6、外运：最终矿石外运出售。

项目运营期采矿污染影响因素分析统计见表3.3-3。

表 3.3-3   运营期采矿污染影响因素汇总表

| 序号 | 产污环节 | 分析内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | ①凿岩、钻孔、爆破、铲装均会产生粉尘；爆破还会产生NOx、CO； ②矿石装卸过程产生粉尘； ③矿石临时堆存外运过程会产生一定量的粉尘； ④运输车辆尾气。 |
| 2 | 废水 | ①矿石开采过程会产生一定量的矿井涌水； ②矿石临时堆场会产生少量的淋溶水； ③员工生活污水。 |
| 3 | 噪声 | ①井下工作面凿岩及爆破噪声； ②地表硐口空压机、风井口通风机等机械设备噪声； ③地面运输车辆交通噪声等。 |
| 4 | 固体废物 | ①井下巷道掘进和工作面开采中，均将产生一定量的矿渣； ②职工生活垃圾； ③机修废物。 |
| 5 | 生态环境 | ①采矿活动占用破坏了矿区的土地资源，使临时矿石临时堆场、工业场地等地表植被破坏、扰动变为裸露的土地； ②矿体的开采将对地表原有的植被破坏，降低森林生态系统服务功能； ③工程活动将加剧区域的水土流失，但随着生态恢复和保护措施的实施，水土流失可以得到较好的控制； ④矿区开发后，随着采矿及人为活动增加，将会使得矿区生态系统功能下降和生态景观弱化，工业场地建设对区域局部自然景观造成影响。 |

3.2.2 水平衡

（一）用水

项目用水分为生产用水和生活用水，生产用水主要为井下湿式凿岩用水、爆破抑尘用水、矿山运输道路抑尘用水，生活用水主要为职工生活用水。

1、湿式凿岩用水

矿山地下开采钻孔凿岩采用湿式凿岩，喷淋水进行抑尘，此过程需消耗一定的水。项目生产过程拟设2台湿式凿岩机，每台用水量为0.16L/s，项目实行一班工作制，每班10小时，则湿式凿岩用水量约11.5m3/d，年用水量为3450m3/a，这部分水将全部蒸发或渗透入矿石中。

2、爆破抑尘用水

项目为中深孔爆破，其粉尘产生量较少，根据同类矿山生产经验，用水量约5L/t矿石。本项目矿山平均每天爆破1次，矿石日开采量约为167t/d，则每天爆破抑尘用水为0.84m3/d，年用水量为252m3/a，该部分水全部蒸发或渗透入矿石中。

3、道路场地洒水

项目道路场地洒水用水量为2.5L/（m2·d），建成后矿区道路面积约为3400m2，则道路场地抑尘用水量为8.5m3/d，2550m3/a。

4、生活用水

项目职工生活用水定额为80L/（人·班），项目劳动定员21人，则生活用水量1.68m3/d，年用水量为504m3/a。

（二）排水

1、井下排水

本项目矿区最低侵蚀基准面为435m，PD1平硐标高465m，且资源量全部位于最低基准侵蚀面以上，矿区水文地质条件为裂隙充水为主水文地质条件简单矿床。据《开发利用方案》及现场勘查，PD1平硐进硐段局部有点滴状地下水从顶板渗出，矿坑涌水量很小。矿坑涌水量一般为5~10m3/d，涌水量较小。从矿区地形地貌、地层岩性、构造及其含水性以及地表、硐采工程等综合分析，认为矿区地下水水量较小，预测最大矿坑涌水量不超过10m3/d。项目坑道内的积水汇集到硐口沉淀池，沉淀后回用于井下湿法凿岩及爆破抑尘及道路洒水，多余部分可用于复绿区绿化等，不外排。

2、生活污水

生活污水产生量为生活用水量的80%，即403.2m3/a，1.34m3/d。建设单位拟建设有1座化粪池，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于复绿区浇灌，不外排。

水平衡图见图3.2-2。

图3.2-2  项目水平衡图    单位：m3/d

3.2.3 施工期污染源核算

1、大气污染源

（1）施工扬尘

建设期土石方开挖，以及建筑材料装卸、堆放，裸露地面，在气候干燥又有风的情况下，均会产生一定的扬尘污染。据有关研究表明，施工场地的起尘量与排放，受施工作业的活动程度、特定操作、场地干燥程度及颗粒物、季节与气象风速、风向及管理水平等诸多因素有关，难于定量。类比调查研究结果表明，在不采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘量约为装卸量的1%，施工扬尘影响主要在下风向距离250m范围内，在采取一定的防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为装卸量的0.1%，施工扬尘影响主要在下风向距离200m范围内。因此施工期应采取抑尘措施，降低施工扬尘对大气环境的影响。

（2）运输扬尘

施工期间建筑材料的运输、土石方的转运等会产生运输扬尘。据有关调查显示，道路扬尘与路面及车辆行驶速度有关，一般情况下车辆行驶产生的扬尘，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏扬尘量越大。因此，施工期间建设单位应加强管理，控制车辆行驶速度，安排专人保持路面清洁，并采取洒水措施抑尘。

（3）施工机械燃油废气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOX以及未完全燃烧的THC等，由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，尾气排放量较小，且属间断性无组织排放，其对环境的污染程度相对较轻。

2、水污染源

项目施工期污废水主要来自巷道施工过程中少量渗水、施工泥浆废水、少量设备清洗和施工场地人员排放的生活污水。本项目建设工期为3个月，施工人员会排放一定量的生活污水。施工人员人均日用水量为80L，施工人数按高峰期30人计，生活污水排放系数取0.8，高峰期生活污水排放量约1.92m3/d。主要污染因子为悬浮物、化学需氧量和氨氮等。

对来自巷道掘进产生的井下渗水设置临时沉淀池进行沉淀后回用于施工场地的施工用水或降尘洒水；对设备冲洗等施工废水设截水沟进行收集，并设沉淀池进行沉淀澄清处理后，全部回用于施工或场地降尘洒水；对施工人员产生的生活污水，采用化粪池收集处理，定期清掏用于农林地施肥和绿化。

3、固体废物

施工期固体废物主要包括井巷掘进废石、基础及道路开挖产生的弃土石渣，地面工程施工产生少量建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。

（1）井巷掘进废石

根据《陕西省旬阳麻坪镇王家台子重晶石矿矿产资源开发利用方案》，矿山预计施工全岩巷道约280m，巷道规格3*3m，岩石松散系数为1.3，预计全岩巷道共产生废石约3276m3，部分用于矿区平整场地、铺设道路利用，剩余部分交周边砂石料加工厂综合利用。

（2）建筑垃圾

项目地面工程施工过程中排放的少量建筑垃圾如废弃的碎砖、石块、砼块等全部作为地基的填筑料加以利用。工业场地施工产生的弃土石渣，及时用于填垫道路，严禁随处堆放。

（3）生活垃圾

施工人数按高峰期30人计，施工人员产生的生活垃圾为1kg/人·d，则生活垃圾产生量约30kg/d，施工期间生活垃圾产生总量为10.95t，集中收集后定期运至当地环卫部门统一处置。

4、噪声污染源

本项目施工期声污染源主要为施工过程中的机械噪声与交通运输噪声。如推土机、挖掘机、用于凿井的临时压风机及材料运输过程产生的机械噪声等，声级在80～105dB(A)，对周围声环境有一定的影响。根据本工程施工活动的特点，经类比调查主要施工设备声压级类比调查结果见表3.2-4。

表3.2-4  施工期间主要噪声源声压级

| 序号 | 声源名称 | 数量 | 声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 1台 | 97 |
| 2 | 挖掘机 | 1台 | 95 |
| 3 | 打桩机 | 1台 | 105 |
| 4 | 振捣机 | 2台 | 93 |
| 5 | 电锯 | 1台 | 103 |
| 6 | 风机 | 2台 | 80 |
| 7 | 空压机 | 2台 | 95 |
| 8 | 重型卡车 | 3辆 | 85 |
| 9 | 装载机 | 2台 | 85 |

根据调查施工场地周围仅在东南侧160m处有1户住户，建设单位在施工期应加强管理，采取合理安排工作时间，禁止夜间施工，合理布局，加强运输车辆管理等防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。

5、生态环境影响

施工期场地的挖损及压占会产生土地扰动、破坏植被等影响，短期会引起水土流失，随着施工结束，场地硬化和绿化，生态环境得以恢复。

3.2.4 运营期污染源核算

1、大气污染源

本项目属于采掘类，开采方式为平硐+暗斜井开采，整个开采活动位于地下，所开采矿石为重晶石矿，重晶石原石为块状、密度高、硬度较强，开采过程中不易起尘，且矿硐内利用湿法作业，可有效降低粉尘量，粉尘在矿硐内经过自然沉降后排放量极少，对外环境影响较小，所以本项目只针对地面作业过程中产生的粉尘进行分析。

本项目大气污染物主要包括井外矿石装卸堆放粉尘、道路运输扬尘、非道路移动机械设备排放废气等，均通过无组织的形式排放。

（1）装卸堆放粉尘

该矿开采过程使用装载机装车和转载场临时堆存时会产生一定量的粉尘污染，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》生态环境部公告2021年第24号中表2“固态物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

P=ZCy+FCy={ Nc×D×（a/b）+2×Ef×S }×10-3

其中：P——颗粒物产生量（单位：t）；

ZCy——装卸扬尘产生量（单位：t）；

FCy——风蚀扬尘产生量（单位：t）；

Nc——年物料运载车次：3333车（单位：车）；

D——单车平均运载量：15t /车（单位：t /车）；

（a/b）——装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），a指各省风速概化系数（陕西），取0.0008，b指物料含水率概化系数，类比块矿取0.0064；

Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，类比块矿取0（单位：kg/m2）；

S——堆场占地面积取600 m2（单位：m2）；

项目矿石装卸量为5万t/a，经计算，本项目固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘产生量为6.25t/a，2.61kg/h。

防治措施：该污染物属于无组织排放，粒径较小，大多在50～100μm，较轻的粉尘漂浮在空气中，建设单位拟采取出入车辆冲洗、围挡及洒水控制措施。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》生态环境部公告2021年第24号中表2“固态物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”颗粒物排放量核算，工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：

Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm）

其中：P——颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc——颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm——颗粒物控制措施控制效率（单位：%），项目拟采用出入车辆冲洗（78%）、围挡（60%）及洒水（74%）控制措施，综合取95%。

Tm——堆场类型控制效率（单位：%），敞开式取0。

则项目矿石装卸及堆场粉尘排放量为0.31t/a、0.13kg/h，呈无组织排放。

（2）道路运输扬尘

矿区内部车辆在运输过程中产生道路扬尘，属无组织排放。运输道路扬尘产生量的大小与道路清洁程度、车辆行驶速度及运输车辆数量等因素有关，项目运输道路设计时速按10km/h，采用车辆运输道路扬尘经验公式对单位车辆在不同车速、不同路面清洁度下的道路扬尘进行计算。

车辆道路扬尘产生量选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式计算：

其中：Q——道路扬尘量（kg/km·辆）；

Qt——总扬尘量（kg/a）；

V——车辆速度（km/h）；

M——车辆载重（t/辆）；

P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）；

L——运输距离（km）；

T——运输量（t/a）

经计算，本工程单台运输车辆（平均按载重量15t），在不同车速，通过长度为1km路面的扬尘量见表3.2-5。

表3.2-5  不同车速和路面清洁程度下的扬尘量   单位：kg/km·辆

| PV | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5km/h | 0.072 | 0.121 | 0.164 | 0.204 | 0.241 |
| 10km/h | 0.144 | 0.242 | 0.328 | 0.408 | 0.482 |
| 15km/h | 0.216 | 0.364 | 0.493 | 0.611 | 0.723 |
| 20km/h | 0.288 | 0.485 | 0.657 | 0.815 | 0.964 |

矿区运输道路为碎石路面，路面粉尘量一般约0.2kg。从表3.3-5计算结果可以看出，运输车辆时速为10km/h时，通过1km路面的扬尘量为0.242kg。项目设计地下开采矿石总量5万t/a，矿区道路长度为1.2km，经计算，则道路扬尘总产生量为0.29t/a。

治理措施：根据一些矿山生产经验，加强清扫、洒水，抑尘除尘效率约为 85~95%，本次评价取90%，则洒水抑尘后，道路运输扬尘量为0.024t/a。

（3）机械燃油废气

项目生产过程中用到的机械主要有装载机等，它们以柴油为燃料驱动，燃料燃烧会产生一定量的废气，包括CO、NOx、SO2等，但由于项目建设区域空间较大，环境影响范围有限。

治理措施：加强管理，做好施工燃油机械和运输车辆的维护与保养，确认其正常运转；建议使用高品质燃油，不使用的机械及时关闭。

2、水污染源

本矿井运营期间水污染源主要为矿井井下排水、矿石淋溶水和员工生活污水。

（1）井下排水

根据项目开发利用方案和储量核实报告估算结果，项目建成后预计日涌水量最大约为15m3/d。由于本项目属于重晶石开采，矿床中的矿体没有共生或伴生矿产，因此，井下水质未扰动时接近地下水水质。在井下施工过程受到扰动，将产生一定量的泥水，主要污染物是SS、COD、石油类。

治理措施：K1矿体采用平硐+暗斜井开拓，PD1为最低平硐，矿井水通过排水渠自流出硐口，最终排至主硐口沉淀池，沉淀后全部回用于井下生产或抑尘洒水，不外排。

（2）生活污水

本项目矿区设有办公和生活区，包括员工宿舍、食堂等，生活污水主要为职工生活洗漱、食堂用水等污水。矿区员工共计21人，用水定额按80L/d人计，则矿区总用水量为1.7m3/d（504m3/a），排污系数以0.8计算，则污水产生量为1.36m3/d（403.2m3/a），均为洗漱杂排水。生活污水中的主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮等；类比其它一般生活污水的水质，则生活污水中COD浓度为300mg/L，BOD浓度为150mg/L，SS浓度为250mg/L，氨氮浓度为30mg/L。

治理措施：经调查，项目区地表水体功能类别为Ⅱ类水体，严禁设置排污口，建设单位已在矿部内建设有化粪池，生活污水经化粪池收集后，定期清掏用于附近农林地施肥，不外排。

（3）矿石淋溶水

项目矿石转载场一般无废水产生，仅在雨季，会有少量渗滤水产生。为了避免对周围地表水环境的影响，考虑在雨季对矿石转载场淋溶水进行收集，并回用于采矿及洒水降尘。根据《给排水设计手册》（第二册）给出的公示估算（按20年一遇最大暴雨量进行估算）。

其中：Qa——暴雨汇水量，m3/d；

F——汇水面积，m2；

H24——24小时暴雨降水量，112mm/d；

Aa——考虑吸附、下渗、蒸发等因素，系数取0.3。

汇水面积为转载场占地面积，经计算淋溶水最大量为20.16m3/d。

治理措施：项目生产的矿石矿物成分简单，淋溶水主要含悬浮物（SS），环评要求建设单位对矿石转载场设置截排水沟及淋溶水收集池，对堆场淋溶水进行收集沉淀后全部回用于采矿及洒水降尘，做到废水零排放。

3、噪声

本项目地下开采期采矿作业产生的噪声主要来源于爆破、湿式凿岩、空压机、钻机和矿车等运行时产生的噪声。爆炸过程会产生强烈的冲击噪声，根据类比监测，在距声源100m处噪声高达90dB（A）。湿式凿岩机运行时产生的噪声为95dB（A）左右，空压机运行噪声95dB（A）。本项目地下开采所用的各机械设备运行时噪声声压级情况详见表3.2-6。

表3.2-6   项目主要噪声源及源强参数    单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 声压级 | 所在位置 | 运行时间 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爆破 | / | 110 | 矿井内 | 瞬间 | 控制爆破装药量 |
| 2 | 空压机 | 1台 | 95 | 矿井口 | 连续 | 基础减震、隔声 |
| 3 | 凿岩机 | 2台 | 95 | 矿井内 | 连续 | 岩体隔声 |
| 4 | 压风机 | 1台 | 90 | 矿井内 | 连续 | 基础减震、隔声 |
| 5 | 通风机 | 1台 | 80 | 矿井内 | 连续 | 基础减震、消音 |

治理措施：项目对于设备运行时震动产生的噪声，在设备基础上做隔震、减振措施；同时建立设备定期维护，保养的管理制度，保证设备正常运转，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。

4、固体废物

矿井运营过程中固体废物主要包括矿渣、废矿物油以及生活垃圾，其中矿渣及生活垃圾属于一般固废，废矿物油属于危险废物。

（1）矿渣

项目采用地下开采方式，在开采掘进和凿岩过程中会产生少量矿渣，其矿物成分主要为花岗岩、石英等。根据矿山开发利用方案，项目1条矿体可采矿石约为20.89万t，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1020 化学矿开采行业系数手册”，重晶石矿参考萤石的产污系数，地下开采一般固体废物产生系数为0.01t/t-产品，约产生2089t矿渣。建设单位委托陕西华准检测技术有限公司对前期平硐施工废渣进行了进行毒性浸出试验（检测报告见附件），试验结果见表3.2-7。

表3.2-7  废渣毒性浸出试验结果

| 检测项目 | 检测结果 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 7.0 | 无量纲 | 2~12.5 |
| 砷 | 0.63 | μg/L | 5*103 |
| 硒 | 0.12 | μg/L | 1*103 |
| 六价铬 | 0.004ND | mg/L | 5 |
| 镉 | 0.005ND | mg/L | 1 |
| 铜 | 0.02ND | mg/L | 100 |
| 铅 | 0.1ND | mg/L | 5 |
| 锌 | 0.005ND | mg/L | 100 |
| 总铬 | 0.05ND | mg/L | 15 |
| 钡 | 5 | μg/L | 100*103 |
| 镍 | 0.04ND | mg/L | 5 |
| 银 | 0.01ND | mg/L | 5 |
| 汞 | 0.02ND | μg/L | 100 |
| 氟化物 | 0.21 | mg/L | 100 |
| 氰化物 | 0.001ND | mg/L | 5 |
| 铍 | 0.2ND | μg/L | 20 |

由浸出试验分析结果可以看出，矿渣浸出液各项指标均低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007），且不在《国家危险废物名录》中，由此可判定本矿井废石不属于危险固体废物，属于一般工业固体废物。

处理措施：矿渣其矿物成分与矿石的脉石矿物成分基本一致，由于矿渣含少量重晶石，密度较大不能直接利用。废石部分外运铺路，其余堆放于堆渣场，堆渣场应委托有资质单位按要求进行设计和建设，修建拦挡设施和边坡导排设施。后期开采过程中应严格按照矿山生产的要求，妥善清运、堆放废土石渣，并采取边开采边恢复的方式，堆渣场设防尘网覆盖，及时将废石渣清运利用。开采结束后按要求对堆渣场进行植被恢复。

（2）废矿物油

项目设备机器需要定期检修，维修时会产生少量废油，根据《国家危险废物名录（2021）本）》，本项目设备维护保养过程中产生的废矿物质油属于HW08废矿物油类。根据类比项目，其产生量约为0.3t/a。

处理措施：环评要求废矿物质油必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定，设置危废暂存间，采用专用容器盛装，同时应将废矿物质油定期交由有资质单位进行处置，并做好危废转运联单记录，确保实现无害化。

（3）生活垃圾

本项目定员21人，年工作300天，生活垃圾产生量按每人每天平均产生1.0kg 计，约为6.3t/a。

处理措施：建设单位应在宿舍区及办公生活区设置塑料垃圾桶，做好生活垃圾分类收集工作，定期清运至当地垃圾中转站，由当地环卫部门统一清运处理。

固体废物产生与排放见表3.2-8。

表3.2-8  运营期固体废物产、排情况及污染防治措施一览表

| 污染物种类 | 组成 | 产出量 | 污染防治措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 |  |  |  |  |
| 矿渣 | 废渣 | 花岗岩、石英石 | 2089t | 废石部分外运铺路，其余堆放于堆渣场 | 0 |
| 生活垃圾 | 垃圾 | 有机物和无机物 | 6.3t/a | 交由当地环卫部门统一处置 | 0 |
| 机械设备 | 废矿物油 | 危险废物 （900-214-08） | 0.1 t/a | 按GB18597-2001设专用贮存设施收集，委托有资质单位定期处置 | 0 |

5、地下水

根据地下水污染防治措施和对策，坚持 “源头控制、分区防控、污染监控、应急响应，重点突出饮用水水质安全”的原则。

（1）源头控制措施

主要包括提出各类废物循环利用具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的污染控制措施，将污染物跑、冒、漏、滴降至最低限度。

（2）分区防控措施

一般情况下，防控措施应满足以下要求：

表3.2-9 地下水污染物防渗分区参照表

| 分区防渗 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 持久性污染物等 | 采用防渗混凝土+HDPE膜，防渗层厚度不小于1.5cm，渗透系数≤10-10cm/s |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 采取粘土铺底，再在上层铺 10~15cm 的混凝土进行硬化，渗透系数≤10-7cm/s |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 持久性污染物等 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

综上，本评价要求本项目遵循以上原则，对矿石转载场做简单防渗处理，设置导排水渠和沉淀池，将淋沥液收集沉淀后回用于厂区；矿石转载场淋溶水收集池、硐口沉淀池采用一般防渗处理；危废暂存间采用重点防渗处理。通过采取一系列防渗措施，本项目不会对地下水环境造成影响。

6、土壤环境

本项目土壤环境主要污染源来自于重晶石矿开采过程中产生的废水、废气和固体废物等污染物，会对土壤环境产生负面影响。废水主要来自于生产过程中的矿坑渗水、员工生活过程中的污水；废气主要来源于装卸及运输粉尘等；固体废物主要来源于生产过程所产生的废石、废矿物质油和员工生活产生的生活垃圾。

本项目行业类别属于其他非金属矿采选业，不属于涉重金属行业，且根据矿渣浸出毒性检测结果可知，项目矿渣属于第Ⅰ类一般工业固体废物。本项目采矿工程已运行多年，通过现状土壤环境质量监测可以看出，项目所在地建设用地和农用地均满足相应的环境质量标准，因此可说明采矿工程在严格执行相应环保措施的情况下，对土壤环境影响较小。

7、矿山服务期满后环境影响因素分析

项目退役期，矿山停止生产，水、气、声、固废等主要污染源将消失，随着生态治理与恢复措施的实施，采矿工区、工业场地等无组织粉尘也将得到有效的控制。总体看来，退役期污染源较少，污染源强小。

3.2.5 项目污染物排放清单

项目三废排放情况见表3.2-10。

表3.2-10  工程营运期三废排放情况一览表

| 内容类型 | 污染源 | 污染物名称 | 产生量 | 治理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 矿石装卸堆放 | 扬尘 | 6.25t/a | 装卸点洒水、冲洗，堆场张挂防风抑尘网，适时采取喷淋洒水措施 | 0.31t/a |
|  | 运输车辆 | 扬尘 | 0.29t/a | 加强清扫、洒水，道路水泥硬化，厂区出口设置车轮冲洗装置，控制车速 | 0.029t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、NH3-N | 403.2m3/a | 经化粪池处理后定期清掏用于附近农林地施肥 | 0m3/a |
|  | 矿硐涌水 | SS、COD、石油类 | 4500m3/a | 收集沉淀处理后用于矿井湿法作业和矿区抑尘 | 0m3/a |
|  | 矿石淋溶水 | SS、COD | 20.16m3/d | 收集沉淀处理后用于道路、堆场洒水抑尘 |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 6.3t/a | 垃圾桶收集，定期清运至当地垃圾中转站，由当地环卫部门统一处理 | 0t/a |
|  | 设备维护 | 废矿物质油 | 0.3t/a | 交由有危废资质单位进行处置 | 0t/a |
|  | 开采过程 | 矿渣 | 2089t/a | 废石部分外运铺路，其余堆放于堆渣场 | 0t |
| 噪声 | 生产设备 | 爆破、凿岩机、空压机等 | 80-95 dB（A） | 选用低噪设备，进行减震、消声 | 60-75 dB（A） |
|  | 交通运输 | 车辆噪声 | 85dB（A） | 加强对运输车辆的管理与维护 | 85 dB（A） |
| 生态环境 | 植被破坏、水土流失等 | / | 植物措施；工程措施 | / |

3.2.6 生态影响因素分析

（一）施工期生态影响因素分析

工程区域内土地利用类型以林地为主，植被覆盖率较高，其矿山内地质构造简单，项目施工期对生态环境的影响主要表现为在采矿初期，矿山公路、工业场地等地表开挖，将形成较大的开挖创面，严重破坏了矿山原有的景观特征。同时，大面积地表扰动及大量废石的产生，使得项目区内野生动物及鸟类原有的生活栖息环境遭到破坏。杂乱无章的机械噪声，扰乱了野生动物及鸟类正常的栖息生活，使它们受到惊吓后恐慌迁徙。

矿山公路、工业场地、矿石转载场占地将改变原地表利用现状，并损坏或埋压地表植被，对原地表水土保持设施构成破坏或占压，降低其水土保持功能，从而加大原地表水土流失量。其新增水土流失的类型和形式以水利侵蚀中的面蚀、沟蚀为主。

（二）营运期生态影响因素分析

1、地表沉陷

矿山开采后，破坏了开采区岩层的原始基础和应力平衡，会导致上覆岩层和地表产生移动变形，地面沉陷和地裂缝等，影响地面构筑物和土地资源；破坏土壤结构和植被资源，使局部生态环境受到破坏。

2、水土流失

运行期影响水土流失的因素包括地表移动变形和排弃的固体废物等。矿石的开采必然引起地表产生移动变形，从而增加部分区域的地面坡度、加剧矿区范围内的水土流失程度；矿渣等固体废物如果处置不当，也会引发水土流失。

3、地下水影响

本矿井长期排水将对采区矿层及其上覆地层的水文地质结构和地下水的赋存状态产生一定影响，将会影响采区表层土壤含水率。

（三）拟采取的生态保护措施

工程拟采取的生态保护措施及环评对策见下表。评价认为，在制定并落实矿山生态环境综合治理和恢复措施，生产废水、生活污水全部综合利用，采取有效风险防范措施的前提下，能有效减缓工程的生态环境影响。

表3.2-12 项目拟采取的生态保护措施表

| 序号 | 生态环境因素 | 可能的生态影响结果 | 开发利用方案拟采取的生态保护措施 | 环评对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压占土地资源 | ①改变评价区土地利用结构；②改变土地利用性质。 | ①尽量少占林地，尽量不占或少占土地；②矿渣尽量综合利用。 | ①严格控制施工作业带宽度，减少临时占地；②施工结束后尽快生态恢复临时占地；③退役期平整、覆土、植被恢复。 |
| 2 | 剥离、破坏植被 | ①减少局部区域的生物量；②引发局部水土流失加剧。 | ①尽量少破坏地表植被；②矿山工业场地、矿石转载场进行植被恢复。 | ①对保护植物采取避让、移植、补偿等措施，严禁滥砍滥伐；②植被恢复率 98%； ③开展建设期生态环境监理。 |
| 3 | 破坏、污染土壤 | ①加重土壤盐化程度及酸化程度；②改变土壤理化性质；③改变土体构型；④改变土壤肥力。 | / | 采用生物学、物理学和化学等方法进行土壤培肥。 |
| 4 | 加剧水土流失 | ①造成土壤肥力流失；②可能引发崩塌、滑坡、泥石流等；③降低局部生态环境功能。 | 编制水土保持方案 | ①植被恢复率98%；②矿石转载场设置截排水沟及淋溶水收集池，退役后及时进行植被恢复；③发现滑坡、坍塌、泥石流等隐患，提前采取防治措施。 |
| 5 | 影响景观 | ①改变局部景观格局；②影响景观生态功能。 | / | ①生态恢复统一规划、实施，使矿区景观与周围融为一体；②开展绿化应与周围景观格局协调一致。 |
| 6 | 破坏生态系统 | ①干扰破坏局部森林生态系统；②影响生态系统的局部结构和功能。 | / | 对生态系统局部结构进行生态恢复、补偿。 |

# 4 环境现状调查与评价

4.1 自然环境现状调查

4.1.1 地理位置

旬阳市王家台子重晶石矿位于陕西省旬阳市城西北方向282°方位，直距19.5公里处，行政区划属陕西省旬阳市麻坪镇管辖。矿区中心地理坐标为：东经109°11′42″、北纬：32°52′08″。矿区有2公里简易公路与镇级公路相接，交通便利。

4.1.2 地形地貌

旬阳市位处秦巴山地，汉江河谷自西向东横贯中部，将县境天然分割为南北两大自然区。地势南北高、中部低，南北向地形剖面呈“Ｖ”形，海拔185～2358.4米。汉江以北属秦岭山脉南坡，是秦岭纬向构造带秦岭亚带的组成部分，除王莽山—包家山为西北—东南走向外，其余山脉均为东西走向，中部高，四周低，面积2281.7平方千米，占旬阳市总面积的64.2％；汉江以南属秦岭纬向构造带大巴山弧形构造的边缘部分，山脉走向多为西东向，地势较汉江以北稍低，东部和南部高，西北部低，面积1272.3平方千米，占旬阳市总面积的35.8％。地貌特征是：以中山为主，兼有低山、丘陵、河谷地形，境内重峦叠嶂，沟壑密布。

矿区位于秦岭南坡，处汉江二级支流麻坪河流域的洞沟一带，总体地势北高南低，地形切割较为强烈。区内最高山峰为王家台，海拔1068.4米，最低海拔高程380.0米，相对高差788.4米。地形坡度一般25º～45º，属中低山陡坡地形、风化剥蚀地貌。

4.1.3 地质构造

1、区域构造

矿区区域上位于秦岭褶皱系南秦岭印支褶皱带白水江—白河褶皱束东南缘。区内广泛出露一套志留系—泥盆系浅变质细碎屑岩—碳酸盐地层，属陆棚边缘斜坡相—次深海相沉积。构造线呈近北西—南东向展布，褶皱、断裂构造较为发育

2、地层描述

矿区出露志留系下统梅子垭组（S1m）、泥盆系中统大枫沟组（D2d1）及坡面局部覆盖第四系（Q4del）残坡积堆积地层。现由老到新分述如下：

（1）志留系下统梅子垭组（S1m）

分布于工作区的北部，其岩性为深灰色绢云千枚岩，含炭千枚岩夹黑色厚层石英砂岩变质细—粉砂岩、细晶灰岩。

（2）泥盆系中统大枫沟组（D2d1）

分布于工作区的中、南部，其岩性为绿灰色石英砂岩、钙质砂岩、砂质板岩、板岩、细晶灰岩、生物灰岩、灰质白云岩，偶夹黑色硅质岩。为区内含矿层。

（3）第四系全新统坡残积层（Q4del）

坡残积层主要分布于洞沟沟谷两岸及斜坡缓坡地带。其岩性为坡残积碎石土，主要由粉质粘土和碎石组成，土体结构松散，孔隙发育，厚度一般1.0—3米。

3、矿区构造

（1）褶皱

区域上麻坪河—仓上复背斜和包河—张河倒转复向斜构成了本区的主干构造格架，矿区内褶皱构造不发育。

（2）断裂构造

区域断裂丝铺-麻坪断层（F1）从区内南侧通过。区内次级断裂构造不发育，主要表现为一套以细碎岩屑与碳酸盐组合的单斜层，岩层产状18~26º∠48~68º。

丝铺-麻坪断层（F1）：总体呈北西—南东向弧形延伸，麻坪河向东由北西西-南东东向渐变为东西向，延伸方向基本与地层走向一致。断层在区内出露长度0.5千米，断层挤压破碎带3~8米不等，由片理岩石、角砾岩、糜棱岩、炭泥组成，断层切割志留系梅子垭组和中泥盆大枫沟组地层，断层倾向北东或北北东，倾角50-85 º，其性质为一北盘向南推覆的逆断层。

4、岩浆岩

矿区内未见岩浆岩出露。

5、地震等级

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），矿区地震动峰值加速度为0.05g，对应地震基本烈度为Ⅵ度。根据《工程地质调查规范》（ZBD14002-89）第8.5.2规定，矿区及附近地区区域地壳为稳定区。

4.1.4 气象气候

旬阳市北居秦岭，南依大巴山，两山夹峙，阻住南下的冷空气，截挡溯汉江河谷上行的暖湿气流，境内气候温暖湿润，四季分明，呈典型的南北过渡特征，形成特殊的北亚热带气候区。2019年，年平均气温为16.3℃，最高气温为40.7℃，最低气温为-6.6℃；年降雨日数116天，累计降水量为835.9毫米，年日照时数1353.6小时；年平均风速1.4米／秒；无霜期288天。

4.1.5 河流水系

项目区属汉江二级支流麻坪河流域，区内地表水资源较为丰富，但利用率较低。矿床所处区域主要为麻坪河流域及其支沟，主要河流有洞沟、李家河等沟溪，流量随季节变化较大。

工作区内地形陡峻、沟谷发育，地形切割深，有利于地表水及地下水的自然排泄。区域内地表水系主要有洞沟及其支流，常年有溪流，枯水期流量约0.3～3.5L/s，丰水期流量约5.0～15.0L/s。降雨后沟谷流量迅速增加，一般雨后2～3天恢复正常流量。地下水主要靠大气降水补给，其次是地表径流的渗入补给。

4.1.6 水文地质特征

（一）区域水文地质特征

项目区属陕南基岩山地水文地质区的基岩裂隙层间水亚区，区内河流纵横，支沟发育。

1、区域水文地质特征及富水性

根据地下水的赋存条件及含水介质特征，将本区地下水分为两种基本类型：第四系松散岩类孔隙水（Ⅲ）、基岩裂隙水（Ⅱ）。

（1）第四系松散岩类孔隙水（Ⅲ）

由于矿区沟谷切割深，纵坡降大，基岩广泛出露，冲洪积层稀少，故第四系松散岩类孔隙水主要为坡残积层孔隙潜水。广泛分布于山体斜坡的坡残积土，一般土层较薄，土质疏松，存水条件极差，赋存于基岩顶面附近的孔隙水，属季节性潜水。降水入渗补给，水量有限，季节性变化大，呈岛状断续分布，水量贫乏，富水性差。

（2）基岩裂隙水（Ⅱ）

基岩裂隙水含水层以石英砂岩、钙质砂岩、砂质板岩、板岩、细晶灰岩、生物灰岩、灰质白云岩夹黑色硅质岩等基岩中的风化裂隙带和构造破碎带为主，含水层厚度差异较大。其中以构造控水的裂隙含水层地段，含水层厚度大，赋存条件较好，富水性较好，其余地段含水层厚度小，区域地下水补给条件较差，不利于地下水储存，含水量有限，富水性差。

区内隔水层为志留系下统梅子垭组（S1m）地层的绢云千枚岩，含炭千枚岩夹黑色厚层石英砂岩变质细—粉砂岩、细晶灰岩等，主要分布在核实区北部，其隔水性好。

2、地下水补给、径流、排泄特征

区域地下水的补给、径流、排泄条件受地貌控制作用强烈，其径流方向基本与地表水流方向一致。地表水分水岭大体上亦为地下水分水岭，山岭与山坡地带主要为地下水补给径流区，河谷地带主要为排泄区，由分水岭向河谷区地下水位由深变浅，富水性由弱变强，地下水主要受大气降水补给，局部地段亦受地表水补给。其补给条件与强度受次一级地貌—地形切割强度、坡度、构造特征，以及地层岩性、风化程度和植被覆盖程度等的严格控制，尤其是岩性的影响较为显著。

地下水排泄主要以下降泉的方式沿沟谷排泄，其次为蒸发。

（二）矿区地下水类型划分及富水性

地下水按赋存条件划分为第四系松散岩类孔隙潜水、基岩裂隙水两种类型，含水层富水性的划分按表4.1-1进行。

表4.1-1   矿区含水层富水性分级表

| 富水程度 | 极强 | 强 | 中等 | 弱 | 极弱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻孔单位涌水量q（L/s.m） | ＞5.0 | 5.0~1.0 | 1.0~0.1 | 0.1~0.01 | ＜0.01 |
| 天然泉水涌水量Q（L/s） | ＞50 | 50~10 | 10~1.0 | 1.0~0.1 | ＜0.1 |

（1）第四系松散岩类孔隙潜水

矿区内第四系松散岩类孔隙水主要为坡残积层孔隙潜水，属弱富水的孔隙含水层（Ⅲ2）类。分布于山体斜坡洼地地带，含水层岩性为坡残积碎石土，厚度1～5m，含水层分布不连续，主要接受大气降水渗入补给。于地形低洼处含水，而在斜坡地段，多为透水不含水层。由于含水层薄，分布局限，泉水少见，仅在雨后见到，泉水流量一般小于2.0m3/d，属极弱富水含水层。

（2）基岩裂隙水

矿区基岩裂隙水主要为风化基岩裂隙带和构造破碎带含水层，属弱富水的裂隙含水层（Ⅱ2）类。变质岩基岩裂隙水

分布矿区的大部地区，以石英砂岩、钙质砂岩、砂质板岩、板岩、细晶灰岩、生物灰岩、灰质白云岩夹黑色硅质岩等基岩中的风化裂隙带和构造破碎带为主，含水层厚度差异较大。其中以构造控水的裂隙含水层地段，含水层厚度大，赋存条件较好，富水性较好，其余地段含水层厚度小，区域地下水补给条件较差，不利于地下水储存，含水量有限，富水性差。调查中未见泉水出露，属极弱富水含水层。

（三）水文地质勘探类型

矿区以基岩裂隙含水层为主的裂隙充水矿床，含水层与矿层直接接触，采掘时将直接进入巷道。含矿层为硅质岩，矿体位于侵蚀基准面以上，矿床主要充水含水层和间接充水含水层富水性弱，水文地质边界中等，属水文地质条件简单的矿床。综合分析，本区水文地质勘探类型属水文地质条件简单的矿床，即二类一型，即以基岩裂隙含水层充水为主的水文地质条件简单的矿床。

（四）矿坑排水及涌水量预测

1、矿床充水影响因素

（1）充水水源

根据矿区水文地质条件及岩土结构类型，充水水源主要为大气降水、地表水、地下水，充水方式有直接和间接两种。

①大气充水

区内年降水充沛，且多集中于7～9月，多以暴雨或连阴雨形式出现。因沟谷发育，降水多以地表径流形式排泄。只有少部分降水沿导水裂隙带补给含水层，间接向矿井充水。当开采浅层或露头矿体时，因冒落带达到地表或基岩以上地段，大气降水便成为矿床充水的主要因素。

②地表水

矿区岩层产状较陡，层面及裂隙微张，在沟谷地段使得沟谷地表水通过层面及裂隙带渗透到矿层，形成矿井的间接充水水源。

③地下水

矿井直接充水水源主要为地下水，即矿层上覆的层状硅质岩、砂质板岩、千枚岩、细晶灰岩、变粉砂岩等基岩裂隙水。

（2）充水通道分析

本区矿井充水的主要通道是，基岩风化带裂隙、构造节理裂隙、冒落带裂隙充水。基岩风化带裂隙以层状硅质岩、砂质板岩、千枚岩、细晶灰岩、变粉砂岩等最为发育，裂隙多微张～张开。地形上多槽状为负地形。这些节理为地下水的存储和运移提供空间和通道，尤其雨季在沟谷地段，降水或沟谷地表水直接渗入矿井，使得矿井涌水量增大。

矿体开采采用崩落法的顶板管理方式，当地下矿层采空放顶后，必然形成由下而上的冒落带、裂隙带，导致裂隙带贯穿含水层，使地下水沿裂隙向下渗流，进入矿硐，形成主要充水通道充水

（3）充水强度分析

矿区降水量较充沛，年内降水分配不均，降水多集中在7-9月份。矿体分布区地形多为槽状负地形，表层风化裂隙发育，有利降水、地表水入渗，形成对矿坑充水的主要影响因素。矿区构造变形强烈，沟谷发育，横切地层，便于地下水向沟谷排泄。所以采掘中应加强雨季监测，或者采取坡面防排水措施，以防突发事故的发生。

2、矿坑涌水量预测评估

通过矿床的开采条件及矿床充水的影响因素分析，区内矿体沿层状硅质岩、砂质板岩、千枚岩、细晶灰岩、变粉砂岩等接触带分布，地表多为汇水宽缓斜坡，便于地下水富集和入渗。矿区降水量较充沛，表层风化裂隙发育，有利于降水、地表水入渗，形成矿坑充水的主要影响因素，矿坑涌水量的大小与降水量呈正比关系，即降水变异系数接近于矿坑涌水量的变异系数。

从平硐PD1调查情况看有少量渗水；从地表调查情况看，无泉水出露。根据矿区内调查资料，一般基岩裂隙水涌水量0.05～0.1L/s。因此，结合相邻矿山实际开采情况，预测矿坑涌水量较小，最大0.5L/s。

综上所述：本区矿床属裂隙潜水渗水为主要特征的水文地质条件简单（第Ⅰ类型）的矿床，水文地质条件简单，对矿床开采不会造成影响。

4.1.7 土壤

矿区内土壤类型主要为黄棕壤土，林地厚度0.2～0.6m不等，耕地厚度0.5～2m不等，差别较大，沟谷地势较缓处厚度较大，山坡上厚度较薄，土壤含碎石0～30%。土壤呈微酸性，PH值在6.9左右。土壤质地砂壤土至壤土，有机质含量10g/kg，全氮含量约0.8～1.2g/kg，速效磷含量约20mg/kg，速效钾含量约80mg/kg，适宜多种林木生长。

矿区局部山梁、斜坡地段分布的碎石土碎石含量可达30%，分布于矿区一小部分地方，可耕性差，较贫瘠，多为林木及杂草地。在沟谷下游或地势较低地段有少量分布有黏土，土质较好，较松软，主要由0.1~0.05mm以下颗粒组成，土壤细砂粒和粉粒占总重量的60%。可耕性好，适耕期长。分布于沟道两侧的缓坡地带以及矿区周边沟谷之中的沙壤土是土壤颗粒组成中粘粒、粉粒、砂粒含量适中的土壤，厚度一般0.5-1米不等，密实程度较松散。

4.1.8 植物资源

在植被区划中，矿区属暖温带落叶阔叶针叶混交林带，植被垂直分布特性明显，从山麓到山顶，随着海拔升高，温度降低，生长季节也相应缩短。在一定范围内降水量则逐渐增加，风速增大，太阳辐射增强，土壤条件也发生变化。树种主要是栎类、杉树、等树种，郁闭度0. 4～0.7。本区灌木层种类较多，有马桑、火棘、黄檀、胡枝子、盐肤木、荆条、竹类等；藤类植物主要有葛麻藤等；草本植物主要是白茅草、白羊草、龙须草、狗尾草等以及其他杂草，长势较好。天然植被覆盖率可达80%。

项目所在地周围无需特殊保护的自然保护区、风景名胜区、文物故迹、基本农田保护区等敏感区

4.2 生态现状调查与评价

4.2.1 生态环境信息获取

为了科学准确地反映项目区植被类型、土地利用现状等主要生态环境要素信息，本次工作采用3S技术结合的方法进行环境影响项目区生态环境信息的获取。首先，根据国家或相关行业规范，结合遥感图像的时相与空间分辨率，建立土地利用现状、植被类型分类或分级体系；其次，对资源三号（ZY-3）遥感图像数据进行投影转换、几何纠正、直方图匹配等预处理；第三，以项目区资源三号（ZY-3）遥感影像为信息源，结合项目区的相关资料，建立基于土地利用现状、植被类型的分类分级系统的遥感解译标志，采用人机交互目视判读对遥感数据进行解译，编制项目区土地利用现状、植被类型生态环境专题图件。第四，采用专业制图软件ARCGIS进行专题图件数字化，并进行分类面积统计。

（1）遥感信息源的选取

以2021年8月的资源三号（ZY-3）影像像数据作为基本信息源，全色空间分辨率2.1米，经过融合处理后的图像地表信息丰富，有利于生态环境因子遥感解译标志的建立，保证了各生态环境要素解译成果的准确性。

（2）资源三号（ZY-3）影像图处理

在ERDAS等遥感图像处理软件的支持下，对资源三号（ZY-3）影像数据进行了投影转换、几何纠正、直方图匹配等图像预处理。根据土地利用现状、植被类型等生态环境要素的地物光谱特征的差异性，选择全波段合成方案，全波段合成图像色彩丰富、层次分明，地类边界明显，有利于生态要素的判读解译。

（3）现场调查

现场调查使用1:50000地形图和全球定位系统。在实地调查的基础上，结合卫星影像图，取得植被组成、土地利用现状、地貌地形、土壤地质等第一手资料，再次实地调查与补充，最后利用处理软件绘制评价区相关生态图件和数据统计表。

4.2.2 生态系统现状调查与评价

本项目处于《陕西省主体功能区划》中限制开发区域中国家层面重点生态功能区-秦巴生物多样性生态功能区，陕西省人民政府于2004年批准发布了《陕西省生态功能区划》（陕政办〔2004〕115号）。依据该区划，全省共划分为4个生态区，10个生态功能区，35个小区。根据该方案，项目所处区域生态功能区划定位及情况见表4.2-1。

表4.2-1 生态功能区划定位

| 一级区 | 二级区 | 三级区 | 范 围 | 生态保护目标与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区 | 汉江上游丘陵盆地农业生态亚区 | 汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制生态功能区 | 勉县东部、汉中市中部、城固县、洋县的中部、佛坪县南部、石泉县,汉阴县、安康市、旬阳市的北部和南部, 南郑县中部、城固县南部、西乡县东北部、紫阳县北部、平利县东北部、白河县大部地区 | 农业区，土壤侵蚀敏感.合理规划利用土地，在保证河谷坝地基本农田的前提下，加强坡地水土保持措施，大力发展特色经济林、薪炭林和水土保持林,提高林木覆盖率，控制水土流失。 |

矿区位于旬阳市北部，依据《陕西省生态功能区划》，本区主导生态功能为水源涵养和生物多样性保护，区域植被类型属暖温带落叶阔叶林和常绿阔叶混交林为主，混生针阔混交林；区内森林覆盖率较高。

4.2.3 植被类型

（1）植被类型分类及遥感影像特征

评价区植被条件较好，以林地为主。参考中国科学院中国植被图编辑委员会编撰的《中国植被图集》（2001年），评价区的植被类型分为乔木林、灌木林、草地、栽培植被、非植被区四类，植被遥感影像特征见表4.2-3。

表4.2-3  植被类型及遥感影像特征

| 植被类型 | 遥感影像特征 |
| --- | --- |
| 乔木林 | 深绿色色彩，广泛分布于评价区 |
| 灌木林 | 呈绿色~黄色色彩，具斑点状影纹，分布于较陡沟谷或沟谷阴坡 |
| 杂草地 | 呈灰色色彩，点状分布于评价区 |
| 栽培植被 | 呈绿色，块状分布于评价区 |
| 非植被区 | 呈淡红色色彩，分布于矿区现有占地区域。在河道两侧呈带状，块状分布，解译标志明显 |

（2）植被类型的分布特征

评价区及矿区植被类型面积数据统计结果详见表4.2-4、矿区范围内植被类型面积数据统计结果详见表4.2-5。

表4.2-4  评价区植被类型面积统计结果

| 大类 | 名称 | 面积（km2） | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木 | 栓皮栎、桦木阔叶林 | 1.0045 | 48.07 |
|  | 马尾松、杉木针叶林 | 0.3303 | 15.81 |
| 灌丛 | 马桑、火棘灌丛 | 0.0917 | 4.39 |
|  | 胡枝子、黄栌灌丛 | 0.0858 | 4.11 |
| 草丛 | 白茅、龙须草杂类草丛 | 0.0915 | 4.38 |
|  | 芒、大披针苔杂类草丛 | 0.0416 | 1.99 |
| 栽培植被 | 农作物 | 0.3441 | 16.47 |
| 非植被区 | 居住地等 | 0.1 | 4.79 |
| 合计 | 2.0895 | 100 |

表4.2-5  矿区范围植被类型面积统计结果

| 大类 | 名称 | 面积（km2） | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木 | 栓皮栎、桦木阔叶林 | 0.2247 | 39.43 |
|  | 马尾松、杉木针叶林 | 0.0877 | 15.39 |
| 灌丛 | 马桑、火棘灌丛 | 0.0171 | 3.00 |
|  | 胡枝子、黄栌灌丛 | 0.0249 | 4.37 |
| 草丛 | 白茅、龙须草杂类草丛 | 0.0535 | 9.39 |
|  | 芒、大披针苔杂类草丛 | 0.0132 | 2.32 |
| 栽培植被 | 农作物 | 0.1296 | 22.74 |
| 非植被区 | 居住地等 | 0.0191 | 3.35 |
| 合计 | 0.5698 | 100 |

由表可知，全部评价区植被类型以乔木林地植被为主，灌木林次之，草丛和非植被区面积较小，植被面积为1.9895km2，占评价区面积的95.21%。无植被分布面积最小，零星分布于评价区内，面积为0.1km2，占评价区面积的4.79%。

矿区范围内土地利用类型以林地和灌丛为主，其次为草丛。林地的面积为0.3124km2，占评价区面积的54.82%；灌丛的面积为0.0421km2，占矿区面积的7.37%，其余土地利用类型的面积和比例较小。

4.2.4 植被覆盖度现状

采用基于NDVI的像元二分模型法反演植被覆盖度。根据象元二分模型原理，可以将每个象元的NDVI值表示为植被覆盖部分和无植被覆盖部分组成的形式，用公式可表示为：

NDVI= NDVIveg×fc+ NDVIsoil×（1- fc）        （a）

式中：NDVIveg代表完全由植被覆盖的象元的NDVI值；NDVIsoil代表完全无植被覆盖的象元NDVI值；fc代表植被覆盖度。

公式（a）经变换即可得到植被覆盖度的计算公式：

fc =（NDVI-NDVIsoil）/（NDVIveg-NDVIsoil）     （b）

根据公式（b），利用ERDAS IMAGINE中的Modeler模块建模编写程序来计算覆盖度，得到了评价区的植被覆盖度图。

区域植被覆盖度分级及面积统计见表4.2-6和4.2-7。

表4.2-6  评价范围内植被覆盖度面积统计

| 覆盖度 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 高覆盖：>80% | 1.3348 | 63.88 |
| 中高覆盖：60-80% | 0.1775 | 8.49 |
| 中覆盖：40-60% | 0.0915 | 4.38 |
| 中低覆盖：20-40% | 0.0416 | 1.99 |
| 耕地 | 0.3441 | 16.47 |
| 非植被区（采矿地等） | 0.1000 | 4.79 |
| 合 计 | 2.0895 | 100 |

表4.2-7  矿区范围内植被覆盖度面积统计

| 覆盖度 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 高覆盖：>80% | 0.3124 | 54.83 |
| 中高覆盖：60-80% | 0.042 | 7.37 |
| 中覆盖：40-60% | 0.0535 | 9.39 |
| 中低覆盖：20-40% | 0.0132 | 2.32 |
| 耕地 | 0.1296 | 22.74 |
| 非植被区(采矿地等) | 0.0191 | 3.35 |
| 合计 | 0.5698 | 100 |

4.2.5 土地利用现状

按照《土地利用现状分类标准（GBT 21010-2017）》的进行地类划分，将项目区的土地利用类型划分为旱地、乔木林地、灌木林地、其它草地、采矿用地和农村宅基地共计6个地类。评价区土地利用类型现状遥感影像解译结果见表4.2-8。

表4.2-8  土地利用现状类型及遥感影像特征

| 序号 | 土地利用类型 | 遥感影像特征 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乔木林地 | 呈深绿色色彩，广泛分布于评价区内 |
| 2 | 旱地 | 呈淡黄色色彩，点状分布于评价区内 |
| 3 | 灌木林地 | 呈浅绿色色彩，点状分布于评价区内 |
| 4 | 其他草地 | 呈浅黄色色彩，零星点状分布于评价区沟道缓坡地带 |
| 5 | 采矿用地 | 呈淡红色色彩，分布于矿区已采区及道路场地等区域 |
| 6 | 农村宅基地 | 呈淡紫色色彩，零星点状分布于评价区 |

评价区内土地利用类型及面积见表4.2-9，矿区内土地利用类型及面积见表4.2-10。

表4.2-9  评价区主要土地利用类型及面积

| 一级类 | 二级类 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地类代码 | 地类名称 |  |  |
| 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.3441 | 16.47 |
| 林地 | 0301 | 乔木林地 | 1.3348 | 63.88 |
|  | 0305 | 灌木林地 | 0.1775 | 8.49 |
| 草地 | 0404 | 其它草地 | 0.1331 | 6.37 |
| 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 0.0019 | 0.09 |
| 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 0.0483 | 2.31 |
| 通用地 | 1003 | 公路用地 | 0.0498 | 2.38 |
| 合计 | 2.0895 | 100 |

表4.2-10  矿区主要土地利用类型及面积

| 一级类 | 二级类 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地类代码 | 地类名称 |  |  |
| 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.1296 | 22.74 |
| 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.3124 | 54.83 |
|  | 0305 | 灌木林地 | 0.042 | 7.37 |
| 草地 | 0404 | 其它草地 | 0.0667 | 11.71 |
| 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 0.0019 | 0.33 |
| 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 0.0172 | 3.02 |
| 合计 | 0.5698 | 100 |

由土地利用类型现状遥感影像解译结果可以看出：

评价区土地利用类型以林地为主，其次为旱地、草地、农村宅基地。林地的面积为1.5123km2，占评价区面积的72.37%；旱地的面积为0.3441km2，占评价区面积的16.47%，其余土地利用类型的面积和比例较小。

矿区范围内土地利用类型以林地和旱地为主，其次为草地。林地的面积为0.3544km2，占评价区面积的62.2%；旱地的面积为0.1296km2，占矿区面积的22.74%，其它草地的面积为0.0667km2，占矿区面积的11.71%，其余土地利用类型草地的面积和比例较小。

4.2.6 土壤侵蚀强度与类型

评价区土壤侵蚀强度的划分在区域土壤侵蚀模数的基础上进行，参照《全国土壤侵蚀遥感调查技术规程》的土壤侵蚀类型与强度的分类分级系统，以土地利用类型、植被覆盖度和地面坡度等间接指标进行综合分析而实现，将项目区土壤侵蚀划分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强度侵蚀4个级别。根据遥感解译结果，评价区土壤侵蚀强度面积统计见表4.2-11、矿区内土壤侵蚀强度面积统计见表4.2-12。

表4.2-11  评价区土壤侵蚀类型与强度面积统计结果

| 侵蚀强度 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | 1.2046 | 57.65 |
| 轻度侵蚀 | 0.4664 | 22.32 |
| 中度侵蚀 | 0.3765 | 18.02 |
| 强度侵蚀 | 0.0420 | 2.01 |
| 合 计 | 2.0895 | 100 |

表4.2-12  矿区土壤侵蚀类型与强度面积统计结果

| 侵蚀强度 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | 0.3124 | 54.83 |
| 轻度侵蚀 | 0.1127 | 19.78 |
| 中度侵蚀 | 0.1296 | 22.74 |
| 强度侵蚀 | 0.0151 | 2.65 |
| 合计 | 0.5698 | 100 |

从土壤侵蚀强度解译结果可以看出：

评价区植被覆盖度较高，水土流失强度较轻，以微度水力侵蚀、轻度水力侵蚀为主。微度水力侵蚀所占面积为1.2046km2，占评价区面积的57.65%；轻度水力侵蚀所占面积为0.4664km2，占评价区面积的22.32%；中度、重度水力侵蚀所占面积较小。

矿区总体属于中高山陡坡地形，由于前期为地下开采，局部植被破坏面积较小，水土流失强度较轻，以微度水力侵蚀、轻度水力侵蚀为主。矿区微度水力侵蚀所占面积为0.3124km2，占评价区面积的54.83%，广泛分布于沟谷发育密度较大的谷坡地带。

4.2.7 生态破坏现状调查分析

项目区内没有登记注册的地质遗迹、人文景观，区内无重要交通线，无重要水利设施，无风景旅游区。区内矿业活动对生态破坏的主要表现为前期施工形成的硐口场地、生活区、矿山公路等工程单元对地形地貌的破坏。

4.2.8 名胜古迹、风景名胜与自然保护区

根据现场调查，矿山及周边没有重要的输变电设施；矿区评价区范围不在自然保护区、森林公园、风景名胜区、水源地保护区范围内，无退耕还林地、无国家和地方重点保护的植物，无珍稀、濒危的野生动植物。矿山周边人类活动主要包括探采工程及村级公路。

4.3 环境质量现状

根据项目的污染特点及当地的环境特征，本次评价委托陕西华准通检测技术有限公司对评价区环境空气、地表水、地下水、声环境以及土壤进行监测。

4.3.1 环境空气质量现状评价

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级划分方法，判定本项目评价等级为二级评价，二级评价要求调查所在区域环境质量达标情况。

1.基本因子

本次环境空气质量现状调查引用根据安康市生态环境局发布的《安康市2022年12 月及1~12月全市环境空气质量状况》（2023年1月28日）中旬阳市环境空气监测数据进行分析，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标。2022年旬阳市环境空气质量状况统计见表4.3-1。

表4.3-1  2022 年旬阳市环境空气质量状况统计

| 污染物 | 评价项目 | 标准值 | 现状浓度 | 占标率％ | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 年均值 | 60μg/m3 | 8μg/m3 | 13.3% | 达标 |
| 二氧化氮(NO2) | 年均值 | 40μg/m3 | 15μg/m3 | 37.5% | 达标 |
| 可吸入颗粒物（PM10） | 年均值 | 70μg/m3 | 45μg/m3 | 64.3% | 达标 |
| 细颗粒物（PM2.5） | 年均值 | 35μg/m3 | 26μg/m3 | 74.3% | 达标 |
| 一氧化碳(CO) | 24小时平均第95百分位数 | 4mg/m3 | 0.9mg/m3 | 22.5% | 达标 |
| 臭氧(O3) | 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 | 160μg/m3 | 116μg/m3 | 72.5% | 达标 |

根据统计结果，指标SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3全部达标。故2022年旬阳市环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于达标区。

2.补充监测

根据工程分析，项目生产期间会产生有粉尘，本次评价对项目排放的特征污染物进行了补充监测，监测因子为TSP，监测点位为项目场区内、场区下风向，监测时间为2023年2月6日～2023年2月12日，连续监测7天。补充监测结果如表4.3-2所示。

表4.3-2   特征因子补充监测结果    （单位：mg/m3）

| 监测因子 | 监测点位 | 监测结果 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 超标率(%) | 最大超标倍数 |  |
| TSP | 项目场地 | 0.066～0.072 | 0 | 0 | 《环境空气质量标准》二级标准24小时平均300μg/m3 |
|  | 场区下风向 | 0.078～0.082 | 0 | 0 |  |

从补充监测结果可知，评价区域TSP环境背景浓度满足《环境空气质量标准》二级标准限值。补充监测因子未超标。

4.3.2 地下水环境质量现状调查与评价

1．监测点位布设

根据地下水埋藏特征、地下水流向以及周边敏感点分布状况，采用控制性布点和功能性布点结合的原则，在充分分析装卸运输、生产过程、污染处理设施等潜在污染源位置和保证生产安全的基础上，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ610-2016）》二级评价现状调查要求，参照《地下水环境监测技术规范(HJ/T164-2004)》要求，本次调查共布设水位监测点10个，水质点5个。项目所在区域周围无水井，则对区域泉水进行了采样分析。由于本项目所在区域土壤层较薄，周边均为岩石，则无法进行包气带调查。项目各监测点信息见表4.3-3。

表4.3-3  评价区内地下水监测布点情况一览表

| 编号 | 监测点位置 | 坐标 | 监测井信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | PD1平硐涌水 | 109°11′45.32″E，32°52′8.16″N | 平硐涌水，水温9.6℃，水位海拔 465m |
| G2 | 项目场地东侧 | 109°11′43.52″E，32°52′9.37″N | 泉水，水温9.8℃，水位海拔 526m |
| G3 | 项目场地西侧 | 109°11′47.50″E，32°52′6.71″N | 泉水，水温9.9℃，水位海拔 469m |
| G4 | 项目矿区内 | 109°11′45.72″E，32°52′8.66″N | 泉水，水温10.1℃，水位海拔 465m |
| G5 | 项目场地下游 | 109°11′48.47″E，32°52′9.14″N | 泉水，水温9.3℃，水位海拔524m |
| G6 | 项目场地上游 | 109°11′41.33″E，32°52′9.58″N | 泉水，水温10.5℃，水位海拔 529m |
| G7 | 项目场地东侧 | 109°11′46.38″E，32°52′3.49″N | 泉水，水温9.2℃，水位海拔 467m |
| G8 | 项目场地西侧 | 109°11′45.12″E，32°52′11.82″N | 泉水，水温9.7℃，水位海拔525m |
| G9 | 项目矿区内 | 109°11′46.07″E，32°52′6.24″N | 泉水，水温10.1℃，水位海拔 479m |
| G10 | 项目场地下游 | 109°11′48.72″E，32°52′11.19″N | 泉水，水温9.8℃，水位海拔 460m |
| 注：G1~G5为水位水质监测点 G6~G7为水位点监测点 |

2．监测项目、频次及分析方法

水质点监测项目为Ca2+、Mg2+、K+、Na+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氟化物、总大肠菌群。监测点采样时间为2023年2月6日。监测结果与评价各监测点位水质监测结果见表4.3-4，由监测结果可知，各监测点位水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类质量标准要求，地下水环境质量总体良好。

表4.3-4  地下水水质监测结果

| 监测点位 监测项目 | 1# PD1平硐涌水 | 2#项目地上游 | 3#项目地南侧 | 4#项目地北侧 | 5#项目地下游 | Ⅲ类 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 6.5~8.5 |
| 总硬度 | 320 | 232 | 240 | 198 | 200 | ≤450 |
| 溶解性总固体 | 379 | 281 | 292 | 255 | 262 | ≤1000 |
| CO32- | 5ND | 5ND | 5ND | 5ND | 5ND | / |
| HCO3- | 293 | 201 | 198 | 220 | 188 | / |
| K+ | 1.47 | 0.482 | 0.496 | 0.534 | 0.421 | / |
| Na+ | 12.6 | 7.68 | 9.05 | 4.02 | 3.12 | / |
| Ca2+ | 92.8 | 61.4 | 62.9 | 75.2 | 67.0 | / |
| Mg2+ | 30.6 | 17.2 | 20.9 | 9.40 | 8.88 | / |
| 氯化物 | 3.26 | 1.86 | 1.75 | 2.19 | 2.39 | ≤250 |
| 硫酸盐 | 94.8 | 61.5 | 73.4 | 35.8 | 29.8 | ≤250 |
| 硝酸盐 | 0.104 | 0.117 | 0.074 | 0.249 | 0.398 | ≤20.0 |
| 亚硝酸盐 | 0.016ND | 0.016ND | 0.016ND | 0.269 | 0.017 | ≤1.00 |
| 氟化物 | 0.038 | 0.227 | 0.241 | 0.206 | 0.103 | ≤1.0 |
| 高锰酸盐指数 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | ≤3.0 |
| 氨氮 | 0.118 | 0.028 | 0.031 | 0.045 | 0.048 | ≤0.50 |
| 六价铬 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | ≤0.05 |
| 氰化物 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | ≤0.05 |
| 铁 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | ≤0.3 |
| 锰 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ≤0.10 |
| 铅 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | ≤0.01 |
| 镉 | 0.0001ND | 0.0001ND | 0.0001ND | 0.0001ND | 0.0001ND | ≤0.005 |
| 汞，μg/L | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | ≤1 |
| 砷，μg/L | 0.3ND | 0.3ND | 0.3ND | 0.3ND | 0.3ND | ≤10 |
| 挥发酚 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | ≤0.002 |
| 总大肠菌群MPN/100mL | 2ND | 2ND | 2ND | 2ND | 2ND | ≤3.0 |
| 硫化物 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤0.02 |
| 钡 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤0.70 |
| 备注*——ND表示未检出，5是检出限。 |

4.3.4 声环境质量现状监测及评价

本次声环境监测，2023年2月6日~7日对矿区工业场地东侧、南侧、西侧、北侧、矿区内住户及周边住户分别监测昼、夜间等效声级，监测1天。监测结果见表4.3-5。

表4.3-5  矿区环境噪声现状监测结果表  （单位：dB(A)）

| 监测点位 | 2023年2月6日 | 2023年2月7日 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 昼间 | 夜间 | 夜间 |
| 工业场地外东1米处 | 49 | 42 | 50 | 43 |
| 工业场地外南1米处 | 48 | 41 | 49 | 42 |
| 工业场地外西1米处 | 48 | 40 | 49 | 41 |
| 工业场地外北1米处 | 47 | 40 | 48 | 41 |
| 矿区内东侧住户 | 47 | 39 | 48 | 40 |
| 《声环境质量标准》2类区标准 | 60 | 60 | 50 | 50 |

监测结果显示，各监测点位环境噪声昼、夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

4.3.5 土壤环境监测与评价

1．监测点位布设

共布设3个土壤监测采样点位，项目场地范围内1个表层样，场地范围外2个表层样均为表层样，采样深度为0~20cm，采样时间为2023年2月6日。监测点位见表4.3-6。

表4.3-6 土壤质量监测点位

| 序号 | 监测点名称 | 坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 采区工业场地内 | 109°11′46.53″E，32°52′7.39″N |
| 2# | 采区工业场地外 | 109°11′47.50″E，32°52′7.39″N |
| 3# | 采区工业场地外 | 109°11′47.96″E，32°52′9.02″N |

2．监测因子及分析方法

1#点位于项目工业场地内，监测因子为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）规定基本项目，2#和3#监测点位于项目工业场地外，监测因子为《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）规定基本项目。监测因子见表4.3-7。

表4.3-7  土壤监测因子

| 点位编号 | 位置 | 取样 方式 | 布点 原则 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目工业场地内 | 表层样 | 建设 用地 | pH值、Cd、Ni、Cu、As、Hg、Cr 六价、Pb、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1 二氯乙烷、1，2 二氯乙烷、1，1 二氯乙烯、顺-1，2 二氯乙烯、反-1，2 二氯乙烯、二氯甲烷、1，2 二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并［a］蒽、苯并［a］芘、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、䓛、二苯并［a，h］蒽、茚并［1，2，3-cd］芘、萘、含盐量等指标 |
| 2# | 项目工业场地外 |  | 农用地 | pH值、镉、汞、砷、铅、铜、镍、铬、锌共9项指标 |
| 3# |  |  |  |  |

3．监测结果及评价

工业场地内监测点监测结果见表4.3-8，场地外监测点监测结果见表4.3-9。

表4.3-8  矿区内土壤监测结果表     单位：mg/kg，标明的除外

| 项目 | 1#点位 监测值 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第二类用地管控值 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH，无量纲 | 6.57 | 5.5~8.5 | — |
| 含盐量，g/kg | 0.6 | 2 | — |
| 汞 | 0.056 | 38 | — |
| 砷 | 10.1 | 60 | — |
| 铅 | 22.6 | 800 | — |
| 镉 | 0.20 | 65 | — |
| 六价铬 | 0.05ND | 5.7 | — |
| 铜 | 23 | 18000 | — |
| 镍 | 37 | 900 | — |
| 四氯化碳 | 0.0013ND | 2.8 | — |
| 氯仿 | 0.0011ND | 0.9 | — |
| 氯甲烷 | 0.001ND | 37 | — |
| 1,1-二氯乙烷 | 0.0012ND | 9 | — |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.0013ND | 5 | — |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.001ND | 66 | — |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.0013ND | 596 | — |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 0.0014ND | 54 | — |
| 二氯甲烷 | 0.0015ND | 616 | — |
| 1,2-二氯丙烷 | 0.0011ND | 5 | — |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0012ND | 10 | — |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0012ND | 6.8 | — |
| 四氯乙烯 | 0.0014ND | 53 | — |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0013ND | 840 | — |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0012ND | 2.8 | — |
| 三氯乙烯 | 0.0012ND | 2.8 | — |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0012ND | 0.5 | — |
| 氯乙烯 | 0.001ND | 0.43 | — |
| 苯 | 0.0019ND | 4 | — |
| 氯苯 | 0.0012ND | 270 | — |
| 1,2-二氯苯 | 0.0015ND | 560 | — |
| 1,4-二氯苯 | 0.0015ND | 20 | — |
| 乙苯 | 0.0012ND | 28 | — |
| 苯乙烯 | 0.0011ND | 1290 | — |
| 甲苯 | 0.0013ND | 1200 | — |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 0.0012ND | 570 | — |
| 邻二甲苯 | 0.0012ND | 640 | — |
| 硝基苯 | 0.09ND | 76 | — |
| 苯胺 | 0.1ND | 260 | — |
| 2-氯酚 | 0.06ND | 2256 | — |
| 苯并[a]蒽 | 0.1ND | 15 | — |
| 苯并[a]芘 | 0.1ND | 1.5 | — |
| 苯并[b]荧蒽 | 0.2ND | 15 | — |
| 苯并[k]荧蒽 | 0.1ND | 151 | — |
| 䓛 | 0.1ND | 1293 | — |
| 二苯并[a,h]蒽 | 0.1ND | 1.5 | — |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1ND | 15 | — |
| 萘 | 0.09ND | 70 | — |

表4.3-9  矿区外土壤监测结果表

| 项目 | 2#点位 监测值 | 3#点位 监测值 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） | 超标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6.68 | 6.58 | / | — |
| 汞，mg/kg | 0.062 | 0.043 | 2.4 | — |
| 砷，mg/kg | 8.98 | 11.9 | 30 | — |
| 铅，mg/kg | 23.8 | 23.9 | 120 | — |
| 镉，mg/kg | 0.23 | 0.18 | 0.3 | — |
| 铜，mg/kg | 22 | 20 | 100 | — |
| 锌，mg/kg | 65 | 68 | 250 | — |
| 铬，mg/kg | 32 | 53 | 200 | — |
| 镍，mg/kg | 34 | 40 | 100 | — |

由表4.3-10监测结果可知，项目工业场地内监测点位土壤的各项监测指标均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的第二类用地标准限值要求。由表4.3-11以看出，工业场地外农用地监测点位土壤的各项监测指标均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的标准限值要求。

4.3.6 小结

环境空气：根据安康市生态环境局发布的《安康市2022年12 月及1~12月全市环境空气质量状况》中旬阳市环境空气监测数据可知，2022年1～12月旬阳市PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六项污染物浓度均达到国家二级标准，特征污染物TSP监测浓度均达到国家二级标准，项目区属于达标区。

地下水：各监测点位水质监测因子浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

声环境：各监测点位环境噪声昼、夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，声环境质量现状良好。

土壤环境：项目工业场地内监测点位土壤的各项监测指标均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的标准限值要求，项目工业场地外农用地监测点位土壤的各项监测指标均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的标准限值要求。

# 5 施工期环境影响预测与评价

5.1 施工期大气环境影响分析与防治措施

5.1.1 施工期大气环境影响分析

根据开发利用方案，本项目施工期为3个月。施工期主要包括矿山道路、矿部、巷道和回风平硐、矿石转载场、沉淀池及弃渣场工程。项目在施工过程中对环境空气的影响主要有下面几个方面：①矿井巷道施工掘进、爆破、凿岩、除渣等施工过程产生的粉尘；②场地设施建设开挖、平整形成的裸露地表、地基开挖、回填以及散状物料堆放等扬尘，以及施工交通运输产生的扬尘；③施工机械设备工作时释放的尾气；其中以施工扬尘对环境的影响最为明显。

这些施工活动主要集中在工业场地和道路范围内，一定距离外影响较小。施工期应采取抑尘、降尘等防治措施，同时按照《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》等相关要求组织施工，确保施工场界扬尘排放满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关要求。这些影响会得以减缓，并随着施工期的结束逐渐消失。

5.1.2 施工期大气环境防治措施

为减小施工期对环境空气的影响，使施工扬尘排放满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关要求，本次评价提出如下施工扬尘防治措施：

（1）井下施工扬尘

采矿区井下开拓工程，在巷道掘进过程中，凿岩、爆破、装运等环节都会产生大量的粉尘。掘进工作面粉尘浓度可达100～300mg/m3，对工作场所作业人员影响大。建设单位在采取湿式凿岩、喷雾洒水、定期清洗岩壁、通风换气等措施后，根据类比调查，粉尘浓度可降至2mg/m3，可有效减轻对地下工作场所人员的影响，对外环境影响小。

（2）场地施工扬尘

施工期场地施工扬尘属于无组织排放污染物，扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质结构、天气条件等诸多因素有关，是一个复杂、难于定量的问题。根据类比资料，施工场地扬尘一般为2.176～3.435mg/m3，场地下风向50m施工扬尘高达1.5mg/m3。在施工阶段的植被破坏后将会造成工业场地地表裸露，在长期干燥无雨及大风天气条件下，裸露地面和堆置的土石方极易产生风蚀扬尘，风蚀扬尘影响范围通常不超过200m。根据参考监测资料，施工扬尘影响主要在下风向距离200m范围内，超标范围在下风向100m范围内。

评价要求施工期应采取有效的防尘措施，减轻施工扬尘对周围环境空气的影响。控制施工扬尘有效措施有：土石方挖掘完后，要及时回填，剩余土方应及时运到需要填方的低洼处；散装水泥、沙子和石灰等易生扬尘的建筑材料不得随意露天堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周有围档结构，篷布遮盖，减少扬尘；施工道路定时洒水，并且在大风天气（风速≥6m/s）停止土石方施工，对易产生二次扬尘污染的重点施工现场进行遮盖；在施工工作面，应制定洒水制度，配套洒水设备，专人负责，定期洒水，在大风日加大洒水量和洒水次数，同时，及时清扫道路，碾压或覆盖裸露地表；运输建筑材料和设置的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的装载高度不得超过车槽，并用蓬布蒙严盖实，不得沿路抛洒。施工结束后，施工单位应当及时平整施工工地，并清除积土、堆物等，并恢复植被。

采取以上有效防尘、降尘措施后，施工扬尘可得到有效控制，对周围空气环境的影响范围与程度将进一步减小。施工扬尘污染是局部的、短期的，工程完成之后影响就会消失。

（3）施工机械废气

本项目施工机械主要有挖掘机、推土机、发电机、切割机等大动力柴油发动机机械设备和运输车辆，燃用柴油，将会排放柴油燃烧产生的NOx、烟尘、SO2等污染物质。由于本项目地面施工量较小，施工机械使用量少，则排放的机械废气量也较小，掘进过程中通过通风、抽风换气等措施，排放后的机械废气很快扩散或被周边植被吸收、滞留，对外环境影响比较小。

5.2 施工期地表水环境影响评价

施工期废水主要为施工生产废水、施工人员的生活污水、巷道施工淋水。施工人员生活污水中主要污染物为COD、BOD5、石油类、氨氮、SS等，建筑施工废水和巷道施工喷淋水污染物主要为SS，此外还有巷道施工过程中产生的少量井下渗水，其主要含悬浮物。

5.2.1 施工期地表水影响分析

本项目建设工期为3个月，施工人员人均日用水量为80L，施工人数按高峰期30人计，生活污水排放系数取0.8，高峰期生活污水排放量约1.92m3/d，主要污染物是COD、BOD5、氨氮、SS。环评要求施工人员采用水冲厕所收集处理施工期生活污水，定期清掏还田利用；建筑施工废水、巷道施工喷淋水及少量渗水经沉淀后回用于场地施工及降尘洒水等，施工过程中污废水不排入地表水体，采取上述措施后，施工期对地表水体质量影响较小，而且是短期的。

5.2.2 施工期地表水环境保护措施

1．对来自巷道掘进产生的井下渗水设置井下水临时沉淀池进行沉淀后回用于施工场地的施工用水或降尘洒水。

2．对设备冲洗等施工废水设截水沟进行收集，并设沉淀池进行沉淀澄清处理后，全部回用于施工或场地降尘洒水。

3．对施工人员产生的生活污水，采用化粪池进行处理，定期清掏用于周边林地施肥或复绿区域浇洒。

环评要求建设单位加强管理，优先建设沉淀池等处理设施，保证后期施工产生的废水全部得到处理。

5.3 施工期地下水环境影响分析

地面生产系统建设对地下水的影响主要表现为工程施工废水（建筑施工废水和井筒淋水）、施工人员生活污水处置不当排放对地下水水质影响。另外，井巷工程施工穿越地下含水层会造成含水层水量流失。

5.3.1 施工期地下水影响分析

建设期施工生活污水采用化粪池处理后回用于周边林地施肥或复绿区域浇洒；建筑施工废水采用临时沉淀池沉淀后回用施工，井巷工程井筒淋水部分回用于场地施工降尘洒水，污废水无外排及散排，对地下水环境影响轻微。

5.3.2 施工期地下水环境保护措施

为减少施工期对地下水环境的影响，环评提出以下建设期地下水环境保护措施：

1．矿井水处理设施先行建设，建成后施工废水处理后全部回用，禁止外排；

2．场地污废水处理设施、收集设施等同步实施防渗措施；

3．设备维修、临时废水沉淀池采取防渗措施，杜绝施工期污染物进入地下水环境途径；

4．如果遇到局部涌水量较大地段时应及时对井筒穿过的含水层进行封堵；

5．加强施工人员环保意识，加强施工期环境管理，发现问题及时采取补救措施，确保工程建设期对地下水环境影响最小化。

在采取以上措施后，项目施工对地下水影响不大。

5.4 施工期声环境影响及防治措施

5.4.1 施工期噪声影响分析

（一）工业场地、道路施工噪声影响

项目涉及的施工机声源复杂且声级各异，所使用的设备主要有推土机、挖掘机、搅拌机、振捣棒、电锯、装载机、切割机、运输车辆等，施工不同阶段所使用的机械设备不同，其对声环境的影响也不同，在此仅根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对主要施工机械噪声源单独作用的最大达标距离进行分析，分析结果见表5.4-1。

表5.4-1  施工噪声影响预测结果

| 序号 | 声源名称 | 最高噪声级dB(A)/m | 最大超标范围（m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间（70 dB(A)） | 夜间（55 dB(A)） |
| 1 | 推土机 | 97 | 23 | 125 |
| 2 | 挖掘机 | 95 | 18 | 100 |
| 3 | 打桩机 | 105 | 56 | 315 |
| 4 | 振捣棒 | 93 | 14 | 80 |
| 5 | 电锯 | 103 | 45 | 250 |
| 6 | 通风机 | 80 | 3 | 18 |
| 7 | 空压机 | 95 | 18 | 100 |
| 8 | 重型卡车 | 85 | 6 | 32 |
| 9 | 装载机 | 85 | 6 | 32 |

由上表可知，打桩机、电锯等设备噪声影响较大。施工阶段一般露天作业，无隔声与消减措施，噪声传播较远，对场地周围影响较大。建设期如不考虑围挡隔声作用，昼间施工会导致施工区外56m范围内噪声超标，夜间315m范围内噪声超标。

根据调查施工场地周围仅在东南侧160m处有1户住户，建设单位在施工期应加强管理，采取合理安排工作时间，禁止夜间施工，合理布局，加强运输车辆管理等防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。

总体而言，施工期声环境影响是暂时的，随着施工的结束，这种影响会消失。

（二）井巷施工噪声

井巷施工机械大都布置在井下，井巷掘进和爆破产生的振动、施工噪声和瞬时噪声受井下周围地层阻挡，对地表外环境影响很小，但对井巷作业面环境影响大，必须加强作业人员劳动保护。

5.4.2 施工期噪声防治措施

1．改进施工方式，选择低噪声施工机械，对高噪声机械要严格控制运行时段，禁止夜间（22：00～06：00）施工；

2．加强施工组织管理，提高施工机械化程度，缩短施工工期。在满足施工作业前提下，对位置相对固定的机械设备，如切割机、电锯等，必须设置在工棚内；

3．对机械操作人员采取轮流工作制，减少工人接触高噪声时间、并佩戴防护耳塞等措施；

4．严格操作规程，降低人为噪声；

5．运输车辆路经集镇、村庄和进入工地减速，减少鸣笛。

5.5 施工期固体废物影响分析与防治措施

本项目施工期的固体废物主要有采矿区巷道掘进产生的废石、矿硐及硐口设施建设垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾。

1．掘进废石

本项目采矿区施工期的固体废主要是巷道掘进产生的废石。根据开发利用方案，采矿区施工期共3个月，施工期共产生废石3276m3，部分用于矿区平整场地、铺设道路利用，剩余部分交周边石料厂综合利用。

2．建筑垃圾

本项目地面工程施工过程中排放的少量建筑垃圾，如砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝、土石方等杂物。评价要求对于可以回收利用的建筑材料，如废金属、废钢筋、废铁丝、废砖块、废木料等应尽量回收利用，对施工期产生的弃土石渣，作为填方充分利用，对环境影响小。

3．生活垃圾

根据工程分析，施工高峰期施工人员约30人，平均每人生活垃圾产生量约为1.0kg/d，生活垃圾产生量约30kg/d，施工期共产生生活垃圾5.4t。评价要求在施工场地设置临时生活垃圾箱，生活垃圾经分类、统一收集后，定期运往垃圾麻坪镇环卫部门指定的垃圾场。采取以上措施后，施工期生活垃圾对环境影响小。

综上所述，施工期固体废物均得到了有效的处置，对环境影响较小。

5.6 生态影响分析

本项目建设期对生态环境带来的不利影响主要体现在局部地区植被覆盖度减少、水土流失加剧以及项目建设压占部分草地。

5.6.1 土地占压影响

1．永久占地影响

施工期土地利用的影响主要为工程建设占地，占地类型主要为林地旱地。基建期间涉及平硐硐口、工业场地、矿山转载场及运输道路等工程施工会使这些土地失去原有的生物生产功能和土地服务功能，对局部的土地利用造成一定的影响。

土地类型类型的变化主要是林地、旱地与采矿用地之间的相互转换，林地、旱地所占面积减少，采矿用地面积增加。工程施工占地相对整个评价区的面积较小，且破坏的植被在评价区和沿线地区均为常见物种，仅占用了物种部分植株个体及生境，对评价区土地利用结构影响不大。

2．临时占地影响

临时占地对区域土地利用结构和功能改变小，对区域土地利用和经济的不利影响是有限的。总体看来，工程临时占地面积小，通过采取植被恢复等生态保护措施后，对土地利用的影响较小。

5.6.2 对野生动物的影响分析

建设期施工人员的活动和机械噪声等将使施工区及周围一定范围内野生动物的活动和栖息产生一定影响，引起野生动物局部的迁移，使其群落组成和数量发生一定变化，影响范围较小，影响程度轻。

由于受区内人为活动的干扰，施工区域内无大型野生动物，多为常见动物。因此，项目施工对周围野生动物影响较小。

5.6.3 对植被的影响分析

本项目矿区工程建设内容主要是矿硐及硐口附属设施，施工期临时占地面积较小，评价要求施工临时用地需设置在植被类型较少的空地内，同时要求加强生态环境保护意识的教育，严禁施工人员随意砍伐树木。对于施工中破坏的树木，占用的林地，要制定补偿措施，按照“损失多少必须补偿多少”的原则，进行原地恢复或异地补偿。因此不会对当地植物群落产生影响，也不会造成植物物种的消失。

5.6.4 对野生动物的影响

本项目施工时期为3个月，评价区域内已多年未发现重点保护动物和大型兽类，一般常见的野生动物有野猪、野兔和鸟类等。工程采用地下开采方式，地面建设工程量少，施工时间相对集中，区内植被的破坏少，影响区涉及的范围小，基本不会使评价区野生动物种类和数量发生变化。

5.6.5 对景观的影响分析

项目场地施工使地表植被破坏，裸露面增加，增加区域景观的碎裂度，使区域景观斑块结构发生变化，另外评价区原来是以林地为主的自然景观，新建硐口周边主要以灌木林为主，项目建设在该区增加了工业景观，使景观趋于多样化。

景观变化趋势为：现有以灌木林地为主的自然景观改变为工业景观，但项目区在沟谷内，受两侧山体的阻隔，不会改变整体以林地为主的自然景观，对区域景观影响较小。

5.6.6 岩移影响分析

根据本项目《矿山地质环境保护与土地复垦方案》对采空区地表进行的地表塌陷动态监测设计，确定了地表沉陷监测范围为 “开发利用方案”报告中圈定的地表岩石移动范围，面积0.075hm2。由于矿山矿体较薄，且围岩稳定，据该方案中矿山地质环境预测评估结果可知，采空区引发地面塌陷、地裂缝的可能性小，对土地资源的损毁较轻。

5.6.7 生态保护措施及要求

1．施工中应加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度；

2．施工结束后，要及时清理施工现场，硬化地面，实施绿化带；

3．厂界实施绿化带，工业场地各分区要以绿化带分隔；

4．土石方全部用于地面平整，工业场地内所有坡面应按水保要求实施水保工程；

5．工程施工期形成的矸石堆放区域，均按照土地复垦要求，覆土植被，植被种类可结合林业部门土地整治计划实施；

（6）已有废弃工业场地迹地恢复，主要包括平整土地，恢复植被。

5.7施工期污染防治对策

本次评价提出的建设期各项防治措施及其预期效果见表5.7-1。采取上述环保措施后，可有效控制施工期环境污染和生态影响。

表5.7-1  建设期环保措施及预期效果一览表

| 项目 | 环保设施或措施要求 | 实施部位 | 实施 时间 | 保护对象 | 保证 措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 扬尘 防治 | ①原材料运输、堆放要求遮盖；②对矿山工业场地、办公生活区施工场地平整压实，道路采取临时硬化措施；及时清理场地上弃渣料，不能及时清运的要采取覆盖措施，洒水灭尘；④井下施工扬尘采取湿式凿岩、喷雾洒水、定期清洗岩壁、通风换气等措施 | ①运输车辆、材料堆场周围；②施工场地及道路；③材料堆场处 | 全部建设期 | 施工场地周围空气环境、施工人员及周围植被 | ①建立环境管理机构，配专职或兼职环保管理人员；②制定相关方环境管理、质量管理规定；③加强环境管理人员经常性检查、监督，并定期向有关部门作书面汇报，发现问题及时解决、纠正 | 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/ 1078-2017） |
| 施工 废水 防治 | ①地面施工时混凝土搅拌机等的冲洗废水应全部收集进入沉淀池沉淀后回用到施工中； ②巷道掘进时产生的矿坑排水经沉淀处理后全部回用于井下巷道掘进施工用水和地面洒水；③施工人员生活污水不得随意排放，收集用于周边绿化。 | 施工场地 | 全部建设期 | 施工场地附近水体、土壤及植被 |  | 不外排 |
| 施工 噪声 控制 | ①合理布置施工场地，选用低噪声设备；②采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级； | 施工场地 强噪声设备 | 施工准备期 | 施工人员 |  | 施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 严格操作规程，降低人为噪声 | 噪声设备操作人员 | 全部建设期 |  |  |  |
|  | 严格控制施工时段，禁止夜间作业。 | 施工场地 |  |  |  |  |
| 施工 固体 废物 处置 | ①利用于硐口场地、矿山道路建设、外售石料厂作为原料使用。②生活垃圾及时清运到指定的垃圾处置场。 | 施工场地、道路建设 | 全部建设期 | 施工场地周围空气环境、土壤及植被 |  | 施工废弃物全部合理处置 |
| 生态 环境 保护 | ①强化生态保护、管理意识，控制施工占地，及时恢复植被；②对物料、弃渣土集中堆放，设土工布围栏、截排水沟，避免施工过程造成水土流失 | 施工场界及内部临时占地 | 全部建设期 | 施工场地周围土壤、植被 |  | 施工场地周围土壤、植被不被破坏 |

# 6 运行期环境影响预测与评价

6.1 大气环境影响

根据工程分析，本项目原矿使用汽车外运，矿区内部车辆在运输过程中产生道路扬尘，属无组织排放。建设单位拟对矿山运输道路采用混凝土硬化处理、同时定期对运输路面进行洒水清扫，加强对运输车辆的管理，固定运输车辆，运输车辆采用棚布遮盖等措施，严禁车辆超载超限抛洒等行为，采取如上措施后，项目运输扬尘外环境影响小。

项目矿石采用汽车外运，运输过程会产生一定量的汽车尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、HC等。环评建议选用环保型运输机械，同时加强维修保养，可降低尾气中污染物的排放，经采取以上措施后，项目运输车辆尾气对周围环境影响较小。

综上所述，本项目运营期主要大气污染源为装卸粉尘、矿石转载场风蚀扬尘，本次针对该部分粉尘进行预测分析。

6.1.1 预测模式

1.预测内容

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式AERSCREEN，对项目开采矿石在矿石转载场装卸、堆存过程中产生的粉尘对大气环境的影响进行预测。

2.预测模式

本次大气预测采用以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式预测软件。粉尘主要包括矿石铲装时将产生的粉尘，开采矿石在矿石转载场堆存过程中产生的粉尘以及矿区内汽车行驶产生的运输扬尘，视为面源，主要废气污染源参数见下表：

表6.1-1  主要废气污染源参数一览表（矩形面源）

| 污染源 名称 | 坐标(°) | 海拔高度(m) | 矩形面源(m) | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 | 宽度 | 高度 | TSP |
| 矿石转载场装卸、堆存过程粉尘 | 109.196025 | 32.868930 | 462.0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 0.13kg/h |

3.污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表6.1-2  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 二类限区 | 24小时平均 | 300.0 | 环境空气质量标准 （GB 3095-2012） |

4.项目参数

估算模式所用参数见表：

表6.1-3  估算模型参数表

| 参 数 | 取 值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 | 40.7 |
| 最低环境温度 | -6.6 |
| 土地利用类型 | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

6.1.2 预测结果

1.估算模型计算结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）的规定，利用推荐的（AERSCREEN）大气估算工具进行估算，按照上述排放参数，气象条件为模式中嵌入的各种气象组合条件。计算结果见表6.1-4。

表6.1-4  本项目大气污染物落地浓度估算结果表

| 序号 | 距源中心下风向 距离（m） | 矿石转载场（TSP） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 下风向预测浓度（ug/m3） | 浓度占标率（%） |
| 1 | 10 | 28.866 | 3.21 |
| 2 | 20 | 38.276 | 4.25 |
| 3 | 30 | 38.759 | 4.31 |
| 4 | 50 | 37.609 | 4.18 |
| 5 | 100 | 33.025 | 3.67 |
| 6 | 150 | 23.802 | 2.64 |
| 7 | 200 | 18.413 | 2.05 |
| 8 | 250 | 15.17 | 1.69 |
| 9 | 300 | 12.721 | 1.41 |
| 10 | 400 | 9.441 | 1.05 |
| 11 | 500 | 7.307 | 0.81 |
| 12 | 600 | 5.876 | 0.65 |
| 13 | 800 | 4.114 | 0.46 |
| 14 | 1000 | 3.096 | 0.34 |
| 15 | 1200 | 2.445 | 0.27 |
| 16 | 1400 | 1.998 | 0.22 |
| 17 | 1600 | 1.676 | 0.19 |
| 18 | 1800 | 1.434 | 0.16 |
| 19 | 2000 | 1.246 | 0.14 |
| 20 | 2100 | 1.168 | 0.13 |
| 21 | 2300 | 1.035 | 0.11 |
| 22 | 2400 | 0.978 | 0.11 |
| 23 | 2500 | 0.926 | 0.10 |
| 最大落地浓度及占标率 | 38.759 | 4.31 |
| 最大落地浓度距源距离（m） | 31 |

本项目Pmax最大值出现为矿石转载场排放的TSP Pmax值为4.31%，Cmax为38.759μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级可直接引用估算模型预测结果进行评价，不再进行进一步预测与评价。大气环境影响评价范围边长取5km，即以本项目厂界外延2.5km的矩形区域。

2.预测结果分析

根据预测结果可知，本项目无组织颗粒物Pmax最大占标率为4.31%，最大地面质量浓度出现的距离为31m，Cmax为38.759ug/m3，远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。故运营期间废气经处理达标后排放对所在地大气环境的贡献值较小，不会改变周围大气环境功能，对环境影响可以接受。

3.排放情况

项目大气污染物无组织排放量及年排放总量核算结果见表6.1-5、表6.1-6所示。

表6.1-5  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要防治措施 | 排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
| 1 | 矿石装卸 堆放 | 颗粒物 | 设置抑尘网，适时洒水 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0mg/m3 | 0.31 |
| 2 | 运输车辆 | 颗粒物 | 道路水泥硬化，洒水抑尘 |  |  | 0.056 |
| 无组织排放总计 | 0.366 |

表6.1-6  项目大气污染物年排放量核算表

| 序 号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物（TSP） | 0.366 |

6.1.3大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表见表6.1-7。

表6.1-7  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a | 500~2000t/a | ＜500t/a( |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准□ | 附录D□ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2022）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测□ |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区□ |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目 污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS | AUSTAL2000 | EDMS/AEDT | CALPUFF | 网格模型 | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子（） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h | c非正常占标率≤100% | c非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物） | 有组织废气监测 无组织废气监测( | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（） | 无监测√ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受( 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（/）t/a | NOx：（/）t/a | 颗粒物：（0.366）t/a | VOCs：（/）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

6.1.4大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度均满足环境质量浓度限值，因此无需设置大气防护距离。

6.2 地表水环境影响分析

6.2.1 污染源分析

本项目水污染源主要为矿井井下排水、矿石淋溶水和生活污水。

（1）矿硐涌水

项目矿井涌水为采矿疏干地下水，地下水以基岩裂隙水为主，根据项目开发利用方案采用比拟法预测矿坑涌水量，最终确定本项目矿坑最大涌水量为15m3/d。K1矿体采用平硐+斜井开拓，PD1主巷道为最低平硐，矿井水通过排水渠自流出PD1硐口，最终排至硐口沉淀池，沉淀池总容积为144m3。收集坑涌水全部用于矿山道路、场地洒水及复绿区绿化用水，确保矿硐涌水全部综合利用，严禁排入地表水体。

（2）矿石淋溶水

项目设置矿石转载场临时堆放原矿石，一般无废水产生，仅在雨季，会有少量淋溶水产生。项目重晶石开采产生的矿石，矿物成分简单，参考矿渣浸出毒性试验，项目矿石淋溶水主要含悬浮物（SS），项目在矿石转载场设置截排水沟和淋溶水收集沉淀池，雨水经收集后全部回用于降尘洒水，废水不外排。

（3）生活污水

本项目矿区设有办公和生活区，包括员工宿舍、食堂等，生活污水主要为职工生活洗漱、食堂用水等污水。矿区员工共计21人，污水产生量为403.2m3/a，1.34m3/d，均为洗漱杂排水。矿区拟建设一座容积为20m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于林地施肥。由于采矿区周边河流为II类水体，不得设置废水排放口。环评要求建设单位加强管理，化粪池应做好防渗处理，不得设置排污口，安排专人定期清掏。

本项目生活污水产生量为1.34m3/d，拟建化粪池容积可满足生活污水处理需求；同时项目周边有大面积林地，且矿区将同步开展生态环境综合治理工程，对部分工业场地进行土地复垦，清掏的污水可全部用于林地或场地复绿区浇灌，实现污水综合利用不外排。

综上所述，运营期产生的废水全部综合利用，不外排，对地表水体影响不大。

6.2.2 地表水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目生产工艺中有生产废水产生，但处理后全部循环回用于生产过程中，不排放到外环境。根据表1注10可知，“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”。地表水环境评价等级为三级B的项目，可不进行水环境影响预测，仅对污水处理设施的可行性进行分析。评价等级判定情况见表6.2-1。

表6.2-1  水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染当量数W/（无量纲） |
|  | 直接排放 | Q≥20000或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级 A | 直接排放 | Q＜200且 W＜6000 |
| 三级 B | 间接排放 | / |

6.2.3 地表水环境影响分析

1、矿硐涌水回用的可行性分析

根据开发利用方案并结合现场调查及运行经验，目前PD1平硐涌水量很小，一般为2~5m3/d，涌水量较小。从矿区地形地貌、地层岩性、构造及其含水性以及地表、硐采工程等综合分析，认为矿区地下水水量较小，预测最大矿坑涌水量不超过15m3/d。

①生产期间

项目采矿作业矿硐涌水经沉淀池沉淀后回用于湿式凿岩、矿区道路及场地洒水、复绿区绿化用水。项目设计水仓和沉淀池均大于最大矿硐涌水量，并且可以对矿硐涌水进行有效收集。

根据开发利用方案并结合现场调查及运行经验，项目凿岩用水、区域场地及道路日均洒水抑尘用水总量约为20.84m3/d，项目日用水量大于矿硐涌水量，项目正常生产可以完全消耗矿硐涌水，矿硐涌水可做到零排放。根据矿山地质环境保护与土地复垦任务要求，项目后期复绿区管护过程中也需要较大水量，所以矿硐涌水可做到零排放。

项目厂区道路、场地洒水及绿化可以完全消耗项目区沉淀池沉淀废水，项目矿硐涌水经过沉淀后用于湿式凿岩、矿区道路及场地洒水、复绿区绿化用水是可行的，评价要求矿井水禁止外排。

②非生产期间

项目通过建设排水沟自流出PD1硐口，排至主硐口沉淀池，两座沉淀池总容积为144m3，沉淀后全部回用于抑尘洒水，不外排。

项目建设沉淀池容积均远大于最大矿硐涌水量，并且可以对矿硐涌水进行较长时间的暂存，停产期间沉淀池亦可以满足矿硐涌水的暂存。在项目非生产期间，企业安排专职人员留守值班，对矿山设施进行维护管理，并将矿坑涌水全部用于矿山道路、场地洒水及复绿区绿化用水，确保矿硐涌水全部综合利用，严禁排入地表水体。故项目矿硐涌水在非生产期间内回用可行。

2、生活污水综合利用的可行性分析

项目运行期间产生的生活污水采用化粪池收集，定期清掏用于周边农作物施肥，是农作物有利的肥料，同时对周边环境不造成影响，充分体现污染物不外排的原则。本项目生活污水产生量为403.2m3/a，NH3-N浓度按30mg/L计，用于施肥的氨氮量12.1kg/a。项目厂区周边农户主要种植蔬菜、粮食，根据《农业部发布2016年春季主要农作物科学施肥技术指导意见》中施肥建议，氮肥（N）用量10-12公斤/亩，则项目需要1.2亩土地即可完全消纳生活污水。同时参照《陕西省行业用水定额》中汉中安康丘陵山区湿润年蔬菜地年灌溉用水量为55m3/亩，本项目生活污水则需7.3亩土地可消纳。根据现场调查，本项目周边多为林地，周边农户主要种植蔬菜、粮食等，完全可消纳项目产生的生活污水。建设单位定期进行清掏处置，可实现生活污水综合利用不外排。

综上，本项目生产废水和生活污水全部不外排，不会对周边地表水造成影响。

6.2.4 地表水环境影响评价自查表

根据现场调查及项目生产、生活废水处理可行性的分析，本项目地表水环境影响评价自查结果见表6.2-2。

表6.2-2  建设项目水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型( 水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放(；其他( | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值(；热污染□；富营养化□；其他( | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □； 拟建 (；其他 □ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季 (；秋季□；冬季□ | 生态环境保护主管部门 (；补充监测□；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 (；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测(； 其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季 □；冬季 ( | / | / |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |
|  | 评价因子 | （/） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类(；Ⅲ类□；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类□ 规划年评价标准（/） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季( |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标(；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标(；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标□；不达标□ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区( 不达标区□ |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |
|  | 预测因子 | （/） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 本项目排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | / | / | / |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （/） | （/） | （/） | （/） | （/） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测( | 手动口；自动口；无监测( |
|  |  | 监测点位 | （/） | （/） |
|  |  | 监测因子 | （/） | （/） |
|  | 污染物排放清单 | ( |
| 评价结论 | 可以接受 √；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

6.3 地下水环境影响预测与评价

6.3.1 地下水环境现状调查与评价

（一）矿区水文地质特征

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求及本项目特征，本次地下水现状评价的主要调查工作内容包括：水文地质条件调查、地下水污染源调查、地下水环境现状监测、原生水文地质问题调查、地下水环境现状评价5个方面。

1、区域水文地质特征及富水性

根据地下水的赋存条件及含水介质特征，将本区地下水分为两种基本类型：第四系松散岩类孔隙水（Ⅲ）、基岩裂隙水（Ⅱ）。

（1）第四系松散岩类孔隙水（Ⅲ）

由于矿区沟谷切割深，纵坡降大，基岩广泛出露，冲洪积层稀少，故第四系松散岩类孔隙水主要为坡残积层孔隙潜水。广泛分布于山体斜坡的坡残积土，一般土层较薄，土质疏松，存水条件极差，赋存于基岩顶面附近的孔隙水，属季节性潜水。降水入渗补给，水量有限，季节性变化大，呈岛状断续分布，水量贫乏，富水性差。

（2）基岩裂隙水（Ⅱ）

基岩裂隙水含水层以石英砂岩、钙质砂岩、砂质板岩、板岩、细晶灰岩、生物灰岩、灰质白云岩夹黑色硅质岩等基岩中的风化裂隙带和构造破碎带为主，含水层厚度差异较大。其中以构造控水的裂隙含水层地段，含水层厚度大，赋存条件较好，富水性较好，其余地段含水层厚度小，区域地下水补给条件较差，不利于地下水储存，含水量有限，富水性差。

区内隔水层为志留系下统梅子垭组（S1m）地层的绢云千枚岩，含炭千枚岩夹黑色厚层石英砂岩变质细—粉砂岩、细晶灰岩等，主要分布在核实区北部，其隔水性好。

2、地下水补给、径流、排泄特征

区域地下水的补给、径流、排泄条件受地貌控制作用强烈，其径流方向基本与地表水流方向一致。地表水分水岭大体上亦为地下水分水岭，山岭与山坡地带主要为地下水补给径流区，河谷地带主要为排泄区，由分水岭向河谷区地下水位由深变浅，富水性由弱变强，地下水主要受大气降水补给，局部地段亦受地表水补给。其补给条件与强度受次一级地貌—地形切割强度、坡度、构造特征，以及地层岩性、风化程度和植被覆盖程度等的严格控制，尤其是岩性的影响较为显著。

地下水排泄主要以下降泉的方式沿沟谷排泄，其次为蒸发。

3、矿床水文地质特征

矿区以基岩裂隙含水层为主的裂隙充水矿床，含水层与矿层直接接触，采掘时将直接进入巷道。含矿层为硅质岩，矿体位于侵蚀基准面以上，矿床主要充水含水层和间接充水含水层富水性弱，水文地质边界中等，属水文地质条件简单的矿床。综合分析，本区水文地质勘探类型属水文地质条件简单的矿床，即二类一型，即以基岩裂隙含水层充水为主的水文地质条件简单的矿床。

本项目矿区最低侵蚀基准面为435m，平硐PD1标高465m，且矿体位于最低侵蚀基准面以上，矿区地形有利于自然排水，发育的构造富水性弱；地下水类型以强风化层中的裂隙潜水为主。矿区水文地质条件复杂程度为简单，矿床矿山在实际开采过程中，主要充水因素是裂隙充水。矿山开采后与开采前水文地质条件基本没有变化。

（二）地下水污染源调查

矿区所在地属秦巴山区，区内无工业企业，地下水污染源主要为少量面状农业污染和点状居民生活污染。

生活污染源主要来自区内村民的生活污水、生活垃圾、粪便等。当地农业人口居住相对分散，村民生活污水采取还田利用处置；生活垃圾采用垃圾收集桶收集后交由环卫部门清运；村民使用卫生化粪池，粪便定期清理用于农田施肥，对地下水影响不明显。

农业污染源主要来自农药、化肥的施用、土壤流失和农业废弃物等。化肥和农药的不合理施用造成土壤污染，破坏土壤结构和土壤生态系统；降水形成的径流和渗流将土壤中的氮、磷、农药带入水体。

（三）地下水质量调查

根据地下水埋藏特征、地下水流向以及周边敏感点分布状况，采用控制性布点和功能性布点结合的原则，在充分分析装卸运输、生产过程、污染处理设施等潜在污染源位置和保证生产安全的基础上，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ610-2016）》二级评价现状调查要求，参照《地下水环境监测技术规范(HJ/T164-2004)》要求，本次调查期间共布设水质监测点5个。监测项目为Ca2+、Mg2+、K+、Na+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氟化物、总大肠菌群。

监测点每天监测1次，监测1天。监测结果与评价各监测点位水质监测结果见表4.3-4，由监测结果可知，各监测点位水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类质量标准要求，地下水环境质量总体良好。

### 6.3.2 地下水污染途径

（一）矿山开采对地下水水量的影响分析

本项目采用地下开采方式，随着矿山的开采，矿体由上至下逐步采空，采空区上方岩石失去支撑，将会陷落、变形，在采空区上方形成岩移区，岩移区内采空区上方新形成的导水裂隙与上部基岩风化裂隙带连通，导致基岩风化裂隙潜水向下渗透进入矿坑内，以矿坑涌水方式排出，从而改变了岩移区内基岩风化裂隙潜水的赋存条件，导致局部水位的变化。矿坑内地下水水位随开采中段下降而下降，且随着开采中段水平的下降，周围地下水位下降，最终将以采矿工区为中心形成一水位降落漏斗，随着采场的向下推进，水位降落漏斗也随之扩大，将影响到矿区局部的地下水自然平衡状态。

根据矿区水文地质特征，矿区开采以后地下水位受影响的主要是采矿岩移影响范围及其汇水区域内的基岩裂隙地下水，采矿岩移范围内基岩风化裂隙带内地下水可能通过矿体围岩形成的导水裂隙下渗进入矿井，采矿地表岩石移动范围及其汇水范围以外的地下水仍以采矿前自然状态存在，其地下水径流基本不受采矿影响。根据项目可采矿段的分布情况可以看出：本项目矿体绝大部分分布于基岩山梁上，其所处的基岩含水层富水性弱，因此，矿山开采对区域水资源影响很小。

矿山退役后，由于矿区围岩塌陷，沿矿脉形成渗透性相对较强的地下水渗流通道，在采矿平硐不封闭的情况下，采矿塌陷区范围内的地下水仍接受大气降水补给，沿基岩风化裂隙采矿塌陷区导水裂隙采矿平硐外排的路线径流、排泄；如果采矿平硐完全封闭，则沿矿脉形成一个相对富水的地下水含水层，采矿区地下水位会逐渐升高。综上所述，通过科学规划对矿山排水进行合理配置和综合利用，矿山开采不会对区域水资源产生较大影响。

（二）对地下水水质的影响

1、生产废水影响

矿体开采后，造成开采矿体局部地下水被疏干，其周围水位不同程度下降，地下水天然流场被改变，处在疏干影响半径内的地下水都由四周向疏干中心运动。地下水流场的改变，可能导致地层中原本处于稳定的一些元素重新溶解在地下水中，从而导致地下水水质发生变化，根据现状监测，采矿区地下水质量良好，因此说明采矿过程对地下水水质影响较小。受采矿剥离、采切、爆破等因素影响，矿坑内岩屑等会增加，受水的淋溶作用，少量由基岩裂隙渗入地下水，可能导致地下水中SS、石油类等含量的增加。矿井涌水受采矿活动影响含SS、石油类等污染物。

本项目采区采用机械排水，设置水泵站，将矿硐涌水排至地表沉淀池。沉淀池的水可全部回用于井下湿式凿岩、喷雾洒水、绿化洒水等用水循环使用，不外排。因此，正常状况下，采矿活动对地下水质量影响较小。同时在矿石转载场设置导排水渠和沉淀池（40m3），将淋沥液收集沉淀后回用于厂区，降低本项目对地下水的影响。

2、生活污水影响

本项目建成后生活污水产生量为403.2m3/a，1.34m3/d，均为洗漱杂排水。建设单位拟在矿部建设有化粪池，容积为20m3，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于林地施肥，不外排。

6.3.3 地下水环境影响分析

本项目运营期对地下水的影响主要表现在矿石转载场在降雨冲刷时产生的淋溶水入渗进入含水层，对地下水水质造成影响。

1.预测情景

一般情况下，项目矿石转载场内无污废水产生，不会对地下水环境产生影响，但是当有降水发生时，矿石转载场内会形成淋滤液，若矿石转载场产生的淋滤液经过包气带可能会渗透到地下含水层，从而对地下水水质造成影响。本项目所预测的非正常状况是指沉淀池的防渗措施因腐蚀等原因达不到防渗要求条件下，废水通过混凝土防渗层发生渗漏，按照最不利情况考虑，废水渗漏后直接进入潜水含水层，造成地下水水质污染。

本次预测直接针对潜水含水层。由于该事故状态不会对地下水流场产生明显影响，并结合项目区水文地质条件及资料掌握程度，按照导则要求最终确定采用解析法进行预测评价。

2.预测因子

结合本工程性质及产污特征，本次环评非正常工况下地下水环境影响预测，本次选钡作为预测因子。

3.预测时段

根据导则预测时段的要求，本次确定的预测时段分别为污染发生后的10d、100d和1000d。

4.预测源强

本次预测选定钡为预测因子，根据浸出试验检测结果，钡浓度取5ug/L。项目设置有矿石转载场，矿石转载场设置淋溶水收集池，本次以转载场淋溶水作为预测源强。

根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141）污水处理池允许渗水量为2L/(m2·d)，预测非正常状况下源强设定为正常状况下允许渗漏量的100倍进行计算。矿石转载场淋溶水收集池容积设置为40m3（5m×4m×2m），则污水的浸润面积为56m2，按降雨连续24小时计算，则非正常工况下渗漏量为56m2×2L/（m2·d）×100=11.2（m3/d）， Ba渗漏量为56mg。

5.预测模式

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中二级评价的要求，可选用解析法或数值法进行预测评价，本次评价选用解析法对建设项目地下水环境进行环境影响预测评价。

（1）地下水溶质运移解析法预测模型

因矿石转载场产生的淋滤液仅在下雨时产生，事故排放下排水量较小，污染物在含水层中的扩散时对地下水流场没有明显的影响，含水层组组成较为简单，渗透系数、有效孔隙度等一般保持不变，因此本项目对废石堆场沉淀池可简化为以一维无限长多孔介质柱体，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）以及本项目地下水的污染特性，采用导则D.1.2.1.2“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”的预测模型。预测模式见：

式中：x —距注入点的距离，m；

t —时间，d；

C (x ,t )—t 时刻x 处的示踪剂浓度，g/L；

m —注入的示踪剂质量，kg；

w —横截面面积，m2；

u —水流速度，m/d；

ne—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

π —圆周率

表6.3-1  水质预测各参数取值表

| 污染源 | 污染物预测因子 | 参 数 | 质量 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | w | K | I | ne | 𝐷𝐿 |  |
| 淋滤液收集沉淀池 | 单位 | m2 | m/d | / | / | m2/d | mg/L |
|  | 钡 | 56 | 0.75 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 1.0 |

项目地层最上层为粉土质沙，查阅《环境影响评价技术导则  地下水环境》附录B渗透系数经验值表可知，区域岩层地下水渗透系数取中间值0.75m/d；含水层孔隙度取值为0.30；水流速度u=KI/ne，根据现场调查地形地貌和岩层倾角，确定水力坡度取较不利情况，I取较大值为0.1，计算得水流速度为0.25m/d；参考根据 Gelhar等（1992）关于纵向弥散与观测尺度关系的理论，根据本次污染场地的研究尺度，模型计算中纵向弥散度a𝐿选用10.0m，由此计算评价区含水层中的纵向弥散系数。纵向弥散系数(𝐷𝐿)等于弥散度与地下水水流速度的乘积，即D=a𝐿·u=10×0.25=2.5m2/d。

（2）预测结果分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），选取淋滤液收集沉淀池泄漏预测时段为100d、1000d，下游地下水污染物预测结果见表6.3-2。

表6.3-2  污水泄漏后项目下游地下水Ba预测结果一览表

| 距离（m） | 钡浓度(ug/L) |
| --- | --- |
|  | 100d | 1000d |
| 10 | 0.04748 | 0.000059 |
| 20 | 0.05800 | 0.000094 |
| 50 | 0.03183 | 0.000344 |
| 100 | 0.000214 | 0.001982 |
| 150 | 0.000 | 0.006918 |
| 200 | 0.000 | 0.014646 |
| 250 | 0.000 | 0.018806 |
| 300 | 0.000 | 0.014646 |
| 350 | 0.000 | 0.006918 |
| 400 | 0.000 | 0.001982 |
| 450 | 0.000 | 0.000344 |
| 500 | 0.000 | 0.000036 |
| 600 | 0.000 | 0.000 |
| 700 | 0.000 | 0.000 |
| 800 | 0.000 | 0.000 |
| 900 | 0.000 | 0.000 |
| 1000 | 0.000 | 0.000 |

表6.3-3  污水泄漏后项目下游地下水Ba预测结果统计表

| 泄露位置 | 污染物 | 时间/d | 预测的最大浓度/ug/L | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淋滤液收集沉淀池 | Ba | 100 | 0.05947 | 未超标 |
|  |  | 1000 | 0.01880 | 未超标 |

图6.3-1 下游地下水Ba第100d预测值变化趋势图

图6.3-2 下游地下水Ba第1000d预测值变化趋势图

6.3.4 预测评价结论

由上述预测可知，当淋滤液收集沉淀池池体出现泄漏后，Ba第100天的污染物预测最大值为0.05947ug/L，位于下游26m，未超标；第1000天的污染物预测最大值为0.0188ug/L，位于下游261m，未超标。

计算的结果可以看出：随着污水泄漏进入含水层发生时间的延续，污染物影响的范围也在增加。在同一时间内，随着距离由近及远Ba浓度均表现出由高及低的规律。

由于本次地下水污染模拟仅考虑污染物随地下水发生对流、弥散作用，对污染物与液体介质（地下水）、固体介质（包气带介质和地下水含水介质）等的化学反应（如酸碱反应、氧化还原反应、吸附、交换、挥发及生物化学反应）等可能存在的环境消减因素做保守考虑。实际上项目所在地厚度较大，污染很难通过下渗污染地下水。同时在发生泄漏事故时，下游跟踪监控井可第一时间发现污染并及时采取应急响应措施，制止污染物持续渗漏，将污染控制在厂区范围内，因此项目运行对地下水环境影响较小，可以接受。环评要求项目营运期间要加强对沉淀池以及废水收集管道的维护管理，定期监测场址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。

综上所述，在正常工况下，地下水污染防治措施到位的情况下，项目运营期间对地下水的环境影响很小。在事故工况下，防渗层发生破损未能有效阻挡污染物的下渗条件下，地下水有发生污染的可能，当然在采取积极防治、及时采取地下水监测、应急响应、地下水污染修复和治理等措施下，可将污染限制在较小范围，对区域内地下水环境的影响很小。

6.4 生态环境影响评价

6.4.1 土地利用影响分析

本工程工业场地、矿山道路等的建设将占用土地，项目占地情况见表6.4-1。

表6.4-1   工程占地情况

| 序 号 | 损毁单元 | 地 类 | 损毁面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PD1硐口场地 | 采矿用地 | 0.010 |
| 2 | 矿部 | 采矿用地 | 0.015 |
| 3 | 矿石转载场 | 灌木林地 | 0.600 |
| 4 | 炸药库 | 灌木林地 | 0.115 |
| 5 | 矿山公路 | 灌木林地 | 0.340 |
| 6 | 堆渣场 | 灌木林地 | 0.130 |
| 7 | 风井口 | 灌木林地 | 0.010 |
| 8 | 塌陷区 | 灌木林地 | 0.075 |
| 合 计 | 1.295 |

项目矿山前期主要从事地下开采，采动影响较轻，拟损毁土地面积为1.22hm2，损毁单元对土地损毁程度均为重度损毁，采区范围主要为灌木林地，植被生长正常，根据项目《矿山地质环境保护与土地复垦方案》对采空区地表进行的地表塌陷动态监测设计，确定了地表沉陷监测范围为 “开发利用方案”报告中圈定的地表岩石移动范围，面积0.075hm2。

6.4.2 地表沉陷影响分析

矿区总体属中高山剥蚀地貌陡坡地形，矿床围岩岩体以巨厚层状～块状整体结构为主，蚀变作用弱，岩溶裂隙带不发育，岩石风化弱，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m，矿层（体）顶底板和矿床围岩稳固性好，矿山工程场地地基稳定性好。矿区地质构造简单，矿层（体）和矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造不发育，断裂未切割矿层（体）和围岩覆岩，断裂带对井下采矿安全影响小。岩石移动范围内圈定的地面塌陷、地裂缝范围以外的其他区域对土地资源的损毁较轻，面积7.68hm2，不计入拟损毁土地面积，地表岩移范围内主要为乔木林地和灌木林地。

评价要求项目在运营期间建立矿区地表错动观测网，对地表变形进行长期动态观测，建立监测机制，对因开采而诱发的岩移，要继续进行监测，直到岩体稳定为止。对长期不能稳定的，可在经济合理的前提下，采取工程措施处理。可采取填堵裂缝、平整土地等措施，以防山体诱发崩塌、滑坡等对周边环境及生物造成破坏。

6.4.3 对地表植被的影响分析

本项目采用地下开采，重晶石开采标高为760-430m，矿体分布离地表较近，生产期对植被的影响主要来自矿山进行地下开采，随着开采深度的增加，地表一定程度塌陷或变形，从而损毁地表植被资源。根据项目开发利用方案，本项目采矿方法选用“采用浅孔留矿法”，采矿过程中可有效减少塌陷面积。同时，林地的正常生长主要依靠大气降雨控制，当地生长的林木多为适地的植物，受影响的林地不会影响大面积的林木正常生长。建设单位应对地表移岩范围及塌陷范围受影响的林木采取必要的整治措施，低缓坡度的沟边林地采取人工方式进行土地复垦，保证地表植被不受影响。根据调查，采矿区没有濒危物种分布，因此项目开采后对整个项目区的群落组成、覆盖度、频率、密度以及连续性等影响很小。

6.4.4 对野生动物的影响分析

根据调查，评价区域受人类活动的长期影响，区内野生动物明显减少，多为常见的小型杂食类动物。据走访当地居民，矿区内没有发现重要保护物种，评价区域近年来未见有大型动物出没。

采矿设备噪声、爆破振动和人员活动等生产活动，对周围野生动物栖息产生一定影响，引起野生动物局部的迁移。评价区内林地分布较为广泛，动物可能迁移至周边地区，受塌陷影响较小，不会对动物造成太大的影响。由于工程占地及影响范围较小，且评价区野生动物生境分布较广泛，因此不会使区域野生动物物种、种群数量发生变化；且相对于外围动物较大的活动区域看，干扰程度较小，对野生动物的生存环境产生的影响较小。矿区道路的使用，对行动较为迟缓的爬行类有一定的隔离作用，但对一般禽类和昆虫而言，道路的阻隔效果不明显。在正常情况下，人员流动和交通流量均在工程区及附近固定范围内，对区域动物的干扰较小。加强对生产工作人员生态环境保护意识的教育，严禁对野生动物滥捕滥杀，则运营过程对野生动物影响较小。

6.4.5 对景观和生态功能的影响分析

项目所采矿为高度适宜的山峰，植被生长季节表现为绵延起伏的绿色山峦。矿山开采将造成局部区域绿色植被受损，局部改为工业采矿景观。矿山的部分地表塌陷亦会对评价区局部的生态景观造成一定的影响。矿区道路主要为内外联络道路，由于道路短，造成的廊道影响较小，加之区域植被茂密，道路造成的廊道景观影响小。

工程占地面积较小，评价要求施工临时占地及时恢复植被及对工业场地、矿区道路进行绿化，对不在占用用地进行复垦，地表植被也由自然野生草本或灌木变为人工草地或人工林，这在一定程度上对原有的生态功能进行补偿，在植被恢复后，对矿区的景观和生态功能影响较小。

6.4.6 矿区生态环境综合整治

由于本项目的特殊性，项目需编制《矿山生态环境保护与恢复治理方案》，采取必要的预防和保护措施，避免和减轻项目生产过程中造成的生态破坏和环境污染。同时本次评价对营运期结束后的矿区生态整治提出了相关要求，具体详见表6.4-2。

表6.4-2  矿区生态综合整治措施表

| 时期 | 工程 | 恢复措施 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物措施 |
| 建 设 期 | 所有 工程 | ①尽量缩小施工范围，少破坏原有的地表植被和土壤，对于植被生长较好的地段，尽量不要在这些地段设置工棚、料场等。合理组织土方调配，在建设期对土方开挖、回填及临时堆存土料采取临时拦挡措施。 ②施工结束后应按照国务院《土地复垦条例》进行土地复垦和植被重建工作，凡受到施工车辆、机械破坏的地方均要进行土地平整。 ③ 加强生态环境保护意识的教育，严禁施工人员随意砍伐树木。 ④ 对于施工中破坏的树木，占用的林地，要制定补偿措施，按照“损失多少必须补偿多少”的原则，进行原地恢复或异地补偿。 ⑤在开挖地表、平整土地时，尽可能将表土堆在一旁，施工完毕，应尽快整理施工现场，将表土覆盖在原地表，以恢复植被。 |
| 生 产 期 服务期满 | 矿山 工业场地 | ①平整场地，硬化地面，修筑截排水沟。 ②不稳定边坡修筑挡墙。 ③服务期满后设备及时拆除，整理场地。 | ① 在矿区工业场地四周栽植防护林，可采用灌草混交方式，绿化指标符合要求。 ② 服务期满后设备及时拆除后及时覆土、恢复植被。 |
|  | 矿山道路 | ①服务期满后整理道路路面。 | ①道路边坡护坡绿化。 ②服务期满后及时植被恢复路面。 |
|  | 采矿平硐 | ①对阶段性开采退役的采矿平硐应及时封堵硐口。② 不稳定边坡修筑挡土墙。③ 服务期满后，及时整理硐口场地，同时修筑截排水沟，做好排水工程。 | ① 采矿平硐封硐后，硐口绿化采用鱼鳞坑的方式栽植，可先种植灌木和草本植物及生命力较强、适生种类；②2～3年后待土壤改良后，可逐渐实现林业生态恢复。 |
| 全 时 段 | 地表岩石移动区 | ① 做好矿区地质灾害的监控工作；严格按设计开采方案开采，及时封闭采空区，防止围岩塌落。② 采用土地整治，削头减载、打抗滑桩等措施防治塌陷和滑坡。 | 及时对滑坡区边坡撒播草种，种植一些易生长的植物；待地表岩石移动范围稳定后及时恢复滑坡区内植被，种植树木，逐步改善塌陷和滑坡区内生态环境。 |

综上，项目建设对评价区生态环境有一定的不利影响，在采取有效的生态环境保护与恢复措施后，能够有效维护评价区生态系统完整性和连续性、生物多样性以及评价区生态系统结构和功能。

6.5声环境影响分析与评价

6.5.1生产设备噪声影响分析

1、主要设备噪声源强

矿山生产期噪声影响主要是地表硐口工业场地的空压机噪声、风井口通风机噪声及运输噪声等。根据工程开发利用方案，采矿空压机将布置在主平硐硐口工业场地，设有空压机房；通风机则布置在风井口，露天布置、不设通风机房。

（1）预测源强的确定

根据工程分析，本项目主要噪声源源强及治理措施详见表6.5-1。

表6.5-1  主要噪声设备源强     单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 声压级 | 所在位置 | 运行时间 | 措施 | 治理后单台声压级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爆破 | / | 110 | 矿井内 | 瞬间 | 控制爆破装药量 | 95 |
| 2 | 凿岩机 | 1台 | 95 | 矿井内 | 连续 | 岩体隔声 | 80 |
| 3 | 空压机 | 1台 | 95 | 硐口空压机房 | 连续 | 选用低噪声设 备，设空压机房 隔声，基础减振 | 80 |
| 4 | 压风机 | 1台 | 90 | 矿井外 | 连续 | 选用低噪声设 备，基础减振 | 75 |
| 5 | 通风机 | 1台 | 80 | 矿井外 | 连续 | 选用低噪声设 备，基础减振 | 65 |

6.5.2 噪声预测模式

本次预测计算选用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（EIAN2.0）（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。

（1）单一点源衰减模式：

式中： —— 距离声源处的声级，dB(A)；

—— 参考位置处的声级，dB(A)；

—— 声源几何发散引起的声级衰减量，dB(A)；

—— 遮挡物引起的声级衰减量，dB(A)；

—— 空气吸收引起的声级衰减量，dB(A)；

—— 附加衰减量，dB(A)。

（2）多个点源共同作用预测点的叠加声级：

式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)；

—— 某个单一点源的声压级，dB(A)。

（3）预测点的噪声预测值：

式中：—— 各预测点的噪声预测值，dB(A)；

—— 各噪声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)；

—— 各预测点的噪声背景值，dB(A)。

6.5.3 预测结果及影响评价

项目地下开采因爆破作业在硐内进行，其所产生的噪声经地下岩体吸收后，声压级大大降低；矿山机械设备主要有凿岩机、空压机和装运机等，地下开采因机械作业都在硐内进行，其所产生的噪声经山体吸收后大大减弱；空压机等机械设置于封闭建筑内，利用墙体隔声降噪。根据类比分析，声源强度在80～100dB（A）之间。本次评价要求建设单位根据《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）中的相关设计要求，采取以下噪声防治措施：

1、选用低噪声设备，对机械设备加强维护与保养，确保其正常运转，严禁带病生产作业，闲置机械设备应立即关闭。

2、控制生产时间，严禁午休时间及夜间生产作业。

3、加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

按照噪声源衰减的计算，影响的计算结果见表6.5-2。

表6.5-2  采区运营期噪声预测结果         单位：dB（A）

| 预测点位 | 背景值 | 贡献值 | 叠加值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 |  | 昼间 |
| 采区工业场地外东1米处 | / | 54 | / |
| 采区工业场地外南1米处 | / | 56 | / |
| 采区工业场地外西1米处 | / | 52 | / |
| 采区工业场地外北1米处 | / | 56 | / |
| 矿区内东南侧住户 | 51 | 39 | 52 |

由表6.5-2可以看出：运营过程采区工业场地厂界昼间贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，最近敏感点处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类功能区要求，本项目运营期噪声对外环境产生的影响较小。

6.5.4 交通噪声影响分析

本矿设计生产规模为重晶石矿5万t/a，矿石外运将途经李家河村住户等声环境敏感点，运矿道路距离村庄分别为5～80m。

本项目采用15t载重汽车运输，汽车在一般路段行驶以20km/h，噪声源强以70dB(A)进行预测，其运输车辆预测结果详见表6.5-3。

表6.5-3    矿石运输车辆预测结果表            单位：dB(A)

| 声源位置 | 声源设备 | 声源声级 | 噪声衰减距离及预测值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 80m |
| 运输道路 | 运输车辆 | 70 | 56.0 | 50.0 | 44.0 | 44.5 | 38.0 | 36.0 | 31.9 |
| 评价标准：昼间60dB（A）、夜间50dB（A） |

根据现场调查和预测结果可见，因山沟狭窄，运输道路两侧居民房屋距道路距离多数20m以内，因此运输车辆经过声环境敏感点时的瞬间噪声影响较大。

评价要求建设单位须合理安排运输时间，严禁在夜间、午间休息时段运输；车辆须实行限速、禁止鸣笛、禁止夜间运输等措施，对运输车辆应经常进行保养，维持良好车况，对于运输途中经过的村民住宅等环境敏感点，应采取减速慢行、禁止鸣笛，可最大限度地减小交通噪声对沿线住户。

6.6 运行期固体废物排放情况与处置措施

矿井运营过程中固体废物主要包括矿渣、废矿物油以及生活垃圾，其中矿渣及生活垃圾属于一般固废，废矿物油属于危险废物。

（1）矿渣

项目采用地下开采方式，在开采掘进和凿岩过程中会产生少量矿渣。根据矿山开发利用方案，项目矿体可采矿石约为17.79万t，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1020 化学矿开采行业系数手册”，重晶石矿参考萤石的产污系数，地下开采一般固体废物产生系数为0.01t/t-产品，约产生2089t矿渣。建设单位委托陕西华准检测技术有限公司对矿渣进行了进行毒性浸出试验（检测报告见附件），判定本项目矿渣不属于危险固体废物，属于一般工业固体废物。

矿渣其矿物成分与矿石的脉石矿物成分基本一致，由于矿渣含少量重晶石，密度较大不能直接利用。废石部分外运铺路，其余堆放于堆渣场，堆渣场应委托有资质单位按要求进行设计和建设，修建拦挡设施和边坡导排设施。后期开采过程中应严格按照矿山生产的要求，妥善清运、堆放废土石渣，并采取边开采边恢复的方式，堆渣场设防尘网覆盖，及时将废石渣清运利用。开采结束后按要求对堆渣场进行植被恢复。

（2）废矿物油

项目设备机器需要定期检修，维修时会产生少量废油，根据《国家危险废物名录（2021本）》，本项目设备维护保养过程中产生的废矿物质油属于HW08废矿物油类。根据类比项目，其产生量约为0.3t/a。

环评要求废矿物质油必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定，建设单位设置危废暂存间，采用专用容器盛装，按照要求设置危险废物标识标牌，同时应将废矿物质油定期交由有资质单位进行处置，并做好危废转运联单记录，确保实现无害化。

项目危险废物暂存间需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《陕西省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定做好了防渗措施，项目采用危废间地面涂防水材料（3mm厚的聚氨酯防水材料），渗透系数≤10-10cm/s，防水材料上方为5cm的水泥层，表面无裂缝。危废间设防渗托盘；危险废物贮存设施按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志；严格规范危险废物清理操作，贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危废处理；依照《危险废物转移联单管理办法》及《陕西省危险废物转移电子联单管理办法》（试行）相关要求，建立严格的危险废物转运清单制度，最终应交由有资质单位处置。

采取以上措施后项目运行期产生的固体废物均可得到妥善处置，且危险废物对环境的影响可得到有效控制，对周围环境影响较小。

（3）生活垃圾

本项目生活垃圾产生量约为6.3t/a，建设单位应在宿舍区及办公生活区设置塑料垃圾桶，做好生活垃圾分类收集工作，定期清运至当地垃圾中转站，由当地环卫部门统一清运处理。

表6.6-1  固体废弃物排放状况一览表

| 污染物种类 | 产出量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 |  |  |
| 矿山开采 | 矿渣 | 2089t | 废石部分外运铺路，其余堆放于堆渣场 |
| 工作人员 | 垃圾 | 6.3t/a | 交由当地环卫部门统一处置 |
| 机械设备 | 废矿物质油 | 0.3t/a | 按GB18597-2001设危废暂存间收集暂存，定期委托有资质单位定期处置 |

6.7 土壤环境影响预测与分析

6.7.1土壤环境影响识别

根据国家土壤信息服务平台查询结果，项目矿区所在区域土壤类型属于黄棕壤。

黄棕壤是黄、红壤与棕壤之间过渡性土壤，在常绿落叶阔叶混交林植被下，具有明显的发生层次，一般有10~20cm的腐殖质层，其下为30~40cm的腐殖质浸染层，再下为心土层，土壤结构多为块状，其养分含量有机质积累多，但分解缓慢；黄棕壤按其腐殖质积累特点、土壤发育程度和侵蚀委员长的差异，将黄棕壤土类划分为黄棕壤、暗黄棕壤、黄棕壤性土三个亚类。

根据本项目工程组成，可分为建设期、运营期对土壤的环境影响。施工期环境影响识别主要针对施工过程中施工机械在使用过程中，施工人员在施工生活过程中的影响等，运营期环境影响识别主要针对排放的废水污染物、废石、危废暂存等环节对土壤产生的影响。 本项目对土壤的影响类型和途径见表6.7-1，本项目土壤环境影响识别见表 6.7-2。

表6.7-1   本项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |
| --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 |
| 建设期 | / | / | / |
| 运营期 | / | √ | √ |

表6.7-2   本项目土壤环境影响源及影响因子识别

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下涌水 | 井下开采 | 地面漫流、垂直入渗 | 钡 | 事故 |
| 堆 场 | 废石及矿石堆存 | 地面漫流、垂直入渗 |  | 事故 |
| 危废暂存间 | 危废暂存 | 垂直入渗 | 石油烃 | 事故 |

6.7.2土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术到则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中判定，本项目土壤评价等级为三级，可采用定性描述或类比分析法进行预测。本环评报告通过定性描述对土壤环境影响进行分析。

（1）土壤环境质量现状

根据本报告环境现状调查与评价章节可知，矿区内监测点位土壤的各项监测指标均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的第二类用地标准限值要求，工业场地周边农用地监测点位土壤的各项监测指标均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的标准限值要求。土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流和入渗、以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。

（1）污染源分析

本项目采矿区主要污染源来自于重晶石开采过程中产生的废水、废气和固体废物等污染物，会对土壤环境产生负面影响。废水主要来自于生产过程中的矿坑渗水、矿石转载场淋滤液、职工生活过程中的污水；废气主要来源于矿井污风、装卸与运输粉尘；固体废物主要来源于生产过程所产生的废矿石、员工生活产生的生活垃圾和废矿物质油。

（2）影响分析

项目属于重晶石地下开采项目，本次评价对可能产生污染的土壤进行了取样监测，通过现状土壤环境质量监测结果可以看出，项目所在地采矿区土壤环境质量均满足相应的环境质量标准，因此可说明采矿区严格执行相应环保措施的情况下，对土壤环境影响较小。

本项目采矿区各功能区均采取“源头控制”、“分区防控”的防渗措施，可以有效保证污染物不会进入土壤环境，防止污染土壤。项目开采过程产生的废石部分外运铺路，部分存于废石堆场。危险废物分类收集后，委托有资质的危险废物处置单位处置。整个过程基本上可以杜绝危险废物接触土壤，且矿石转载场地地面会做硬化及防渗处理，对土壤环境不会造成影响。

运营期产生的废水、固体废物和危险废物等污染物均有妥善的处理、处置措施严格执行各项环保措施，则各种污染物对土壤环境的影响均处于可接受范围内。

6.7.3土壤环境影响评价自查表

本项目土壤环境一项评价自查表见表6.7-3。

表6.7-3  项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型(；生态影响型(；两种兼有( |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地(；农用地(；未利用地( | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （56.98）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位(；其他（） |  |
|  | 全部污染物 | pH、镍、汞、砷、铬等重金属 |  |
|  | 特征因子 | 钡 |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类( |  |
|  | 敏感程度 | 敏感(；较敏感(；不敏感( |  |
| 评价工作等级 | 一级(；二级(；三级( |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）(；b）(；c）□；d）□ |  |
|  | 理化特性 | / | / |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | / | / | / |  |
|  | 现状监测因子 | 建设用地：汞、砷、铜、铅、镉、铬（六价）、镍、锑、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 农用地：pH值、镉、汞、砷、铅、铜、镍、铬、锌 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 建设用地：汞、砷、铜、铅、镉、铬（六价）、镍、锑、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 农用地：pH值、镉、汞、砷、铅、铜、镍、铬、锌 |  |
|  | 评价标准 | GB 15618√；GB 36600√；表D.1□；表 D.2□；其他（） |  |
|  | 现状评价结论 | 达标 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |
|  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他（/） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（/） 影响程度（/） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 | 建设用地 |
|  |  | 2 | 钡、石油烃 | 每5年一次 |  |
|  | 信息公开指标 | 土壤跟踪监测计划 |  |
| 评价结论 | 从土壤环境影响的角度，项目采矿部分建设内容总体可行 |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

6.8 退役期环境影响分析

### 6.8.1大气环境影响分析

矿山服务期满后，场地内将不再产生新的大气污染源，只在闭矿过程中进行封井、封场、拆除地面建筑等施工及施工垃圾清运过程中产生扬尘，因此，环评要求，闭矿施工过程中应对场地进行洒水降尘，拆除垃圾及时封盖，运输垃圾的车辆不得超载，装载高度不得超过车槽，并用蓬布蒙严盖实，不得沿路抛洒，矿井闭矿施工完成后，这些影响也将会消失。

### 6.8.2水环境影响分析

矿山服务年限满后，各项生产活动已经停止，但是各平硐口仍会有矿井水涌出，矿井水主要来源于裂隙水，其透水性随裂隙的发育程度和大气降水强弱而变化，一般近坑口附近裂隙发育地段有少量渗水，雨季水量有所增加，因此矿井闭矿后，建设单位有义务对矿井进行封堵，防止矿井水继续外流，封堵后，若仍有矿坑水外溢，应在硐口设置收集池沉淀处理，并进行跟踪监测，确保矿井闭矿口后矿坑涌水不会对洞沟地表水产生影响。

### 6.8.3噪声环境影响分析

矿山服务期满后，场地内将不再产生噪声污染，只在闭矿过程中进行封井、封场、拆除地面建筑等施工及施工垃圾清运过程中产生短时间噪声影响，环评要求闭矿期封井等施工活动应安排在白天进行，矿山闭矿施工完成后，这些影响也将会消失。

### 6.8.4固体废物环境影响分析

矿山闭矿后，场地内将不再产生新的固体废物污染源，只在闭矿过程中进行封井、封场、拆除地面建筑等施工过程中产生建筑垃圾及生活垃圾，因此，环评建议对拆除建筑垃圾可回填至井下，最后对井筒进行封闭，生活垃圾集中收集、定期运往环卫部门指定场所处置。矿山闭矿施工完成后，这些影响也将会消失。

### 6.8.5生态环境影响分析

矿井闭矿时，矿井采空区面积为最大，矿井闭矿后地表岩移随后还将持续一段时间，因此在地表塌陷区应采取土地重塑措施，恢复土地使用功能；闭矿后，矿井工业场地景观与自然环境不相协调，应对其进行平整、恢复植被以减少自然景观的影响。但矿山退役期，随着采矿活动的结束和生态环境综合整治措施的落实，生态环境将会得到逐步改善，主要体现在：

（1）矿区采取生态恢复、土地复垦等措施后，植被得到恢复、随着时间的推移，植被覆盖率将有所提高。

（2）采矿结束后，采矿工业场地、矿部和矿区道路拆除后及时进行植被恢复；

（3）随着采矿工业场地植被覆盖率的恢复、提高，水土流失量将逐步下降；

（4）退役期生产设备停产，将使大气、水、声等环境要素得到改善。

退役期，矿区职工的撤离，将给当地的经济发展带来一定的不利影响，但只要采取积极有效的措施，可避免一系列的负面影响，使区域发展趋于正常化。

总体看来，退役期生态环境将得到逐步的恢复和改善，矿山服务期满进行生态恢复后，植被覆盖率将恢复接近开采前水平，且应该按照《地质环境保护与土地复垦方案》提出的要求进行植被恢复，进行乔、灌、草搭配协调，物种多样性有所增加，各项环境功能恢复接近开采前水平，生态环境将得到逐步的恢复、改善。

# 7 环境风险评价

7.1环境风险评价目的

环境风险评价是在分析项目事故发生概率和预测事故状态下的影响程度基础上，以事故发生概率与事故后果的乘积来表征项目事故的风险度。评价目的旨在通过风险度的分析，对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患（事故源）提出事故防范措施和事故后应急措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，风险度达到可接受水平。

环境风险评价区别于安全评价的主要条件之一是：环境风险评价范围的着眼点是区域环境，包括自然环境、社会环境、生态环境等，因而多数情况下将针对项目发生突发性污染事故后通过污染物迁移所造成的区域环境影响进行评价，评价范围涉及厂界外的所有污染影响区域；而安全评价的范围着眼于设备安全性事故后暴露范围内的人员与财产损害，通常设备燃爆安全性事故的范围限于厂界内。因此，环境风险评价的范围为项目发生突发性污染事故后影响环境的区域。

7.2环境风险识别

### 7.2.1风险物质识别

本项目矿山设备及车辆运行、检修均委托外协单位，矿区不设机修车间，不存储机油。外协单位对矿区设备、车辆检修过程会产生废矿物油，如果管理操作不当或发生意外事故，存在着着火、泄露等事故风险，属于导则附录B中的风险物质，其化学性质和理化特性见下表。

表7.2-1 机油化学性质及危险特性

| 标 识 | 中文名 | 矿物油 | 英文名 | lubricating oil ；Lube oil | 危险货物编号 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | / | 分子量 | 230～500 | UN编号 | / | CAS编号 | / |
|  | 危险类别 | / |
| 理 化 性 质 | 性 状 | 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 |
|  | 熔 点（℃） | / | 临界压力（Mpa） | / |
|  | 沸 点（℃） | / | 相对密度（水＝1） | ＜1 |
|  | 饱和蒸汽压（kpa） | / | 相对密度（空气＝1） | / |
|  | 临界温度（℃） | / | 燃烧热（KJ·mol-1） | / |
|  | 溶 解 性 | 不溶于水 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃 烧 性 | 可燃 | 闪点（℃） | 76 |
|  | 爆炸极限（％） | 无资料 | 最小点火能（MJ） | / |
|  | 引燃温度（℃） | 248 | 最大爆炸压力（Mpa） | / |
|  | 危 险 特 性 | 遇明火、高热可燃。 |
|  | 灭 火 方 法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
|  | 禁 忌 物 | / | 稳定性 | 稳定 |
|  | 燃 烧 产 物 | 一氧化碳、二氧化碳 | 聚合危害 | 不聚合 |
| 毒性及健康危害 | 急 性 毒 性 | LD50（mg/kg） | 无资料 | LC50（mg/kg） | 无资料 |
|  |  | 侵入途径：吸如、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜； 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟；避免长期反复接触。 |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。 |

### 7.2.2评价等级

根据2.7.1评价工作等级与评价范围章节，项目废机油危险物质数量与临界量比值Q值∑为4×10-5，Q<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。

### 7.2.3项目废机油暂存的环境风险分析评价

1、环境风险分析

项目危废暂存间存放的废矿物油一旦遇到明火， 如工作人员吸烟、或其他明火等，均可能导致火灾的发生，指示大气中颗粒物、一氧化碳等污染物浓度增加并危害人身安全；废机油如果泄露会污染所在地的土壤环境和水环境，故本项目需重点加强对危废暂存容器的日常管理，且本项目涉及危险品性质及生产工艺简单，环境风险较小。

2、风险防范措施及应急措施

为预防风险事故的发生，本次评价提出以下防范措施：

（1）项目危废存放处的日常管理中一定要注意通风，远离火花、明火、热源。

（2）机油的储存容器要有足够的储存空间及盛装余量，储存场所进行防渗处理。

（3）危险废物应分类收集、贮存，防止危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后，引发危险废物的二次污染；堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏等防止污染的措施，降低对环境的影响。

（4）加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习。企业应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各项规章制度并严格执行。按规定对操作人员进行安全操作技术培训，考试合格后方可上岗。企业的安全工作应做到经常化和常态化。

（5）履行危险废物申报登记制度、建立台账管理制度、执行报批和转移联单制度。

3、结论

在采取上述环境风险防范措施后，本项目废机油储存的环境风险影响将会大大降低，环境风险水平可接受。该项目环境风险简单分析内容表见表7.2-2。

表7.2-2   建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 旬阳市麻坪镇王家台子重晶石矿开采项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （陕西）省 | （安康）市 | （/）区 | 旬阳市 | 麻坪镇李家河村 |
| 地理坐标 | 经度 | 109°11′45.95″E | 纬度 | 32°52′7.90″N |
| 主要危险 物质及分布 | 废矿物油0.1t |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 废机油一旦遇到明火， 可能导致火灾的发生，导致空气中颗粒物，一氧化碳等污染物浓度增加，并危害人身安全；废机油如果泄露会污染所在地的土壤和水环境。 |
| 风险防范 措施要求 | 生产过程中要一定注意通风，远离火花、明火、热源；做好防渗漏工作；加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习等。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价级别为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），未明确简单分析级别评价范围。 |

# 8 污染防治与控制措施可行性分析

8.1 施工期污染防治措施及可行性分析

项目在施工过程中产生的粉尘、污废水、噪声、固废均可能对周围环境以及生态环境产生一定影响，建设单位和施工单位应严格落实设计文件和本报告书提出污染防治措施及要求。

### 8.1.1 施工废气影响防范措施及可行性分析

施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，对施工现场周围的空气环境会产生一定的影响，为使施工过程中产生的扬尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：

（1）施工期应执行根据《大气污染防治行动计划》、《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的相关要求，加强扬尘控制，深化面源污染管理。

（2）施工现场扬尘治理必须落实六个百分之百标准，即“施工工地周边100%围挡、出入车辆100%冲洗、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、施工现场地面100%硬化、物料堆放100%覆盖。”

（3）在施工工作面，应制定洒水制度，配套洒水设备，专人负责，定期洒水，在大风日加大洒水量和洒水次数，及时清扫道路，碾压或覆盖裸露地表；

（4）对矿区附近道路及矿区专用道路应派专人负责，及时清理堆放在场地上的弃土、弃渣和道路上的抛撒料、渣，经常维护并及时清扫路面散状物料以保持良好的路面状况；

（5）运输车辆进行统一管理，限载限速，运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的装载高度不得超过车槽；运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖蓬布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘；

（6）井下掘进采用湿式凿岩作业，并在产尘点及通道加强洒水、喷雾作业，提高坑内空气的含水率，另外加强井下通风，可有效降低坑道内粉尘含量。

（7）加强燃油施工机械及运输车辆的维护与保养，建议使用高品质燃油，强化管理，确保各类设备处于良好的运行状态。

由于本项目周边居住人群较远，施工期间按要求采取措施后施工产生的扬尘对周围敏感目标影响较小。随着施工的结束，影响将会消失，污染防治措施可行。

### 8.1.2 施工废水影响防范措施及可行性分析

施工期的施工废水和生活污水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，建议施工期采取以下防治措施：

（1）施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对污水的排放进行组织设计，严禁乱排乱流污染环境；

（2）施工生产废水包括砂石冲洗水、砼养护水、场地冲洗水以及机械设备冲洗废水，这部分废水含有少量的油污和泥砂，设截水沟进行收集，并设沉淀池进行沉淀澄清处理后，全部回用于施工或场地降尘洒水；

（3）对来自巷道掘进产生的井下渗水设置井下水临时沉淀池进行沉淀后回用于施工场地的施工用水或降尘洒水；

（4）施工人员产生的生活污水，设置水冲厕所收集处理，处理后的生活污水定期清掏用于周边林地施肥和复绿区绿化。

采取上述措施后，施工废水和施工人员的生活污水均可得到合理处置，施工期对地表水影响较小，污染防治措施可行。

### 8.1.3 施工噪声影响防范措施及可行性分析

施工阶段一般露天作业，无隔声与消减措施，噪声传播较远，对场地周围声环境影响较大。建设期如不考虑围墙隔声作用，在所有施工机械中，打桩机昼间噪声影响范围最大，其它影响较大的噪声源还有推土机、挖掘机、振捣棒、装载机、切割机、运输车辆等，但昼间影响相对较小，一般不超出工业场地场界范围。

施工期应选用低噪设备，合理安排工期等，主要通过加强施工期环境管理，减轻和防止施工噪声影响，具体可采取如下措施：

（1）合理布置施工场地、施工方式控制噪声；

（2）降低设备声级，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强；

（3）大型重车，尽量减少夜间运输量，限制大型载重车辆的车速，减少或杜绝鸣笛等措施，最大限度减少施工噪声影响；

（4）严格遵守操作规程，降低人为噪声。不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，钢筋等建筑材料的装卸过程产生的金属撞击声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等。

（5）严格控制施工时间。根据季节制定作息时间，合理安排施工计划，尽可能避免夜间（22:00~06:00）、昼间午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象。

拟建项目场界周围无论是昼间还是夜间，都较为安静，噪声本底值较低，只要严格管理，采取以上措施后，可有效降低施工噪声。且施工期对声环境的影响是暂时的，且随着施工的结束，这种影响会消失，噪声控制措施可行。

### 8.1.4 施工固废影响防范措施及可行性分析

施工期固体废物主要包括井巷掘进矸石、基础及道路开挖产生的矸石和弃土渣，地面工程施工产生少量建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。

（1）采矿区施工期废石全部用于矿区道路铺设和废渣场拦挡坝建设，对环境影响小；

（2）项目地面工程施工过程中排放的少量建筑垃圾如废弃的碎砖、石块、砼块等全部作为地基的填筑料，其它如建材包装纸、纸箱可回收利用的废弃物，可送往废品站进行回收利用；对施工期产生的弃土石渣，及时用于填垫道路，严禁随处堆放；

（3）场区设置生活垃圾收集箱，施工期产生的生活垃圾统一收集后定期运往集镇垃圾转运点，最终由麻坪镇环卫部门统一清运至垃圾填埋场处置。

采取上述措施后，施工期固体废物均能得到妥善处理，且上述措施属于一般矿山开发对固废的常规措施。因此，施工期固体废物防范措施可行。

### 8.1.5 施工期生态影响防范措施及可行性分析

为降低施工对生态环境的影响，建议采取以下生态保护措施：

（1）加强施工管理，严格控制施工范围，尽可能减少原有植被和土壤的破坏。对于植被生长较好的地段，尽量不要设置工棚、料场、弃渣场等。

（2）加强生态环境保护意识的教育，严禁施工人员随意砍伐树木。对于施工中必须破坏的树木，要制定补偿措施，按照“损失多少必须补偿多少”的原则，进行原地恢复或异地补偿。

（4）合理组织土方调配、及时填平压实。在工程施工期，应首先计划安排好挖方量和填方量，及时将挖方量运往填方地点，铺平压实，并播放草籽、长草护坡，以免发生风蚀、水蚀。

（5）工程施工中，建设单位应与施工单位联合组建建设期环境保护机构来监督和检查建设项目环境保护设施的施工进度和质量。

上述措施属于一般矿山对生态保护措施，因此，施工期生态环境防范措施可行。

### 8.1.6 施工期土壤环境影响防范措施

施工期应该加强土壤的保护和利用。表层土壤是经过多年物理、化学、生物作用而成形的熟化土壤，具有较高的养分和有机质，对于植物生长发育有着重要作用，是深层生土所不能替代的。因此要保护利用好表层的熟化土壤(主要为0～30cm的土层)，在施工中，首先要把表层的熟化土壤尽可能地集中堆放并遮盖防止扬尘，施工结束后，将熟化土壤用于施工临时占地的植被恢复以及施工地其它区域熟土回填，使其得到充分、有效的利用。

### 8.1.7 施工期污染防治措施可行性分析

经上述分析，拟建项目的施工建设，虽可能会对场址区域大气环境、声环境等造成不同程度的影响，但由于其建设过程为短期行为，不具有累积效应。所以工程建设对环境的影响呈现为暂时和局部的影响，只要在施工过程中，科学设计、严格管理，认真落实国家的各项施工规范、条例；施工过程中提高施工作业队伍的环保意识和作业水平，明确施工注意事项，文明施工；认真落实本报告提出的各项环境保护措施，严格按照工程设计与施工方案进行施工，确保工程质量，按期竣工，则不会对评价区域造成大的影响。由此可见，本环评提出的施工期污染防治措施可行。

8.2 运营期污染防治措施及可行性分析

8.2.1 废气污染物污染防治措施及可行性分析

1.项目拟采取的废气防治措施

根据工程分析，本项目建成后，项目运营期大气污染物主要来源于井外矿石装卸粉尘、道路运输扬尘、堆场粉尘、非道路移动机械设备运行废气。

项目废气污染防治措施详见表8.2-1。

表8.2-1  环境空气污染防治措施

| 序号 | 污染源 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铲装过程 | 矿岩集堆、铲装前均需进行喷雾、洒水的方式降尘，利用喷洒装置对矿堆进行不定时地间断洒水，根据气候情况确定洒水次数。在晴天或有风天气每天洒水4次；晴天小风或无风天气洒水2次。 |
| 2 | 运输道路 | 要求对运输道路水泥硬化，对路面进行加强道路养护，确保路面平整，这样可以保证汽车平稳行驶，防止因汽车剧烈颠簸造成的扬尘污染；清扫并洒水抑尘，应限制运输车辆在矿区内的行驶车速，可有效抑制粉尘的产生，夜间禁止运输。 |
| 3 | 矿石转载场 | 为了防止矿石转载场扬尘对周围环境造成影响，进行喷雾、洒水的方式降尘，利用喷洒装置对矿堆进行不定时地间断洒水，另外在不工作及大风天气进行铺盖防尘网。 |
| 4 | 堆渣场 | 为了防止废石临时堆场扬尘对周围环境造成影响在堆存过程中采用喷雾、洒水的方式降尘，另外在不工作及大风天气进行铺盖防尘网。最后对堆渣场设浆砌石挡墙及拦渣坝进行稳定化处理，并设防尘网覆盖 |
| 5 | 非道路移动机械设备 | ①矿区内的非道移动机械应符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB 20891-2014）》及其修改单中的排放标准。禁止任何人擅自拆除、破坏或者非法改装污染控制装置。②非道路移动机械需定期进行维护保养，确保非道路移动机械使用过程中尾气排放符合排放标准。③建设单位需从正规渠道购买非道路移动机械用油，并留存进货凭证和建立台账 |

2.防治措施可行性论证

（1）矿石转运和装卸扬尘

项目开发利用方案对矿石转运站及装卸扬尘治理措施未提及，根据《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》（陕环发﹝2016﹞42号），评价要求安装喷淋抑尘设施，在堆存和装卸过程中不定期进行洒水抑尘。通过采取以上措施后可大大消减颗粒物的产生，对大气环境的影响小。

（2）堆场粉尘

项目矿石堆场安装喷淋设施，不定期进行洒水抑尘，设防尘网覆盖等，对大气环境影响较小，措施可行。

（3）运输道路扬尘

矿山运输道路水泥硬化、定期清扫和洒水抑尘，是目前我国矿山运输道路普遍采用的防尘措施。一般在清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上。有关试验表明，在矿区道路每天洒水抑尘作业3～4次，其扬尘造成的颗粒物污染距离可缩小到20～50m范围。同时，强化矿区运输车辆管理，固定运输车辆，采取密闭运输，严格控制运输车辆超载超限抛洒行为，有效治理矿区道路扬尘，对大气环境影响较小，措施可行。

（4）非道路移动机械设备排放废气

项目生产过程中用到的机械主要为铲车，它们以柴油为燃料驱动，燃料燃烧会产生一定量的废气，包括CO、NOx、SO2等，但由于项目建设区域空间较大，环境影响范围有限。并且项目外购使用铲车均为通过正规渠道购买的达到国家现阶段排放标准，符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB 20891-2014）》及其修改单中的排放标准，日常通过对非道路移动机械需定期进行维护保养等措施，降低非道路移动机械设备对环境的影响，措施可行。

在采取以上措施后，本项目产生的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值的要求，措施可行。

8.2.2 地表水污染防治措施及可行性分析

1、污废水处理措施

（1）矿硐涌水处理措施

K1矿体采用平硐+斜井开拓，PD1主巷道为最低平硐，矿井水通过排水渠自流出PD1硐口，最终排至硐口沉淀池处理。本项目矿坑最大涌水量为15m3/d，矿区共设2座三级沉淀池，尺寸均为 6m×4m×3m，沉淀池总容积为144m3，可有效收集处理矿硐涌水。项目矿硐涌水通过沉淀池沉淀处理后用于湿式凿岩、矿区道路及场地洒水、复绿区绿化用水，严禁排入地表水体。

（2）堆场淋溶水

为避免矿石堆矿淋溶水对周边地表水环境的影响，本次评价要求建设单位对矿山转载场进行地面硬化配套建设截排水沟和沉淀池40m3，淋溶水收集池容积满足矿石淋溶水的排放量。淋溶水全部收集经沉淀后用于矿区场地、道路洒水等。

（3）生活污水

本项目矿区设有办公和生活区，包括员工宿舍、食堂等，生活污水主要为职工生活洗漱、食堂用水等污水。矿区员工共计21人，污水产生量为403.2m3/a，1.34m3/d，均为洗漱杂排水。建设单位拟在矿部建设有化粪池，容积为20m3，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于林地施肥。由于采矿区周边河流为II类水体，不得设置废水排放口。环评要求建设单位加强管理，化粪池应做好防渗处理，不得设置排污口，安排专人定期清掏。

2、污废水零排放可行性

（1）生产废水

①水质可行性分析

废水处理方法对污染物实施的作用不同，大体上可分为两类，一类是分离法，即通过各种外力作用，把有害物质从废水中分离出来；另一类为转化法，即通过化学或生化的作用，使其转化为无害的物质或可分离的物质，后者再通过分离予以除去。目前，最普遍采用的方法即是分离法，分离法分离固态物质主要是依靠其与废水密度的差异，进行重力分离，常用的方法有：沉淀（自然沉淀和混凝沉淀）、过滤（重力过滤和压力过滤）、离心分离、气浮和磁分离等。在生产废水净化处理中，常采用自然沉淀和混凝沉淀两种方法，使含固体悬浮物的废水澄清后循环利用，以节约新用水量，减少对环境的污染。

自然沉淀法简单易行，适用于不具有凝聚性能的固态物质，在沉淀过程中，固体颗粒不改变形状、尺寸，也不互相粘合，各自独立地完成沉淀过程。混凝沉淀法主要针对生产废水中很难用自然降解法除去的细小悬浮物和胶体颗粒，通过投加混凝剂，使这些细小的悬浮物和胶体颗粒凝结成较大的固体颗粒而沉淀，从而净化废水。矿坑涌水主要污染物是SS，建设单位选用自然沉淀法对生产废水进行治理，

② 水量回用可行性分析

据《开发利用方案》及现场勘查，PD1平硐进硐段局部有点滴状地下水从顶板渗出，矿坑涌水量很小。矿坑涌水量一般为5~10m3/d，涌水量较小。从矿区地形地貌、地层岩性、构造及其含水性以及地表、硐采工程等综合分析，认为矿区地下水水量较小，预测最大矿坑涌水量不超过15m3/d。

a.生产期间

项目采矿作业矿硐涌水经沉淀池沉淀后回用于湿式凿岩、矿区道路及场地洒水、复绿区绿化用水。项目设计水仓和沉淀池均大于最大矿硐涌水量，并且可以对矿硐涌水进行有效收集。

根据开发利用方案并结合现场调查及运行经验，项目凿岩用水、区域场地及道路日均洒水抑尘用水总量约为20.84m3/d，项目日用水量大于矿硐涌水量，项目正常生产可以完全消耗矿硐涌水，矿硐涌水可做到零排放。且根据矿山地质环境保护与土地复垦任务验收表，项目共计恢复植被面积约为12950m2，复绿区管护过程中也需要较大水量，所以矿硐涌水可做到零排放。

项目厂区道路、场地洒水及绿化可以完全消耗项目区沉淀池沉淀废水，项目矿硐涌水经沉淀处理后用于湿式凿岩、矿区道路及场地洒水、复绿区绿化用水是可行的，评价要求矿井水禁止外排。

b.非生产期间

项目沉淀池容积均远大于最大矿硐涌水量，并且可以对矿硐涌水进行较长时间的暂存，停产期间沉淀池亦可以满足矿硐涌水的暂存，所以项目矿硐涌水在非生产期间内回用可行。在项目非生产期间，企业安排专职人员留守值班，对矿山设施进行维护管理，并将矿坑涌水全部用于矿山道路、场地洒水及复绿区绿化用水，确保矿硐涌水全部综合利用，严禁排入地表水体。

同时，环评建议定期对矿坑水进行定期监测，监控矿硐中pH值和重金属离子含量，矿坑水pH值降低酸化时，采取沉淀后中和治理措施；如若出现重金属离子浓度超标，应及时上报生态环境管理部门，并采取相对应的防治措施，对涌水点或矿硐进行封堵，以防对地表水、地下水、土壤环境造成污染影响。

矿石转载场拟设置的淋溶水收集池容积满足矿石淋溶水的排放量，淋溶水全部收集经沉淀后用于矿区场地、道路洒水等。

（2）生活污水

项目运行期间产生的生活污水采用化粪池处理，定期清掏用于周边农作物施肥，是农作物有利的肥料，同时对周边环境不造成影响，充分体现污染物不外排的原则。本项目周边多为林地，周边农户主要种植蔬菜、粮食等，完全可消纳项目产生的生活污水。建设单位定期进行清掏处置，可实现生活污水综合利用不外排。

综上，评价认为项目污废水全部利用，不外排，技术是可行的，措施是可靠的。

8.2.3 地下水环境保护措施及可行性分析

1、源头控制

本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并且对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、堆场采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。提出以下污染防控措施：

（1）采矿过程中产生的矿渣禁止乱堆乱放；禁止生活垃圾乱堆乱放，在矿区内设置固定垃圾桶统一收集生活垃圾，运输至当地环卫部门指定的地点处理；

（2）采矿中产生的危废需要按照危废管理要求设置专用容器暂存，禁止露天堆放。

（3）在矿石转载场设置导排水渠和沉淀池（40m3），将淋沥液收集沉淀后回用于厂区，降低本项目对地下水的影响。

（4）所有污废水全部回用，不外排。

2.分区防治

为控制项目运行对地下水环境的影响，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，需对各构筑物采取分区防渗措施，分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。分区防渗措施要求应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性等因素确定，其中污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级参照表8.2-2和表8.2-3进行相关等级的确定，防渗技术要求参照表8.2-4提出。

表8.2-2  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表8.2-3  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |
| 注：Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数。 |

表8.2-4  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防 渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防 渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889 执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防 渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据调查可知，项目厂址区包气带防污性能为“弱”，污染源产生的污废水中的污染物为其他类型，因此，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016） 要求，具体防渗区域划分见表8.2-5。

表8.2-5   本项目分区防渗表

| 污染源名称 | 污染防治区域及部位 | 防治分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿石转载场 | 地面 | 简单防渗区 | 一般地面硬化 |
| 矿石转载场淋溶水收集池 | 收集池的底板及壁板 | 一般防渗区 | 防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的粘土层的防渗性能；或参照GB16889执行 |
| 硐口沉淀池 | 收集池的底板及壁板 | 一般防渗区 |  |
| 危废暂存间 | 房间内地面、围墙 | 重点防渗区 | 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系 数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；具体参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |

3.污染监控

（1）地下水监测计划

为了及时发现矿山开采过程中出现对地下水环境的不利影响，防止地下水污染事故发生，保证周边供水安全，减缓对地下水环境的不利影响，并为地下水污染后的治理措施制定和治理方案实施提供基础资料，建议建设单位在项目运行中定期监测、定期整理研究、定期预报、识别事故并及时采取措施，尽可能减小项目对地下水环境的影响。

目前尚没有针对建设项目地下水环境监测的法律法规或规程规范，本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004），结合评价区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合地下水环境污染预测的结果来布置地下水监测点及监测计划。

（2）监测项目及监测频率

水质动态监测具体监测项目pH、耗氧量、氟化物、锌、汞、砷、铁、锰、铅、钡，监测频率要求两年1次，发现异常时，可加密监测频次。异常具体包括三种情况：一是检出组分或常规组分浓度明显升高或超标；二是未检出组分连续检出；三是污染组分出现超标情况。

8.2.4 噪声防治措施分析

1、设备噪声控制措施

采矿区主要噪声源是凿岩机、爆破、通风机、空压机等，根据不同声源的特点，本次评价提出的噪声控制措施如下：

（1）合理选择机械设备，从声源上控制噪声级别。

（2）对产噪设备采取相应的隔声、减振措施。如以多孔介质做减震垫，使声源震动强度减弱，频率降低。

（3）建造隔声墙及隔声间。对于噪声较大的设备，采取相应的隔声、减振措施后，再置于隔声房内。

（4）加强个人防护，配戴隔声耳罩等个人防护品。

（5）绿化降噪措施。在厂区种植花草、厂界种植乔灌结合的绿化带，以消减噪声。

项目采用地下开采，井下设备噪声、爆破噪声等，噪声级约95～115dB(A)。该噪声难以传出地面，对外部声环境影响小。空压机布置在室内，并进行基础减振，可降噪10～15dB(A)。 通风机安装消声器和采取减振治理，可有效降噪10～15dB(A)左右。根据噪声预测结果，各噪声源影响范围内均无居民点等环境敏感点，因此项目各噪声源对周围声环境影响不大。

2、交通噪声控制措施

针对地面运输车辆的交通噪声，评价要求建设单位合理安排运输时间，严禁在夜间、午间休息时段运输；运输车辆应经常进行保养，维持良好车况，对于运输途中经过的村民住宅等环境敏感点，应采取减速慢行、禁止鸣笛。因此，项目运矿期间交通噪声对声环境影响较小。

本评价认为，通过以上防噪措施，能有效减轻项目对周围环境的噪声危害，措施可行。

8.2.5 固体废物防治措施分析

1、矿渣

建设单位委托陕西华准检测技术有限公司对矿渣进行了进行毒性浸出试验（检测报告见附件），判定本项目产生的矿渣不属于危险固体废物，属于一般工业固体废物。矿渣其矿物成分与矿石的脉石矿物成分基本一致，由于矿渣含少量重晶石，密度较大不能直接利用。废石部分外运铺路，其余堆放于堆渣场，堆渣场应委托有资质单位按要求进行设计和建设，修建拦挡设施和边坡导排设施。后期开采过程中应严格按照矿山生产的要求，妥善清运、堆放废土石渣，并采取边开采边恢复的方式，堆渣场设防尘网覆盖，及时将废石渣清运利用。开采结束后按要求将堆渣场进行植被恢复，可在堆场上方外购覆土，并种植本土植物，用于生态恢复。废石处理措施可行。

2、废矿物油

（1）处置措施

评价要求废矿物质油按照危险废物管理办法设专门的收集和贮存系统，设置危废暂存间，经专用容器收集后交有资质单位处置。

（2）危险废物储运要求

危险废物储运环节应符合《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存控制标准》要求，主要相关内容包括：

①禁止将危险废物送无危废处理资质的单位处理。

②危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集，禁止将危险废物掺入一般固体废物中。

③装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

④危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求。

3、生活垃圾

本项目生活垃圾产生量约为6.3t/a，建设单位应在矿部设置塑料垃圾桶，做好生活垃圾分类收集工作，定期清运至当地垃圾中转站，由当地环卫部门统一清运处理。

采取以上措施后可使矿山开采产生的固体废物做到无害化处置，措施可行。

8.2.6 生态环境保护措施及其可行性

（一）生态环境综合整治原则与目标

1、生态环境综合整治原则

根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的规定，确定生态环境综合整治原则为：

（1）自然资源损失的补偿原则

项目区内自然资源（主要指林灌等植被资源和土地资源）考虑因运行受到一定程度的损耗，而这两种资源再生期较长、恢复速度慢，除市场价值外，还具备生态效益和社会效益，因此必须执行自然资源损失的补偿原则。

（2）区域自然体系中受损区域恢复原则

根据区域环境特征，采取重点地段人工恢复为主，一般地段自然恢复的原则。

（3）人类需求与生态完整性维护协调的原则

项目建设和运行是人类利用自然资源满足需求的行为，这种行为往往与生态完整性的维护发生矛盾，生态保护措施就在于尽力减缓这种矛盾，在自然体系可以承受的范围内开发利用资源，为社会经济的进步服务。

（4）突出重点、分区治理的原则

按照采区受影响程度不同分区，根据不同分区的特点分别进行整治，并把整治的重点放在受较重影响的草地、耕地恢复上。

2、编制土地复垦方案

根据自然资源部关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知，矿产资源开采的建设项目均应编制土地复垦方案。

①确定进行生态恢复的地点、范围与面积；

②依据工程总体规划方案和区域生态环境建设要求制定恢复目标；

③确定生态恢复技术方案、分期目标、类型目标和经费预算；

④对生态恢复进行社会经济与生态效益评估。

3、生态恢复的技术方案基本围绕有序演替的过程进行，也可以根据项目所在区域的地形特点，因地制宜。在考虑生态恢复时，还要特别注意尽量利用现有的资源，尤其是土壤资源和生物资源。

4、生态综合整治目标

根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》、《开发建设项目水土流失防治标准》以及《矿山地质环境保护与恢复治理方案》，并参考邻近矿山其他复垦和生态保护的时间经验，同时结合本矿区的生态环境现状、沉陷情况，确定本项目矿区生态综合整治目标如下：

表8.2-6  生态综合整治目标

| 指 标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 生态环境 | 维护当地生态系统结构的完整性、稳定性，保护生物多样性 |
| 各类工业固体废物处置率 | 100% |
| 土地复垦 | 矿山破坏土地全面复垦 |
| 地质灾害治理 | 矿山地质环境全面治理 |
| 水土流失治理度 | 96% |
| 扰动土地治理率 | 95% |
| 林草植被恢复率 | 98% |
| 植被覆盖率 | 不低于当地背景值 |

（二）生态恢复措施及建议

为了保护生态系统，遏制水土资源破坏，保障水土资源持续利用，建设单位根据矿山生态恢复治理方案采取生态环境保护措施，开展积极可靠的生态恢复与补偿工作，采用预防措施和治理措施相结合、工程措施和生物措施相结合的方法，对矿山开采所造成的生态破坏进行有效补偿，加快生态系统恢复和正向演替的过程，把生态环境的影响减至最低限度。

矿山生态恢复措施在紧邻工程整治完成的生长季节进行；植物种类尽量选用项目占地区原有植物种类。

1.植被品种筛选

矿山生态恢复地与附近农田和绿地相比，环境因子变化很大，其土层薄、土质差、微生物活性差，因此，抗逆性强和速生是矿山生态恢复植被品种筛选的首要原则，而根系发达、培肥和水土保持效果好也是十分重要的。根据矿区周边环境影响区的立地条件，结合当地气候等限制因素，推荐生态恢复植物品种为：

草本：三叶草、茅草、苜蓿等；

灌木：马桑、悬钩子等；

乔木：栓皮栎、马尾松、杉树等。

生态恢复从第二年起，应以草、灌、乔相结合，发展以栎类为主的阔叶林为主体，适当配种草类，以乔、灌、草构成立体保护生态的模式。

2.土壤培肥

进行土壤培肥的途径有生物学、物理学和化学多种方法，通常需要同时采取以上三种途径的多种技术，包括种植绿肥作物进行压青，沤制有机肥料，科学施用化肥和采用微生物技术等。

前几种技术在矿山生态恢复中最常用，也已经很成熟，而菌根技术是现代微生物的高新技术，对于挖掘土壤潜在肥力和迅速培肥土壤，缩短矿山生态恢复周期具有突出作用。矿区在生态恢复工作中，应选取乡土菌种，进行菌～树(草)共生，加快生态演替和恢复进程。

3.实施与监督保证

为了保证矿区生态环境保护计划的实施和质量，建议建设单位应聘有资质施工单位进行施工。

（三）生态环境管理

1.管理体系

本项目设置环境保护管理机构，在环保机构中配置2位专业人员，专门负责土地复垦的管理监督工作。在施工期，项目施工单位应有专人负责项目的生态环境管理工作。

2.管理机构的职责

①贯彻执行国家及省市各项环保方针、政策和法规，制定本项目生态环境管理办法。

②对项目实施涉及的生态环保工作进行监督管理，制定项目的生态环境管理与工作计划并进行实施，负责项目建设中各项生态环保措施实施的监督和日常管理工作。

③组织开展本项目的生态环保宣传，提高各级管理人员和施工人员的生态环保意识和管理水平。

④组织、领导项目在施工期、营运期的生态环保科研和信息工作，推广先进的生态环保经验和技术。

⑤下达项目在施工期、营运期的生态环境监测任务。

⑥负责项目在施工期、营运期的生态破坏事故的调查和处理。

⑦做好生态环保工作方面的横向和纵向协调工作，负责生态环境监测和科研等资料汇总整理工作，及时上报各级环保部门，积极推动项目生态环保工作。

3.林地管护

为了提高树木的成活率，保存率，建设单位的专门负责人必须落实好管护责任制，对苗木死亡的进行填补，对倾倒苗木进行扶正等。夏收夏种及秋收秋种期间严禁秸秆焚烧树木，要求各个农户要爱护、保护树木，以提高树木的保存率。

（1）浇水：植树后及时灌水2～3次，第一次灌浇应确保水能渗透根部，一般为一周浇灌一次，成活后视旱情及时浇灌。

（2）施肥：每年冬季应施一次有机肥，每年5-6月应追施一次复合肥，采用穴施或环施法。

（3）病虫害防治：每月应喷一次广谱性杀虫剂和杀菌剂，应交替使用几种药物喷杀，避免重复用同一种药导致病虫产生抗药性；对突发性病虫应及时有针对性地喷杀农药；喷药时应注意喷植物的叶背面及根茎部位。

（4）修枝与间伐：修枝是调节林木内部营养的重要手段，通过修剪促进主干生长，减少枝叶水分与养分的消耗。间伐可以增加通风透光、减少水分消耗。修枝间伐是木本植物生长过程中必不可少的抚育措施。修剪时应严格保护主干顶芽不受损伤；对由于受意外伤害折断而枯黄的枝叶应及时修剪；修剪应达到均衡、完整树冠和促进生长的要求；灌木在冬季进行一次平岔处理即可；剪下的枝叶应及时清除，集中运走。

4.要求与建议

（1）矿山采用阶段性开采，对退役的采矿平硐及时封硐，做到开采、保护、治理同步进行。

（2）根据陕西省有关规定，建设单位应根据《矿产资源开发生态环境治理方案》，有针对性的制定、落实生态环境治理措施。

（3）建设单位应抓好矿区地表岩石移动范围的监控、治理，并及时对治理区进行种草绿化，种植一些易生长的草种，恢复区内植被，逐步改善区内生态环境。

（4）强化对当地动植物的保护，加强施工教育，严禁乱砍乱伐、滥捕野生动物。

（6）要求建立以工程措施、植物措施和临时措施相结合的水土流失防治措施体系，最大限度减少工程建设产生的水土流失。

8.2.7 土壤污染防治措施及其可行性

针对本工程可能发生的土壤污染途径，土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1、源头控制

本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并且对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、堆场采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏从而影响土壤环境。本项目提出以下土壤污染防控措施：

（1）采矿过程中产生的矿渣要及时清运进行综合利用，禁止乱堆乱放；

（2）禁止生活垃圾乱堆乱放，在矿区内设置固定垃圾桶统一收集生活垃圾，运输至当地环卫部门指定的地点处理；

（3）采矿过程中产生的危废需要按照危废管理要求设置危废暂存间，采用专用容器暂存，禁止露天堆放。

2、过程控制

本项目占地范围内应加强绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物为主；对占地范围内可能受到土壤污染的区域进行防渗处理；同时设置地面硬化、围堰，以防止土壤环境污染。

3、跟踪监测

为了掌握拟建项目土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，评价要求旬阳市太丰商贸有限责任公司设置土壤跟踪监测系统，包括科学、合理地设置土壤监测点位，建立完善的跟踪监测制度，配备必要的取样设备，以便及时发现并有效控制。

（1）跟踪监测计划

本项目土壤跟踪监测计划参见表8.2-7。

表8.2-7  土壤跟踪监测计划表

| 布点位置 | 监测深度 | 监测频率 | 监测项目 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 0-0.2m | 5年/次 | 汞、砷、铜、铅、镉、六价铬、镍、锑 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) |

（2）监测数据管理

上述监测结果应由安全环保部门负责，按项目有关规定及时建立档案，并定期向社会公开监测信息。如发现异常或发生事故，需加密监测频次，确定影响源位置，分析影响结果，并及时采取应急措施。

8.2.8 生态土地复垦措施及建议

1.土地复垦目标

土地复垦实施方案达到的目标是：恢复土地生产能力，提高土地利用率、增加土地收益、修复和改善土地生态环境等。据项目区自然气候条件、地形地貌、各施工单元的土地破坏强度，确定以下土地复垦目标：

（1）对项目矿硐进行封堵，采用浆砌石封堵。

（2）通过对矿区土地进行整治，将破坏的土地尽可能复垦为可利用地。项目地处林区，土地全部复垦为林地。为避免地表径流的冲刷，要求整平后的坡度应控制在15%以内。

（3）修复矿区地形地貌，保证场地的安全与稳定。通过对矿区压占、占用及挖损区域进行整理，使复垦后地形地貌与当地自然环境和景观相协调，以利于土地的持续利用。

（4）修复和改善矿区生态系统。因地制宜地对不同破坏程度的土地采用不同的复垦治理方法，修复和改善矿区生态系统，使得复垦地的土地质量明显好于原土地，即在保证“耕地总量动态平衡”的前提下，最大可能地增加农林牧用地面积，减少水土流失，保护和修复矿区生态系统。

（5）复垦规划中的工艺要经济合理，企业能够承受复垦费用，并在复垦工程完成过程中，逐渐取得一定的经济效益、生态效益和社会效益，达到三个效益统一的目标。

2.土地复垦方案年限

（1）根据《矿产资源开发利用方案》，矿山设计服务年限为5年。

（2）根据旬阳市太丰商贸有限责任公司“旬阳市麻坪镇王家台子重晶石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案”近期对矿山现状进行治理，中远期对矿山采取边开采边治理，矿山闭矿后立即进行土地复垦，工程复垦期为1年。复垦工程结束后，要对所复垦的植被进行为期3年的管护。在后期应根据该矿具体生产情况确定对方案进行修编，以便更好地适应土地复垦工作的进行。

8.2.9 闭矿期地形地貌景观破坏修复

1.主要目标

对矿山生产运营过程中存在的地形地貌景观破坏现象进行全面恢复和综合治理，建立与矿山区位条件相适应的环境功能，使矿山地质环境与周边生态环境相协调。综合整治率100%。

2.主要任务

对矿山开采形成的废弃的硐口进行治理（硐口场地、风井口等拆除工程量计入土地复垦工程中）。

3.工程设计

对废弃平硐口采用浆砌石封闭，风井口采用钢筋砼盖板封堵。

4.技术措施

平硐口封闭：以恢复地貌景观和防止意外安全事故发生为目的，对硐口进行M7.5浆砌石封堵，硐口面积按实际硐口大小计，封堵墙厚按3.0m计。

风井口封闭：矿区风井为竖井，井口规格2.0×2.0m，深度＞30m，利用矿渣充填后封堵成本过高，本方案采用钢筋砼盖板封堵，盖板规格2.5×2.5m，厚0.3m。

8.2.10 生态监测

1、监测内容

土地损毁情况（损毁范围、损毁类型、损毁程度等）、土地复垦效果（土地复垦率、土壤质量、植被成活率、覆盖度等）。

2、监测措施

（1）土地损毁情况

主要通过资料搜集、人工现场调查与仪器测量对地表土地损毁情况进行监测。

资料收集主要收集区内土地利用现状图、土地损毁前土壤类型、各种理化性质等信息，以此获得区内土地利用/土壤本底覆盖数据，以便对后期的变化进行跟踪对比分析。通过人工调查和样品采集、仪器定点观测（全站仪、GPS定位仪、照相机、标杆、尺子等）对矿区所有土地复垦区内损毁土地的范围、面积、损毁类型、损毁程度进行测量和登记，为土地复垦提供基础资料。

（2）复垦效果监测

①土壤质量监测

通过采样分析、监测各个土地复垦单元复垦质量控制情况，判别土地复垦的有效性，为复垦管护提供数据支持。

土地质量监测项目包括地形坡度、有效土层的厚度、pH值、有机质、土壤容重、总孔隙度、含水率、土壤侵蚀模数等。

②复垦植被监测

耕地监测内容包括土壤耕性和农作长势和产量；林地监测内容为植物生长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度、生长量等。监测方法为样方随机调查法。

土地复垦监测站点的布设是根据土地复垦责任区范围、复垦单元划分、复垦措施特点及复垦区相对位置，并考虑观测与管理的方便性而布设。本次土地复垦监测布设在硐口场地、风井及矿石转载场等处。

6、监测频次

土地损毁监测：每年监测4次，已损毁单元复垦期不监测。

复垦效果监测：土壤质量监测和复垦植被监测每年各2次。

8.2.11 绿色矿山建设要求

建设单位在矿产资源开发全过程中，实施科学有序开采，对矿区及周边生态环境扰动控制在可控范围内，实现矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化和矿区社区和谐化的矿山。根据《化工行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0313-2018），建设单位在绿色矿山建设过程中应注意一下几个方面：

1．本项目应根据《化工行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0313-2018）建设，贯穿设计、建设、生产、闭矿全过程。

2．建设单位应贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，遵循因矿制宜的原则，实现矿产资源开发全过程的资源利用、节能减排、环境保护、土地复垦、企业文化和企业所在地和谐等统筹兼顾和全面发展。

3．矿区按生产区、办公区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合相关规定，生产、生活和生态等功能区应有相应的管理制度和管理机构，运行有序，管理规范。

4．矿区地面道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在生产区应设置操作提示牌、说明牌和线路示意图牌等标识牌，标识牌符合相关规定。

5．矿区应采用喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘和通风装置等措施处理开采和运输等过程中产生的粉尘，工作场所物理因素和化学因素限值的控制应符合相关规定。 矿区生产生活形成的废弃物应设有专门堆存场地，妥善处置率达到100%，符合安全生产、环境保护和监督管理等规定。矿区生产废水、生活污水妥善处置率达到100%。矿区凿岩、破碎和空压等设备，应采取消声、减振和隔振等措施，环境噪声排放应符合相关规定。矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100%。

6．应按照矿山地质环境保护、恢复治理方案与土地复垦方案要求，治理恢复矿山地质环境，复垦开采损毁土地，矿区专用道路两侧因地制宜设置隔离绿化带。

7．恢复治理后的场地应安全稳定，对人类和动植物不造成威胁，对周边环境不产生污染，与周边自然环境和景观相协调，恢复土地基本功能。

8.2.12 闭矿期含水层破坏修复

1.目标任务

保护矿区周边因受采矿破坏的含水层，以减少地下水下降、干枯引发的水环境、水资源恶化现象。

2.工程设计

保护矿区及周边地下含水层结构，对地下含水层及水土环境的保护主要以预防和监测为主，并安排专人定期巡查。

3.技术措施

在矿区井口设置涌水量监测点，定期进行涌水量统计分析，发现异常及时处理。

4.主要工程量

根据矿山地质环境保护现状调查及预测评估结论。认为：项目区矿山工程活动对矿区地下含水结构、水位，不易造成矿区及周边地下含水层结构破坏、水位下降，因而对地下含水层及水土环境的保护以预防和监测为主。

8.2.13 闭矿期环境保护措施及建议

根据《矿山生态环境保护与恢复治理方案》，并认真组织实施闭矿期生态环境保护与恢复治理措施。闭矿期井巷应封口充填，地面构筑物在没有保留意义的前提下应全部拆除，矿区场地和工业占地应及时采取复垦措施，防止继续造成水土流失，对可能在闭矿期造成持续影响的地面塌陷应积极回填治理。因此，在落实闭矿期环境保护措施后，闭矿期环境问题不会造成持续影响，其总体影响趋向减弱甚至消失，在落实复垦计划后，区域环境尤其是生态环境将逐步得到改善和恢复。

8.3 环保措施汇总及“三同时”验收清单

8.3.1 环保措施汇总

项目环保措施汇总情况如表8.3-1所示。

表8.3-1 项目环境保护措施一览表

| 时段 | 类型 | 防治对象 | 主要采用的措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气防治措施 | 施工扬尘 | 主要运输道路洒水抑尘，卸料时尽量降低高度；主要施工作业面四周设置围护结构并定期洒水抑尘；物料堆场洒水抑尘，散状建材设置简易材料棚；混凝土搅拌站四周设置围护结构 |
|  | 废水防治措施 | 施工废水 | 基坑废水施工期应完善排水系统，施工废水收集沉淀处理后回用施工过程。施工工业场地应平整压实，防止雨水冲刷；施工生活污水由水冲厕所收集后还田利用 |
|  | 噪声控制措施 | 施工噪声 | 选用低噪声施工机械，并保持良好的运行状态；高噪机械采取消声和隔声措施；尽量避免多台设备同时运转；强化噪声环境管理，合理安排施工作业时间，高噪音设备应禁止夜间施工 |
|  | 固废处置措施 | 施工固废 | 开拓土石方可用于道路铺设或外售综合利用；生活垃圾由集中收集后填埋 |
|  | 生态保护措施 | 施工中应尽可能减少对土地的占用，减少植被破坏；施工便道、材料堆放场等尽量利用现有场地；矿山道路施工的材料堆放等临时用地应依托现有工业场地，尽量减少土地占用；施工临时占地应及时采取生态恢复措施 |
| 运营期 | 废气防治措施 | 凿岩粉尘 | 湿式凿岩，坑内通风换气等 |
|  |  | 爆破废气 | 爆破通风、控制爆破频次、装药量，合理选择炸药类型 |
|  |  | 铲装粉尘 | 装卸点洒水、冲洗，巷道防尘灭尘，坑内通风换气等 |
|  |  | 运输粉尘 | 道路水泥硬化，购置洒水车量不定时洒水，道路清扫，厂区出口设置车轮冲洗装置，限制车辆行驶速度 |
|  |  | 堆放粉尘 | 倾倒应控制落差；张挂防风抑尘网，根据天气条件及扬尘情况采取喷淋洒水措施 |
|  | 废水防治措施 | 矿硐涌水 | 经沉淀池处理后回用于井下湿法作业或场地洒水 |
|  |  | 淋沥液 | 对矿石转载场进行防渗处理，设置导排水渠和沉淀池（40m3），将淋沥液收集沉淀后回用于厂区，降低本项目对地下水的影响 |
|  |  | 生活污水 | 厂区设置化粪池进行收集处理，定期清掏用于林地或复绿区域浇灌 |
|  | 地下水环境 保护措施 | 对矿石转载场进行防渗处理，设置导排水渠和沉淀池，矿区防治措施采取源头控制（截污）、分区防治（防渗）、地下水污染监控（监测）、风险应急响应措施（预案），地下水资源保护以均衡疏排为前提，并根据情况落实注浆堵水措施 |
|  | 噪声控制措施 | 设备噪声 车辆噪声 | 运行设备选用优质、低噪的生产设备；高噪设备通过隔声、吸声、消声及减振措施降噪；主扇风机、空压机、水泵机组等采用机房封闭隔音 |
|  | 固废处置措施 | 矿渣 | 外售综合利用。 |
|  |  | 废矿物质油 | 矿区设置危废暂存间，采用专用容器存放，定期交有资质的危废公司处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，定期清运交集镇垃圾收集点，由集镇环卫部门处理 |
|  | 环境风险防范 | 加强采空区管理，防止或减缓塌陷，对采空区不定期观察并及时回填恢复；加强爆炸器材管理，控制爆破频次和一次爆破炸药量，严格按矿山炸药使用规程操作；防止坑内大面积地压活动，预防坑内突水；加强污水处理设施的巡视，防止废水外排污染地表水体；完善风险管理，建立并完善矿山应急管理系统 |
|  | 生态保护措施 | 运营期不再新增占地及植被等生态破坏影响；控制运营期“三废”排放对生态环境的影响；编制《矿山生态环境保护与恢复治理方案》，对运营期产生地面塌陷造成的生态影响进行及时恢复处理 |
| 闭矿期 | 生态复垦措施 | （1）第一阶段：应制定土地复垦方案，明确矿山土地复垦工作的责任与义务。（2）第二阶段：对地表崩落区采取表土剥离措施，对边坡进行必要的围护，防止水土流失。（3）第三阶段：应安排土地复垦资金，按土地复垦方案设计进行土地复垦工作，包括建构筑物的拆除、建筑垃圾的清理、场地平整和耕作层回填与平整等。（4）第四阶段：针对复垦后土壤存在的问题进行土壤改良和植被恢复，复垦率应达到100%，并交付土地使用者使用 |

8.3.2 “三同时”环保竣工验收清单

本项目“三同时”环保竣工验收清单见表8.3-2所示。

表8.3-2  “三同时”环保竣工验收清单

| 时段 | 类型 | 防治对象 | 采用的措施 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 铲装粉尘 | 装卸点洒水、冲洗，巷道防尘灭尘，坑内通风换气等 | 洒水冲洗装置，矿井通风换气系统 | 厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》表 2中的无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3） |
|  |  | 运输扬尘 | 道路水泥硬化，购置洒水车量不定时洒水，道路清扫，厂区出口设置车轮冲洗装置，限制车辆行驶速度 | 道路水泥硬化，厂区出口设置车轮冲洗装置，购置洒水车，清扫洒水制度 |  |
|  |  | 矿石转载场 | 倾倒应控制落差；张挂防风抑尘网，根据天气条件及扬尘情况采取喷淋洒水措施 | 张挂防风抑尘网，喷淋洒水设施 |  |
|  | 废水 | 矿井废水 | 巷道底设井底水仓，废水沿斜坡巷道泵至硐口沉淀池沉淀后回用于井下凿岩及爆破洒水抑尘，多余的部分可用于矿区道路洒水抑尘 | 硐口三级沉淀池2座，总容积为144m3，配套设置水泵及循环管道 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | 办公区和职工宿舍区建设化粪池处理，定期清掏用于林地施肥或复绿区浇灌 | 矿部化粪池1座，容积20m3 | 不外排 |
|  |  | 淋沥液 | 对矿石转载场进行防渗处理，设置导排水渠和沉淀池（40m3），将淋沥液收集沉淀后回用于厂区 | 导排水渠和40m3沉淀池1座 | 不外排 |
|  | 噪声 | 机械设备及运输车辆噪声 | 低噪声设备、减振、隔声、消声，车辆限速 | Leq（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类 |
|  | 固废 | 矿渣 | 采矿过程中产生废石部分外运铺路，其余堆放于堆渣场 | 新建堆渣场1座暂存废石渣 | 合理处置，未随意堆放 |
|  |  | 废矿物质油 | 专用容器收集临时存放，交由有资质单位处置 | 专用容器收集，危废处置协议，转移联单 | 外运，取得联单 |
|  |  | 生活垃圾 | 收集后交由当地环卫部门处理 | 垃圾收集桶 | 全部合理处置 |
|  | 生态 | 开采区 | 根据《矿山生态环境保护与恢复治理方案》进行坡面修整、覆土，恢复植被 | 生态影响恢复 | 及时治理并恢复功能 |
| 闭矿期 | 生态 | 矿区生态复垦 | （1）第一阶段：明确矿山土地复垦工作的责任与义务。（2）第二阶段：对地表崩落区采取表土剥离措施，对边坡进行必要的围护，防止水土流失。（3）第三阶段：应安排土地复垦资金，按土地复垦方案设计进行土地复垦工作，包括建构筑物的拆除、建筑垃圾的清理、场地平整等。（4）第四阶段：针对复垦后土壤存在的问题进行土壤改良和植被恢复，复垦率应达到100% | 满足《土地复垦质量控制标准》和《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》 的相关要求 |
| 地下水环境保护措施 | 地下水污染防治措施采取源头控制（截污）、分区防治（防渗）、地下水污染监控（监测）、风险应急响应措施（预案），地下水资源保护以均衡疏排为前提，并根据情况落实注浆堵水措施 | 符合“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”的原则要求 |
| 环境风险 | 加强采空区管理，防止或减缓塌陷，对采空区不定期观察并及时回填恢复；加强爆炸器材管理，控制爆破频次和一次爆破炸药量，严格按矿山炸药使用规程操作；完善风险管理，建立并完善矿山应急管理系统 | 控制在可接受水平 |

# 9 环境影响经济损益分析

9.1 评价目的

建设项目环境影响评价有两个基本目标：一是要揭示建设项目所引起的环境影响，协调与环境目标一致的问题；二是要科学地评价建设项目所产生的经济效益和社会效益。因此，在建设项目环境影响评价工作中，除首先应注意那些由于污染对生态环境造成的影响外，应同时开展社会经济效益分析，把提高社会经济效益作为分析研究问题的一个出发点，把环境资源作为一种经济实体对待，选择合理的开发和保护措施，一方面尽可能做到近期和远期有显著的经济效益，另一方面付出的环境代价要小。

结合项目的实际情况，在发展经济的同时，应注意采用新工艺和新设备，体现“以新带老”的污染治理原则，提高资源的利用率，减少浪费，结合建设单位的情况，采取切实可行的治理措施，有效地利用环境的自净能力，做到建设项目经济效益、环境效益和社会效益的统一。

9.2 经济效益分析

项目的开发建设，符合当地国民经济发展规划，使当地丰富的矿产资源得到充分开发利用。

根据建设单位提供资料，项目建设总投资为1000万元。项目投入运营后，可实现年销售收入904万元，可实现年均利润总额151万元，税后项目投资财务内部收益率为21.98%，高于基准收益率12％，财务净现值大于零，投资回收期小于行业基准投资回收期，从不确定性分析看，项目抗风险能力和市场竞争能力较强，各项经济指标均高于行业基准收益率，具有规模大、利润高、返本快特点，在经济上是可行的。

9.3 环境效益分析

9.3.1 污染防治设施的投资估算

本项目总投资为1000万元，环保投资内容主要包括大气治理、废水治理、噪声治理等，环保投资估算为255万元，占总投资的25.5%。环保投资明细见表9.3-1。

表9.3-1  环保投资明细表

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 污染防治措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 采矿、爆破、装卸、运输、堆放 | 粉尘 | 湿法凿岩，配备喷雾洒水除尘装置，运输道路地面压实，堆矿场洒水降尘，购置洒水车等 | 30 |
| 废水治理 | 矿井渗水 | SS | 矿井渗水经主运输平巷排水沟自流至主硐口沉淀池，两座沉淀池总容积为144m3，配套设置水泵及循环管道 | 14 |
|  | 淋溶水 | SS | 对矿石转载场进行防渗处理，设置导排水渠和沉淀池（40m3），将淋沥液收集沉淀后回用于厂区 | 10 |
|  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 化粪池1座 | 2 |
| 噪声治理 | 各产噪设备 | 噪声 | 安装消声器；基础减振； 运输车辆限速行使、禁止鸣笛等 | 6 |
| 固废处置 | 矿山开采 | 矿渣 | 矿过程中产生废石部分外运铺路，其余堆放于堆渣场（废石堆场） | 18 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 垃圾收集箱 | 1 |
|  | 机修过程 | 废矿物油 | 危废暂存间暂存后交有资质单位处置 | 2 |
| 地下水污染防治措施 | / | 地下水污染防治采取源头控制（截污）、分区防治（防渗）、地下水污染监控（监测）、风险应急响应措施（预案），地下水资源保护以均衡疏排为前提 | 12 |
| 矿区生态保护 | / | 根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》和《矿山生态环境保护与恢复治理方案》，按设计对堆渣场建设生态治理，闭矿后进行矿硐封堵工程、植被破坏面覆土、植被恢复等 | 160 |
| 环保投资合计 | 255万元 |
| 占总投资的比例（%） | 25.5 |

9.3.2 环保措施的环境效益分析

项目采取的环境保护措施比较完善，噪声控制技术及废气、废水处理实用有效且经济。项目虽然能够保证废气达标排放，固废有序处置处理，厂界噪声达标，但项目实施的同时增大了环境的纳污负荷。经预测，项目对周围环境的影响较小，因此环境效益比较显著。

9.4 社会效益分析

（1）项目建设有利于当地经济发展

本矿山投产后，服务期每年向当地政府上缴税金，有利于当地经济的发展。本项目每年提供5万吨优质重晶石，本项目的实施在一定程度上可以促进当地经济建设，带动地区经济增长的作用。

（2）项目建设是企业寻求自身发展的需要

本项目服务期间年均税后利润显著，为企业自身发展壮大奠定经济基础，对企业发展具有重要意义。同时，矿山生产的延续稳定了员工的就业，在构建和谐社会的发展前提下，具有更广泛的社会效益。

9.5 环境经济损益分析结论

综上所述，本项目建设投产后，经济效益显著，更具有较好的社会效益，同时在落实环保治理措施后，能够控制主要污染物的排放量及生态环境的影响水平，满足环境保护功能区划的要求，造成的环境影响代价较小。

因此，本项目只要在发展经济的同时注重污染控制及生态环境的保护，能够较好的实现经济效益、环境效益、社会效益的统一，从环境影响经济损益分析角度而言建设项目具有可行性。

# 10 环境管理与监测计划

工程环境管理是指工程在运行期遵守执行国家和地方的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境规划和目标，协调同其它有关部门的关系，以及一切与改善环境有关的管理活动。环境监测是指在工程运行期对工程主要污染对象进行环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动。环境监测为环境管理提供依据，环境管理指导环境监测。

评价从项目在施工期和运营期的环境管理要求出发，评价企业环境监测与管理机构设置的合理性，明确企业应在此基础上进行的调整或完善。

10.1 环境管理

10.1.1目的

项目在建设运行过程中，会对周围环境造成一定的影响，应建立比较合理环境管理体制和管理机构，采取相应的环境保护措施减轻和消除不利的环境影响。项目在施工期和运行期，应实行环境监测，以验证环境影响的实际情况和环境保护措施的效果，以便更好地保护环境，为项目环境管理提供依据，更大地发挥工程建设的社会经济效益。

10.1.2施工期环境管理

1.施工前编制施工组织计划，做到文明施工。

2.将环保主要内容体现在项目施工承包合同中，在施工方法、施工机械、施工速度、施工时段中，充分考虑环境保护要求，特别是施工过程中的扬尘、噪声、污水等对周围环境的影响，要有行之有效的处理措施，并建议建设单位将此内容作为工程施工招标考核的重要指标之一。

3.建设单位在工程施工期间，要认真监督施工单位在施工过程中施工设备物料堆置、临时工棚、便道及施工方法对生态环境造成的影响。若发现严重污染环境情况，建设单位上报环保部门依法办理。

4.项目竣工时，要全面检查施工现场环境状况，施工单位应及时清理占用的土地，拆除临时设施，清除各类垃圾，恢复被破坏的地面，复土进行绿化；根据厂区周围地形条件，确定并实施水土保持措施，预防水土流失，使项目以良好的环境投入运行。

10.1.3运营期环境管理

1.负责贯彻实施国家环境保护法律、法规和地方有关环保法规，负责编制项目的环境管理计划和环境治理方案，并组织实施。

2.根据有关法规，结合项目的实际情况，制定项目的污水、废气、固体废物和噪声的环境管理规章制度，加强企业环境管理和监控；定期对企业环保设施运行情况进行全面检查，并确保无重大环境污染事故发生；并负责项目生态建设的监督管理。

3.协助上级环保机构加强对项目主要污染源的监督管理，对项目的污染物排放实行总量控制制度，严格执行国家颁布的各项排放标准，掌握项目环境质量状况和建立项目的污染源档案。

4.负责项目环保宣传教育，开展环保安全管理教育和培训。协助上级环保机构处理各类污染事故，组织抢救和善后处理。

5.承担上级环保部门委托或下达的其它工作任务。

6.及时推广、应用污染治理先进技术和经验。

10.1.4分阶段环境管理要求

根据本项目工程特点，各阶段环境管理要求见表10.1-1。

表10.1-1 环境管理要求

| 阶段 | 环境管理主要任务内容 |
| --- | --- |
| 建设 前期 | （1）各阶段环境保护和环境工程设计方案工作； （2）编制企业环境保护计划，委托环评单位开展项目环境评价； （3）积极配合环评单位开展项目区现场踏勘与调研工作； （4）针对项目生产特点，建立健全矿山内部环境管理与监测制度； （5）委托设计单位依据环评文件提出的标准、措施及批复意见要求，落实各项环保工程设计，编制环保专篇。 |
| 建设期 | （1）按照工程环保设计，与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度； （2）制定建设期环境保护与年度环境管理工作计划； （3）建立施工环保档案，确保工程建设正常有序进行； （4）建立施工期规范化操作程序与环境管理制度，监督、检查并处理施工中偶发的环境污染纠纷； （5）监督和考核各施工单位责任书任务完成情况； （6）认真做好各项环保设施的施工管理与验收，及时与当地环保行政部门沟通。 |
| 试运 行期 | （1）对照环评文件、批复文件及设计报告核查环保设施落实情况； （2）检验环保工程效果和运行状况，建立记录档案，要求与主体工程同步投入运行； （3）检查环保机构设置及人员配备、环境管理制度资料档案等是否健全； （4）编制环境保护验收调查报告，向环保行政主管部门备案； （5）总结试运行经验，针对存在及出现的问题进行整改，提出补救措施方案。 |
| 生产期 | （1）贯彻执行国家和地方环境保护法规和标准； （2）严格执行各项生产及环境管理规章制度，保证生产正常运行； （3）申报排污许可证，建立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检杳和维护； （4）按照环境管理监测计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； （5）完善环境管理目标任务与企业污染防治措施方案，配合地方环境保护部门制定区域环境综合整治规划； （6）加强国家环保政策宣传，提高员工环保意识，提升企业环境管理水平； （7）推行清洁生产，实现污染预防，减污增效； （8）参与编制企业风险事故应急预案； （9）负责编制企业年度环境保护管理计划。 |
| 退役期 | （1）矿井按相关规定及时封闭； （2）工业场地恢复植被，有利用价值的房屋（如办公生活楼、厂房等）、硬化场地可根据实际情况自用或按协议交由村民处置，生产设备及时拆除，裸露地表及时恢复植被； （3）场外道路根据实际情况与当地村民协商决定是否保留，如不保留恢复植被； （4）完善采空区治理。 |
| 管理 工作 重点 | （1）加强污染源监控与管理，提高水资源、能源和一般工业固废的综合利用率； （2）坚持“预防为主、防治结合、综合治理”原则，强化企业污染防治设施管理力度； （3）严控控制生产全过程废气、废水和噪声排放，确保矿渣安全处置，保护环境。 |

10.1.5 环保制度

建立健全必要的环境管理规章制度，做到“有章可循、执法必严”。各项目规章制度要使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。厂内的环境管理规章制度主要有《环境保护管理制度》、《环境污染防治设施管理规定》、《环境保护监测规定》、《建设项目环境保护管理规定》、《环境保护奖惩制度》、《环境污染事故管理制度》和《环境管理岗位责任制》等环境管理规章制度。

1．《环境保护管理制度》是全厂环境保护的基本法规，该法规规定了全厂的环境保护管理总则、组织机构与职责、预防污染、治理污染、污染事故处理、监测管理等方面的基本总则。适用于建设单位各级环境保护管理。

2．《环境污染防治设施管理规定》中要规定环境污染防治设施管理总则、填报与发证、监督与管理等。

3．《环境保护监测规定》中要规定环境监测总则、监测机构与职责、监测项目、监测范围、监测时间、监测报告等，适用于全厂的环境监测工作。

4．《建设项目环境保护管理规定》是针对厂内新建项目，制定本公司建设项目“三同时”的管理细则。

5．《环境保护奖惩制度》包括环境保护奖惩总则、奖励与处罚办法。

6．《环境污染事故管理规定》是处理环境污染事故的基本法规，该标准规定环境污染事故分级、分类、事故处理、事故报告和损失计算等方面的具体办法。

7．《环境管理岗位责任制》是各级管理人员的岗位责任规章制度。

另外，还要对不同工作岗位，提出相应的规章制度和操作规范，包括正常的操作程序、可能产生的环境影响与防治措施、可能出现的异常情况及应急对策等。

10.2 污染源排放清单及管理要求

10.2.1 污染物排放清单

表10.2-1  污染源排放清单

| 污染类别 | 污染源 | 主要污染物名称 | 采取的治理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 矿硐涌水 | SS | 经沉淀池处理后回用于井下湿法作业或场地洒水 | 0 |
|  | 矿石淋溶水 | SS | 经沉淀池处理后回用场区洒水降尘 | 0 |
|  | 生活污水 | COD | 矿区设置化粪池进行收集处理，定期清掏用于附近农用地或复绿区域施肥 | 0 |
|  |  | SS |  | 0 |
|  |  | NH3-N |  | 0 |
|  |  | BOD5 |  | 0 |
| 废气 | 矿石装卸堆放 | 颗粒物 | 装卸点洒水、冲洗，堆场张挂防风抑尘网，适时采取喷淋洒水措施 | 0.31t/a |
|  | 矿石运输 | 颗粒物 | 道路水泥硬化，购置洒水车量不定时洒水，道路清扫，厂区出口设置车轮冲洗装置，限制车辆行驶速度 | 0.029t/a |
| 噪声 | 各产噪设备 | 等效A声级 | 低噪声设备；隔声、减振、消声 | 达标排放 |
| 固体废物 | 采矿 | 矿渣 | 矿过程中产生废石部分外运铺路，其余堆放于堆渣场（废石堆场） | 0 |
|  | 机械设备 | 机修废油 | 机修废矿物油等危险废物分类集中收集暂存，交由相关资质单位处置 | 0 |
|  | 采矿人员 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，送交垃圾收集点，由镇环卫部门清运填埋处置 | 0 |

10.2.2 污染物排放总量

根据项目的工艺特征和排污特点、所在区域环境质量现状、以及当地环保部门的要求，确定总量控制指标为：

水体：COD、氨氮；环境空气：SO2、NOX。

项目对矿井水处理后全部回用，废水实现零排放，不申请 COD、氨氮总量； 同时由于本矿不建设燃煤锅炉房也不申请 SO2、NOX总量。

10.2.3 信息公开

本项目须按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）对企业相关信息进行公开。

（一）公开内容

1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

3.防治污染设施的建设和运行情况；

4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

5.突发环境事件应急预案；

6.其他应当公开的环境信息。

此外，环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。

（二）公开方式

可通过其公司网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

1.公告或者公开发行的信息专刊；

2.广播、电视等新闻媒体；

3.信息公开服务、监督热线电话；

4.本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

5.其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

10.3 监测计划

环境监测是环境保护的基础工作，是执行环境保护法规、判断环境质量现状、评价环保设施效果及环境管理的重要手段。环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关生态环境部门上报监测结果。

10.3.1 环境监测部门

本项目采矿过程中的污染源及环境质量监测可委托当地具有环境监测资质和国家计量认证资质的专业机构承担。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当生态环境部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。

10.3.2 环境监测内容

为掌握企业内部的污染状况和所产生的污染物对周围环境的影响，必须对企业生产过程中所产生的污染物和污染防治设施运行状况进行定期或不定期监测，其目的是提供可靠的监测分析数据，了解和掌握企业排污特征，以便根据污染物浓度及变化规律，采取必要、合理的防治措施。

（1）环境质量监测

工程建设后，潜在着对区域环境质量的影响，因此应加强对周围环境质量的监测，监测计划见表10.3-1。

表10.3-1  环境质量监测计划

| 监测项目 | 主要技术要求 | 监测方式 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 1．监测项目：pH、溶解氧、COD、BOD5、NH3-N、挥发性酚、硫化物、氟化物、石油类、SS、氰化物、六价铬、铜、锌、铅、砷、镉、汞、钡； 2．监测频率：每年1次； 3．监测点：洞沟矿区上游、下游 | 外委监测 |
| 声环境 | 1．监测项目：Leq（A）； 2．监测频率：每季度1次； 3．监测点：矿区内住户 | 外委监测 |
| 地下水 | 1.监测项目：pH、耗氧量、氟化物、锌、汞、砷、铁、锰、铅、钡； 2.监测频率：每年1次； 3.监测点：上游、项目区、下游各设1个 | 外委监测 |
| 土壤 | 1．监测项目：pH、铅、镉、汞、砷、铜、铬、锌、六价铬、镍、钡； 2．监测频率：每年1次； 3．监测点：采矿区工业场地 | 外委监测 |

2、污染源监测

运营期污染源监测包括废气污染源、废水污染源和噪声污染源，以及固体废物和环保设施管理核查，监测内容及计划见表10.3-2。

表10.3-2  污染源监测内容及计划

| 监测项目 | 主要技术要求 | 监测部门 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 1．监测项目：TSP； 2．监测频率：工业场地厂界无组织排放每半年1次； 3．监测点：工业场地厂界无组织排放 | 外委有资质单位，可结合地方环保部门监督性监测 |
| 水 | 1．监测项目： pH、硫化物、铅、锌、六价铬、锰、镉、钡等； 2．监测频率：每年1~2次； 3．监测点：矿硐涌（渗）水 |  |
| 噪声 | 1．监测项目：厂界噪声； 2．监测频率：每季度1次； 3．监测点：工业场地厂界外1m处 |  |
| 固体废物 | 1．监测项目：固体废物排放量、处置方式及管理台账； 2．监测频率：每班检查上一班； 3．监测点：危废暂存间、生活垃圾桶等 | 企业自查，地方环保部门抽查 |
| 环保措施 | 1．监测项目：环保设施落实运行情况及管理台账； 2．监测频率：每班检查上一班； |  |
| 事故监测 | 1．监测项目：事故发生的类型、原因、污染程度及采取的应急措施； 2．监测频率：不定期； 3．监测点：矿硐涌水、废水事故外排 | 建设单位、地方环保主管部门 |

# 11 结论与建议

11.1 项目概况

旬阳市麻坪镇王家台子重晶石矿开采项目位于陕西省旬阳市麻坪镇李家河村，矿区开采矿种为重晶石，地下开采方式，生产规模5万t/a，矿区面积为0.5698km2，开采标高为760-430m。建设PD1平硐作为主运输巷道使用，开拓平硐在矿体中进行掘进，设计665、625、585、545、505m标高中段针对K1矿体进行开采，天井相贯通分割控制矿体实施采矿，各中段采下的矿石经阶段溜井多次倒运下放至主平硐PD1，新建1个回风井口。本矿山采取原矿销售，将PD1硐口前方建设矿石转载场。配套建设矿山道路、矿部、变配电房、库房、空压机房、值班室、弃渣场等附属设施。

本次评价内容包括矿山建设，本项目总投资1000万元，环保投入255万元，环保投入占工程投资的25.5%。

11.2 环境质量现状评价

环境空气：根据安康市生态环境局发布的《安康市2022年12 月及1~12月全市环境空气质量状况》中旬阳市环境空气监测数据可知，2021年1～12月旬阳市PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六项污染物浓度均达到国家二级标准，特征污染物TSP监测浓度均达到国家二级标准，项目区属于达标区。

地下水：各监测点位水质监测因子浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

声环境：各监测点位环境噪声昼、夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，声环境质量现状良好。

土壤环境：项目工业场地内监测点位土壤的各项监测指标均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的标准限值要求，项目工业场地外农用地监测点位土壤的各项监测指标均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的标准限值要求。

生态环境：评价区土地利用类型以林地为主，其次为旱地、草地、农村宅基地。林地的面积为1.5123km2，占评价区面积的72.37%；旱地的面积为0.3441km2，占评价区面积的16.47%，其余土地利用类型的面积和比例较小。评价区植被覆盖度较高，水土流失强度较轻，以微度水力侵蚀、轻度水力侵蚀为主。微度水力侵蚀所占面积为1.2046km2，占评价区面积的57.65%；轻度水力侵蚀所占面积为0.4664km2，占评价区面积的22.32%；中度、重度水力侵蚀所占面积较小。

11.3 污染物排放情况

本项目矿山开采为地下开采，采矿作业顺序为凿岩、钻孔、爆破、溜井放矿、铲装、卡车运矿出地表。项目废气包括矿岩装料、堆存及运输等工序产生的无组织粉尘；废水为开采过程中产生的矿硐涌水、矿石淋溶水和职工生活污水；噪声主要是采矿设备、爆破工作形成的井下噪声以及地表空压机、风机；道路运输、矿石运输及装卸产生的机械噪声；固体废物主要为采矿时产生的矿渣、职工生活垃圾和矿山各种机械设备维修保养产生的废矿物质油。

采取本次评价要求的环保后，本项目无组组粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》无组组监控浓度限值要求；污废水收集处理后全部综合利用，不外排；厂界昼间贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区要求；矿渣、废矿物质油、生活垃圾等固体废物均采取了措施得到妥善处置。

11.4 主要环境影响及减缓措施

11.4.1 环境空气影响及减缓措施

项目运营期废气主要包括井外矿石装卸粉尘、矿石堆场粉尘、道路运输扬尘、非道路移动机械设备排放废气。

要求通过喷洒水、道路水泥硬化、厂区出口设置车轮冲洗装置等措施来控制扬尘对空气环境的影响；新购入的机械设备必须达到国家现阶段排放标准，并应优先选购新能源非道路移动机械，定期进行维护保养，通过以上处理措施后，运行期废气对环境影响较小。根据预测结果可知，本项目无组织颗粒物Pmax最大占标率为4.31%，最大地面质量浓度出现的距离为31m，Cmax为38.759ug/m3，远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。故运营期间废气经处理达标后排放对所在地大气环境的贡献值较小，不会改变周围大气环境功能，对环境影响可以接受。

11.4.2 地表水影响及减缓措施

矿硐最大涌水量为15m3/d，根据水平衡图计算得知，本项目井下湿法作业、爆破抑尘、道路场地洒水抑尘用水量为20.84m3/d。采矿区可完全消耗矿井涌水和矿石淋溶水，评价要求生产废水全部回用，禁止外排。

本项目矿区内化粪池总积为20m3，本项目生活污水产生量为1.34m3，因此化粪池容积可满足生活污水处理需求；同时项目周边有大面积林地，且矿部部分工业场地也将开展植被恢复，清掏的污水可全部用于林地或场地复绿区浇灌，实现污水综合利用不外排。

11.4.3 声环境影响及减缓措施

本项目主要噪声源凿岩机、装运机、空压机和风机等运行时产生的噪声一般在75～110dB(A)之间，空压机等其它发声设备要做好减振工作，如在适当位置加设减振器等；凿岩机等生产设备要注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换；风机采取消声降噪措施。采取以上措施后，本项目噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

在爆破之前，要提前通知附近工人。采矿钻机操作人员则应以个人防护为主，采用防护耳罩保护操作人员的听力免受损伤，并合理缩短在高噪声环境下的连续工作时间。

11.4.4 固体废物影响及减缓措施

矿山生产期产生的固体废物主要为矿渣、机械设备产生的废矿物质油及工作人员产生的生活垃圾。

本项目矿渣属于第Ⅰ类一般工业固体废物，废石部分外运铺路，其余堆放于堆渣场，堆渣场拟设浆砌石挡墙及拦渣坝进行稳定化处理，堆放结束后堆场上方外购覆土，并进行生态恢复；矿山各种机械设备维修保养产生的废矿物质油属于危险废物，评价要求废矿物质油按照危险废物管理办法设专门的收集容器，经收集与危废暂存间暂存后交有资质单位处置。生活垃圾由厂区设置的分散垃圾桶集中收集至垃圾箱暂存后，定期运往当地的垃圾处置点处置。采取上述综合利用措施和防治措施后，项目产生的固废均得到妥善处理或处置，不会对周围环境产生不良影响。

11.4.5 地下水影响及减缓措施

本项目开采区基本不会对地下水水质产生影响，对地下水环境和周围居民饮用水的影响很小。评价区内采矿活动影响半径范围内无饮用水点分布，对周边居民饮用水水量影响很小。

本项目投产运行后，正常工况下采矿废水、生活污水，经过处理后全部综合利用，不外排；矿山采矿废渣为第Ⅰ类一般工业固体废物，矿渣运出综合利用，对地下水环境影响很小。

11.4.6 生态环境影响及减缓措施

本项目的建设对矿区外的动物群落构成影响的可能性较小。同时，项目不会对矿区周边已经形成的土壤结构造成大幅度改变；本项目在采矿时，留设保安矿柱，因此不会造成严重的地表沉陷，对林地的破坏程度基本为轻度。如对沉陷的林地及时进行修复和治理的情况下，沉陷的林地很快恢复源生态功能。因此，开采生态环境的影响较小。

11.4.7 土壤环境影响及减缓措施

针对本工程可能发生的土壤污染途径，土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制后对土壤环境影响较小。

11.5 公众意见采纳情况

本次环评采用张贴公示、报纸公示及发放公众参与调查问卷三种调查方式收集公众意见，于2023年2月6日在安康论坛网进行了项目的一次网络公示，公示期均为10个工作日；并于2023年3月6日至2023年3月20日进行了网络二次公示（征求意见稿公示），2023年3月7日和2023年3月13日在《安康日报》进行了2次报纸公示，同时在所在周边村庄同步进行了张贴公示，公示期均为10个工作日。公示期间，均未收到公众意见及反馈。建设单位承诺在建设和运行过程中严格按环保措施认真实施，尽量避免或将其影响降至最低，做到环境与经济持续协调发展。

11.6 环境影响经济损益

本项目环保投资落实后，污染物得到治理，排放量相应减少，可以有效地减轻环境污染。同时项目的建设可为附近的居民提供了就业机会，增加了居民收入，有利于社会稳定。总体上说，项目综合收益大于损失，能够实现经济效益、社会效益和环境效益的统一，环境损益分析结果可行。

11.7 环境管理及监测计划

环评对建设项目各阶段提出了环境管理要求，明确污染物排放等相关信息，对企业环境管理机构、职能、日常管理等提出要求，提出环境监测计划。

11.8 评价总结论

旬阳市麻坪镇王家台子重晶石矿开采项目符合国家产业政策和相关规划要求，主要污染防治措施和生态保护措施符合当前行业污染防治技术政策要求；在认真执行“三同时”制度、落实工程设计和报告书提出的各项环保措施后，主要污染物可实现达标排放，环境风险处于可接受水平，对周围环境的不利影响较小，满足环境质量标准要求，不会改变当地的环境功能。综上所述，从环境保护角度分析分析，项目建设可行。

11.9要求与建议

（1）严格执行“三同时”制度，强化环境管理，落实工程设计和报告书提出的各项环保措施和设施，加强主要环保设施的运行与维护，保证各类污染物达标排放；

（2）建设单位在本项目投产前必须对不再利用工业场地进行土地复垦；

（3）确保废水处理和回用措施的落实；加强生产和生活废污水处理设施的运行管理，保证长期稳定运行，严禁污废水外排；

（4）按照“源头控制、分区防渗、跟踪监测、应急响应”的有关要求，落实地下水污染防治措施；

（5）按照国家规定编制突发环境事件应急预案并报环保行政主管部门备案，定期开展环境应急演练，确保环境风险事故可控。

（6）加强无组织扬尘控制，减轻无组织扬尘对周围环境空气的影响。

（7）规范设置危险废物暂存场所，危险废物按全过程环境管理要求进行处置。

（8）落实报告书提出的环境管理要求，执行监测计划，开展环境信息公开。

# Text boxes

噪 声

爆破废气

废石渣、噪声、粉尘、生态破坏

矿硐涌水、矿渣

巷井开拓

凿岩打眼

装药爆破

溜井放矿

铲装装车

矿车运输

堆场堆放

机械通风

粉 尘

硐口表土剥离

湿法凿岩用水

蒸发损失0.84

爆破抑尘用水

矿井水

15

11.5

0.84

生活用水

损失0.34

1.34

化粪池定期清掏利用

1.68

利用1.34

道路抑尘洒水

蒸发损失8.5

8.5

沉淀池

新鲜水

20.84

7.52

5.84

蒸发损失11.5