建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：2万吨/年高纯结晶硫化钠（电子级）技改项目

建设单位（盖章）：平利县安得利新材料有限公司

编制日期：            二零二三年四月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 2万吨/年高纯结晶硫化钠（电子级）技改项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2206-610926-04-02-651061 |
| 建设单位 联系人 | 魏传庆 | 联系方式 | 18710658168 |
| 建设地点 | 平利县老县镇七里沟村平利县安得利新材料有限公司厂区内 |
| 地理坐标 | （109 度 10分 43.531秒，32 度 22分 11.318秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2613 无机盐制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26 基础化学原料制造261 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 平利县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 平发改工字[2022]107号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 1.25 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1.本项目与所在地“三线一单”符合性分析 项目位于平利县老县镇七里沟村平利县安得利新材料有限公司厂区内，根据陕西省“三线一单”数据应用系统平台，本项目所在地属于一般管控单元（指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域）。 表1-1 项目与“三线一单”符合性分析 “三线 一单” 管控要求 本项目符合性分析 生态保护红线 总体要求：原则上按禁止开发区的要求进行管理。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动 本项目位于平利县安得利新材料有限公司厂区内，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域。根据安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025），本项目地不在秦岭生态环境保护范围；对照安康市生态保护红线分布图（见附图7），项目不涉及安康市生态保护红线。 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 由项目区域环境质量现状章节可知，项目所在区大气环境属于达标区域。本项目运营期硫化钠微尘经洗涤塔吸收净化处理后，可达标排放，项目无生产废水产生；固体废弃物全部妥善处置，不改变现有环境功能。运营期严格落实生产过程中污染物防治措施，同时加强环境风险防控，严格落实风险防控措施，符合环境质量底线的要求。 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目运营期能源为电、水、蒸汽。厂区内使用四效蒸发系统降低系统的一次蒸汽消耗，使硫化钠产品的蒸汽消耗尽可能降低。因此，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，满足当地资源环境承载力要求。 生态环境准入负面清单 指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。 项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止行业，本项目不在陕发改规划[2018]213号发《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》之内。 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表述方式。 一图：根据《安康市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（安政发〔2021〕18号）的要求，本项目所在区域属于一般管控单元区，本项目选址与安康市环境管控单元分布示意图见附图5。 一表：项目与安康市生态环境分区管控准入清单符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与《安康市生态环境分区管控准入清单符合性分析》 市（区） 区县 环境管控单元名称 管控要求 面积 本项目符合性分析 安康市 平利县 一般管控单元 空间布局约束 原则上按照限制开发区进行管理，限制有损主导生态功能的开发建设活动 执行安康市生态环境总体准入清单，并落实其他相关生态环境保护要求。 不新增占地 1、本项目位于平利县安得利新材料有限公司厂区内，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域。本项目地不在秦岭生态环境保护范围；项目位于一般管控单元，运营期严格落实生产过程中污染物防治措施，同时加强环境风险防控，严格落实风险防控措施；符合要求。 2、本项目为智能化改造的无机盐制造项目，不属于有损主导生态功能的开发建设活动 污染物排放管控 1.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 本项目不属于“两高”项目，运营期硫化钠微尘经洗涤塔吸收净化处理后，可达标排放；本项目无生产废水产生，不新增生活污水。 环境风险管控 做好危险化学品运输和尾矿库环境风险防控。 本项目运行过程危险废物中仅存在少量废机油，依托现有危废暂存间暂存后，交由安康市金圆旋龙环保科技有限公司处置。 资源利用效率要求 推动高耗能行业技术创新和改造升级，新建、改（扩）建项目必须达到强制性能耗限额标准先进值和污染物排放标准。 本次技改项目运营期硫化钠微尘经洗涤塔吸收净化处理后，可达标排放；本项目无生产废水产生，不新增生活污水，不属高耗水行业。 一说明：本项目位于安康市“三线一单”生态环境分区中一般管控单元，对照表1-2中的管控要求，项目建设符合安康市生态环境准入清单中一般管控单元的环境分区管控要求。 2、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2022）年》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，按照《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策。 建设单位于2022年6月24日已取得由平利县发展和改革局下发的《关于2万吨/年高纯结晶硫化钠（电子级）技改项目备案的通知》，备案表见附件2。 3、与相关规划及环保管理政策的符合性分析 本项目与相关规划及环保管理政策的符合性分析见下表。 表1-3 相关规划及环保管理政策的符合性分析一览表 文件 具体要求 本项目情况 符合性 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号） 深化沿江重点企业环境风险评估，优化流域突发环境事件应急预案管理，汉丹江和嘉陵江岸线1公里范围内不准新增化工园区 本项目位于平利县老县镇七里沟村平利县安得利新材料有限公司厂区内，不在汉丹江和嘉陵江岸线1公里范围内 符合 陕南地区严格控制新建、扩建黄姜皂素生产、化学制浆造纸、果汁加工、有色金属、电镀、印染等涉水重点行业； 本项目为无机盐制造行业，属于技术改造项目，不属于新建、扩建黄姜皂素生产、化学制浆造纸、果汁加工、有色金属、电镀、印染等涉水重点行业 符合 强化钢铁、石化、化工等高耗水行业生产工艺节水改造和再生水利用，鼓励行业废水深度处理回用，推进矿井水综合利用。 本项目无生产废水产生，不新增生活污水，不属高耗水行业 符合 《安康市“十四五”生态环境保护规划的通知》安政办发〔2021〕33 号 禁止在汉江干流及一级支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目 本项目位于平利县安得利新材料有限公司厂区内，不在汉江干流及一级支流岸线一公里范围内，且本项目建设性质不属于新建和扩建，为技改项目 符合 《平利县“十四五”生态环境保护规划（2021年-2025年）》 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等高污染行业企业。 本项目无生产废水产生，不新增生活污水，不属高耗水行业。干燥包装工序产生的硫化钠微尘经洗涤塔吸收净化处理后，可达标排放，不属于高污染行业 符合 《陕西省化工项目安全准入条件》 严禁新建涉及国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》、应急管理部《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》、原国家安全监督总局《淘汰后安全技术工艺、设备目录（2016年）》和淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）》淘汰类、禁止类、限制类的化工项目） 本项目于2023年2月6日已取得安康市应急管理局下发的安全设施设计的批复[安市应急函〔2023〕45号]，本次技改项目未新增产能，未新增产品，产品仍为多水硫化钠，符合文件要求。工艺主要为结晶、固液分离、干燥、包装后外售，整个过程只涉及单纯的物理提纯、物理分离，不涉及淘汰落后的技术工艺。 符合 新建涉及化工工艺的化工项目必须进入合规设立的化工园区，化工园区内严禁建设与园区产业发展规划无关的项目 《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》（工信部联原〔2021〕220号） 第二十条“未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）” 平利县安得利新材料有限公司不在认定的化工园区，整个厂区已于2011年3月取得安康市生态环境局下发的环评批复（以安环函[2011]79号），企业运行至今已12年，现有项目各项前置手续齐全，环保审批资料完善。本项目为提升企业清洁生产水平，为企业节能、提高产品的质量，属于对硫化钠进行提质的智能化改造项目，不属于新建、扩建项目 符合 第六条严禁在地震断层、地质灾害易发区、生态保护红线、永久基本农田、自然保护区、饮用水水源保护区以及其他环境敏感区等地段、地区选址。化工园区与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间的外部安全防护距离应满足相关标准要求，并设置周边规划安全控制线。 本项目位于平利县安得利新材料有限公司厂区内，项目选址远离地震断层、地质灾害易发区、生态保护红线、永久基本农田、自然保护区、饮用水水源保护区以及其他环境敏感区。 《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办〔2008〕26号）》 第一条第1款：合理规划产业安全发展布局……从2010年起，危险化学品生产、储存建设项目必须在依法规划的专门区域内建设……新的化工建设项目必须进入产业集中区或化工园区，逐步推动现有化工企业进区入园。 本项目不属于新建、扩建项目，属于对硫化钠进行提质的技术改造项目。 符合 《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发〔2016〕57号） 第一条第（三）款：产业布局趋于合理。全面启动城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。新建炼化项目全部进入石化基地，新建化工项目全部进入化工园区，形成一批具有国际竞争力的大型企业集团和化工园区。第二条第(四)款：促进安全绿色发展……强化安全卫生防护距离和规划环评约束，不符合要求的化工园区、化工品储存项目要关闭退出，危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入规范化工园区… 本项目位于平利县安得利新材料有限公司厂区内，远离城镇人口密集区和环境敏感区域，且本项目属于智能化改造的化工项目，不属于新建化工项目。 符合 《国务院办公厅关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知》（国办发〔2016〕88号） 第五条第(五)款第17条：严格安全准入……督促地方严格落实禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目的要求。鼓励各地区根据实际制定本地区危险化学品“禁限控”目录。 本项目不属于新建、扩建项目，属于技术改造项目。项目选址位于平利县安得利新材料有限公司厂区内，不在长江干支流岸线一公里范围内，不在黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。 符合 《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号） 第二条严格建设项目环境准入关。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 本项目不属于新建、扩建项目，为技改项目。本项目无生产废水产生。干燥包装工序产生的硫化钠微尘经洗涤塔吸收净化处理后可达标排放，不属于高耗能、高排放的建设项目 符合 陕西省大气污染防治条例（2019修正版） 第三十三条企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。 第三十八条企业应当通过技术创新、产业转型升级等方式改进生产工艺设备，减少大气污染物的产生和排放。淘汰的落后生产设备，企业不得转让使用。 本项目为技改项目，原料来自本项目东侧硫化碱蒸发工序，干燥包装工序产生的硫化钠微尘经洗涤塔吸收净化处理后，可达标排放 符合 《安康市汉江流域水质保护条例》2020年12月25日 第十八条 市、县（区）人民政府应当根据国土空间规划，严控生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，不断改善汉江流域水环境质量。 禁止在汉江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目；禁止在汉江干流、重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；禁止在汉江流域新建高排放氮、磷污染物的工业项目 本项目位于一般管控单元，不属于汉江干流岸线一公里范围内新建、扩建的化工项目，不属于在汉江流域新建高排放氮、磷污染物的工业项目。 符合 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日） （七）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 本项目不新增生活污水，无生产废水产生。干燥包装工序产生的硫化钠微尘经洗涤塔吸收净化处理后可达标排放，不属于高污染行业 符合 《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日） 第二十六条禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 本项目位于平利县安得利新材料有限公司厂区内，不在汉江干支流一公里范围内，且本项目建设性质不属于新建和扩建，属于技术改造项目 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目建设内容 平利县安得利新材料有限公司位于安康市平利县老县镇七里沟村，总占地面积16.8万平方米。厂内项目分为两期，现有一期项目于2017年建设完成，建设内容为4万t/a环保涂料添加剂（硫酸钡）生产线一条、副产2万t/a硫化钠生产线一条；二期建设内容为4万t/a环保涂料生产线一条（截止2023年4月未建设），一期项目自2017年底投产以来，实现工业废水零排放，废渣综合全利用、废气达标排放的循环经济发展目标。 安得利公司现有一条2万吨硫化钠生产线（一期项目副产生产线），采用四效顺流蒸发除去大部分水分以后，再经两台单效蒸发装置蒸至合格浓度。根据《平利县安得利新材料有限公司清洁生产审核报告（评估阶段）（2021年强审名单）》，副产品硫化钠中水不溶物等杂质虽满足《工业硫化钠》（GB-T 10500-2000）要求，但与医药、精密电子、高分子多硫聚合物等高精尖行业要求比，有一定差距，导致应用面窄，因此提出中/高费方案：为提升企业清洁生产水平，为企业节能、提高产品的质量，对原硫化钠蒸发系统进行智能化改造，在两台单效蒸发器之间增加一套结晶系统，可提高硫化钠产品质量。其原理是利用硫化钠在不同温度的水中溶解度变化较大，通过自然降温析出高纯硫化钠晶体（电子级），再经过风干，把白色颗粒状高纯结晶硫化钠（硫化钠含量42%）风干后包装出厂，全部过程为单纯物理分离、物理提纯，不产生废水、废渣或挥发性有机物，也不涉及化学反应。 安得利公司计划在现有厂区内3850m2的闲置场地上对现有硫化钠生产线进行技改。本次技改项目总建筑面积约2000m2，包括车间1座（内设）仓储区和生产区。车间生产区内设置一条年产2万吨高纯结晶硫化钠（电子级）结晶系统，购置离心机、结晶罐等主要设备，室外设备区主要设置蒸发冷却器、母液中转罐等设备。本项目主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程见表2-1。 表2-1 项目主要组成及建设内容表 工程 类别 建设名称 主要建设内容及规模 备注 主体 工程 生产车间 生产车间1座，占地面积为150m2，共4层，生产车间区设置年产2万吨高纯结晶硫化钠（电子级）结晶系统，购置离心机、结晶罐等主要设备。 新建 室外设备区 占地面积为150m2，室外设备区主要设置母液中转罐等设备 新建 辅助 工程 办公区 办公用房依托现有办公楼 依托 职工住宿 与餐饮 依托现有住宿楼和职工食堂 依托 储运 工程 仓储区 占地面积1230m2，共1层，用于存放本项目所生产的高纯结晶硫化钠（电子级）成品 新建 公用 工程 供电 依托厂区现有配电室供给 依托 供水 本项目用水依托厂区现有供水管网，厂区内供水管径为DN50，供水压力为0.3MPa,供水为15m3/h，一次水供水能力满足本项目需要。 排水 本项目无生产废水产生，不新增生活废水。 供热设施 本项目蒸汽依托厂区现有蒸汽管网，蒸汽供热能满足本项目工艺用热要求。 环保 工程 干燥包装 废气 本项目干燥包装工序会产生少量粉尘（硫化钠微尘），粉尘集中收集后经过洗涤塔吸收净化处理后达标排放。 新建 噪声 项目主要噪声源于离心机、振动输料机、风机、包装机等，通过选用低噪声设备，基础减振、定期检修、厂房隔声等措施降低噪声 新建 固体废物 危险废物 本项目运行过程中设备维修会产生废机油、含油抹布等危险废物，依托现有危废暂存间暂存后，交由安康市金圆旋龙环保科技有限公司处置。 依托 2.产品方案及生产规模 本项目具体产品方案见表2-2： 表2-2产品方案 序号 名称 年产量 （吨/年） 含硫化钠量 车间最大储量（t） 相态 储存 方式 储存位置 去向 1 42%高纯结晶硫化钠 20000 8400 666.67 固态 袋装 车间仓储区 外售 2 60%硫化钠 8289.22 4973.532 200 固态 袋装 车间仓储区 外售 表2-3高纯结晶硫化钠行业标准 序号 项目名称 指标 1 硫化钠含量 ≥ 42% 2 含水量 ≤ 56% 3 亚硫酸钠含量 ≤ 小于等于0.5% 4 铁含量 ≤ 小于等于7ppm 5 硫代硫化钠含量 ≤ 小于等于1.5% 6 水不溶物含量 ≤ 小于等于0.002% 3.主要原辅材料消耗量 根据建设单位提供资料，本项目主要原辅材料消耗详见表2-4。 表2-4 项目原辅材料消耗表 名称 年用量 （吨/年） 相态 来源 运输方式 中转途径 备注 36%硫化钠溶液 37152 液态（含硫化钠量13374.72） 本项目东侧硫化碱蒸发工序 管道 室外设备区母液中转罐V=45.2m3 在厂区内不储存 碱液 300 液态 粉尘废气经洗涤塔洗涤后为3%~4%的碱液 管道 / 在厂区内不储存，洗涤塔内定期补充新鲜水 蒸汽 7920 气态 依托厂区现有循环流化床锅炉，排出的蒸汽汇入厂内蒸汽管网 蒸汽管道 / 经过技改，厂内不新增蒸汽用量 表2-5 项目原辅材料理化性质表 原料名称 理化 性质 硫化钠溶液 本项目使用硫化钠溶液来自项目地东侧硫化碱蒸发工序，浓度为36%左右。硫化钠又称臭碱、臭苏打、黄碱、硫化碱。密度1.86，熔点950℃。硫化钠为无机化合物，纯硫化钠为无色结晶粉末，吸潮性强，易溶于水，在酸中分解而发生硫化氢。在空气中潮解，同时逐渐发生氧化作用，遇酸生成硫化氢，水溶液呈强碱性反应。 4.主要设备清单 本项目主要设备清单见下表。 表2-6 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号（外形尺寸、容积） 数量 材质 操作条件（介质、操作温度℃、操作压力MPa） 设计条件（设计温度℃、设计压力MPa） 1 母液转运泵 65-50-125 2 S30408 操作温度：105℃ 操作压力：0.2MPa 介质：36~37%硫化钠溶液 设计温度：-20~150℃ 设计压力：0.5MPa 介质：38%硫化钠溶液 2 母液中转罐 Φ4800×2500 V=45.2m3 2 S30408 操作温度：105℃ 操作压力：常压 介质：硫化钠溶液 盘管：120~150℃，0.4-0.6MPa，蒸汽； 设计温度：-20~110℃ 设计压力：常压 介质：36~37%硫化钠溶液 3 结晶罐 Φ2500×2000 V=9.8m3 18 S30408 操作温度：105℃ 操作压力：常压 介质：硫化钠溶液/高纯结晶硫化钠 盘管：30℃，0.1~0.2MPa，循环水 设计温度：-20~110℃ 设计压力：常压 介质：硫化钠溶液/高纯结晶硫化钠 4 离心母液缓冲罐 Φ4800×2500V=45.2m3 1 S30408 操作温度：35~40℃ 操作压力：常压 介质：硫化钠溶液 设计温度：-20~50℃ 设计压力：常压 介质：硫化钠溶液 5 离心母液泵 / 2 S30408 操作温度：35~40℃ 操作压力：1.0MPa 介质：硫化钠溶液 设计温度：-20~50℃ 设计压力：1.6MPa 介质：硫化钠溶液 6 离心机 LLWZ450-N0 2 S30408 操作温度：35~40℃ 操作压力：常压 介质：硫化钠溶液/高纯结晶硫化钠 设计温度：-20~50℃ 设计压力：常压 介质：硫化钠溶液/高纯结晶硫化钠 7 振动输料机 / 5 组合件 操作温度：常温 操作压力：常压 介质：高纯结晶硫化钠 设计温度：-20~50℃ 设计压力：常压 8 冷风干燥机 8000×3000×2500 1 S30408 操作温度：常温 操作压力：常压 介质：高纯结晶硫化钠 设计温度：-20~50℃ 设计压力：常压 介质：高纯结晶硫化钠 9 送风机 QDZ轴流 1 碳钢 操作温度：常温 操作压力：40kPa 介质：空气 设计温度：-20~50℃ 设计压力：50kPa 介质：空气 10 引风机 QDZ轴流 1 碳钢 操作温度：常温 操作压力：40kPa 介质：空气/水/高纯结晶硫化钠 设计温度：-20~50℃ 设计压力：50kPa 介质：空气/水/高纯结晶硫化钠 11 空气干燥机 3000*1200*2000 2 组合件 操作温度：常温 操作压力：常压 介质：空气 设计温度：-20~50℃ 设计压力：常压 介质：空气 12 自动包装机 / 1 组合件 操作温度：常温 操作压力：常压 介质：高纯结晶硫化钠 设计温度：-20~50℃ 设计压力：常压 介质：高纯结晶硫化钠 13 洗涤塔 高4m，直径1.67m 1 PP 操作温度：常温 操作压力：常压 介质：水 设计温度：-20~50℃ 设计压力：常压 14 洗涤塔循环泵 L120 2 S30408 操作温度：常温 操作压力：0.2MPa 介质：水 设计温度：-20~50℃ 设计压力：0.3MPa 介质：水 15 引风机 QDZ轴流 1 碳钢 操作温度：常温 操作压力：40kPa 介质：空气/水/液碱 设计温度：-20~50℃ 设计压力：50kPa 介质：空气/水/液碱 16 蒸发冷却器 1100*2000*2000 6 组合件 操作温度：30-50℃ 操作压力：0.35MPa 介质：水 设计温度：-20~50℃ 设计压力：常压 17 循环水泵 IPG50-125J 6 组合件 操作温度：常温 操作压力：0.1-0.2MPa 介质：水 设计温度：-20~50℃ 设计压力：0.36 介质：水 6、公用工程 ⑴给排水 给水：本项目新鲜水依托厂区现有工程。本项目员工均为建设单位现有员工调配，不新增生活用水。 ①项目结晶罐结晶时使用循环水盘管冷却，循环水最大用量为30m3/h，根据设备厂家提供数据，损耗量按循环量的0.2%计，因此，补水量为0.06m3/h、1.44m3/d（475.2m3/a）。 ②项目粉尘废气通过洗涤塔吸收后外排，设计洗涤塔高4m，直径1.67m洗涤塔的循环水量为10m3/h，损耗量按0.2%计，洗涤塔内的水需要定期补充，补水量为0.02m3/h、0.48m3/d（158.4m3/a）。 项目用水量为1.92m3/d，633.6m3/a。 ⑵排水：本项目无生产废水产生，本项目员工均为建设单位现有员工调配，不新增生活污水。 本项目用排水量核算表见表2-7，本项目水平衡图见图2-1。 表2-7 本项目用排水量核算表 序号 用水名称 补充水 （m3/d） 损耗量 （m3/d） 日处理量 （m3/d） 1 冷却补充水 1.44 1.44 0 2 洗涤塔补充水 0.48 0.48 0 图2-1 水平衡图（单位：m3/d） ⑵供电 本项目用电依托厂区现有配电室供电，能满足项目用电负荷。 7、劳动定员与工作制度 （1）工作制度：本项目年生产330天，实行四班三运转，每班工作8小时，年工作时间7920小时。 （2）劳动定员：本项目员工20人均为平利县安得利新材料有限公司现有员工调配，厂区不新增员工。 8、平面布置 本项目建设地点为平利县老县镇七里沟村平利县安得利新材料有限公司厂区内，本项目中心地理坐标为：109°10′43.531″，32°22′11.318″。地理位置图见附图1。本次技改项目北侧、西侧、南侧均为平利县安得利新材料有限公司厂区内山体，东侧为平利县安得利新材料有限公司现有硫化碱蒸发工序各装置。四邻关系见附图2。 本项目利用厂区内现有闲置土地对原硫化钠生产线进行智能化技改。车间平面布局：包括占地面积1230m2的1层仓储区和占地面积为150m2的4层生产区，其中生产区一层内布置离心机2台，振动输料机5台，干燥机1台，自动包装机1台。二层内布置结晶罐6台，三层内布置结晶罐6台，四层内布置结晶罐6台。室外设备区：占地面积为150m2。室外设备区布置蒸发冷却器6台，循环水泵6台，空气干燥机2台，母液中转罐2台，母液转运泵2台。本项目车间布局设计路线清晰，物流顺畅，工艺流程简洁、紧凑，有利于物料的疏散，能够满足生产需求。项目具体平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期 本项目施工期包括场地的土地平整、基础开挖工程、主体建设工程、设备安装及工程验收等过程，施工期主要工艺流程及排污节点见图2-1： 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 1、施工期工艺流程 土地平整 本项目占地为平利县安得利新材料有限公司厂区内闲置空地，项目建设前需要对土地进行平整处理，该过程会产生噪声、扬尘。 （2）基础工程 项目基础工程主要为土地挖方、填方，场地的平整、夯实以及防渗处理。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、扬尘和排放的尾气。由于作业时间较短，粉尘和噪声只是对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。 （3）主体工程 本项目主体工程主要为车间（包括仓储区和生产区）、室外设备区。该过程主要污染物为噪声、扬尘以及废弃的钢结构及建筑垃圾。对周围环境影响较小。 （4）设备安装 本项目主要设备见表2-6。主要为母液中转罐、结晶罐、离心机等及配套设备的安装等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、扬尘及运输汽车尾气等。 运营期 本次技改项目原理是利用硫化钠在不同温度的水中溶解度变化较大，通过自然降温析出高纯硫化钠晶体（电子级），其工艺与现有工艺比较，主要变化是在现有硫化钠生产系统的两台单效蒸发器之间增加了一套硫化钠低温结晶装置，结晶后的产品风干包装出厂（硫化钠含量42%），尾液部分（离心液）回现有单效蒸发系统，蒸发浓缩成60碱，制成黄色片状晶体硫化钠，包装出厂。全部过程为单纯物理分离、物理提纯，不产生废水、废渣或挥发性有机物，也不涉及化学反应。 图2-2 本项目工艺流程及产污环节图 注： 表示本次技改部分，其余部分为现有工艺 1、本次技改生产工艺简述 （1）结晶、搅拌 本项目原材料36%硫化钠溶液进入母液中转罐内，母液中转罐设置蒸汽盘管保障储罐温度控制在100--105℃。 溶液经母液转运泵转送至结晶罐中，结晶罐内自带搅拌装置，结晶罐结晶时采用循环水盘管冷却，使物料温度从100℃逐步降低至55℃左右，结晶时间一般为18h-20h。 （2）离心 结晶完成后的物料利用高差自流入离心机进行离心，以实现固液分离。（其中离心液包括杂质等通过管道进入现有第二台单效蒸发器，蒸发浓缩成60碱，制成黄色片状晶体硫化钠，包装出厂）。 离心过程中用3~4%的碱液（该碱液来自粉尘废气处理装置）洗涤固液分离后的固体结晶物料，洗涤液并入离心母液罐。 （3）风干干燥 洗涤后的上部晶体物料，通过振动输料机进入干燥机内进行风干处理，以去除结晶物料表面的水分。风干空气采用冷干空气干燥。 本项目冷风干燥机不需制冷剂，无氟里昂或其他制冷剂外排。其工作原理是依靠水蒸发散热，靠空气通过冷风机内的蒸发排管来冷却管外强制流动的空气，根据“水蒸发吸收热量，蒸发面积影响蒸发效率”，当风机运行时冷气机腔内产生负压，使机外空气通过蒸发器表面，空气与水份充分接触的同时使蒸发器表面上的水蒸发，带走大量显热，使经过蒸发器表面的空气干球温度降至接近于机外空气的湿球温度，空气愈干热，其温差愈大，降温效果越好，充分利用了出口空气的冷源，保证了机台冷冻系统的冷凝效果，确保了机台出口空气的质量。 （4）包装、外售 风干水分后的物料，通过振动输料机进入自动包装机包装，包装后的物料送至车间仓储区进行储存，等待外售。 本项目洗涤塔适用于含有少量粉尘的混合气体分离，利用气体与水间的接触，而将气体中的硫化钠粉尘溶解到水中，然后再将清洁气体与被污染的液体分离，达到清净空气的目的。因此，干燥包装过程产生的粉尘（硫化钠微尘）经过洗涤塔吸收净化处理后通过15米高排气筒外排。洗涤塔内的碱液回到离心机作为碱洗滤饼洗水使用，洗涤液并入离心母液，不外排。 2、产污环节分析： 根据前述分析，本项目产污节点分析一览表详见下表2-8。 表2-8 项目产污节点分析一览表 项目 污染源 主要污染物 处理或处置措施 废气 G 干燥、包装废气 粉尘（硫化钠微尘） 集中收集后经过洗涤塔吸收净化处理后通过15米高排气筒外排 噪声 N 设备噪声 各类机械设备噪声Leq（A） 选用低噪声设备，采取减震、车间隔声等措施 固体废物 S1 设备维修过程 废机油、含油抹布 依托现有危废暂存间暂存后，交由安康市金圆旋龙环保科技有限公司处置。 3、项目物料平衡 根据工艺流程，本项目的本次生产线硫平衡一览表见表2-9。 表2-9 本次生产线硫平衡一览表 序号 输入 序号 输出 原料名称 投入量（t/a） 含硫化钠量（t/a） 产物 产出量（t/a） 含硫化钠量（t/a） 1 36%硫化钠溶液 37152 13374.72 1 42%高纯结晶硫化钠 20000 8400 2 60%硫化钠 8289.22 4973.532 3 粉尘 1.188 1.188 合计 / 13374.72 合计 / 13374.72 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环保手续履行情况 2011年3月，建设单位委托陕西国防科技工业环境监测科研所编制完成了《平利县安得利新材料有限公司10×104t/a环保涂料及添加剂项目》环境影响评价报告书，2011年5月13日安康市生态环境局（以安环函[2011]79号）文件审批通过项目环评报告书（见附件4）。 2014年7月，陕西省国防科技工业环境监测科研究所编制完成《平利县安得利新材料有限公司10×104t/a环保涂料及添加剂项目回转窑与锅炉烟囱变更说明》，并提交安康市环保局进行了备案。 2015年3月，平利县安得利新材料有限公司委托陕西环保集团生态建设管理有限公司承担本项目环境监理工作，并于2017年9月编制完成了《平利县安得利新材料有限公司10×104t/a环保涂料及添加剂项目环境监理报告》。 2017年9月，由于平利县安得利新材料有限公司实际建设内容与环评中提出的部分环保措施稍有变动，平利县安得利新材料有限公司委托青岛华益环保科技有限公司进行了环评变更说明工作，并编制完成了《平利县安得利新材料有限公司10×104t/a环保涂料及添加剂项目环境影响报告书变更说明》。 2018年2月，安康市环境保护局出具了《关于平利县安得利新材料有限公司10×104t/a环保涂料及添加剂项目环境影响报告书变更说明的函》（安环函[2018]38号）。 2018年4月17日~4月18日，陕西正为环境检测有限公司受平利县安得利新材料有限公司委托对《平利县安得利新材料有限公司10×104t/a环保涂料及添加剂项目（一期）》进行了验收监测，并编制完成了环保竣工验收报告。 2018年11月12日取得安康市生态环境局下发的一期项目噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的批复（安环函[2018]268号）见附件5。 2018年7月20日，企业对热风炉尾气进行改造处理，将尾气通过管道引入回转窑与锅炉处理设施处，与回转窑与锅炉共用一根烟囱排放，于2018年8月30日~8月31日对回转窑、锅炉和热风炉总排口废气进行补充监测，并编制了验收监测报告于2018年9月通过竣工环境保护验收。 现有项目于2022年3月3日经延续后取得排污许可证，许可证编号为91610926054765893U001R，见附件6。 平利县安得利新材料有限公司现有项目各项前置手续齐全，环保审批资料完善。 二、现有项目污染源强及防治措施 1、废气 安得利公司废气污染源主要为破碎废气、回转窑废气、锅炉废气和烘干废气。 （1）破碎工段烟尘 破碎工段主要包括重晶石破碎、配料煤破碎、锅炉煤破碎工段，主要污染因子为：颗粒物。原料破碎共安装有3套布袋除尘器，破碎时产生的粉尘通过布袋除尘器处理后，分别通过15米高排气筒排放。 （2）回转窑废气 原料及原料煤加入回转窑窑头，通过加热燃烧，主要污染因子为：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。废气流动过程中，回转窑沉降室去除大部分颗粒较大的烟尘，然后通过余热锅炉（8t/h）进行热交换，回收热能，降低烟气温度，余热锅炉同时还沉降一部分的烟尘，废气进入布袋除尘器进行除尘处理，最后采用双碱法脱硫处理后通过42米高排气筒排放，并配套安装了在线监测设施。 （3）锅炉房废气 锅炉燃料为煤，锅炉废气主要污染因子为：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，采用循环流化床锅炉（25t/h），通过在炉内定时加入石灰石实现炉内脱硫，同时在炉外加设布袋除尘器+双碱法脱硫装置+SNCR脱硝，并配套安装了在线监测设施，最后通过1根50米高排气筒排放。 （4）烘干废气 公司共安装4台燃煤干燥炉用于干燥工段物料烘干，产生的烟气主要污染因子为：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，废气经除尘后，通过管道与回转窑废气汇集，经双碱法脱硫装置处理后，通过回转窑废气排气筒排放。 建设单位现有工程排放的废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等。有组织废气监测结果见表2-10。 表 2-10 现有工程废气污染物排放现状及治理措施一览表 序号 污染源 废气产生量 万Nm3/a 废气排放量 万Nm3/a 主要污染物及特征 环保 措施 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 浓度(mg/m3) 数量(t/a) 浓度(mg/m3) 数量(t/a) 浓度(mg/m3) 数量(t/a) 1 锅炉 41466 41466 3.5 1.45 7 2.90 132 54.74 袋式除尘器、双碱法脱硫、SNCR脱硝 2 回转窑 29054 29054 3.5 1.02 56 16.27 59 17.14 袋式除尘器、双碱法脱硫 3 煤粉制备 1623 1368 3.5 0.05 / / / / 布袋除尘 4 重晶石破碎 4640 3933 5.4 0.21 / / / / 布袋除尘 5 燃煤破碎 2064 1749 4.5 0.08 / / / / 布袋除尘 合计 / / / 2.81 / 19.17 / 71.88 / 注：煤粉制备、重晶石破碎、燃煤破碎废气监测数据来源于2022年9月正为监（综）字〔2022〕第0973号（见附件8），锅炉、回转窑废气监测数据来源于正为监（气）字〔2022〕第09132号比对监测报告（见附件9）。 根据表2-10可知，锅炉废气污染物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表2限值，回转窑、煤粉制备、重晶石破碎、燃煤破碎废气污染物排放浓度符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3标准要求，废气污染物排放总量符合排污许可证要求。 安得利公司定期对厂界无组织废气排放进行监测，见表2-11。 表 2-11 厂界无组织排放检测结果 mg/m3 监测项目 监测点位 第一次 第二次 第三次 第四次 最大值 限值 硫酸雾 上风向1# 0.005ND 0.005ND 0.005ND 0.005ND 0.005ND 0.3 下风向2# 0.005ND 0.005ND 0.005ND 0.005ND 0.005ND 下风向3# 0.005ND 0.005ND 0.005ND 0.005ND 0.005ND 下风向4# 0.005ND 0.005ND 0.005ND 0.005ND 0.005ND 总悬浮 颗粒物 上风向1# 0.063 0.059 0.066 0.054 0.066 1.0 下风向2# 0.095 0.114 0.086 0.090 0.114 下风向3# 0.116 0.107 0.121 0.115 0.121 下风向4# 0.106 0.113 0.099 0.108 0.113 砷 上风向1# 6.20×10-6 5.94×10-6 5.81×10-6 5.89×10-6 6.20×10-6 0.001 下风向2# 1.40×10-5 1.39×10-5 1.40×10-5 1.44×10-5 1.44×10-5 下风向3# 1.38×10-5 1.40×10-5 1.45×10-5 1.43×10-5 1.45×10-5 下风向4# 1.37×10-5 1.47×10-5 1.48×10-5 1.48×10-5 1.48×10-5 氨 氨罐区 0.186 0.226 0.191 0.206 0.226 1.5 注：数据来源于2022年9月正为监（综）字〔2022〕第0973号监测报告。 根据表2-11可知，公司无组织废气符合相关排放标准限值要求。 2、废水 安得利生产废水主要来自于脱盐水站排污、地面冲洗废水、脱硫废水、冷却水系统废水、钡渣渗滤液废水。公司建设处理规模为1450m3/d废水收集池。生产废水中脱盐水站排污、地面冲洗废水、锅炉排污水全部汇集进入综合废水收集池内，进行调节沉淀后，出水回用于窑尾烟气及锅炉烟气双碱法脱硫处理，不外排；脱硫系统的废水经沉淀处理后排入再生池内进行再生处理，最后循环用于脱硫，不外排；冷却水进入循环池（规模2800m3/h）后再次进入冷却系统，不外排；钡渣场渗滤液水收集后输送至化钡工序热水罐，用于再浸取硫化钡黑灰，不外排。生产废水工艺流程图见图2-4。 图 2-4 生产废水工艺流程图 生活污水主要来自员工日常洗漱和食堂产生的废水，主要污染因子为：pH值、化学需氧量、氨氮、动植物油类等，生活污水采用化粪+生化处理系统后排入老县镇七里沟村污水处理站。 厂区排水采用雨污分流制。燃料煤、原料及原料煤破碎、锅炉煤破碎及相关堆场雨水经过排水沟自然流入到初期雨水池和雨水沉降池。初期雨水收集沟设置有切换阀，降雨的前10分钟内将阀门开口转打向流入初期雨水收集池一侧，10分钟后转打向排入雨水系统一侧外排。 3、噪声 根据风机噪声特点，风机设减震机座、建筑隔声，在风机进、出风管上设阻抗复合消声器，在风管上涂以阻尼材料或用矿渣棉附面，外包玻璃布加以固定，降低风管的辐射噪声；空压机机房采用隔声门窗，房顶和墙面敷设吸声材料；水泵设减震机座、建筑隔声；回转窑建筑隔声；破碎机设减震机座，且安置于专用破碎间内，有实体围墙，并对破碎机基座设置减振垫；同时破碎期间，破碎间的门窗采取密闭措施，起到建筑隔声作用。 4、固废 安得利固体废物主要为回转炉及锅炉产生的炉渣，窑尾烟气及锅炉烟气脱硫处理产生的脱硫石膏，浸取工段浸取槽排出的钡渣，破碎废气中的工艺粉尘，生活污水处理系统产生的污泥及生活垃圾。 公司与金龙水泥厂签订了钡渣销售协议，将钡渣售给该水泥厂作水泥生产添加剂利用。 工艺粉尘直接配入原料中再利用，不外排；炉渣、脱硫石膏收集后外售水泥厂使用；污泥经压滤干化后和生活垃圾交环卫部门处理。 维修产生的少量废机油、废过滤棉、废手套全部收集后统一放置在危废暂存间，定期交由安康市金圆旋龙环保科技有限公司公司合规处置，见附件6。危废暂存间严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行了建设，危废暂存间外张贴危废暂存间标识，废机油放置于废机油桶内，底部放置托盘，防止溢流到暂存间外面，暂存间内部张贴危废管理制度，放置危废管理台账，记录危废进出时间及出入量等。 表 2-12 现有项目固体废弃物排放现状及治理措施一览表 固废名称 单位 产生量 处置量 性质 治理措施及去向 生活垃圾 t/a 102.6 102.6 一般固废 交由环卫部门处理 炉渣 t/a 3287 3287 一般固废 外售水泥厂作原料 脱硫石膏 t/a 2702 2702 一般固废 外售水泥厂作原料 废机油 t/a 0.2 0 危废HW08 900-218-08 委外合规处置 废过滤棉、废手套 t/a 0.05 0 危废HW49 900-041-49 委外合规处置 钡渣 t/a 39086 39086 一般固废 外售水泥厂作原料 上表显示，安得利公司产生的固体废物根据其类型均进行了妥善的处理处置。 根据平利县安得利新材料有限公司提交的排污许可证，现有项目污染物排放量一览表见下表。 表2-13 现有项目污染物排放一览表 类别 污染物名称 总许可量 废气 回转窑烟气、锅炉烟气、工艺粉尘废气 颗粒物 37.24t/a SO2 377.58t/a NOX 248.25t/a 三、与该项目有关的主要环境问题及整改措施 （1）厂区现有项目存在环境问题 ①安得利公司环评批复为回转窑和锅炉共用1根烟囱，混合排放烟气执行国家《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）和《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）两个标准各指标最低限值，2018年陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)出台，该标准中二氧化硫排放限值远低于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)，混合烟气中二氧化硫排放无法稳定达标。 ②厂内2台67kw锅炉破碎机为3级能效，工作效率较低；锅炉返料风风帽堵塞、变形，引风不畅，锅炉燃烧不稳定，平均每半年导致一次锅炉停机。 ③脱硫喷枪及喷嘴易损坏，雾化质量不高，造成排放超标风险。 ④断续的人工排渣，易造成锅炉工况不稳，管道结焦，安全风险大，热能损失大，煤耗高。 （2）采取的“以新带老”整改措施 ①2021年8月安得利公司对烟气排放设施进行了改造，锅炉烟气仍使用原排放烟囱，锅炉烟气排放执行陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）。新增一根窑烟气排放烟囱，回转窑烟气排放执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)，并分别安装烟气排放在线监测设施，目前公司废气排放已符合相关标准要求。 ②更换锅炉返料风风帽，改变风帽出风口型式与孔径，提高返料效率，稳定锅炉燃烧。防止堵料，消除故障停机，提高锅炉运行工况。 ③更换高压喷枪，雾化效果提高，保证燃烧废气脱硫效果，使得污染物达标排放。 ④在锅炉底部安装冷渣机，实现自动连续排渣，保证锅炉稳定运行，减小热损失，防止漏风，降低安全风险以及煤耗。通过冷渣机处理后的煤渣，直接进储罐，相较之前人工放渣，减小了环境污染，能够有效提高环境卫生质量，减小无组织排放。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、区域环境质量达标情况 本项目位于陕西省安康市平利县内，为了解项目所在地环境空气质量现状，本次环评根据2023年1月18日陕西省环境保护厅公布的环保快报附表6《2022年1～12月陕南地区32个县（区）空气质量状况统计表》，平利县2022年全年优良天数359天，空气质量综合指数2.54。本次评价采用《快报》中2022年度平利县空气质量状况统计结果进行区域环境质量达标判定。统计结果见表3-1。 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物 年评价指标 标准值/（μg/m3） 现状浓度/（μg/m3） 占标率 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 35 22 62.8% 达标 PM10 年平均质量浓度 70 38 54.3% 达标 SO2 年平均质量浓度 60 8 13.3% 达标 NO2 年平均质量浓度 40 13 32.5% 达标 CO 95%顺位24小时平均浓度 4000 900 22.5% 达标 O3 90%顺位日最大8小时平均浓度 16 0 112 70% 达标 环境空气中PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此本项目位于达标区。 2、其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地区环境空气中特征因子TSP现状，本项目引用陕西省安康市平利县老县镇木瓜沟村一组平利县欣辉商砼建设项目委托陕西博润检测服务有限公司对项目所在区域其他污染物TSP进行监测的现有监测数据，平利县欣辉商砼建设项目位于本项目东北侧2.6km处，属于引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据的情形，监测时间2022年3月10~3月12日，连续3天监测。监测结果统计表见表3-2。 表3-2 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测 点位 监测点坐标/m 污染物 平均 时间 评价标准（ug/m3） 监测浓度范 围（ug/m3） 最大浓度占标率/% 超标 率/% 达标 情况 X Y 平利县欣辉商砼建设项目下风向1# 109°10′2.62299″ 32°33′6.97729″ TSP 24h 300 155~160 53.3 0 达标 平利县欣辉商砼建设项目下风向2# 109°10′0.76904″ 32°33′6.51380″ TSP 24h 300 161~170 56.7 0 达标 由上表可知，评价区监测点位TSP日均值满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中相关标准要求。 二、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，根据现场踏勘，本项目50m范围内无敏感点，因此本项目不进行声环境质量现状评价。 三、生态环境现状 本项目不新增用地，项目范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 四、土壤、地下水环境现状 根据陕西正为环境检测股份有限公司2022年10月20日出具的《平利县安得利新材料有限公司2022年第三季度环境监测报告》正为监﹝土﹞字﹝土﹞第0949号，在厂区内分别取表层样工10个土样，各分析一次，监测结果见表3-3。监测报告见附件10。 表3-3 土壤环境质量现状监测结果表 监测结果1 监测项目 硫酸钡仓库 硫化钠仓库 单位 1# 2# 3# 4# PH值 8.15 7.92 6.79 7.36 - 钡 1.93 2.12 2.50 2.54 g/kg 监测结果2 监测项目 化合车间 蒸发车间 单位 5# 6# 7# 8# PH值 8.88 8.16 7.62 7.74 - 钡 3.81 2.52 2.13 2.13 g/kg 监测结果3 监测项目 燃烧废气排放口及原材料堆棚 单位 9# 10# 镉 1.04 0.66 mg/kg 铅 44 64 mg/kg 六价铬 0.5ND 0.5ND mg/kg 铜 66 53 mg/kg 锌 184 146 mg/kg 镍 83 72 mg/kg 汞 0.090 0.100 mg/kg 砷 9.20 8.79 mg/kg 锰 1.01 1.25 g/kg 钴 13.4 12.7 mg/kg 硒 0.256 0.211 mg/kg 钒 156 104 mg/kg 锑 0.6 0.5 mg/kg 铊 0.66 0.63 mg/kg 铍 3.42 3.40 mg/kg 钼 4.4 1.6 mg/kg 氰化物 0.04ND 0.04ND mg/kg 氟化物 341 383 mg/kg 石油烃（C10-C40） 83 29 mg/kg 根据监测结果可知，本项目监测区域各个污染物均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1中第二类用地筛选值相关标准限值要求。 经现场调查，安得利公司生产区域、储罐区域、运输管道、泵、池体、槽体、车间及存储区域均进行了防渗处理。在原料堆场、生产车间、储灌区、污水处理设施、渣场等工业场地的地面均采取粘土铺底，再在上层铺设10~15cm的混凝土、水泥砂浆抹面，其中污水处理站所有水池、事散应急水池均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防圈。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。生产区路面、维修车间、仓库地面采取粘土铺底，再在上层铺设10~15cm的混凝土、水泥砂浆抹面。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。对需要接触腐蚀性液体的设施采用防腐材质；需要防雨淋防渗漏防流失的区域设置防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或可以及时有效排出雨水，同时保证渗流液体得到有效收集。事故处理收集设施运行正常，未发现异常。建设单位提供信息可知：评价区域内包气带厚度超过100米，没有富存地下水，地面渗透系数极小，因此，项目通过采取有效的防护措施后，不涉及土壤、地下水污染途径，对土壤、地下水环境质量现状影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境： 根据现状调查，本项目场地500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，因此本项目无大气环境保护目标。 2、声环境：根据现场调查，项目周边50m范围内无噪声敏感点。 3、水环境：项目所在区域地表水为县河，具体见下表。 表3-4 主要水环境保护目标表 环境要素 环境保护对象名称 相对厂界距离 规模 保护功能 水环境 县河 东北侧，400m 小型河流 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期场界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准要求。运营期废气中颗粒物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中相关标准。 表3-5 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 标准名称 适用 类别 标准限值 监控位置 参数名称 浓度限值 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） 表3 颗粒物 30mg/m3 车间或生产设施排气筒 2、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表3-6。 表3-6 环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 60 50 3、固废排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，“十四五”期间污染物控制指标为：COD、NH3-N、NOx、VOCs。本项目无生产废水产生，废气主要为颗粒物，颗粒物0.1365t/a，因此本次技改无需申请污染物排放总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期大气环境防治措施 1、施工扬尘 项目施工期主要扬尘污染因素为土方开挖、施工场地建筑材料现场搬运及堆放扬尘。环评提出具体防治措施如下： ①工地四周围挡必须齐全，并按有关规定进行设置。施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃。 ②运输建筑材料车辆不得超载，运输过程中必须篷布遮盖，并对运输道路路面洒水抑尘，减少对沿路敏感点的影响。 ③要求配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取地面临时硬化等防尘措施。 ④采取喷水洒水湿法作业，沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放，尽量使用商品混凝土。 ⑤当发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续2天达到严重污染日标准且无改善趋势时，应暂停建筑工地施工作业。 ⑥加强施工扬尘监管严格执行《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》，建设过程实施“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施。 ⑦施工企业应制定专门的扬尘治理管理制度，企业技术负责人在审批施工组织设计和专项施工方案时，要对施工现场扬尘治理措施进行认真审核；施工企业定期召开安全例会和安全检查时，要将扬尘治理工作作为重要内容。 通过采取以上扬尘控制措施，施工扬尘可以满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求。 2、机械废气 施工期间，废气主要来自施工机械废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等。车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及THC等，项目在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下间断运行，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响较小。 二、施工期水环境影响分析 本项目施工期的废水主要为建筑施工废水和施工人员生活污水。 1、施工废水 主要包括物料运输车辆清洗、各种施工机械设备冲洗，主要污染物是SS。 根据施工废水产生特点，并结合项目所在地实际情况，环评要求企业施工期应采取如下污染防治措施： ⑴施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对废水的排放加强管理，严禁随意乱排，以免对周边环境造成影响。 ⑵对于施工过程中产生的车辆清洗废水、设备清洗废水等，应设置临时沉淀池，沉淀处理后可回用于施工作业用水。 ⑶施工场地周边及物料堆场应设置雨水截流、导排设施，防止雨水冲刷作业面、物料堆体，产生大量的雨污水，对周边环境造成影响。 2、施工人员生活污水 本项目施工人员食宿均依托现有厂区内宿舍楼，如厕依托厂区水厕，盥洗废水用于施工场地洒水抑尘。 综上，在落实上述各种污染防治措施后，建设项目施工不会对地表水环境造成明显的不利影响。 三、施工期噪声影响分析 施工期噪声主要是基础工程噪声、设备安装噪声以及运输汽车交通噪声。其中土建工程噪声主要是挖掘机、推土机等；设备安装噪声主要是切割机、电焊机等；汽车运输噪声主要是主体工程原材料和设备运输噪声。 为最大限度地减少施工噪声对周围环境的影响，建议建设单位做好施工期的工程管理工作，合理安排工期、施工工序以及施工机械设备布置，严格控制高噪声设备的运行时段，同时环评要求施工单位必须采取以下控制措施减轻噪声影响： ①减少不必要施工机械使用，严格限制或禁止夜间使用高噪声设备； ②施工时对厂区四周设置施工围挡，减少噪声传播途径； ③严格控制施工时间，尽可能避开居民休息时间使用施工设备，禁止夜间（22：00～06：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。同时应将高噪声施工设备尽量移至厂区东侧，远离居民点。 经以上措施，项目施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值要求。 四、固废影响分析 本项目施工期固废主要为生活垃圾、设备废包装物及建筑垃圾等。设备废包装物统一收集后外售给废品回收站；建筑垃圾集中收集运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置；生活垃圾由带盖垃圾桶分类收集后，交环卫部门处置；施工期各种固体废物均可以得到妥善处置。 五、生态环境影响分析 本项目利用厂区内原有闲置土地3850m2，新建车间1座，车间包括仓储区和生产区，其它公共设施利用公司现有2万吨硫化钠生产线配套设施，场内不存在原有污染。项目施工期建设车间会对原有地表产生一定的扰动和破坏，施工过程中涉及到的填挖方及临时堆土等工程活动，不会影响周围生态环境，仅部分土壤会被混凝土取代。环评要求：在施工过程中应尽可能减少施工用地，开挖或堆土过后，场地平整尽可能用原土回填，平整后尽量恢复绿色植被，达不到绿化要求的场地应采用硬化。施工区域内不涉及自然保护区和珍稀濒危动物及植物群落分布及其它生态敏感点。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1.污染源核算 本项目洗涤后的物料通过振动输料机进入干燥机内进行风干处理，以去除结晶物料表面的水分。风干水分后的物料，通过振动输料机进入自动包装机包装，因此干燥包装工序会产生粉尘，该粉尘成分为硫化钠微尘。 本项目共设置1台干燥机和1台自动包装机均位于生产区一层，且干燥机和自动包装机是一个连通的密闭系统。项目年工作时间7920小时，根据《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中相关标准，表3大气污染排放限值，颗粒物限值浓度为30mg/m3，污染物排放监控位置为排气筒，本次按最大排放浓度30mg/m3计算，干燥包装工序产生的硫化钠微尘集中收集后由密闭管道经过洗涤塔吸收净化后外排，风量为5000m3/h，因此有组织排放速率为0.15kg/h，排放量为1.188t/a。 表4-1 项目生产废气污染源源强核算结果及相关参数一览 产污环节/排放形式 污染物种类 污染物产生 治理设施 污染物排放 产生浓度mg/m3 产生量t/a 工艺 收集效率 治理工艺去除率 是否技术可行 排放 浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 干燥包装工序 有组织 颗粒物 / 23.76 密闭空间内收集后经过洗涤塔吸收净化后可达标排放 100% 95% 可行 30 0.15 1.188 2.排放口信息 本项目大气污染物排放口基本情况如下表。 表4-2 本项目大气排放口基本情况表 序号 排放口 编号 排放口名称 污染物种类 排放口地理坐标 排气筒 高度(m) 排气筒直径(m) 排气温度(℃) 类型 经度 纬度 1 DA001 干燥包装工序排放口 颗粒物 109°9′53.806″ 32°31′42.603″ 15 1.67 常温 一般排放口 注：洗涤塔高4m，排气筒位于洗涤塔上方，高度一共可达15m高。 3.废气污染治理设施可行性分析 本项目洗涤塔工作原理：洗涤塔由塔体，塔板，再沸器，冷凝器组成。洗涤塔适用于含有少量粉尘的混合气体分离，各组分不会发生反应，且产物应容易液化，粉尘等杂质不易液化或凝固。当混合气从洗涤塔中部通入洗涤塔，由于塔板间存在产物组分液体，产物组分气体液化的同时蒸发部分，而杂质由于不能被液化或凝固，当通过有液体存在的塔板时将会被产物组分液体固定下来，产生洗涤作用，洗涤塔就是根据这一原理设计和制造。 本项目干燥包装工序产生少量粉尘，该粉尘成分为硫化钠微尘，硫化钠性质易溶于水，因此使用洗涤塔，将硫化钠微尘溶于水中，洗涤塔中形成的碱液，可使用于离心工序洗涤滤饼。洗涤液可并入离心母液，实现了最大化资源利用和无废水外排。 4.废气监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》和《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）本项目具体监测内容见表4-3。 表4-3 项目废气排放标准及监测要求一览表 污染物名称 监控位置 频次 国家或地方污染物排放（控制）标准 名称 浓度限值mg/Nm3 速率限值(kg/h) 颗粒物 生产设施排气筒进出口 1次/年 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） 30 / 5.非正常工况排放的废气 项目非正常工况污染源主要为洗涤塔在未开启的状态导致的颗粒物非正常排放，本着最不利原则运行过程操作失误，导致粉尘超标排放，经计算，在非正常工况下，各污染物有组织排放见下表。 表4-4 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 干燥包装粉尘 洗涤塔在未开启状态导致废气超标排放 颗粒物 ＞1.0 0.2 ＜0.2 ＜1 暂时停产 项目在非正常排放情况下，污染物的浓度比正常工况要大得多，说明事故排放会对外界环境造成较大影响。因此针对以上非正常排放情况，需要业主强化环保意识，落实防范措施，具体措施如下：⑴加强员工们对生产设备专业性知识的学习，提高环保意识；⑵安排维护人员，加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的污染物超标现象。 4.废气排放环境影响分析 本项目位于平利县老县镇七里沟村平利县安得利新材料有限公司厂区内，环境空气中PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此本项目位于达标区。根据《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》其他无机化学-硫化物，干燥包装产生的颗粒物采用湿法除尘（收集后经过洗涤塔吸收净化处理后通过15米高排气筒外排），属于排污许可技术规范中推荐的可行技术，可满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3颗粒物排放限值标准，因此，本项目废气不会对周围环境造成较大影响。 废水 本项目无生产废水产生，本项目员工为建设单位现有员工调配，不新增生活污水，所以本项目无废水产生。 三、声环境影响及保护措施 1.噪声源强分布 本项目营运期的噪声主要离心机、振动输料机、风机、全自动包装机等设备噪声，其源强为75～85dB(A)。噪声源调查清单见表4-5、表4-6。 表4-5 工业企业噪声源强调查清单(室外声源) 序号 声源名称 型号 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 运行时段 山体树林衰减后噪声 X Y Z 声功率级 /dB(A) 声功率级 /dB(A) 1 母液转运泵 65-50-125 8.17 7.7 0.5 85 尽量选用低噪声设备、基础减震消声、厂内山体隔声树林 全天运行 75 2 母液转运泵 65-50-125 8.17 8.3 0.5 85 全天运行 75 3 洗涤塔循环泵 L120 8.3 3.6 0.5 85 全天运行 75 4 洗涤塔循环泵 L120 8.9 3.6 0.5 85 全天运行 75 5 引风机 QDZ轴流 6 1.5 1 80 全天运行 70 6 空气干燥机 3000*1200*2000 0.7 3.2 1 80 全天运行 70 7 空气干燥机 3000*1200*2000 2.4 3.2 1 80 全天运行 70 8 循环水泵 IPG50-125J 1.4 7.3 1 85 全天运行 75 9 循环水泵 IPG50-125J 5.21 7.3 1 85 全天运行 75 10 循环水泵 IPG50-125J 1.4 10.1 1 85 全天运行 75 11 循环水泵 IPG50-125J 5.21 10.1 1 85 全天运行 75 12 循环水泵 IPG50-125J 1.4 12.9 1 85 全天运行 75 13 循环水泵 IPG50-125J 5.21 12.9 1 85 全天运行 75 表 4-6 工业企业噪声源强调查清单(室内声源) 序号 建筑物名称 声源 名称 型号 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 声功 率级 /dB(A) X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离 1 生产车间1F 离心机 LLWZ450-N0 80 厂房隔声、基础减震 4.88 25.7 2 4.88 70 全天运行 15 55 1 2 离心机 LLWZ450-N0 80 4.88 28.08 2 3 70 15 55 1 3 自动包装机 / 80 3.4 18.08 2 2 74 15 59 1 4 冷风干燥机 8000×3000×2500 75 8.17 22.96 2 1 75 15 60 1 5 震动输料机 / 80 8.17 18.08 2 1 80 15 65 1 6 震动输料机 / 80 8.17 22.96 2 1 80 15 65 1 7 震动输料机 / 80 8.17 25.46 2 1 80 15 65 1 8 震动输料机 / 80 6 25.46 2 2 74 15 59 1 9 震动输料机 / 80 6 30.22 2 4.7 66 15 51 1 2.噪声影响及达标分析 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测。 ①预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定，在不能缺的声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 ②预测条件假设 a、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； b、考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； c、衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 ③室内声源 a、如果一直声源的声压级L（r0），且声源位于地面上，则 L（r0）=LW-20lg(r0)-8 b、如图所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数；本评价a取1.5。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 c、计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级； 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 d、计算出室外靠近围护结构处的声压级： LP2i(T)= Lp1i(T)-（TLi+6） 式中： Lp2i(T) ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T) ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 e、将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW： LW=Lp2(T)+10lgS Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 f、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源计算方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 ④室外点源 采用的衰减公式为： L（r）=L（r0）-20lg(r/r0) 式中：L（r）——距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源的距离，m； r0——预测点距离噪声源的距离，m。 ⑤计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； t j ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 ⑥预测因子、预测时段、预测方案 a、预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 b、预测时段：固定声源投产运行期。 c、预测方案：本次预测按照最不利情况考虑，即所有设备同时连续运行的情况进行预测，预测厂界昼、夜间噪声的达标情况。 本项目位于现有厂区内，开启作业时对各厂界噪声进行预测。具体预测结果见下表。 表4-7 本项目噪声预测结果一览表（单位：dB(A)） 序号 设备名称 建筑物外噪声 东边界 西边界 南边界 北边界 距离 贡献值 距离 贡献值 距离 贡献值 距离 贡献值 1 母液转运泵 75 301 25.42 226 27.91 73 37.73 304 25.34 2 母液转运泵 75 300 25.45 225 27.95 73 37.73 304 25.34 3 洗涤塔循环泵 75 312 25.11 214 28.39 70 38.09 303 25.37 4 洗涤塔循环泵 75 311 25.14 213 28.43 72 37.85 305 25.31 5 引风机 70 297 20.54 219 28.19 77 32.27 288 20.81 6 空气干燥机 70 302 20.39 208 28.63 79 32.04 297 20.54 7 空气干燥机 70 296 20.57 208 28.63 80 31.93 296 20.57 8 循环水泵 75 288 25.81 209 28.59 83 36.61 292 25.69 9 循环水泵 75 291 25.72 215 28.35 83 36.61 292 25.69 10 循环水泵 75 281 26.02 217 28.27 85 36.41 293 25.66 11 循环水泵 75 292 25.69 208 28.63 87 36.20 296 25.57 12 循环水泵 75 293 25.66 210 28.55 88 36.11 295 25.60 13 循环水泵 75 293 25.66 211 28.51 88 36.11 296 25.57 14 离心机 55 278 6.11 203 8.85 98 15.17 271 6.34 15 离心机 55 273 6.27 200 8.97 100 15 265 6.53 16 自动包装机 59 290 9.75 207 12.68 89 20.01 282 9.99 17 冷风干燥机 60 281 11.02 218 13.23 108 19.33 254 11.9 18 震动输料机 65 280 16.05 221 18.11 96 25.35 258 16.76 19 震动输料机 65 272 16.30 215 18.35 101 24.91 251 17.00 20 震动输料机 65 273 16.27 213 18.43 107 24.41 249 17.07 21 震动输料机 59 277 10.15 208 12.63 105 18.57 255 10.86 22 震动输料机 51 278 2.11 207 4.68 108 10.33 255 2.86 贡献值 36.37 40.24 47.76 36.39 昼间标准值dB（A） 60 60 60 60 夜间标准值dB（A） 50 50 50 50 执行标准 2类 2类 2类 2类 达标情况 达标 达标 达标 达标 预测结果表明，项目运营期厂界四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，因此，项目噪声对周围环境产生的影响较小。 3.噪声防治措施 ①选用的生产设备为行业内成熟、较先进的设备； ②在设备底座添加减震垫，加强设备维护，防止设备不正常运行产生的噪声； ③通过合理布置噪声源，通过墙体阻挡，降低风机对外界影响，达到控制噪声源的效果。 采取以上措施后，项目运行期间对周围环境的影响较小。 4.噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》，项目运营期噪声监测计划见表4-8 表4-8 噪声环境监测计划 污染源名称 监测指标 监测点位置 监测频率 执行标准 噪声 等效连续A声级 厂界四周1m处 1次/季 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准要求 四、固体废物 1.固体废物污染源强 ⑴生活垃圾：项目无新增员工，无新增生活垃圾。 ⑵项目生产过程、设备维护维修过程中使用机油作为润滑剂，因此会产生少量的废机油，根据建设单位现有项目资料，废机油产生量为0.015t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW08（900-249-08），收集后依托现有危废暂存间暂存后，交由安康市金圆旋龙环保科技有限公司处置。 ②废含油抹布：根据建设单位估算，废含油棉纱产生量约为0.002t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW49（900-041-49），收集后依托现有危废暂存间暂存后，交由安康市金圆旋龙环保科技有限公司处置。 表4-9 项目危险废物属性判定表 固废 名称 产生 工序 形态 有害成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 产生量t/a 污染防治 措施 废机油 设备维修维护 固态 废机油 《国家危险废物名录》（2021年） T，I HW08 900-218-08 0.015 依托现有危废暂存间暂存后，交由安康市金圆旋龙环保科技有限公司处置。 废含油抹布 固态 废机油 T、In HW49 900-041-49 0.002 2.危废暂存间可依托性分析 本项目依托厂内现有危废暂存间暂存废机油、废含油抹布，并定期交给安康市金圆旋龙环保科技有限公司进行处理。建设单位现有危废暂存间于2018年4月已通过竣工环境保护验收。危废暂存间外面张贴危废暂存间标识。废机油放置于废机油桶内，底部放置托盘，防止溢流到暂存间外面。暂存间内部张贴危废管理制度，放置危废管理台账，记录危废进出时间及出入量。因此本次技改项目依托现有项目已建成危废暂存间可行。 3.环境管理要求 根据现状调查，评价要求项目设兼职的环保管理人员对厂内的各项环保设施的情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①根据国家和地方的相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标。 ②编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 ③进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，以及制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ④维护环保设施的正常运行和安全生产，对各环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 五、地下水及土壤 1.潜在污染源及污染途径 项目的运营期污染物不含重金属、持久性有机物等物质，可能产生的土壤及地下水污染环节为废机油在危废暂存间进行转移过程发生泄漏、硫化钠溶液和成品硫化钠发生泄露垂直渗入污染土壤，污染物进入地下水环境的途径主要是物料泄漏等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 2.分区防控措施 项目拟采用的分区保护措施如下表。 表4-10 地下水、土壤分区防护措施一览表 序号 单元 防渗分区 防渗要求 1 室外设备区 重点防渗区 地基均采取黏土铺底，然后在上层铺设10~15cm的混凝土、水泥砂浆抹面，对母液中转罐有防腐、防渗处理，并在罐体地面上涂上防水涂料，确保地面防渗层渗透系数≤10-10cm/s，罐区设置围堰及初期雨水收集池，防止罐区污染雨水直接排入下水道。 2 硫化钠产品生产车间 重点防渗区 地基均采取黏土铺底，然后在上层铺设10~15cm的混凝土、水泥砂浆抹面，对2~4层的结晶罐有防腐、防渗处理，并在罐体地面上涂上防水涂料，确保地面防渗层渗透系数≤10-10cm/s 3 硫化钠产品仓储区 重点防渗区 地基均采取黏土铺底，然后在上层铺设10~15cm的混凝土、水泥砂浆抹面，对地面进行防渗、防腐处理，确保地面防渗层渗透系数≤10-10cm/s 4 依托厂区危废暂存间 重点防治区 项目依托现有危废暂存间，已做好防渗处理。废机油放置于废机油桶内，底部放置托盘，防止溢流到暂存间外面 项目各个区域按照以上要求进行防渗、防腐处理后，对地下水和土壤的影响较小。 六、生态环境影响 项目地位于陕西省安康市平利县，评价区生态系统结构单一，植被多样性较低，本项目利用厂区内原有闲置土地进行建设，且用地范围内无生态环境保护目标，不涉及新增建设用地，运营期对生态环境影响不大。 七、环境风险 1、环境风险物质识别及分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1、附录B及附录C，结合《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中规定，本项目涉及风险物质为机油、废机油。废机油在厂区最大暂存量为0.015t，其临界量为2500t；机油在厂区最大暂存量为0.02t，其临界量为2500t，环境风险较小。因此Q＜1，本项目环境风险潜势划分为Ⅰ级，属于简单分析。 2、突发环境事件分析 表4-11 突发环境事件的情况 突发环境事件 事故名称 造成的影响和后果 泄漏事故 危险废物 泄漏 危险废物等在搬运过程中的泄露、存储过程中的倾倒可能会对周围土壤和地下水体造成污染 污染物事故排放 废气处理设备运行故障 若洗涤塔发生故障，导致事故排放，会对周围大气环境产生一定影响。 3、风险防范措施 表4-12 突发环境事件风险防范措施 突发环境事件 事故名称 风险防范措施 泄漏事故 危险废物 泄漏 ①本公司不同品种危险废物分别存放在不同容器中，不得混合； ②危废暂存间应设置相应防渗、防雨淋等措施，并在门口贴有危险废物图片警告标识； ③危险废物包装完整，不渗漏，容器密封、有盖； ④废机油应全部倒入指定区域的废油桶中，不得倒入厂内、外空地、草地及其他地方。 ⑤废机油等在运输至储存间的过程中安排专人负责，对运输人员进行培训，避免废机油等在运输过程中泄漏； ⑥按照《危险废物转移联单管理办法》要求，填写运输、委托处置台帐，并做好存档、管理工作； 污染物事故排放 废气处理设备运行故障 加强对洗涤塔的定期维护，制定环境监测计划，委托有资质单位定期开展环境监测，确保污染物达标排放。废气净化设施制定严格的操作规程，严格按照操作规程进行运行控制，防止操作失误导致废气事故排放。制定环境管理制度，安排专人对设备进行定期检查，发现设备不能正常运行及时维修或更换，避免设备故障导致废气事故排放。 4、环境风险分析 本项目环境风险主要为废机油收集桶损坏、危险废物在收集点运往危废暂存间暂存过程中工作人员失误等原因引起的废机油泄漏事故及火灾等潜在风险对环境的影响。企业需在暂存和转运过程采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制。综上，本项目环境风险可防控。 六、项目环保投资及环保竣工验收 本项目总投资2000万元，环保投资25万元，占总投资1.25%。具体投资见下表。 表4-13 环保设备和投资估算表 分类 污染物 环保设备 环保投资（万元） 废气 颗粒物 废气收集系统、洗涤塔、15米高排气筒1根 20 噪声 基础减振、厂房隔声等 5 固废 危险废物 依托现有危废暂存间暂存后，交由安康市金圆旋龙环保科技有限公司处置 0 合计 25 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 干燥包装工序 | 颗粒物 | 粉尘废气收集后经过洗涤塔吸收净化处理后通过15米高排气筒外排 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中颗粒物排放限值 |
| 地表水环境 | / | / | / | 本项目无生产废水产生，不新增生活污水 |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq | 采用低噪声设备、基础减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废机油、废含油抹布依托现有危废暂存间暂存后，交由安康市金圆旋龙环保科技有限公司处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目所在建筑物地面需进行硬化，各个区域按照相关要求进行防渗后，对地下水和土壤的影响较小。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 危废暂存间作为重点防范和管理对象，企业应在危废暂存间区域配置相应的易燃物标志、灭火器，禁止在周围吸烟等。 |
| 其他环境 管理要求 | 本项目运营过程中，厂区内应设环保管理人员，对厂区内的各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①建设单位应贯彻执行国家有关法律、法规和政策；建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督；编制本公司环保规划和年度发展规划，并组织实施；执行建设项目的“三同时”制度；监督环保设计工程措施及运行管理；配合有关环保部门搞好环境监测与年度统计工作，建立监控档案；搞好本企业环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训。 按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）建立环境管理台账。 表5-1 营运期环境管理台账管理清单 环 境 管 理 清 单 内 容 污染防治措施运行管理信息 1）废气治理设施日常运行信息：废气治理设施记录设施名称、废气排放量、污染物排放情况、数据来源等信息。 2）固体废物日常运行信息：记录各类固废厂区暂存量、综合利用量、自行处置量、委托处置利用贮存量、委托单位等信息。 3）污染治理设施维修维护记录：记录设施故障（事故、维护）状态、故障（事故、维护）时刻、恢复（启动）时刻、事件原因、污染物排放量、排放浓度、是否报告。 监测记录信息 按照监测计划执行。监测质量控制按照HJ/T和HJ819等规定执行 其他环境管理信息 对于停产或错峰生产的，记录起止时间 记录存储及保存 纸质存储：将纸质台账存放于保护袋等保存介质中，由专人签字、定点保存；保存不得少于5年； 电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存不得少于5年； ②监测计划 按照报告中提出的监测计划进行监测，并保留好监测报告。监测委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，对检（监）测机构的资质进行确认。 ③三同时制度及竣工验收制度 项目应严格执行“三同时”，取得环评批复后方可施工，建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）进行环保竣工验收。 |

# 六、结论

从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 37.24t/a | 37.24t/a | 0 | 1.188t/a | 0 | 38.428t/a | +1.188t/a |
|  | SO2 | 377.58t/a | 377.58t/a | 0 | 0 | 0 | 377.58t/a | 0 |
|  | NOX | 248.25t/a | 248.25t/a | 0 | 0 | 0 | 248.25t/a | 0 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 废机油 | 1t/a |  |  | 0.015t/a |  | 1.015t/a | +0.015t/a |
|  | 废含油抹布 | 0.13t/a |  |  | 0.002t/a |  | 0.132t/a | +0.002t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 102.6t/a |  |  | 0 |  | 102.6t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水

循环水盘管冷却补充

洗涤塔补充

1.92

1.44

0.48

0.48

1.44

噪声

噪声、扬尘、固体废物

噪声、扬尘

设备安装

主体工程

基础工程

工程验收

土地平整

施工废水、建筑垃圾

四效蒸发浓缩

第一台单效蒸发器

硫化钠含量36％

结晶、搅拌

3%~4%碱液

离心

下部尾液

上部白色晶体

第二台单效蒸发器

干燥水分

风干干燥

水洗塔

硫化钠粉尘

制片

包装

硫化钠含量60％

硫化钠含量42％

包装、外售

出厂外售