建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称:  安康中心城市供水保障技改工程

建设单位（盖章）:  安康水务（集团）有限公司

编制单位:   安康市环境工程设计有限公司

编制日期：2020年6月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别---按国标填写。

4、总投资---指项目投资总额。

5、主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距离等。

6、结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见---由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	15

2建设项目所在地自然环境简况	16

3环境质量状况	18

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	18

3.2主要环境保护目标	20

4评价适用标准	21

5建设项目工程分析	23

5.1工艺流程简述（图示）	23

5.2主要污染工序	27

6主要污染物产生及预计排放情况	35

7环境影响分析	36

7.1施工期环境影响分析及防治措施	36

7.2运营期环境影响分析及环保措施	40

8拟采取的防治措施及预期治理效果	56

9结论与建议	57

附图：

1、附图1：项目地理位置图；

2、附图2：项目净水厂四至关系；

3、附图3：项目场地现状照片；

4、附图4：项目平面布置图；

5、附图5：项目地水系图；

6、附图6：监测点位示意图。

附表：

建设项目环评审批基础信息表。

附件：

1、安康水务（集团）有限公司《建设项目环评委托书》；

2、安康市发展和改革委员会《陕西省企业投资项目备案确认书》（2019-610900-46-03-059762）；

3、安康市人民政府国有资产监督管理委员会《关于安康水务（集团）有限公司启动实施安康中心城市供水保障技改工程的批复》（安国资函[2020]3号）；

4、《安康市人民政府市长办公会议纪要》（2019年第十三次）；

5、安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）《关于安康中心城市供水保障技改工程相关请示的复函》；

6、《环境质量监测报告》；

7、《统一社会信用代码证书》。

8、《专家意见》。

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 安康中心城市供水保障技改工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 安康水务（集团）有限公司 |
| 法人代表 | 刘怀平 | 联 系 人 | 拜鹏举 |
| 通讯地址 | 安康市汉滨区汉宁路1号 |
| 联系电话 | 15909159768 | 传真 |  | 邮编 | 725000 |
| 建设地点 | 安康市汉滨区马坡岭、红土岭、高新区钻石西路 |
| 立项审批部门 | 安康市发展和改革委员会 | 项目代码 | 2019-610900-46-03-059762 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 自来水生产和供应 D4610 |
| 占地面积（亩） | / | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资（万元） | 21803 | 其中:环保投资(万元) | 296.2 | 环保投资占 总投资比例 | 1.36% |
| 建成投产日期 | 2021年12月 |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目概况 1、项目由来 饮水安全关系到人民群众的身体健康、生命安全和社会稳定的大事。近年来，安康市、区政府高度重视中心城区供水安全问题。但是随着中心城区的经济发展和人口快速增长，安康城区现有的供水体系已无法确保经济发展和居民饮水安全，主要体现在水量供需不平衡、供水工程存在水质安全风险、供水工程运行管理机制不合理三方面的问题。中心城区供水是关乎民生的重大项目，保证取水水质是工程建设的关键。 因此，对现有中心城市供水设施的改造和新建，进一步提高城市化供水设施产能，扩大供水服务范围，提供供水水质，从而保障中心城市供水安全很有必要。为了建成“水源可靠、设施配套、管理科学、服务规范、水质达标、应对从容”的供水安全保障体系，安康水务（集团）有限公司拟实施安康中心城市供水保障技改工程，拟对马坡岭水源地扩能改造、增设引水管道、扩能改造江南净水厂、提标改造江北净水厂、新建江南江北过江互通管网，同时对水源地保护区进行环境整治、标准化建设，以适应城镇化和工业化快速发展对供水设施的新需求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“第三十三、水的生产和供应业”第“95自来水生产和供应工程”，“全部”需编制环境影响报告表。安康水务（集团）有限公司于2020年5月委托安康市环境工程设计有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作，通过分析、预测和评估该项目实施可能造成的环境影响，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，为环保部门项目审批提供决策依据。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策相符性 该项目为自来水生产与供应业，已取得安康市发展和改革委员会《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码2019-610900-46-03-059762）。根据国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类”中“第二十二条城镇基础设施”中“第9款城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。故本项目符合国家产业政策。 （2）与安康市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的符合性 安康市“十三五”规划纲要提出：按照“一江两岸、一心多区、山水环绕、桥道贯通”的城市空间布局，加快中心城市重大功能板块建设，推动老城新城、主城辅城、江南江北联动发展。以建设区域中心城市和生态宜居品质城市为目标，突出核心、重心北移、提升江南，坚持湖城一体、产城融合，不断优化功能结构、强化产业支撑、美化城市环境、彰显文化魅力，把中心城市建设成为秦巴腹地的“璀璨明珠”。中心城市建设重点工程中给排水及防涝工程建设项目主要有：黄洋河水厂、中心城市供水水源泵站迁移、东坝片区排水防涝（雨污水管网、泵站）、西坝片区排水防涝、江北水厂一期提升改造等工程。本项目为安康中心城市供水保障技改工程，主要对马坡岭水源地、加压泵站、江南净水厂、江北净水厂及供水管网等进行新建或改造，进一步提升安康中心城市供水工程保障能力，符合安康市“十三五”规划要求。 （3）选址合理性分析 本项目位于安康市汉滨区马坡岭、七里沟、柳树村和高新区钻石西路，对现有供水设施（泵站、引水管网、净水厂等）进行改造，不新增用地，符合安康市土地利用规划。项目实施后采取相应的污染防治措施，各项污染物均能达标排放或妥善处理，不会对周边环境造成影响，不会改变环境功能类别。因此，从环保角度分析本项目选址可行。 （4）“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1.1。 表1.1 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单” 本项目 相符性 生态保护红线 项目位于安康中心城区，属于供水设施改造工程，项目地尚未出台生态保护红线。 符合 环境质量底线 评价区环境空气质量现状总体未达到《环境空气质量标准》二级标准；地表水水质监测指标均满足《地表水环境质量标准》要求；昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》要求。 通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。 符合 资源利用上线 项目为市政供水工程，用电、用水量不会超过区域水、电负荷，用地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求，因此项目符合资源利用上线的要求。 符合 环境准入负面清单 项目建设符合相关产业政策，不在《汉滨区国家重点生态功能区产业准入负面清单》（汉政办发[2019]142号）限制类和禁止类项目清单内，项目的设立符合国家产业政策。 符合 3、评价工作过程 我单位接受委托后立即组织专业技术人员对项目现场进行了踏勘和调查，收集了相关基础资料，针对项目可能涉及的污染问题及生态破坏，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染问题提出了相应的防治对策和管理措施，对工程可能带来的环境影响做出客观的论述。在此基础上，编制完成了《安康水务（集团）有限公司安康中心城市供水保障技改工程环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 4、环境影响评价的主要结论 本项目符合国家产业政策及当地规划要求。在采取项目可研和报告表提出的污染防治措施后，废水、噪声、废气可做到达标排放，固废得到妥善处置。从满足生态环境质量目标要求角度分析，项目的建设是可行的。 1.1.2编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018.8.31。 2、规章制度 （1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号令），2017.10.1； （2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部44号令），2018.4.28； （3）国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020.1.1； （4）国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），2011.10.17； （5）国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），2013.9.10； （6）国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号），2015.4.2； （7）国务院《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号），2016.5.31； （8）国务院《关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号），2016.11.24； （9）国务院《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号），2018.6.27； （10）环境保护部《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31号），2015.1.1； （11）环境保护部《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发[2015]162号），2015.12.11； （12）生态环境部《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（部令第1号），2018.4.28； （13）环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），2016.10.26； （14）生态环境部《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）； （15）《陕西省固体废物污染防治条例》，2015.11.19； （16）陕西省人大《陕西省地下水条例》，2016.4.1； （17）《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》，2006.3.1； （18）《陕西省大气污染防治条例（2017修正版）》，2017.7.27； （19）陕西省人民政府《关于印发<陕西省水污染防治工作方案>的通知》（陕政发〔2015〕60号），2015.12.30； （20）陕西省人民政府《关于印发<陕西省土壤污染防治工作方案>的通知》（陕政发[2016]52号），2016.12.30； （21）陕西省人民政府《关于印发“十三五”全省老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》（陕政发[2017]46号），2017.10.10； （22）《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订），2018.9.22； （23）陕西省人民代表大会常务委员会《陕西省秦岭生态环境保护条例(2019修订)》（[十三届]第十八号），2019.12.1； （24）陕西省人民政府办公厅《关于印发四大保卫战2019年工作方案的通知》（陕政办发〔2019〕12号），2019.3.23； （25）陕西省人民政府《关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（陕政发〔2017〕47号）； （26）陕西省人民政府《陕西省水功能区划》（陕政发[2004]100号）； （27）陕西省人民政府《陕西省生态功能区划》（陕政发[2004]115号）； （28）陕西省人民政府《陕西省主体功能区规划》（陕政发[2013]15号）； （29）陕西省发展和改革委员会《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号）； （30）陕西省生态环境厅《关于进一步提升环评管理效能的通知》（陕环环评函〔2020〕13号）； （31）安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》（安政发[2013]31号），2013.10.14； （32）安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发[2013]32号），2013.10.14； （33）安康市人民政府《关于印发<大气污染综合整治行动工作方案>的通知》（安政发[2015]16号），2015.5.14； （34）安康市人民政府《关于印发<安康市水污染防治工作方案>的通知》（安政发〔2016〕7号），2016.3.22； （35）安康市人民政府《关于印发<安康市土壤污染防治工作方案>的通知》（安政发〔2017〕12号），2017.4.1； （36）《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》； （37）安康市人民政府《安康中心城市打赢蓝天保卫战专项整治行动工作方案》（安政发〔2019〕19号）； （38）安康市人民政府办公室《关于印发四大保卫战2019年工作实施方案的通知》（安政办发〔2019〕22号），2019.5.20； （39）安康市生态环境局《关于进一步优化环评审批服务助推经济高质量发展的通知》（安环发[2020]16号）； 3、环评导则及技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则——总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ 2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （7）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）； （8）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）； （9）《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）； 4、相关文件 （1）安康水务（集团）有限公司《建设项目环评委托书》； （2）安康市发展和改革委员会《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码2019-610900-46-03-059762）； （3）安康市人民政府国有资产监督管理委员会《关于安康水务（集团）有限公司启动实施安康中心城市供水保障技改工程的批复》（安国资函[2020]3号）； （4）《安康市人民政府市长办公会议纪要》（2019年第十三次）； （5）安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）《关于安康中心城市供水保障技改工程相关请示的复函》； （6）《安康中心城市供水保障技改工程可行性研究报告》。 1.1.3中心城区供水现状 安康中心城市现有三个集中式生活饮用水源地，分别为马坡岭饮用水源地、红土岭饮用水源地、许家台饮用水源地，这三个饮用水源地分别承担着安康城区江南、江北30余万居民用水及工业用水，平均每天集中供水90000余吨。安康江南自来水厂原水取水泵站位于安康市汉滨区马坡岭，目前泵站取水能力为60000m3/d。在汉滨区果园小区设置有一个管网中途加压泵站（二级泵站），泵站的供水能力为15000m3/d，扬程约为45m。江北水厂从黄石滩水库取水，应急水源从红土岭水电站出水采用水泵抽取。 目前安康中心城区建设有2座净水厂，分别为江南净水厂和江北净水厂。江南净化厂位于汉滨区吉河镇观新村，一期工程原设计净水处理能力为40000m3/d，采用穿孔旋流反应-斜管沉淀+虹吸滤池的处理工艺，实际处理能力18000m3/d；二期原设计处理能力为40000m3/d，采用网格絮凝-斜管沉淀+V型滤池的处理工艺，现状处理水量为38000m3/d。江北净化厂位于高新区钻石西路，一期、二期工程的设计总处理能力为80000m3/d，其中一期工程原设计处理能力为30000m3/d，采用折板絮凝池-斜管沉淀+虹吸滤池的处理工艺，二期工程原设计处理能力为50000m3/d，采用网格絮凝池-斜管沉淀+V 型滤池的处理工艺。现江北净水厂一期工程基本停运，实际处理能力约为50000m3/d，远达不到设计能力。 目前江南水厂至江北区城市供水管网仅有一路供水管线，无法保障供水安全性，需增设一趟供水管线，使得江南水厂供给江北区形成双管线，并采用连通管。 由于目前安康中心城市供水工程取水设施取水能力不足，净水厂处理效率低、实际处理能力远达不到设计能力，供水管网单一，不能保障供水安全，水源地周边存在环境污染情况，因此亟需进行改造、整治，提高供水能力，保障供水安全。 1.1.4供水需水量预测 《安康中心城市供水保障技改工程可行性研究报告》依据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）中推荐的城市综合用水量指标，以城市总体规划人口确定的水量为规划期城市最高日用水量，对安康中心城区服务区域内的市政统一供给水量进行估算。由估算可知，中心城市2020年日用水量为15.95万m3/d，2025年日用水量为17.9万m3/d。目前取水泵站取水能力、净水厂实际处理能力均无法满足供水需求，因此需对取水泵站进行改造、对现有净水厂进行改造扩建，已提供中心城市供水能力，保障城市供水安全。 1.1.5项目选址 本项目包含马坡岭取水泵房及配套管网工程、江南净水厂扩能改造、江北净水厂扩能改造、江南江北过江管网工程、果园泵站改造工程、应急水源建设工程、水源地生活面源污染治理及供电、安防工程等内容，均在现有厂站基础上进行，不涉及居民点拆迁，未占用基本农田。项目地理位置见附图1，各站点四至情况见附图2，场地现状照片见附图3。 1.1.6建设规模和内容 1、项目基本情况 （1）项目名称：安康中心城市供水保障技改工程 （2）建设单位：安康水务（集团）有限公司 （3）建设性质：改扩建 （4）行业类别：自来水生产和供应D4610 （5）建设地点：安康市汉滨区马坡岭、七里沟、高新区钻石西路 （6）建设规模：项目对现有马坡岭取水泵房进行改造；扩改马坡岭取水口—江南净水厂输水管线；江南净水厂一二期进行技术改造，使其处理能力达到70000m3/d，扩建日处理30000m3/d的三期净水厂；江北净水厂一期工程升级改造，使其恢复日处理30000m3/d的处理规模；新增一条江南江北过江输水管网；改造果园加压泵站，管线设计供水能力达到15000m3/d；红土岭应急水源地取水口提升泵站、原水输送管线进行改造，修建滚水坝一座；许家台水源地生活面源治理，建设污水处理、垃圾收集设施；新引入一条供电专线形成双回路，保证供水设备供电安全；供水设施周边安装周界入侵系统以及视频监控系统。 （7）项目总投资：总投资21803万元 2、工程建设内容 本项目建设内容涉及泵站改造、净水厂改造扩建、增设供水管网、水源地环境治理以及供电、安防等过程。项目实施后，马坡岭泵站取水能力为100000m3/d，江南净水厂三期净水能力合计为100000m3/d；江北净水厂一期提标改造后恢复30000m3/d的净水能力，一二期净水能力共计80000m3/d。江南、江北两净水厂合计达到180000m3/d的供水能力。具体建设内容见表1.2。 表1.2 项目建设内容一览表 工程类别 名称 建设内容及规模 依托关系 主体工程 马坡岭取水泵房及配套管网工程 马坡岭取水泵站扩容：在原有的土建工程的基础上，对水泵及配套动力设施进行改造更换，增加移动式取水头部，对泵房顶部木结构仿古亭修缮及景观亮化，原配电室迁移。扩容后泵房内设置5台水泵（4用1备），单台水泵流量由540m3/h扩大至1400m3/h，扩容后泵站取水能力由60000m3/d扩大至100000m3/d。 改扩建 引水管道增设：由于原水取水量扩容40000m3/d，需沿观新村周边道路及汉江河堤增设一根DN600原水输送管线，拟采用球墨铸铁管，管网长度为1200m。 新建 江南净水厂扩能改造 一期净水工程提标改造：更换一期工程斜管沉淀池内斜管沉淀池填料，采用玻璃钢材质的斜管箱，Ф80孔径，安装倾角60°，斜管体积200m3。同时更换虹吸滤池内滤料，采用单层细砂滤料，滤层厚度700mm。需用滤料体积120m3。 改造 三期净水工程为新建，设计日处理能力为30000m3/d，拟采用管式静态混合器+网格絮凝池+斜管沉淀池+V型滤池+次氯酸钠消毒工艺。 江南净水厂改造扩能后，一二期处理能力达到70000m3/d，新建三期工程处理能为30000m3/d，整个江南净水厂达到100000m3/d的目标处理规模。 新建 消毒方式：厂区出水消毒方式由液氯消毒改为次氯酸钠消毒。 改造 江北净水厂一期提标改造及智慧水务系统 一期提标改造：仅对一期工程进行改造，二期工程不变。将一期工程原有虹吸滤池拆除更改为V型滤池，将原有的斜管沉淀池内部的斜管及相关设备附件进行更换，一期改造工程净水工艺为：折板絮凝池（利旧）+斜管沉淀池+V型滤池+氯消毒。改造完成后恢复一期工程处理能力30000m3/d，从而使得江北水厂整体供水能力达到80000m3/d。新增DN800自来水压力流输水管线一趟，采用球墨铸铁管，管线长度约为960m。 改造 智慧水务：完成智慧水务监测信息管理平台、智慧调度平台以及四大支撑体系（数据采集体系、网络传输体系、业务支撑体系、公共服务体系）的建立，以及管理、维护系统的运行。 新建 加压泵站管线改造 废弃果园泵站，由江南水厂二级加压泵站单独敷设供水管路接至果园泵站出水管网直接供水。本次新增两趟DN400及一趟DN300压力流输水管线，其中一趟DN400管线供给巴山路片区，长度约为2500m；另外一趟DN400管线供给南环路片区，长度约为2500m。DN300管线供给汉滨区城东地势最高居民区，长度约为2000m。管道管材为球磨铸铁管。 改造 江南江北过江互通管网 拟新增两根DN600的输水管道，出厂管沿汉江河滩双线敷设，管材采用D630x16mm钢管；穿河管道采用围堰导流、穿越汉江底部的方式进行布设。管网长度约3000m。 新建 马坡岭水源地保护区环境整治 包括生活污水收集、生活垃圾收集、水源地一级保护区隔离设施三方面。 生活污水收集：对许家台村原住民住户产生的生活污废水经管网收集及化粪池处理后，通过新建一体化污水集中式提升泵站提升至红联村已有市政管网。收集管网主管采用DN300及DN200的HDPE双壁波纹管， 提升泵站采用一体化结构，井筒直径2.0m、高度5.0m，材质为缠绕玻璃钢，内设水泵2台；污水提升泵站至红联村的管道过河方式选用桩架过河的方式。 生活垃圾收集：红联村、许家台村、中心养老院及佘家窑村生活垃圾集中收集点各1 座。 水源保护区隔离设施：建设景观墙隔离带2.7km，景观墙高度为2.0m。建设乔木+灌木组合的景观隔离带3.0km，宽度2.0m。 新建 红土岭应急水源地标准化建设工程 应急水源地从红土岭电站出水处河道取水，标准化工程包括地表水取水构筑物和输水管网。取水泵站建设井筒式钢筋混凝土圆形泵站1座，内含取水泵3台，设计输水能力50000m3/d，设计扬程120m；取水泵站下游建设钢筋混凝土结构滚水坝一座，滚水坝长度约50m。新建泵站至山顶集水池原水输送管道300m，管径DN800，采用球磨铸铁管。 改造 供电专线 改造 江南水厂及马坡岭取水泵站从直距项目地约5km处的江北110kV 开闭所引入一路10kV接入，形成双回路；江南水厂现有供电专线由架空敷设方式改造为随市政道路电缆沟敷设的方式，改造长度约4.5km。 江北水厂扩能改造拟从直距项目地约3.8km处的江北变电站110kV 开闭所引入一路10kV 接入，形成双回路，保障供电稳定与安全。 改造 标准化防恐安防 对出入口、周界、厂区道路、生产单元、取水口、公共区域、办公室以及其他重要设防区域设置视频监控、脉冲电子围栏等安防设施。同时建立完善的反恐安防制度，定期进行反恐演练，配置应急器械器材。 新建 辅助工程 办公用房 项目在现有中心城市供水设施基础上进行改造或扩建，不新增用地，办公设施依托现有江南净水厂和江北净水厂办公设施。 依托现有 加药间 江南净水厂消毒方式由液氯消毒改为次氯酸钠消毒，设置次氯酸钠库房；江北净水厂依托现有次氯酸库房。 依托现有 公用工程 供 水 净水厂原水由马坡岭泵站抽取汉江地表水，江北水厂原水来自黄石滩水库，人员生活用水由净水厂出水提供。 依托现有 排 水 厂区实行雨污分流制，雨水经顺坡自流，就近排入地表水体；厂区人员活动产生的生活污水依托江南、江北净水厂现有生活污水处理设施处理后排入市政管网，分别进江南再生水厂和江北污水处理厂再处理。 依托现有 供 电 江南水厂及马坡岭取水泵站现有江南变电站1 路10kV专线供应，本次扩能改造拟从直距约5 km处的江北110kV开闭所引入一路10kV接入，形成双回路；江北水厂扩能改造拟从直距约3.8km处的江北变电站110kV 开闭所再引入一路10kV接入，形成双回路。厂区低压变配电依托厂区已有变配电设施。 改造 环保工程 废水治理 净水厂生产废水经沉淀处理后依托现有的排污系统进市政污水管网，分别进江南、江北污水处理厂处理。 依托现有 人员生活污水依托净水厂现有生活污水处理设施处理后进污水处理厂。 固废治理 生活垃圾依托厂区现有收集设施收集处理。 依托现有 污泥经浓缩、脱水，清运至垃圾填埋场填埋；检验废液采用专用容器收集后交有资质单位处置。 新增脱水设施 噪声治理 水泵、污泥泵等设备均布置于水中；机械按照减振垫与隔声罩降低噪声；厂区周边设置绿化带，绿化降噪。 依托现有 3、项目主要工艺设备 项目主要工艺设备情况见表1.3。 表1.3 项目主要工艺设备情况一览表 序号 名称 规格/参数 单位 数量 备注 1 马坡岭取水泵房及配套管网 1.1 管网 卷焊钢管D630，δ=16mm m 1200 1.2 移动式取水头部 可移动式，取水流量10万m3/d 套 1 1.3 加压水泵 单台水泵流量为1080m3/h，扬程为84m 台 5 4用1备 1.4 焊接钢管 卷焊钢管D114～1020， m 80 δ=4～20mm 1.5 排气阀 DN100 个 1 1.6 手动蝶阀 DN400、500、600 个 17 17 电动蝶阀 DN500 个 5 1.8 三通 个 17 1.9 多功能水泵控制阀 DN500 个 5 1.10 弯管 个 8 1.11 格栅 2200mm×2200mm 块 8 1.12 流量计 DN600 台 2 1.13 闸阀 个 3 1.14 排水篦子 m 20 1.15 潜水排污泵 单台水泵流量为45m3/h，扬程为23m 台 2 1用1备 2 江南净水厂 2.1 配水井 L×B×H=4×1.8×6.5m 座 1 2.2 网格絮凝池 L×B×H=7×10×4.8m 座 2 2.3 斜管沉淀池 L×B×H=8×13×4.84m 座 2 2.4 V型滤池 L×B×H=7×10×5.2m 座 2 2.5 2. 管式静态混合器 台 1 2.6 絮凝池格栅 L×B×H=8×13×4.84m 块 84 2.7 絮凝剂投加装置 Q=1.2m3/h，P=50Psi 套 2 2.8 应急药剂投加装置 Q=1.0m3/h，P=50Psi 套 1 2.9 斜管箱 Ф80 m3 820 2.10 V型滤池滤料 d50=0.8mm m3 295 2.11 重力无阀滤池滤料 d10=0.55mm，K80＜2.0 m3 226 2.12 进水流量计 台 2 2.13 加药电磁流量计 台 4 2.14 管道阀门 套 1 2.15 消毒设施 台 8 2.16 气动排泥阀 套 18 2.17 排泥检修闸阀 套 18 2.18 次氯酸钠加药系统 套 1 2.19 排泥水系统 套 1 3 江北净水厂 3.1 絮凝剂投加装置 Q=1.2m3/h，P=50Psi 套 2 3.2 3.3 V型滤池 LxBxH=7x10x5.2m 个 2 3.3 应急药剂投加装置 Q=1.0m3/h，P=50Psi 套 1 3.4 玻璃钢斜管箱 Ф80 m3 500 3.5 虹吸滤池滤料 d10=0.55mm，K80＜2.0 m3 210 3.6 V型滤池滤料 d50=0.8mm m3 180 3.7 进水电磁流量计 台 2 3.8 加药电磁流量计 台 4 3.9 管道阀门 套 1 3.10 吸泥行车 台 1 3.11 次氯酸钠加药系统 套 1 3.12 排泥水系统 套 1 3.13 管网 球墨铸铁管DN800 m 960 4 江南江北过江互通管网 4.1 管网 球墨铸铁管DN600 m 8100 4.2 过江段管网 D630x16mm Q235B钢管 m 900 4.3 不锈钢蜗轮蜗杆蝶阀 D371X-16DN600 只 8 4.4 不锈钢球阀 DN50，承压 1.6Mpa 只 8 4.5 90°钢制弯头 DN400，承压 1.6Mpa 个 20 4.6 超声波流量计 量程0～3000m3/h 个 4 4.7 DN600阀门井 座 18 4.8 N600 闸阀 个 20 4.9 电磁流量计 球墨铸铁管DN600 个 2 4.10 排气阀 DN600 个 8 5 果园泵站改造工程 5.1 管网 球墨铸铁管DN400 m 5000 5.2 管网 球墨铸铁管DN300 m 2000 5.3 不锈钢蜗轮蜗杆蝶阀 只 30 5.4 304不锈钢球阀 DN50，承压1.6Mpa 只 4 5.5 5.6 90°钢制弯头 DN300～400，承压1.6Mpa 个 30 5.6 超声波流量计 量程0～3000m3/h 个 3 5.7 阀门井 座 12 6 红土岭应急水源地建设 6.1 提升压泵 Q=1050m3/h，H=120m，N=560KW 台 3 6.2 电磁流量计 DN600 Qmax=2000 m3/h 套 3 6.3 不锈钢蜗轮蜗杆蝶阀 D371X-16 DN800 只 10 6.4 304不锈钢球阀 DN50，承压1.6Mpa 只 8 6.5 90°钢制弯头 DN800，承压1.6Mpa 个 20 6.6 超声波流量计 量程0～3000m3/h 个 4 6.7 手动闸阀 SZ45X-10DN200软密封闸阀 个 8 6.8 排气阀 DN80，工作压力1，60MPa 个 8 6.9 输水管网 DN800 米 300 6.10 取水泵站 9xH=12x20m 座 1 6.11 阀门井 LxBxH=1.8x3.2x2.8m 座 10 6.12 滚水坝 L=50，坝顶宽度4m 座 1 7 马坡岭饮用水源地保护区环境整治 7.1 污水收集支管 (HDPE双壁波纹 管) DN100 m 2500 7.2 污水收集支管 (HDPE双壁波纹 管） DN200 m 3500 7.3 污水收集干管 (HDPE双壁波纹 管) DN300 m 2000 7.4 检查井 φ900 个 150 7.5 检查井 φ1100 个 80 7.6 跌水井 φ900 个 20 7.7 钢管 DN100 m 500 7.8 7.9 污水提升一体化泵站 井筒直径2.0m，井筒高度5.0m 套 1 7.9 管理工作站 套 1 7.10 超声波液位计 4～20mA 套 1 7.11 电磁流量计 4～20 mA 套 1 7.12 景观隔离墙 墙高2.0m m 1500 7.13 景观绿化隔离带 宽度3.0m m 3000 7.14 垃圾集中收集站 座 3 8 安防系统工程 8.1 门禁系统 套 6 8.2 交换机 台 6 8.3 64路录像机 台 4 8.4 视频服务器 台 2 8.5 视频软件 套 2 8.6 46寸液晶拼接屏 TC-P46FG 台 8 8.7 电口交换机 16口千兆 台 8 8.8 光口交换机 S5130S-28F-EI 台 8 8.9 出入口车辆识别系统 套 2 8.10 闯岗自动阻车器 套 2 8.11 电子围墙 套 4 8.12 监控器 套 8 8.13 监控无人机 旋翼式 台 4 1.1.7原辅材料消耗情况 本项目主要原辅材料消耗情况按技改后整个厂区产能核算，消耗量见表1.6。 表1.6 主要原辅材料消耗量 序号 名称 用途 单位 年用量 1 原水 江南、江北净水厂 万m3/a 6570 2 聚丙烯酰胺PAM 污水助凝剂 t/a 11.4 3 聚合氯化铝PAC 污水絮凝剂 t/a 1150 4 次氯酸钠 消毒剂 23.58 5 电 泵站、净水厂用地 万kW·h 2381 本项目原辅材料主要是絮凝剂（聚合氯化铝PAC、助凝剂PAM）和消毒剂（次氯酸钠固体）。根据建设单位提供的资料，PAC的消耗量约1150t/a、PAM的消耗量约11.4t/a，PAC、PAM均采用袋装固体，最大储存时间为1月，PAC最大储量为96t（江南净水厂53.3t、江北净水厂42.7t）；PAM最大储量为1t（江南净水厂0.53t、江北净水厂0.47t）；次氯酸钠固体的消耗量约23.58t/a，最大储存时间为2月，江南净水厂最大储存量为2.18t、江北净水厂最大储存量为1.75t。 （1）PAC 聚合氯化铝也称碱式氯化铝，代号PAC。通常也称作净水剂或混凝剂，它是介于AlCl3 和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m，其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度。 PAC有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用PH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效去除水中色质、SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。液体产品为无色、淡黄色、淡灰色或棕褐色透明或半透明液体，无沉淀。固体产品是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末。产品中氧化铝含量：液体产品>8%，固体产品为20%-40%，碱化度70%-75%。 （2）PAM 聚丙烯酰胺简称PAM，又分阴离子（HPAM)阳离子(CPAM)，非离子(NPAM)是一种线型高分子聚合物，白色颗粒，分子量150万－2000万，密度=1.3。PAM是水溶性高分子化合物中应用最为广泛的品种之一，聚丙烯酰胺和它的衍生物可以用作有效的絮凝剂、增稠剂、纸张增强剂以及液体的减阻剂等，广泛应用于水处理、造纸、石油、煤炭、矿冶、地质、轻纺、建筑等工业部门。该产品的分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附，有着极强的絮凝作用。PAM在50-60℃下溶于水，水解度为5%-35%，也溶于乙酸、丙酸、氯代乙酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂。 其絮凝作用原理：PAM用于絮凝时，与被絮凝物种类表面性质，特别是动电位，粘度、浊度及悬浮液的PH值有关，颗粒表面的动电位，是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM，能使动电位降低而凝聚。聚丙烯酰胺在使用之前一般都需配制成0.1%～0.5%的稀释溶液备用，在使用之前还需要近一步稀释成0.01～0.05%的溶液。 （3）次氯酸钠 次氯酸钠，分子式为NaClO，密度1.2，白色粉末（固体），有似氯气的气味，CAS号：7681-52-9。熔点-6℃，沸点102.2℃。对环境危害无明显污染，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。NaClO呈黄色极不稳定固体。溶于水，微黄色。水溶液呈碱性反应，能逐渐分解为氯化钠、氯酸钠和氧，是强氧化剂。在光的作用下或加热分，分解特别迅速。水溶液在真空中蒸发时，能析出不稳定的五水物NaClO·5H2O，极易变为一水物NaClO·H2O。后者加热到70℃时即分解并爆炸。次氯酸钠广泛用于漂白纸浆、织物，并用作氧化剂和水净化剂等。 1.1.8公用工程 1、供配电 本工程用电主要为生产及生活照明用电，主要依托现有设施的供配电系统。江南水厂及马坡岭取水泵站现有江南变电站1 路10kV专线供应，为确保项目供水用电的安全性和稳定性，本次扩能改造拟从直距约5 km处的江北110kV开闭所引入一路10kV接入，形成双回路；江北水厂扩能改造拟从直距约3.8km处的江北变电站110kV 开闭所再引入一路10kV接入，形成双回路。项目供电有保障。 2、给水 本项目为供水工程项目，江南净水厂水源来自汉江地表水、江北净水厂水源来自黄石滩水库，同时可为厂区净水构筑物及设备冲洗、绿化及消防等供水。生活用水为净水厂出水。汉江及黄石滩水库水量充沛，可满足净水厂用水需求。 3、排水 厂区排水为雨污分流制，厂区雨水由雨水口收集后汇入厂区雨水管道，并自流排入市政雨水管网；厂区废水主要为净水设施反冲洗废水以及厂区员工生活污水，依托厂内污水处理设施处理后排入市政污水管网，分别进江南、江北污水处理厂再处理。 4、供热制冷 项目所在区域非强制采暖区，值班室冬季采暖、夏季制冷使用电能，安装变频式冷暖空调分体机。 1.1.9工作制度与劳动定员 项目计划2020年7月动工，预计2021年12月投入运营，工期约18个月，施工期劳动定员70人。 根据项目可行性研究报告核算，技改后项目共计劳动定员130人，全部依托现有江南、江北净水厂职工，不新增劳动定员。本项目运营期采取连续运作方式，年运行365天。 1.1.12项目总投资 本项目总投资为21803万元，资金来源为：20%由建设单位自筹，80%申请银行贷款。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为改扩建项目，目前安康中心城市主要由安康江南净水厂、江北净水厂给城区供水。安康江南自来水厂原水取水泵站位于安康市汉滨区马坡岭，目前泵站取水能力为60000m3/d，供水管网在汉滨区果园小区设置有一个管网中途加压泵站，泵站的供水能力为15000m3/d。江南水质净化厂一期工程原设计处理能力为40000m3/d，实际处理能力18000m3/d，二期设计处理能力为40000m3/d，现状处理水量为38000m3/d，江南净水厂目前现状净水能力为56000m3/d。江北水质净化厂一期、二期工程的设计总处理能力为80000m3/d。其中，一期工程设计处理能力为30000m3/d，二期工程设计处理能力为50000m3/d。由于一期工程设施老化，絮凝、沉淀工序运行效果不佳，目前已基本停运，江北净水厂实际处理能力为50000m3/d，远达不到设计能力。污水处理反冲洗泥浆废水简单沉淀后直接外排，污泥未脱水外运处置。 随着中心城市经济发展和人口快速增长，安康城区现有的供水体系已无法确保经济发展和居民饮水安全，经常出现用水高峰时段水量和水压不足的问题，同时安康江南、江北仅一根过江管网，无法保障供水安全，实现应急互补。本项目通过对取水泵站、净水厂、应急水源地及供水管网等进行改造、新建，能有效提高水厂运行安全可靠性和应急保障程度，提升城市供水设施水平，改善供水水质，满足人民群众日益增长的水质要求，建立健全区域共享、资源互补、应急备用的安全供水体系。 本项目实施后，可有效缓解中心城市供水安全问题，整治水源地保护区污染问题，同步对净水厂存在的问题进行整改，确保水质达标排放，污染物达标排放。 |

# 2建设项目所在地自然环境简况

2.1地形、地貌 安康以汉江为界，分为两大地域，北为秦岭地区，南为大巴山地区，以汉水—池河—月河—汉水为秦岭和大巴山的分界，其地貌呈现南北高山夹峙，河谷盆地居中的特点，即“两山夹一川”的地形地貌。南北两山都有2000米以上的高大山峰，形成南北高，中间低的地貌特点，垂直高差达1900米左右，境内北部和南部河流均注入汉江。全市地貌可分为亚高山、中山、低山、宽谷盆地、岩溶地貌、山地古冰川地貌6种类型。 汉滨区位于秦巴山地东段，汉江、越河穿境而过，凤凰山东段座落于汉江、越河之间，以越河为界，北属秦岭山地，南沿巴山余脉。凤凰山自西向东延伸于汉江谷地和月河川道之间，形成“三山夹两川”地势轮廓。汉滨境内地势总体西高东低，地形起伏较大，地貌分为亚高山、中高山、低山丘陵和宽谷盆地四种类型。区域地貌属中低山丘陵地带。 2.2地质构造 安康市在大地构造位置上属于秦岭地槽褶皱系南部和扬子准地台北部汉南古陆的东北缘，分别由东西走向的秦岭地槽褶皱和北西走向的大巴山弧形褶皱带复合交接组成，具南北衔接，东西过渡的特点。安康市横跨秦岭和扬子两个一级的综合地层区；以石泉饶峰—紫阳麻柳坝—镇坪钟宝的区域性断裂为界，其东侧和北侧属秦岭地层区，西侧和南侧为扬子地台区西北隅。 该区位于秦岭褶皱系南秦岭印支褶皱带与北大巴山加里东褶皱带的交接部位。区域地质构造稳定，结构简单，岩石较为坚硬完整，覆盖层较浅。区域的构造北部为东西向构造带，南部为北西向构造带和大巴山弧形构造带。境内出露的岩浆岩有超基性、基性、酸性和碱性侵入岩，以酸性和基性侵入岩为主。 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2016）规范附录A，安康市汉滨区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组，设计特征周期值为0.35s。 2.3气候、气象 项目地处北亚热带湿润季风气候区，光照适中、雨量充足，气候温和，四季分明。多年平均气温15.5℃，极端最高气温达41.7℃，极端最低气温低于-10℃。年平均风速2.0m/s，主导风向为东北东风，依次为东、东北、西北向风，年静风频率为50%，年平均日照1747.6小时，无霜期210—270天，平均8个月以上。降水和时间的关系十分密切，降水的年际变化大，多年平均降水量799.3mm，最大降水量1109.2mm（1983年），最小降水量540.3mm（1960年）；年内变化差异明显，最低值出现在2月份，不足1.0mm，最高值出现在6月份，为242.0mm，最高值的月份5-10月均有出现，降水量以7、8、9三个月为最多，占全年总降水量的70％，且多以连阴雨夹暴雨出现。 2.4水文 项目地处安康中心城区，地表水体主要涉及有付家河、月河和汉江三条水体。 付家河属月河支流，系汉江二级支流，发源于汉滨区境内东镇王莽山烂泥湖。河流蜿蜒南行，流经茨沟、五里，至五里周家营附近汇入月河。付家河全长68.3公里，流域面积457平方公里，河道比降8.44‰。多年平均径流量1.38亿立方米，水力蕴藏量0.45万千瓦。 月河系汉江一级支流，发源于汉阴县凤凰山主峰铁瓦殿北麓，因河流曲折平缓，形似弯月，故得名月河。月河全长95.2km，流域面积2830km2，河道比降2.79‰，水力蕴藏量2479万千瓦。月河为降水补给型，水质属于重碳酸盐型，弱矿化。汉滨区境内流长40km，流域面积1949.3km2，多年平均径流量9.42亿m3，实测年最大流量19.20亿m3，年最小流量2.83亿m3，根据《安康地区实用水文手册》统计资料表明：月河日保证率为25%、50%、75%、80%时，日平均流量分别为22.13m3/s、10m3/s、5.24m3/s、4.46m3/s。 汉江由石泉县左溪河口以上3km处入境，经石泉、汉阴、紫阳、岚皋、汉滨、旬阳、白河7县（区），于白河县白石河口以下10km处出境，境内流长340 km，落差290 m，流域面积5900 km2。大巴山北坡、秦岭南坡的河流均汇集于汉江，形成以汉江为骨干的像植物叶脉状般分布的水系网络，是全市水系网络的骨干。汉江平均流量为635m3/s，平均流速1.22m/s，主河道河床宽410m，平均水深1.27m，安康水电站下闸蓄水调节后最小流量为6.09m3/s。 2.5植被与生物多样性 项目区地处亚热带北部边缘，属亚热带常绿、落叶阔叶林地带和温带落叶阔叶林地带的分界线上，植被水平分布的过度性比较明显，主要树种有：油松、栎类、杨类、栓皮栎等；灌木有：胡颓子，黄栌等；草本有：羊胡子草、丝茅草、菊科杂草、蕨类、蒿类等。评价区内植被以农作物为主，城区内植被主要是少量行道树和绿化树种。区内无天然林和原生自然植物群落，人工栽培的农作物主要是水稻、油菜、红薯、小麦、蔬菜等，野生草灌植物有：灰条、刺儿菜、马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。绿化景观植物主要是桂花、冬青、黄杨、银杏、玉兰、海桐、小叶女贞等。 项目拟建地区内无国家和地方重点保护的植物，无珍稀、濒危的野生动植物，生物多样性呈现一般。

# 3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。安康中心城区地处汉滨辖区内，本次环境空气质量现状调查引用陕西省生态环境厅《环保快报（2020-4）》“2019年12月及1～12月全省环境空气质量现状”中汉滨区环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，汉滨区2019年优良天数324天，优良率为88.8%。2019年汉滨区环境空气质量状况统计见表3.1。 表3.1 2019年汉滨区环境空气质量状况统计 污染物 评价项目 标准值 现状浓度 占标率％ 达标情况 二氧化硫（SO2） 年均值 60μg/m3 12μg/m3 20.0% 达标 二氧化氮(NO2) 年均值 40μg/m3 24μg/m3 60.0% 达标 可吸入颗粒物（PM10） 年均值 70μg/m3 65μg/m3 92.8% 达标 细颗粒物（PM2.5） 年均值 35μg/m3 39μg/m3 111.4% 超标 一氧化碳(CO) 24小时平均第95百分位数 4mg/m3 1.4mg/m3 35.0% 达标 臭氧(O3) 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 160μg/m3 122μg/m3 87.1% 达标 由以上统计结果可知，SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3六项指标中除PM2.5超标外，其余五项指标均达标。故2019年汉滨区环境空气质量总体未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3.1.2地表水环境质量现状 地表水环境质量现状委托汉中宏安环保科技有限公司2020年6月8日～6月9日对汉江和付家河分别进行监测分析，汉江采样点位于马坡岭水源地取水口上游1000m和下游2000m，付家河采样点位于付家河应急水源地泵站上游1000m和下游2000m，共设置4个监测断面，监测项目为pH、COD、SS、DO、氨氮、硫化物、铅、石油类、粪大肠菌群。根据区域地表水体功能区划可知，项目所在地汉江水域功能为Ⅱ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，付家河水域功能为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。监测结果如表3.2所示： 表3.2 地表水水质监测结果统计一览表 （单位：mg/L，pH除外） 项目 马坡岭取水口上游1km 马坡岭取水口下游2km 付家河泵站 上游1km 付家河泵站 下游2km 水域标准 6月8日 6月9日 6月8日 6月9日 6月8日 6月9日 6月8日 6月9日 Ⅱ类 Ⅲ类 pH值 7.26 7.24 7.41 7.30 7.33 7.40 7.68 7.71 6～9 6～9 COD 9 7 10 9 8 9 9 9 ≤15 ≤20 SS 10.2 10.3 12.2 12.9 10.9 11.4 12.6 13.2 / / DO 7.26 7.45 7.65 7.69 7.42 7.60 7.36 7.40 ≥6 ≥5 NH3-N 0.108 0.121 0.126 0.136 0.118 0.115 0.133 0.148 ≤0.5 ≤1.0 硫化物 0.005 0.006 0.009 0.008 0.006 0.007 0.011 0.012 ≤0.1 ≤0.2 铅 0.01ND* 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND ≤0.01 ≤0.05 石油类 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.03 0.02 ≤0.05 ≤0.05 粪大肠菌群 110 170 170 260 140 210 220 270 ≤2000 ≤10000 备注 *——0.01ND*表示未检出，0.01是检出限。 从水质监测结果表可以看出，汉江两个监测断面监测值满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）的Ⅱ类水域标准限值要求，付家河监测监测值满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）的Ⅲ类水域标准限值。区域地表水环境现状水质良好。 3.1.3声环境质量现状 声环境质量现状调查委托汉中宏安环保科技有限公司于2020年6月8日对江南净水厂、江北净水厂项目场地东、南、西、北四边界及周边敏感点的昼夜间噪声进行了监测，共设置9个监测点。监测结果表明，四侧场界及周边敏感点处声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。噪声监测结果详见表3.3。 表3.3 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号 监测点位 昼间 夜间 1# 江南净水厂东场界外1m 53 42 2# 江南净水厂南场界外1m 53 41 3# 江南净水厂西场界外1m 49 41 4# 江南净水厂北场界外1m 49 39 5# 江南净水厂东南侧住户 50 41 6# 江北净水厂东场界外1m 46 39 7# 江北净水厂南场界外1m 47 40 8# 江北净水厂西场界外1m 49 41 9# 江北净水厂北场界外1m 50 42 国家标准（2类标准） 60 50 3.1.4结论 该建设项目所在地环境质量现状： 1、环境空气常规因子总体未达到《环境空气质量标准》二级标准。 2、汉江地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）的Ⅱ类水域标准限值要求，付家河地表水满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域标准限值。 3、项目场界及住户敏感点处声环境现状昼、夜间均达到《声环境质量标准》2类标准。

3.2主要环境保护目标 根据现状调查，项目周围无其它需求特殊保护的重点文物、珍稀动植物及风景名胜等，本项目主要保护目标详见表3.4。 表3.4 主要环境保护目标及保护级别 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功 能区 相对方位 相对厂界距离（m） X Y 观新村村民 312634.49 3616861.06 村民住户 大气环境 环境空气二级区 E 10 312728.83 3616990.50 NE 45 水电厂小区 312683.06 3616846.59 E 53 红莲村村民 312173.25 3616928.19 W 400 青峰村村民 310860.82 3622774.68 W 275 观新村村民 312634.49 3616861.06 村民住户 声环境 声环境2类 E 10 312728.83 3616990.50 NE 45 水电厂小区 312683.06 3616846.59 E 53 汉 江 / / 地表水 河流水质 地表水Ⅱ类 W 20 付家河 / / 地表水Ⅲ类 W 0

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区划分为二类区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表4.1。 表4.1 环境空气质量标准 执行标准 污染物 标准限值 1小时平均 24小时平均 年平均 《环境空气质量标准》二级标准 SO2 500μg/m3 150μg/m3 60μg/m3 NO2 200μg/m3 80μg/m3 40μg/m3 PM10 / 150μg/m3 70μg/m3 PM2.5 / 75μg/m3 35μg/m3 CO 10mg/m3 4mg/m3 / O3 200μg/m3 日最大8h平均 160μg/m3 / 二、地表水 项目所在地汉江水域功能为Ⅱ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，付家河水域功能为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体指标见表4.2。 表4.2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L，pH除外） 执行标准 类别 pH COD SS BOD5 NH3-N S2- 石油类 粪大肠菌群 《地表水环境质量标准》 Ⅱ类 6~9 15 — 3 0.5 0.1 0.05 2000 Ⅲ类 6~9 20 4 1.0 0.2 0.05 10000 三、声环境 项目所在地声环境为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表4.3。 表4.3 声环境质量标准 （单位：dB(A)） 执行标准 类别 昼间 夜间 《声环境质量标准》 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。见表4.4。 表4.4 噪声排放标准 标准名称 级别 评价因子 标准值〔dB（A）〕 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 / 等效声级Leq 70 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类 60 50 二、废气 施工期扬尘排放执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求，运营期生产期间无废气产生。施工废气排放限值见表4.5。 表4.5 施工场界扬尘浓度限值 序号 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 1 施工扬尘 （即TSP） 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 2 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 三、废水 项目运营期生产废水和生活污水依托净水厂现有处理设施预处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后，排入市政污水管网，分别进江南再生水厂、江北污水处理厂再处理。废水排放标准见表4.6。 表4.6 污水排入城镇下水道水质标准 （单位：mg/L） 项目 pH COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 排放限值 6-9 500 350 400 45 100 四、固废 项目净水厂沉淀池污泥排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及修改单中相关规定；生活垃圾依托净水厂现有收集设施，交环卫部门清运至垃圾填埋场处置。 |
| 总量控制指标 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），总量指标污染物为SO2、NOx、COD、NH3-N。 本项目为净水厂项目，产品为自来水，属于非工业项目，少量生产废水和生活污水依托市政管网进入城市污水处理厂集中处理，故无总量控制要求。 |

# 5建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示） 本项目工艺流程包括施工期及运营期两个阶段，施工期主要为取水泵站、江南净水厂改扩建、江北净水厂一期改造及输水管网等设施的建设，运营期主要为净水厂运行生产自来水的过程。 5.1.1施工期工艺流程 1、引水管网、输水管网 输配水管网施工作业流程及产污环节如图5.1所示： 图5.1 管网施工作业流程及产污环节示意图 管线施工主要包括三个阶段：开挖管渠、敷设管道、覆土及路面整理。 （1）管网放线 根据施工图纸，由项目可研或初步设计方案确定的走向，由施工方、设计方及建设方等单位共同按照图纸实地确定管网走向，现场明确施工范围、路径。 （2）管槽开挖 ①管槽开挖前，应充分了解开挖地段的土质及地下水、管道直径、埋设深度、地面构筑物等情况，根据这些情况来确定沟槽形式。沟槽有三种形式：直槽、大开槽、混合槽。 ②管槽在管道接头处，为避免接头承受整个管道的重量和操作方便，接头的下面应留操作坑，接头装好后用开挖的土石方仔细把坑填满，使管道在整个长度上形成连续支撑。 ③管槽整修与支护 管槽开挖至设计标高后，应将槽底虚土严格夯实，并在铺管前由人工整平。 当有地下水时要做好排水工作。要特别注意避免施工过程中垮塌，确保施工人员安全。 对于深基坑管槽，地下水位较高时，应先降水，后开挖，必要时，应对基坑采取支护措施，防止基坑垮塌。 （3）管道基础 ①钢筋混凝土排水管接头做法见总施图选用的标准图，管道基础（顶进施工法的管道及过河管道除外）做法按国标04S516进行。 ②对于满包加固的混凝土管，应每隔10m设伸缩缝一道，伸缩缝做法见国标04S516。 ③当管槽内地下水位较高，经排水处理后，必要时采用100mm厚C10素混凝土垫层封闭槽底，再铺厚砂弧基。 ④对于岩基，拟采用砂弧基进行处理。 （4）管槽回填恢复 管槽回填时先将槽内积水排除，再进行分层回填并逐层夯实，管道两侧全部管区的回填材料应填满无空隙并分布均匀，管道两侧土壤的夯实方法可根据管道的刚度、埋深、土壤特性等决定，但不允许采用渗水或加高回填土的办法来提高密实度。回填施工结束后，应及时对路面按原结构进行平整、恢复。 （5）试压 管道安装完成后，对管道进行试压，试压合格后运行。 2、净水厂 净水厂施工主要是江南净水厂一期提标改造、三期新建，江北净水厂一期提标改造，包括基础工程施工、主体工程及附属工程施工和设备安装调试阶段，其施工流程及产污环节如图5.2所示。 图5.2 净水厂施工作业流程及产污环节示意图 5.1.2运营期工艺流程 本工程生产产品为自来水，供水对象是城市居民用户。项目江南净水厂从汉江取水，江北净水厂从黄石滩水库取水，应急从红土岭泵站取水。净水厂采用常规的混凝、沉淀、过滤、消毒工艺，去除浊度、色度和细菌、病毒为主，出水水质应达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。净水厂具体工艺及其排污节点见图5.3。 水源原水经取水泵站加压至引水管道，输送至净水厂配水井，由提升水泵引入净水厂混合池，通过充分混合，进入絮凝反应池，加入絮凝剂PAC混凝，混凝剂迅速而均匀的扩散于水体，使水中的胶体脱稳，提高凝聚效果。水中的胶体颗粒脱稳后，在絮凝设施中形成粗大密实且沉降性能良好的絮体颗粒。 图 5.3 净水厂运行流程及产污环节示意图 沉淀的目的是去除水中悬浮物，以使出水达到待滤水的水质要求。项目采用斜管沉淀池，斜管沉淀池是指在沉淀区内设有斜管的沉淀池。在平流式或竖流式沉淀池的沉淀区内利用倾斜的平行管或平行管道分割成一系列浅层沉淀层，被处理的和沉降的沉泥在各沉淀浅层中相互运动并分离。沉淀池下层是产生大量浓缩污泥的地方，采用污泥泵从沉淀池的底部抽出剩余污泥，送至污泥脱水设施。 过滤一般是指通过过滤介质的表面或滤层截留水体中悬浮固体和其他杂质的过程，是消毒工艺前的关键性处理手段，对保证出水水质具有重要的作用。过滤一般是指以石英砂等粒状滤料层截留水中悬浮杂质，从而使水获得澄清的工艺过程。项目采用V型滤池，是快滤池的一种形式，也叫均粒滤料滤池，因为其进水槽形状呈V字形而得名。其主要特点在于恒水位等速过滤。滤池出水阀随水位变化不断调节开启度，使池内水位在整个过滤周期内保持不变，滤层不出现负压，当单格滤池冲洗时，待滤水继续进入该格滤池作为表面扫水，使其他各格滤池的进水量和滤速基本不变。采用的均粒径石英砂滤料，滤层厚度比普通快滤池厚，截污量也比普通快滤池大，故滤速较高，过滤周期长，出水效果好。 水的消毒处理是生活饮用水处理工艺中最后一道工序。在城市饮用水和污水处理中，次氯酸钠消毒能保证在消毒的前提下能够降低水中消毒副产物的产出量，取得更好的水质，同时次氯酸钠相对氯气挥发性低、腐蚀性小，因此是一种极理想的产品，本工程消毒药剂选用次氯酸钠。 本工程产品为城市生活饮用水，按照国家要求，出水水质必须达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。供水厂出水指标见表5.1。 表5.1 供水厂出水水质标准 指标 限值 1、微生物指标① 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） 不得检出 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） 不得检出 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） 不得检出 菌落总数（CFU/mL） 100 2、毒理指标 砷（mg/L） 0.01 镉（mg/L） 0.005 铬（六价，mg/L） 0.05 铅（mg/L） 0.01 汞（mg/L） 0.001 硒（mg/L） 0.01 氰化物（mg/L） 0.05 氟化物（mg/L） 1.0 硝酸盐（以N计，mg/L） 10地下水源限制时为20 三氯甲烷（mg/L） 0.06 指标 限值 四氯化碳（mg/L） 0.002 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时，mg/L） 0.7 3、感官性状和一般化学指标 色度（铂钴色度单位） 15 浑浊度（NTU-散射浊度单位） 1水源与净水技术条件限制时为3 臭和味 无异臭、异味 肉眼可见物 无 pH（pH单位） 不小于6.5且不大于8.5 铝（mg/L） 0.2 铁（mg/L） 0.3 锰（mg/L） 0.1 铜（mg/L） 1.0 锌（mg/L） 1.0 氯化物（mg/L） 250 硫酸盐（mg/L） 250 溶解性总固体（mg/L） 1000 总硬度(以CaCO3计，mg/L） 450 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） 3水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） 0.002 阴离子合成洗涤剂（mg/L） 0.3 4、放射性指标② 指导值 总α放射性（Bq/L） 0.5 总β放射性（Bq/L） 1 ①MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 ②放射性指标超过指导值，应进行核素分析和评价，判定能否饮用。 ①MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 ②放射性指标超过指导值，应进行核素分析和评价，判定能否饮用。 5.2主要污染工序 主要污染工序按施工期和运营期进行分析。 5.2.1施工期污染情况 项目施工内容主要有取水泵站改造，江南净水厂一期提升改造和三期新建，江北净水厂一期技改，输水管网建设，水源地环境整治，应急水源地改造等建设内容，施工影响重点集中在净水厂周边、输水管线沿线，对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、施工车辆排出废气，施工机械噪声，建筑垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾等。根据项目规模，施工高峰期施工人员在70人左右。项目于2020年7月开始动工，预计2021年12月建成。 1、环境空气污染源分析 施工大气污染主要来源于净水厂现有设施拆改、新建设施场地开挖平整、管沟开挖和回填、建筑材料运输堆放、施工废物堆放清运等产生的扬尘，另外，运输车辆及一些动力设备运行会产生少量燃油废气、管道焊接产生焊接烟尘。 （1）施工扬尘 工程施工期大气污染物主要是粉尘，粉尘来自净水厂场地建设、管网施工产生的扬尘，其对施工地段附近环境空气影响较大。施工期扬尘类比西安市南郊污水处理工程环境影响评价监测数据详见表5.2。 表5.2 施工期扬尘类比监测结果 工程名称 围栏情况 工地下风向TSP浓度（μg/m3） 上风向对照点 20m 50m 100m 150m 200m 250m 甲段工程 无 1540 991 535 611 504 401 404 乙段工程 无 1457 963 568 570 519 411 平 均 1503 922 602 591 512 406 丙段工程 围金属板 943 577 416 424 417 420 419 丁段工程 围彩条布 1105 674 453 420 421 417 平 均 1024 626 435 421 419 419 由上表可以看出，在无围栏施工时，工地下风向距离20～200m范围内，大气中TSP为512～1503μg/m3，是对照点的1.27～3.72倍；工地下风向距离大于250m时，大气中TSP为406μg/m3，接近对照点；在有围栏施工时，工地下风向距离20～50m范围内，大气中TSP为626～1024μg/m3，是对照点1.49～2.44倍；工地下风向距离100～250m时，大气中TSP为419～435μg/m3，接近对照点。可见有围栏施工时，对大气中TSP影响范围和程度均轻于无围栏施工。 从施工期环境空气影响分析结果看，施工过程挖掘、堆放、填埋、清运土方以及运输、贮存、使用水泥、石灰、沙石等建筑材料，产生的施工扬尘对施工现场周围环境空气有一定的影响。扬尘主要影响植物呼吸、感观和光合作用，同时也影响管网施工沿线人群健康、诱发呼吸道疾病。有围栏时，施工扬尘的影响范围降到50m以内。 （2）燃油废气 项目施工过程中用到的机械主要有挖掘机、装载机、推土机、载重汽车等，它们以柴油为燃料驱动，燃料燃烧会产生一定量的废气，包括CO、NOx、SO2等，但由于项目建设区域空间较大，环境影响范围有限。 （3）焊接烟尘 施工过程中部分管件、管道安装会产生一定量的焊接废气，主要成分为烟尘，会对焊接施工作业点局部环境产生一定的影响。 2、噪声污染源分析 施工期噪声主要来源于施工机械，如装载机、挖掘机、载重汽车、电焊机、振捣棒等，噪声源强在74~96 dB（A）之间。虽然施工噪声仅在施工期产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，必须重视对施工期噪声的控制。 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。故采用点声源衰减模式预测各类施工机械在不同距离处的噪声影响值，计算公式如下。 Lp＝Lr–20log(r/ro) 式中： Lp ——受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lr ——距噪声源r处的声压级，dB(A)； r ——噪声源至受声点的距离，m； ro ——参考位置的距离，m，取ro=1m。 管网施工场地呈带状，施工场界范围较小，通常宽度3～5m左右。净水厂施工场地距四场界距离为15～35m左右。由于施工范围大，管网施工所经过的声功能区不一，所以不同的声功能区，影响范围和程度不同。净水厂位置固定，施工以净水厂场界为边界。本次评价预测时以计和不计建筑物、树木等的屏蔽作用分别进行预测，计算结果见表见表5.3。 表5.3 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 声源 噪声强度 距声源距离（m） 10 20 40 60 80 100 200 300 500 备注 挖掘机 96 76 70 64 60 58 56 50 46 42 1 56 50 44 40 38 36 30 26 － 2 振动棒 94 74 68 62 58 56 54 48 44 40 1 54 48 42 38 36 34 28 24 － 2 电焊机 74 54 48 42 38 － － － － － 1 44 28 22 － － － － － － 2 装载机 85 65 59 60 49 48 45 39 35 40 1 45 39 41 29 28 25 － － － 2 载重车 88 68 62 56 52 50 48 42 38 － 1 48 42 36 32 30 28 22 － － 2 备注 1、表示不计建筑物屏蔽作用；2、表示计建筑物屏蔽。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工期昼间场界噪声不得超过70 dB(A)、夜间场界噪声不得超过55 dB(A)。 从上表可以看出，施工按无屏蔽和有屏蔽计算，最大影响范围昼间20m和2m，夜间115m和12m。在无屏蔽情况下，管网和净水厂施工过程昼夜间噪声均超标。在有屏蔽情况下，管网施工昼间噪声达标，夜间超标；净水厂施工昼夜间均达标。 根据现场调查，江南净水厂东、南两侧200m范围内均有村民住户，江北净水厂周边200m范围内无住户敏感点，管网沿线沿路分布有居民住户，施工噪声会对江南净水厂周边及管网沿线住户产生一定的影响。建设单位在施工过程中应加强管理，采取降噪措施，减轻施工噪声对周围声环境的影响。 3、固体废弃物 施工期固体废弃物主要包括施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 施工期固体废弃物主要有取水泵站改造、江南净水厂一期提升改造、江北净水厂一期改造、应急水源地改造等施工更换淘汰的设备及管道、改造工程施工产生的砖瓦石块、渣土、废弃的混凝土等，江南净水厂三期、输水管网等建设施工产生的土石方以及建筑垃圾等，建筑垃圾中无机成分较多，如泥土、砖瓦石块等，有机成分较少。本项目设计扩建管网长度为26160m，根据可研报告测算，管道施工土石方开挖量约为41017m3，回填土方量约为32298m3，弃方量约为8719m3。江南净水厂、江北净水厂、提升泵站、水源地整治等工程施工预计土石方和建筑垃圾产生量约为28700m3，土石方填方量约为16500m3，弃方量约为12200m3。净水厂改造拆除、新建建构筑物预计产生废钢筋、废砖块、废混凝土等建筑垃圾2450t。施工过程才产生的弃土方尽量回填利用，不能利用的及时由施工单位委托环卫部门清理至建筑垃圾填埋场堆放；施工建筑垃圾可回收利用的尽量回收利用，不能利用的应及时清运至建筑垃圾填埋场堆放，不得随意堆放，严禁倾入河道影响河道行洪。 施工人员平均每人产生生活垃圾约1kg/d，施工高峰期施工人数按70人计算，生活垃圾产生量约70kg/d，收集后运往镇垃圾填埋场处置。 4、废水污染源分析 施工期废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。 施工本身产生的废水主要包括砂石料冲洗排水、结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆和机械设备冲洗水等。施工废水产生量较小，其中的主要污染物是SS、石油类等。施工工地外排的各类清洁废水、机械设备清洗水等必须设置废水池汇集，经过沉淀澄清后回用于地面的洒水抑尘等，不外排。 施工人员的生活污水主要为工人的盥洗水，厕所冲洗水等生活排水。施工期约18个月，预计施工人员在70人左右，施工人员生活用水量按每人每天60L计，污水产出系数按0.8计，废水排放总量为3.36m3/d，废水中的主要污染物有COD、BOD5、SS、NH3-N等。 5、生态影响 （1）施工生态环境影响分析 项目施工地点大多位于河谷沿岸缓坡沟谷地带，项目在建设过程中主要会造成如下的生态环境破坏： ①开挖基础、构筑物管沟、挖出土方就地堆放，压占植被，对生态环境造成影响。 ②施工场地将由于地表植被裸露及地表地形的改造，造成植被破坏、水土流失。 ③过江管道施工会短期对施工段水体进行扰动，破坏局部水生态环境。 （2）管网施工生态环境影响分析 ①压占土地、破坏植被 污水管网主要在道路两侧，因与行道树距离较近，施工过程对树木有一定影响。 ②加重水土流失 管网施工需进行土石方开挖，由于施工场所原有的植被被毁、土壤裸露，特别是挖出的土方就地堆放，会加重施工地段的水土流失。 ③城镇交通、景观和人群生活条件受到一定影响 管网建设一般为露天施工，且在道路一侧，加之开挖出的土方就近堆放，会使施工场地附近交通、景观受到一定影响，给当地的人群生活带来诸多不便。 5.2.2运营期污染情况 1、废水污染源强分析 本项目为城市自来水生产供应项目，运营期废水主要是自来水净化过程中产生的工艺废水，以及少量检验废水。项目不新增劳动定员，故人员生活污水不增加。 （1）工业废水 本项目为自来水的生产，采用絮凝、沉淀、过滤、消毒工艺，生产过程中有工业废水产生。江南净水厂现状日供水能力为5.6万m3/d，技改扩建后供水能力达到10万m3/d，新增供水能力4.4万m3/d；江北净水厂现状日供水能力为5万m3/d，技改后供水能力达到8万m3/d，新增供水能力3万m3/d。 依据《第二次全国污染源普查工业污染源普查污染物产排量核算》中“4610自来水生产和供应行业系数手册”，查得：自来水生产废水指标包括：废水排放量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷；采用地表水作为水源，日供水能力≤5万t/d，废水产生量为0.062t/t-产品，COD产生量为1.125g/t-产品，NH3-N产生量为0.029g/t-产品，TN产生量为0.383g/t-产品，TP产生量为0.023g/t-产品；日供水能力5～30万t/d，废水产生量为0.044t/t-产品，COD产生量为1.121g/t-产品，沉淀分离去除效率为40%；NH3-N产生量为0.029g/t-产品，沉淀分离去除效率为30%；TN产生量为0.381g/t-产品，沉淀分离去除效率为60%；TP产生量为0.023g/t-产品，沉淀分离去除效率为95%。同时参考《城镇供水厂生产废水回用研究》中相关数据，净水厂工业废水中还含有SS，浓度约为230mg/L，采用沉淀处理后SS去除率约为90%。江南净水厂新增净水能力及全厂废水产排情况见表5.4、表5.5，江北净水厂新增净水能力及全厂废水产排情况见表5.6、表5.7。 表5.4 江南净水厂新增能力废水污染物产生情况 污染物 废水产生量 COD NH3-N TN TP SS 产生系数 0.044t/t-产品 1.121g/t-产品 0.029g/t-产品 0.381g/t-产品 0.023g/t-产品 / 产生量 706640t/a 18.003t/a 0.466t/a 6.119t/a 0.369t/a 226.12t/a 产生浓度 / 25.5mg/L 0.659mg/L 8.66mg/L 0.523mg/L 320mg/L 沉淀去除率 / 40% 30% 60% 95% 90% 排放量 706640t/a 10.802t/a 0.326t/a 2.448t/a 0.0185t/a 22.61t/a 排放浓度 / 15.3mg/L 0.461mg/L 3.46mg/L 0.026mg/L 32mg/L GB/T31962-2015 / 500 mg/L 45mg/L 70 mg/L 8 mg/L 400 mg/L 表5.5 江南净水厂改扩建后全厂废水污染物产生情况 污染物 废水产生量 COD NH3-N TN TP SS 产生系数 0.044t/t-产品 1.121g/t-产品 0.029g/t-产品 0.381g/t-产品 0.023g/t-产品 / 产生量 1606000t/a 40.917t/a 1.059t/a 13.906t/a 0.839t/a 513.92t/a 产生浓度 / 25.5mg/L 0.659mg/L 8.66mg/L 0.523mg/L 320mg/L 沉淀去除率 / 40% 30% 60% 95% 90% 排放量 1606000t/a 24.550t/a 0.741t/a 5.563t/a 0.042t/a 51.39t/a 排放浓度 / 15.3mg/L 0.461mg/L 3.46mg/L 0.026mg/L 32mg/L GB/T31962-2015 / 500 mg/L 45mg/L 70 mg/L 8 mg/L 400 mg/L 表5.6 江北净水厂新增能力废水污染物产生情况 污染物 废水产生量 COD NH3-N TN TP SS 产生系数 0.044t/t-产品 1.121g/t-产品 0.029g/t-产品 0.381g/t-产品 0.023g/t-产品 / 产生量 481800t/a 12.275t/a 0.318t/a 4.172t/a 0.252t/a 154.18t/a 产生浓度 / 25.5mg/L 0.659mg/L 8.66mg/L 0.523mg/L 320mg/L 沉淀去除率 / 40% 30% 60% 95% 90% 排放量 481800t/a 7.365t/a 0.222t/a 1.669t/a 0.013t/a 15.42t/a 排放浓度 / 15.3mg/L 0.461mg/L 3.46mg/L 0.026mg/L 32mg/L GB/T31962-2015 / 500 mg/L 45mg/L 70 mg/L 8 mg/L 400 mg/L 表5.7 江北净水厂技改后全厂废水污染物产生情况 污染物 废水产生量 COD NH3-N TN TP SS 产生系数 0.044t/t-产品 1.121g/t-产品 0.029g/t-产品 0.381g/t-产品 0.023g/t-产品 / 产生量 1284800t/a 32.733t/a 0.847t/a 11.125t/a 0.672t/a 411.14t/a 产生浓度 / 25.5mg/L 0.659mg/L 8.66mg/L 0.523mg/L 320mg/L 沉淀去除率 / 40% 30% 60% 95% 90% 排放量 1284800t/a 19.640t/a 0.593t/a 4.450t/a 0.034t/a 41.11t/a 排放浓度 / 15.3mg/L 0.461mg/L 3.46mg/L 0.026mg/L 32mg/L GB/T31962-2015 / 500 mg/L 45mg/L 70 mg/L 8 mg/L 400 mg/L 净水厂自来水生产工艺废水污染物浓度低，建设单位依托厂区现有处理设施沉淀后，清液依托厂区现有排污管网，分别排入江南再生水厂、江北污水处理厂再处理。 （2）实验室废水 本项目会对净水厂出水进行一些根本的指标检测，包括pH、粪大肠菌群数、浊度、余氯、色度、肉眼可见度、耗氧量、臭和度等常规指标共10项，检测指标大部分可以通过设备或者物理方法直接得到检测结果，只有少量指标需要用到化学试剂，少量的实验室废水经专门的收集桶收集后定期运送至有资质的单位处置。 （3）员工生活污水 本项目不新增劳动定员，不新增生活污水，人员生活污水依托厂区现有化粪池初步处理后进入市政污水管网，分别进江南再生水厂、江北污水处理厂再处理。 2、废气污染源强分析 本项目为自来水生产供应项目，运营期劳动定员不增加，生活设施依托原有净水厂已有设施，不会新增生活废气污染源。净水厂会产生少量污泥，净水厂污泥不同于污水处理厂污泥，不含大量有机物，经现场勘查现有工程可知，项目污泥不产生臭气。因此，本项目运营期不存在新的废气污染源。 3、噪声污染源强分析 运营期间噪声源为取水泵站、自净水厂各类机械设备，如提升水泵、潜水泵、强制冲洗器、鼓风机、搅拌器、污泥泵、污泥脱水机等运行产生的噪声，声源性质为一般机械噪声。根据类比分析，声源强度在70～95dB(A)。项目主要噪声源及其治理措施见表5.8。 表5.8 净水厂主要设备噪声一览表 （单位：dB（A）） 序号 设备名称 噪声级 处理措施要求 降噪后声级 1 提升泵 85 置于水中、消声、隔声等 70 2 潜水泵 85 置于水中、消声、隔声等 65 3 电动葫芦 75 减振、隔声等 70 4 反冲洗泵 85 置于水中、减振、隔声等 70 5 鼓风机 95 减振、隔声等 80 6 搅拌机 70 消声、隔声等 65 7 污泥泵 80 置于水中、减振、隔声等 70 8 全自动加药设备 75 减振、隔声等 65 9 污泥脱水机 95 减振、隔声等 80 4、固体废物污染源强分析 本项目不新增劳动人员，不增加生活垃圾产生量，运营期固体废物主要是污泥和少量检验废物。 （1）污泥 净水厂污泥主要来源于滤池反冲洗排水沉淀池和絮凝沉淀池。类比同类型供水厂项目经验数据，每添加使用1t絮凝剂产生2.0～2.5t含水率80%的污泥。本次环评含水率80%污泥产生量按2.3t/t-絮凝剂进行核算。 本项目江南、江北净水厂全厂絮凝剂总使用量1150t/a。其中：江南净水厂现状絮凝剂用量为357.8t/a，改扩建后全厂用量为639t/a，新增用量为281.2t/a；江北净水厂现状絮凝剂用量为319.4t/a，技改后全厂用量为511t/a，新增用量为191.6t/a。据此计算：江南净水厂新增含水率80%污泥量为646.76t/a，改扩建后全厂含水率80%污泥量为1469.7 t/a；江北净水厂新增含水率80%污泥量为440.68t/a，技改后全厂含水率80%污泥量为1175.3/a。 现状净水厂仅设置沉淀池处理污水，沉淀效果不佳，废水直接外排。建设单位拟设置1套污泥脱水设施，污泥经浓缩机械脱水后，再添加石灰增固，经脱水、固化后污泥含水率降至60%。江南净水厂年产生脱水污泥734.85t/a、江北净水厂年产生量脱水污泥587.65t/a。污泥经干化达到填埋要求后，定期由环卫部门清运至安康市垃圾填埋场进行卫生填埋。 （2）检验废物 净水厂检验室对水厂出水进行检测会产生少量检验废液，属于危险废物，应采用专门的收集桶收集后定期运送至有资质的单位处置，不得直接排放。 5、本项目建成污染物三本账分析 项目技改工程实施后，江南净水厂供水能力由现状5.6万m3/d提高至10万m3/d，江北净水厂供水能力由现状5万m3/d提高至8万m3/d，项目建成后“三本账”见表5.9。 表5.9 项目建成后“三本账”一览表 水厂 类别 污染物 原排放量 新增排放量 改扩建排放总量 排放增减量 江南净水厂 废水 废水量 899360t/a 706640t/a 1606000t/a 0 COD 13.748t/a 10.802t/a 24.550t/a 0 NH3-N 0.415t/a 0.326t/a 0.741t/a 0 TN 3.115t/a 2.448t/a 5.563t/a 0 TP 0.0235t/a 0.0185t/a 0.0420t/a 0 SS 28.780t/a 22.612t/a 51.392 t/a 0 江北净水厂 废水 废水量 1131500t/a 481800t/a 1284800t/a -328500 t/a COD 20.531t/a 7.365t/a 19.640t/a -8.256 t/a NH3-N 0.529t/a 0.222t/a 0.593t/a -0.158 t/a TN 6.990t/a 1.669t/a 4.450t/a -4.209 t/a TP 0.420t/a 0.0126t/a 0.0336t/a -0.399 t/a SS 36.208t/a 15.418t/a 41.114t/a -10.512t/a 合计 废水 废水量 2030860 t/a 1188440 t/a 2890800 t/a -328500 t/a COD 34.279 t/a 18.167 t/a 44.19 t/a -8.256 t/a NH3-N 0.944 t/a 0.548 t/a 1.334 t/a -0.158 t/a TN 10.105 t/a 4.117 t/a 10.013 t/a -4.209 t/a TP 0.4435 t/a 0.0311 t/a 0.0756 t/a -0.399 t/a SS 64.988 t/a 38.03 t/a 92.50 t/a -10.512 t/a

# 6主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污染物 | 江南净水厂 | 污水量 | 1606000m3/a | 1606000m3/a |
|  |  | COD | 25.5mg/L、40.917t/a | 15.3mg/L、24.550t/a |
|  |  | NH3-N | 0.659mg/L、1.059t/a | 0.461mg/L、0.741t/a |
|  |  | TN | 8.66mg/L、13.906t/a | 3.46mg/L、5.563t/a |
|  |  | TP | 0.523mg/L、0.839t/a | 0.026mg/L、0.042t/a |
|  |  | SS | 320mg/L、513.920t/a | 32mg/L、51.392t/a |
|  | 江北净水厂 | 污水量 | 1284800m3/a | 1284800m3/a |
|  |  | COD | 25.5mg/L、32.733t/a | 15.3mg/L、19.640t/a |
|  |  | NH3-N | 0.659mg/L、0.847t/a | 0.461mg/L、0.593t/a |
|  |  | TP | 8.66mg/L、11.125t/a | 3.46mg/L、4.450t/a |
|  |  | TN | 0.523mg/L、0.672t/a | 0.026mg/L、0.034t/a |
|  |  | SS | 320mg/L、411.136t/a | 32mg/L、41.114t/a |
| 固体 废物 | 江南净水厂 | 污泥 | 734.85t/a（含水率60%） | 0 |
|  | 江北净水厂 | 污泥 | 587.65t/a（含水率60%） | 0 |
| 噪 声 | 运营期间噪声源为提升水泵、潜水泵、强制冲洗器、鼓风机、搅拌器、污泥泵、污泥脱水机等运行产生的噪声，属机械噪声，对厂内外环境有一定程度影响。通过基础减振、隔声和距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求。 |
| 其 他 | 净水厂营运期加强设备维护与管理，确保出水稳定达标；同时应做好消毒药剂的管理，避免泄露产生新的污染。 |
| 主要生态影响 工程在施工期可能对生态环境造成影响的工程主要包括输水管网的敷设、净水厂改扩建两部分内容。 1、污水管网的敷设主要影响是地表临时占用、开挖，植被破坏、增加水土流失等。对生态环境影响的要素主要有土壤、植被等，该影响主要表现在施工期，施工结束后消失。 2、净水厂改扩建利用现有净水厂已征用地，施工过程会对厂区原有生态植被造成破坏，施工后期按照设计开展绿化，设置绿化隔离带，最大程度上恢复生态植被，减轻对生态环境的影响。 |

# 7环境影响分析

7.1施工期环境影响分析及防治措施 项目施工期对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、施工车辆和施工机械产生的噪声、施工废水和生活污水、建筑垃圾及生活垃圾等。 7.1.1施工期大气影响 1、施工扬尘 净水厂改造工程拆除、新建地基开挖、土方处理、主体施工等过程产生的扬尘主要会对建设场地附近的环境空气质量带来短期不利影响；管网施工产生的扬尘主要影响管线附近区域。另外，进出运输车辆行驶过程会引起扬尘，对沿线大气环境造成一定影响。但该种影响是暂时的，施工活动完成后将消失。 根据《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《安康中心城市打赢蓝天保卫战专项整治行动工作方案》及《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，应加强扬尘控制，深化面源污染管理。环评要求在施工过程中应采取以下污染控制对策： （1）加强施工期的环境管理，严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》要求控制施工扬尘污染。项目在施工招投标时应将施工扬尘防治写入招标合同，施工现场扬尘治理必须落实六个百分之百标准，即“施工工地周边100%围挡、出入车辆100%冲洗、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、施工现场地面100%硬化、物料堆放100%覆盖。” （2）开挖、施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，采取洒水防尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘飞扬。 （3）水泥、沙子和石灰等易生扬尘的建筑材料不得随意堆放，应设置专门的堆场，并设置在下风向，且堆场四周应有围挡结构。 （4）对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；遇4级以上风力应停止出土、倒土等易产生扬尘类的施工。易生扬尘的建筑材料不得随意堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周应有围挡结构。 （5）运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的严禁超载，运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 （6）施工现场出入口必须设置车辆冲洗设备，配备专门的清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆及时冲洗，不得携带泥土驶出施工工地。及时对施工场地地面进行硬化，不能硬化的应采取遮盖措施减轻起尘量。 （7）必须使用预拌砂浆或预拌混凝土，严禁在施工场地内自行搅拌。 （8）针对施工任务和施工场地环境状况，制定合理的施工计划，采取集中力量逐段施工方法，缩短施工周期，减少施工现场的工作面，减轻施工扬尘对环境的影响。 （9）建设单位应按照《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，施工期应采取扬尘防治措施，确保土方及地基处理工程阶段周界外施工扬尘最高小时平均浓度≤0.8mg/m3；基础、主体结构阶段周界外施工扬尘最高小时平均浓度≤0.7mg/m3。 （10）施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 在采取以上措施后，可将施工扬尘限制在较小范围内，工程施工扬尘对周边大气环境影响可以得到有效减缓。 2、施工车辆与机械废气 施工期间运输车辆和施工机械大多采用柴油驱动，设备和车辆在运行过程中产生有燃油废气，会增加施工作业点周围和运输道路沿线的空气污染物排放。建设单位应加强车辆及燃油机械的维护与保养，及时关闭闲置设备，并使用高标号清洁燃油。由于燃油机械废气排放是小范围的短期影响，随着施工期的结束影响将会消失，不会对大气环境造成太大的影响。 3、焊接烟尘 项目管道、设备焊接会产生少量烟尘，建议施工过程加强管理，使用环保焊条。一般施工作业点周边空气流通性较好，经大气稀释扩散后对环境影响不大。 7.1.2施工期噪声影响 施工期噪声主要来源于施工机械，如装载机、挖掘机、载重汽车、电焊机、振捣棒等，噪声源强在74~96 dB（A）之间。在有屏蔽和无屏蔽时，施工现场周围昼间2m、20m，夜间12m、115m范围内将不同程度受到施工噪声影响。为有效减小施工噪声对环境的影响，保证施工噪声符合国家相关标准，评价要求施工期采用以下噪声防治措施： 1、合理布局施工现场。避免在同一地点同时安排大量机械设备，以免局部声级过高。 2、采取降噪措施。在施工设备的选型上尽量采用低噪音设备，固定机械设备与挖土机、推土机等，可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 3、管网施工过程在临近敏感点附近施工现场周围，连续设置不低于2.5m高的围挡，并做到坚固美观，以起到声屏障的作用； 4、加强施工现场的环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定，严格禁止打夯机、推土机、挖掘机等高噪声设备在夜间22:00至凌晨6:00施工。 5、根据各施工场所的噪声功能要求，合理安排施工计划，尽可能避开在夜间施工，特别是对敏感点区所在路段，夜间应严禁施工。昼间施工在午休时间（12：00～2：30）要禁止大型机械施工（如挖掘机、推土机、打夯机等），特殊情况应报请当地生态环境主管部门同意，方可使用大型机械。 6、对难以避免的交通噪声，可采用限速、合理安排运行时间和线路等办法将噪声危害降至最低。 7、采用集中力量、逐段施工方法，缩短施工周期，减轻施工噪声对局部地段声环境的影响。 8、对在高噪声区工作的施工人员作好劳动保护。 9、建设单位和施工单位应与项目周边住户加强沟通，随时向他们汇报施工进度及对降低噪声采取的措施，求得大家共同理解。 7.1.3施工期固废影响 施工固体废物主要包括施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 1、建筑垃圾 管线施工和净水厂施工产生的建筑垃圾主要是拆除废旧设施部件、废混凝土结构、开挖土石方及施工弃渣等，建筑垃圾无机成分较多，有机成分较少。对于改造拆除产生的废部件能回收资源化利用的尽量利用，不能利用的及时外运处置；开挖土石方和建构筑物施工建筑垃圾尽量回填利用，不能利用的及时清运至填埋场处置。所有建筑垃圾应妥善处置，不得随意堆放，严禁倾入河道影响河道行洪。 2、生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾应分类、统一收集，管线施工人员生活垃圾袋装后交作业点附近市政环卫垃圾桶，净水厂施工人员生活垃圾依托厂站现有垃圾收集点收集，定期交由当地环卫部门清运至市生活垃圾填埋场进行处置，不会对周围环境造成明显影响。 采取上述措施后，施工建筑垃圾和生活垃圾可得到妥善处置，对环境产生的影响很小。 7.1.4施工期废水影响 施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 1、施工本身产生的废水主要包括砂石料冲洗排水、结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆和机械设备冲洗水等。这部分废水除含有少量的油污和泥砂外，基本没有其它污染指标。建设单位必须在施工场地内修建临时沉淀池，产生的废水全部循环利用，确保废水不外排。 2、涉及到河流段施工作业，应提前做好施工计划和方案，应尽量选择枯水期进行施工，减少对河流水域的影响。河道施工过程中产生的泥浆水应因地制宜采用合适的方式进行收集沉淀处理，清液尽量循环利用，禁止直接排入地表水体，施工固体废物应妥善收集并及时清运，严禁将残渣直接排入河流。施工单位应严格按照施工组织设计制定的施工工序和文明施工措施执行，控制施工范围，把施工影响范围降到最低，尽量减少河床的扰动。 3、施工人员的生活污水主要为工人的盥洗水、厕所冲洗水等。管网施工期间拟利用附近公厕收集处理粪便污水，净水厂施工拟依托厂站现有水冲厕所收集粪便污水，经化粪池预处理后排入现有市政污水管网分别进江南再生水厂和江北污水处理厂集中处理；少量盥洗废水可用于场地洒水降尘，不外排，不会对周围环境及地表水环境产生影响。 7.1.5生态影响防治措施 项目部分施工活动处于中心城市饮用水源地范围内，且对取水、净水设施进行提标改造，应重点加强防范。经现场调查，施工范围内无珍稀、濒危保护动植物，无草场，故拟建项目对此无影响。管网施工开挖对地表土扰动较大，将对途径地区的城市绿化植被产生一定影响，在雨季可带来一定水土流失。主要防治措施有： 1、合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。 2、项目区为水源地、供水设施等重点敏感地带，建设单位应有针对性的制定水源供应保障措施，确保在施工过程中不影响城区供水，不污染水体水质。 3、在管线走向方案设计和施工中，尽可能避开绿化地段，如无法避开的路段应尽快施工，及时进行恢复原貌。 4、在管道施工中执行“分层开挖原则”，施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。 5、对土壤、植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少的原则。 6、做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。 7、在对管道敷设组焊时，注意加强火源管理，防止因施工焊接的火星引发火灾。 8、在管道施工过程中，尽量减小开挖量，回填应按原有的土层顺序进行。 9、厂站主体工程做好临时排水设施，地表熟土剥离后应及时在预留的区域堆放，并尽可能选择在背风坡，并通过防护网覆盖 10、涉及河道施工应采取围堰、引流等措施，尽量减少水体扰动，避免破坏水生生态系统，减轻对水体环境的影响。 通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏。在采取措施后对生态环境的影响可降至较低水平。 7.1.6施工期污染防治措施 为减轻项目建设对周边环境产生的影响，项目施工期需严格环境管理，环评建议设置专门环保人员做好施工期的环境管理，积极配合生态环境主管部门的检查。 表7.1 施工期环境污染防治措施一览表 序号 监管项目 防治措施 防护目的及效果 1 基础开挖 ① 开挖产生土方用于场地填方； ② 干燥天气施工定时洒水降尘 ① 砂土在场地内合理处置、遮盖； ② 强化环境管理，减少施工扬尘 2 建筑物料堆放 沙渣土、灰土等易产生扬尘的物料，设置专门的堆场，采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放；必要时设围挡结构 减少扬尘产生，防止水土流失 3 建筑砂石 材料运输 ① 水泥、石灰等袋装存放 ② 运输砂石车辆加盖篷布 减少扬尘产生，防止水土流失 4 施工噪声 ① 选用噪声低、效率高的机械设备 ② 夜间不施工 ③ 避开午休时间，合理安排工期，加快施工进度，缩短影响时间 减轻施工噪声影响，施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》 5 施工固废 ① 设置生活垃圾箱 ② 建筑垃圾回用或者用于场地平整 ③ 弃渣全部回用 固废合理处置和利用，不得乱堆乱放。 6 施工废水 设临时沉淀池。 施工废水合理处置，不得随意排放 7 生态环境 ① 严格控制施工场地范围 ② 及时平整，植被恢复、弃渣合理堆放 减少水土流失与植被破坏 8 环境绿化 及时开展环境绿化，植树、种花种草 美化环境

7.2运营期环境影响分析及环保措施 7.2.1废水环境影响分析 1、废水源强 本项目运营期不新增劳动定员，不会新增生活污水产生量，人员生活污水依托净水厂区现有的设施进行处理后排入市政污水管网，进污水处理厂处理。项目运营期废水主要是自来水生产净化过程产生的工艺废水，主要污染物是COD、NH3-N、TN、TP、SS等，由工程分析可知，项目营运期江南净水厂新增废水产生量为1936m3/d（706640m3/a），技改扩建后全厂废水产生量为4400m3/d（1606000m3/a）；江北净水厂新增废水产生量为1320m3/d（481800m3/a），技改后全厂废水产生量为3100m3/d（1131500m3/a）。净水厂生产工艺废水依托水厂现有沉淀处理设施处理后，排入市政污水管网，分别进江南再生水厂和江北污水处理厂再处理。 2、评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，建设项目地面水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目属于水污染型建设项目，根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见下表。 表7.2 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 本项目江南净水厂和江北净水厂产生的工艺废水依托厂区现有沉淀设施处理后，依托厂区现有排污管道排入市政污水管网，分别进江南再生水厂和江北污水处理厂再处理，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ2.3-2018）评价等级判断要求，本项目的地表水环境评价工作等级为三级B。 3、污水处理设施的可行性分析 （1）处理设施有效性评价 本项目产品为自来水，生产原料为地表水，原水水质满足《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准，水质较清洁，经絮凝沉淀过滤后，污染物浓度较低。依据《第二次全国污染源普查工业污染源普查污染物产排量核算》中自来水生产与供应业核算系数可知，采用沉淀处理后，废水污染物浓度分别为COD 15.3mg/L、NH3-N 0.461mg/L、TN 3.46mg/L、TP 0.026mg/L、SS 32mg/L，排放浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级要求。因此，该污水处理设施处理工艺可行。 （2）污水处理厂依托可行性分析 根据安康市中心城市供排水规划可知，江南净水厂所在的区域废水纳入安康江南再生水厂处理，江北净水厂所在的区域废水纳入安康江北污水处理厂处理。 安康江南再生水厂位于安康市汉滨区东坝白庙村北部，规划总用地面积为102亩，设计服务流域为整个江南城区，总规划服务面积14.2km2，其范围为北至汉江、南至香溪洞风景区、西至规划月河口跨江桥、东至黄洋河，包括原江南污水处理厂收水范围以及新增东坝片区、新增江南片区污水收集范围。污水处理工艺采用HBR+MBBR，其污水处理工艺按流程分预处理工艺、二级生物处理工艺、深度处理工艺、消毒工艺、污泥脱水工艺以及除臭工艺。原规划建设1座规模8万m3/d的地下式再生水厂，实际建设安装设备6万m3/d，采用地下式布置形式，双层加盖除臭。出水指标COD、NH3-N 执行《地表水环境质量标准》IV 类标准，其余满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。江南再生水厂于2018年5月经原安康市环境保护局批复，2019年7月通水调试，2019年10月正式投入运营，2019年11月通过竣工验收。目前江南再生水厂正常运行。 安康江北污水处理厂位于安康市汉滨区关庙镇吴台村三组境内，占地36.57亩，主要接纳江北的生产废水和生活污水，服务范围东至关庙地区、西至七里沟、南至汉江护岸、北至襄渝铁路-老君殿产业园-火车站，服务面积27.7 km2。工程原设计处理规模为一期3万t/d，实际建设处理规模为2万t/d，采用CAST污水处理工艺，经处理后的污水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入汉江。原陕西省环境保护局以陕环批复〔2007〕578号文件对项目的环境影响报告表进行了批复，2012年11月陕西省环保厅同意该项目投入试运行。2016年按国家“水十条”要求对污水处理设施进行升级改造，并增日处理1.5万m3处理能力，改造完成后处理能力达3.5万m3/d，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目江南净水厂技改扩建后新增排水量为1936 m3/d，新增排水量仅占江南再生水厂污水处理能力的3.23%；江北净水厂技改后新增排水量为1320m3/d，新增排水量仅占江北污水厂污水处理能力的3.77%。项目新增排水小，且污水浓度低，不会对江南再生水厂和江北污水厂造成较大的冲击负荷，故项目废水预处理后排入江南再生水厂和江北污水处理厂是可行可靠的。 7、建设项目水环境影响评价自查表 项目水环境影响评价自查表见表7.3。 表7.3 建设项目水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型( 水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他√ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他( 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值(；热污染□；富营养化□；其他( 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级 □；三级A □；三级B( 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 (；在建 □； 拟建 (；其他 □ 拟替代的污染源( 排污许可证(；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期(；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测(；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测(； 其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期(；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季 □；冬季 □ （） 监测断面或点位个数 （2）个 现状评价 评价范围 河流：长度（3）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 评价因子 （pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日化学需氧量、氨氮、石油类、化学需氧量） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类(；Ⅲ类□；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类□ 规划年评价标准（/） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期(；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标(；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标(；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标□；不达标□ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区( 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 预测因子 （/） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 本项目排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD 18.167 15.3 NH3-N 0.548 0.461 TP 0.031 0.026 TN 4.116 3.46 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动口；自动口；无监测( 手动(；自动(；无监测( 监测点位 （废水总排口） （废水总排口） 监测因子 （） （COD、BOD、NH3-N、TN、TP） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 √；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 7.2.2废气环境影响分析 本项目为自来水生产供应项目，运营期劳动定员不增加，不会新增生活废气污染源。净水厂会产生少量污泥，不含大量有机物，不产生臭气。因此，本项目运营期不存在新的废气污染源，对大气环境基本无影响。 7.2.3噪声环境影响分析 1、噪声源 根据工程分析可知，项目噪声污染源主要为取水泵站、自净水厂各类机械设备，如提升水泵、强制冲洗器、计量泵、搅拌器等运行产生的噪声，声源性质为一般机械噪声。根据类比分析，声源强度在70～95dB(A)。这些机械设备主要集中在水泵房、池体中、机房构筑物内，对周围环境影响较小。为了分析本项目建成运行后，各种设备运转噪声对区域声环境产生的影响，噪声影响预测的受声点均选择在现状监测的同一位置。该项目建成后产生的噪声主要为设备运行噪声，各种设备噪声值在75～90dB（A）。 2、治理措施 为确保项目建成后厂界噪声达标，本环评建议采取以下防治措施：建设单位对厂区内设备进行合理布局；设备选用低噪声型号，并采取隔声减振措施；加强对设备的维护，确保设备处于良好的运行状态。 3、预测模式 本次预测计算选用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（EIAN2.0）（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。 （1）单一点源衰减模式： 式中： —— 距离声源处的声级，dB(A)； —— 参考位置处的声级，dB(A)； —— 声源几何发散引起的声级衰减量，dB(A)； —— 遮挡物引起的声级衰减量，dB(A)； —— 空气吸收引起的声级衰减量，dB(A)； —— 附加衰减量，dB(A)。 （2）多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)； —— 某个单一点源的声压级，dB(A)。 （3）预测点的噪声预测值： 式中：—— 各预测点的噪声预测值，dB(A)； —— 各噪声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； —— 各预测点的噪声背景值，dB(A)。 4、预测结果 本项目运营期噪声预测结果见表7.4。 表7.4 项目昼间噪声预测结果表 （dB(A)） 序号 点 位 背景值 贡献值 叠加值 标准限值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 江南净水厂东场界外1m 53 42 44.8 / / 60 50 2# 江南净水厂南场界外1m 53 41 42.4 / / 3# 江南净水厂西场界外1m 49 41 45.2 / / 4# 江南净水厂北场界外1m 49 39 43.7 / / 5# 江南净水厂东南侧住户 50 41 43.9 50.9 45.7 6# 江北净水厂东场界外1m 46 39 43.0 / / 7# 江北净水厂南场界外1m 47 40 44.8 / / 8# 江北净水厂西场界外1m 49 41 38.9 / / 9# 江北净水厂北场界外1m 50 42 41.7 / / 预测结果可知，项目运营期在对设备采取降噪措施后，江南净水厂厂界噪声贡献值在42.4～45.2dB(A)之间，江北净水厂厂界噪声贡献值在38.9～44.8dB(A)之间，两厂区四厂界昼间噪声贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。江南净水厂东南侧敏感点昼夜间噪声预测叠加值均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的限值要求。因此，本项目建成运行后声环境贡献值不大，对周边声环境影响很小。 本项目机械设备源强较低，且大多位于水体、设备间内，为使项目厂界噪声做到稳定达标排放，要求建设单位采取以下有效的防治措施： ①设备选型时应尽量选择低噪声设备，并加强设备的维护与保养，确保正常运转。 ②对高噪声设备积极采取防振、消声、隔音措施，确保厂界噪声达标排放。 在经以上措施处理后，厂界噪声可以稳定达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准。 7.2.4固体废弃物环境影响分析 本项目不新增劳动人员，不增加生活垃圾产生量，运营期固体废物主要是污泥。净水厂污泥主要来源于滤池反冲洗排水沉淀池和絮凝沉淀池，建设单位拟依托净水厂现有设施对含水污泥进行浓缩脱水，同时添加石灰增固，经脱水、固化后污泥含水率降至60%。根据工程分析可知，江南净水厂年产生脱水污泥734.85t/a、江北净水厂年产生量脱水污泥587.65t/a。污泥经干化达到填埋要求后，定期由环卫部门清运至安康市垃圾填埋场进行卫生填埋。 净水厂脱水污泥属于一般性工业废物，建设单位在运营期间应加强污泥管理，确保脱水、固化后满足填埋场入场要求。同时对现有处理设施进行维护，做好三防措施，严禁污泥随意堆放。 采取以上措施后，项目产生的固体废弃物对周围影响较小。 7.2.5地下水环境影响评价 本项目属于自来水生产与供应行业，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U城镇基础设置及房地产”“143自来水生产及供应”编制报告表 ，地下水环境影响评价类别为Ⅳ类。 根据导则总则一般性原则：“Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”。因此，本项目不对地下水进行环境影响评价工作。 为减轻项目对地下水影响的风险，环评建议建设单位在施工过程中，对净水建筑购物做好防渗处理，输水管道建设应符合要求，不得存在渗漏点，并在通水压实验收合格后方可投入运行。运营期间应加强巡查，发现问题及时整改。 7.2.6土壤环境影响评价 本项目属于自来水生产与供应行业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A可知，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中“其他”，属于Ⅳ类项目。根据导则4.2.2可知，“Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价”。因此本项目不进行土壤环境影响评价工作。 7.2.7环境风险影响分析 1、评价目的 环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害困素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，目的使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本环境风险评价把事故引起厂(场)界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。 2、环境风险调查 （1）风险源 风险源是指存在物质或能量意外释放，并可能产生环境危害的源。识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。本项目为城市自来水生产项目，在运行过程中使用PAC、PAM、次氯酸钠等化学物质，应进行风险源识别。 （2）环境敏感目标 本项目涉及的风险物质发生风险事故后，可能主要影响的是周边的住户及地表水体，主要环境敏感目标见表3.4。 3、环境风险潜势初判 （1）危险性 根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），突发环境事件风险物质是指具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外释放条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染的化学物质。本项目涉及的PAC、PAM未列入《企业突发环境事件风险分级方法》附录A突发环境事件风险物质及临界量清单中，项目存在的主要危险物质为次氯酸钠。根据项目建议书可知，项目主要危险物质最大存量见表7.5。 表7.5 项目危险物质临界量及贮存量一览表 水厂 物质名称 项目贮存量（t） 临界量（t） q/Q 是否构成重大危险源 江南净水厂 次氯酸钠 2.18 5 0.436 否 江北净水厂 次氯酸钠 1.75 5 0.35 否 项目净水厂出水消毒药剂次氯酸钠由厂家定期供给，根据表7.5所列数据，本项目使用的危险物质的最大储存量均小于临界量，均不构成重大危险源。因此，根据规定可用Q0表示，企业直接评定为一般环境风险等级。 （2）风险潜势的判定 由于本项目危险物质与其临界量比值Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C规定，项目环境风险潜势为Ⅰ。 4、评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险评价工作等级划分要求见下表。 表7.6 评价工作等级 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析* 相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附表A。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》评价工作等级划分表可知，环境风险潜势为Ⅰ的项目，项目评价工作等级为简单分析。 5、环境风险识别 风险识别的范围包括物质危险性识别、生产设施系统危险性识别等，其中物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品及污染物等；生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运系统、公用工程和辅助生产设施以及环保设施等等。本项目原料储存及使用过程中均存在着相应的事故风险，下面根据其危险特性，从物料危险性和主要设施危险性进行识别。 （1）物料危险性识别 根据项目涉及的原辅材料和产品的理化性质、毒性、燃烧爆炸性等数据判断物质危险性，原辅材料、中间体和产品主要性质见表7.7。 7.7 主要危险、有害原料及物质的理化性质及毒理性质 物质名称 理化性质 危险性 毒性 次氯酸钠 化学式：NaClO，相对分子量：74.442，微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味。强碱弱酸盐。不稳定，见光分解。避免接触光照热源。 腐蚀品；无明显污染；本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品与盐酸混合放出的氯气有可能引起中毒。 （2）主要设施的风险识别 ①生产系统风险识别 根据净水厂运行过程可知，运营过程发生环境风险事故的可能环节主要有运输过程中出现事故泄露、储存设施破损导致次氯酸钠泄露、加药装置故障导致次氯酸钠出现泄露等。 ②污染物扩散途径识别 本项目储存设施破裂、储存间地面破裂，有可能导致泄露事故。次氯酸钠泄露后经过土壤包气带渗漏至潜水层，污染影响土壤及地下水。 6、环境风险事故防范措施及应急要求 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 （1）运输过程中的事故防范措施 次氯酸钠在运输冲应特别小心谨慎，确保安全，装运应做到定人、定车，如果在运输过程中发生泄漏，应积极主动采取措施处理，防止事态进一步扩大，如果处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门请求支援。运输按照规定的线路行驶，雨天不宜运输。 （2）操作过程中的安全防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理，制定完备的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率。 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。 加强加氯系统的定期检查，检查管道、阀门和垫片等，定期进行检漏试验，严禁设备的破损老化引起的泄漏，加强对操作人员的培训，提高操作技能，严格按操作规程操作。 加氯设备必须配备相应的报警系统，配备自动喷水系统等应急防治措施，一旦发生事故性泄漏，报警系统立即会自动报警，并可开启机械通风设备，抽取含氯空气，在经喷淋设备处理后排空，自动喷水池废水需进行单独处理，经中和处理，沉淀处理后回用，在厂区的四周种植一些高大抗性树种，形成绿色屏障。 次氯酸钠储存区必须设立必要的围堰及收集沟，同时厂内应储存必要的石灰、片碱等碱性药剂，以防止泄漏时的应急处理之需，次氯酸钠在分装和搬运作业时要做注意个人防护，轻装轻卸，防止包装机容器的损坏，在生产过程中尽可能实现密封操作，注意通风。 7、建立突发环境事件应急预案 为保证企业、社会及人民生命财产的安全，防止突发性重大危险事故发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，建设单位应针对工程可能发生的风险事故，制定突发环境事件应急预案，宣贯全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。突发环境事件应急预案主要内容应根据下表详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施，并在公司最高管理者签署实施之日起30日内报安康市生态环境局汉滨分局备案。 表7.8 突发环境事件应急预案内容 序号 项 目 内容及要求 1 总则 包括编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等 2 基本情况 单位的概况、周边环境状况、环境敏感点等 3 环境危险源情况分析 包括环境危险源的基本情况以及可能产生的危害后果及严重程度 4 应急物资储备情况 针对单位危险源数量和性质应储备的应急物资品名和基本储量等 5 应急组织指挥体系与职责 包括领导机构、工作机构、地方机构或者现场指挥机构、环境应急专家组等 6 预防与预警机制 包括应急准备措施、环境风险隐患排查和整改措施、预警分级指标、预警发布或者解除程序、预警响应措施等 7 应急处置 包括应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等程序和措施 8 后期处置 包括善后处置、调查与评估、恢复重建等 9 应急保障 包括人力资源保障、财力保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、治安维护、通信保障、科技支撑等 10 监督管理 包括应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等 11 附则 包括名词术语、预案解释、修订情况和实施日期等 12 附件 包括相关单位和人员通讯录、标准化格式文本、工作流程图、应急物资储备清单等 项目应根据有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期进行演练。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 8、环境风险分析结论 本项目在落实一系列事故防范措施，制定完备的环境风险应急预案，保证事故防范措施等的前提下，项目环境风险可控制在可接受水平内。本评价认为在科学管理和完善的预防应急措施处置机制保障下，本项目发生风险事故的可能性是比较低的，风险程度属于可接受范围。事故的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状水平。 表7.9 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 安康中心城市供水保障技改工程 建设地点 （陕西）省 （安康）市 （汉滨）区 （）县 （）园区 江南净水厂地理坐标 经度 109°0′4.8″ 纬度 32°40′25.2″ 江北净水厂地理坐标 经度 108°59′6.8″ 纬度 32°43′33.2″ 主要危险物质及分布 位于仓库的次氯酸钠固体。 环境影响途径及危害后果（大气地下水等） 1、对大气环境影响：次氯酸钠泄漏有似氯气的气味，有非常刺鼻的气味，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。2、对地表水影响：水厂次氯酸钠溶遗撒若得不到及时的处理，进入外界会对外环境自然水体造成影响。3、对土壤影响：次氯酸钠泄漏后若得不到及时处理，会下渗到土壤中，污染土壤环境，影响植物生产，改变土壤环境质量。4、对地下水影响：次氯酸纳以及柴油泄漏得不到及时处理，会下渗到土壤中污染地下水。 风险防范 措施要求 1、仓库地面防渗，设置围挡设施，储备应急物质；2、加强岗位培训，落实安全生产责任制；3、泄漏事故防范措施；4、制定应急预案 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目Q＜1。项目的环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 7.2.8环境管理与监测计划 1、环境管理 本建设项目应将环境保护目标纳入日常管理中，并制定合理的污染控制措施，使项目排污符合国家和地方有关排放标准。企业内部必须加强其环境管理机构和职能建设，使其环境管理行之有效。根据本项目的特点和性质，在营运期的环境管理，作以下说明： （1）环境管理措施 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定项目环境保护制度和细则，定期对环境管理章程进行补充、修改和完善。 ②执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对项目开展竣工环境保护验收，保证污染物达标排放。 ③设立环境管理人员，由厂内专职管理技术人员兼职环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作。 ④建立健全环境管理制度，制定运营期各污染治理设施的处理工艺技术规范和操作规程。制定各污染源监测计划，按规定定期对各污染源排放点进行监测。 ⑤加强对职工的安全和环保教育，组织开展环保教育和环境保护专业技术培训，提高员工的环保素质，形成良好的环境保护意识。 （2）环境管理计划 环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。本工程环境管理工作计划见表7.10。 表7.10 环境管理工作计划一览表 阶段 环境管理工作主要内容 机构职能及总要求 1、根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 2、定期请当地生态环境部门监督检查，协助做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 3、积极申办排污许可证，制定自行监测计划。 项目建设前期 阶段 1、与项目可行性研究同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作； 2、积极配合可研及环评单位所需进行的现场调研； 3、对全体职工进行岗位宣传和培训； 4、委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行； 5、协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题； 6、在设计中落实环境影响报告表提出的环保对策措施。 施工 阶段 1、严格执行“三同时”制度； 2、按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工措施实施计划表，并与当地生态环境部门签定落实计划内的目标责任书； 3、认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； 4、施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作。 5、施工中造成的地表破坏，土地、植物毁坏应在竣工后及时恢复。 试运行阶段 1、检查施工项目是否按照设计、环评规定的环保措施全部完工； 2、做好环保设施运行记录； 3、向生态环境部门和当地主管部门提交试运行申请报告； 4、生态环境部门和行业主管部门对环保工程进行现场检查； 5、记录各项环保设施的试运转状况，针对出现问题提出完善修改意见； 6、总结试运转的经验，健全前期的各项管理制度。 生产运行期 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即寻找原因，及时处理； 3、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 4、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； 5、积极配合环保部门的检查、验收。 信息反馈和群众监督 反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 1、建立奖惩制度，保证环保设施正常运转。 2、归纳整理监测数据，发现异常问题及时与环保部门联系汇报。 3、完成建设单位自行验收。 2、监测计划 （1）监测目的 实行环境跟踪监测，可以全面及时的掌握项目建设污染动态，了解邻近地区环境质量变化，从而有利于监督各项环保措施的落实和运行效果，并根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，为项目的环保竣工验收和后评价提供依据。 （2）监测计划 本项目营运期应针对噪声和废水制定污染源监测计划，对废水、厂界噪声等开展环境质量监测。具体监测项目采样及分析方法按有关方法标准执行。其污染源与环境质量监测计划如表7.11所示。 表7.11 环境监测计划一览表 监测期 监测对象 监测点位 监测项目 监测频率 施工期 扬尘 场界上风向设1个点位，下风向设2个点位 TSP 施工时每季度1次，每次连续2天 运营期 废水 净水厂总排放口 COD、NH3-N、SS、TN、TP 每年监测一次 噪声 四厂界各设1个点位 连续等效A声级 每年监测一次 7.2.9环保投资与环保设施竣工验收清单 该项目总投资21803万元，其中环保投资估算为296.2万元，环保投资占总投资的比例为1.36%。环保设施投入估算清单见表7.12，建设项目竣工环境保护验收清单见表7.13。 表7.12 环保设施投入估算表 时段 污染类别 主要治理措施 投资估算（万元） 施 工 期 废气治理 施工扬尘 净水厂场界围挡、建筑材料遮挡、洒水抑尘，厂区进出口设置车轮冲洗装置 22 管网沿线围挡，洒水抑尘 15 废水治理 施工废水 排水管道、沉淀池等 20 噪声治理 施工噪声 合理布局施工现场，加强维护与保养；采取隔声、减振、消声等措施；管网施工沿线设置隔声挡板 30 固废治理 建筑垃圾 集中堆放，清运处置 50 生活垃圾 垃圾收集桶收集处理 0.2 施工生态恢复 管网沿线恢复原貌，植被恢复 30 运 营 期 噪声治理 机械设备噪声 选用低噪声、振动小的设备，通过基础减振、消声、隔声等措施进行降噪 26 固废治理 污泥 污泥脱水设施各1套，污泥暂存池各1座 60 检验废液 专用容器收集，交有资质单位处置 3 环境风险 制定突发环境事件应急预案，定期进行演练；储备应急物质 10 绿化景观 按绿化景观设计对厂区开展绿化、闲置处种植适宜植物，并实施日常管理 30 合计 296.2 表7.13 建设项目竣工环境保护验收清单 类别 治理项目 主要环保设备、设施内容 验收标准 废水 生产废水 江南、江北净水厂废水絮凝沉淀池各1座 《污水排入城镇下水道水质标准》B等级，排入市政污水管网，进污水处理厂处理 生活污水 依托江南、江北净水厂办公区现有化粪池处理 噪声 机械设备 采用低噪声设备，水泵、污泥泵等设备均布置于水池或泵房内，鼓风机装减震器与隔声罩、降低噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 固废 生活垃圾 依托净水厂办公区垃圾收集设施收集，交送环卫部门统一运处置 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》 污泥 污泥脱水设施各1套，污泥暂存池各1座，脱水至含水率60%以下外运填埋处置 检验废液 专用容器收集，交有资质单位处置 《危险废物贮存污染控制标准》 绿化 厂区按净水厂改建方案进行绿化，闲置处种植适宜植物，四周设置绿化隔离带 厂区绿化率满足设计要求 环境管理 建立环境监测制度，定期开展监测；设置符合标准的环保标志牌；编制突发环境风险应急预案；开展竣工环保验收，申报排污许可证 符合要求 其他 ①环境保护措施与设施、环境管理规章制度、建档等。 ②设专职环保管理员1～2人，绿化、保洁人员若干。 按环评报告及批复要求落实

7.2.10污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表7.14。

表7.14  项目污染物排放情况一览表

| 污染类型 | 污染因子 | 治理措施 | 排放量 | 排放浓度 | 总量控制指标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 生产工艺废水采用絮凝沉淀池处理，排入市政污水管网 | 44.19t/a | 15.3mg/L | / | 《污水排入城镇下水道水质标准》B标准 |
|  | NH3-N |  | 1.334 t/a | 0.461mg/L | / |  |
|  | TN |  | 10.013 t/a | 3.46mg/L | / |  |
|  | TP |  | 0.076 t/a | 0.026mg/L | / |  |
|  | SS |  | 92.50t/a | 32mg/L | / |  |
| 噪声 | LAeq | 基础减震、隔声 | 60 dB（A） | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 固体废物 | 脱水污泥 | 污泥脱水设施脱水后，加石灰固化，暂存后外运处置 | 1322.5t/a（含水率60%） | / | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》 |
|  | 检验废液 | 专用容器收集，交有资质单位处置 | 少量 | / | / | 《危险废物贮存污染控制标准》 |

# 8拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 洒水、加强管理 | 《大气污染物综合排放标准》 |
|  |  | 燃油机械及运输车辆 | CO、THC等 | 加强管理，使用高品质燃油，不使用设备立即关闭，避免空转 |  |
|  | 运营期 | — | — | — | — |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 沉淀池处理后回用于施工 | 全部综合利用不外排 |
|  | 运营期 | 生产废水 | COD、SS、NH3-N TN、TP | 絮凝沉淀池处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 建设施工 | 建筑垃圾 | 回填场地利用，不能利用的外运 | 妥善处置 |
|  |  | 工作人员 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，环卫部门清运处置 |  |
|  | 运营期 | 工作人员 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，环卫部门清运处置 | 无害化处置 |
|  |  | 设施反冲洗 | 污泥 | 浓缩、脱水干化后外运填埋场处置 |  |
|  |  | 自来水检验 | 检验废液 | 交有资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 1、项目管网施工尽量选用低噪声设备，机械安放应尽可能适当远离敏感点。若无法避免，应采取密闭隔离施工现场、建立临时隔声板来降低噪声污染。净水厂施工期噪声源强经过距离衰减后，能满足建筑施工场界噪声限值的规定。建议建设单位合理安排工期，把噪声污染控制到最小范围。 2、运营期尽量选择低噪设备，采用减震基础，安装消声器，装柔性接头等措施。鼓风机进风口采用进风消声道等措施。并针对产生噪声的构筑物周围重点采取绿化吸音、隔声、减振等措施。 |
| 生态保护措施及预期效果 对于管网铺设过程中必须占用的绿地，要进行草皮移植，不得随意损坏；管网铺设完成后要及时按要求搞好绿化，恢复地表植被，确保达到设计要求的绿化指标。施工结束后，临时占地和临时建筑都要进行清理整治和拆除，打扫地面，重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平，并及时进行绿化，把水土流失降低至最低水平。预期效果：施工期会对城市生态环境造成破坏，有一定的影响，但施工期短，且分段施工，影响时间和范围有限。施工结束后，协助相关部门进行生态恢复，可消除其影响。 |

# 9结论与建议

9.1项目概况 安康水务（集团）有限公司拟投资21803万元实施安康中心城市供水保障技改工程，主要对马坡岭水源地扩能改造、增设引水管道、扩能改造江南净水厂、提标改造江北净水厂、新建江南江北过江互通管网，同时对水源地保护区进行环境整治、标准化建设。项目实施后，马坡岭泵站取水能力为100000m3/d，江南净水厂三期净水能力合计为100000m3/d；江北净水厂一期提标改造后恢复30000m3/d的净水能力，一二期净水能力共计80000 m3/d，江南、江北两净水厂合计达到180000 m3/d的供水能力。项目不新增劳动定员，预计年运行365d。本项目计划2020年7月动工，预计2021年12月全部完工。 9.2与国家产业政策符合性分析 该项目为自来水生产与供应业，目前已取得安康市发展和改革委员会《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码2019-610900-46-03-059762）。根据国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类”中“第二十二条城镇基础设施”中“第9款城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。故本项目符合国家产业政策。 9.3规划选址分析 本项目位于安康市汉滨区马坡岭、七里沟、柳树村和高新区钻石西路，对现有供水设施（泵站、引水管网、净水厂等）进行改造，不新增用地，符合安康市土地利用规划。项目实施后采取相应的污染防治措施，各项污染物均能达标排放或妥善处理，不会对周边环境造成影响，不会改变环境功能类别。因此，从环保角度分析本项目选址可行。 9.4环境质量现状 评价区环境空气常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、PM2.5、O3总体未达到《环境空气质量标准》二级标准。 汉江地表水满足《地表水环境质量标准》Ⅱ类水域标准，付家河地表水满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域标准。 场址四场界及周围住户敏感点处声环境质量现状均达到《声环境质量标准》2类要求。 9.5环境影响及污染防治措施 （1）大气环境影响及污染防治措施 施工期大气污染主要为扬尘。建设单位通过强化管理，地面洒水、车辆限速等措施来抑尘降尘，管网施工进行围挡、覆盖、渣土及时回填清运、洒水等措施降尘，确保施工场地周界外扬尘浓度满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求。工程建成后，施工期影响消失。 项目运营期不新增废气污染源，对大气环境基本无影响。 （2）水环境影响及污染防治措施 施工期施工人员产生的粪便污水利用附近公厕或净水厂已有水冲厕所收集处理，粪便污水最终进城市污水处理厂处理，少量盥洗废水可用于场地洒水降尘，不会对周围环境及地表水环境产生影响。施工废水经沉淀池沉淀后回用，不得外排。 项目运营期生产工艺废水经絮凝沉淀池沉淀处理后，依托厂区现有排污管道排入市政污水管网，最终分别进江南再生水厂和江北污水处理厂再处理；人员生活污水依托现有生活污水处理设施处理。 （3）声环境影响及污染防治措施 施工期管网施工尽量选用低噪声设备，机械安放应尽可能适当远离敏感点。若无法避免，应采取密闭隔离施工现场、建立临时隔声板来降低噪声污染。净水厂施工期噪声源强经过减振隔声、距离衰减后，对外环境影响较小。建议建设单位合理安排工期，把噪声污染控制到最小范围。 运营期主要噪声设备有泵类、风机、污泥脱水机等，采取隔声、减振、消声措施后，厂界噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目敏感点的噪声预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目采取以上措施后对外环境影响较小。 （5）固体废物环境影响及处置措施 施工期场地平整开挖、建构筑物修建等产生的弃土石和建筑垃圾可回填利用；人员产生的生活垃圾交环卫部门清运至生活垃圾填埋场填埋处置，不对外环境造成影响。 项目在投入运营后，水处理产生的污泥经浓缩脱水后外运处置；化验室少量检验废液采用专用容器收集交有资质单位处置；人员生活垃圾依托净水厂已有垃圾箱收集后及时清运至垃圾填埋场填埋。经以上措施处理后，营运期间产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 9.6总结论 综上所述，该项目属于城市自来水生产与供应业项目，符合国家产业政策及当地规划要求。建设单位在全面落实本报告表中提出的各项环保管理和污染防治措施，确保污染防治设施正常运转，所排放污染物满足达标排放的要求。因此，从满足环境质量目标要求角度分析，本项目的建设是可行的。 9.7建议与要求 （1）施工期间加强管理，因地制宜选择合适的施工作业方式，避免对生态环境及水体造成影响。 （2）充分落实本报告中有关环保措施及对策建议的各项措施和要求。制定环境保护管理计划，对生产中产生的废水、噪声以及固废等污染及时监控，发现问题及时采取有效措施进行解决。 （3）项目区为水源地、供水设施等重点敏感地带，项目的实施应以不污染水质、不影响供水为前提，细化相应的应急保障措施，确保居民用水受影响。 （4）建立完善的运行机制、规范内部管理，提高人员素质、规章制度。 （5）项目建成后及时申请排污许可证，并按环保要求开展竣工环保验收。

预审意见 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

# Text boxes

路面恢复

投入使用

管网放线

管沟开挖

噪声、粉尘、固废、废水

管道敷设

土方回填

试压生产

噪声、粉尘、固废

场地清理

废水

设备安装调试

装饰工程

主体工程

基础工程

验收运行

噪声、固废

引水管道

静态混凝器

斜管沉淀池

V型滤池

消  毒

清水池

网格絮凝池

絮凝剂

次氯酸钠

配水管网

用 户

排泥管道

沉淀池

污泥外运

反冲洗装置

取水泵

配水井

浓缩脱水

废水外排