旬阳县小河镇污水处理工程项目

（噪声、固废部分）竣工环境保护

验 收 监 测 报 告 表

正为监（验）字[2018]第1003号

建设单位：旬阳县自来水公司

编制单位：陕西正为环境检测有限公司

二〇一八年十二月

旬阳县小河镇污水处理工程项目

（噪声、固废部分）竣工验收监测报告表

建 设 单 位：旬阳县自来水公司

法 人 代 表：黄  涛

编 制 单 位：陕西正为环境检测有限公司

法 人 代 表：金晓亮

项目负责人：尚福丽

报告编制人：张红瑞

| 建设单位：旬阳县自来水公司 电话：13509153866 传真：/ 邮编：725700 地址：旬阳县城关镇鲁家社区居委会 | 编制单位：陕西正为环境检测有限公司 电话：029-86196849 传真：029-86196849 邮编：710018 地址：西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路4815号 |
| --- | --- |

表1  前言

| 建设项目名称 | 旬阳县小河镇污水处理工程项目（噪声、固废部分） |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 旬阳县自来水公司 |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 旬阳县小河镇小河社区4组 |
| 主要产品名称 | / |
| 设计生产能力 | 日处理量1000m³（一期） |
| 实际生产能力 | 日处理量500m³（一期） |
| 环评时间 | 2013年6月 | 开工日期 | 2015年6月 |
| 调试时间 | 2017年6月 | 现场监测时间 | 2018年10月21日~22日 |
| 环评报告表 审批部门 | 安康市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 安康市环境工程设计院 |
| 环保设施设计 单位 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 环保设施施工 单位 | 陕西中兴百绿环保工程有限责任公司 |
| 投资总概算 | 1702.83万元 | 环保投资总概算 | 217万元 | 比例 | 12.7% |
| 实际总投资 | 1700万元 | 环保投资总投资 | 117万元 | 比例 | 6.9% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号），2015年01月01日； （2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016修订）》，2016年11月7日； （4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年10月1日； （5）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（生态环境部，公告2018年第9号，2018年05月16日）； （6）环境保护部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号； |

续表1

| 验收监测依据 | （7）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号），2015年12月30日； （8）《旬阳县小河镇污水处理工程项目环境影响报告表》（安康市环境工程设计院），2013年6月； （9）安康市环境保护局《关于旬阳县小河镇污水处理工程建设项目环境影响报告表的批复》（安环函〔2013〕180号），2013年7月29日； （10）《旬阳县小河镇污水处理工程初步设计说明书》（中国市政工程西北设计研究院有限公司，2014年10月15日）； （11）旬阳县自来水公司及陕西环境工程建设（旬阳）水处理有限公司提供的与本项目建设有关的其它技术资料。 |
| --- | --- |
| 验收监测标准 标号、级别 | 根据《旬阳县小河镇污水处理工程环境影响报告表》及其批复，本项目执行标准如下： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准； 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB 18399-2001）及其修改单（环保部[2013]36号）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修订有关要求。 竣工验收监测执行标准、浓度限值见表1-1。 表1-1 竣工验收监测执行标准及限值 类别 标准名称 标准等级 标准值 类 别 限 值 单 位 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008） 2类 等效连续A声级Leq 昼间 60 dB(A) 夜间 50 |

表2  项目由来

南水北调是缓解中国北方水资源严重短缺局面的重大战略性工程，安康市作为南水北调中线工程重要的水源涵养地，对丹江口水质的好坏具有直接的影响。但是，安康地区基础设施建设落后，特别是乡镇生活污水处理厂的建设基本为零，生活污水直排汉江的问题普遍存在，严重影响南水北调中线工程的安全。 2013年5月，旬阳县自来水公司委托安康市环境工程设计院承担该项目的环境影响评价工作，2013年6月，安康市环境工程设计院编制完成《旬阳县小河镇污水处理工程项目环境影响报告表》，2013年7月29日，安康市环境保护局以《旬阳县小河镇污水处理工程项目环境影响报告表的批复》（安环函〔2013〕179号）对本项目环境影响报告表进行了批复。 2015年6月，旬阳县自来水公司在旬阳县小河镇投资建设旬阳县小河镇污水处理工程，本工程包括镇区污水处理厂和厂外配套污水管网，污水处理厂占地5.03亩，主要建设内容有污水处理系统、管道工程、储运工程、公用工程、环保工程及其他辅助生产设施等。本项目2015年6月开工，2017年5月建设完成，2017年6月投入试运行。项目建成后能有效改善汉江流域的水质和城镇周边环境、保证国家南水北调中线引水工程水质。 旬阳县小河镇污水处理工程建设项目分两期建设。其中近期设计处理规模为1000m³/d，远期设计处理规模为2000m³/d，由于远期工程暂未建设，故本次仅对近期工程进行验收。 旬阳自来水公司为旬阳县人民政府授权的建设单位，后期旬阳县人民政府与陕西环保集团水环境有限公司签订污水处理厂BOT协议，委托陕西环保集团水环境有限公司子公司陕西环境工程建设（旬阳）水处理有限公司负责本项目运维管理工作。 2018年8月，陕西正为环境检测有限公司受陕西环境工程建设（旬阳）水处理有限公司委托，承担旬阳县小河镇污水处理工程环境保护验收任务。2018年10月12日，我公司组织技术人员对本项目进行了实地勘察，根据现场勘察情况以及环保验收的有关技术规范编制了验收监测方案，监测人员于2018年10月21日~10月22日对本项目进行了验收监测，并结合建设单位提供的相关技术资料和竣工验收监测结果以及环境管理检查结果，编制了本次噪声、固废部分验收监测报告表。

表3  建设项目工程概况

一、建设项目简介 项目名称：旬阳县小河镇污水处理工程项目（噪声、固废部分） 建设单位：旬阳县自来水公司 委托单位：陕西环境工程建设（旬阳）水处理有限公司 建设性质：新建 建设投资：项目总投资1700万元，其中环保投资为117万元 污水管网建设规模：污水管网总长10.86km 污水处理厂规模：设计日处理量为1000m3，实际最大日处理量为500m3 位置与交通：项目位于旬阳县小河镇集镇南侧约800m处的小河社区4组境内，项目厂区土地为河滩地，占地面积为5.03亩，地理中心坐标：东经109°09′38″，北纬33°05′35″，海拔高程340m。项目地东侧为乾佑河；西侧为102省道；北侧为住户；南侧为河滩荒坡。 项目地理位置见图3-1，四邻关系图见图3-2，厂区平面布置图见图3-3。

续表3

二、建设项目主要组成 陕西省旬阳县小河镇污水处理工程主要包括两部分：污水管网建设与污水处理厂建设。本污水处理系统服务范围包括镇区总体规划所涵盖范围，西起火车站，南至规划的小河镇污水处理厂，东到膀子村以西，服务面积为130.44ha，管网总长10.86 km。污水处理厂最大日处理量为500m3。 工程建设具体内容见表3-1，主要构筑物见表3-2。 表3-1 项目主要建设内容 类别 项目组成 环评建设内容 实际建设内容 主体工程 污水处理系统 由集水井及格栅-提升泵房-调节沉淀池-生物转盘-二沉池-紫外线消毒渠组成，近期设计1000m³/d，远期设计2000m³/d 由集水井及格栅-提升泵房-调节沉淀池-生物转盘-二沉池-紫外线消毒渠组成，实际处理量500m3/d 污泥处理系统 污泥暂存池-移动式污泥脱水车组成。 由贮泥池-移动式污泥脱水车组成，目前移动式污泥脱水车暂未使用。 配套工程 管道工程 污水管总长约10.86km，污水干管管径DN250～DN500 污水管总长约10.86km，污水干管管径DN250～DN500 辅助工程 变配电室 6.0×8.0m，建筑面积48m2 建筑面积54.6m2 加药间 4.0×8.0m，建筑面积32m2 建筑面积17.55m2 办公室 3.0×8.0m，建筑面积24m2 建筑面积35.1m2 储运工程 厂内外运输 主要以汽车运输为主 主要以汽车运输为主 公共工程 给水 自来水 自来水 排水 雨污分流，污水收集排入污水处理系统 雨污分流，污水收集排入污水处理系统 供电 市政电网接入 专变接入 环保工程 消声装置 对高噪声设备如水泵、污泥泵等加减震垫、进出口消声器；同时对厂房和厂界采取隔声降噪措施 选用低噪声设施，对高噪声设备如水泵等加减震垫；同时对厂房和厂界采取绿化隔声降噪措施 污泥 污泥池、移动式污泥脱水车，脱水后运往垃圾填埋场填埋 由于污水处理站运行时间较短，污泥产生量较少，实际暂未进行清掏，建议后期定期进行清掏脱水达标后，运至生活垃圾填埋场。

续表3

表3-2 主要构筑物一览表 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 粗格珊及提升泵房 5.0×4.8×11m 座 1 钢混结构，半地下 2 调节沉淀池 10.3×9.0×4.7m 座 1 钢混结构，半地下 3 缺氧生物转盘 5.02×6.2×2.1m 座 2 钢混结构，半地下 4 好氧生物转盘 9.2×4.8×0.75m 座 2 钢混结构，半地下 5 二沉池 8.0×8.0×8.0m 座 1 钢混结构，半地下 6 贮泥池 3.0×3.0×6.3m 座 1 钢混结构，半地下 7 紫外消毒渠 5.34×0.8×1.58m 座 1 钢混结构，半地下 8 滤布滤池 5.55×3.0×3.5m 座 1 钢混结构，半地下 9 巴氏计量槽 5.5×0.8×1.5m 座 1 钢混结构，半地下 10 加药间 4.0×8.0×4.5m 座 1 钢混结构，全地下 11 配电间 6.0×8.0×4.5m 座 1 钢混结构，全地下 12 综合办公用房 8.0×3.0×3.6m 座 1 钢混结构 三、原辅材料消耗 本项目根据污水处理工艺、污泥处理方式，主要消耗的原料有污水絮凝过程投加的絮凝剂PAC（聚合氯化铝），最大消耗量为36.5t/a。 四、工艺流程 本项目污水处理厂污水生物处理工艺采用生物转盘法。 （1）进水阶段：格栅用来拦截污水中较大的漂浮物，小河镇污水处理厂采用手动提篮格栅。污水厂内设置厂内提升泵站，将污水提升至下一工艺阶段，保证污水厂正常运转。 （2）调节初沉阶段：该池集沉淀、水质水量调节等功能为一体，将传统预处理流程中包含的初沉池及调节池功能合并，同时具备短期储存初沉污泥功能。该池的使用，极大地减小了占地面积，简化了流程，便于自动化运行，管理简单。污水通过出水装置进入生化段进一步去除污染物质。

续表3

（3）生物转盘处理阶段：垂直固定在水平轴上附着一层生物膜的圆形盘片，上半部露在大气中，下部约40%～45%的盘面浸没在污水中。工作时，污水流过水槽，驱动装置带动转盘转动，当盘面某部分浸没在污水中时，盘上的生物膜便对污水中的有机物进行吸附；当盘片离开液面暴露在空气中时，盘上的生物膜从空气中吸收氧气对有机物进行氧化。这样转轴带动转盘以一定的速度不停地转动，生物膜交替的与废水和空气接触，形成一个连续的吸氧、吸附、氧化分解过程，使氧化槽内污水中的有机物减少，使污水得到净化。与此同时转盘上的生物膜也同样经历挂膜、生长、增厚和老化脱落的过程，脱落的生物膜可在沉淀池中去除。生物转盘除了能够有效地去除有机污染物外，随着膜的增厚，内层的微生物呈厌氧状态，还具有硝化、脱氮与除磷的功能。 （4）二沉阶段：生物转盘出水进入二沉池，二沉池采用竖流式。水由设在池中心的进水管自上而下进入池内（管中流速应小于30mm/s），管下设伞形挡板使废水在池中均匀分布后沿整个过水断面缓慢上升（对于生活污水一般为0.5-0.7mm/s，沉淀时间采用1-1.5h），悬浮物沉降进入池底锥形沉泥斗中，澄清水从池四周沿周边溢流堰流出。堰前设挡板及浮渣槽以截留浮渣保证出水水质。池的一边靠池壁设排泥管（直径大于200mm）靠静水压将泥定期排出。竖流式沉淀池的优点是占地面积小，排泥容易等优点。 （5）紫外消毒阶段：污水在该段经紫外线照射，去除水中的病原微生物，保证公共安全，防止传染性疾病传播。 （6）污泥储池：用于储存生物转盘和沉淀池排泥。 （7）加药间：设置加药设备等。加药设备用于投加絮凝剂，用于辅助降低出水总磷含量及SS含量。 图3-4 污水处理工艺流程

续表3

五、项目变动情况 经现场调查，本项目环评要求污泥脱水后，运至生活垃圾填埋场，由于污水处理站运行时间较短，污泥产生量较少，实际暂未进行清掏，建议后期定期进行清掏脱水达标后，运至生活垃圾填埋场。 六、主要污染源、污染物和环保设施及措施 1、噪声来源及防治措施 本项目运行过程中噪声主要来源于设备（包括各类污水泵、提升泵、轴流风机等）运行产生的噪声。小河镇污水处理厂通过选用低噪声设备，对水泵、污泥泵等加减震垫，同时加强厂区绿化等措施，以降低噪声对外界的影响。 2、固体废物产生及处理处置措施 本项目固体废物包括一般固废和危废废物。 一般固废主要格栅产生的栅渣、沉淀池产生的沉渣、污泥以及职工生活垃圾等。格栅产生的栅渣和职工生活垃圾定期送至垃圾填埋场统一处置，不外排；沉淀池产生的沉渣直接排入贮泥池；由于污水处理站运行时间较短，污泥产生量较少，实际暂未进行清掏，目前陕西环境工程建设（旬阳）水处理有限公司与陕西环境工程建设（安康）水处理有限公司签订污泥处置协议，经脱水车处理后污泥拉运至汉滨区五里镇污水处理厂再次脱水，脱水后污泥运至五里镇垃圾填埋场，建议后期小河镇污水处理厂增加污泥处理设施，定期将污泥清掏脱水达标后，运至当地生活垃圾填埋场。 危废废物主要为在线设施产生的废液，废液暂存厂区内，定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司统一拉运，不外排。

表4 环评结论及环评批复意见

一、环评结论及建议 1、结论 （1）声环境影响及污染防治措施 项目建成后，噪声主要为机械设备运行噪声，通过隔声、减振及消声等措施后，其厂界区噪声值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准标准值，对外环境影响较小。 （2）固体废物环境影响及处置措施 项目在投入运营后，污水处理厂产生有剩余污泥和生活垃圾。剩余污泥经机械脱水、干化池、运往城市生活垃圾填埋场，划专区安全填埋；生活垃圾经垃圾箱收集后及时清运至城市垃圾填埋场填埋，经以上措施处理后，固体废物对外环境的影响不大。 旬阳县小河镇城镇污水处理工程建设项目的厂址选择符合当地总体规划的要求；污水处理厂建设工程符合国家产业政策；所选污水处理工艺符合《城市污水处理及污染防治技术政策》的要求；按照工程可研报告和本次环评报告提出的各项要求，认真落实，强化环境管理，保障工程的各项环保措施资金到位，工程建成运行后将产生较大的环境效益和社会效益。在建设过程中严格执行“三同时”制度，提高工程施工建设质量，确保各环保设施正常稳定运转，可把对社会和环境的影响降低到较低水平，而且对于改善旬阳县小河镇环境质量现状以及人民生活质量具有积极意义。因此，从环保角度，旬阳县小河镇城镇污水处理工程建设是可行的。 2、要求与建议 （1）加强运行期的管理，确保污水处理系统的正常运行，保证出水水质。 （2）污水处理厂应按照现代化污水处理厂的要求，在污水进出口安装水质在线监测系统，实时监控污水水质，并加强系统的维护管理，确保污水处理系统的高效运行和水质达标排放。 （3）污水处理厂的卫生防护距离为50m，建议规划部门在50m范围内不得规划建设住宅等敏感建筑。

续表4

二、环评批复结论及建议 项目建设与运营管理中应重点做好以下工作： （1）做好施工期污染防治工作，制定施工期污染防治计划，采取有效措施，减缓施工期扬尘、噪声等对周围环境的影响。 （2）建立健全运行期各项管理制度，做好设备日常养护，确保污水处理厂正常运行和水质达标排放。 （3）按照规范要求设置排污口和标识，在污水进出口安装水质在线监测系统，确保与省、市、县环保部门联网；加强在线监控系统维护管理，确保污水处理数据的准确性。 （4）卫生防护距离内有4户村民住户必须实施搬迁，今后在卫生防护距离内不得规划新建居民住宅等环境敏感目标，厂界周围设置绿化隔离带，减缓恶臭和噪声对外环境的不利影响。 （5）污泥经浓缩脱水后，存放到厂区污泥临时贮存设施内，按规定进行处置。 （6）切实落实好事故排放防范措施，严把引发事故排放的各个环节关，制定具有针对性的应急预案，避免事故排放对环境的影响。

表5  质量控制措施

一、验收质量保证措施 依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011），本次验收监测质量保证和质量控制措施如下： （1）现场环境保护设施须正常运行。 （2）噪声监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的规定进行，噪声测量仪符合《声级计电声性能及测量方法》（GB 3785-1983）的规定。其中测量前后对噪声测量仪进行校准，校准示值偏差不大于0.5分贝。 （3）所有监测人员持证上岗，严格按照本公司质量管理体系文件中的规定开展工作。 （4）所用监测仪器通过计量部门检定并在检定有效期内。 （5）各类记录及分析测试结果，按相关技术规范要求进行数据处理和填报，并进行三级审核。 表5-1 噪声分析仪校准结果 测量日期 校准声级/dB（A） 备注 测量前 测量后 测量差值 2018年10月21日 94.0 94.0 0 测量前、后校准声级差值小于0.5 dB（A），测量数据有效。 2018年10月22日 94.0 94.0 0 监测仪器 AWA6228+型多功能声级计ZWJC-YQ-017 校准仪器 AWA6221A声校准器ZWJC-YQ-018

续表5

二、监测分析方法及规范 1、监测规范 （1）《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011） （2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 2、监测采样、项目分析方法 表5-2 监测分析方法及仪器型号 类别 监测项目 分析方法 仪器型号及管理编号 检出限 噪声 等效连续A声级Leq 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 AWA6228+型 多功能声级计ZWJC-YQ-017 -

表6 验收监测（检查）内容

三、验收监测内容 根据《旬阳县小河镇污水处理工程环境影响报告表》及现场踏勘结果，确定本次验收监测工作内容如下： 1、噪声监测内容 本项目噪声监测项目及频次见表6-1。 表6-1 噪声监测内容 类别 监测点位 监测项目 监测频次 噪声 在厂界四周各布设1个监测点位，共布设4个监测点位 厂界噪声（等效连续A声级） 连续监测2天，每天昼、夜间各监测1次 2、固废处理检查内容 主要检查项目产生的固体废弃物的种类，产生量以及是否按照环评的要求的处置方式进行处置等。 3、环境管理制度检查内容 环境管理检查主要内容包括以下内容： （1）建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况，环评批复及环评结论建议落实情况； （2）环境管理制度、环境保护机构、环保设施运行及维护情况； （3）环保审批手续及“三同时”制度执行情况。

表7 监测结果与评价

一、验收监测期间工况负荷检查结果 验收监测期间，旬阳县小河镇污水处理工程项目应在工况稳定、环境保护设施运行正常下进行监测，以保证数据的真实、可靠性；验收监测应在主体工程运行稳定、应运行的环境保护设施运行正常的条件下进行，对运行的环境保护设施和尚无污染负荷部分的环保设施，验收监测采取注明实际监测工况与检查相结合的方法进行。 2018年10月21日~22日，陕西正为环境检测有限公司对旬阳县小河镇污水处理工程项目进行了竣工环保验收现场监测。项目设计规模为日处理量1000m3污水，验收监测期间，平均每天最大处理500m3污水。 二、噪声验收监测结果与评价 2018年10月21日~22日，陕西正为环境检测有限公司技术人员对本项目厂界四周噪声进行了验收监测，噪声监测结果见表7-1，监测点位见图7-1。 表7-1 厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号 监测点位 监测时间 10月21日 10月22日 昼间（LAeq） 夜间（LAeq） 昼间（LAeq） 夜间（LAeq） 1# 项目厂界东侧 48.5 41.6 51.6 41.4 2# 项目厂界南侧 52.6 45.4 53.4 45.5 3# 项目厂界西侧 55.4 46.3 56.5 47.1 4# 项目厂界北侧 52.7 45.1 55.2 44.4 达标情况 最大值 55.4 46.3 56.5 47.1 标准限值 60 50 60 50 由表7-1可以看出：验收监测期间，厂界四周噪声最大噪声值为56.5dB（A），夜间最大噪声值为47.1dB（A），经监测厂界四周噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求。 。

续表7

图7-1 监测点位图 七、固体废弃物调查结果 本项目固体废物包括一般固废和危废废物。 一般固废主要格栅产生的栅渣、沉淀池产生的沉渣、污泥以及职工生活垃圾等。格栅产生的栅渣和职工生活垃圾定期送至垃圾填埋场统一处置，不外排；沉淀池产生的沉渣直接排入贮泥池；由于污水处理站运行时间较短，污泥产生量较少，实际暂未进行清掏，目前陕西环境工程建设（旬阳）水处理有限公司与陕西环境工程建设（安康）水处理有限公司签订污泥处置协议，经脱水车处理后污泥拉运至汉滨区五里镇污水处理厂再次脱水，脱水后污泥运至五里镇垃圾填埋场，建议后期小河镇污水处理厂增加污泥处理设施，定期将污泥清掏脱水达标后，运至当地生活垃圾填埋场。 危废废物主要为在线设施产生的废液，废液暂存厂区内，定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司统一拉运，不外排。 本项目固体废物来源、种类及处置措施见表7-2。

续表7

表7-2 固体废物来源及处置措施汇总表 固废种类 产污环节 固废属性 产生量（t/a） 处置措施 生活垃圾 员工日常生活 一般固废 0.28 定期送至垃圾填埋场统一处置，不外排 污泥 污泥池、沉淀池 一般固废 / 由于污水处理站运行时间较短，污泥产生量较少，实际暂未进行清掏，目前陕西环境工程建设（旬阳）水处理有限公司与陕西环境工程建设（安康）水处理有限公司签订污泥处置协议，经脱水车处理后污泥拉运至汉滨区五里镇污水处理厂再次脱水，脱水后污泥运至五里镇垃圾填埋场 栅渣 格栅产生 一般固废 50.2 定期送至垃圾填埋场统一处置，不外排 废液 在线设备 危险废物 1.0 废液暂存厂区内，定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司统一拉运，不外排

表8 环境管理制度检查结果

一、环评要求、环评批复以及“三同时”制度落实情况 2013年5月，旬阳县自来水公司委托安康市环境工程设计院承担该项目的环境影响评价工作，2013年6月，安康市环境工程设计院编制完成《旬阳县小河镇污水处理工程项目环境影响报告表》，2013年7月29日，安康市环境保护局以《旬阳县小河镇污水处理工程项目环境影响报告表的批复》（安环函〔2013〕179号）对本项目环境影响报告表进行了批复。 环评及批复要求以及落实情况见表8-1。 二、环保机构设置、环境管理制度、环保设施运行及维护情况 旬阳自来水公司为旬阳县人民政府授权的建设单位，后期旬阳县人民政府与陕西环保集团水环境有限公司签订污水处理厂BOT协议，委托陕西环保集团水环境有限公司子公司陕西环境工程建设（旬阳）水处理有限公司负责本项目运维管理工作。陕西环境工程建设（旬阳）水处理有限公司指派项目经理，负责厂区环境保护领导和组织工作。项目经理为厂区环境保护工作第一责任人，对该项目环境保护工作和环境保护目标全面负责。 污水处理站编制了《水质分析仪巡检制度及巡检内容》、《污水处理厂运营台账制度》、《在线监测设备故障预防与处置制度》等一系列管理制度。确保污水处理厂能平稳正常运行。 该项目配套建设的环保设施基本已按设计要求完成，并投入使用。验收监测期间，废水、废气、噪声防治设备等环保设施基本能够与主体工程同步运行，各设备运行状况良好，设备运行管理基本规范。

续表8

表8-1 环评及批复落实情况一览表 项目 环评要求、建议 环评批复要求、建议 实际建设（落实）情况 固体 废物 项目在投入运营后，污水处理厂产生有剩余污泥和生活垃圾。剩余污泥经机械脱水、干化池、运往城市生活垃圾填埋场，划专区安全填埋；生活垃圾经垃圾箱收集后及时清运至城市垃圾填埋场填埋。 污泥经浓缩脱水后，存放到厂区污泥临时贮存设施内，按规定进行处置。 格栅产生的栅渣和职工生活垃圾定期送至垃圾填埋场统一处置，不外排；沉淀池产生的沉渣直接排入贮泥池。 危废废物主要为在线设施产生的废液，废液暂存厂区内，定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司统一拉运，不外排。 由于污水处理站运行时间较短，污泥产生量较少，实际暂未进行清掏，目前陕西环境工程建设（旬阳）水处理有限公司与陕西环境工程建设（安康）水处理有限公司签订污泥处置协议，经脱水车处理后污泥拉运至汉滨区五里镇污水处理厂再次脱水，脱水后污泥运至五里镇垃圾填埋场。 噪声 项目建成后，噪声主要为机械设备运行噪声，通过隔声、减振及消声等措施后，其厂界区噪声值低于GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准标准值，对外环境影响较小。 / 小河镇污水处理厂通过选用低噪声设备，同时加强厂区绿化等措施，以降低噪声对外界的影响，经监测噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准标准值。

续表8

三、环境保护法律法规执行情况 2013年5月，旬阳县自来水公司委托安康市环境工程设计院承担该项目的环境影响评价工作，2013年6月，安康市环境工程设计院编制完成《旬阳县小河镇污水处理工程项目环境影响报告表》，2013年7月29日，安康市环境保护局以《旬阳县小河镇污水处理工程项目环境影响报告表的批复》（安环函〔2013〕179号）对本项目环境影响报告表进行了批复。 2015年6月，旬阳县自来水公司在旬阳县小河镇投资建设旬阳县小河镇污水处理工程，本工程包括镇区污水处理厂和厂外配套污水管网，污水处理厂占地5.03亩，主要建设内容有污水处理系统、管道工程、储运工程、公用工程、环保工程及其他辅助生产设施等。本项目2015年6月开工，2017年5月建设完成，2017年6月投入试运行。项目建成后能有效改善汉江流域的水质和城镇周边环境、保证国家南水北调中线引水工程水质。 本项目环评及环保管理部门审批文件等资料齐全，各项环保措施与主体工程同时建设，环保设施运转正常在项目建设的各个阶段，均执行了建设项目环境保护管理的相关法律法规和“三同时”制度，手续基本齐全，满足环境管理的要求。

表9 结论及建议

一、监测及检查结论 1、污染物排放监测结论 （1）验收监测期间，项目厂界四周噪声昼夜噪声值，经监测均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求。 （2）验收监测期间，格栅产生的栅渣和职工生活垃圾定期送至垃圾填埋场统一处置，不外排；沉淀池产生的沉渣直接排入贮泥池；由于污水处理站运行时间较短，污泥产生量较少，实际暂未进行清掏，目前陕西环境工程建设（旬阳）水处理有限公司与陕西环境工程建设（安康）水处理有限公司签订污泥处置协议，经脱水车处理后污泥拉运至汉滨区五里镇污水处理厂再次脱水，脱水后污泥运至五里镇垃圾填埋场；危废废物主要为在线设施产生的废液，废液暂存厂区内，定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司统一拉运，不外排。 2、环境管理检查结论 本项目在建设期间履行了环境影响的审批手续，根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，在建设期间履行了环境影响的审批手续，从项目立项、环境影响评价、环境影响评价审批、设计、施工各项环保审批手续及有关资料齐全。环评及环评批复中要求建设的环保设施和采取的环保措施基本落实到位。 旬阳自来水公司为旬阳县人民政府授权的建设单位，后期旬阳县人民政府与陕西环保集团水环境有限公司签订污水处理厂BOT协议，委托陕西环保集团水环境有限公司子公司陕西环境工程建设（旬阳）水处理有限公司负责本项目运维管理工作。陕西环境工程建设（旬阳）水处理有限公司指派项目经理，负责厂区环境保护领导和组织工作。项目经理为厂区环境保护工作第一责任人，对该项目环境保护工作和环境保护目标全面负责。 3、验收结论

续表9

本项目在建设期间履行了环境影响的审批手续，从项目立项、环境影响评价、环境影响评价审批、设计、施工各项环保审批手续及有关资料齐全。环评及环评批复中要求建设的环保设施和采取的环保措施基本落实到位。验收监测表明，本项目噪声、固废部分各项污染物排放指标均符合国家有关标准限值要求，满足验收条件，建议噪声、固废部分通过环保验收。 二、建议 （1）加强对环保设施日常运行的维护及管理，确保污染物长期稳定达标排放。 （2）定期对污泥进行外运，规范固体废弃物存储、转运及处置，建立健全管理制度，防止对周围居民产生影响。 （3）建议污水处理厂增加污泥处理设施，定期将污泥清掏脱水达标后，运至当地生活垃圾填埋场。 （4）厂区设环保专职管理人员，贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定项目的环保规划，环保规章制度，做到环保设施定期检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护。